附件：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

功能目标：为推进学校平安校园管理工作，加强“三防”建设，学校2015年投入500余万元建设了校园监控系统，后期又陆续增加了人脸抓拍、人脸识别、智慧宿管、平安智慧校园管理平台等系统，对校园实施安全监控全覆盖，确保校园安全。项目建成多年，保修期满后，由于缺乏维护、设备老化，加之学校后期陆续建设施工、管网改造，经常挖断深埋在地下的传输线缆、设施设备移位等造成的损毁，大多没有恢复，加上设备使用近8年的自然老化、现在好多摄像头不在线，极大影响正常使用，存在较大安全隐患，为满足学校正常使用需求，达到公安和上级主管部门要求，确保平安智慧校园监控管理系统正常运行，采用包干总价的方式，实施本次维修、维护项目采购。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家、行业标准、规范。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 附表：平安智慧校园监控2015年-2020年投入使用设备系统设备维保项目（运行部分） |
| --- |
| 运维要求 | 完成以下全部系统设备运行保障及巡检，指定专人负责，须在校园附近驻点3人，提供7*24小时的电话支持服务，保证系统设备的正常运行;电话保障在3分钟内响应，30分钟内到达现场，提供7*24服务,保障服务的实时性，负责硬件系统、软件系统及基础设施系统的故障处理及维护服务。 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 设备及系统运行每年维护费用 （确保正常、运维、巡检、随喊随到） |
|  |  |  |  |  |  | 内容 | 维护方式 | 服务时间 |
| 2015年建设的平安校园监控部分 |
| 1 | 高倍数高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7230IW-A | 海康威视 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 2 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 24 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 3 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 33 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 4 | 高清室内红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 140 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 5 | 高清红外半球摄像机 | DS-2CD2335D-I | 海康威视 | 25 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 6 | 枪机和半球电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 198 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 7 | 球机壁挂安装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 24 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 8 | 球机壁挂墙面转角安装支架 | DS-1602ZJ-corner | 海康威视 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 9 | 枪机壁装安装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 173 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 10 | 摄像机立杆 | 2.5米不规则定制 | 现场订制 | 28 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 11 | 立杆基础 | 500*500 C30混泥土 | 现场订制 | 28 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 12 | 接地桩 | L50*50 | 玉昆 | 56 | 根 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 13 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷迅 | 61 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 14 | 墙挂机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 32 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 15 | 室外机柜 | 600*700 | 华壳 | 40 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 16 | 磁盘阵列 | DS-A81016S | 海康威视 | 4 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 17 | 视频核心交换机 | 定制 | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 18 | 交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 52 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 19 | 汇聚交换机 | S5700-28C-EI-24S | 华为 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 20 | 平安智慧校园管理平台软件 | 订制 |  | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 21 | 监控授权 | 订制 | 海康威视 | 500 | 路 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 22 | 管理中心服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 23 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西部数据 | 38 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 24 | 高清解码服务器 | DS-6416HD-T | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 25 | 网络操作键盘 | DS-1100K | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 26 | 管理电脑 | ThinkCentre M8400t | 联想 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 27 | 超窄边LCD拼接系统显示单元 | DC550PM6 LG面板 | 欧帝 | 15 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 28 | DVI24+5双通道高清传输线 | Y-C224 | 优越者 | 16 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 29 | 操作台 | 2工位 | 北京博信 | 2 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 30 | 服务器机柜 | K3.6842.90 | 图腾 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 31 | 分控工作站 | ThinkCentre M8400t | 联想 | 8 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 32 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 30 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 33 | 分控工作站监视器 | AOC I3284VW/WW | 冠捷 | 8 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 34 | 监控中心装修 | AOC LD43V02S | 冠捷 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 35 | UPS电源（含并机模块） | 3C20KS | 山特 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 36 | 电池柜 | 16节柜 | 国产订制 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 37 | 电池柜支撑架 | L50*50 | 国产订制 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 38 | 室外铠装光纤 | GYXTW-12B | 立孚 | 2800 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 39 | 室外铠装光纤 | GYXTW-6B | 立孚 | 3000 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 40 | 室外光缆交接箱 | GPX-LY-48 | 立孚 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 41 | 光缆熔接分配架 | GPX-LY-48 | 立孚 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 42 | 二进8口光缆终端盒 | 订制 | 立孚 | 40 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 43 | 12芯光束状尾纤 | GPX311-YT3-12 | 立孚 | 28 | 根 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 44 | 单(多)模光纤适配器 | LF-FL-FC | 立孚 | 400 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 45 | 单模光纤活动连接器 | 2米LC-FC | 立孚 | 200 | 根 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 46 | 光纤收发器 | HD-220S-20 | 华瀚达 | 25 | 对 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 47 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 60 | 箱 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 48 | 超五类水晶头 | FA0-08 | 普天 | 1200 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 49 | 六类网络线 | HSYV6 4*2*0.5 | 普天 | 2 | 箱 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 50 | 六类水晶头 | FA1-08 | 普天 | 100 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 51 | 电源插板 | GN-A03X | 公牛 | 60 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 52 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 15 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 53 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 9000 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 54 | 电源线 | YJV3*4 | 昆缆 | 2200 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 55 | 电源线 | YJV4*25+1*16 | 昆缆 | 100 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 56 | 配电柜 | 订制 | 德力西 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 57 | PVC管 | DN32 | 联塑 | 2500 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 58 | PVC管 | DN20 | 联塑 | 4200 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 59 | 钢管 | DN40 | 国产优质 | 400 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 60 | 管沟切割开挖 |  | 现场订制 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 2016年建设投入使用部分 |
| 61 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 9 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 62 | 高清红外半球摄像机 | DS-2CD2335D-I | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 63 | 枪机和半球电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 10 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 64 | 枪机壁装安装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 9 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 65 | 16路网络硬盘录像机 | DS-8616N-E8 | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 66 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西部数据 | 2 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 67 | 接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 68 | 光纤收发器 | LFT01 | 立孚 | 2 | 对 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 69 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 1 | 箱 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 70 | 室外铠装光纤 | GYTS-6 | 立孚 | 200 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 71 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 300 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 72 | 8口终端盒 | 订制 | 立孚 | 4 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 73 | PVC管 | DN16 | 联塑 | 300 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 74 | 墙挂机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 75 | 监视器 | I3207VWD/WW | 冠捷 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 76 | 汇聚交换机 | S3700-28TP-SI-AC | 华为 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 77 | UPS电源 | 3CKS | 山特 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 78 | 电池柜 |  | 山特 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 79 | 柜式空调 | 5匹机房专用 | 格力 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 80 | 智能枪形摄像机（带报警功能） | DS-2CD5A26FWD-IZ | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 81 | 枪机电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 82 | 枪机壁装安装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 83 | 二进8口光缆终端盒 | 订制 | 海康威视 | 1 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 84 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 1 | 箱 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 85 | 室外铠装光纤 | GYXTW-6D | 立孚 | 300 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 86 | 接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 87 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 88 | 电源线 | RVV2*1.0 | 昆缆 | 300 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 89 | PVC管20 | 联塑管 | 联塑 | 300 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 90 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷讯 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 91 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 92 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 93 | 高清室内红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 11 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 94 | 摄像机立杆 | 2.5米 不规则定制 |  | 9 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 95 | 立杆基础 | 500*500 C30混泥土 |  | 9 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 96 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷讯 | 9 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 97 | 接地桩 | L50*50 | 玉昆 | 18 | 根 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 98 | 球机壁挂安装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 99 | 电源线 | RVV2*1.0 | 昆缆 | 800 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 100 | PVC管20 | D20 | 联塑 | 800 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 101 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 3 | 箱 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 102 | UPS电源 | 3CKS | 山特 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 103 | UPS电源 | 6CKS | 山特 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 |  |
| 104 | 电池柜 | A4 | 山特 | 5 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 2017年建设投入使用部分 |
| 105 | 4mm枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 106 | 8mm枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 107 | 6mm半球 | DS-2CD2T35-I4 | 海康威视 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 108 | 4mm半球 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 109 | 枪机壁装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 3 | 付 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 110 | 电源插板 | 3位16A | 公牛 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 111 | 企业级监控硬盘 | 4TB(8TB可存储录像7天） | 西数 | 2 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 112 | 开关电源 | 12V 30A | 明纬 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 113 | 电源线 | RVV2*1.0 | 昆缆 | 400 | m | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 114 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 700 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 115 | PVC管25 | 联塑 | 联塑 | 300 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 116 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 台 | 5 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 117 | 枪机支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 个 | 5 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 118 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 台 | 2 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 119 | 球机壁装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 个 | 2 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 120 | 摄像机立杆 | 定制 | 国产 | 棵 | 1 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 121 | 立杆基础 | 定制 | 国产 | 个 | 1 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 122 | 室外铠装光纤 | GYXTW-4D | 立孚 | 米 | 150 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 123 | 二进8口光缆终端盒 | 定制 | 立孚 | 个 | 2 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 124 | 光纤收发器 | HD-220S-20 | 华瀚达 | 对 | 2 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 125 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 箱 | 1 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 126 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 300 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 127 | PVC管 | DN20 | 联塑 | 米 | 250 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 128 | 管沟切割开挖 |  | 定制 | 项 | 1 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 2018年建设投入使用部分 |
| 129 | 室内枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 86 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 130 | 室外枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 13 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 131 | 枪机吊装支架 | 定制 | 海康威视 | 99 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 132 | 智能球型摄像机 | iDS-2VPD14-A253- | 海康威视 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 133 | 摄像机塔架 | 按实际安装现场定制 | 海康威视 | 6 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 134 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 25 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 135 | 电梯摄像机 | DS-2CD2525C-I | 海康威视 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 136 | 彩色高清壁挂式球机 | iDS-2DE7223CC-A | 海康威视 | 10 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 137 | 球机壁挂支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 10 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 138 | 摄像机集中供电电源 | LRS-150-12 | 明纬 | 16 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 139 | 室外球机立杆 | 圆锥杆，内外热镀锌 | 国产 | 10 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 140 | 多功能抗电涌保护器 | SV-2/024EP | 雷讯 | 16 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 141 | 立杆基础 | C30混泥土强度、尺寸：450*450*500 |  | 10 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 142 | 接地桩 | L50*50角钢、2.0米 | 玉昆 | 40 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 143 | 二层接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 10 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 144 | 二层汇聚交换机 | S5720S-28X-LI-24S-AC | 华为 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 145 | 三层核心交换机 | S5720-36C-EI-AC | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 146 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 16 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 147 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 4500 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 148 | 12芯室外铠装光纤 | GYXTW 12b | 立孚 | 3600 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 149 | 6芯室外铠装光纤 | 单模 | 立孚 | 1200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 150 | 12口光缆配线架 | 12口SC | 立孚 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 151 | 单模尾纤 | SC-SC | 立孚 | 24 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 152 | 百兆光纤收发器 | RX-5010DS-20 | 华瀚达 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 153 | 无线网关 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 154 | 原系统分显模块 | VS162 | 艾腾 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 155 | 高清解码服务器 | DS-6908UD | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 156 | 磁盘阵列 | DS-A80624S | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 157 | 企业级存储硬盘 | WD6002FRYZ,6T,3.5",SATA,512E | 海康威视 | 36 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 158 | DVI24+5双通道高清传输线 | DVI24+5 | 优越者 | 12 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 159 | UPS配电柜（带PLC控制） | 德力西元器件 |  | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 160 | 服务器机柜 | K3.6842.90 | 图腾 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 161 | 智能机柜PDU | 1608A | 突破 | 1 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 162 | 机柜承重底座 | L50*50角钢现场焊接及安装 | 玉昆 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 163 | 图像调用工作站 | ThinkStation P320 | 联想 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 164 | 工位操作台 | 定制 | 北京博信 | 1 | 组 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 165 | 55寸高亮监视墙 | DS-D5055FC | 海康威视 | 1 | 组 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 166 | 拼接墙钢架 | 55寸拼接屏配套钢结构架， | 海康威视 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 167 | UPS电源线 | YJV5*16 | 昆缆 | 100 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 168 | UPS供电线 | RVV3*2.5 | 昆缆 | 800 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 169 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5 | 昆缆 | 4200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 170 | 电源插板 | GN-601 | 公牛 | 24 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 171 | 镀锌桥架 | 200*100 400*150 | 杨鑫 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 172 | PVC线管 | Φ25\Φ32 | 联塑 | 2400 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 173 | PE管 | Φ32 |  | 1200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 174 | 前置机柜 | 定制 | 图腾 | 7 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 175 | 室外机柜 | 定制 | 图腾 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 176 | 过路热镀锌钢管 | 国标DN32 | 广东荣钢 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 177 | 路面及绿化带开挖 | 管沟切割开挖 |  | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 178 | 光纤熔接 | 现场熔纤人工及辅材费 |  | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 179 | 集群通话台站 | 定制 | 奥的斯 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 180 | 二进8口光缆终端盒 | 8口SC | 立孚 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 181 | 室外铠装光纤 | GYXTW 12b | 立孚 | 200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 182 | 尾纤 | SC-SC | 立孚 | 8 | 根 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 183 | 熔纤费 | 光纤端接、熔接 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 184 | 电梯缆线 | 按电梯厂家要求定制 | 奥的斯 | 600 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 2019年建设投入使用部分 |
| 185 | 视频双路服务器 | DS-VM21S-B | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 186 | 服务器内存条 | 16G_DDR4_2133 | 金士顿 | 1 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 187 | 台式机内存 | DDR4 2400 8G | 金士顿 | 4 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 188 | 磁盘阵列 | DS-A72024R/8T | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 189 | 企业级存储硬盘 | HDD,ST6000NM021A,8TB,7200,3.5",SATA | 希捷 | 24 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 190 | 机房空调 | KFR-72LW/BP2DN8Y | 美的 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 191 | 断电记忆控制板 | YC400 | 美的 | 1 | 张 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 192 | 铜管及开孔 | 配套 | 美的 | 1 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 193 | 人脸抓拍机 | DS-2CD7A427FWD-XZS/JM(8-32/4) | 海康威视 | 13 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 194 | 人脸抓拍机支架及电源 | DS-1292ZJ-P+DS-2FA1220-LL-CH | 海康威视 | 13 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 195 | 大门口抓拍机 | DS-1292ZJ-P+DS | 海康威视 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 196 | 大门口抓拍机支架 | 2FA1220-LL-CH | 海康威视 | 6 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 197 | 融合分析数据平台 | 按现场实际需求定制 | 定制 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 198 | 人脸及卡口接入平台 | 按现场实际需求定制 | 定制 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 199 | 校区卡口模块 | 按现场实际需求定制 | 定制 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 200 | 人脸监控模块 | 按现场实际需求定制 | 定制 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 201 | 企业级全光口交换机 | S5700-28C-EI-24S | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 202 | 系统集成 | 现场集成 | 云南驰创 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 203 | 摄像机立杆 | 2.5米不规则定制 | 国产 | 3 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 204 | 立杆基础 | C30 | 国产 | 3 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 205 | 接地桩 | L50*50 | 昆钢 | 12 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 206 | 传输链路 |  | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 207 | 路面切割、开挖及修复 | 现场开挖及修复 | 现场开挖及修复 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 208 | PVC线管 | D25-32 | 联塑 | 600 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 209 | PE管 | D32 | 联塑 | 1200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 210 | 电源线 | RVV3*1.5 RVV3*2.5 | 昆缆 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 211 | 六类网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 中国普天 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 2020年建设投入使用部分 |
| 一 | 乒乓球场及第二教学楼周边监控 |  |  |  |  | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 212 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 5 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 213 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 5 | 付 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 214 | 高清红外智能球摄像机 | iDS-2DE7223CC-A | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 215 | 球机壁挂安装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 216 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 217 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 1 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 218 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 219 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 220 | 摄像机直流电源箱 | LRS-150-12 | 明纬 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 221 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 250 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 222 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 305 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 223 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 250 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 224 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯，按现场实际情况包干价敷设 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 225 | 百兆光纤收发器 | RX-I5010BS-20A/B | 锐讯光电 | 2 | 对 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 226 | 二进8口光缆终端盒 | 金属外壳 | 普天 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 227 | 光纤熔接 | 光纤端接、熔接 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 二 | 老项目部监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 229 | 枪机壁装支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 4 | 付 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 230 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 231 | 集中供电电源 | LRS-350-12 | 明纬 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 232 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 233 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 234 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 305 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 235 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 150 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 三 | 14栋女生公寓楼监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 42 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 237 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 42 | 付 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 238 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 9 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 239 | 电梯摄像机 | DS-2CD2525C-I | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 240 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 241 | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2NT | 海康威视 | 4 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 242 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 243 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 6 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 244 | 集中供电电源 | LRS-350-12 | 明纬 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 245 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 6 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 246 | 12口光缆配线架 | GP11F | 普天 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 247 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 900 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 248 | 主电源线 | RVV3*1.5 | 天诚 | 350 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 249 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 3200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 250 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 800 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 251 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 252 | 单模尾纤 | 双芯单模 | 立孚 | 8 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 253 | 光纤熔接 | 光纤端接、熔接 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 254 | 室外球机立杆 | 定制 | 国产 | 3 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 255 | 多功能抗电涌保护器 | SV-2/024EP | 雷迅 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 256 | 立杆基础 | C30混泥土 | 国产 | 3 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 257 | 接地桩 | L50*50角钢、2.0米 | 国产 | 12 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 258 | PE管 | 公称外径：Ф32 | 联塑 | 600 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 259 | NVR硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 260 | 分控工作站监视器 | AOC I3284VW/WW | AOC | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 261 | DVI24+5双通道高清传输线 | DVI24+5接口 | 优越者 | 1 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 262 | UPS电源 | C1-3KS | 山特 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 263 | 管路开挖 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 264 | 光纤熔接 | 光纤端接、熔接 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 四 | 14栋女生公寓五方通话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 集群通话台站 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 266 | 集群通话线缆 | 定制 | 奥的斯 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 267 | 集群信号放大器 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 268 | PE管及PVC管 | Ф32 | 联塑 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 269 | 管路开挖及修复 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 五 | 老图书馆新增监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 18 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 271 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 18 | 付 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 272 | 硬盘录像机 | DS-7732NX-K4 | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 273 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 274 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 275 | 接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 276 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 4 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 277 | 集中供电电源 | LRS-350-12 | 明纬 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 278 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 1150 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 279 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 1150 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 280 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 300 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 281 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 282 | 二进8口光缆终端盒 | 金属外壳 | 普天 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 六 | 15#学生宿舍楼监控安防系统 |  |  |  |  |  | 现场 | 7*24 |
| 283 | 彩色枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 50 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 284 | 枪式摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 50 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 285 | 人脸抓拍机 | DS-2CD7A47EWD-XZS | 海康威视 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 286 | 人脸抓拍机支架及电源 | DS-1292ZJ-P | 海康威视 | 6 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 287 | 彩色半球摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 18 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 288 | 电梯专用摄像机 | DS-2CD2525C-I | 海康威视 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 289 | 值班室监视器 | DS-D5055UC-A | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 290 | 硬盘录像机 | DS-96128N-M8 | 海康威视 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 291 | 接入交换机 | CloudEngine S1730S-S24T4S-MA | 华为 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 292 | 汇聚交换机 | CloudEngine S5735S-L24T4S-MA | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 293 | 交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 10 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 294 | 电梯专用网桥 | DS-3WF0BC-2NT | 海康威视 | 4 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 295 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 296 | 摄像机直流电源箱 | LRS-150-12 | 明纬 | 6 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 297 | 信号延长器 | MVE-CAT-S1 | 宽博基业 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 298 | 机柜PDU电源 | TJ-27 | 突破 | 4 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 299 | 值班室机柜 | G3.6822.90 | 图腾 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 300 | 光纤配线架 | GP11F | 普天 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 301 | UPS不间断电源主机 | C6KS | 山特 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 302 | 超五类UTP电缆 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 3500 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 303 | 6类4对UTP电缆 | HSYV6 4*2*0.57 | 普天 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 304 | 管路敷设、基础预埋 |  | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 305 | 室外铠装光纤敷设及熔纤 | B2 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 306 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 3500 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 307 | 监控主干电源线 | YJV3*2.5 | 昆缆 | 300 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 308 | UPS不间断电源线 | YJV3*4 | 昆缆 | 100 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 309 | PVC管 | Ф25 | 联塑 | 1200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 310 | 监控立杆 | 定制 | 国产 | 1 | 棵 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 311 | 立杆基础开挖、预埋及浇注 | C30混泥土强度 | 国产 | 1 | 个 | 运行保障及巡检 |  |  |
| 七 | 15#学生宿舍电梯五方通话系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 集群通话台站 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 313 | 集群信号放大器 | 定制 | 奥的斯 | 4 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 314 | 集群通话线缆 | 定制 | 奥的斯 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 315 | PE管及PVC管 | Ф32 | 联塑 | 1 | 批 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 316 | 管路开挖及修复 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 八 | 27栋、篮球场周边监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 球型摄像机 | iDS-2DE7223CC-A | 海康威视 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 318 | 摄像机立式塔架及长吊架 | 定制 | 国产 | 4 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 319 | 室外防水箱 | 定制 | 国产 | 2 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 320 | 交换机 | CloudEngine S1730S-S24T4S-MA | 华为 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 321 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 4 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 322 | 光纤收发器 | RX-I5010BS-20A/B | 锐讯光电 | 4 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 323 | 室外铠装光纤敷设及熔纤 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 324 | 单头景观庭院灯 | XLT-2113 | 祥龙 | 2 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 325 | 庭院灯预埋及基础 | 350*350*500 | 国产 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 326 | 电缆 | YJV3*2.5 | 昆缆 | 250 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 327 | 镀锌钢管 | 公称直径：DN32，壁厚：3.5mm | 国产 | 30 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 328 | PE管 | 公称外径：Ф32 | 联塑 | 90 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 329 | PVC管 | Ф25 | 联塑 | 200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 九 | 原医务室改实训教室部分监控接入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 传输链路 |  | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 十 | 新图书馆、监控中心解码上墙、新增监控接入授权及后台存储增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 路面切割、开挖及修复 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 332 | 传输链路 |  | 国产 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 333 | PVC线管PE管 |  | 联塑 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 334 | 高清视音频解码器 | DS-6908UD | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 335 | 监控平台接入升级扩容 | 与学校原有监控中心系统无缝对接 | 海康威视 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 336 | 解码上墙一体机 | DS-B21-04D-16HU | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 337 | 磁盘整列、企业级存储硬盘 | ST6000NM021A | 海康威视 | 12 | 块 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 338 | 云游校园三维地图 | 按学校实际地图和监控点位定制 | 定制 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 十一 | 婴幼儿托育与管理专业实训基地监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T47WD-CCKJ | 海康威视 | 11 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 340 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 11 | 付 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 341 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2347WDV3-CCKJ | 海康威视 | 3 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 342 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 343 | 接入交换机 | S1700-28FR-AC | 华为 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 344 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 345 | 集中供电电源箱 | 定制 | 明纬 | 2 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 346 | 电源插板 | GN-607 | 公牛 | 2 | 个 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 347 | 12口光缆配线架 | SC12 |  | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 348 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 1200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 349 | 主电源线 | RVV3*1.5 | 天诚 | 650 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 350 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 1200 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 351 | PVC线管 | Ф20 | 联塑 | 600 | 米 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 352 | 室外铠装光纤敷设 | 单模4芯 | 立孚 | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 353 | 单模尾纤 | 2米、定制 | 立孚 | 4 | 条 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 354 | 光纤熔接 | 现场熔接 |  | 1 | 项 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 355 | 前端监控NVR硬盘录像机 | DS-7816N-K2 | 海康威视 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 356 | 后台磁盘阵列 | DS-A71024R/6T | 海康威视 | 1 | 套 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 357 | 显示器 | Q32V3/BS | 冠捷 | 1 | 台 | 运行保障及巡检 | 现场 | 7*24 |
| 附表：平安智慧校园监控2015年-2020年投入使用设备包干维修费用 |
| 运维要求 | 完成以下本次维保招标覆盖范围内，全部设备、系统的维修、配件更换、软件升级等，维护期内，包干维修固定费用，不再增加其它费用 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 以下设备维修包干每年费用 |
|  |  |  |  |  |  | 维修内容 | 服务时间 |
| 2015年建设的平安校园监控部分 |
| 1 | 高倍数高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7230IW-A | 海康威视 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 2 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 24 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 3 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 33 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 4 | 高清室内红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 140 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 5 | 高清红外半球摄像机 | DS-2CD2335D-I | 海康威视 | 25 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 6 | 枪机和半球电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 198 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 7 | 球机壁挂安装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 24 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 8 | 球机壁挂墙面转角安装支架 | DS-1602ZJ-corner | 海康威视 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 9 | 枪机壁装安装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 173 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 10 | 摄像机立杆 | 2.5米不规则定制 | 现场订制 | 28 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 11 | 立杆基础 | 500*500 C30混泥土 | 现场订制 | 28 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 12 | 接地桩 | L50*50 | 玉昆 | 56 | 根 | 包干维修 | 7*24 |
| 13 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷迅 | 61 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 14 | 墙挂机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 32 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 15 | 室外机柜 | 600*700 | 华壳 | 40 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 16 | 磁盘阵列 | DS-A81016S | 海康威视 | 4 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 17 | 视频核心交换机 | 定制 | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 18 | 交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 52 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 19 | 汇聚交换机 | S5700-28C-EI-24S | 华为 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 20 | 平安智慧校园管理平台软件 | 订制 |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 21 | 监控授权 | 订制 | 海康威视 | 500 | 路 | 包干维修 | 7*24 |
| 22 | 管理中心服务器 | IS-VSE2326B-BBC | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 23 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西部数据 | 38 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 24 | 高清解码服务器 | DS-6416HD-T | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 25 | 网络操作键盘 | DS-1100K | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 26 | 管理电脑 | ThinkCentre M8400t | 联想 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 27 | 超窄边LCD拼接系统显示单元 | DC550PM6 LG面板 | 欧帝 | 15 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 28 | DVI24+5双通道高清传输线 | Y-C224 | 优越者 | 16 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 29 | 操作台 | 2工位 | 北京博信 | 2 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 30 | 服务器机柜 | K3.6842.90 | 图腾 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 31 | 分控工作站 | ThinkCentre M8400t | 联想 | 8 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 32 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 30 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 33 | 分控工作站监视器 | AOC I3284VW/WW | 冠捷 | 8 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 34 | 监控中心装修 | AOC LD43V02S | 冠捷 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 35 | UPS电源（含并机模块） | 3C20KS | 山特 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 36 | 电池柜 | 16节柜 | 国产订制 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 37 | 电池柜支撑架 | L50*50 | 国产订制 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 38 | 室外铠装光纤 | GYXTW-12B | 立孚 | 2800 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 39 | 室外铠装光纤 | GYXTW-6B | 立孚 | 3000 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 40 | 室外光缆交接箱 | GPX-LY-48 | 立孚 | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 41 | 光缆熔接分配架 | GPX-LY-48 | 立孚 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 42 | 二进8口光缆终端盒 | 订制 | 立孚 | 40 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 43 | 12芯光束状尾纤 | GPX311-YT3-12 | 立孚 | 28 | 根 | 包干维修 | 7*24 |
| 44 | 单(多)模光纤适配器 | LF-FL-FC | 立孚 | 400 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 45 | 单模光纤活动连接器 | 2米LC-FC | 立孚 | 200 | 根 | 包干维修 | 7*24 |
| 46 | 光纤收发器 | HD-220S-20 | 华瀚达 | 25 | 对 | 包干维修 | 7*24 |
| 47 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 60 | 箱 | 包干维修 | 7*24 |
| 48 | 超五类水晶头 | FA0-08 | 普天 | 1200 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 49 | 六类网络线 | HSYV6 4*2*0.5 | 普天 | 2 | 箱 | 包干维修 | 7*24 |
| 50 | 六类水晶头 | FA1-08 | 普天 | 100 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 51 | 电源插板 | GN-A03X | 公牛 | 60 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 52 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 15 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 53 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 9000 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 54 | 电源线 | YJV3*4 | 昆缆 | 2200 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 55 | 电源线 | YJV4*25+1*16 | 昆缆 | 100 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 56 | 配电柜 | 订制 |  | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 57 | PVC管 | DN32 | 联塑 | 2500 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 58 | PVC管 | DN20 | 联塑 | 4200 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 59 | 钢管 | DN40 | 国产优质 | 400 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 60 | 管沟切割开挖 |  | 现场订制 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 2016年建设投入使用部分 |
| 61 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 9 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 62 | 高清红外半球摄像机 | DS-2CD2335D-I | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 63 | 枪机和半球电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 10 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 64 | 枪机壁装安装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 9 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 65 | 16路网络硬盘录像机 | DS-8616N-E8 | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 66 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西部数据 | 2 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 67 | 接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 68 | 光纤收发器 | LFT01 | 立孚 | 2 | 对 | 包干维修 | 7*24 |
| 69 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 1 | 箱 | 包干维修 | 7*24 |
| 70 | 室外铠装光纤 | GYTS-6 | 立孚 | 200 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 71 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 300 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 72 | 8口终端盒 | 订制 | 立孚 | 4 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 73 | PVC管 | DN16 | 联塑 | 300 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 74 | 墙挂机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 75 | 监视器 | I3207VWD/WW | 冠捷 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 76 | 汇聚交换机 | S3700-28TP-SI-AC | 华为 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 77 | UPS电源 | 3CKS | 山特 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 78 | 电池柜 |  | 山特 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 79 | 柜式空调 | 5匹机房专用 | 格力 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 80 | 智能枪形摄像机（带报警功能） | DS-2CD5A26FWD-IZ | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 81 | 枪机电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 82 | 枪机壁装安装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 83 | 二进8口光缆终端盒 | 订制 | 海康威视 | 1 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 84 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 1 | 箱 | 包干维修 | 7*24 |
| 85 | 室外铠装光纤 | GYXTW-6D | 立孚 | 300 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 86 | 接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 87 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 88 | 电源线 | RVV2*1.0 | 昆缆 | 300 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 89 | PVC管20 | 联塑管 | 联塑 | 300 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 90 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷讯 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 91 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 92 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 93 | 高清室内红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 11 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 94 | 摄像机立杆 | 2.5米 不规则定制 |  | 9 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 95 | 立杆基础 | 500*500 C30混泥土 |  | 9 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 96 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷讯 | 9 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 97 | 接地桩 | L50*50 | 玉昆 | 18 | 根 | 包干维修 | 7*24 |
| 98 | 球机壁挂安装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 99 | 电源线 | RVV2*1.0 | 昆缆 | 800 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 100 | PVC管20 | 联塑管 | 联塑 | 800 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 101 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 3 | 箱 | 包干维修 | 7*24 |
| 102 | UPS电源 | 3CKS | 山特 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 103 | UPS电源 | 6CKS | 山特 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 104 | 电池柜 | A4 | 山特 | 5 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 2017年建设投入使用部分 |
| 105 | 4mm枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 106 | 8mm枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 107 | 6mm半球 |  | 海康威视 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 108 | 4mm半球 |  | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 109 | 枪机壁装支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 3 | 付 | 包干维修 | 7*24 |
| 110 | 电源插板 | 3位16A | 公牛 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 111 | 企业级监控硬盘 | 4TB(8TB可存储录像7天） | 西数 | 2 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 112 | 开关电源 | 12V 30A | 明纬 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 113 | 电源线 | RVV2*1.0 | 昆缆 | 400 | m | 包干维修 | 7*24 |
| 114 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 700 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 115 | PVC管25 | 联塑 | 联塑 | 300 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 116 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 台 | 5 | 包干维修 | 7*24 |
| 117 | 枪机支架 | DS-1292ZJ | 海康威视 | 个 | 5 | 包干维修 | 7*24 |
| 118 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 台 | 2 | 包干维修 | 7*24 |
| 119 | 球机壁装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 个 | 2 | 包干维修 | 7*24 |
| 120 | 摄像机立杆 | 定制 | 国产 | 棵 | 1 | 包干维修 | 7*24 |
| 121 | 立杆基础 | 定制 | 国产 | 个 | 1 | 包干维修 | 7*24 |
| 122 | 室外铠装光纤 | GYXTW-4D | 立孚 | 米 | 150 | 包干维修 | 7*24 |
| 123 | 二进8口光缆终端盒 | 定制 | 立孚 | 个 | 2 | 包干维修 | 7*24 |
| 124 | 光纤收发器 | HD-220S-20 | 华瀚达 | 对 | 2 | 包干维修 | 7*24 |
| 125 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 箱 | 1 | 包干维修 | 7*24 |
| 126 | 摄像机电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 米 | 300 | 包干维修 | 7*24 |
| 127 | PVC管 | DN20 | 联塑 | 米 | 250 | 包干维修 | 7*24 |
| 128 | 管沟切割开挖 |  | 定制 | 项 | 1 | 包干维修 | 7*24 |
| 2018年建设投入使用部分 |
| 129 | 室内枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I |  | 86 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 130 | 室外枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I |  | 13 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 131 | 枪机吊装支架 | 定制 |  | 99 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 132 | 智能球型摄像机 | iDS-2VPD14-A253- |  | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 133 | 摄像机塔架 | 按实际安装现场定制 |  | 6 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 134 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2346CC1-I |  | 25 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 135 | 电梯摄像机 | DS-2CD2525C-I |  | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 136 | 彩色高清壁挂式球机 | iDS-2DE7223CC-A |  | 10 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 137 | 球机壁挂支架 | DS-1602ZJ |  | 10 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 138 | 摄像机集中供电电源 | LRS-150-12 |  | 16 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 139 | 室外球机立杆 | 圆锥杆，内外热镀锌 |  | 10 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 140 | 多功能抗电涌保护器 | SV-2/024EP |  | 16 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 141 | 立杆基础 | C30混泥土强度、尺寸：450*450*500 |  | 10 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 142 | 接地桩 | L50*50角钢、2.0米 |  | 40 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 143 | 二层接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC |  | 10 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 144 | 二层汇聚交换机 | S5720S-28X-LI-24S-AC |  | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 145 | 三层核心交换机 | S5720-36C-EI-AC |  | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 146 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 |  | 16 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 147 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 |  | 4500 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 148 | 12芯室外铠装光纤 | GYXTW 12b |  | 3600 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 149 | 6芯室外铠装光纤 | 单模 |  | 1200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 150 | 12口光缆配线架 | 12口SC |  | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 151 | 单模尾纤 | SC-SC |  | 24 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 152 | 百兆光纤收发器 | RX-5010DS-20 |  | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 153 | 无线网关 | DS-3WF0BC-2N |  | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 154 | 原系统分显模块 | VS162 |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 155 | 高清解码服务器 | DS-6908UD |  | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 156 | 磁盘阵列 | DS-A80624S |  | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 157 | 企业级存储硬盘 | WD6002FRYZ,6T,3.5",SATA,512E |  | 36 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 158 | DVI24+5双通道高清传输线 | DVI24+5 |  | 12 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 159 | UPS配电柜（带PLC控制） | 德力西元器件 |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 160 | 服务器机柜 | K3.6842.90 |  | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 161 | 智能机柜PDU | 1608A |  | 1 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 162 | 机柜承重底座 | L50*50角钢现场焊接及安装 |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 163 | 图像调用工作站 | ThinkStation P320 |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 164 | 工位操作台 | 现场定制 |  | 1 | 组 | 包干维修 | 7*24 |
| 165 | 55寸高亮监视墙 | DS-D5055FC,LG面板 |  | 1 | 组 | 包干维修 | 7*24 |
| 166 | 拼接墙钢架 | 55寸拼接屏配套钢结构架， |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 167 | UPS电源线 | YJV5*16 |  | 100 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 168 | UPS供电线 | RVV3*2.5 |  | 800 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 169 | 摄像机电源线 | RVV3*1.5 |  | 4200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 170 | 电源插板 | GN-601 |  | 24 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 171 | 镀锌桥架 | 200*100 400*150 |  | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 172 | PVC线管 | Φ25\Φ32 |  | 2400 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 173 | PE管 | Φ32 |  | 1200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 174 | 前置机柜 |  |  | 7 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 175 | 室外机柜 |  |  | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 176 | 过路热镀锌钢管 | 国标DN32 |  | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 177 | 路面及绿化带开挖 | 管沟切割开挖 |  | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 178 | 光纤熔接 | 现场熔纤人工及辅材费 |  | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 179 | 集群通话台站 | 定制 |  | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 180 | 二进8口光缆终端盒 | 8口SC |  | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 181 | 室外铠装光纤 | GYXTW 12b |  | 200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 182 | 尾纤 | SC-SC |  | 8 | 根 | 包干维修 | 7*24 |
| 183 | 熔纤费 | 光纤端接、熔接 |  | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 184 | 电梯缆线 | 按电梯厂家要求定制 |  | 600 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 2019年建设投入使用部分 |
| 185 | 视频双路服务器 | DS-VM21S-B | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 186 | 服务器内存条 | 16G_DDR4_2133 | 金士顿 | 1 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 187 | 台式机内存 | DDR4 2400 8G | 金士顿 | 4 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 188 | 磁盘阵列 | DS-A72024R/8T | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 189 | 企业级存储硬盘 | HDD,ST6000NM021A,8TB,7200,3.5",SATA | 希捷 | 24 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 190 | 机房空调 | KFR-72LW/BP2DN8Y | 美的 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 191 | 断电记忆控制板 | YC400 | 美的 | 1 | 张 | 包干维修 | 7*24 |
| 192 | 铜管及开孔 | 配套 | 美的 | 1 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 193 | 人脸抓拍机 | DS-2CD7A427FWD-XZS/JM(8-32/4) | 海康威视 | 13 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 194 | 人脸抓拍机支架及电源 | DS-1292ZJ-P+DS-2FA1220-LL-CH | 海康威视 | 13 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 195 | 大门口抓拍机 | DS-1292ZJ-P+DS | 海康威视 | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 196 | 大门口抓拍机支架 | 2FA1220-LL-CH | 海康威视 | 6 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 197 | 融合分析 | iDS-9664NX-I8/X | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 198 | 人脸及卡口平台 | ISC-9600 | 海康威视 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 199 | 校区卡口模块 | iSecure Center-Education (DS)-VMS | 海康威视 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 200 | 人脸监控模块 | iSecure Center-Education (DS)-FRS | 海康威视 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 201 | 企业级全光口交换机 | S5700-28C-EI-24S | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 202 | 系统集成 | 现场集成 | 云南驰创 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 203 | 摄像机立杆 | 2.5米不规则定制 | 国产 | 3 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 204 | 立杆基础 | C30 | 国产 | 3 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 205 | 接地桩 | L50*50 | 昆钢 | 12 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 206 | 传输链路 |  | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 207 | 路面切割、开挖及修复 | 现场开挖及修复 | 现场开挖及修复 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 208 | PVC线管 | D25-32 | 联塑 | 600 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 209 | PE管 | D32 | 联塑 | 1200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 210 | 电源线 | RVV3*1.5 RVV3*2.5 | 昆缆 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 211 | 六类网线 | HSYV-6 4*2*0.57 | 中国普天 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 2020年建设投入使用部分 |
| 一 | 乒乓球场及第二教学楼周边监控 |  |  |  |  | 包干维修 | 7*24 |
| 212 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 5 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 213 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 5 | 付 | 包干维修 | 7*24 |
| 214 | 高清红外智能球摄像机 | iDS-2DE7223CC-A | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 215 | 球机壁挂安装支架 | DS-1602ZJ | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 216 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 217 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 1 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 218 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 219 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 220 | 摄像机直流电源箱 | LRS-150-12 | 明纬 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 221 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 250 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 222 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 305 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 223 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 250 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 224 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯，按现场实际情况包干价敷设 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 225 | 百兆光纤收发器 | RX-I5010BS-20A/B | 锐讯光电 | 2 | 对 | 包干维修 | 7*24 |
| 226 | 二进8口光缆终端盒 | 金属外壳 | 普天 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 227 | 光纤熔接 | 光纤端接、熔接 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 二 | 老项目部监控 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 229 | 枪机壁装支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 4 | 付 | 包干维修 | 7*24 |
| 230 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 231 | 集中供电电源 | LRS-350-12 | 明纬 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 232 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 233 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 234 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 305 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 235 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 150 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 三 | 14栋女生公寓楼监控 |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 42 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 237 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 42 | 付 | 包干维修 | 7*24 |
| 238 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 9 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 239 | 电梯摄像机 | DS-2CD2525C-I | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 240 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 241 | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2NT | 海康威视 | 4 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 242 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 243 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 6 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 244 | 集中供电电源 | LRS-350-12 | 明纬 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 245 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 6 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 246 | 12口光缆配线架 | GP11F | 普天 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 247 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 900 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 248 | 主电源线 | RVV3*1.5 | 天诚 | 350 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 249 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 3200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 250 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 800 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 251 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 252 | 单模尾纤 | 双芯单模 | 立孚 | 8 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 253 | 光纤熔接 | 光纤端接、熔接 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 254 | 室外球机立杆 | 定制 | 国产 | 3 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 255 | 多功能抗电涌保护器 | SV-2/024EP | 雷迅 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 256 | 立杆基础 | C30混泥土 | 国产 | 3 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 257 | 接地桩 | L50*50角钢、2.0米 | 国产 | 12 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 258 | PE管 | 公称外径：Ф32 | 联塑 | 600 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 259 | NVR硬盘录像机 | DS-8664N-I16 | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 260 | 分控工作站监视器 | AOC I3284VW/WW | AOC | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 261 | DVI24+5双通道高清传输线 | DVI24+5接口 | 优越者 | 1 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 262 | UPS电源 | C1-3KS | 山特 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 263 | 管路开挖 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 264 | 光纤熔接 | 光纤端接、熔接 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 四 | 14栋女生公寓五方通话 |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 集群通话台站 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 266 | 集群通话线缆 | 定制 | 奥的斯 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 267 | 集群信号放大器 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 268 | PE管及PVC管 | Ф32 | 联塑 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 269 | 管路开挖及修复 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 五 | 老图书馆新增监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 18 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 271 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 18 | 付 | 包干维修 | 7*24 |
| 272 | 硬盘录像机 | DS-7732NX-K4 | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 273 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 274 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 275 | 接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC | 华为 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 276 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 4 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 277 | 集中供电电源 | LRS-350-12 | 明纬 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 278 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 1150 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 279 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 1150 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 280 | PVC线管 | Ф25 | 联塑 | 300 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 281 | 室外铠装光纤敷设 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 282 | 二进8口光缆终端盒 | 金属外壳 | 普天 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 六 | 15#学生宿舍楼监控安防系统 |  |  |  |  |  | 7*24 |
| 283 | 彩色枪式摄像机 | DS-2CD2T46CC2-I | 海康威视 | 50 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 284 | 枪式摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 50 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 285 | 人脸抓拍机 | DS-2CD7A47EWD-XZS | 海康威视 | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 286 | 人脸抓拍机支架及电源 | DS-1292ZJ-P | 海康威视 | 6 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 287 | 彩色半球摄像机 | DS-2CD2346CC1-I | 海康威视 | 18 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 288 | 电梯专用摄像机 | DS-2CD2525C-I | 海康威视 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 289 | 值班室监视器 | DS-D5055UC-A | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 290 | 硬盘录像机 | DS-96128N-M8 | 海康威视 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 291 | 接入交换机 | CloudEngine S1730S-S24T4S-MA | 华为 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 292 | 汇聚交换机 | CloudEngine S5735S-L24T4S-MA | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 293 | 交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 10 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 294 | 电梯专用网桥 | DS-3WF0BC-2NT | 海康威视 | 4 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 295 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 296 | 摄像机直流电源箱 | LRS-150-12 | 明纬 | 6 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 297 | 信号延长器 | MVE-CAT-S1 | 宽博基业 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 298 | 机柜PDU电源 | TJ-27 | 突破 | 4 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 299 | 值班室机柜 | G3.6822.90 | 图腾 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 300 | 光纤配线架 | GP11F | 普天 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 301 | UPS不间断电源主机 | C6KS | 山特 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 302 | 超五类UTP电缆 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 3500 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 303 | 6类4对UTP电缆 | HSYV6 4*2*0.57 | 普天 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 304 | 管路敷设、基础预埋 |  | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 305 | 室外铠装光纤敷设及熔纤 | B2 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 306 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 3500 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 307 | 监控主干电源线 | YJV3*2.5 | 昆缆 | 300 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 308 | UPS不间断电源线 | YJV3*4 | 昆缆 | 100 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 309 | PVC管 | Ф25 | 联塑 | 1200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 310 | 监控立杆 | 定制 | 国产 | 1 | 棵 | 包干维修 | 7*24 |
| 311 | 立杆基础开挖、预埋及浇注 | C30混泥土强度 | 国产 | 1 | 个 | 包干维修 |  |
| 七 | 15#学生宿舍电梯五方通话系统 |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 集群通话台站 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 313 | 集群信号放大器 | 定制 | 奥的斯 | 4 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 314 | 集群通话线缆 | 定制 | 奥的斯 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 315 | PE管及PVC管 | Ф32 | 联塑 | 1 | 批 | 包干维修 | 7*24 |
| 316 | 管路开挖及修复 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 八 | 27栋、篮球场周边监控 |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 球型摄像机 | iDS-2DE7223CC-A | 海康威视 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 318 | 摄像机立式塔架及长吊架 | 定制 | 国产 | 4 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 319 | 室外防水箱 | 定制 | 国产 | 2 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 320 | 交换机 | CloudEngine S1730S-S24T4S-MA | 华为 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 321 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 4 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 322 | 光纤收发器 | RX-I5010BS-20A/B | 锐讯光电 | 4 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 323 | 室外铠装光纤敷设及熔纤 | 单模12芯 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 324 | 单头景观庭院灯 | XLT-2113 | 祥龙 | 2 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 325 | 庭院灯预埋及基础 | 350*350*500 | 国产 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 326 | 电缆 | YJV3*2.5 | 昆缆 | 250 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 327 | 镀锌钢管 | 公称直径：DN32，壁厚：3.5mm | 国产 | 30 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 328 | PE管 | 公称外径：Ф32 | 联塑 | 90 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 329 | PVC管 | Ф25 | 联塑 | 200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 九 | 原医务室改实训教室部分监控接入 |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 传输链路 |  | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 十 | 新图书馆、监控中心解码上墙、新增监控接入授权及后台存储增加 |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 路面切割、开挖及修复 | 挖深70厘米 | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 332 | 传输链路 |  | 国产 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 333 | PVC线管PE管 |  | 联塑 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 334 | 高清视音频解码器 | DS-6908UD | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 335 | 监控平台接入升级扩容 | 与学校原有监控中心系统无缝对接 | 海康威视 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 336 | 解码上墙一体机 | DS-B21-04D-16HU | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 337 | 磁盘整列、企业级存储硬盘 | ST6000NM021A | 海康威视 | 12 | 块 | 包干维修 | 7*24 |
| 338 | 云游校园三维地图 | 按学校实际地图和监控点位定制 | 定制 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 十一 | 婴幼儿托育与管理专业实训基地监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 枪式摄像机 | DS-2CD2T47WD-CCKJ | 海康威视 | 11 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 340 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 | 11 | 付 | 包干维修 | 7*24 |
| 341 | 半球网络摄像机 | DS-2CD2347WDV3-CCKJ | 海康威视 | 3 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 342 | 前置机柜 | ZH.6406 | 图腾 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 343 | 接入交换机 | S1700-28FR-AC | 华为 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 344 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 345 | 集中供电电源箱 | 定制 | 明纬 | 2 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 346 | 电源插板 | GN-607 | 公牛 | 2 | 个 | 包干维修 | 7*24 |
| 347 | 12口光缆配线架 | SC12 |  | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 348 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 1200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 349 | 主电源线 | RVV3*1.5 | 天诚 | 650 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 350 | 超五类网线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 天纪 | 1200 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 351 | PVC线管 | Ф20 | 联塑 | 600 | 米 | 包干维修 | 7*24 |
| 352 | 室外铠装光纤敷设 | 单模4芯 | 立孚 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 353 | 单模尾纤 | 2米、定制 | 立孚 | 4 | 条 | 包干维修 | 7*24 |
| 354 | 光纤熔接 | 现场熔接 |  | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 355 | 前端监控NVR硬盘录像机 | DS-7816N-K2 | 海康威视 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 356 | 后台磁盘阵列 | DS-A71024R/6T | 海康威视 | 1 | 套 | 包干维修 | 7*24 |
| 357 | 显示器 | Q32V3/BS | 冠捷 | 1 | 台 | 包干维修 | 7*24 |
| 358 | 平安智慧校园平台扩容 | 定制 | 海康威视 | 1 | 项 | 包干维修 | 7*24 |
| 维保期间的备机、备件及线缆清单 |
| 备件要求 | 学校提供仓库，中标维保单位提供以下设备做为备机（备机所有权归中标维保单位，维护期结速后自行处理，学校不负责购买及处理），现场有问题4小时不能恢复的，须先更换，后维修，不影响系统正常运行 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 备件数量 | 单位 |
| 1 | 高倍数高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7230IW-A | 海康威视 | 1 | 台 |
| 2 | 高清红外智能球摄像机 | DS-2DE7220IW-A | 海康威视 | 1 | 台 |
| 3 | 高清室外红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I5 | 海康威视 | 3 | 台 |
| 4 | 高清室内红外枪式摄像机 | DS-2CD2T35-I3 | 海康威视 | 3 | 台 |
| 5 | 高清红外半球摄像机 | DS-2CD2335D-I | 海康威视 | 3 | 台 |
| 6 | 人脸抓拍机 | DS-2CD7A47EWD-XZS | 海康威视 | 1 | 台 |
| 7 | 球机电源 |  | 海康威视 | 3 | 台 |
| 8 | 枪机和半球电源 | DC12V/1A | 海康威视 | 6 | 台 |
| 9 | 2合一防雷器 | SV-2/024EP | 雷迅 | 6 | 个 |
| 10 | 交换机光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 6 | 个 |
| 11 | 汇聚交换机 | S5700-28C-EI-24S | 华为 | 1 | 台 |
| 12 | 4T企业级硬盘 | WD4000FYYZ | 西部数据 | 12 | 块 |
| 13 | 前端接入交换机 | S1700-28FR-2T2P-AC 24 | 华为 | 1 | 台 |
| 14 | 分控工作站监视器 | AOC I3284VW/WW | 冠捷 | 2 | 台 |
| 15 | 室外铠装光纤 | GYXTW-12B | 立孚 | 600 | m |
| 16 | 室外铠装光纤 | GYXTW-6B | 立孚 | 600 | m |
| 17 | 二进8口光缆终端盒 | 订制 | 立孚 | 2 | 个 |
| 18 | 光纤收发器 | HD-220S-20 | 华瀚达 | 4 | 对 |
| 19 | 超五类室外阻水线 | HSYV5E 4*2*0.5 | 普天 | 4 | 箱 |
| 20 | 超五类水晶头 | FA0-08 | 普天 | 100 | 个 |
| 21 | 六类网络线 | HSYV6 4*2*0.5 | 普天 | 2 | 箱 |
| 22 | 六类水晶头 | FA1-08 | 普天 | 100 | 个 |
| 23 | 电源插板 | GN-A03X | 公牛 | 2 | 个 |
| 24 | 电源插板 | GN-414 | 公牛 | 2 | 个 |
| 25 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚 | 200 | m |
| 26 | 电梯网桥 | 定制 | 奥的斯 | 2 | 套 |

注：如果出现设备无法维修必须更换

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

采购标的数量：1项

服务期：二年，服务一年一评价，合同一年一签订。

项目地点：云南财经职业学院（云南省昆明市龙泉路408号）。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

项目（标准）要求：符合国家、地方现行相关行业标准、规范及采购人（使用方）要求，实施过程中充分考虑学校现场实际，切实做好安全维护、更换措施。如发生任何安全事故，由供应商自行负责。

质保期限：按照国家标准执行。

服务效率：

1、服务期内：免费维修维护；

2、服务期内报修响应：接采购人（使用方）报修通知后3小时内抵达项目现场；

（六）采购标的的验收标准

按照国家及行业标准规范进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

无。