2019年及2020年济南轨道交通运营

工器具、照明工具采购项目

公开招标文件

项目编号：WXJNZB-2019(GK)-0099

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

招标代理：山东万信项目管理有限公司

日    期：二〇一九年六月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1. 总则	10

1.1 定义	10

1.2 项目概况	10

1.3 资金来源和落实情况	10

1.4 招标范围、供货日期和质量要求	10

1.5 投标人资格要求	11

1.6 费用承担	11

1.7 保密	11

1.8 语言文字	11

1.9 计量单位	11

2. 招标文件	11

2.1 招标文件的组成	11

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	12

3.1 投标文件的组成	12

3.2 报价	13

3.3 投标有效期	14

3.4 投标保证金	15

3.5 投标文件的编制	15

4. 密封与递交	16

4.1 投标文件的密封和标记	16

4.2 投标文件的递交	16

4.3 投标文件的修改与撤回	16

5. 开标	16

5.1 开标时间和地点	16

5.2 开标程序	17

6. 评审	17

6.1 评标委员会	17

6.2 评审原则	17

6.3 评审	17

7. 合同授予	19

7.1 推荐方式	19

7.2 中标通知	19

7.3 签订合同	19

8. 重新招标和不再招标	19

8.1 重新招标	19

8.2 不再招标	20

9. 纪律和监督	20

9.1 对招标人的纪律要求	20

9.2 对投标人的纪律要求	20

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	21

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	21

9.5 投诉	21

第三章  技术规范及相关要求	22

第四章  合同格式	89

第五章  投标文件部分格式	90

商务部分	90

附件1、投标函	90

附件2、法人承诺书	91

附件3、法定代表人资格证明书	92

附件4、授权委托书	93

附件5、商务偏离表（  标段）	94

附件6、唱标单（  标段）	95

附件7、报价明细表（  标段）	96

附件8、企业综合实力	97

附件9、投标人类似项目业绩一览表（  标段）	98

附件10、信誉承诺书	99

附件11、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容	100

技术部分	101

附件1、技 术 偏 离 表（  标段）	101

附件2、货物的质量保障	102

附件3、实施方案	102

附件4、售后服务承诺及技术培训情况	102

附件5、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容	102

第六章  评审细则	103

评审细则（满分100分）	105

评审因素	105

满分值	105

说明	105

第一章  招标公告

山东万信项目管理有限公司受托，以公开招标的方式对2019年及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目，择优选取中标人，欢迎潜在投标人前来投标。

一、项目名称：2019年及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目

二、项目编号：WXJNZB-2019(GK)-0099

三、项目地点：济南市境内。

四、招标范围：“2019年及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训及售后服务等。共分二个标段，各标段兼投兼中，其中：

一标段：工器具采购，具体内容详见招标文件；

二标段：照明工具采购，具体内容详见招标文件；

五、投标人资格要求：

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖招标物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商。

2、业绩要求：

一标段：近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额50万元及以上的类似工器具项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）；

二标段：近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额30万元及以上的类似项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）；

3、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。

4、近3年（2016年1月1日至今）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）；投标人在报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

5、本项目不接受联合体投标。

六、报名及获取招标文件：

1、时间：2019年06月14日至2019年06月20日(法定节假日除外)，每日上午9:00时至11:30时，下午13:00时至16:30时；

2、地点：山东万信项目管理有限公司（济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1707室）；

3、报名时需携带下列资料原件及加盖公章的复印件一套：

企业法人营业执照、类似业绩合同、基本户开户许可证、社会信誉自查承诺、（法定代表人授权委托书及被授权人身份证）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证）、信用中国网站截图。

注：报名时的资料核验不代表资格审查的最终通过或合格。

4、招标文件发放时间：另行通知。

七、发布公告的媒介：

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、济南轨道交通集团网站上发布。

八、联系方式：

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

联 系 人：徐工

电    话：0531-59900204

招标机构：山东万信项目管理有限公司

联 系 人：尤晓彤、尚芹

电    话：0531-62331311

电子邮件：wanxinzhaobiao002@126.com

招投标采购监督专用联络方式：

监督邮箱：yyztbjd@126.com

监督电话：59900200、66695005

邮箱及电话用途：招投标采购和合同执行期间涉及有违法违规的事项或有其他意见，均可向本邮箱/下面举报、投诉。

山东万信项目管理有限公司

2019年06月14日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司 联 系 人：徐工 电 话：0531-59900204 |
| 2 | 招标代理 | 招标代理：山东万信项目管理有限公司 联 系 人：尤晓彤、尚芹 联系电话：0531-62331311 地 址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1707 电子信箱：wanxinzhaobiao002@126.com |
| 3 | 项目名称 | 2019年及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 济南市内招标人指定的地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | “2019年及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训及售后服务等，具体内容详见后附清单。 |
| 9 | 供货日期 | 分批供货。自合同签订之日起，中标人在收到招标人书面通知书后30日历日内交货至济南市内指定地点。若招标人有少量紧急需求，中标人需在7日历日内完成交货。 |
| 10 | 质保期 | 中标人负责提供所有产品不低于两年的免费技术指导和质量保修，所有产品的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务。质保期自招标人与中标人双方在验收单上签字之日起计算。 |
| 11 | 质量要求 | 关于质量的详细要求见第三章“技术规范及相关要求”。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 清单、澄清、答疑等 |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人如有要求澄清的问题，须在2019年6月21日14:00前，将要求澄清的问题以电子邮件JPG、PDF格式及WORD格式发送至wanxinzhaobiao002@126.com，并电话通知招标代理机构。 |
| 17 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止时间15日前，将澄清文件电子版发送至各投标人邮箱,并电话通知各投标单位前来领取纸质答疑文件。 |
| 18 | 投标截止时间 | 2019年7月8日09时30分 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 21 | 投标保证金 | 金 额： 一标段：人民币肆万元整（￥40000.00元）； 二标段：人民币壹万陆仟元整（￥16000.00元）； 收款单位：山东万信项目管理有限公司济南招标分公司 账 号：3761 2010 0100 0998 92 开户银行：兴业银行济南高新支行 行 号：3094 5100 6125 财务电话：0531-58595613 联系人：张老师 请各潜在投标人在汇款时务必注明所报项目的编号（0099）及所报标段，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。请各投标人在2019年7月5日12:00前按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，逾期递交的投标保证金（以到账时间为准）将被拒绝（投标保证金应当从各潜在投标人基本账户转出，若投标人未按此要求办理而产生的一切后果由投标人自行承担）。投标人需在投标文件中提供基本账户开户许可证复印件。投标保证金有效期应与投标文件有效期一致。 汇款完成后，请把开户许可证、汇款凭证彩色扫描件发电子邮件至wanxinzhaobiao002@126.com，并电话通知代理单位(联系电话：0531-62331311) |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面和包封密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 24 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份，唱标单单独密封一份，投标文件电子文档（Word及PDF格式，U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
| 25 | 装订要求 | 投标文件分标段编制，采用胶装的方式进行装订，商务、技术部分装订成一册。 投标文件一包（一正五副），电子文档一包、唱标单一包。 其他要求按照投标人须知第4.1项规定的内容执行。 |
| 26 | 封套上写明 | 投标人地址： 投标人名称： 2019及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目 标段投标文件在 2019年7月8日09时 30分前不得开启等 |
| 27 | 递交投标文件时间 | 2019年7月8日上午8:30-9:30（北京时间） |
| 28 | 递交投标文件地点 | 济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室 |
| 29 | 递交投标文件截止时间 | 2019年7月8日9:30（北京时间） |
| 30 | 开标时间和地点 | 时间：2019年7月8日9:30（北京时间） 地点：济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室 |
| 31 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，其中招标人代表不超过评委总人数的1/3。 |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，每标段推荐的中标候选人3名。 |
| 34 | 投标人代表出席开标会 | 投标人的法定代表人或授权委托人应当按时参加开标会，并在招标人按程序进行点名时，向招标人提交（法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件），以证明其出席，否则，其投标文件按无效处理。 |
| 35 | 最高限价 | 一标段：人民币贰佰零陆万元整（小写：2060000.00元）； 二标段：人民币捌拾肆万元整（小写：840000.00元）。 注：投标人报价超过最高限价按无效投标处理。 |
| 36 | 履约担保 | 担保方式：履约保证金或银行履约保函。 担保金额：合同暂定总价的2% |

1. 总则

1.1 定义

1.1.1  “招标人”系指济南轨道交通集团建设投资有限公司。

1.1.2  “代理机构”系指山东万信项目管理有限公司。

1.1.3  “投标人”系指参加开标会议并响应招标人要约邀请的投标人。

1.1.4  “招标文件”系指本文件，即招标人的要约邀请。

1.1.5  “投标文件”系指投标人根据招标文件作出的针对本项目的承诺。

1.1.6  “中标人”系指递交的投标文件被招标人接受并作出承诺的投标人。

1.2 项目概况

1.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

标段划分：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.5根据国家有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。本项目将通过公开招标方式每个标段择优选定一名中标人。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.4 招标范围、供货日期和质量要求

1.4.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目的供货日期：见投标人须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.4 招标人有权调整采购数量、规格及供货时间等。如在实际采购过程中发生调整时，由招标人提出调整产品的相关参数，其单价套用相近规格型号的中标价；若规格型号相差较大，由中标人对产品进行报价，经招标人、审计、监督人等相关单位审核批准后，中标人方可进行供货。

1.5 投标人资格要求

1.5.1投标人必须具备招标公告所要求的资格。

1.5.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合招标文件所要求资格和具有履行合同的能力。

1.6 费用承担

1.6.1投标人在招标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负，招标人及代理单位不负任何责任。所递交的所有与招标有关的资料均不予退还。

1.6.2投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范及相关要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人（招标代理）提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提交（加盖单位公章），要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内按照澄清文件的规定以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

本次招标编制投标文件时严格按照以下原则：

分标段编制，各投标人应将商务、技术部分装订成一册，要求目录索引清晰，编制统一页码。除封面、封底外，技术部分（若含图纸）全部内容页码建议不超过100页（含100页）。

3.1.1商务部分文件内容

（1）投标函；（必须放在投标文件的第1页）

（2）法人承诺书；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）授权委托书、身份证；

（5）商务偏离表；

（6）唱标单；

（7）报价明细表；

（8）企业综合实力；

（9）投标人类似项目业绩一览表；

（10）在最近三年内（2016年1月1日至公开招标报价时间）没有骗取中标或严重违约或重大质量安全责任事故的情况的说明；

（11）本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容。

3.1.2 技术部分文件内容

（1）技术偏离表；

（2）货物的质量保障；

（3）实施方案；

（4）售后服务承诺及技术培训情况；

（5）本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容。

3.2 报价

3.2.1报价范围：参加投标的投标人需按要求竞报固定单价及暂定总价。投标价格为产品的落地价。

报价采用固定单价，除合同调价约定外，固定单价均不作调整，价格有效期应保持到合同履行完毕。固定单价包括但不限于材料费、组装费、包装费、运杂费（运达招标人指定地点）、装卸费、保管、检测费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后服务、配合完成验收所需要的全部直接和间接费用及合同规定的所有责任、义务和风险等全部费用。

固定单价不随市场价格波动而调整。投标人自行承担价格上涨风险。

招标人有权在不影响价格构成因素、保证质量的前提下，根据招标人技术需要对合同内容进行必要的技术性调整，投标人不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。

质保期不低于国家标准。

3.2.2应分别标明每种产品的品牌、型号、主要技术参数、单价(不含税)、单价(含税)、合计价（含税）。如果大写金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

3.2.3投标人对于每一种产品只能报出一个价格，不得出现多方案报价，否则均视为无效投标。

3.2.4投标人的投标文件中所报产品的数量必须与招标文件一致，否则商务报价以零分计。

3.2.5所有的产品（包括所有的配件）的供货、调试、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成，并达到招标人满意。

3.2.6投标报价必须包含对有关人员的技术培训，并提供详细的技术培训计划。

3.2.7投标人应确保所供应产品及投标文件其他相关内容，不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由投标人承担。

3.2.8货币：报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

3.2.9付款方式不允许报偏差，否则视为不响应招标文件自动放弃投标资格。

3.2.10本次招标拟采用固定单价、暂定总价方式采购，中标人不能因采购量的变化而提出改变单价的要求，具体采购数量以招标人的实际生产需要，按书面供货通知为准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3评标委员会按照排序向招标人推荐3名中标候选人，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有串通、舞弊情况的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关供货周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则，投标文件无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 密封与递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人或代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在前附表规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与开标的应按前附表规定的内容携带相关证件原件；若提供不出原件则视为自动放弃投标资格。以上证件在开标时应提供原件，否则视为自动弃权。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布招标（代理）人、投标人等有关单位或人员姓名；

（4）在监督人监督下，由招标人或公证人核验投标人的证件，并宣布核验结果；

（5）在监督人监督下，由招标人或公证人及投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（6）按照宣布的开启顺序当众进行唱标，并由投标人委托代理人对唱标内容签字确认；

（7）开标会议结束。

6. 评审

6.1 评标委员会

6.1.1 评审由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对招标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审内容的保密

(1)开标会议开始后，凡属于审查、澄清、评价和比较报价的所有资料及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与招标无关的其他人泄露。

(2)在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

6.3.2评标委员会的组成办法如下：

评标委员会组建按照相关规定抽取，成员5人及以上单数，其中招标人评委不超过总人数的1/3。

6.3.3评审的标准和方法如下：

采用综合评分法

6.4投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。

6.5投标文件的符合性鉴定

6.5.1评审会议开始后，经招标人初步审查符合投标须知规定的投标文件提交评标委员会进行评审。

评审时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标。

6.6错误的修正

6.6.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当投标文件与唱标单不一致时，以唱标单为准，如果大写金额与小写金额不一致时，应以大写金额为准。

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

7. 合同授予

7.1 推荐方式

评标委员会依据规定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评审报告，推荐中标候选人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1合同的授予：

合同将授予其投标符合招标文件要求(即资格审查文件完整无缺、已交纳投标保证金、报价合理、保证质量性能和交货期、信誉较好、能提供良好售后服务)、能圆满地履行合同、对招标人最为有利的投标人。

最低报价不是中标的唯一保证。

7.3.2招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除中标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目供货转让(转包)或分包给他人。

7.3.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

以下情形属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露底价、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

以下情形属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  技术规范及相关要求

一、项目概况

济南轨道交通1号线为南北向市域快线，从南向北串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域。线路南起工研院站，止于方特站。线路全长26.1公里，线路中部设范村车辆基地1处，总建筑面积约10.71万平方米。

济南轨道交通R3线在线网中是城区东部贯通南北向的一条市域快线，并连接济南新东站、遥墙机场等对外枢纽，远期越过黄河直至济阳副城。R3线一期工程南起龙洞庄站，主要经龙鼎大道、奥体西路、工业北路、济南新东站南北向主轴，北至滩头站，线路长约21.57km，共设车站13座，其中换乘站6座，平均站间距约1.776km。

二、需求范围

范围为2019年及2020年济南轨道交通运营工器具、照明工具采购项目的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训及售后服务等。共分两个标段，各标段兼投兼中，其中：

一标段：工器具采购项目；

二标段：照明工具采购项目；

三、需求明细

（一）项目明细表：

一标段：工器具采购项目：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 需要检定/校准/检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58件机械设备维修组套 | 14件10mm系列六角套筒（6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16,17,18,19mm）,1件10MM系列专业快速脱落棘轮扳手,1件10MM系列万向接头9件套内六角扳手（1.5，2，2.5，3，4，5，6,8,10mm），10件公制全抛光两用扳手（8，10，11，12，13，14,15,16,18,19mm）,1件全抛光棘轮两用快扳17mm 1件活动扳手8", 3件一字型螺丝（6*38，3.2*75,5*10mm）, 4件十字型螺丝批（#2*38，#0*75，#1*100，#2*150mm）, 1件钢丝钳8", 1件尖嘴钳6", 5件套卡簧钳1件凯锐系列钢卷尺3M*16mm 1件23片套公制塞尺（0.02mm-1mm）1件钢直尺150mm,1件玻璃纤维柄圆头锤1磅,1件磁性捡拾器380mm，1件橡塑柄美工刀8节18*100mm，1件铝合金手电筒使用2节5#电池产品特点主要适用于工矿企业的机械设备维修安装涵盖了新旧国家标准M5-M12的螺栓的安装拆卸 | 套 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 2 | 13件套全抛光双开口扳手 | ①套内总件数：13件； ②套内组成：6×7mm，8×10mm，10×12mm，11×13mm，12×14mm，14×17mm，17×19mm，19×21mm，21×23mm，22×24mm ，23×25mm，24×27mm，30×32mm； ③铬钒钢锻造，表面全抛光； | 套 | 42 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 3 | 20件12.5MM系列6角套筒 | ①公制:12.5mm（英制：1/2")，共计20件； ②六角； ③规格1件12.5MM系列标准接杆10寸； 1件棘轮扳手，1件万向接头，1件三用接头，1件火花塞套筒，12件12.5MM系列6角套筒（10，12，13，14，15，16，17，18，19，22，24mm）3件长套筒13，17，19mm； ④筒长：42-43mm； ⑤材质：铬钒钢； ⑥表面处理：镀铬，抛光； | 套 | 6 | 世达、史丹利、博世同等及以上品牌 |  |
| 4 | 13件套样冲 | ①套内总件数：13件； ②套内组成： （1）1件中心冲：4×120mm； （2）1件中心冲：5×150mm； （3）1件销冲：2×150mm； （4）1件销冲：3×150mm； （5）1件销冲：4×150mm； （6）1件销冲：5×150mm； （7）1件销冲：6×150mm； （8）1件销冲：8×150mm； （9）1件圆锥冲：3×120mm； （10）1件扁凿：12×130mm； （11）1件扁凿：15×150mm； （12）扁凿：18×175mm； （13）钎头：5×130mm； ③材质：采用铬钒钢，表面采用镀铬处理，防锈能力强； | 套 | 7 | 世达、史丹利、捷科同等及以上品牌 |  |
| 5 | 25件装公制塞尺 | ①测量范围：0.04mm-1.00mm； ②叶片数量：25片值； ③叶片形状：圆形； ④叶片长度：60mm； ⑤内含规格：0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09 ,0.10,0.15,0.20,0.25，0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm； ⑥材质：尺身采用65#MN； ⑦表面处理：表面抛光处理，叶片有明显的标志，金属壳保护； | 套 | 6 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 6 | 6.3系列套筒组套 | ①套装总件数：14件； ②公制:6.3mm（英制：1/4")； ③套内组成： （1）11件6.3mm系列六角套筒：4，5，5.5、6，7，8，9，10，11，12，13，14mm； （2）1件6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手； （3）1 件6.3mm 系列标准接杆：2"； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：镀铬，抛光； ⑥包装：塑料工具盒； | 套 | 7 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 7 | 23件工具套 | 1*5m卷尺 1*十字螺丝刀1*100mm 1*十字螺丝刀2*150mm 1*一字螺丝刀5*100mm 1一字螺丝刀6.5*150mm 10件套链式内六角扳手 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm 1*钢丝钳 1*尖嘴钳 1*美工刀 1*活动扳手 1*袖珍钢锯 1*高压测试笔 1*羊角锤子 | 套 | 17 | 史丹利、力易得、百威狮同等及以上品牌 |  |
| 8 | 28件基本维修组套 | ①套内总项数：28项； ②套内组成： （1）1件活动扳手8〃 （2）1件T系列双头螺丝批6mm*100mm； （3）1件T系列双头螺丝批1&5mm*100mm； （4）6件套一字、十字迷你螺丝批； （5）1件钢丝钳6〃； （6）1件尖嘴钳6〃； （7）1件塑柄美工刀8节18*100mm； （8）1件迷你中齿平锉215mm； （9）1件迷你型锯弓6〃； （10）1件凯锐系列钢卷尺3m*16mm； （11）1件钢管柄羊角锤0.5磅； （12）1件PVC电气绝缘阻燃胶带； （13）1件普通型测电笔145mm； （14）1件铝合金手电筒； （15）1件吸锡泵； （16）1块海绵； （17）1件1"高档毛刷； （18）1个绝缘胶带； （19）螺丝批（1把十字5×75mm，1把一字5×75mm，1把十字3×75mm，1把一字3×75mm）； （20）1把测电笔； （21）1个零件盒； （22）2块5号电池； （23）1个气吹； | 套 | 9 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 9 | 31件6.3mm系列电动旋具头套装 | ①配套充电钻使用，共计31件。②6件6.3mm系列25mm长六角旋具头，7件6.3系列25mm长花型旋具头，4件25mm长一字旋具头（4,5.5,6,6.5mm），4件25mm长10字旋具头（#0，#1，#2，#3），6件25mm长中孔花型旋具头，3件25mm长米字旋具头，1件60mm长磁性旋具头接杆 | 套 | 39 |  |  |
| 10 | 32件套公制塞尺 | ①测量范围：0.02mm-1.00mm； ②叶片数量：32片值； ③叶片形状：圆形； ④尺身：4″长； ⑤内含规格：0.02mm：0.03mm：0.04mm：0.05mm：0.06mm：0.07mm：0.08mm：0.09mm：0.10mm：0.13mm：0.15mm：0.18mm：0.20mm：0.23mm：0.25mm：0.28mm：0.30mm：0.33mm：0.38mm：0.40mm：0.45mm：0.50mm：0.55mm：0.60mm：0.63mm：0.65mm：0.70mm：0.75mm：0.80mm：0.85mm：0.90mm：1.00mm； ⑥材质：尺身采用65#MN； ⑦表面处理：表面抛光处理，叶片有明显的标志，金属壳保护 | 把 | 11 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 11 | 3件套绝缘耐压钳组套 | 经过绝缘耐压10000V测 试，符合IEC/EN 60900标准。 绝缘耐压钢丝钳8寸 绝缘耐压斜嘴钳6寸 绝缘耐压尖嘴钳6寸 | 套 | 88 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 12 | 40件公制丝锥扳牙组套 | ①套内总件数：40件； ②套内组成： （1）21件头锥/二锥/尾锥：M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75； （2）7件板牙：M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75； （3）5件断丝取出器； （4）1件专利型棘轮丝锥板牙扳手； （5）2件丝锥转接头：M3-M4、M5-M12； （6）1件圆板牙转接头：M3-M12； （7）1件操作杆； （8）1件铬钒钢内六角扳手：4mm； （9）1套螺纹规； ③材质：优质HSS高速钢材料，全磨制工艺加工，表面蒸汽氧化处理； ④适用范围：一般用于碳素钢、合金钢及铸铁等螺纹加工； | 套 | 4 | 鹰之印、威力狮、维肯同等及以上品牌 |  |
| 13 | 56件电讯维修组套 | ①套内总项数：56项； ②套内组成： （1）8件套折叠式内六角； （2）1件数显测电笔； （3）1件塑柄美工刀； （4）1件铝合金手电筒（1节7#电池）； （5）3件A系列十字型螺丝批（#0*75MM,#1*100MM,#2*150MM）； （6）3件A系列十字型螺丝批（#0*75MM,#1*100MM,#2*150MM）； （7）6件套迷你多用螺丝批； （8）1件B型自动剥线钳； （9）1件活动扳手6”； （10）13件6.3MM系列6角套筒（4,4.5,5.5,6,7，8,9,10,11,12,13,14MM）； （11）1盒焊锡1件尖嘴钳6”； （12）1件斜嘴钳6”； （13）1件钢丝钳8”； （14）3件6.3MM系列25MM长一字型旋具头（4,5.5,6.5MM）； （15）3件6.3MM系列25MM长十字型旋具头（#1，#2，#3）； （16）3件6.3MM系列25MM系列长花型旋具头（T10,T15,T20）； （17）1件6.3MM系列旋柄 ； （18）1件6.3MM系列旋具头接头； （19）1件外热式电烙铁（30W） 1件烙铁支架 ，1件全塑手动吸锡器， 1件卷尺（3M），1件便携式焊锡丝， 1件绝缘胶带，1件直柄防静电刷 1件尖头镊子，1件塑料零件盒 ； （20）1把测电笔； （21）1个零件盒； （22）2块5号电池； （23）1个气吹； | 套 | 11 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 14 | 5翻斗手提工具箱 | ①尺寸495*200*290MM,打开5翻斗，②采用镀锌磷化钢板,防锈能力特强,③侧板厚度1.2MM,牢固结实,④采用加强型把手,舒适耐久。 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 5合一多功能钳 | 硬度HV450~800,剥线范围mm2:6.0, 4.0, 2.5, 1.5, 1.0, 0.75； 剪切螺丝M3, M3.5,M4, M5； 压著范围绝缘线：1.5, 2.5,6mm2；重量220克 | 把 | 4 | 世达、史丹利、台湾宝工同等及以上品牌 |  |
| 16 | 6.3MM系列套筒组套 | ①38件套6.3MM系列公制组套， ②3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM1件6.3MM系列梨型头快速脱落棘轮扳手/2件6.3MM系列接杆: 2寸, 4寸/；1件6.3MM系列T型滑杆/1件6.3MM系列旋柄/1件6.3MM系列万向接头/6件6.3MM系列花形旋具套筒: T-10,T-15,T-20,T-25,T-30,T-40/5件6.3MM系列六角旋具套筒: 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 8MM/2件6.3MM系列十字形旋具套筒: #1, #2/2件6.3MM系列米字形旋具套筒:#1, #2；3件6.3MM系列一字型旋具套筒4.5、5、6.5MM③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 套 | 39 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 17 | 6件数显型热风枪组套 | ①输入功率：2000W； ②三档设置： 第一档 温度50℃ 空气流量150L/min； 第二档 温度50℃-630℃ 空气流量300L/min； 第三档 温度50℃-630℃ 空气流量500L/min； ③降温设置：50度； ④温度过载保护：有； ⑤重量：0.9kg；⑥配置：1件数显风枪，1件反射风嘴，1件叠焊风嘴，1件锡焊风嘴，1件焊接风嘴，1件压辊 | 套 | 3 | 世达、史丹利、博世同等及以上品牌 |  |
| 18 | 8件A系列一字、十字螺丝批组套 | ①8件螺丝批组套： 4件十字形螺丝批：#1×75mm，#2×38mm，#2×100mm，#2×150mm； 4件一字形螺丝批：6×38mm，5×75mm，6×100mm，6×150mm； ②材质：Cr-V铬钒钢； | 套 | 2 | 世达、台基、星罗棋布同等及以上品牌 |  |
| 19 | 6件全抛光双开口扳手套装 | ①套装总件数：6件； ②制式：公制； ③套装内组成：双开口扳手：6*7,8*10,11*13，,12*14,,，17*19,21*23 ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：抛光； ⑥包装：布袋； | 套 | 14 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 20 | 9件微型螺丝套装 | ①9件微型螺丝批组套； ②5件一字螺丝批：1.0×40mm，2.0×40mm，2.4×75mm，3.0×75mm，4.0×100mm； ③4件十字螺丝批：PH0×75mm，PH1×100mm，PH0-2×75mm，PH0-3×40mm； | 套 | 46 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 21 | A系列欧式端子压接钳 | A系列同轴端子压接钳，材质:铬钒合金钢，高精度端子压接钳，适度压紧端子而不损坏端子，压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计，不变形弯曲，TRP手柄使用舒适。压接范围：1.72、2.6、5.4、6.5、8.1毫米，总长度：约200mm。 | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 22 | B系列连续端子压接钳 | ①压接范围：0.08-0.5mm2； ②长度：175mm； ③材质：高碳钢； ④手柄：玻璃纤维手柄； | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 23 | B系列连续端子压接钳 | ①压接范围：0.5-2.5mm2； ②长度：175mm； ③材质：高碳钢； ④手柄：玻璃纤维手柄； | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 24 | KD刀 | 通用打线刀 | 把 | 20 | 宝工、安普康 、科龙同等及以上品牌 |  |
| 25 | PPR管熔接器 | ①功率：1000W； ②电压：220V； ③工作温度：260-280℃； ④适用于：Φ20-Φ40的PPR、PB、PE、PE-RT管材热熔焊接； ⑤模头配置：20、25、32； ⑥工作方式：手持； | 把 | 4 |  |  |
| 26 | T8螺丝刀 | ①T8*70；长度：215mm ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ③磁性刀头； | 把 | 33 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 27 | 八角锤 | 规格：4磅(1.81Kg)、材质：45#碳钢； 总长度265mm；手柄长度：900mm；手柄材质：胡桃木柄：符合ISO 15601标准。 | 把 | 13 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 28 | 白铁剪刀 | ①规格：14"；（长度：350mm）； ②最大剪切能力：冷轧钢板：1.5mm，不锈钢板：0.63-0.7mm； ③材质：铬钒合金钢； ④刃口硬度HRC58~60，剪口淬火处理 | 把 | 2 |  |  |
| 29 | 壁纸刀 | 18mm | 把 | 85 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 30 | 扁锉 | ①类别：扁锉； ②锉齿类型：油光齿； ③规格：12"； ④全长：300mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：橡塑手柄； | 把 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 31 | 扁口钳 | 5寸，全长115mm，符合GB/T2440.2-1999ASME B 107.13M-96,DIN 5258-1967的制造标准， | 把 | 35 | 世达、力易得、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 32 | 玻璃胶枪 | 225mm/9″360°旋转，钢板枪体，适用330ML硬管胶 | 把 | 17 | 世达、力易得、广州威力狮同等及以上品牌 |  |
| 33 | 玻璃胶枪 | 1、胶枪总长：400mm； 2、管体长度：273mm； 3、使用容量：310ml； 4、材质：铝管，铝盖； 5、手柄：金属手柄，360°旋转式握把 | 把 | 39 | 世达、力易得、广州威力狮同等及以上品牌 |  |
| 34 | 剥线钳 | 全长约215mm ：钳体采用60CR-V铬钒钢锻造：硬度HRC-40~50：可剥离0.2mm²~6mm²的导线外部的塑料或橡胶绝缘层。 | 把 | 14 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 35 | 剥线钳 | 1、材料：钳体采用Q235号钢。套管采用聚氯乙烯塑料 2、剥线范围：直径0.5-6.0MM的单股电线或排线 | 把 | 14 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 36 | 剥线钳 | 7寸0.52--5.26mm² | 把 | 53 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 37 | 不锈钢黄油枪 | ①不锈钢管身带防滑纹，400cc、14oz筒装油、塑柄, ②工作耐压4500PSI,最大耐压10000PSI, ③高强度耐压,铝合金压铸头,标准14OZ简装油,密封油罐, ④特有自锁装置,油嘴特殊设计增加钢球,确保工作中油不回流, ⑤带备件,含橡胶接管和注油嘴。 | 把 | 57 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 38 | 测电笔 | ①无须电池驱动，方便经济；LCD显示，读数直接明了， ②直接测试：可直接或间接测量12、36、55、110、220V交/直流电， ③使用范围广；带电感应测试：可轻松地进行感应断点测试，断线点的测试，检测微波的辐射及泄漏情况等， ④通过CE认证，测试范围12-250VAC/DC。 | 支 | 279 | 世达、史丹利、福禄克同等及以上品牌 |  |
| 39 | 测电笔 | ①长度：130-135mm； ②测量范围：≤500VAC； ③可直接检测交/直流带电物体； ④LCD显示屏； ⑤显示方式：氖管灯； | 支 | 20 | 世达、福禄克、胜利同等及以上品牌 |  |
| 40 | 冲击钻 | 最大钻孔直径：混凝土22毫米：钢材13毫米：木材30毫米：砖石(用空心钻头) 68毫米；输入功率620瓦；最佳钻孔范围4-22毫米；空载速率0-1000转/分钟；负载锤击率0-4400次/分钟；单次锤击力2.2焦耳；重量≤2.5公斤。 | 台 | 2 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 41 | 冲击钻 | ①额定输入功率：750W； ②能力：混凝土高速档：13公厘（1/2英寸） 低速档：20公厘（3/4英寸） 钢材高速档：8公厘（5/16英寸） 低速档：13公厘（1/2英寸） 木材高速档：25公厘（1英寸） 低速档：40公厘（1-5/8英寸）； ③额定转速时的冲击率：0～4000bpm高速档：0～48,000/分钟 低速档：0～20,800/分钟 ； ④额定转速：高速档：0～3,000/分钟 低速档：0～1,300/分钟 ； ⑤重量（不带电缆）：2.2kg（4.8磅） | 台 | 7 | 博世、世达、德国麦太保同等及以上品牌 |  |
| 42 | 冲击钻（带电锤功能） | 额定输入功率550W，冲击力0-41800次/min，带电锤功能，附带麻花钻头3/4/5/6mm，冲击钻头4/5/6/8mm | 台 | 3 | 东成、博世、博大同等及以上品牌 |  |
| 43 | 充电式电动扳手 | ①功率：1050W； ②空载转速：0-450/0-1250 ； ③力矩范围：硬扭53/软扭20 N.m； ④最大夹持尺寸(mm) 13mm； ⑤适用螺栓：普通：M24-M36，高强度：M20-M24； ⑥重量：1.7kg； ⑦电池种类 锂电池 电池规格 18V/1.5Ah ； ⑧把手类型：直柄式； ⑨用于铁路轨道养护中拆装螺栓扣件； ⑩标准附件 锂电池BSL1815、充电器UC18YKSL、批头、携带箱； | 把 | 2 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 44 | 充电式消防指挥棒 | ①颜色：红色（可常亮、闪光）； ②可充电式； ③材质：PVC外管； | 个 | 65 | 谋福、趣行、金吉利同等及以上品牌 |  |
| 45 | 磁性捡拾器 | ①长度：400mm； ②最大可吸起铁制品重量：1kg； ③特点：可弯曲金属软管，柔韧性好，头部有磁铁； ④头径8mm； | 个 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 46 | 粗齿平锉 | ①类别：平锉； ②锉齿类型：粗齿； ③规格：8"； ④全长：315mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：橡塑手柄； | 把 | 26 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 47 | 粗齿平锉 | ①类别：平锉； ②锉齿类型：粗齿； ③规格：12"； ④全长：420mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：橡塑手柄； | 把 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 48 | 锉刀组套 | ①套内总件数：8件； ②套内组成： （1）1件中齿平锉8"； （2）1件中齿半圆锉8"； （3）1件中齿方锉8"； （4）1件中齿圆锉8"； （5）1件中齿三角锉8"； （6）1件平头扁锉：3×140mm； （7）1件尖头半圆锉：3×140mm； （8）1件尖头圆锉：3×140mm； ③橡塑手柄； | 套 | 11 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 49 | 打冰杆 | 打冰杆：3节；总长5米；螺旋对接；耐压等级大于DC1500及以上；适用于接触网、绝缘子覆冰、冰凌清除 | 套 | 8 | 国昊电力、上海佳能、河北天能、石家庄中宝，上海昊锋同等及以上品牌 |  |
| 50 | 大锤 | ①重量3500g-4000g ②长度1000mm ③锤长140mm ④锤面直径40mm ⑤手柄直径32-36mm ⑥整体锻造淬火，锤柄材质为PVC管材 | 把 | 4 | 史丹利、博世、福禄克、同等及以上品牌 |  |
| 51 | 带刃口剥线钳 | 7寸整体高碳钢制造 | 把 | 10 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 52 | 单开口扳手 | ①规格：30mm； ②长度：375-385mm； ③开口头厚度：14-16mm； ④材质：CR-V钢锻造； ⑤强度高，耐冲击，尾部可加加力管使用，表面磷化处理，防锈功能强。； | 把 | 14 | 史丹利、力易得、宝工同等及以上品牌 |  |
| 53 | 单爪吸盘 | ①单爪； ②水平吸力：80kg-100kg； ③垂直吸力：65kg-100kg； ④材质：铝合金金属压铸而成，天然橡胶吸盘； | 个 | 2 | 汉顿、shthde、开拓同等及以上品牌 |  |
| 54 | 电锤钻套装 | ①输入功率：800W； ②最大钻孔直径：钢材：13，混凝土：26，木材：30，砖石：68(用空心钻头)； ③空转转速：0-900r/min； ④锤击率：0-4400次/分钟； ⑤单次最大锤击力：2.2J； ⑥最佳钻孔范围：4-12mm； ⑦重量：2.7kg； ⑧旋转电刷板适用于正/反转应用； | 套 | 6 | 世达、史丹利、博世同等及以上品牌 |  |
| 55 | 电动锤钻 | 额定输入功率：850W； 单次锤击力：0～3J； 额定转速时的冲击率：0～3700bpm； 额定转速：0～850rpm； | 把 | 3 | 博世、牧田、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 56 | 电动螺丝刀 | 原装塑盒锂电12V-2电1充、 通用夹头、最大夹持能力: 30/13mm、电压:12V、正反转向；配5只套装刀头。 | 把 | 10 | 博世、东成、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 57 | 电动螺丝批 | 单速充电式起子机： 钻孔能力直径:钢材10毫米： 铝材12毫米： 木材15毫米： 最大螺钉直径：6mm： 最大扭矩：20牛顿米： 空载速率：0-600转/分钟 ： 最大夹头直径：10毫米 ： 电池：不低于7.2伏特/1.5安培*小时：配两块原装电池： 重量不超过1.2公斤 . | 把 | 18 | 博世、东成、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 58 | 电动螺丝批 | 钻孔直径：木材35mm，钢10mm，泥墙100nn； 冲击率：0-2700次/min， 电压/电池容量：18伏/1.5安时； 螺丝直径：10mm； 额定速度：1700r/min | 把 | 2 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 59 | 电动螺丝批套装 | 最大扭矩：54/21牛顿米 ②空载转速：一档：0-450转/分钟 二挡：0-1700转/分钟 电池：18V、1.5Ah电池 调速：无级变速 操作方式：手持式 最大夹持能力： 13mm 转向：正反 操作方式：手持式 夹头类型: 快速夹头 配件：电池、充电器、工具箱、25支批头、10只套筒、5支装金属钻头、7只装土木钻头 | 套 | 4 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 60 | 电工刀 | ①刀刃类型：直刃； ②长度：110-205mm； ③厚度：8mm； ④刀片宽度：20mm； ⑤材质：刀刃采用锰钢制造，刀刃硬度达到HRC54以上； ⑥手柄：红木手柄； | 把 | 38 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 61 | 电工剪刀 | ①长度：140mm； ②材质：不锈钢； ③硬度达到HRC45-50； ④手柄：手柄采用ABS材料； | 把 | 21 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 62 | 电工绝缘活络扳手 | ①8寸；②总长度：210mm； ③头部角度15度； ④电学性能：扭力扳手完全绝缘，最高可以耐抗1000V电压； ⑤拇指控轮逆时针旋转：表面抛光：绝缘手柄：符合ISO 6787：DIN 3117：NF ISO 6787：ASME B 107.8M 标准 ⑥重量：385kg； | 把 | 4 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 63 | 电工绝缘活络扳手 | ①10寸； ②总长度：260mm； ③头部角度15度； ④电学性能：扭力扳手完全绝缘，最高可以耐抗1000V电压； ⑤拇指控轮逆时针旋转：表面抛光：绝缘手柄：符合ISO 6787：DIN 3117：NF ISO 6787：ASME B 107.8M 标准 ⑥重量：655kg； | 把 | 4 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 64 | 电工绝缘梅花扳手（套装) | ①套装总件数：4件； ②单头弯颈：10mm，13mm，17mm，19mm； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； ⑤包装：布袋； ⑥耐压1000v | 把 | 4 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 65 | 电焊钳 | 材料：1号电解铜制造，铜厚：4mm，净重：＜0.7kg，焊接电流：500A | 把 | 6 |  |  |
| 66 | 电缆盘 | 带漏电开关3*2.5*30M用于室外，灵活性好，耐油污，汽油和紫外线；配有重新启动保护的过热火保护开关；插座损坏时方便更换；带绝缘及防水保护，3个保险插座，250V、10A、带移动轮及手柄； | 个 | 11 | 野狼同等及以上品牌 |  |
| 67 | 电缆线盘 | 额定电压220V，额定电流32A，电线规格3*2.5mm2 长度50m，带漏电保护功能，人字形三脚架结构。用于室外，灵活性好，耐油污、汽油和紫外线，插座损坏时方便更换 | 个 | 33 | 野狼同等及以上品牌 |  |
| 68 | 电烙铁 | ①镍铬丝发热芯，线长1.6m，无铅②温度调节范围：0-400℃；③输入电压：220-250V；④输出电压：24V；⑤保险丝：2A；⑥焊咀对地阻抗 ：0Ω | 个 | 4 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 69 | 电烙铁 | 发热芯电压24V，100W银合金发热芯 | 台 | 4 | 安泰信、快克、高洁同等及以上品牌 |  |
| 70 | 电烙铁 | ①功率：60W； ②泄漏电流低于0.25mA； ③材质：高阻抗天然云母发热芯，胶柄； ④配合不同焊嘴，适用于从微型及大面积电子焊接大热容量； | 个 | 40 | 世达、史丹利、宝工、力易得、广州威力狮同等及以上品牌 |  |
| 71 | 电烙铁（带架） | ①功率：75W； ②配件：松香、焊锡丝、电烙铁架、吸锡器； | 套 | 4 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 72 | 电烙铁五件套 | ①功率：30W，内热式； ②配件：松香、焊锡丝、电烙铁架、吸锡器； | 套 | 8 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 73 | 电讯接头压接钳 | 高精度接头压接钳，垂直式压接设计，具有剪线、剥线、压接多功能于一体，增加剥圆形双绞线功能，压接范围包括电话接头和网络接头 压接范围：4p4c,4p2c,6p6c,6p4c,6p2c,8p8c,8p6c,8p4c,8p2c长度：200mm | 把 | 68 | 世达、宝工、百塔同等及以上品牌 |  |
| 74 | 吊带 | 环形；长3米；2吨；内部采用无极环绕以构成循环状；外部使用高强度聚酯工业长丝包裹 | 条 | 4 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 75 | 吊带 | 长4米；2吨；内部采用无极环绕以构成循环状；外部使用高强度聚酯工业长丝包裹 | 条 | 24 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 76 | 吊带 | 扁平吊带1T，4m | 条 | 10 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 77 | 吊带 | 长6米；5吨；内部采用无极环绕以构成循环状；外部使用高强度聚酯工业长丝包裹 | 条 | 4 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 78 | 吊带 | ①规格：环形、长×宽：5m×8cm； ②材质：丙纶纤维； ③层数：4层加厚； ④颜色：白色； ⑤最大承重：3T，安全系数4倍； ⑥适用范围：适用于高空作业人员，安全防护、重物起吊等； | 条 | 4 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 79 | 吊带 | 长4米；3吨；内部采用无极环绕以构成循环状；外部使用高强度聚酯工业长丝包裹 | 条 | 10 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 80 | 吊带 | ①规格：环形、长×宽：6m×8cm； ②材质：丙纶纤维； ③层数：4层加厚； ④颜色：白色； ⑤最大承重：5T，安全系数4倍； ⑥适用范围：适用于高空作业人员，安全防护、重物起吊等； | 条 | 8 | 颉鹰、晟雕、泰极同等及以上品牌 |  |
| 81 | 端子压线钳 | 6-16mm² | 把 | 8 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 82 | 端子压线钳 | 压接能力1-1.5mm²,2.5mm²，4mm²，6mm² | 把 | 40 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 83 | 短十字螺丝刀 | ①规格：6*0.8mm； ②长度：100-120mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 80 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 84 | 断裂螺丝拨除器套装 | 断裂螺丝拔除器组套:适用范围6mm～16mm(1/4寸~5/8寸）断螺栓。 整装25件套，包括麻花钻头，可以很方便的把断螺栓取出。组套包括：导向护套；钻头；取出杆和螺母；操作说明书； 优质塑料包装盒。 材质采用合金工具钢。 | 套 | 2 |  |  |
| 85 | 断丝取出器 | ①套内总件数：5件； ②套内组成： （1）1件M3； （2）1件M6； （3）1件M8； （4）1件M11； （5）1件M14； ③材质：选用GCr轴承钢材料，经热处理而成，便捷折卸已损坏的螺丝、管子、螺栓及大头钉； | 把 | 6 | 世达、鑫飞扬、杰超同等及以上品牌 |  |
| 86 | 断丝取出器 | 1、套内总件数：8件； ②套内组成： （1）1件M3（取出范围：M3-M6）； （2）1件M6（取出范围：M6-M8）； （3）1件M8（取出范围：M8-M11、）； （4）1件M11（取出范围：M11-M14）； （5）1件M14（取出范围：M14-M18）； （6）1件M18（取出范围：M18-M24）； （7）1件M25（取出范围：M24-M33）； （8）1件M35（取出范围：M33-M45）； ③材质：铬钒钢； | 套 | 8 | 世达、鑫飞扬、杰超同等及以上品牌 |  |
| 87 | 断丝取出器 | 高硬度 机修11件套断丝取出器3MM-10MM断头螺丝取出器 | 套 | 2 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 88 | 断线钳 | 36寸,最大剪切范围：Φ14.29MM | 套 | 8 |  |  |
| 89 | 断线钳 | 24寸,钳头铬钼钢锻造、防卷边、长度600mm、剪切直径9mm | 把 | 14 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 90 | 对正钢尺 | ①1m钢直尺 ②精度级别（国标GB):00级 ③测量范围：0-1000mm ④测量面精度： ≤0.04 ⑤钢轨平直尺材质：碳钢 ⑥尺寸：长1米*宽36mm*厚8mm ⑦单个重量：2.4KG | 把 | 4 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 91 | 多功能建筑检测包 | ①名称：多功能建筑检测报告 ②配置明细：垂直检测尺2000*55*25，对角检测尺958*22*13，内外直角检测尺200*13，楔形塞尺150*15*17，磁力线锥 坠头300g，百格网240*115*3，检测镜100*65*7.5，卷线器65*65*20，线长15m ，伸缩杆250*16*10 伸出长410，焊缝检测尺250*505*2.5，水电检测锤50g，响鼓锤25g，钢针小锤10g，活动锤头25g，含2m靠尺。 | 套 | 1 |  |  |
| 92 | 防震橡皮锤 | 重量：400g； 长度：260mm； 材质：工业级丁腈橡胶，橡胶锤头，内含钢珠，敲击时不反弹； 手柄：手柄尾部防滑设计 | 条 | 31 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 93 | 防震橡皮锤 | ①全长：340-360mm； ②锤头直径：55±0.5mm； ③重量：1000-1100g； ④材质：工业级丁腈橡胶，橡胶锤头，内含钢珠，敲击时不反弹； ⑤手柄：手柄尾部防滑设计； | 把 | 11 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 94 | 放大镜 | 名称：放大镜； 放大倍数：4倍； 材质：光学玻璃。 | 个 | 4 |  |  |
| 95 | 钢板尺 | ①规格：长150*宽15*厚0.6mm； ②材质：不锈钢材质； ③表面处理：表面哑光硬化处理；耐磨不反光； ④其它要求：双面宽度；正面公制刻度；背面英制刻度；刻度精确； | 把 | 51 | 哈量、成量、上量同等及以上品牌 |  |
| 96 | 钢管切管器 | ①切割直径：6-64mm； ②适用金属管材：适用于切割铜管、铝管和薄壁导管； | 把 | 6 | 世达、史丹利、开拓同等及以上品牌 |  |
| 97 | 钢锯弓 | ①规格：12"（锯条长度：400-405mm）； ②材质：铝合金锯架； ③手柄：橡塑双材料手柄； | 把 | 6 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 98 | 钢锯弓 | ①规格：12"（锯条长度：300-305mm）； ②材质：铝合金锯架；含5支双金属柔性锯条， ③手柄：橡塑双材料手柄； | 把 | 33 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 99 | 钢卷尺 | ①规格：长3.5m*尺带宽度19mm； ②类型：钢卷尺； ③材质：ABS新料； ④精度：1mm； ⑤其它要求：丙烯涂层尺带，不锈钢普通别扣，尺带按扣锁定，手握吊带； | 把 | 88 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 | 需检定 |
| 100 | 钢卷尺 | ①规格：长5m*尺带宽度19mm； ②类型：钢卷尺； ③材质：ABS新料； ④精度：1mm； ⑤其它要求：丙烯涂层尺带，不锈钢普通别扣，尺带按扣锁定，手握吊带； | 把 | 103 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 | 需检定 |
| 101 | 钢卷尺 | ①规格：长30m*尺面宽度10mm； ②类型：钢卷尺； ③材质：ABS新料； ④精度：1mm； ⑤其它要求：丙烯涂层尺带，不锈钢普通别扣，尺带按扣锁定，手握吊带； | 把 | 4 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 | 需检定 |
| 102 | 钢丝钳 | 8寸合金钢、最大剪切能力2.3mm硬钢线 | 把 | 56 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 103 | 钢索切割剪 | ①最大切割能力：铁线直径9mm,钢索直径12mm，电缆150mm2； ②参考长度：1000-1500mm； ③刃口硬度：HRC58-60； ④材质：铬钼钢； | 把 | 10 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 104 | 钢直尺 | ①规格：长300*宽25*厚1mm； ②材质：不锈钢材质； ③表面处理：表面哑光硬化处理；耐磨不反光； ④其它要求：双面宽度；正面公制刻度；背面英制刻度；刻度精确； | 把 | 68 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需检定 |
| 105 | 钢直尺 | ①规格：长500*宽25±5mm*厚1mm； ②材质：不锈钢材质； ③表面处理：表面哑光硬化处理；耐磨不反光； ④其它要求：双面宽度；正面公制刻度；背面英制刻度；刻度精确； | 把 | 8 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需检定 |
| 106 | 钢直尺 | 不锈钢直尺；长1000mm*宽25±5mm*厚度1mm，不锈钢材质，表面哑光硬化处理，耐磨不反光，双面宽度，正面公制刻度，背面英制刻度，刻度精确，符合GB标准。 | 把 | 2 |  | 需检定 |
| 107 | 高速切割机（云石机） | ①电源电压：220V； ②最大锯切深度：34mm （轮距直径：110mm） 31、.5mm（轮距直径：105mm）； ③砂轮片： 110mm（外径）*1.0mm（厚）* 20mm（内经）； ④孔径：20mm； ⑤额定输入功率：1320W； ⑥回转数：11500r/min； ⑦体积：500×600×280mm； ⑧净重：2.8kg； ⑨电源线：3m； ⑩标准附件：切割砂轮片、套筒扳手； | 台 | 1 | 世达同等及以上品牌 |  |
| 108 | 割刀 | 切割电缆用，刀片SK5材质，铝合金刀体，内置3把刀片 | 个 | 4 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 109 | 铬钒钢活扳手 | ①全长：公制：450-495mm（英制：18"）； ②最大开口≥52mm； ③材质：碳钢，手柄处沾塑； ④表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识； | 把 | 53 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 110 | 工具包 | 13寸 尺寸：320*220*260mm； 厚实牛津布制作：具有耐用的焊接塑料防水底部，可对工具提供保护,用于分类工具的多口袋,有重载钢拉链和夹子,可在潮湿或泥泞地面上使图纸、文件或工具保持干燥,带子和手柄交叉缝合以增加强度。加厚尼纶或其它化学纤维，底部有有硬塑料底，不易变形。 外形尺寸允许偏差±3%，厚度不允许有负偏差。 | 个 | 271 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 111 | 工具包 | 16寸，长*宽*高：380mm*300mm*260mm， 高级防水600D涤纶布，加厚内衬，耐磨，有效防止尖锐物穿刺 | 个 | 37 | 世达、力易得、宝工同等及以上品牌 |  |
| 112 | 工具包 | 17寸 尺寸：430*220*260mm 厚实牛津布制作，双层保底，耐磨防水； 粗密涤纶线缝制，牢固耐用，多功能袋子设计，方便携带作业工具 | 个 | 36 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 113 | 公制套筒组套 | 6.3mm系列套筒工具组套，25件套； 其中14件6.3mm系列6角公制套筒(3.5，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，7，8，9，10，11，12，13，14mm)，5件6.3mm系列6角公制长套筒(8，10，11，12，13mm)，1件6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手，2件6.3mm系列转向接杆(2寸，4寸)，1件6.3mm系列旋柄，1件6.3mm系列滑行杆，1件6.3mm系列万向接头。 套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 套 | 7 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 114 | 公制组套套筒棘轮扳手套装 | ①套内总件数：35件； ②20 件12.5MM 系列6 角套筒(8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，27，30，32MM) 5 件12.5MM 系列6 角长套筒(14，17，19，21，24MM) 1 件6.3MM 系列专业快速脱落棘轮扳手； ③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 套 | 20 | 史丹利、田岛、世达同等及以上品牌 |  |
| 115 | 公制组套套筒棘轮扳手套装 | ①套内总件数：35件； ②20 件12.5MM 系列6 角套筒(8， 9，10，11，12，13，14， 15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，27，30，32MM) 5 件12.5MM 系列6 角长套筒(14，17，19，21，24MM) 1 件12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手； ③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 套 | 14 | 史丹利、世达、MEIJUNGONG同等及以上品牌 |  |
| 116 | 刮刀 | ①刀片尺寸：75×3.2mm； ②性能：适用于各种材质的刮边、修边和毛刺清除，刀头能适应更小的作业空间，刃部硬度可达62-64HRC； | 个 | 2 |  |  |
| 117 | 刮刀 | 刀片尺寸80*4.5mm；刃部硬度58-60HRC | 个 | 2 |  |  |
| 118 | 管形测力计（拉力测力计） | ①型号：（管型）； ②极限载荷200N； ③分辨率4N； ④管径32mm； ⑤重量0.7 kg | 个 | 6 | 百灵、双杰、隆拓同等及以上品牌 | 需检定 |
| 119 | 管子钳1 | 重型管子钳：规格：6寸 钳头经CR-Mo钢锻造而成;持有上下咬合钳牙设计：保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄：全浮式上颚钩钳及调整螺帽：上下颚钳口可更换 | 把 | 2 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 120 | 管子钳2 | 重型管子钳：规格：10寸：总长250mm：净重1kg左右;钳头经CR-Mo钢锻造而成;持有上下咬合钳牙设计：保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄：全浮式上颚钩钳及调整螺帽：上下颚钳口可更换。 | 把 | 13 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 121 | 管子钳3 | 重型管子钳 规格：14寸 总长350mm：净重1kg左右：;钳头经CR-Mo钢锻造而成;持有上下咬合钳牙设计：保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄：全浮式上颚钩钳及调整螺帽：上下颚钳口可更换 | 把 | 5 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 122 | 管子钳4 | 重型管子钳 规格：18寸 总长450mm：净重2kg左右：钳头经CR-Mo钢锻造而成;持有上下咬合钳牙设计：保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄：全浮式上颚钩钳及调整螺帽：上下颚钳口可更换 | 把 | 17 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 123 | 光纤熔接机 | 1、适用光纤SMF/MMF/NZDSF/EDF/BIF/UBIF，光纤切割长度250UM:5-16mm,900UM:10-16mm，包层直径80-150um，涂覆层直径100-1000um，熔接损耗（同种光）:0.02dB,MMF:0.01dB,NZDS:0.03dB,EZ-BEND:0.04dB，电极使用寿命5000次，熔接程序150个，加热程序18个，具有自动开始加热功能。 2、尺寸：159(W)*231(D)*130(H)mm。 3、重量：1.9Kg（不带电池） 2.3Kg（带2块电池）。 4、技术参数：光纤夹具：固定通用夹具（可选配松套管光纤夹具）或专用光纤夹具，熔接时间6秒快速熔接，9秒标准程序；热缩管类型20/25/35/40/60mm，加热时间：25秒（连续加热模式）31秒（标准加热模式）；回波损耗：大于60dB，拉力测试1.96N，放大倍数101倍 304倍 608倍，显示器3.5英寸LCD彩色显示器，可双向显示，同时显示*和Y场图像，数据和视频接口：USB2.0高速数据接口，同时支持视频传输 存储记忆：2000组熔接数据 图像记忆功能：自动存储近100张熔接图像，永久存储24张熔接图像 操作界面：GUI中文图像化操作界面 电池充电模式：可内置充电，亦可以用专用的电池充电器外置充电 | 个 | 1 | 日本古河、日本藤仓、 Himing同等及以上品牌 |  |
| 124 | 硅胶枪 | 1、胶枪总长：500mm； 2、管体长度：400mm； 3、筒壁内径：50mm； 4、使用容量：590ml； 5、材质：铝管，铝盖； 6、手柄：金属手柄，360°旋转式握把 | 把 | 2 | 世达、汉高百得、百威狮同等及以上品牌 |  |
| 125 | 滑轮组 | ①荷载：3T ②机械效率： 1：4 ③钢丝绳长：200m | 套 | 2 | 高德斯、颉鹰、晋阳湖同等及以上品牌 |  |
| 126 | 黄铜棒 | ①名称：铜棒； ②尺寸：40MM*250MM； ③材质：黄铜； | 个 | 3 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 127 | 活动扳手 | 英制：4"； 材质：碳钢； 表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识； | 把 | 29 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 128 | 活动扳手 | ①全长：公制：150-155mm（英制：6"）； ②最大开口≥19mm； ③材质：碳钢； ④表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识，长度尺寸允许偏差±3%； | 把 | 112 | 世达、史丹利、百塔、宝工、力易得同等及以上品牌 |  |
| 129 | 活动扳手 | ①全长：公制：200-215mm（英制：8"）； ②最大开口≥24mm； ③材质：铬钒钢，手柄处沾塑； ④表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识； | 把 | 79 | 世达、史丹利、力易得、百塔同等及以上品牌 |  |
| 130 | 活动扳手 | ①全长：公制：250-255mm（英制：10"）； ②最大开口≥19mm； ③材质：碳钢； ④表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识； | 把 | 35 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 131 | 活动扳手 | ①全长：公制：300-330mm（英制：12"）； ②最大开口≥34mm； ③材质：铬钒钢，手柄处沾塑； ④表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识； | 把 | 79 | 世达、史丹利、宝工、百塔同等及以上品牌 |  |
| 132 | 活动扳手 | ①全长：公制：375-380mm（英制：15"）； ②最大开口≥46mm； ③材质：碳钢； ④表面处理：雾化；钳口处抛光，公英制刻度标识； | 把 | 39 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 133 | 活节钩板子 | ①前端钩型； ②厚4mm/长135mm，用于螺母外径Φ20～35mm； ③自动调节间距，特种钢制造，淬火和煮黑处理，精磨，用于拧带槽螺母，和滚动轴承锁母； | 把 | 2 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 134 | 机油枪 | ①类型:手动350mL ②工作耐压 4500psi 挤出压力 10000psi 工作压力 4500PSI | 把 | 11 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 135 | 棘轮扳手 | ①套内总件数：12件； ②10,11,12,13,14,15, 17, 19,22,24mm ，1件接杆（150mm） ，1件棘轮扳手，合金钢； ③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 套 | 5 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 136 | 棘轮扳手 | 接口尺寸（直径）：36mm； 每5度可工作； 72齿机构； 顶塞可锁定； 缎纹铬镀层； ⑦塑料握把棘轮扳手手柄； | 把 | 18 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 137 | 棘轮扳手 | ①套内总件数：12件； ②套内组成： （1）9个12角套筒：8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm； （2）1个1/2"（12.7mm）棘轮扳手：S.151AVSE（“双色警示”的绝缘层）； （3）2个延长杆：S.210AVSE（22×145mm）、S.215AVSE（22×265mm）； ③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； ④尺寸：390×160×68mm； ⑤重量：2.46kg； | 把 | 11 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 138 | 棘轮扳手 | ①套内总件数：6件； ②6.3mm系列快速脱落，Cr-Nr金合钢锻造,表面全抛光,塑胶手柄,72齿棘轮(旋转一圈仅需5度完成),双头套筒棘轮扳手共有1/4’;3/8';3/16';5/16'四种尺寸； ③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 把 | 35 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 139 | 棘轮扳手(组套） | ①套内总件数：26件； ②20 件12.5MM 系列6 角套筒(8， 9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，27，30，32MM) 5 件12.5MM 系列6 角长套筒(14，17，19，21，24MM) 1 件12.5MM 系列专业快速脱落棘轮扳手； ③套筒及附件带钢珠锁定确保安全； | 把 | 4 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 140 | 棘轮开口梅花扳手（组套） | 公制，强力，13，17，19(3件) | 把 | 3 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 141 | 棘轮式电缆切割剪 | ①最大切割能力：400mm2； ②长度：320mm； ③刃口硬度：HRC58-60； ④材质：铬钼钢； | 把 | 10 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 142 | 加力杆 | 长度1m，直径30mm的钢制水管 | 根 | 24 |  |  |
| 143 | 加长内方扳子组套 | 加长内六角扳手9件组套：1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm；全新SVCM+材质 | 套 | 11 | 世达、力易得、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 144 | 尖嘴钳 | 6寸全长150mm：最大剪切能力铁丝2.0mm/铜丝2.2mm：钳体以Cr-V铬钒合金钢锻造：手柄为双色沾塑TPR材料手柄 | 把 | 164 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 145 | 尖嘴钳 | ①规格：8"（全长：160±2mm）； ②最大剪切能力：铁丝直径：2.0，铜丝直径：3.0； ③材质：钳体采用铬钒钢锻造；刃口经特殊高频淬火处理； ④双色沾塑TPR材料手柄； | 把 | 32 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 146 | 剪刀 | ①规格：8"（长度约：120mm）； ②材质：不锈钢材料材质，镀镍； ③手柄：双色手柄； | 把 | 25 |  |  |
| 147 | 角磨机 | ①电源电压：220V； ②输入功率：670W； ③主轴直径：M10； ④磨/切片直径：100mm； ⑤空载转速：11000r/min； ⑥重量：1.4kg； ⑦标配：1×辅助把手、1×扳手、1×夹紧螺母、1×法兰片； | 台 | 22 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 148 | 角磨机 | ①电源电压：220V； ②输入功率：600-800W； ③主轴直径：M10； ④磨/切片直径：100mm； ⑤空载转速：12000r/min； ⑥重量：1.4kg； ⑦标配：1×辅助把手、1×扳手、1×夹紧螺母、1×法兰片； | 台 | 1 | 博世、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 149 | 角磨机 | 电源电压：220V； 输入功率：850W 主轴直径：M14； 磨/切片直径：125mm； 空载转速：11800r/min； 标配：1×辅助把手、1×扳手、1×夹紧螺母、1×法兰片； | 个 | 7 | 日立、博世、东成同等及以上品牌 |  |
| 150 | 脚扣 | 可调式，适用于300mm、350mm支柱 | 双 | 16 | 谋福、腾驰、双安同等及以上品牌 |  |
| 151 | 接触线扭面器 | 接触网专用，高强合金制造，用于铁路接触网120mm2银铜合金电车线的校正 | 个 | 25 |  |  |
| 152 | 接触线煨弯器 | ①机械校正装置，用于接触电车线，能够轻易的校正和保持通用电车线，电车线范围：85、110、120、150 mm2，有铜校直轮和铁校直轮两种； ②适用于张力为10KN-20KN的铜电车线的校直工作，最大校直弯度为30度； ③校正后的导线无硬点，不会损伤导线，能保证电弓通过该处时过渡平滑； ④该工具采用手动操作（不使用电能等其它能源），体积小，重量轻（仅6.5Kg），便于携带，操作安全、简单； | 个 | 2 | 润成电力、万源电力、安能电力同等及以上品牌 |  |
| 153 | 接杆 | ①驱动方尺寸：公制12.5mm（英制1/2"）； ②长度：250mm； ③材质：铬钒钢； | 个 | 14 | 史丹利、世达、MEIJUNGONG同等及以上品牌 |  |
| 154 | 金刚石锉刀套装 | ①套内总件数：10件； ②圆杆直径×整长：4×160mm； ③工作面长度：50mm； ④套内组成： （1）1件平头扁锉； （2）1件尖头半圆锉； （3）1件尖头方锉； （4）1件尖头等边三角锉； （5）1件尖头圆锉； （6）1件尖头双边圆扁锉； （7）1件尖头刀型锉； （8）1件尖头单面三角锉； （9）1件尖头扁圆锉； （10）1件尖头椭圆锉 ； | 套 | 12 | 世达、史丹利、力易得、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 155 | 紧线器 | ①适用规格：16～70mm2 ②采用平行钳口设计，具有防止滑动的钳口 ③锻造本体，保证强度 ④适用范围大，可以适用钢绞线，也可适用钢芯铝绞线 | 个 | 16 |  |  |
| 156 | 紧线器 | ①适用规格：50～150mm2 ②采用平行钳口设计，具有防止滑动的钳口 ③锻造本体，保证强度 ④适用范围大，可以适用钢绞线，也可适用钢芯铝绞线 | 个 | 29 |  |  |
| 157 | 绝缘割刀 | 切割电缆用，镰刀钩型刀片,刀片带滑动导块,耐压1000V | 把 | 8 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 158 | 绝缘螺丝批组套 | ①6件绝缘螺丝批组套：3*100mm,4*100mm,5.5*125mm,6.5*150mm,#1*80mm,#2*100mm； ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ③耐压：1000V； ④标准：符合DIN标准，手柄通过VDE和GS认证； ⑤磁性刀头； | 套 | 16 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 159 | 绝缘耐压钢丝钳 | 长182mm：7寸.带绝缘1000VAC：剪切能力(mm) 直径：铜线3.5：铁线2.8：60CR-V铬钒钢材质 | 把 | 74 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 160 | 绝缘耐压斜口钳 | 7寸 ：184mm 耐压1000V 最大剪切能力mm:中硬线φ2.0：钳体为60CR-V铬钒钢材质：本体硬度HRC40-50；刃口硬度HRC55-65：通过VDE认证；符合ANSI及ASME B107.11M标准 | 把 | 74 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 161 | 绝缘钳组套 | 绝缘斜口钳7″、绝缘尖嘴钳8″、绝缘钢丝钳7″；经过绝缘耐压10000V测试，符合IEC/EN 60900标准。 | 套 | 8 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 162 | 绝缘十字螺丝批 | ①规格：1×80mm； ②长度：185mm； ③刀杆材质：铬钒钼钢，功能端特殊磷化处理，带强磁； ④杆径：4.5mm； ⑤耐压：经10000V测试； ⑥标准：经VDE认证，符合IEC/CE60900标准； ⑦手柄：三色手柄采用软性橡胶（TPR）与工程塑料（PP）； | 把 | 115 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 163 | 绝缘十字螺丝批 | 规格：2×100mm； 长度：100-150mm； 刀杆材质：Cr-Mo铬钼钢，带强磁； 耐压：1000V； 标准：符合DIN标准，手柄通过VDE和GS认证； 手柄：三色手柄采用软性橡胶（TPR）与工程塑料（PP）； | 把 | 80 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 164 | 绝缘一字螺丝批 | ①规格：刀刃宽*厚，3mm*0.5mm； ②长度：100mm； ③杆径：3mm； ④材质：Cr-Mo铬钼钢，带强磁； ⑤耐压：1000V； ⑥标准：符合DIN标准，手柄通过VDE和GS认证； ⑦手柄：刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业； | 把 | 80 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 165 | 绝缘一字螺丝批 | ①规格：刀刃宽*厚，4mm*0.8mm； ②长度：100mm； ③杆径：4mm； ④材质：Cr-Mo铬钼钢，带强磁； ⑤耐压：1000V； ⑥标准：符合DIN标准，手柄通过VDE和GS认证； ⑦手柄：刀杆绝缘护套与绝缘手柄为一整体，可用于交流1000V或直流1500V带电作业； | 把 | 80 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 166 | 卡簧钳(套装） | 四合一套装/总长度230mm（孔用、轴用：直口、曲口）HB230、SB230、HS230、SS230虎牙;头部：镀铬：塑料套柄：配备有锁紧装置：并可以轻松打开;采用铬钒钢材料：经特殊淬火和退火处理. | 套 | 20 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 167 | 开口呆扳手 | ①套装总件数：3件； ②制式：公制； ③套装内组成：双开口扳手：30*36，41*46，50*55m； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：抛光； ⑥包装：布袋； | 把 | 42 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 168 | 开口力矩扳手 | 扛杆式可换头扭距扳手：扭矩范围20-150Nm；防滑塑料手柄：材质是表面镀铬的高强度管钢。接口方头尺寸：9×12mm：可以顺时针和逆时针受力. 具有可换扳头功能：配插入式开口扳头17mm、18mm、19mm 各1个 | 把 | 13 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 169 | 可调节锯弓 | ①规格：10寸/12寸"（锯条长度：400-405mm）； ②材质：铝合金锯架； ③手柄：橡塑双材料手柄； | 把 | 9 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 170 | 空压机 | 功率1500W，容量50L，电压220VAC，排气量≧95（L/min） | 台 | 5 | 东成、风豹、达尔拓同等及以上品牌 |  |
| 171 | 快速转接头 | 快速转接头一端与车辆制动系统气路压力测试口（K1-ESJ1/4）相连：中间通过软管与德鲁克DPI705压力表接口相连。 | 根 | 8 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 172 | 拉铆枪 | ①规格：17寸，总长度：约250mmm； ②配3个枪头2.5、3.2、4m； ③手柄：加厚热处理手柄； ④其他特性：带集钉瓶，六角形外套筒可调节工作行程，导嘴替换把手固定在铆枪上，3片式铬钼合金热处理抓片； | 把 | 4 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 173 | 拉铆枪 | ①总长度:250mm； ②使用范围:铝2.4、3.0、3.2、4.0、4.8、4.8、5.0mm钢2.4、3.0、3.2mm不锈钢2.4、3.0、3.2mm； ③其他特性：圆形滚花导嘴无需工具拆卸，防送结构设计导嘴不易松动； | 把 | 14 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 174 | 拉铆枪 | 长350MM：M3-M10的拉铆螺母 | 把 | 3 | 世达、百马、德泰盛隆同等及以上品牌 |  |
| 175 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 9 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 176 | 老虎钳 | 10寸 | 把 | 9 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 177 | 烙铁架 | 单簧管烙铁架（插入式）电烙铁架 | 个 | 26 | 宝工、白塔、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 178 | 鲤鱼钳 | 8寸 总长204MM 夹持直径6-36 铬钒合金钢 | 把 | 24 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 179 | 立式螺旋放线架 | 放线轴升高高度0.5~1m ,承重3T | 个 | 2 | 长信、华龙、得力同等及以上品牌 |  |
| 180 | 两用扳手 | ①套内总件数：23件； ②套内组成：6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，21，22，23，24，26，27，28，29，30，32； ③铬钒钢锻造，表面全抛光； | 套 | 15 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 181 | 两用扳手套装 | ①套内总件数：14件； ②制式：公制； ③套内组成：开口梅花两用扳手：8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，22，24mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：镀铬，抛光； ⑥包装：布袋； | 套 | 14 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 182 | 两用长扳手 | ①规格：24mm； ②制式：公制； ③全长：310-340mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：镀铬，抛光； | 把 | 12 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 183 | 两爪吸盘 | ①两爪； ②吸盘直径：120mm； ③水平吸力：100kg； ④垂直吸力：130kg； ⑤材质：铝合金金属压铸而成，天然橡胶吸盘； | 个 | 50 | 史丹利、世达、力易得同等及以上品牌 |  |
| 184 | 令克棒 | ①又称拉闸杆、绝缘棒、绝缘拉杆： ②材质：环氧树脂。 ③在闭合或拉开高压隔离开关，装拆携带式接地线，以及进行测量和试验时使用 ④异物杆杆身长3.5米。 | 个 | 12 | 国昊电力、上海佳能、河北天能、石家庄中宝，上海昊锋同等及以上品牌 |  |
| 185 | 六角撬杠 | ①规格：16（直径）*600mm（长度）； ②型号尺寸：30度角24寸撬棒； ③材质：铸铁材质：淬火处理； ④其它要求： 一头为尖头；一头为扁头，扁头宽度22mm； | 根 | 7 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 186 | 六角撬杠 | 20mm，总长度数字1200mm：一端尖头：另一端弯曲扁平头铸铁材质：淬火处理 | 根 | 8 | 世达、史丹利、胜达同等及以上品牌 |  |
| 187 | 六角撬杠 | ①规格：25（直径）*1500mm（长度）；②材质：Cr-V合金钢精；③头部硬度达HRC46-56,坚固耐用；表面经喷塑处理、耐腐蚀。④采用30度角设计，一端尖头，长100mm，一端扁头，长80mm--100mm | 根 | 54 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 188 | 逻辑笔 | ① 逻辑测试笔附脉冲产生器适用于数字线路检测 ②操作电压 4 ~ 18V 直流 ③ 最大输入信号频率 50MHz ④ TTL：逻辑寸1寸 > 3.0V +0.25V；逻辑寸0寸 < 0.75V +0.25V ⑤ CMOS：逻辑寸1寸 > 60%Vcc +5%；逻辑寸0寸 < 15Vcc +5% ⑥ 最低侦测脉脉宽 10nS ⑦ 脉波：同步输入阻抗 120kΩ ⑧ 脉波率：可切换 0.5pps or 400Hz ⑨ 脉波宽：10μS | 个 | 5 | 固纬同等及以上品牌 |  |
| 189 | 螺丝刀9件套 | ①9件绝缘螺丝批组套：包括3*75±，5*75±，6*38±，6*100±，8*200-； ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ③磁性刀头； | 把 | 8 | 史丹利、博世、牧田同等及以上品牌 |  |
| 190 | 螺丝刀加磁器 | 高强度塑料外壳、抗冲击 | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 191 | 滤清器扳手 | ①全长：270mm； ②最大开口75-95MM； ③材质：碳钢； | 把 | 3 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 192 | 铆钉枪 | 1、规格：11寸； 2、枪头配置：2.4mm，3.2mm，4.0mm，4.8mm； 3、其他特性：圆形滚花导嘴无需工具拆卸，防送结构设计导嘴不易松动 | 台 | 2 |  |  |
| 193 | 梅花板手 | ①套装总件数：11件； ②套内组成：双梅花扳手：8×10，10×12，11×13，12×14，14×17，17×19，19×21，21×23，22×24，23×26，24×27mm； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； ⑤包装：布袋； | 套 | 9 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 194 | 梅开扳手(组套) | ①套装总件数：26件； ②套内组成：6， 7， 8， 9， 10， 11， 12， 13， 14， 15， 16， 17， 18， 19， 20， 21， 22， 23， 24， 25， 26， 27， 28， 29， 30， 32mm； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； ⑤包装：布袋； | 套 | 6 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 195 | 梅开棘轮两用快扳组套 | ①规格：8-24mm； ②制式：公制； ③全长：360-370mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：电镀发黑； | 套 | 4 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 196 | 美工刀 | ①刀片宽度：18mm； ②长度：100mm； ③刀片厚度：0.5mm； ④刀身材质：橡塑复合材料；⑤内附5片刀片 | 把 | 63 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 197 | 迷你弯管器和扩口套装 | ①适用于直径为4.75、6、8、9、10mm的管子：用于壁厚为0.7—1mm的铜质、铝质、和软钢管的扩口和弯曲。 ②包括扩喇叭口器、迷你型弯管机和弯曲模头、管子割刀 ③配备铁盒包装。 | 把 | 2 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 198 | 木柄圆头锤 | ①全长：370-400mm； ②重量：900-950g（32oz）； ③锤头材质：高碳钢，特殊工艺处理； ④手柄：优质胡桃木木柄； | 把 | 59 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 199 | 木抬杠 | ①名称：木抬杠； ②尺寸：长1.5m，宽7cm，厚5cm；两端细中间粗；③材质：槐树木。 | 根 | 10 | 得力、申宏、普拉迪同等及以上品牌 |  |
| 200 | 内径百分表 | 测量范围18-35mm， 分度值0.01mm， 测量深度 125mm（上量） | 把 | 6 | 哈量、成量、三丰、安度同等及以上品牌 |  |
| 201 | 内径百分表 | 测量范围35-50mm，分度值0.01mm， 测量深度 150mm（上量） | 把 | 6 | 哈量、成量、三丰、安度同等及以上品牌 |  |
| 202 | 内径百分表 | 测量范围50-160mm，分度值0.01mm | 把 | 6 | 哈量、成量、三丰、安度同等及以上品牌 |  |
| 203 | 内径百分卡尺 | ①测量范围：(10-30) mm，最大测量深度：85mm； ②测杆：7.5 mm；测点形式为球形Φ1 ③微分筒：30mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 7 | 三丰、马尔、哈量同等及以上品牌 |  |
| 204 | 内六角扳手(组套) | ①9件球头内六角扳手：截面大小（mm）：1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10 ； ②材质：SVMC+，全抛光表面镀铬处理； | 套 | 81 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 205 | 内六角扳手(组套) | ①12件英制加长球头内六角扳手：1/16，5/64，3/32，7/64，1/8，9/64，5/32，3/16，7/32，1/4，5/16，3/8； ②材质：S2合金钢，表面镀铬处理； | 套 | 21 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 206 | 内六角扳手(组套) | ①12件特长球头内六角扳手：截面大小（mm）：1.5，2，2.5 ，3 ，4 ，5 ，6 ，7 ，8 ，9 ，10 ，12； ②材质：SVMC+，全抛光表面镀铬处理； | 套 | 25 | 钢盾、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 207 | 内六角扳手(组套) | ①9件特长球头内六角扳手：截面大小（mm）：1.5 ，2 ，2.5 ，3 ，4 ，5 ， 6 ，8，10； ②材质：SVMC+，全抛光表面镀铬处理； | 把 | 4 | 钢盾、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 208 | 内六角扳手(组套) | ①12件英制加长球头内六角扳手：1/16，5/64，3/32，7/64，1/8，9/64，5/32，3/16，7/32，1/4，5/16，3/8； ②材质：S2合金钢，表面镀铬处理； | 套 | 20 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 209 | 内六角扳手(组套) | ①10件公制平头内六角1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6,8,10mm，②Cr-V钢制造,整体热处理。 | 套 | 44 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 210 | 内六角扳手(组套) | ①L型五件套内六角扳手,公制,12mm、14mm、17mm、19mm、20mm；②符合ISO 2936：DIN ISO 2936；NF ISO 2936标准；③材质：硅钢； | 套 | 11 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 211 | 镊子 | ①长度：135mm，长度尺寸允许偏差±3%； ②形状：弯头；③材质：采用耐酸，防磁的高级不锈钢制造；镊子头部夹持位和中部捏手位均有防滑棱，便于夹持工件； | 个 | 66 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 212 | 镊子 | ①长度：125mm； ②形状：尖头；③材质：采用耐酸，防磁的高级不锈钢制造；镊子头部夹持位和中部捏手位均有防滑棱，便于夹持工件； | 把 | 35 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 213 | 镊子 | ①长度：175mm； ②形状：尖头；③材质：采用耐酸，防磁的高级不锈钢制造；镊子头部夹持位和中部捏手位均有防滑棱，便于夹持工件； | 把 | 74 | 世达、史丹利、力宝工同等及以上品牌 |  |
| 214 | 镊子 | ①长度：170mm； ②形状：弯头；③材质：采用耐酸，防磁的高级不锈钢制造；镊子头部夹持位和中部捏手位均有防滑棱，便于夹持工件； | 把 | 4 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 215 | 镊子组套 | ①套内总件数：6件； ②套内组成： （1）1件尖头镊子长度：125mm； （2）1件特尖头长镊子长度：135mm； （3）1件微尖头镊子长度：115mm； （4）1件防滑尖头长镊子长：175mm； （5）1件防滑宽头长镊子长：175mm； （6）1件防滑弯头长镊子长：170mm； ③材质：采用耐酸，防磁的高级不锈钢制造，防滑镊子头部夹持位和中部捏手位均有防滑棱，便于夹持工件； | 套 | 7 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 216 | 扭力扳手 | 刻度式扭力扳手、扭矩范围：20-100N.m； 驱动方头：12.5mm； 扭矩最小刻度：1N.m； 精度：±3%； 扳手长度：390-440mm； 扳手重量：0.9-1.2kg； 72齿棘轮(5度旋转空间)配合套筒使用，单向扳手，达到预设值时会发出声音信号，自动归位，符合ISO6789，DIN EN ISO 6789，NF EN ISO 6789标准，工具包形式包装 | 把 | 14 | 史丹利、世达、宝工同等及以上品牌 | 需检定 |
| 217 | 扭力扳手 | 1/2寸可调式预置扭力扳手预置式带刻度可调型，扭力范围60-340N.m； ②接口尺寸：方榫边长12.5mm； ③长度：515mm； ④配置：内附S.382棘轮头和S.305P握柄； ⑤重量：1.2-1.3kg； ⑥包装：塑料盒包装； | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 | 需检定 |
| 218 | 扭力扳手 | 可调式扭力扳手：具有可转换的棘轮头：适用六角套筒：可双向使用。扳手采用表面镀铬的高强度管钢：扭矩范围：20~125N•M：方榫（四方头）边长12.5mm（1/2”）：读数快速归零：手柄防滑设计：可换用3/4”或1/2”的四方头：刻度单位1 N•M：精度±4%。 | 把 | 13 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需检定 |
| 219 | 扭力扳手 | 1、1/2寸可调式预置扭力扳手预置式带刻度可调型，扭力范围40-200N.m； 2、接口尺寸：方榫边长12.5mm； 3、扭矩最小刻度：30N.m； 4、精度：±3%； 5、长度：515mm； 6、配置：内附S.382棘轮头和S.305P握柄；配置：手柄，锁定帽 7、重量：1.1-1.3kg； 8、包装：塑料盒包装 | 把 | 4 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 | 需检定 |
| 220 | 扭力扳手 | 1、视窗显示刻度扭力扳手； 2、精度：扭矩误差±2%； 3、扭力范围：60-340N.m； 4、驱动方尺寸：1/2"； 5、长度：640-660mm； 6、带棘轮头，钢制； 7、重量：2.7-3.0kg 8、需配置相应的配件，36mm套筒头2个 | 把 | 5 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需检定 |
| 221 | 扭力扳手 | 1、扭力范围：0-200N.m； 2、接口尺寸：高×宽：14×18mm； 3、扭矩最小刻度：1.0daN.M； 4、精度：±2%； 5、长度：540mm； 6、配置：内附8、10、12、13、14、16、17、18开口插件，1个棘轮头、1个活动头； 7、重量：2.17kg； 8、功能：视窗显示刻度、单头扳手、钢制 | 把 | 8 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 | 需检定 |
| 222 | 扭力扳手 | 1、视窗显示刻度扭力扳手； 2、精度：扭矩误差±2%； 3、扭力范围：200-1000N.m； 4、驱动方尺寸：1/2"； 5、长度：640-660mm； 6、带棘轮头，钢制； 7、重量：2.7-3.0kg 8、需配置相应的配件，36mm、46mm套筒头各一个 | 把 | 1 |  | 需检定 |
| 223 | 扭力扳手 | ①预置式带刻度可调型、扭矩范围：20-100N.m； ②驱动尺寸1/2寸 ③扭矩最小刻度：1N.m； ④精度：±4%； ⑤扳手长度：390-440mm； ⑥扳手重量：0.9-1.2kg； ⑦72齿棘轮(5度旋转空间)配合套筒使用，单向扳手，达到预设值时会发出声音信号，自动归位，符合ISO6789，DIN EN ISO 6789，NF EN ISO 6789标准，工具包形式包装 | 把 | 31 | 世达、力易得、钢盾同等及以上品牌 | 需检定 |
| 224 | 扭力扳手(套装) | 1、扭力范围：4-20.m； 2、头部尺寸：9*12mm； 3、分度值：0.1N.M； 4、精度：±4%； 5、长度：460mm； 6、配置：5度旋转：1/2寸驱动尺寸的棘轮头； 7、重量：330g； 8、包装：工具包形式包装； 9、功能：该扳手可更换头：单向扳手：达到预设值时会发出声音信号：自动归位：符合ISO6789：DIN EN ISO 6789：NF EN ISO 6789标准 | 把 | 13 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 225 | 扭力扳手专用套筒万向节接头 | ①驱动方尺寸：公制12.5mm（英制1/2"）； ②长度：250mm； ③材质：铬钒钢； | 把 | 4 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 226 | 扭力板手转换头 | 1/4寸—3/8寸凸头为6.3毫米：凹头为9.3毫米 | 把 | 13 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 227 | 皮卷尺 | ①测量范围：0-30m； ②精度：1mm； ③材质：尺壳采用高强度ABS塑料，尺带采用高级玻璃纤维； ④其它要求：抗冲击ABS外壳，印刷清晰易读，耐磨损，有效防震； | 把 | 9 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 | 需检定 |
| 228 | 皮卷尺 | ①测量范围：0-50m； ②精度：1mm；每10mm标记数字,尺宽约13.5mm， ③材质：尺壳采用高强度ABS塑料，尺带采用高级玻璃纤维； ④其它要求：抗冲击ABS外壳，印刷清晰易读，耐磨损，有效防震； | 把 | 28 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需检定 |
| 229 | 起重滑车 | 单轮,开口吊钩型,1T | 个 | 10 |  |  |
| 230 | 起重滑车 | 单轮,闭口吊钩型,2T | 个 | 5 |  |  |
| 231 | 汽油喷灯 | ①温度调节：800-1500℃； ②重量：580g； ③喷筒、喷灯支架材质：不锈钢； ④喷头材质：纯铜； ⑤使用气体：3L汽油； ⑥加热融化 夹持方式：手工加持 冷却方式：空气冷却 引弧方式：接触引弧 ； | 把 | 11 | 铁塔金球、鑫宇牌、佳禾兴同等及以上品牌 |  |
| 232 | 铅封钳 | 尺寸：上头直径10mm，下头13.5mm。直柄铅封钳 不锈钢，长度: 约175mm，重量: 约0.43kg。长度尺寸允许偏差±3%。 | 把 | 32 | 世达、 史丹利、伊莱科（ELECALL）同等及以上品牌 |  |
| 233 | 铅直测定器 | 3m线，带400g 重心锤 | 把 | 4 | 田岛、东工、百威狮同等及以上品牌 |  |
| 234 | 强力端子压接钳 | 1、长度230mm； 2、压接范围0.5-6MM； 3、特性：高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上而不损坏端子。压力调整钮设计，方便各种端子使用，独特压紧手柄即可张开钳口设计； 4、柄部材质：TPR手柄，使用舒适；主体材质：高碳钢板制造，不变形弯曲。 | 把 | 4 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 235 | 切管器 | ①切割直径：6-64mm； ②适用金属管材：适用于切割铜管、铝管和薄壁导管； | 把 | 1 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 236 | 轻型拉铆枪 | ①规格：13寸； ②配4个枪头2.5、3.2、4、6.4mm； ③手柄：加厚热处理手柄； ④其他特性：带集钉瓶，六角形外套筒可调节工作行程，导嘴替换把手固定在铆枪上，3片式铬钼合金热处理抓片； | 把 | 16 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 237 | 全抛光两用扳手 | ①套内总件数：9件； ②制式：公制； ③加长大扳手； ④套内组成：开口梅花两用大扳手：34，35，36，38，41，42，46，48，50mm； ⑤材质：铬钒钢； ⑥表面处理：镀铬，抛光； ⑦包装：布袋； | 套 | 3 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 238 | 热风枪 | ①输入功率:1800W；②额定电压220-240V；③温度:50/400/600；④气流（每分钟):250/350/500；⑤重量(不带电缆)0.8 kg；⑥长度255mm；高度255mm；⑦无级可变温度控制+ | 台 | 4 | 东成、DCA、锐奇同等及以上品牌 |  |
| 239 | 热熔胶枪 | ①功率：200W； ②工作电压：220-240V； ③胶水流出量：15-20g/min； ④喷胶温度：110-230℃，（无级）；控温精度：±2℃； ⑤预热时间：3-5min； ⑥出胶均匀，适用于直径11-11.5mm的胶棒； ⑦发热部件：200W陶瓷发热芯；⑧胶条类型：EVA白胶条、聚酰胺胶条；⑨扳机类型：全握型直滑式扳机；⑩热流道长：130mm；⑪挤胶流量：1000g/h；⑫电路控制系统：零干扰、新型温度控制器。 | 把 | 20 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 240 | 柔性磁性捡拾器 | ①长度：420mm； ②最大可吸起铁制品重量：0.5kg； ③特点：可弯曲金属软管，柔韧性好，头部有磁铁； ④头径6mm； | 把 | 39 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 241 | 塞尺 | ①测量范围：0.05mm-1.00mm； ②叶片数量：20片值； ③叶片形状：圆形； ④叶片长度：90mm； ⑤内含规格：0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09 ,0.10,0.15,0.20,0.25，0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm； ⑥材质：尺身采用65#MN； ⑦表面处理：表面抛光处理，叶片有明显的标志，金属壳保护； | 把 | 21 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 242 | 三角锉 | ①类别：三角锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：6"； ④全长：200-315mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：塑胶手柄； | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 243 | 三爪拉马组套 | 8寸：中、轻载荷 ：三合一：结构紧凑、使用范围宽。爪尖铸造：细长：特别适合于缝隙小的场合：调换捋臂方向：爪尖向外：可当作内拉马使用：拆卸孔中轴承。 | 把 | 6 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 244 | 三爪拉码 | ①规格：4"； ②长度：405mm； ③最大拉拔直径：155mm； ④行程：70-95mm； ⑤材质：顶杆的尖部经过特殊的热处理，加力部位为凸缘设计； | 个 | 2 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 245 | 三爪吸盘 | ①三爪； ②吸盘直径：120mm； ③水平吸力：100kg； ④垂直吸力：130kg； ⑤材质：铝合金金属压铸而成，天然橡胶吸盘； | 把 | 8 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 246 | 型材切割机 | 卧式，350W，锯片直径：400mm | 台 | 2 | 世达、博世、东成同等及以上品牌 |  |
| 247 | 十字螺丝刀 | ①规格：#1×100mm； ②长度：228mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 80 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 248 | 十字螺丝刀 | ①规格：#1×80mm； ②长度：188mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 35 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 249 | 十字螺丝刀 | ①规格：#2×100mm； ②长度;219mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 55 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 250 | 十字螺丝刀 | ①规格：#8×250mm； ②长度;425mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 55 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 251 | 十字螺丝刀 | ①规格：#0×100mm； ②长度：200mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 50 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 252 | 十字螺丝刀 | ①规格：#3×150mm； ②长度;277mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 50 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 253 | 十字螺丝刀 | ①规格：#0×100mm； ②长度：200mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 35 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 254 | 十字螺丝刀 | ①规格：#1×100mm； ②长度：228mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 35 | 宝工、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 255 | 十字螺丝批 | ①规格：#2×150mm； ②长度;269mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； ⑥特有旋转式旋帽设计 | 把 | 55 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 256 | 十字形穿心螺丝批 | ①规格：#1×100mm； ②长度：202mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性；⑥贯通式批杆，带六角形加力平台，作为扳手辅助件； ⑦手柄采用圆柱硬木制成，涂漆，带皮质敲打帽； | 把 | 65 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 257 | 十字形穿心螺丝批 | #2*100mm ；L215mm；螺丝批顶部可直接敲击使用；刀杆S-2高级合金钢；刀口硬度HRC58以上；表面喷砂、镀黑铬； | 把 | 65 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 258 | 十字型穿心螺丝批 | ①规格：#0×100mm； ②长度：255-265mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 65 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 259 | 十字型螺丝批 | ①规格：#0×60mm； ②长度：155-165mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 73 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 260 | 手扳葫芦 | 1、产品类型：挂钩固定式； ②额定载重：750kg； ③提升高度：5m； ④起重链条挂数：2； ⑤高强度渗碳校准链条； ⑥上下吊钩均经铸造并带有安全闩；链式；01、01、1、-3 | 个 | 15 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 261 | 手扳葫芦 | ①产品类型：挂钩固定式； ②额定载重：1000kg； ③提升高度：3m； ④起重链条挂数：2； ⑤高强度渗碳校准链条； ⑥上下吊钩均经铸造并带有安全闩；链式；01011-3 | 把 | 2 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 262 | 手扳葫芦 | ①产品类型：挂钩固定式； ②额定载重：1500kg； ③提升高度：5m； ④起重链条挂数：2； ⑤高强度渗碳校准链条； ⑥上下吊钩均经铸造并带有安全闩； | 个 | 18 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 263 | 手扳葫芦 | ①产品类型：挂钩固定式； ②额定载重：3000kg； ③提升高度：5m； ④起重链条挂数：2； ⑤高强度渗碳校准链条； ⑥上下吊钩均经铸造并带有安全闩； | 个 | 11 | 史丹利、世达、百塔同等及以上品牌 |  |
| 264 | 手电钻（500W） | 输入功率 500瓦，电源电压：220V,空载速率 0-2600转/分钟，重量 1.5公斤。 | 把 | 3 |  |  |
| 265 | 充电式手电钻 | 充电式，无刷电机，无换向火花，前置led灯，无极调速开关，最大夹持直径：13mm，电 池2.0AH ，电压：18伏 扭力调节15+1 钻孔能力木材32mm 钢材13mm 最大扭矩60NM 充电时间30min 重量1.6kg | 把 | 6 |  |  |
| 266 | 手电钻套装 | 最大钻孔直径（钢材）：13mm 输入功率：650mm；空载速率（齿轮1）：0-420r/min； ③空载速率（齿轮2）：0-1800r/min； ④冲击率：0-27000次/分钟；⑤扭矩设置：26+1； ⑥电池容量：18V/1.5Ah； ⑫电源电压：220V； ⑬无级变速； | 个 | 14 | 世达、史丹利、博世同等及以上品牌 |  |
| 267 | 手电钻组套 | ①额定输入功率：650W； ②空载转速：0-2600r/min； ③夹头直径：1.5-13mm； ④在铝材中的钻孔直径：13mm； ⑤在木材中的钻孔直径：30mm； ⑥在钢材中的钻孔直径：13mm； ⑦配钻头：麻花钻头（1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,3.5mm,4mm,4.5mm,5mm,5.5mm,6mm,6.5mm,7mm,7.5mm,8mm,8.5mm,9mm,9.5mm,10mm,10.5mm,11mm,11.5mm,12mm,12.5mm,13mm各一个,）；3.8mm玻璃钻头1个， 12mm冲击钻头1个（请说明是冲击钻还是普通手枪钻），收纳盒1个 说明书一本 锁紧工具2个,双用批头2个, 碳刷1对,小磨头2个(请补充规格） | 套 | 7 |  |  |
| 268 | 手动抽油泵 | 排量35 侵入深度（可调节）480-930mm 带镀锌伸缩油管：1米长出油软管带喉箍 钢质出油嘴和护管弹簧 | 把 | 3 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 269 | 手动千斤顶 | ①起重：2000kg； ②最低高度：181mm； ③起升高度：115mm； ④调整高度：48mm； ⑤最高高度：344mm； ⑥净重：2.4-2.5kg； ⑦材质：主体采用全自动焊接工艺进行连接，当千斤顶高度不够时，手动旋转使用备用上升阀，上升活塞杆为表面镀铬处理；含快速接头与防尘帽 | 个 | 2 | 图耐得、德戈力、富赛福同等及以上品牌 |  |
| 270 | 手动千斤顶 | 柱式起重；行程121mm；高度200mm；螺杆长度70mm；鞍座直径38mm；底座尺寸152*89 顶起重量=5T 特点 1.双作用：液压回缩 2.内置式卸压阀防止突发性的超压 3.特殊的导向环设计可经受的偏载荷达千斤顶额定承载能力的5％ 4.可互换的硬处理沟槽鞍座为标准件 5.烤漆表面使耐腐蚀能力更强 6.装有防尘圈减少污染：延长千斤顶寿命 7.所有型号均含快速接头与防尘帽 8.胜任在恶劣的环境下工作：适合长期的工业使用场合 mm；泵手柄长605mm；负载7.3bar；重量5.5kg | 个 | 2 | 图耐得、德戈力、富赛福同等及以上品牌 |  |
| 271 | 手动千斤顶 | ①额定起重量：10T； ②最低高度：225mm； ③起升高度：140mm； ④调整高度：60mm； ⑤最高高度：425mm； ⑥净重：8.5-8.7kg； ⑦材质：采用优质钢材加工，掀手采用铸钢材质，活塞环及泵芯表面特殊处理，增加安全阀保护； | 个 | 2 | 图耐得、德戈力、富赛福同等及以上品牌 |  |
| 272 | 手动五金工具箱、维修水电工具包组合套 | ①钢卷尺3M：美工刀13节：不锈钢剪刀：测电笔145MM：套柄钢丝钳6”：套柄尖嘴钳6”：活动扳手8寸：十字型螺丝批0*75MM：十字型螺丝批2*100MM：一字型螺丝批3.2*75MM：一字型螺丝批6*100MM：0.5磅漂白木柄羊角锤 | 把 | 4 | 世达、亚得力、宏悦同等及以上品牌 |  |
| 273 | 手动液压压线钳 | 1压接范围：10-120mm2； 2最大压力(T)：8T； 3行程：12mm； 4压接形式：六角； 5模具配置：10、16、35、50、70、95、120mm2； | 把 | 6 |  |  |
| 274 | 手锯 | ①规格：465mm*125mm*120mm"（长度：400-450mm）； ②材质：经加硬，淬火处理的铬钒钢锯刃； ③手柄：聚苯乙烯手柄； | 把 | 4 | 田岛、玉鸟同等及以上品牌 |  |
| 275 | 手枪钻 | 手电钻 ①夹头能力:1-10mm； ②钻孔能力：10mm（钢材） 18mm（木材）； ③电源电压：AC 220V； ④输入功率：400W； ⑤转速0-2000r/min | 套 | 10 | 博士、世达、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 276 | 手提工具箱 | 20寸/外形尺寸500*200*220mm左右：②采用镀锌磷化钢板：防锈能力特强：③侧板厚度1.2mm：牢固结实： ④采用加强型把手：舒适耐久 | 个 | 11 | 世达、史丹利、学霸同等及以上品牌 |  |
| 277 | 手提工具箱 | 14寸：长450mm×宽200mm×高100mm，②铁皮 | 个 | 3 | 法斯特、绿林、赢领同等及以上品牌 |  |
| 278 | 手提锂电池喊话器 | ①类型：折叠式手提喊话器； ②材质：ABS塑料； ③尺寸：长250-320mm×高150-190mm，喇叭口直径150-200mm； ④功率：25-30W； ⑤重量：≤1kg； ⑥颜色：灰色； ⑦功能：喊话传播距离≥300M，20秒及以上录音，有报警声，带话筒，带手柄喊话开关； ⑧失真度：<5%； ⑨供电方式：喊话器专用电瓶，可充电，8-10小时待机； ⑩附件：带腰带，充电座； | 个 | 96 | mipro、香林海、微羚羊同等及以上品牌 |  |
| 279 | 手提式电钻 | ①额定输入功率：600W； ②最大夹头直径：13毫米③额定转速时的冲击率：0～4480bpm； ④额定转速：0～2800rpm； ⑤重量（不带电缆）：1.7公斤 | 把 | 3 | 博世、牧田、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 280 | 数显游标卡尺 | ①测量范围：0-300mm； ②最小分度值：0.01mm/0.0005mm； ③测量精度：在0-100mm范围内测量最大误差为0.02mm；大于100mm为0.03mm； ④显示：液晶显示：具有高度为4.7mm的五位数及“－”号位：小字体“5”和“in”在使用英制时才显示； ⑤最大测量速度：1.5m/s； ⑥材料：尺身采用不锈钢，经硬化处理并倒角；罩壳及卡尺盒采用工程塑料制造； ⑦电源：SR44电池一枚，1.5v，165mAH、电池寿命：大约2年（按每年使用2000小时计），带低电压报警功能； ⑧温度范围：使用温度：0-40度，储存温度：-10-60度； ⑨其它要求：任意位置在公英制间转换； | 把 | 73 | 世达、史丹利、宝工、哈量同等及以上品牌 | 需检定 |
| 281 | 双肩工具包 | 尺寸：500*400*180mm ②高密度涤纶布面料，耐磨抗撕裂 ③可双肩背的双层拉链背包 ④内置可取出的工具袋 最大载重25kg | 个 | 110 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 282 | 双开口扳手 | ①套装总件数：13件； ②制式：公制； ③套装内组成：双开口扳手：6×7，8×10，11×13，12×14，17×19，21×23mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：抛光； ⑥包装：布袋； | 套 | 11 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 283 | 双开口呆扳手 | ①套装总件数：11件； ②制式：公制； ③套装内组成：双开口扳手：8，9，10，11，12，13，14，15，17，19，22mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：抛光； ⑥包装：布袋； | 套 | 12 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 284 | 双开口呆扳手（组套） | ①套内总件数：5件； ②制式：公制； ③加长大扳手； ④套内组成：开口梅花两用扳手：12mm，14mm，17mm，19mm，21mm； ⑤材质：铬钒钢； ⑥表面处理：镀铬，抛光； ⑦包装：布袋； | 套 | 33 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 285 | 双梅花扳手组套 | ①套装总件数：10件； ②套内组成：双梅花扳手：5.5*7mm，8*10mm，9*11mm，10*12mm，12*14mm，14*17mm，17*19mm，19*22mm，24*27mm，30*32mm； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，全抛光； ⑤包装：布袋； | 套 | 22 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 286 | 双向棘开两用快扳 | ①规格：24mm； ②制式：公制； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； | 把 | 43 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 287 | 双向棘开两用快扳 | ①规格：30mm； ②制式：公制； ③全长：402-404mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：镀铬，抛光； | 把 | 29 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 288 | 双向棘轮两用扳手（组套） | ①套装总件数：12件； ②套内组成：8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19mm； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； ⑤包装：塑料工具盒； | 套 | 14 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 289 | 水泵钳 | 16寸，镀铬，双色手柄，250mm | 把 | 6 | 凯尼派克、世达、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 290 | 水管热熔机 | ①功率：1000W； ②电压：220V； ③工作温度：260-280℃； ④适用于：PPR、PB、PE、PE-RT管材热熔焊接； ⑤模头配置：20、25、32、40、50、60； ⑥工作方式：手持；⑦热熔时间5-18s | 台 | 2 | 威锐特、赛拓、麦思德同等及以上品牌 |  |
| 291 | 水平尺 | 磁性三水泡水平尺；内置强力磁块；高精度水泡；长度300mm伸，宽度50mm，高度20mm，缩水平尺/材质：铝合金水平仪，两垂直水准器一水平水准器，测量精度不小于0.5mm/M | 把 | 3 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 | 需校准 |
| 292 | 水平尺 | ①长度：(1000mm)40寸英寸； ②材质：镁铝合金，三水泡盒式； ③表面处理：刮研工艺，不易生锈；不易变形； | 把 | 6 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需校准 |
| 293 | 水平尺（激光数显式） | 1、尺身长度:600mm；360度完全测量/2、超大液晶屏显示；0°、45°、90°声音提示/3、数值保持功能/4、当水平尺倒置：液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读/5、通过镭射（选购附件）可进行激光远距离定位/6、具有斜率转换功能；/7、量程: 4×90°(0~360°)；/8、工作温度: +5℃~+40℃； 工作湿度: ≤85%RH/9、显示分辨率: 0.1°；/10、精度: 0°和90°≤0.1°; 11、其余≤0.2°； 电源: 3V（1.5v×2）碱性电池 。 | 把 | 7 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 | 需校准 |
| 294 | 丝锥板牙组合工具 | ①用于M3～M24以内的绞手架和板牙架； ②全套分大中小：配合紧密不易松动：绞手架钳口硬度高：板牙紧固可靠：不易滑动：依DIN225标准； | 套 | 1 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 295 | 台虎钳 | 8寸；最大开口235mm，厚175mm，总长度551mm，底座可360度旋转，最小失效载荷700N/mm3 | 把 | 8 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 296 | 台钻 | 25mm(220V，380W）工作台尺寸300mm*300mm底座尺寸460mm*280mm重量75kg | 台 | 1 | 西湖、博大同等及以上品牌 |  |
| 297 | 台钻 | 最大钻孔直径12.7mm | 台 | 2 | 西湖、博世、锐奇同等及以上品牌 |  |
| 298 | 套筒扳手 | 6-20mm，外六套筒扳手，L型 | 套 | 14 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 299 | 套筒扳手 | ①套装总件数：60件； ②套内组成： （1）六角套筒：17*19； （2）1件6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手； （3）1 件6.3mm 系列标准接杆：2"； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； ⑤包装：塑料工具盒； | 套 | 7 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 300 | 套筒扳手 (组套) | ①套装总件数：13件； ②套内组成： （1）6件系列六角套筒：8*9mm、10*11mm、12*13mm、14*15mm、16*17mm、18*19mm； （2）1件系列专业快速脱落棘轮扳手； （3）1 件系列标准接杆：2"； ③材质：铬钒钢； ④表面处理：镀铬，抛光； ⑤包装：塑料工具盒； | 套 | 47 | 世达、史丹利、白塔同等及以上品牌 |  |
| 301 | 套筒扳手(组套) | ①套装总件数：25件； ②公制：6.3mm（英制：1/4"）； ③套内组成： （1）14件6.3mm系列6角公制套筒(3.5，4.0，4.5，5.0，5.5，6.0，7，8，9，10，11，12，13，14mm)； （2）5件6.3mm系列6角公制长套筒(8，10，11，12，13mm)； （3）1件6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手； （4）2件6.3mm系列转向接杆(2″，4″)； （5）1件6.3mm系列旋柄； （6）1件6.3mm系列滑行杆；（7）1件6.3mm系列万向接头 ④材质：铬钒钢； ⑤包装：塑料工具盒； | 套 | 15 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 302 | 套筒扳手(组套) | 套装总件数：21件； ②公制：12.5mm（英制：1/2"）； ③套内组成： （1）21件套公制套筒(19，21，22，23，24，27，30，32，34，36，38，41，46，50，55mm)； （2）2件3/4寸接头（长200mm方头25-36mm、长400mm方头25-36mm)； （3）1件3/4寸滑移驱动杆长425mm； （4）1件3/4寸万向接头长105mm； （5）1件3/4寸活节转换接头125mm； （6）1件3/4寸延长杆长500mm； ④材质：铬钒钢； ⑤包装：塑料工具盒； | 套 | 11 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 303 | 套筒扳手(组套) | ①套内总件数：58件； ②套内组成： （1）17件12.5mm系列6角公制套筒：10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，24，27，30，32mm； （2）8件12.5mm系列6角公制长套筒：10，11，12，13，14，15，17，19mm； （3）1件12.5mm系列梨型头快速脱落棘轮扳手； （4）2件12.5mm系列接杆：5"，10"； （5）1件12.5mm系列万向接头； （6）1件三用接头：10mm方孔×12.5mm方头； （7）1件12.5mm系列起子变换头：8mm； （8）2件12.5mm系列公制火花塞套筒：16，21mm； （9）3件8mm系列一字形旋具头：8，10，12mm； （10）4件8mm系列十字形旋具头：#1，#2，#3，#4； （11）4件8mm系列米字形旋具：#1，#2，#3，#4； （12）7件8mm系列花形旋具头：T-20，T-25，T-30，T-40，T-45，T-50，T-55； （13）7件8mm系列六角形旋具头：4，5，6，8，10，12，14mm； | 套 | 9 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 304 | 套筒组套 | 58件10mm系列 | 套 | 6 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 305 | 调温热风枪 | ①输入功率：2000W； ②额定电压220；③三档设置： 第一档 温度50℃ 空气流量150L/min； 第二档 温度50℃-630℃ 空气流量300L/min； 第三档 温度50℃-630℃ 空气流量500L/min； 降温设置：50度；电子调温控制，技术参数：三档设置，第一档温度50℃，空气流量 150 升/分钟，第二档温度 50℃-630℃，空气流量 300升/分钟，第三档温度 50℃-630℃ ，空气流量 500升/分钟。 ④温度过载保护：有； ⑤重量：0.9kg；⑥气流量：150-300-500L/min，⑦输入功率、额定功率、转速允许偏差±3%。 | 个 | 22 | 世达、博世、牧田同等及以上品牌 |  |
| 306 | 铁皮剪 | ①规格：14"；（长度：360mm）； ②最大剪切能力：冷轧钢板：0.91-1.2mm，不锈钢板：0.63-0.7mm； ③材质：铬钒合金钢； | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 307 | 铜锤 | 1、重量：2000g； 2、长度：300mm； 3、材质：紫铜； | 把 | 2 | 泰防、恒旭、安防 中渤同等及以上品牌 |  |
| 308 | 凸筋两用扳手 | ①规格：30mm； ②制式：公制； ③全长：349mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：镀铬，抛光； | 把 | 35 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 309 | 凸筋两用扳手 | ①规格：24mm； ②制式：公制； ③全长：310-340mm； ④材质：铬钒钢； ⑤表面处理：镀铬，抛光； | 把 | 47 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 310 | 退针器 | 0.5-1.5mm | 把 | 2 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 311 | 外径千分尺 | ①测量范围：(25-50) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 14 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 312 | 外径千分尺 | ①测量范围：(0-25) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 14 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 313 | 外径千分尺 | ①测量范围：(50-75) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 6 | 三丰、马尔、哈量同等及以上品牌 |  |
| 314 | 外径千分尺 | ①测量范围：(25-50) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 7 | 三丰、马尔、哈量同等及以上品牌 |  |
| 315 | 外径千分尺 | ①测量范围：(75-100) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 6 | 三丰、马尔、哈量同等及以上品牌 |  |
| 316 | 外径千分尺 | ①测量范围：(100-125) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 6 | 三丰、马尔、哈量同等及以上品牌 |  |
| 317 | 网线钳 | ①规格：全长190mm"； ②4P/6P/8P三用； ③材质：60#钢； ④塑柄； | 把 | 24 | 世达、史丹利、台湾三堡HT-568、宝工同等及以上品牌 |  |
| 318 | 望远镜 | 放大倍率：10倍，具备夜视功能，有效物镜口径：50mm镀膜：多层镀膜PORRO棱镜：BK-7在1000M之视野：不低于110米。重量：不超过800克，配皮包，背带，说明书。 | 个 | 8 | 星特朗、博冠、尼康同等及以上品牌 |  |
| 319 | 微型螺丝刀组合套装 | ①15件微型螺丝批组套：一字，1.0*40，2.0*50，3.0*50，3.5*50 十字，PH0*50，PH00*50，PH000*40 六角，1.5*50，2.0*50，2.5*50，3.0*50 花型，T6*50，T8*50，T10*50，T15*50； ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢，头部加渡黒铬； ③手柄材料：TPR+PP双材料 | 把 | 16 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 320 | 微型螺丝批组套 | ①15件绝缘螺丝批组套：包括2件一字微型螺丝批：2.0,2.5mm，3件十字微型螺丝批：PH000，PH0，PH1，3件花形微型螺丝批：T5，T6，T8，3件6角微型螺丝批：H0.9，H1.3，H1.5，1件五角微型螺丝批：2.0mm，1件三角微型螺丝批：3.0mm，1件Y形微型螺丝批：3.0mm，1件U形微型螺丝批：2.6mm）； ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ③耐压：1000V； ④标准：符合DIN标准，手柄通过VDE和GS认证； ⑤磁性刀头； | 套 | 10 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 321 | 维修工具套装（电脑网络类） | NF-306 包装清单： 1. 主测试器 --- 1台 2. 接收器---1台 3. 远端器---1台 4. 9V电池---2个 5. 耳机 ---1条 6. RJ11适配线---1条 7. 鳄鱼夹适配线---1条 8. RJ45适配线---1条 9.工具包--1个 10. 合格证/保修卡---1个 11.使用说明书---1份 12.彩盒---1个 | 套 | 7 | 精明鼠同等及以上品牌 |  |
| 322 | 无感螺丝刀 | ①0.4*0.9mm；长度； ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ③磁性刀头； | 把 | 8 | 世达、史丹利、台湾宝工同等及以上品牌 |  |
| 323 | 吸吹风机 | ①输入功率：1200W； ②额定电压：220-240V； ③空载转速：0-16000r/min； ④风量：0-4.5m3/min； ⑤重量：≤400g； ⑥标配：1个链接管，1个集尘袋；⑦档数：6档 ； | 把 | 3 | 东成、DCA、博世同等及以上品牌 |  |
| 324 | 吸吹风机 | ①输入功率：600W； ②额定电压：220V； ③空载转速：0-16000r/min； ④风量：0-2.53m3/min； ⑤重量：2.10Kg； ⑥标配：1个链接管，1个集尘袋； | 个 | 10 | 博世、史丹利、东成同等及以上品牌 |  |
| 325 | 吸锡器 | ①材质：铝制； ②性能：PTEE三吸嘴，耐高温，耐溶剂性能优良； | 个 | 40 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 326 | 细齿平锉 | ①类别：平锉； ②锉齿类型：细齿； ③规格：10"； ④全长：370mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：塑胶手柄； | 把 | 24 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 327 | 细齿平锉 | ①类别：平锉； ②锉齿类型：细齿； ③规格：12"； ④全长：420mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：塑胶手柄； | 把 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 328 | 线缆剥皮器 | 电缆外被剥皮器①剥除厚度：0-5mm；②应用范围：直径＞25mm；③建议应用：PVC/橡胶；④适合中低压电缆外被护套的剥离；⑤可纵向和环形切割，可从两端可换刀片 | 套 | 12 | 世达、开拓、波斯同等及以上品牌 |  |
| 329 | 线缆剪 | 7寸，超精加工刀片，可剪Φ16mm铜铝电缆，双色人体工程学手柄，自张弹簧，可调螺栓接头，长度230mm，可剪切17mm线缆 | 把 | 21 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 330 | 斜嘴钳 | 6寸铬镍钢制造、最大剪切能力（铜丝φ2.6mm、铁丝φ2.4mm、硬钢丝φ2.0mm） | 把 | 51 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 331 | 斜嘴钳 | 5寸铬镍钢制造、最大剪切能力（铜丝φ2.2mm、铁丝φ2.0mm、硬钢丝φ1.6mm） | 把 | 10 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 332 | 斜嘴钳 | 8寸，最大剪切能力：铜丝Φ4.2，铁丝Φ3.0，硬钢丝Φ2.5 | 把 | 18 | 宝工、世达、力易得同等及以上品牌 |  |
| 333 | 型材切割机 | 切割片直径（mm）：355，切割深度（mm） ：100，额定电压（V）：220，额定功率（kW）：2.3，额定频率（HZ）：50，空载转速（r/min）：3500 | 台 | 2 | 博世、世达、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 334 | 压接钳 | 1、压接能力(0.5-6mm2) ；美制电线标准(AWG) ；3、 22-18（红）16-14（蓝）12-10（黄）；4、尺寸长230mm，宽73mm；5、8芯压线。 | 把 | 2 | 东成、DCA、锐奇同等及以上品牌 |  |
| 335 | 压线钳 | 带有断线功能：绝缘端子压接范围0.5-6 mm²：可剥线0.5-6mm² | 把 | 14 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 336 | 羊角锤 | ①重量：567-570g（20oz）； ②长度：338mm（13-5/16")； ③材质：采用钢材锻造，整体热处理，一体化设计，表面抛光； ④手柄：防震橡胶手柄； | 把 | 64 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 337 | 样冲：5件套 | ①套内总件数：5件； ②套内组成： （1）1件中心冲：4×120mm； （2）1件圆锥冲：3×120mm； （3）1件销冲：4×150mm； （4）1件钎头：5×130mm； （5）1件扁凿：12×130mm； ③材质：采用铬钒钢，表面采用镀铬处理，防锈能力强； | 套 | 6 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 338 | 腰跨式扩音器 | ①材质：环保ABS； ②外观尺寸：12.5*5.5*8.7cm； ③额定功率：25W； ④颜色：黑色； ⑤重量：<260g； ⑥连接方式：2.4G独立频段无线连接； ⑦功能特点：扩音可覆盖500平方米，具有录音、放音、喊话、音乐等功能，无杂音； ⑧信噪比：≥70dB； ⑨失真度：＜0.5％； ⑩频响范围：100Hz-15KHz； ⑪供电：采用低功耗电路设计和高容量锂电池供电，电池容量≥1800mAh，正常音量播放时间≥15小时，支持UBS充电； ⑫话筒：高强度金属咪臂，高品质电容音头话筒，配防风海绵； ⑬携带设计：含存储卡;后面含卡扣，黑色 ⑭配件：配有线耳麦2个，配插座充电器1个，USB充电线1根，音频线1根，腰带绳1根；配合格证、说明书； | 个 | 175 | 先科、金正、APORO、索爱、得胜同等及以上品牌 |  |
| 339 | 液压拔销器 | ①YBX-60型；②额定拔销力：30KN；③额定顶销力：30KN；④.额定系统压力：48MPa；⑤最大拔销量：130mm5.⑥顶销量：130mm；⑦手动液压泵手柄操作力：≤200N；⑧.整机质量：≤14kg | 把 | 2 |  |  |
| 340 | 液压弯管器 | 3寸、配22-60mm模具 | 台 | 4 | 开拓、阿斯卡利、安捷顺同等及以上品牌 |  |
| 341 | 液压压接钳 | ①参考尺寸：70×150×620mm； ②压接范围：10-400mm2； ③最大压力(T)：8T； ④行程：32mm； ⑤压接形式：六角； ⑥模具配置：35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm²；定10，16，25mm²； | 把 | 8 | 世达、史丹利、埃米顿同等及以上品牌 |  |
| 342 | 一字、十字螺丝刀组套 | ①1螺丝批组套：一字：3*100mm,4*150,2.5*75mm,4*200mm,5*150mm,6*200mm 十字：#0*100mm,#1*80mm,#2*100mm,#2*250mm； ②刀杆材质：Cr-V铬钒钢，头部加渡黒铬； ③手柄材料：TPR+PP双材料 | 套 | 9 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 343 | 一字螺丝刀 | ①规格：6.5×150mm； ②长度：150mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 35 | 宝工、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 344 | 一字螺丝刀 | ①规格：6.0×100mm； ②长度：100mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 185 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 345 | 一字螺丝刀 | ①规格：5.0×100mm； ②长度：100mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 50 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 346 | 一字螺丝刀 | ①规格：8×150mm； ②长度：150mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 50 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 347 | 一字螺丝刀 | ①规格：3.0×100mm； ②长度：100mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 136 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 348 | 一字螺丝刀 | ①规格：5.0×150mm； ②长度：200mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 55 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 349 | 一字螺丝刀 | ①规格：3.0×100mm； ②长度：150mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 115 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 350 | 一字螺丝刀 | ①规格：8×200mm； ②长度：250mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 55 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 351 | 一字螺丝批 | ①规格：5.5×100mm； ②长度：100mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 35 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 352 | 一字微形螺丝批 | ①规格：3.0×150mm； ②长度：150mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理，特有旋转式旋帽设计； | 把 | 31 | 世达、史丹利、力宝工同等及以上品牌 |  |
| 353 | 一字微形螺丝批 | ①规格：5.0×150mm； ②长度：150mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理，特有旋转式旋帽设计； | 把 | 18 | 世达、宝工、力易得同等及以上品牌 |  |
| 354 | 一字微型螺丝刀 | ①规格：2.0×75mm； ②长度：160-170mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 35 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 355 | 一字微型螺丝刀 | ①规格：2.0×75mm； ②长度：160-170mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 20 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 356 | 一字微型螺丝批 | ①规格：2.4×75mm； ②长度：160-170mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 35 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 357 | 一字形穿心螺丝批 | ①规格：3×150mm； ②长度：150mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 30 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 358 | 一字形穿心螺丝批 | ①规格：5×100mm； ②杆径5mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 个 | 65 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 359 | 一字形穿心螺丝批 | ①规格：6.5×125mm； ②杆径6mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 个 | 65 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 360 | 移动电缆盘 | 带漏电开关/3*2.5*30M用于室外，灵活性好，耐油污，汽油和紫外线；配有重新启动保护的过热火保护开关；新型停止刹车器；插座损坏时方便更换；（国产）带绝缘及防水保护，3个保险插座，220V、10A、带移动轮及手柄； 三相四线380V,带指示灯,保险、漏电保护等.输出三相四线10A+16A+25A可选,小盘可提可拉 电线规格3*2.5mm2 长度50m | 个 | 25 | 世达、力易得、广州威力狮同等及以上品牌 |  |
| 361 | 移动电缆盘 | 50m含线 额定电压220V 重量约6（kg），盘宽350（mm），盘径350（mm），筒体直径180（mm） | 个 | 7 |  |  |
| 362 | 移动电缆盘 | 380V/50M/32A/50米 | 个 | 4 | 野狼同等及以上品牌 |  |
| 363 | 移动电缆盘 | 型号：RXS-300DD；功率：6000W-8000W；线长：50米；电压：380V插头/220V防水插座/32A；4芯*4平方；过载保护漏电保护 | 个 | 1 | 德力西、公牛、日星线缆同等及以上品牌 |  |
| 364 | 异物杆 | ①处理异物的绝缘工具：适用于1500V的直流电绝缘防护：②材质：环氧树脂。③可清除接触网上异物：端部金属头具有钩、锯、刀等功能：可与绝缘杆进行方便、快捷的拆卸。④异物杆杆身长5米：分为3节。 | 套 | 8 | 国昊电力、上海佳能、河北天能、石家庄中宝，上海昊锋同等及以上品牌 |  |
| 365 | 异物杆 | ①处理异物的绝缘工具：适用于1500V的直流电绝缘防护：②材质：环氧树脂。③可清除接触网上异物：端部金属头具有钩、锯、刀等功能：可与绝缘杆进行方便、快捷的拆卸。④异物杆杆身长4.5米：分为3节：每节长1.5米。 | 把 | 58 | 驭电、成凯、 huafei同等及以上品牌 |  |
| 366 | 鹰嘴钳 | 规格：250mm；最大张口34mm；夹口带有自锁功能：可快速调节开口尺寸； | 把 | 11 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 367 | 油抽子 | 型式：手摇式：吸程1.5M：总扬长5M： 流量16升/分：转数70：重量3.2KG：总长1.3M | 把 | 7 | 华飞、尼贝尔、琦力同等及以上品牌 |  |
| 368 | 油锯 | 切断能力 电缆、圆形材料120mm；角材120×115mm，参考重量6kg。 | 台 | 1 |  |  |
| 369 | 游标深度尺 | ①测量范围：0-300mm； ②分度值：0.02mm； ③准确度：一级； ④材质：工具钢； ⑤其它要求：带锁紧螺栓； | 把 | 4 | 世达、史丹利、上工同等及以上品牌 |  |
| 370 | 圆锉 | ①类别：圆锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：6"； ④全长：310-315mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：塑胶手柄； | 把 | 4 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 371 | 圆头锤 | ①全长：310-325mm； ②重量：450-454g（12oz）； ③锤头材质：高碳钢，特殊工艺处理； ④手柄：优质胡桃木木柄； | 把 | 32 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 372 | 錾子 | ①名称：平口浸漆铁工凿； ②尺寸：170*12mm,长度：170mm；③材质：合金工具钢。 | 把 | 6 |  |  |
| 373 | 錾子 | ①名称：平口浸漆铁工凿； ②尺寸：250*23mm,长度200mm,横截面20*12mm,刃宽26mm；③材质：合金工具钢。 | 把 | 6 |  |  |
| 374 | 长柄十字螺丝刀 | ①规格：#0×100mm； ②长度：255-265mm； ③刀杆材质：Cr-V铬钒钢； ④黑色镀铬刀头，带磁性； | 把 | 55 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 375 | 整形锉刀 | 5件锉组套：圆杆直径*整长5*180mm；平头扁锉，尖头半圆锉，尖头方锉，尖头等边三角锉，尖头圆锉 | 把 | 35 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 376 | 直角尺 | ①规格：长300*宽200*厚2mm； ②材质：不锈钢材质； ③表面处理：表面哑光硬化处理；耐磨不反光； ④形状：L型形状； | 把 | 15 | 哈量、成量、上量同等及以上品牌 | 需检定 |
| 377 | 直角尺 | ①规格：长250*宽160*厚2mm； ②材质：不锈钢材质； ③表面处理：表面哑光硬化处理；耐磨不反光； ④形状：L型形状； | 把 | 11 | 世达、宝工、力易得同等及以上品牌 | 需检定 |
| 378 | 止血钳 | 长：35-42cm 弯头 | 个 | 40 |  |  |
| 379 | 中齿半圆锉 | ①类别：半圆锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：6"； ④全长：310-315mm； ⑤材质：碳钢； ⑥手柄：塑胶手柄； | 把 | 4 | 世达、 史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 380 | 中齿方锉 | ①类别：方锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：8"； ④材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑤手柄：橡塑手柄； | 把 | 4 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 381 | 中齿平锉 | ①类别：平锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：6"； ④材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑤手柄：橡塑手柄； | 把 | 16 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 382 | 中齿平锉 | ①类别：平锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：12"； ④全长：420mm； ⑤材质：采用特殊碳素工具钢，经整体热处理； ⑥手柄：橡塑手柄； | 把 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 383 | 中齿圆锉 | ①类别：圆锉； ②锉齿类型：中齿； ③规格：10"； ④全长：370mm； ⑤材质：碳钢； ⑥手柄：塑胶手柄； | 把 | 12 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 384 | 重型割刀 | ①规格：7"；（长度：175mm）； ②刀片宽度：19mm； ③刀柄：金属刀柄； ④特点：采用螺钉固定，并结合头部防滑脱结构，可靠固定刀片，推动顶部推钮，可使刀片推出有3档不同位置，含3片刀片； | 把 | 2 |  |  |
| 385 | 轴承安装工具 | ①套装工具，用于快速、精确地安装轴承；②安装工具套件包括有36个冲击环、3个套筒和一个无反弹锤，冲击环内径10－55MM，外径26－120MM，套筒内径18.5，37.5，57.5MM，锤TMFT36－H，重 1KG，③尺寸；成套工具箱尺寸550*450*150MM左右；④冲击环数量36，套筒数量3，成套工具重量（包括工具箱）不得超过5KG。可以用于安装超过400种型号的轴承长度、尺寸、重量允许偏差±3%。 | 套 | 2 |  |  |
| 386 | 防静电手腕带 | 弹簧软线最大长度250cm，漏电电阻10^6Ω（保护电阻10^6Ω），可使用鳄鱼夹或香蕉插头连接到接地线或接地端上。 | 个 | 267 |  |  |
| 387 | 防静电芯片起子 | 头宽3.5mm，静电缓释手柄，防静电 起子杆：高级铬钒钼钢，高级铬钒钼钢，经过镀铬和热处理 手柄： 带转动帽的精密手柄，表面电阻10^6-10^9欧姆 | 个 | 4 |  |  |
| 388 | 液压压接钳 | 压接4-95mm2、出力6T、长度300mm、最大行程10mm、模具配置4、6、10、16、25、35、50、70mm2、六角围压 | 把 | 4 |  |  |
| 389 | 支距尺 | 刻线1300mm，ROG-2 | 把 | 14 |  |  |
| 390 | 转向接杆 | ①驱动方尺寸：公制12.5mm（英制1/2"）； ②长度：250mm； ③材质：铬钒钢； | 把 | 17 | 史丹利、威克士、博世同等及以上品牌 |  |
| 391 | 紫铜棒 | ①名称：铜棒； ②尺寸：40MM*250MM； ③材质：紫铜； | 把 | 4 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 392 | 水平尺 | 用于尺寸测量的基准，使用方便、重量轻，10kg以内，长度3米。材质为镁铝合金，外形尺寸在3000*150*80mm以内。 | 把 | 3 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需校准 |
| 393 | 电子斜率尺 | 1、规格：1000mm；2、分辨率：0.1°；3、精度：0.2°； 4、测量范围：4×90°； 5、工作温度：+5°C~+45°C； 6、外形尺寸（长*宽*高）：1000*25*60mm 7、用途：用于测量水平、外角与倾角的角度或斜率； | 把 | 9 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 | 需校准 |
| 394 | 封箱器 | 胶带底座尺寸：155×75×85mm，净重0.103kg ，适用胶带：宽度≤60mm，长≤200码，内胶带锯齿型切割机。 | 个 | 24 |  |  |
| 395 | 七齿大拉耙 | 大拉耙由7-9齿弧形排列，耙两侧装铁丝，系绳索2-3根．柄长1．8-2．0m。 | 把 | 6 | 兴旺、鲁兴泰工具、鑫隆同等及以上品牌 |  |
| 396 | 直头呆口扳手 | 公制重型简易单头开口,把长1.5米，开口尺寸36mm。 | 把 | 8 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 397 | 尖尾棘轮扳手 | 16-18#，黑色，梅花套筒 | 套 | 66 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 398 | 尖尾棘轮扳手 | 17-19#，黑色，梅花套筒 | 把 | 66 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 399 | 套筒扳手 | 24x30，CR-V钢锻造 | 把 | 14 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 400 | 六角旋具套筒 | 12.5mm系列50mm长六角旋具套筒，规格7mm，旋具头采用S-2高级合金钢整体淬火，不易断裂，打滑。 | 把 | 16 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 401 | 绝缘扭力扳手 | 5~25N.M，1/4"驱动头，长度210mm，绝缘耐压不低于1000V，精度±4% | 把 | 4 |  | 需检定 |
| 402 | 预置式扭力扳手 | 1/2" 20-100nm 配10-32mm长套筒，套筒长度≥75mm | 把 | 10 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 | 需检定 |
| 403 | 液压方枕器 | YFZ-147液压方枕器主要技术参数 活塞杆最大推力(kN)：147 最大方枕量(mm)：120 溢流阀卸荷油压(Mpa)：60 机 重(kg)：15 | 台 | 6 | 润煤、中运、华矿同等及以上品牌 |  |
| 404 | 背负式电动喷雾器 | 容量：20L，重量：3-5kg 材质：PP塑料、不锈钢伸缩喷杆 水泵: 铜芯高压泵 电瓶: 12V8AH，铅电池，锂电池 充电器:: 12V 1.2A智能充电器 | 台 | 5 | 丰都、 佳立禾、 植保同等及以上品牌 |  |
| 405 | 便携汽油桶 | 金属材质：冷轧板、加厚抗压，造型：扁油桶；军绿色，含三柄提手、精密盖子加密封圈、快速倒油放气阀、无缝焊接、内置导油管，容积：20L；口径：4cm；长35cm；宽：16.5cm；高：46.5cm；净重：2.47kg；壁厚：0.5cm | 个 | 4 | 奇耀工具、捷盛、银鑫同等及以上品牌 |  |
| 406 | 机油壶 | 250ml，不锈钢材质 | 个 | 21 | 史丹利、伍尔特、哈恩库伯同等及以上品牌 |  |
| 407 | 压线钳 | 1212045 CRIMPFOX 10S PHOENIX压线钳， 适用根据 DIN 46228 标准的冷压头，（0.14-10）mm2, 压力锁定装置可释放，水平进线。 | 把 | 2 |  |  |
| 408 | 压线钳 | CRIMPFOX-RCI 6 - 1212057压线钳用于绝缘电缆接线头，0.5mm2~6.0mm2(红色、蓝色、黄色) | 把 | 2 |  |  |
| 409 | 管子钳5 | 重型管子钳 规格：36寸 总长900mm：净重8kg左右：钳头经CR-Mo钢锻造而成;持有上下咬合钳牙设计：保证强劲的夹持效果.坚固铸铁结构与I形握柄：全浮式上颚钩钳及调整螺帽：上下颚钳口可更换 | 把 | 4 | 史丹利、世达同等及以上品牌 |  |
| 410 | 不锈钢铲刀 | 4件套木柄铲刀，不锈钢材质，镶嵌木制手柄，双钉固定，刀口长分别为25mm、50mm、75mm、100mm，刀口厚度0.45mm左右，底部厚度1.1mm左右，总长度小于230mm。 | 套 | 8 | 福冈、博士、百塔同等及以上品牌 |  |
| 411 | 放线滑轮 | 铝合金，双轮，闭口吊钩，80*35（mm） | 个 | 70 |  |  |
| 412 | 放线滑轮 | 铝合金，单轮，闭口吊钩，80*35（mm） | 个 | 70 |  |  |
| 413 | 一字螺丝刀 | ①规格：6×265mm； ②长度：265mm； ③材质：批杆采用Cr-Mo合金钢制造； ④磁性刀头，发黑处理； | 把 | 24 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 414 | 单肩工具包 | ①规格：80×290×340mm； ②材质：帆布软底； | 个 | 48 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 415 | 双肩包 | 1，材质:聚酯织物 2，外型尺寸:340＊470＊170mm 3，重量:0.94kg 4名称:双肩电脑背包 5品牌:新秀丽36B-003 6颜色:黑色 7工艺要求:防泼水 人体工学背带 内部方形 高品质双拉链 大容量多功能 | 个 | 4 | 新秀丽、泰格斯TARGUS 、网易严选同等及以上品牌 |  |
| 416 | U型环 | 国标3.3t，M24 | 个 | 20 |  |  |
| 417 | U型环 | 国标2.1t，M20 | 个 | 20 |  |  |
| 418 | 八角锤 | 总长300-350mm 锤头重4磅(1.81Kg),锤头采用高碳钢锻造制造，耐冲击，铁柄与锤头焊接议题 | 把 | 18 | 世达、史丹利、百塔同等及以上品牌 |  |
| 419 | 接触网直弯器 | 1、重量：6.8kg 2、校直线型范围：85、100、110、120、150mm2 。 3、适用于张力为10KN-20KN的铜电车线的校直工作,最大校直弯度为30度。用于电气化铁道接触网接触线（电车线）的校直，能轻易处理接触线（电车线）硬点；五轮的直弯器。 | 把 | 4 |  |  |
| 420 | 撬棍组套 | 4件套 200mm/300mm/450mm/600mm | 套 | 1 | 世达、史丹利、钢盾同等及以上品牌 |  |
| 421 | 胎压枪 | 机械式压力表，铜头气嘴，金属扳手。配20米可伸缩弹簧气管，把手式送风阀送风稳定，带pm20自动密封空气快速转接头 | 个 | 2 | 旭日、龙达、鑫荣同等及以上品牌 |  |
| 422 | 消防测压水枪 | DN65，压力表量程0-1.6/0-2.5MPa可配，精密度2.5级 | 把 | 12 | 旭日、龙达、鑫荣同等及以上品牌 | 需消防产品检测报告 |
| 423 | 多功能耐高压吹尘枪 | 多功能耐高压吹尘枪，配20米可伸缩弹簧气管，铜嘴枪头使用牢固，把手式送风阀送风稳定，带pm20自动密封空气快速转接头 | 个 | 2 | 旭日、龙达、鑫荣同等及以上品牌 |  |
| 424 | 电动高压黄油机 | 黄油注油器 220v黄油泵车载20L整机标配（放桶款），出油压力30-40Mpa，出油量0.85MIn | 台 | 1 | 世达、史丹利、宝工同等及以上品牌 |  |
| 425 | 扭力扳手 | 数据扭矩扳手1.5~30N.m,数字扭矩值显示，精度±2%，顺时针逆时针皆可操作；达到预设扭矩有声音、灯光等提示；可使用套筒及开口方插，棘轮头驱动方尺寸1/4”，并随扳手配备棘轮头插件。手柄防滑设计，配备1/4”-1/2”的转换头。配备转换头：一端为1/4”接扭矩扳手，一端为7.5mm内方，内方深度10mm. | 把 | 8 |  | 需检定 |
| 426 | 扭力扳手 | 数显扭矩扳手17~340N.m,数字扭矩值显示，直观方便；精度±2%，顺时针逆时针皆可操作；达到预设扭矩有声音、灯光等提示；可使用套筒及开口方插，棘轮头驱动方尺寸1/2”，插件安装尺寸18x14mm，并随扳手配备棘轮头插件以及17mm~36mm开口头插件1套，必须包含36mm插件。手柄防滑设计，配备3/4”-1/2”的转换头. | 把 | 8 |  | 需检定 |
| 427 | 扭力扳手 | 电子扭力扳手，扭力范围400~2000N.m，扭力精度±2%，驱动头1″，可实现单手切换正反转,杆身整体热处理，经久耐用，不易变形，可精确设定扭矩值，达到预设扭矩至少有声音、灯光等提示，有效防止扭力输出过载，手柄防滑涉及，握感舒适。每把配46mm,55mm加长套筒各1个，套筒采用优质Cr-Mo钢，冷锻制作，耐强力冲击。另每把配备3/4″加长套筒46mm,55mm加长套筒各1个。 | 把 | 4 |  | 需检定 |
| 428 | 什锦锉 | 十件套什锦锉，锉头型：平头扁锉，锉纹类型;单纹，锉齿类型：中齿，材料：铬钒合金钢 | 套 | 8 |  |  |
| 429 | 活头棘轮两用快扳 | 公制活头棘开两用快板扳10——24mm | 套 | 2 |  |  |
| 430 | 充电手枪钻（含钻头组套） | 功率340-380W,多功能钻孔、 拧螺丝,转速0-2000r/min,夹头范围1-10mm | 套 | 8 |  |  |
| 431 | 起重滑车 | 单轮,闭口吊钩型,3T | 个 | 17 |  |  |
| 432 | 大锤 | 18磅 钢质好，结实耐用，锤柄为PVC管材（与系统内已经有的不一致。） | 把 | 7 |  |  |
| 433 | 接触网放线滑动卡线小车 | 铁锚/刚性悬挂专用 | 个 | 1 |  |  |
| 434 | 活动扳手 | ①全长：公制：450-495mm（英制：18"）； | 把 | 22 |  |  |
| 435 | 电动抽油泵 | 功率750w，扬程3-6米，排量30-80L/min，转速300-12000r/min | 台 | 2 |  |  |
| 436 | 冷压接线钳 | 裸端子专用，压接规格1.25-8mm2，长度250mm | 把 | 2 |  |  |
| 437 | 棘轮式压接钳 | 绝缘端子专用 压接规格:0.25-2.5mm2 AWG24-14 | 把 | 3 |  |  |
| 438 | 水泵钳 | 10"，适用管子直径：5-45MM | 把 | 6 | 凯尼派克、世达、史丹利同等及以上品牌 |  |
| 439 | 电焊钳 | 材料：1号电解铜制造，铜厚：4mm，净重：＜0.8kg/焊接电流：350A。 | 个 | 6 | #N/A |  |
| 440 | 套筒扳手 | T型、直径：14mm、长度17cm | 个 | 3 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 441 | 专业快速脱落棘轮扳手 | 12.5mm系列专业快速脱落棘轮扳手 L=250mm | 把 | 1 |  |  |
| 442 | 内六角扳手组套 | 9件套公制加长球头内六角扳手1.5-10mm | 把 | 10 |  |  |
| 443 | T型加长内六角扳手 | 加长内六角 6*300mm | 把 | 16 |  |  |
| 444 | 扭力扳手 | 刻度式扭力扳手，驱动方头：12.5mm 扭力10-110Nm ，精度：±3%，长度416m， | 把 | 12 |  | 需检定 |
| 445 | 两用扳手套装 | 22*（6-32） | 套 | 2 | 世达、史丹利、力易得同等及以上品牌 |  |
| 446 | 丁字扳手 | 内径46mm,套筒口为六角形,长90cm | 把 | 14 |  |  |
| 447 | 双头梅花扳手 | 36mm | 把 | 9 |  |  |
| 448 | 全抛光双头梅花开口两用呆扳手 | 12mm | 把 | 13 |  |  |
| 449 | 全抛光双头梅花开口两用呆扳手 | 14mm | 把 | 13 |  |  |
| 450 | 全抛光双头梅花开口两用呆扳手 | 17mm | 把 | 13 |  |  |
| 451 | 全抛光双头梅花开口两用呆扳手 | 19mm | 把 | 13 |  |  |
| 452 | 全抛光双头梅花开口两用呆扳手 | 21mm | 把 | 13 |  |  |
| 453 | 一字螺丝批 | 一字螺丝批，公制，带磁性，铬钒合金钢 1.0*40 | 件 | 2 |  |  |
| 454 | 十字螺丝批 | 十字螺丝批，公制，带磁铁，铬钒合金钢 1.0*40 | 件 | 2 |  |  |
| 455 | 11系列套筒组套 | 11件1/4方套筒：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm | 套 | 7 |  |  |
| 456 | 套筒扳手（组套1） | 8*9mm、10*11mm、12*13mm、14*15mm、16*17mm、18*19mm | 套 | 12 |  |  |
| 457 | 水平尺 | 3M水平尺，用于尺寸测量的基准，使用方便、重量轻，10kg以内，长度3米。材质为镁铝合金。参考外形尺寸3000*150*80mm | 把 | 1 |  | 需校准 |
| 458 | 数显游标卡尺 | 0-200mm电子数字显示 游标读数值:下测刻度：0.05mm；精度：+/-0.05mm；重量：180g；带有深度测量杆(刀片)； 读数直观，数字显示清晰，测量系统为非接触性电容式测量系统，主尺采用不锈钢制造；液晶显示，具有高度为4.7mm的五位数及“－”号位，小字体“5”和“in”在使用英制时才显示；湿度影响：相对湿度≤80%不受影响 | 把 | 4 |  | 需检定 |
| 459 | 宽座角尺 | 测量范围为250*160mm，分辨率1级，采用材质:工具钢。 | 把 | 2 |  |  |
| 460 | 百分表 | 指针式百分表，规格10mm，量程0-10mm，精度0.01mm并带磁座(50-75)mm。 | 把 | 1 |  |  |
| 461 | 气动高压黄油枪 | 黄油注油器 黄油泵车载40L整机标配（放桶款） | 台 | 1 |  |  |
| 462 | 玻璃胶枪 | 1、胶枪总长：400mm； 2、管体长度：240mm； 3、筒壁内径：52mm； 4、枪头宽度：215m； 5、使用容量：330ml； 6、材质：铝管，铝盖； 7、手柄：金属手柄，360°旋转式握把，9″ | 把 | 14 | 世达、力易得、广州威力狮同等及以上品牌 |  |
| 463 | 自动恒温热熔胶枪 | ①功率：200W； ②工作电压：220-240V； ③胶水流出量：15-20g/min； ④喷胶温度：110-230℃，（无级）；控温精度：±2℃； ⑤预热时间：3-5min； ⑥出胶均匀，适用于直径11-11.5mm的胶棒； ⑦发热部件：200W陶瓷发热芯；⑧胶条类型：EVA白胶条、聚酰胺胶条；⑨扳机类型：全握型直滑式扳机；⑩热流道长：130mm；⑪挤胶流量：1000g/h；⑫电路控制系统：零干扰、新型温度控制器。 | 把 | 2 |  |  |
| 464 | 调速吹风机 | 额定功率600w，空调转速0-16000rpm，风量3.5-4m³/min，电源线5m | 台 | 2 |  |  |
| 465 | 玻璃吸盘 | 重型活动三爪吸盘，直径150mm，水平吸力200kg，垂直吸力180kg，材质：重型铝合金、丁晴橡胶 | 个 | 7 |  |  |
| 466 | 捣固机 | 手持式内燃捣固机 主要技术参数： 1、外形尺寸：790*450*333mm 2、重 量：23Kg（不含工具） 3、冲击频率：1300次/分钟 4、冲击能量：55焦耳 发动机： 1、型 号：WM80 2、输出功率：2.0KW 3、转 速：4250Rpm 4、混 合 比：50:1 5、耗 油 量：1.2L/h 6、油箱容量：1.8L | 台 | 3 |  |  |
| 467 | 电动润滑脂枪 | SKF电动润滑脂枪TLGB 20，具有润滑脂输出量显示功能、可提供700bar压力并可调节压力、润滑脂输出量100 ml/min | 把 | 1 |  |  |
| 468 | 钢字头 | 9件套数字冲模5MM，材质：合金钢，硬度HRC60±2 | 套 | 1 |  |  |
| 469 | 卡线器 | 用于1T的接触线、承力索的卡紧试用限定2.5-16MM/卡具配置：80-150mm2接触线卡具一组/35-150 mm2承力索卡具一组/接触线卡槽宽度：19mm/承力索卡槽宽度：25mm/尺寸（长×宽×高）：不大于410*120*50mm/重量：不大于6.2千克 | 个 | 4 |  |  |
| 470 | 卡线器 | 用于2T的接触线、承力索的卡紧试用限定4-22MM/卡具配置：80-150mm2接触线卡具一组/35-150 mm2承力索卡具一组/接触线卡槽宽度：19mm/承力索卡槽宽度：25mm/尺寸（长×宽×高）：不大于410*120*50mm/重量：不大于6.2千克 | 个 | 4 |  |  |
| 471 | 卡线器 | 用于3T接触线、承力索的卡紧试用限定16-32MM/卡具配置：80-150mm2接触线卡具一组/35-150 mm2承力索卡具一组/接触线卡槽宽度：19mm/承力索卡槽宽度：25mm/尺寸（长×宽×高）：不大于410*120*50mm/重量：不大于6.2千克 | 个 | 4 |  |  |
| 472 | 指针式推拉力计 | 指针式拉力计；测量范围10-500N；分度值1.0N；精度±1% | 个 | 4 |  |  |
| 473 | 柔性磁性捡拾器 | 400mm手动工具吸力棒伸缩吸铁棒400*3KG | 件 | 2 |  |  |
| 474 | 手动裁纸刀 | 钢制面板、重6.13㎏、46*38㎝、有标尺、有压条、可以裁A3纸也可以A4纸 | 个 | 1 |  |  |
| 475 | 工具箱组合套装 | 19件基本维修组套，材质：铬钒钢，内含： 钢丝钳6” 长内六角扳手（1.5,2,2.5,3,4,5,6,8MM） 木柄羊角锤（0.5磅） 迷你型锯6” 一字型橡塑柄螺丝批3*75MM 一字型橡塑柄螺丝批6*100MM 十字型橡塑柄螺丝批#0*75MM 十字型橡塑柄螺丝批#2*100MM 凯锐系列卷尺3M*16MM 普通型测电笔145MM 美工刀9*80MM 活动扳手8” | 套 | 2 |  |  |
| 476 | 油灰刀 | 4寸、木柄、钢铲 | 把 | 10 |  |  |
| 477 | 拉铆枪 | 1、规格：11寸； 2、枪头配置：2.4mm，3.2mm，4.0mm，4.8mm； 3、其他特性：圆形滚花导嘴无需工具拆卸，防送结构设计导嘴不易松动 | 把 | 2 |  |  |
| 478 | 冲击钻夹头 | 1.GBH 4-32 DFR博世冲击钻夹头5.0j 2.四坑方孔夹头 | 个 | 9 |  |  |
| 479 | 改道撬棍 | 长度：总长度1000mm；材质：铸铁；一端尖头；另一端弯曲扁平头；淬火处理，手柄直径约30mm，圆形 | 把 | 16 |  |  |
| 480 | 勾枪 | 长度：全长1350mm；材质：高碳钢；手柄圆钢；表面处理：喷塑；最大开口：30mm；结构：由钩子、固定扳头、销轴和搬把组成，采用钩头式手动拆装弹条，方便快捷，省时省力。能满足铁路维修作业的要求，是安装、拆卸弹条的理想专用工具。 | 套 | 12 |  |  |
| 481 | 双口尖尾棘轮扳手 | 尺寸L≥500MM/32mm-36MM。 | 台 | 9 |  |  |
| 482 | 力矩扳手套筒 | 16-42（与已到世达1/2"，20-100nm力矩扳手配套使用，套筒长度≥80mm）16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、25mm、26mm、27mm、28mm、29mm、30mm、31mm、32mm、33mm、34mm、35mm、36mm、37mm、38mm、39mm、40mm、41mm、42mm,其中32-42需要配1/2转3/4的转接头。 | 套 | 11 |  |  |
| 483 | 起重滑车 | 双轮,闭口吊钩型,3T | 个 | 4 |  |  |
| 484 | 公制扳手组套 | 58件套12.5MM系列公制组套94-188-22套筒棘轮扳手套装 | 套 | 6 |  |  |
| 485 | 一字十字螺丝刀组套 | 13件套，公制1*40MM,2*40MM,2.4*40MM,3*40MM,PH#000*40MM,PH#0*40MM,3*75MM,5*75MM,6*100MM'#0*75MM,#1*75MM,#2*100mm,#3*150mm | 套 | 4 |  |  |
| 486 | 绝缘垫 | 黑色,电压等级35KV,宽1m*厚1cm。 | 平方米 | 80 |  |  |
| 487 | 金属型材切割机 | 220V/2400W台式金属切割机 | 套 | 1 |  |  |

二标段：照明工具采购项目：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能袖珍信号灯 | 规格：红、黄、绿、白四色 1.外壳防护等级达到IP65，整体性好，防水、防摔、防腐蚀，可以经受硬物的猛烈碰撞和冲击，在恶劣气候的环境下仍可正常使用 ； 2.大容量锂电池，容量约4000mAh,无记忆，可反复充放电约1000次，自放电效率低，绿色环保； 3.照明光源采用进口大功率LED，光线强，射程远。具有信号光、照明光两种模式，可任意转换，信号光连续照明≥12小时，照明光连续照明≥10小时； 4.灯具尾部设置有警示光源，能发出警示信号以保障安全； 5.信号显示距离可达2000米以上； 6.设有智能弱电提示功能，采用恒流技术保证了照明亮度的稳定性； 7.红、黄、绿信号光源配置为常亮信号； 8.电源部分设有防过放电保护装置及过流短路保护装置，安全可靠； 9.智能型充电器设有防过充、短路保护装置和充电状态指示； 10.配有背带，可手提或背挎。 | 个 | 76 | 华荣、海洋王、铁讯或同等及以上品牌 |
| 2 | 强光泛光工作灯 | 额定电压：约DC20V，额定容量：约13Ah，灯源：LED灯泡功率：约35W，强光放电时间：≥8h，弱光放电时间：≥11h，光源使用寿命：≥10000h，充电时间：≤10h，电池使用寿命：≥1000次（循环)，外壳防护等级：IP65，参考尺寸：约650×290×220(mm)（升起不小于1200mm）（mm），重量＜10kg。 | 台 | 8 | 华荣、海洋王、菲尼克斯或同等及以上品牌 |
| 3 | 手提式防爆探照灯 | 1. 免维护LED光源，平均使用寿命达10万小时； 2. 开关按钮设计在手柄上，便于操作； 3. 具有电量指示及低电压警示功能； 4. 可手持、吊挂、卡扣等多种携带方式，同时具有磁力吸附； 5. 具有冷白、暖白两种不同色温的光源可供选择； 6. 采用高能无记忆电池； 7.额定电压：3.7V，额定容量：4Ah，灯泡功率：约9W，电池使用寿命：≥1000次（循环)，外壳防护等级：IP66，长度约190 mm，总体重量约0.5kg。防爆标志：Ex dia II C T6。 | 台 | 6 | 华荣、海洋王、菲尼克斯或同等及以上品牌 |
| 4 | 防爆移动灯 | 适用于铁路、隧道等作业现场、事故抢修等大范围移动照明；光源采用金卤灯，可瞬时启动和热启动。自带升降杆机构，灯头高度可任意调节，灯体自带1.2m支架最高可升至1.5m，升降杆配有快速可靠的锁紧装置；灯具底部一边有两个越野轮，另一边则是采用支架式设计。灯头部分有聚光或泛光的调节功能。配带单轨道轮。额定电压：24V；额定容量不小于：12Ah；额定功率：35W；光通量：3200lm；电池连续放电时间：8h；自然光下，在8h放电时间内，光照度需保持恒定不变，且1米处最大照度泛光大于1600Lux，聚光照度大于15000L,总重量约22KG。 | 台 | 6 | 华荣、海洋王、铁讯或同等及以上品牌 |
| 5 | 便携式强光灯 | 外壳尺寸：约150*130*270mm。光源：功率9W（3颗3WLED），平均使用寿命大于等于100000小时；电池：额定电压不大于15V，额定容量4Ah，充电时间不超过6个小时（耗尽后都是8小时），使用寿命大于1000次循环充放电；连续放电时间：强光不低于6小时，工作光不低于10小时；1米处最大亮度：强光不低于13000LUX，工作光不低于5600LUX；灯头角度调节无档位限制，可在90度范围任意调节角度；开关采用大开关按扭设计，底部带磁力吸附，防护等级IP65；重量不大于2Kg；可采台面放置、手提、磁力吸附，吊挂等多种照明方式。 | 台 | 44 | 华荣、海洋王、铁讯或同等及以上品牌 |
| 6 | 手提防爆灯 | 1.隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作； 2.采用固态免维护LED光源，平均使用寿命长达100000小时。放电时长>14h (工作光) >7h (强光)； 3.具有工作光、强光两档光设计，按动按钮可进行自由转换。电池使用寿命:约1000 (循环)。200mA (工作光) 400mA (强光)； 4.人性化的电量指示和低电压警示功能设计； 5.外壳防护等级: IP66/IP68； 6.可采用手持、肩挎等携带方式，携带方便。外形尺寸:约φ70m*197mm (外径*长) 重量:0.95Kg； 7.冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。 | 个 | 76 | 华荣、海洋王、菲尼克斯或同等及以上品牌 |
| 7 | 手电筒 | 1.光源白光LED 额定电压：3.7v 额定容量：2Ah； 2.灯具照射距离100米以上，可视距离5000米以上； 3.具有工作光、强光、爆闪三挡光，可作照明或远距离信号指示； 4.棱角型灯头设计； 5.电池连续放电时间：约8-9h（强光）/16h（工作光），电池使用寿命约1000次（循环）； 6.高硬度合金外壳，外形尺寸：约φ35*150mm（外径*长）防护等级：IP66； 7.外表面深度防滑处理，重量：约0.23kg； 8.冷白、暖白两种不同色温的光源。 | 把 | 626 | 华荣、海洋王、尚为或同等及以上品牌 |
| 8 | 双面方位灯 （可伸缩） | 1.光源采用超高亮度LED，能同时向两个相反方向发出长明或频闪红光警告，信号或显示方位，单向最大可视距离为1500米。 额定电压:3.7V，额定容量: 1200 mAh，工作电压:3-4.2V闪光频率 约1.5Hz； 2.密封性好，防水能力强，可在野外各种恶劣环境和气候条件下正常工作，能承受强力碰撞和冲击； 3.高能无记忆电池容量大，自放电率低，一次充电后连续工作时间不低于12小时。电池使用寿命:约1000 (循环)； 4.设有低电压显示装置，可提醒及时充电;智能型充电器具有短路保护和充电显示装置。 可手持移动使用，也可利用磁力吸附在金属体表面或扣挂在薄壁处固定使用。灯体长度可根据需要调节伸缩，操作简单，携带方便。外形尺寸： 长度:约 270 mm (收缩) /350mm (展开) 灯头直径: 约φ100 重量约: 0.5Kg 外壳防护等级: IP65。 | 个 | 127 | 华荣、海洋王、铁讯或同等及以上品牌 |
| 9 | 双面方位灯 （不可伸缩） | 1.光源采用超高亮度LED，能同时向两个相反方向发出长明或频闪红光警告，信号或显示方位，单向最大可视距离为1500米。 额定电压:3.7V，额定容量: 1200 mAh，工作电压:3-4.2V闪光频率 约1.5Hz； 2.密封性好，防水能力强，可在野外各种恶劣环境和气候条件下正常工作，能承受强力碰撞和冲击； 3.高能无记忆电池容量大，自放电率低，一次充电后连续工作时间不低于12小时。电池使用寿命:约1000 (循环)； 4.设有低电压显示装置，可提醒及时充电;智能型充电器具有短路保护和充电显示装置。 可手持移动使用，也可利用磁力吸附在金属体表面或扣挂在薄壁处固定使用。外形尺寸：100*150mm(宽*高）,灯头直径:约φ100 重量约:0.5Kg 外壳防护等级:IP65。 | 个 | 92 | 华荣、海洋王、铁讯或同等及以上品牌 |
| 10 | 头灯 | 1.可在I、II区易燃易爆场所安全使用，光源(LED) 平均使用寿命: 100000h防护等级: IP65； 2.连续照明时间:>8h(强光)≥16h(工作光)，额定电压:约3.7V 电池额定容量:约2Ah 额定电流:约320mA (强光)； 3.伸缩灯头，可手动调节聚、泛光； 4.冷白、暖白两种配置，满足不同场所需要； 5.具有电量提醒和低电量警示功能，方便随时掌握电量情况，电池寿命:1000(循环)； 6.具备头戴式、帽配式.帽扣式配置，满足多种佩戴需要； 7.重量:约100g，外形尺寸:约70mm*60mm* 50mm。 | 个 | 332 | 华荣、海洋王、铁讯或同等及以上品牌 |
| 11 | 充电式手提灯 | 充电式手提灯，带磁性可吸，额定电压：3.7V 额定容量：4Ah 光源：LED 1W 使用寿命：10万h 放电时间：10h 充电时间：4-6h 电池寿命：1000次循环 | 个 | 28 | 海洋王、旗本、力易得或同等及以上品牌 |
| 12 | 多功能强光防爆灯 | 1.适用于各种易燃易爆的危险场所； 2.采用LED光源，光效高，平均使用寿命长达100000小时。额定电压:=3.7V 额定容量:4Ah 电流:330mA(强光) 230mA(工作光)； 3.具有工作光、强光两档光设计，按动按钮可进行自由转换。连续放电时间:≥8h (强光)>15h(工作光)； 4.灯具可根据工作需要在90°范围内调节灯头照射角度，通过转动调节圈在聚光和泛光间随意调节； 5.防护等级达到IP65； 6.人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时检测电池电量;当电量不足时，灯具会自动提示进行充电； 7.可采用手持、磁力吸附、吊挂等多种照明方式，携带方便。外形尺寸:约 230*90*80 mm重量: 约0.36Kg； 8.冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。 | 个 | 55 | 海洋王、NITECORE奈特科尔或同等及以上品牌 |

（二）主要技术要求：

1.本项目所采购的工器具、照明工具，须按类别满足相应等级要求的安全、环保及实用功能。

2.投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

3.所有产品在交货检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本次采购提出的技术要求。

4.投标人在投标文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在货物配置技术要求中建议的指标。

5.投标人应保证其所提供产品在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下产品功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由投标人免费提供。

6.投标人所提供的产品如在实际供货时已经废型，则必须用供货时该厂家的最新产品提供给招标人，其性能指标不得低于所报产品，并且价格不变。

7.投标人提供的产品要满足现行国家、部门及济南市相关技术法规（如：属于计量仪表类的，须按要求经法规规定的相关部门检定合格，属于国家强制性的3C认证产品，须有3C认证标志等）。

8.除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

9.在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

10.所有投标的产品备有有效的检验报告和合格证。对项目明细表中有标注“送检要求”的，中标人须送往法定计量检定机构检测，并按照招标人要求提供相应的试验报告、检定证书、校准证书等。

四、商务要求

（一）交货

1.交货地点：详见投标人须知前附表。

2.交货方式：详见投标人须知前附表。

（二）付款

合同签订生效且提供履约保函（或履约保证金）后，中选供应商按照采购人要求分批供货，每批货物供货且安装完毕经双方验收合格后，支付该批货物总额的95%，全部批次货物供货且安装调试完毕经双方验收合格后支付至采购人审核后货物总额的95%；

剩余货物总额5%作为质量保证金，待全部货物质量保证期满且货物无质量问题后，一次性无息付清尾款。

每次付款前，中选供应商应提供符合采购人要求的支付申请资料和增值税专用发票，采购人审批无误后30个工作日内予以付款。因供应商未能提供完整、准确支付资料造成的逾期付款责任，由供应商自行承担。

（三）质量保证及售后服务

1.提供的货物是全新的并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合国家有关质量标准和合同规定的材质、品牌、质量、规格和性能的要求。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，招标人有权解除合同，因此而产生的一切费用和责任由中标人承担。

2.提供所有产品免费的技术指导和质量保修，各项目分批供货。质保期以中标人承诺时间为准，并且质保期为整包承诺，采购清单内所有货物均为同一质保期，不低于两年。质保期自招标人与中标人双方在验收单上签字之日起计算。

3.在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，中标人接到招标人通知后，24小时内完成修复工作。

4.质保期内，产品在使用中出现故障，产品的零部件在外观上出现物理损坏等情况时，中标人不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非中标人能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

5.质保期满以后，中标人应按同类产品的优惠价格提供保修服务。

6.中标人按照招标人的要求提供免费培训服务。

（四）主要商务条款

1.本项目招标以“固定单价、暂定总价、按实结算”为原则，具体数量以实际生产需要确定，按书面供货通知为准。采购数量为年度预估数量，实际采购数量以招标人每次下达的供货通知单为准。合同中的单价包含但不限于以下费用：包含货款、税费、第三方检测、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等。

2.中标人与招标人须按合同单价进行交易，招标人不接受任何对本合同价的背离，双方另有约定除外。

3.合同期为两年，期满终止。

五、其他要求

（一）包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和济南地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

4.标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。

6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）验收方式和标准

1.验收方式

（1）中标人负责将货物运到招标人指定的交货地点，由双方负责验收，验收方式按双方约定方式进行；所有投标的产品备有有效的检验报告和合格证，对货物清单中有标注“送检要求”的，中标人须送往法定计量检定机构检测，并按照招标人要求提供相应的试验报告、检定证书、校准证书等，并承担相应的检测费用。如招标人初次送检出现不合格产品，中标人应无条件退换。

（2）当满足以下条件时，招标人向中标人签发货物验收单：

①中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

②货物符合比选文件技术规格的要求，性能满足要求。

③货物具备产品合格证及检测报告，如需第三方检测的需出具法定检测机构的试验报告、校准证书、检定报告等（以清单为准）。

④对于进口产品，中标人必须提供相应的进口报关单和商检证明。

⑤中标人货物经过双方检验认可后。

2.安装、验收标准

（1）货物的包装由中标人负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）如有需要安装的货物，中标人必须派技术人员到现场安装调试，并检查安装质量。在安装调试期间，中标人应遵守招标人安全管理规定，做好自身工作人员安全管理；中标人工作人员自身的一切安全问题，由中标人承担全部责任。

（3）中标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供货物的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

（4）若货物验收时有关技术参数不能满足比选文件技术要求，招标人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。

（5）测试中如发现功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿。

（6）货物在验收合格前的保险由中标人负责，且中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

3.其它补充

（1）招标人有要求时，中标人应提供产品的图片、技术参数、直至实物，以便招标人确定产品确实是招标人所需。

（2）中标人需提供定制产品的设计图片或者实物供招标人确认。

（3）招标人将以书面形式通知中标人每次交货的时间、品种和数量，中标人交货时提供详细的送货清单，货物名称要与合同清单一致。

（4）中标人对进口产品应提供中文说明书，中标人对进口货物未能提供中文说明书的，应提供自行翻译的操作说明书和维修保养说明书，保证提供相关培训。

（三）其他说明

1.中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训以及售后服务等。

2.中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

3.本“用户需求书”并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，中标人应提供符合本技术规范及相关要求和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须无条件满足招标人的合理要求。

4.本章所要求相关证书报告（检测报告、检定报告、认证证书、试验报告、合格证书等），须中标人在供货时提供。

第四章  合同格式

（另附）

第五章  投标文件部分格式

商务部分

附件1、投标函

招标人：

1、根据已收到的                  项目    标段的招标文件，按照相关规定，我单位已知悉上述项目招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以唱标单及报价明细表中的报价，按招标文件规定，承揽本招标项目。

2、如果我方中标，我方将按照规定承担责任。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标如中标，我方将受此约束。

4、我方同意按招标文件规定交纳     万元作为投标保证金。

投标人（盖章）：                            单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：年月日

附件2、法人承诺书

（招标人名称）       ：

我方已收到并认真阅读了《                                   项目   标段招标文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《                                   项目   标段招标文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受招标文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月     日

姓    名：         性别：      年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件（正反面）

投标人（盖公章）：

日  期： 年  月 日

附件4、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加            （招标人）的           项目   标段招标活动。委托代理人在开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：                           性别：           年龄：

单位：                                 部门：           职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附身份证复印件

备注：除与投标文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于开标现场验证使用。

附件5、商务偏离表（  标段）

| 序号 | 招标文件页码及条款号 | 招标文件规定内容 | 投标内容 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 未列入本表内容均视为对招标文件完全响应 |

注：1.商务条款不允许负偏离，如出现负偏离，则商务标按0分处理。

2.投标人未在上表列出的商务条款，视为完全响应招标文件的相应商务条款要求。

3.不存在任何投标偏离的，本表可不填写偏离内容，但应明确说明“完全响应”。

| 投标人：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： | (签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

附件6、唱标单（  标段）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 （元） | 大写： 小写： |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人单位公章。

2、代理机构统一唱标，唱标完毕，投标人确认唱标内容无误，投标人法定代表人或委托代理人需在唱标记录表上签字确认。

3、为方便唱标，本《唱标单》除装订在投标文件中外，还应另外准备一份单独密封。

投标人（单位公章）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

附件7、报价明细表（  标段）

投标人名称：	                                              共  页 第  页

单位：元

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 固定单价（不含税） | 固定单价（含税） | 合计（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期为 年；供货周期为 天（如有特殊项请在备注中注明） |
| 总计 | 元（大写： ） |

注：1、报价单中的单价和金额保留两位小数；

2、以未税单价为基准确定含税单价；

3、合计=单价（含税）*数量；

4、按第三章“项目名细表”中物资内容逐项填写；

5、本表须同时在投标文件电子版中单独提供Excel版表格一份。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件8、企业综合实力

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 |  |  |
| 2 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |

注：后附相关管理体系认证证书（复印件加盖公章）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

注：此表可以扩展，但不能改变其格式；

此表所列项目均须填写，若有缺项，将相应扣分；

此表所列项目均应据实填写，如发现有弄虚作假情况时，按无效投标处理。

附件9、投标人类似项目业绩一览表（  标段）

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 合同 签订日期 | 业主名称 | 业主 联系人和电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附合同复印件加盖公章。

## 附件10、信誉承诺书

致：济南轨道交通集团建设投资有限公司

我方完全响应   （项目名称）   招标工作对投标人信誉的要求，并在此郑重承诺：我方没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内（2016年01月01日至开标时间）没有骗取成交或严重违约或重大质量安全责任事故的情况；与本项目其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

投标人：       （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月     日

附件11、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容

（如营业执照、基本户开户许可证、保证金汇款凭证及本文件要求的其他内容等）

技术部分

附件1、技 术 偏 离 表（  标段）

| 序号 | 物资名称 | 招标文件型号规格及技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标文件要求) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人应对应“第三章 项目明细表”所列采购物资，逐项填报，不得缺项；

2.其中“物资名称”与“招标型号规格及技术要求”须从“第三章 项目明细表”逐条完整摘录；

3.本项目所有产品参数不允许出现负偏离，否则按评审细则中规定的方法打分；

4.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处；

5.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：   年   月   日

附件2、货物的质量保障

根据评审细则的要求自行描述。

附件3、实施方案

根据评审细则的要求自行描述。

附件4、售后服务承诺及技术培训情况

根据评审细则的要求自行描述。

附件5、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容

第六章  评审细则

本项目采用综合评分法评审：

第一步：初审：符合性评审

投标文件应实质性响应招标文件的所有条款、条件。实质性响应即是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无明显差异或保留。投标文件能实质性响应招标文件的投标人进入下一阶段评审。

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性鉴定后按无效投标处理： 
1 、无投标人盖章和无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字和盖章的；

2 、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

3 、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

4、 投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。

5 、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

6、 评审委员会认定的其他串通投标情形。

7、 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

8 、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

9、 不同投标人的报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

10、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

12、不同投标人的投标文件相互混装的；

13、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

14、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

15、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

16、不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但工程本身要求采用专有技术的除外；

17、评标委员会认定的其他情形；

18、投标人未按清单格式及内容填报或存在漏项情形的；

19、投标人投标文件不满足技术规范及相关要求中带“★”的；

20、本文件明确规定的其他无效投标情形。

第二步：综合评审

各评委在审阅投标人投标文件的基础上，按照“附表：评审细则”要求对投标人进行分项打分，计算各家投标人的最终得分。

在同一投标人的所有合计分中，去掉一个最高分，去掉一个最低分（当评委少于5人时（含5人），不再去掉最高和最低），取其他合计分的算术平均值得到该投标人的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。最终得分按从高到低排序（注：得分相同者，报价低的，名次在前）。

第三步：编写评审报告，递交招标人。

评审细则（满分100分）

| 评审因素 | 满分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审 | 60 | 投标人未超过7家时，有效报价的算术平均值的97%为评分基准值，超过7家（含7家时），去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值的97%为评分基准值，报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和一个最低值后的算术平均值的97%为评分基准值。 投标报价与评分基准值进行比较，相同得满分，每高1%（作商比较）扣1分，每低1%（作商比较）扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术评审 | 货物技术性能响应情况 | 15 | ①根据投标人所投货物的技术性能、配置及功能的整体优势情况对招标文件各项要求(具体详见招标文件的“项目明细表”)的逐项响应承诺情况进行评审：由评委进行整体评价、横向对比，优得9～6分，良得6～3分，一般得3～0分。（如有负偏离，本项得0分） ②根据投标人所投货物在行业内的知名度、认可度、所投品牌符合度、投放国内市场成熟度及市场占有率等，由评委进行整体评价、横向对比，优得6～4分，良得4～2分，一般得2～0分。 |
|  | 实施方案 | 4 | 根据投标人提供的项目实施计划书，重点考虑投标人如何在中标后有效地组织安排,确保按时保质地完成货物采购、运输、装卸直至验收等工作，以及为此所采取的保障措施由评委进行评议，优得4～3，良得3～1分，一般得1～0分。 |
|  | 货物的质量保障 | 6 | 根据投标人所投货物可获得的供货保障、质量保障等方面，评委从投标人所投货物的供货渠道（如区域经销商授权、项目授权、曾购货订单或发票等）的正规性、安全性等进行分析，优得6～4分，良得4～2分，一般得2～0分。 |
| 商务评审 | 售后服务承诺 | 3 | 根据投标人所填报的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评议，优得3～2分，良得2～1分，一般得1～0分。 |
|  | 质保期 | 3 | 质保期在两年基础上，自由竟报。两年得0分，最高得3分。两年以上的质保期得分=（投标人竟报年限-2）*3/（本项目中最长竟报年限-2）。分值计算保留两位小数。 |
|  | 投标人的综合实力 | 3 | 根据投标人提供的三体系认证情况进行评分：企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系，每提供一项得1分，最高得3分。 备注：所提供的认证证书须在有效期内，投标人应在投标文件中提供上述相关认证证书复印件并加盖投标人单位公章，否则将影响本项评分。 |
|  | 投标人类似项目业绩 | 6 | 一标段： 根据投标人提供的近3年（2016年1月1日至今）类似工器具业绩进行评分： ①单项合同≥50万元，每个得1分，本项最高得4分。 ②在上述基础上，类似业绩为国铁、地铁或轨道交通行业的，每项合同可再加0.5分，本项最高加2分。 二标段： 根据投标人提供的近3年（2016年1月1日至今）类似照明工具业绩进行评分： ①单项合同≥30万元，每个得1分，本项最高得4分。 ②在上述基础上，类似业绩为国铁、地铁或轨道交通行业的，每项合同可再加0.5分，本项最高加2分。 备注：公开招标时提供合同原件，否则不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

备注：

1、以上评审细则要求提供的合同必须为原件，计算日期以合同签订日期为准。合同中无清单明细的需附清单报价。均须在投标文件递交的规定时间内提供原件，未按要求提供的，不予计分；

2、如为框架合同，不能体现合同总价，还须提供相关证明材料原件（包含但不限于发票、银行流水及其他可以证明本框架合同下总供货金额的证明材料）；

3、若发现投标文件或合同等证件原件有造假行为，投标文件按无效报价处理；

4、商务不允许负偏离，如出现商务负偏离，商务标评审得0分；

5、最终得分小数点后保留2位有效数字。