济南轨道交通R2线一期工程

站台门采购项目

用户需求书

2019年2月

目       录

1 工程概况及总则	1

1.1 总则	1

1.2 工程概述及招标范围	3

2 技术要求	6

2.1 缩略语	6

2.2 基本功能需求	7

2.3 系统构成及性能要求	15

2.4 软件要求	60

2.5 设备寿命要求	64

2.6 样机及样机测试	69

2.7 与安装单位职责划分	72

3 供货范围	75

3.1 设备清单	75

3.2 备品备件、专用工具及测试设备	79

3.3 图纸及技术文件	79

3.4 科研创新	79

4 项目管理	80

4.1 工程计划	80

4.2 项目管理一般要求	80

4.3 项目组织及人员要求	81

4.4 设计联络	82

4.5 合同设备的制造	83

4.6 搭建试验平台及与其他专业接口测试	84

4.7 包装／发运／到货及入库	84

4.8 安装	84

4.9 调试检验	85

4.10 验收	86

4.11 试运行	86

4.12 培训	88

4.13 技术文件及资料	92

4.14 维护保养	95

5 质保	98

5.1 质保期	98

5.2 售后服务	98

附件一：与信号系统的接口	100

附件二：与综合监控系统的接口	107

附件三：与BAS系统的接口	116

附件四：与动力照明系统的接口	120

附件五：与其他专业接口描述	123

附件六：设备系统BIM模型交付技术要求	125

工程概况及总则

总则

本次站台门系统招标采用设备采购和设备安装分别招标方式。本项目为站台门设备采购项目。

招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物。

本用户需求书仅提出站台门系统的最基本的技术要求，不应理解成全部要求，投标人应对用户需求书进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的站台门系统，保证满足本用户需求书的基本要求和由用户确认的最终要求，并承诺提供满足济南轨道交通R2线一期站台门系统技术要求的技术性、经济性和安全性最好的，功能齐全的高质量全新产品以及相应服务。

招标附图和设备、材料清单仅作为招标使用，工程实施时，施工图与招标附图、设备及材料清单的差异，不作价格调整，费用包干。本站台门系统中所有设备材料供货、运输至指定地点及相关服务需发生的全部费用应包含在投标总价中。

本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

投标人与土建及其他接口承包商的所有技术协调工作应取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方均应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

投标人必须对所提供的站台门系统方面的一切专利费用和执照费及其他所办理的手续所产生的费用承担责任，并负责保护招标人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

投标人应充分考虑因设计或现场条件（包括轨道中心线、轨道标高偏离设计值及其它不确定因素等）所引起的缺陷和限制，所做的修改、补充费用不做调整的风险。

为了保证站台门的正确安装，投标人有义务提前进场配合土建施工单位进行站台板及相关预留预埋件的施工。

招标人保留对所购设备数量、规格、型号、种类更变的权利。投标人中标后，若非质量等方面的特殊原因，不得随意更换供货厂家。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不满足本工程要求的设备和材料供货商，招标人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出增加费用和延长工期等任何要求。

在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，投标人不得依此提出增加费用要求。

投标人应有专业的设计队伍对站台门的外形进行设计，在保持美观的同时须与车站的整体装修效果相协调。招标人有权对外观设计方案提出修改意见，投标人不得依此提出增加费用要求。

招标人对投标人图纸设计、产品质量的审查程序不会减轻投标人对其提供的站台门整体设计所承担的责任，也不会减轻其确保设计符合本用户需求书要求所承担的责任。

站台门工程预验收前，需由具有国家级资质的第三方实验室出具站台门设备百万次测试检测合格报告。

投标人须按EN5012x对系统进行RAMS保证工作，配合并接受招标人委托的独立第三方安全评估机构对本项目的安全评估（含RAM）工作。

本项目的安全评估是对工程特定应用（Specific Application）的评估。投标人须对本系统在工程的设计、制造、安装、测试/调试、试运行、开通、正式运营前等阶段进行工程全过程RAMS管理。

投标人须配合招标人完成本项目的室内联合调试工作、样板段调试等与全自动驾驶有关工作。室内测试至少包含一套电源系统、一套门机系统、一套监控系统。

投标人必须在投标书中对上述声明做出完整的承诺。

工程概述及招标范围

工程概况

R2线一期工程西起王府庄站，东至彭家庄站，共设车站19座。彭家庄站为高架站，其余车站均为地下车站。车辆采用B型车，6辆编组形式。本工程线路开通初期采用司机监督下的列车自动运行模式，逐步过渡到全自动驾驶模式。

招标范围

招标范围包括：

R2线一期18座地下车站共36侧全高可调通风型站台门系统及1座高架车站共2侧半高站台门系统。

注：本招标文件中如无特殊说明，下文“全高可调通风型站台门”简称为“全高站台门” 。

投标人必须提供但不限于：

包括完成硬软件的设计、设计联络、制造、样机制造及验收、检验、包装、运输、仓储、安装督导、系统调试、联合调试、配合运营公司测试、BIM模型的创建、二维码标牌的制作与粘贴、试运行（含值班值守）、系统投运、向管理部门报检、人员培训、提交相关文件资料和图纸、验收、移交、关键时段的技术保障、提交随机的备品备件、专用工具及测试设备、质保期服务等一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作。

本次招标还包括站台门控制系统与信号系统、综合监控系统、动力照明系统（接地）等其它相关系统的接口，详细内容参见“附件 接口要求”。投标人应按照接口要求与其它设备系统的投标人密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。

投标人需提供所有与站台门系统相关的图纸（含施工和施工设计），具体内容在合同谈判和设计联络阶段确定。

车站条件

车站环境条件

站台门安装在各车站站台边缘，一侧为站台公共区、另一侧为隧道行车区，站台门系统的供电设备、控制系统中央接口盘（PSC）、与信号系统、综合监控系统的接口设备安装在站台门设备室。

站台门设备室温度：5℃～30℃（正式运营后）；相对湿度：≤95%。

地下车站：轨道侧温度：5℃～40℃，站台侧温度：12℃～29℃；相对湿度：≤95%。

高架车站：同自然环境。

车站建筑条件

地下车站站台顶板设置结构横梁，横梁底距站台装修面为3100mm，横梁高350mm，宽250mm，横梁靠近轨道侧侧面距离线路中心线为1250mm。

高架车站站台顶板处未设置任何结构横梁及预埋件。

地下车站及高架车站有效站台长度范围内站台板边缘均预留有400mm（宽）×150mm（深，含装修层厚度100mm）的安装槽；端门位置设置500mm（宽）×150mm（深，含装修层厚度100mm）的矩形槽，端门端头处设备房墙体内设置安装构造柱；以上地方均未设置预埋件。开槽后结构板厚度约150mm。站台板站台门安装位置的结构强度满足站台门重量荷载450kg/m。

各车站均设置1个站台门设备室，每站设置2侧站台门。

本线部分车站设置曲线站台，详见下表。

表1.2-1 车站建筑条件表

| 序号 | 车站名称 | 车站形式 | 门体形式 | 上行站台 | 下行站台 | 门体列数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王府庄站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 2 | 任家庄站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 3 | 腊山站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 车尾局部曲线 | 车头局部曲线 | 2 |
| 4 | 西二环站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 5 | 闫千户站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 6 | 八里桥站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 车头局部曲线 | 车尾局部曲线 | 2 |
| 7 | 万盛北街站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 8 | 宝华街站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 车头局部曲线 | 车尾局部曲线 | 2 |
| 9 | 长途汽车站站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 车尾局部曲线 | 车头局部曲线 | 2 |
| 10 | 生产路站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 11 | 历黄路站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 车尾局部曲线 | 直线 | 2 |
| 12 | 历山北路站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 13 | 二环东路站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 车头局部曲线 | 车尾局部曲线 | 2 |
| 14 | 辛祝路站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 15 | 西周家庄站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 整体曲线 | 整体曲线 | 2 |
| 16 | 开源路站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 17 | 烈士陵园站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 18 | 济钢新村站 | 地下岛式 | 全高站台门 | 直线 | 直线 | 2 |
| 19 | 彭家庄站 | 高架岛式 | 半高站台门 | 直线 | 整体曲线 | 2 |

载荷条件

地下车站活塞风压：±1200Pa（每年22万次，30年，数值为暂定值）；

高架车站风压：±800Pa（每年22万次，30年，数值为暂定值）；

人群对门体的挤压载荷：1500N/m（距站台装饰面1.1m高处）；

人群对门体的冲击载荷：1500N（在0.2S时间内，作用在100mm×100mm的范围内，结构无永久变形）；

地震烈度：烈度7级，地震基本加速度应为0.1g。

振动水平：BS7854第一级水平。

运行强度

最大运行强度至少每90S开闭1次，每天连续运行20小时，全年连续运行。

电源及接地条件

供电方式在正常情况下采用由动力照明专业为站台门系统提供电源自动切换箱及AC380V、AC220V电源各一路，接口位置为站台门设备室内的电源自动切换箱馈线开关下口。动照专业在站台门设备室设置接地端子箱，接地电阻小于1欧姆。

输入电源

驱动电源：一路38010%V（AC）

控制电源：一路22010%V（AC）

额定频率：501Hz

系统接地方式

TN-S

技术要求

缩略语

站台门及相关系统缩略语定义表2.1-1

| 中 文 名 称 | 缩 写 |
| --- | --- |
| 站台门 | PSD |
| 滑动门 | ASD |
| 固定门 | FIX |
| 应急门 | EED |
| 端门 | MSD |
| 中央控制盘 | PSC |
| 就地控制盘 | PSL |
| 单元控制器 | PEDC |
| 门控单元 | DCU |
| 就地控制盒 | LCB |
| 不间断电源 | UPS |
| 门状态指示灯 | DOI |
| 设备维修终端 | PTE |
| 平均无故障周期 | MCBF |
| 平均停机时间 | MDT |
| 平均维修时间 | MTTR |
| 综合监控系统 | ISCS |
| 信号系统 | SIG |
| 动力照明系统 | DZ |
| 综合后备盘 | IBP |

基本功能需求

采用规范及标准

国家、山东省及济南市地方现行的有关标准和规范。所有标准版本采用样机生产日期前的最新版本。

主要设置原则、技术参数和技术要求

投标人应对投标产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等进行详细描述。

主要设置原则

站台门系统的设置应满足济南轨道交通R2线一期工程车辆编组条件及限界条件、信号条件、安装条件，运营要求，以及满足列车停车精度±300mm等要求。

在最大叠加载荷工况下，全高站台门门体最大变形量不能超过10mm；半高站台门顶部最接近列车的构件的最大变形量不大于15mm。站台门轨侧外沿在任何情况下均不得侵入列车动态包络线，以保证列车的行车安全。直线站台站台门横向限界暂定为有效站台内距离线路中心线（最终限界尺寸在设计联络阶段确定）：1530mm；

站台门原则上设置在车站有效站台长度范围内，以有效站台中心线为中心向站台两端对称布置。

站台门的所有部件均应能满足用户需求书的要求。站台门结构应能满足疲劳强度要求；刚度应满足不侵入列车行驶动态包络线的要求。

站台门在设计中应考虑安装、调节、更换方便，维修快捷等因素。门体设计应考虑在站台侧检修作业，部件更换时间不大于3小时。

门体框架和门板材料应选用A级不燃材料。

对于无法使用不燃性的材料，如电线、电缆、密封材料等应阻燃、低烟、无卤，且不含有放射性成分。

地下及高架车站有效站台范围内站台板预留站台门安装用的安装槽。地下车站上部设置有土建结构横梁，端门单元位置上方设置结构横梁（上部暂定由装修专业进行分隔和密封）。设备室外墙设结构柱，所有结构横梁上未设置预埋件，投标人需根据招标要求自行考虑安装方式。投标人应在设计联络时提交详细安装方案及门体结构有限元分析报告供招标人确认。投标人需根据招标要求提供性价比最佳的安装方案，并进行详细说明。

由于车站土建设计不同，各处站台门端门单元的宽度有所不同，端门活动门净开度保证不小于1200mm。端门单元固定门宽度应根据车站实际尺寸进行设计。

站台板设计有2‰的坡度，站台门顶线、底线与站台装修完成面的坡度应保持一致。

部分车站站台门安装范围内有结构变形缝。站台门的结构设计和安装均需考虑结构变形缝的影响，并满足曲线站台限界要求。投标人须提交对结构变形缝的处理方案，在设计联络阶段由招标人确认。

投标人须提交对曲线站台易发生乘客被夹在站台门与列车车体之间安全隐患的技术措施，在设计联络阶段由招标人确认。该项费用包含在投标价中。

全高站台门顶箱面板兼作车站导向标识牌，导向的内容、布置、颜色等由车站装修专业进行设计，投标人应配合车站装修专业的设计要求，完成对站台门顶箱面板的材料准备及制作安装。

站台门各处密封件和绝缘件均应方便维护和更换。投标人须提交密封件、绝缘件的更换方案报招标人确认。

全高站台门顶箱颜色在设计联络阶段与招标人和装修专业具体确定。

门体结构应适应车站现有条件。首、末滑动门打开后不能影响列车司机门的全部开启和列车司机进出司机室。投标人需以图文方式提交每侧首、末滑动门的结构形式及驱动方式。

每侧站台的两端以及中部设置就地控制盘（PSL），就地控制盘（PSL）的设置应方便列车司机以及站务人员操作且应不影响列车司机对站台门的瞭望。投标人需以图文方式提交站台就地控制盘（PSL）的设置方式。

站台门的外观设计应尽量减少门体规格尺寸的种类，减少可见门体框架，采用大玻璃，增加门体通透性，滑动门与滑动门之间的固定门，应采用隐框结构的大玻璃门体，符合站台的建筑美学要求。当固定门宽度超过2.8m时，应采用两块小玻璃组合。

投标人应充分考虑站台门设备室形状及面积对设备布置的影响，在投标文件中对设备的尺寸、安装及检修方式提供设计方案，在设计联络阶段由招标人确认。

投标人提供的站台门设备应满足列车牵引供电采用架空接触网授电方式对站台门安装方式的要求，便于站台门的安装和检修操作。

站台门的外观装饰应与车站装修相协调。站台门的固定门、应急门、端门门体玻璃上粘贴防撞线路标识带，该标识应美观实用，或根据招标人的要求生产。

本工程线路开通初期采用司机监督下的列车自动运行模式，逐步过渡到全自动驾驶模式。站台门系统的配置需满足以上运行模式。

主要技术参数

站台门系统的平均无故障运行周期：不小于100万个周期。

全高站台门总高度：3100mm（不含吊顶以上部分）

- 半高站台门总高度：1500mm

每侧滑动门的数量：24道（2扇一道）

滑动门的净开度：1900mm（首末滑动门除外）

每侧端门数量：2扇

端门活动门的净开度：不小于1200mm

每侧应急门数量：6道（对应每节车厢各设一道，全高站台门2扇一道，半高站台门1扇一道）

每扇应急门净开度：不小于1100mm

全高站台门滑动门、应急门、端门的净高度：2050mm

列车停车精度：±300mm

滑动门开门行程时间：2.0±0.1s～3.5±0.1s范围内无级可调

滑动门关门行程时间：2.5±0.1s～4.0±0.1s范围内无级可调

PSC发出命令至站台门动作时间：≤0.15s

门已关闭信号反馈到PSC的时间：≤0.15s

一侧站台所有滑动门的启闭时间差：≤0.15s

设计寿命：正常维护条件下，系统整体使用寿命≥30年

站台门系统设备应具有过流、过压保护，在当前所提供外部电源条件下，系统应能正常工作。

耐压水平：按IEC标准执行。

温升要求：

充电、浮充电装置及各发热元器件，在额定负载下长期运行时，其各部位的温升均不应超过下表中的规定：

表2.2-1 各部位的温升表

| 部件或器件 | 极限温升（K） |
| --- | --- |
| 整流管外壳 | 70 |
| 晶闸管外壳 | 55 |
| 电阻发热元件 | 25（距外表30mm 外） |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接的塑料绝缘线 | 25 |
| 整流变压器、电抗器B级绝缘绕组 | 80 |
| 铁芯表面温升 | 不损伤相接触的绝缘零件 |
| 母线 连接处 | 铜与铜 | 50 |
|  | 铜搪锡-铜搪锡 | 60 |

噪音和振动标准

驱动装置和其它旋转设备的安装应有减振措施。

站台门在操作中应保持平稳。站台门顶箱内不应有不正常运行产生的噪音。

门运行中的噪音标准：站台侧测试目标值为离开站台门1m，高度1.5m处，全高站台门顶箱盖板面板关闭、半高站台门侧盒面板关闭情况下，在运行中测试的噪音目标值应≤70 dB（A）。

振动：影响平稳性能的站台门主要设备及部件安装应采用减振装置和连接，应遵守BS4675第一级水平以保证运行平稳。

火灾安全

站台门不作为站台防火分区隔离设备或火灾隔离设备使用。

站台门结构材料原则上应为A级不燃材料，在不能采用A级不燃材料时应为阻燃或难燃材料。门体中的所有辅材(两扇活动门间的橡胶、粘结剂、密封毛刷、绝缘材料、垫圈、底漆、塑料等非金属材料)应为无放射、无毒、低烟、低热量的阻燃材料，应按GB/T2406-2008来检测氧指数指标的要求；按GB8624-2006检测非金属材料的燃烧性能指标；这些材料的烟密度按GB/T8627-2007进行检测，检测结果必须满足国家难燃材料B1级。

驱动装置如果采用齿形皮带应为阻燃材料。如采用螺旋副传动，其用于维护保养的油应采用环保产品，不具刺激性气味。

电线、电缆为阻燃，低烟，无卤，阻燃等级不低于B类。

绝缘层采用的所有辅助性材料均为难燃、无毒，低烟、无卤、无刺激气味、环保类材料，同时具有在公共大客流场合的使用经验，不会对乘客健康造成不利影响。

润滑油、油脂和其它密封件、表面处理材料之间应互不溶化，以保证站台门表面美观和设计性能。润滑油应选用防火类型，闪点温度大于180℃，按IP36标准检测；燃点温度大于450℃，按ASTMD-2155标准检测，投标人应提供润滑油的类型、牌号，主要性能指标，并说明所执行的产品标准。对于螺旋副传动的系统，应采用脂润滑，应说明润滑脂的种类，牌号以及添加方法和周期。

设备安装要求

站台门应易于在站台边缘安装。如车站站台门布置于供电系统设备运输通道上，相应段站台门应能方便拆装。具体车站和部位在设计联络阶段落实。

系统机械结构的设计应具备三维调节能力，除满足安装调整以外，还应考虑吸收车站土建结构变形量不少于±35mm。

在车站结构变形缝位置以及个别线路曲线进、出站的车站站台上应进行特殊安装，站台门结构设计和安装设计应满足相应要求。投标人需提交所采取的解决措施。

所有联接螺栓和定位螺钉应有可靠的防松动设计，安装调整完成后应检查防松零件是否可靠。

站台门在站台上的各支座，在高程和平面安装调整时，应保证门槛面和站台最终平面在同一平面内。

站台门安装中心至轨道中心线的安装误差不得超出0～+10mm误差范围。立柱中心线和站台平面垂直(站台纵向坡度2‰)，不垂直度应小于1.5mm。且站台门安装尺寸的误差只能为正值，即安装完成后的站台门滑动门门体最外边沿至线路中心线的最小距离不能小于1530mm。

门机在结构上的固定应水平，固定方式在后期使用过程中不应引起门机的变形，站台门门机梁的挠度在设计寿命内不能影响滑动门的运营性能。

站台门每个门单元横梁的安装应使门机导轨中心线水平，门机导轨中心线对于水平面的不平行度公差应小于4mm。固定门机梁的各支承结合面应处在一个平面内，平面度误差应小于0.75mm。

每侧站台固定门和应急门应整齐调整安装在一个垂直平面内。固定门扇与门楣和地槛之间间隙应尽可能小和均匀。

站台门滑动门扇、应急门扇、端门门扇与门楣之间的间隙不得大于5mm，滑动门扇与地槛之间的间隙不得大于5mm，应急门扇、端门门扇与地槛之间的间隙不得大于10mm。

滑动门门扇关闭后两滑动门扇中缝应没有明显的缝隙，滑动门扇和固定门扇、滑动门扇和应急门扇之间的间隙，在门扇未受横向负载条件下，上下应均匀一致。滑动门与立柱装饰扣板之间应设一定厚度的橡胶条，以防止小孩手指深入间隙中，其间隙不得大于5mm。

站台门门体的门框与钢化安全玻璃四周的安装间隙不得大于5mm，且间隙内应有可靠的填充物，满足防火要求。

全高站台门轨道侧顶箱的安装不允许侵入限界，影响列车运行安全。只允许有正偏差，不允许有负偏差。站台门顶箱面板间的间隙应尽可能小，平直均匀。

站台门系统内各电气设备的安装与更换应简单方便，易于维护，系统各设备的结构设计应力求精巧实用。安装时应考虑其在功能与容量上都易于扩展，且配置方便。安装过程中应采取多种可靠性措施，保证其运行达到高度安全。

每侧站台门门体应保证整体等电位，并与钢轨可靠等电位连接。

系统绝缘、抗干扰性能要求

绝缘电阻

在正常试验大气压条件下系统绝缘电阻要求：

额定电压U≤60V时，绝缘值≥5MΩ(用250V兆欧表) ；

额定电压U>60V时，绝缘值≥5MΩ(用500V兆欧表)；

站台上站台门所有设备对地绝缘值≥0.5MΩ(用500V兆欧表)。

站台绝缘层对地绝缘值≥0.5MΩ(用500V兆欧表)。

站台门设备室所有设备接地电阻值按国家有关标准执行。

绝缘强度

小于60V的回路，500Vrms/1分；大于60V的回路，1500Vrms/1分。

电气接地及站台绝缘要求

为保证站台门系统正常工作，以及保障乘客的安全，本工程除设备室内设备与车站综合接地端子排相连接，保证设备正常、可靠工作外，还采取了门体的等电位连接。

站台上门体接轨

本工程采用接触网供电方式，系统额定电压为DC1500V。整个牵引供电系统以走行轨作为回流通路，为保证乘客的舒适度及安全，站台门门体应与车辆保持同一电位，即门体应接轨。

站台门体等电位连接

为保证可靠等电位接轨，每侧站台上的门体应在系统内部采用等电位连接，单侧站台站台门整体电阻值不应大于0.4Ω。然后每侧站台的单列门体设置一个与钢轨的连接点，保证钢轨到站台站台门门体上任何一点的总电阻都小于1Ω。

对乘客的保护措施

本工程全线车站站台边缘应做绝缘处理。

抗干扰性能

电气装置应有防尘、防锈蚀、防潮、防霉、防震及防电磁干扰和防静电的抗干扰能力。

投标人应提出抗干扰防护措施。

可靠性、可维护性

系统安全性

投标人应提供系统安全性评估报告。

可靠性要求

平均无故障周期（MCBF）

一道滑动门开/关一次为一个开关门周期。全线的滑动门平均无故障运行周期不应小于100万个周期。投标人应提出平均无故障周期及计算方法。

- 故障范围包括：

  - PSD系统或功能设备失败的故障（包括后备电源故障引起的控制失效）。

  - ASD打不开或不能成对打开。

  - 对PSD系统最初的命令和报警系统失败。

- 故障范围不包括：

- 不影响PSD操作的故障（如指示灯不亮）。

- 外部输入的失败（如外部供电和信号的输入的失败）。

- 使用就地控制盘（PSL）控制不包括在对平均无故障周期MCBF的评价内。

平均维修时间（MTTR）

平均维修时间（MTTR）包括诊断时间、实施修理/更换时间和现场调节/试验时间（不包括响应时间），应不大于30分钟。

平均停机时间（MDT）是平均维修时间（MTTR）和响应时间的总和（MDT=MTTR+响应时间），要求故障信息后的响应时间不大于30分钟，平均停机时间应不超过1小时。

投标人需提交各零部件平均维修时间（MTTR）。

所有部件装配和需要更换的部件应可在站台侧方便进行。在非运营状态下，维修工作和零部件更换应能在2小时内完成。

可靠性措施

系统设备必须采用高可靠性设计。并应采取相应措施降低系统故障率和有关影响正常运行的随机性：

- 冗余措施。

- 使用已证明的具有高可靠性的组件。

- 硬件/软件冗余方式的选取应保证任何一个导致非安全条件的故障或故障组合所表现出的概率应小于10－11次/工作小时。

- 检测校验过程要有足够的频度，使类似或等同故障在两次检测之间不会发生。投标人应提出频度和两次检测间隔时间。

- 投标人应对每一独立的子系统和整个系统提供平均无故障周期（MCBF）和可用性数值以及详细计算过程。全线系统可用性，应在工程的5000次现场试验时测试。要求系统可用率不小于99.95%。

- 投标人应提交解决电磁辐射及兼容的措施及相关问题。电子设备应有防电磁干扰措施。任何子系统的运行都不应受其它子系统产生的电磁辐射影响，或据经验所知的城市电磁环境及地铁环境的影响。

可维护性

投标产品应具备可维护性。产品设计应考虑只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护；应有故障隔离及诊断措施，以减少设备修复时间、维护材料和人工成本；应制定合理的维修/更换方法、在线维修及维修支持设备，以减少停机时间；电子设备应维修到板级；并提交维护手册。

安全评估要求

投标人应承诺积极配合招标人委托的第三方安全评估机构的安全评估（含RAM）工作，并由投标人组建相应系统保证小组配合相关工作。投标人须按照各阶段工期的要求，向评估方提供所需文件。投标人应确保安全评估（含RAM）工作顺利开展，接受招标人委托的评估机构的评估，并对不符合项进行整改直至评估完成。此部分的配合工作须包含在投标人报价中。

系统构成及性能要求

站台门系统由机械部分（门体结构和门机系统）和电气部分（电源系统和控制系统）组成。

站台门系统的所有组成部分均应采用性能先进、工艺成熟、结构简单、维修方便、质量稳定、运行可靠、外形美观的产品。此外，系统硬件和软件的设计应充分考虑可靠性、可维修性和可扩展性，并应具备故障诊断、在线修改等功能，同时应遵循模块化设计和冗余设计的原则。

投标人应在投标文件中提供站台门门主要部件（包括：门机系统、玻璃、风阀转换装置等）的检测报告。

门体结构

门体结构由承重结构、滑动门、固定门、应急门、门槛、端门等组成，根据站台门方案不同还包含顶箱、侧盒等。门体结构中所有受力部件需采用机械性能不劣于Q235-B的优质钢材。投标人应在投标文件中提供至少一个单元（包括滑动门、固定门、应急门、顶箱、顶部支撑部件等）的整体结构及结构计算书，并提供门体厚度和高度、门槛宽度、顶箱厚度等参数。

滑动门门锁、应急门门锁、端门门锁应采用标准化系列的成熟产品，门体玻璃采用经均质处理的安全钢化玻璃。

承重结构

承重结构必须采用钢结构，结构零件表面处理应保证使用寿命至少30年。承重结构应能承受站台门的垂直荷载以及“1.2.3.3”所述荷载最不利组合条件下的共同作用。承重结构中的普通碳素结构钢件表面应采用热浸镀锌处理（厚度不小于80μm）。

站台门下部支承及上部连接部件应保证门体结构与土建结构的连接固定牢固，应包含站台门安装所需的所有连接件、紧固件和密封件。

承重结构应安装调节方便，可进行三维调节；应可吸收土建变形±35mm。车站结构变形缝位置应采取相应措施。投标人需提交具体方案报招标人确认。

投标人需根据各自方案提供对站台门钢结构的性价比最佳的设计，设计原则需保证站台门结构强度、刚度及寿命要求。在满足荷载条件，保证门体强度、刚度和寿命要求的基础上，门体整体结构和外观应美观、轻巧，立柱外包板等乘客可接触位置应采用圆角设计。

站台门门体轨道侧上方设置有土建结构横梁。在满足荷载条件，保证门体强度、刚度和寿命要求的基础上，门体整体结构和外观应美观、轻巧。投标人应提供性价比最佳方案。

站台门的立柱、底部支承结构、滑动门滑动拖板、顶梁应采用性能不劣于Q235-B钢的钢材，采用热浸锌表面处理，锌层厚度应不小于80μm。

承重结构的外包（包括轨道侧）均应为发纹不锈钢（综合性能不劣于304L），立柱外包不锈钢厚度不小于1.5mm，应满足30年以上使用寿命要求。形式待样机阶段由招标人确定。

站台门底部与站台板连接处，端门与设备房外墙连接处，顶部与站台上部结构横梁侧面连接处，上述各处连接应优先采用穿透螺栓，不具备穿透螺栓条件的可采用化学螺栓（或其它高强度螺栓）或其他高强度螺栓进行对地绝缘安装。连接时采用的各类螺栓应为国际知名品牌的优质产品。粘结剂应安全无毒，应提供与环保相关的认证报告。

投标人在设备进场前应提交与土建结构连接的连接件的第三方检测报告；如使用化学螺栓，应在安装现场进行非破坏性抗拉拔测试。

投标人提供的站台门方案应说明承重结构所用材料材质、结构型式及安装方式，在设计联络阶段由招标人确认。

门槛

站台门应设置端门门槛、滑动门门槛、应急门门槛、固定门门槛。门槛采用（综合性能不劣于304L）不锈钢，应满足30年以上使用寿命要求，并保证结构外形及尺寸统一。

门槛的导槽与滑动门门扇下缘导靴组成往复滑动的运动副，不仅为门扇开关起导向功能，并应能保持滑动门门扇正面稳定。

滑动门导靴在门槛中应滑动自如，且导槽应便于清扫，不藏杂物与灰尘且应有防异物掉入卡在门槽的设计，以避免滑动门因此经常不能关上的情况发生。门槛与滑动门导靴之间摩擦系数不能超过0.4，相对运动时不能有明显的摩擦噪声。

门槛踏面应平整无障碍，表面应作防滑处理，以保证乘客上下车安全、无绊倒危险；门槛应满足耐磨、防滑、安装拆卸方便等要求。

门槛应承受乘客荷载300kg，且不能有任何方向的位移和变形，挠度不得大于1/1000。

门槛通过底部支撑固定在站台边缘，底部支撑座可在水平和垂直方向进行调节，以满足安装调节要求。门槛安装不应侵入限界。

门槛与站台的安装应采用绝缘安装，门体结构对地绝缘值≥0.5MΩ（用500V兆欧表测试）；应有保护底部绝缘件的措施，以防止运营过程中的水及灰尘破坏绝缘效果。绝缘件应方便更换。具体门槛底部绝缘处理方案由投标人在设计联络阶段提供方案供招标人确认。

投标人应提供站台门门槛材质报告、门槛与导靴材料之间的摩擦系数、导槽与导靴材质及使用寿命的证明材料。

全高站台门顶箱

全高站台门顶箱内设置有门单元的驱动机构、门（解）锁机构、门控单元（DCU）、配电端子盒、导轨、顶梁、门状态指示灯、就地控制盒（LCB）等部件。顶箱对上述部件应起密封保护作用。顶箱的结构设计应便于安装、调试、使用、维护和检修。

门机上的运行导轨或导槽应耐磨并设计科学，各种水平荷载不应造成门机梁在水平方向的变形；门机梁上的各种电气组件及机械部件应合理固定，并符合相关标准规范要求，在列车运行和滑动门工作时顶箱及内部元器部件不应产生震动。

顶箱的前盖板兼作车站导向标识牌，顶箱面板形状、颜色、尺寸应满足装修和导向标识要求，具体在设计联络阶段确定。导向标识牌的制作及粘贴由导向标识专业负责，投标人应配合导向标识牌的粘贴，其费用包含在投标报价中。

顶箱前盖板间的分缝宽度应不大于5mm，所有缝隙宽度应一致，且缝隙应上下均匀。后盖板应能承受列车活塞风荷载。盖板与顶箱间的配合应密封完好。顶箱内不能发出风的哨声，并应便于箱内各部件的安装调试和维护维修。

顶箱前盖板的材质采用一次挤压成型的铝合金型材（6063），厚度不小于4mm（两侧表面采用氟碳喷涂，涂层厚度不小于35μm）。前盖板打开固定后，不能出现因其重力而产生的扭曲和永久变形。除绝缘件外，顶箱后盖板采用厚度不小于2mm亚光不锈钢材料（性能应不低于304L），应进行防炫目处理，避免对司机造成影响。

顶箱后盖板应采用螺栓连接固定在站台门的结构上，不能直接锚栓固定在土建顶梁上，能有效避免长时间振动引起后盖板的脱落。

顶箱盖板的设计应保证足够强度，耐腐蚀，使用寿命达30年以上。

顶箱前盖板与顶箱的固定应合理，接触应严密。前盖板上应配锁。前盖板在解锁后应能打开，开启角度不小于70度，具体开启角度在设计联络阶段确定，并设置自动伸缩定位的支撑装置，以方便维修、维护工作。在锁定后不能由于风压作用而松动。

顶箱底部与滑动门顶部开口槽应有良好的结合，保证门扇开/关活动顺畅，并有良好的密封装置（如密封毛刷）。

顶箱横截面的宽度尺寸不得大于350mm，应保证站台门整体外形美观，并应满足站台门横向限界要求。

箱上或立柱上应有门单元编号的标识，标识美观大方、易于识别，并在站台门寿命期内不磨损或脱落，具体位置和形式待设计联络时确定。

顶箱应密封设计，避免灰尘、水汽进入，顶箱密封性应达到地下车站环境条件下的要求，不能因外界环境条件（结构漏水等）而导致设备无法正常工作以及影响设备寿命，投标人在投标时提供顶箱顶部的防水设计方案，具体在设计联络阶段确定。

半高站台门固定侧盒

滑动门两侧设固定侧盒，其内设置站台门单元的驱动机构、门锁装置、门控单元（DCU）、配电端子箱、门状态指示灯等部件。固定侧盒对以上部件应起密封保护作用，并应便于安装、调试、使用、维护和检修。

固定侧盒内门机的运行导轨或导槽应耐磨并设计科学，各种水平荷载不应造成固定侧盒在水平方向的变形，固定侧盒内的各种电气组件及机械部件应合理固定，并符合相关标准规范要求，在列车运行和滑动门工作时固定侧盒及内部元器部件不应产生震动。

固定侧盒的设计应方便在站台侧打开，并方便对盒内设备的维护。半高站台门的固定侧盒在线路方向的宽度暂定为600mm（除首末两道滑动门处的固定侧盒外），具体宽度大小待设计联络阶段确定。固定侧盒应采用密封设计，设置有带锁的封板，满足在站台侧对设备的维护要求。

固定侧盒的立柱、底部支承结构应采用性能不劣于Q235-B钢的钢材，固定侧盒的外包板均应为发纹不锈钢（综合性能不劣于304L）。

固定侧盒后盖板应能承受列车活塞风荷载，应密封完好，固定牢固，不能发出风的哨声，并应便于箱内各部件的安装调试和维护维修。

固定侧盒上应有门单元编号的标识，标识美观大方、易于识别，并在半高门寿命期内不磨损或脱落，具体位置和形式待设计联络时确定。

滑动门（ASD）

投标人应依据站台门的结构，提供滑动门的设计方案，方案应至少满足以下功能：

滑动门关闭时将站台公共区与轨行区间隔开；打开时，为乘客提供上、下列车的通道以及列车在隧道区域发生火灾或故障时乘客的疏散通道，须设置声光提醒装置，其中声音可调节大小，并方便切断。

所有滑动门在打开/关闭状态时均不允许超出站台门的总长度。首末非标准滑动门单元设置应不影响司机在正常停车精度范围内的出入，标准滑动门全开后所形成的通道规格不小于1900mm（宽），每扇滑动门行程950mm，滑动门最终规格根据车辆招标后确定，投标人不得由此增加任何费用。

滑动门轨道侧下横框安装有导靴，保证滑动门的平稳运行；左右滑动门中间相对的竖框上装有互相啮合的橡胶条，用于密封、防夹伤；滑动门下部导靴与门槛导槽之间为接触式结构，其间隙满足要求，且可以方便地更换。

滑动门在轨道侧应设有手动解锁装置，在站台侧应设有钥匙开关，当系统级控制和站台级控制失败（如电源供应或控制系统故障门不能自动打开时），乘客可从轨道侧手动开门，工作人员可从站台侧用钥匙手动操作。手动解锁装置造型应美观，并应设有简单醒目的操作标识。具体形式由投标人在设计联络阶段提供方案供招标人确认。

滑动门应设置锁紧装置。滑动门自动开启时锁紧装置能自动释放，故障情况时可采用开门把手或钥匙手动释放锁紧装置。滑动门关闭后，该锁紧装置应能防止外力作用将门打开。

滑动门的所有状态信号均应反馈到DCU和PSC，并且门已锁闭和门解锁等重要状态信号还应通过站台门控制系统PSC与ISCS的接口上传到车站综合控制室进行显示。

全高站台门每道滑动门单元设置一套锁紧装置。半高站台门每扇滑动门单元设置一套锁紧装置。

半高站台门每道滑动门的两扇门体应采用一控制两驱动的方式，同步时间不大于100ms。

滑动门应具有障碍物探测功能，应能探测到最小5mm（厚）×40mm（宽）的硬障碍物。

滑动门关门受阻时，门操作机构应能通过探测器检测到有障碍物存在并释放关门力，并后退一定距离（后退距离可调），门停顿2s（停顿时间应在0～10s范围内可调）后再重关门，重复关门三次(1~5次可调)门仍不能关闭时，滑动门全开或后退一定距离（设计联络阶段确定）并进行报警，等待处理。

关门力：关门力是在滑动门关门过程中，加速阶段完成之后，行程超过三分之一的范围内所测量的最大阻力；门运动在匀速阶段，给门施加一反作用力，电机不断电，门运动速度为零时测得的力。关门力不能大于150N。

滑动门运动的动能：关门过程中，在最后100mm的行程中动能不应超过1J/扇门。在行程中的最大动能不能超过10J/扇门。

从轨道侧手动打开滑动门、应急门、端门所需要的力：手动解锁力≤67N；手动打开门的最大力≤133N。

滑动门、应急门、端门、顶箱或侧盒的钥匙孔应设有防止无关人员损坏的措施，锁与钥匙应采用通用设计，车站有关工作人员使用的1把钥匙应可以打开所有的滑动门、应急门、端门及顶箱或侧盒，而且站台门的钥匙应保持一致。具体型式在设计联络阶段确定。

为有效防止乘客有意、无意进入门体与列车车体之间的缝隙，造成危险，在满足限界要求下，滑动门轨侧底部设置倾斜挡板。投标人应提供详细方案。

滑动门玻璃边缘应有装饰边框图案，用以遮挡门框结构，在门玻璃上应设置指示标识，并满足导向标识要求，具体形式在样机阶段确定。

首末两道滑动门打开后应不影响司机在正常停车精度范围内的出入，同时投标人应根据列车车门及司机门位置提供首末两道滑动门最大开度的设计方案，并由招标人确认。

每道滑动门需设置就地控制盒（LCB），供维修人员使用。

滑动门与立柱装饰扣板之间间距不大于5mm，并设置防止夹伤乘客手指措施，但不能影响滑动门正常的开关。

站台门的滑动门与门槛的间距不大于5mm；站台门的应急门、端门与门槛的间距不大于10mm。

投标人需提交滑动门设计开、关门速度图和与速度图相对应的动力学曲线（开门和关门动力学曲线）。样机应进行运行速度图的实际测试。

滑动门的开、关门过程时间应与列车门的开、关门过程时间相匹配。

固定门（FIX）

投标人应依据站台门的结构，提供固定门的设计方案，方案应至少满足以下功能：

固定门设置在滑动门与滑动门之间、滑动门与端门之间，在站台公共区与隧道区域之间起隔离作用。为提高通透效果，应尽量采用整体固定门。

固定门玻璃边缘应设有装饰性颜色边框，用以遮挡门框结构。在门玻璃上应设必要的防撞标识，固定门与周边立柱、门楣、门槛之间的缝隙采用橡胶条密封。具体形式在样机阶段确定。

应急门（EED）

投标人应依据站台门的结构，提供应急门的设计方案，方案应至少满足以下功能：

应急门设置在固定门位置。正常运营时，应急门应保证关闭且锁紧，在公共区与轨行区之间起隔离作用；当列车进站无法对准滑动门时可作为乘客应急疏散通道，每道须设置声光提醒装置，其中声音可调节大小，并方便切断。

应急门可向站台侧旋转90°平开，能定位保持在90°开度，不应自动复位。开、关门时，锁销及门扇部件与站台地面（含盲道）之间不允许有摩擦现象。

应急门应在站台侧设门锁装置，在轨道侧设开门推杆，推杆与门锁联动，站台工作人员可在站台侧用钥匙开门，乘客可在轨道侧推压开门推杆将门打开。开门推杆应设有明显的指示标识，开门推杆与门锁的联动机构应隐藏于门框中不得外露，且门槛处的锁机构外露件不得影响人员通行。投标人应提交具体设计方案供招标人确认，并在样机阶段确定。

应急门的门锁装置应设计合理，门锁在锁定位应设计有限位块，以防止出现锁不住或过锁的现象。锁孔应有标记标识锁定及未锁定状态，锁定及未锁定状态钥匙行程不超过 90°。

应急门锁闭信号和解锁状态信号应反馈到中央控制盘（PSC）中，由PSC上传到综合监控系统（ISCS），由ISCS在车站控制室进行显示。应急门的锁闭信号应与相应侧滑动门锁闭信号进行联锁，并应具备独立旁路功能，设置旁路开关，旁路开关暂定设置在相邻的滑动门门楣上，与就地控制盒（LCB）结合设置，具体形式在设计联络阶段确定。

全高站台门每处两扇应急门中间应无立柱，打开后应为一个开阔通道。

全高站台门每道应急门上方设置门状态指示灯，半高站台门每道应急门状态采用相邻的滑动门指示灯显示，具体设计联络阶段确定。应急门开启时，指示灯亮，关闭并锁紧时指示灯灭。

投标人应提供应急门设置方案，充分分析在最不利停车条件下的可供疏散的通道宽度。

投标人应提供应急门手动解锁装置的设计方案。半高站台门手动解锁装置应能避免乘客在站台侧打开应急门，同时方便乘客在轨侧打开应急门。

每个车站应急门暂按招标附图布置，最终位置应根据车站实际情况和车辆资料进行调整，并在设计联络阶段最终确定。

端门（MSD）

投标人应依据站台门的结构，提供端门的设计方案，方案应至少满足以下功能：

端门是列车在区间隧道火灾或故障时的乘客疏散通道以及工作人员进出站台公共区的通道。正常运营状态，端门应保证关闭并锁紧，且不能由于风压而导致端门解锁打开。端门应能满足本用户需求书荷载要求。

端门单元应整体与站台边站台门及车站地绝缘，且可作电气隔离。端门活动门净开门宽度应保证1200mm。端门单元应按模块化标准设计，统一尺寸。端门应尽量不采用非标门。端门固定门规格和数量应根据车站具体情况确定。

端门上应设门锁装置，可从轨侧推压门锁推杆开门，以及从站台侧用钥匙开门。开门推杆应设有明显的指示标识，开门推杆与门锁的联动机构应隐藏于门框中不得外露，且门槛处的锁机构外露件不得影响人员通行。投标人应提交具体设计方案供招标人确认，并在样机阶段确定。

端门可向站台侧旋转90°平开，能定位保持在90°开度，未在全开位置时端门应能自动复位至关闭并锁紧。状态信息应送到PSC，再由PSC上传到综合监控系统（ISCS），由ISCS在车站控制室进行显示。端门开启时间超过2分钟（0～5分钟可调）时报警。开、关门时，锁销及门扇部件与站台地面（含盲道）之间不允许有摩擦现象。

在端门上方设置门状态指示灯及声音提醒装置，其中声音可调节大小，并方便切断，端门开启时，指示灯亮，关闭并锁紧时指示灯灭。端门的状态不纳入站台门系统的安全回路。

投标人应提供端门手动解锁装置的设计方案。半高站台门手动解锁装置应能避免乘客在站台侧打开端门，同时方便乘客在轨侧打开端门。

端门公共区侧应设置开关门辅助把手，在站台侧打开及关闭端门时可辅助站务人员，设置位置暂定位于端门手动钥匙孔下方，具体形式在设联阶段确定。

端门结构与车站装修的接口间预留间隙20~30mm，该缝隙内填充绝缘密封橡胶的工作包含在本合同项下。

门体制作及安装

投标人应依据站台门的结构，提供门体的设计方案，方案应至少满足以下条件：

滑动门、固定门、应急门、端门的门扇及其配件均应满足设计强度及刚度要求，并且不发生永久变形。

端门、应急门向站台侧平开时应灵活顺畅，不应受站台装修完成面和站台2‰坡度的阻碍及影响。

滑动门、应急门、端门的门框以及门槛的制作材料应整体为机械性能和装饰效果的综合指标不劣于304L的发纹不锈钢材料，并保证防腐和使用寿命不少于30年。

门扇玻璃采用均质钢化玻璃。

门扇制作精度：门框边及对角线长度公差≤±1mm，平面度公差≤1.5mm。

门体的所有密封、绝缘材料均应方便调节、更换，使用寿命应不小于5年。

门体上采用的非金属材料应为阻燃或难燃材料。投标人应提交材料的耐火性能试验报告。

滑动门门扇的结合处应采用硬度合适的橡胶密封材料，其硬度应根据障碍物探测功能要求计算确定。两扇滑动门处的啮合橡胶应可靠固定，在运行过程中不能出现松脱、上下窜动等现象，其长度不小于滑动门门框的高度。同时，啮合橡胶的固定不能徒手在站台上或轨道侧拆卸。

门体的部件设计应考虑互换性，尽量标准化，以减少安装时间，简化维修和备件种类。

投标人对门体结构应进行强度计算和疲劳计算，满足本用户需求书要求负载最不利组合条件下，全高站台门外轮廓线边缘最大变形量不超过±10mm，半高站台门外轮廓线边缘最大变形量不超过±15mm。投标人需分别提出站台门门体结构设计计算模型和有限元分析报告，确定门体结构外轮廓线边缘正常关闭状态下最大变形量的具体位置。

门体结构设计在满足负荷要求的基础上，应结构简单，安装维修方便。部件维修、拆卸安装面应在站台侧。

站台门门体及底座安装应以铺轨基标为依据，具有铺轨后调整与轨道尺寸误差的能力，并作出详细的方案。

门体外观设计应在保证使用安全的前提下，应尽量减少金属框架在站台侧的可见部分（隐框式设计）。金属表面处理后应均匀，表面光洁、无瑕疵，具体要求在设计联络时确定。

站台门密封件的安装应使门各条缝隙不透光线。门关闭状态气密要求应不透过灯光，且不能因活塞风引起啸叫声。

玻璃

所有门玻璃采用无色透明钢化安全玻璃，须进行均质处理。

在满足计算和试验的条件下，滑动门、端门等玻璃厚度不小于8mm，应急门、固定门的玻璃厚度不小于10mm。

投标人应提供1扇门玻璃更换的方法和所需时间等，并提交所用玻璃的环保证明，在设计联络阶段由招标人确认。

玻璃与门框粘结材料、密封胶材料牌号、参数、粘结材料厚度和密封缝的宽度均应满足相应规范、规定要求。投标人应在投标书中提供玻璃粘结的强度及使用寿命试验报告和材质分析报告，并在安装时提交玻璃粘结的相容性试验报告。门体玻璃与门框粘结材料应按幕墙规范要求进行割胶试验，并提供相关报告。

自爆率不大于3‰，投标人应提供玻璃的自爆率及如何在结构上考虑控制玻璃自爆方法。

所有玻璃必须设置防撞标识，具体形式在设计联络阶段确定。

玻璃的撞击性能试验应按照GB15763.2-2005标准有关条款规定进行撞击试验，并满足A级要求。

踢脚板

站台门应设置踢脚板，其制作材料应为机械性能和装饰效果的综合指标不劣于304L的不锈钢材料，其厚度不小于2mm，并保证防腐和使用寿命不少于30年。全高站台门踢脚板的高度暂定为150mm，半高站台门踢脚板高度应完全遮挡站台门门机结构，并保证滑动门、固定门、应急门、端门的风格一致，最终在样机阶段确定。对于踢脚板设置的任何调整，不应引起费用的变化。

全高站台门门体上部密封板

门体上部密封板应是整体性较好的板材，其强度应能承受活塞风荷载受力剪切而不断开，不掉落轨道，确保行车安全。

门体上部密封板与门体结构的连接方式应保证可靠固定牢固，方便拆卸，投标人应提出安装方案供招标方确认。

门体上部密封板结构和外观应美观、轻巧，满足装修要求且其外观应与顶箱盖板相同，具备因装修吊顶高度调整而调整自身高度的条件，具体在设计联络阶段确定。

上部密封板间的分缝宽度应不大于10mm，且分缝位置与顶箱前盖板分缝位置一致，缝隙应上下均匀。

上部密封板后应增加加强筋，不能出现因其重力而产生的扭曲和永久变形。

门机系统

总体要求

包括电机、减速器、传动装置和锁紧装置等。

必须是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性成熟产品，投标人应在投标文件中提供其产品不少于5年成功应用的国内城市轨道交通领域业绩证明。

门机系统应能在站台侧方便维修。

门机系统应具有检测报告。

电机

电机应优先采用直流无刷永磁电机，也可采用高性能有碳刷直流电机，且为国际知名品牌。

电机采用DCU控制的工作模式。

电机的外壳保护等级应不小于IP54，绝缘等级F，使用寿命在20年以上。投标人应提供在此工作条件下电机、减速器的表面温度。

选用电机负载计算标准：两个开/关门周期间隔最多90秒。

投标人应根据滑动门运动曲线特性计算电机等效功率。

投标人应提供电机和减速器的型式试验报告和可靠性证明。并提供选用电机和减速器设备的型号、参数。

投标人应提供按下表分别提高全高站台门电机及半高站台门参数：

表2.3-1 电机参数表

| 电机型号 |  | 额定转差率（％） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（W） |  | 功率因素cosΦ |  |
| 额定电压 |  | 转矩常数（kt）Nm/A |  |
| 最小电压 |  | 电机额定扭矩 |  |
| 最大电压 |  | 电机转动惯量（N/m2） |  |
| 电压常数（ke） V/100min-1 |  | 电机绕线电阻（Ω） |  |
| 电机额定电流（A） |  | 绝缘等级 |  |
| 启动电流 |  | 外壳保护等级 |  |
| 额定转速（r.p.m） |  | 电机、减速机表面温度 |  |

传动装置

站台门的传动装置应满足其功能以及安装环境等要求，可采用皮带传动装置或螺旋副传动装置。投标人应依据站台门结构，提供传动装置的设计方案。

皮带传动装置

- 皮带传动应采用重载齿形同步带，采用正向啮合驱动原理，保证两门扇运动同步、稳定。所采用的皮带传动装置应能调节皮带张紧力和避免皮带打滑；应满足运行12个月检查调节一次张紧力的要求。

- 所有皮带轮应采用耐腐蚀、耐磨、防水等特性较高的材料，满足BS5265要求，皮带应采用阻燃、耐磨、低烟、无毒材料。

- 正常维护条件下，皮带寿命应可以达到8年以上。

- 滑动门门体与皮带间的连接应保证：在整个运行过程中，皮带不得发生折弯等引起的不正常工作状态。

- 驱动装置应使用滚动轴承，轴承寿命不得小于10万小时。

- 如采用皮带传动，需提供主、从皮带轮的齿数、直径、GD2等相关参数。

螺旋副传动装置

采用螺旋副传动，螺杆的轴承应能承受双向轴向力和径向力，轴承寿命应满足相关规范和规定的要求，螺旋副及轴承均应有良好的润滑，加油间隔时间不得小于3年。

投标人应提供在正常维护条件下螺旋副的使用寿命。

如果采用螺杆传动，需提供以下内容：

- 所采用滚动螺旋副的传动效率、螺杆的头数、螺纹间距及两扇活动门的同步性能指标。

- 螺纹润滑原理及维护周期。投标人应提供润滑油的类型、牌号，主要性能指标以及添加方法和周期，并说明所执行的产品标准。

监控系统

基本要求

站台门控制系统主要由中央控制盘（PSC及相关软件）、就地控制盘（PSL）、门控单元（DCU及相关软件）、通讯介质及通讯接口等设备组成。要求控制系统必须是经过工程验证或权威机构认可的高可靠性成熟产品，投标人应在投标文件中提供其产品自2014年1月1日起不少于5年成功应用的站台门工程业绩证明。

车站各设一套中央控制盘（PSC）。每套中央控制盘（PSC）控制两侧站台门。

每个车站的每侧站台门控制子系统应由一套独立的单元控制器（PEDC）、就地控制单元（PSL）、控制回路及门控单元（DCU）等组成。应确保任一侧站台门的故障不应影响另一侧站台门的正常运行；某一道门的故障不应影响同侧其它门的正常运行。

站台门状态监视系统由现场总线通讯局域网构成总线型监视系统，可对每个DCU的相关状态进行显示、查询记录；可通过PSC对整个监视系统进行参数修改、软件写入以及每个门单元的故障、状态查询。每个车站所有活动门的状态应可以通过维修终端进行查询。

每侧站台站台门的控制子系统应分别与相应侧信号系统、车站IBP盘进行接口，控制相应侧站台门；控制方式应满足济南轨道交通R2线一期工程行车组织的要求。

每个子系统中所有滑动门单元在收到开/关门指令后能够同步开/关门，同步时间不大于300ms。

控制子系统的软、硬件设计应充分考虑可靠性、可维护性、可用性和可扩展性。同时应遵循模块化和冗余设计的原则。

接线端子应采用工业级成熟产品。接线器应为防水和耐腐蚀型，不允许使用塑料的接线器。

PEDC故障情况下应能保证站台级操作：监控主机的损坏或故障（含监控主机失电）不得影响PSL、IBP对站台门进行开/关门等相关操作。

具有测试转换开关，可将站台门系统切换到测试状态。在测试状态时，应能拒绝执行信号系统的任何命令，同时不会由于测试状态和非测试状态的转变而使门体动作。

控制系统应避免单点故障影响整侧门体无法控制，应有相应的措施；监视系统应避免单点故障影响整侧门体无法监视，并应有相应的措施。

投标人应在投标文件中提供详细的站台门系统监控系统方案及图纸。

监控系统功能

监控系统应具有控制和监视两项基本功能。

控制功能

控制系统应具有系统级、站台级（含PSL控制和紧急模式IBP盘控制）和手动操作三级控制方式。三种控制方式中以手动操作优先级最高，IBP盘的控制模式比PSL控制模式高，系统级控制优先级最低。

系统级控制

系统级控制是在正常运行模式下由信号系统直接对站台门进行控制的方式。在系统级控制方式下，列车到站并停在允许的误差范围内时，列车信号系统向站台门发出开/关门指令，控制指令经信号系统发送至站台门中央控制盘，中央控制盘通过门控单元对滑动门开/关进行实时控制，实现站台门的系统级控制。

开门操作：列车进站停稳并经信号系统确认列车停在允许范围后，信号系统向站台门系统发出开门指令到中央控制盘。中央控制盘向每个门控单元发送开门的指令，滑动门打开。门开启过程中站台上滑动门状态指示灯同步闪烁，并发出声音提醒。滑动门全打开时，站台上滑动门状态指示灯和PSC上ASD/EED状态指示灯点亮，PSC、PSL、IBP盘上ASD/EED关闭且锁紧状态指示灯熄灭。

关门操作：列车即将离站时，信号系统发出关门指令到中央控制盘，中央控制盘向门控单元发送关门指令，整列滑动门的门控单元执行关门指令，关门过程中站台上滑动门状态指示灯同步闪烁，并发出声音提醒。滑动门关闭并锁紧后，站台上滑动门状态指示灯和PSC上ASD/EED状态指示灯熄灭，PSC、PSL、IBP盘上ASD/EED关闭且锁紧状态指示灯点亮。中央控制盘向信号系统反馈所有门关闭且锁紧信号。

列车在全自动驾驶模式下的相关控制要求，投标人负责提供相关建议方案，并实现对站台门的相关控制功能，相关费用包含在投标总价中。

为适应列车全自动驾驶模式，站台门系统增加对位隔离功能。

列车车门故障时，站台门系统接收列车车门故障信息，并控制故障车门对应的站台门不参与开关门工作；站台门故障时，站台门系统提供故障站台门信息，该信息最终转发给车辆，车辆控制故障站台门对应的车门不参与开关门工作，实现全自动驾驶模式下站台门与列车车门之间对位隔离功能。

对位隔离功能由站台门与信号之间增加相应接口或站台门与综合监控系统之间增加相应接口实现；接口专业、接口位置、通讯方式等具体实现形式最终在设计联络阶段确定，且不引起费用增加。

站台级控制

- PSL控制

在系统级控制出现故障时，可进行PSL操作。PSL控制是由列车驾驶员或站务人员在站台就地控制盘上对滑动门进行开/关门的控制。如信号系统故障、信号系统与中央控制盘开/关门指令界面故障状态下，列车驾驶员或站务人员应可在就地控制盘上进行开门、关门操作，实现站台门的PSL控制操作。

开门操作：列车驾驶员或站务人员用钥匙开关打开PSL 上的操作允许开关，此时PSC 及PSL 面板上“PSL操作指示灯”亮；列车驾驶员或站务人员在PSL 发出开门命令，站台门开始打开，门开启过程中站台上滑动门门状态指示灯同步闪烁，全开后站台上滑动门状态指示灯点亮，同时PSC、PSL、IBP盘上的所有ASD/EED关闭且锁紧状态指示灯熄灭。

关门操作：列车驾驶员或站务人员用钥匙开关打开PSL 上的操作允许开关，此时PSC 及PSL 面板上“PSL操作指示灯”亮；列车驾驶员或站务人员在PSL 发出关门命令，站台门开始关闭，门关闭过程中站台上滑动门状态指示灯同步闪烁，全部关闭且锁紧后门状态指示灯熄灭，同时，PSC、PSL、IBP盘上所有ASD/EED关闭且锁紧门状态指示点亮。

门关闭后无法发车：当滑动门全部关闭后，所有“ASD/EED关闭且锁紧”信号丢失或信号系统无法确认站台门是否锁闭而不能发车时，列车驾驶员或站务人员在就地控制盘上对“ASD/EED互锁解除”开关进行互锁解除操作，PSL、PSC盘上“ASD/EED互锁解除”状态指示灯点亮。

本工程各处PSL之间应具备互锁功能。站台中部的PSL安装形式最终在设计联络阶段确定。

IBP盘控制模式

在车站紧急情况下（如火灾），在车站控制室通过操作IBP盘打开滑动门，滑动门完全打开后PSC面板、PSL盘、IBP盘上的开门指示灯亮。本命令属于紧急状态下的紧急开门命令，优先级高于PSL控制和系统级控制。所有连接采用硬线。

火灾控制模式以每侧站台门为单位，由以下信号组成：

A.“IBP 操作允许”信号

B.“开门”实时信号

C.“关门”持续信号

D.ASD/EED关闭且锁紧状态指示灯

E.IBP 上“应急控制”开关转到“IBP 操作允许”位置后，按下“开启整列滑动门”按钮后，全部ASD 将打开。另外，在站台火灾情况下，按下“开启首末滑动门”按钮开启首末各2道滑动门配合通风排烟。

F.在执行IBP 的火灾应急功能时，信号系统与PSL 对ASD 的控制权被取消。

手动操作

手动操作是指站台工作人员或乘客对站台门进行的手动操作。当系统电源或个别站台门操作机构发生故障时，站台工作人员可在站台侧用钥匙打开站台门，或者乘客在轨道侧操作站台门开门把手打开站台门。此时，PSC上的“ASD/EED手动操作”状态指示灯应点亮；PSC面板、PSL盘、IBP盘上的所有“ASD/EED关闭且锁紧”状态指示灯应熄灭。

在维修测试情况下，单扇门就地操作是由维护维保人员使用LCB对单道站台门进行操作。

监视功能

监控主机是每个监视子系统的主要设备，属于整个网络的总线主设备，完成对整个系统的监视功能。监控主机应实现系统内部信息的收发、采集、汇总和分析；应实现与车站综合监控系统、PSL、DCU各单元之间的信息交换；能对与信号系统、PSL及车控室IBP盘接口设备进行状态监视；能对本系统内所监视的状态、故障等数据进行编缉，将故障、状态显示至显示终端。系统具有运行实时监视功能及自诊断功能。

每侧站台站台门单元中所有设备的状态信息均通过现场总线传送到每个车站站台门的监控主机上，可以在PSC的显示终端上或通过便携式维修工具与监控主机的接口查询到当前车站所有设备的当前状态。PSC将与运营相关的站台门状态及故障信息通过电缆或光缆通道发送至车站综合监控系统，实现对站台门相关状态的查询及故障报警，在车站控制室内可以利用站台门系统传送的数据进行运营月报表生成、运营故障记录等。站台门系统应根据车站ISCS提供的时钟同步信息进行校对。

另外，监视系统的主要功能包括（但不限于）：

能够通过现场总线在线监视所有DCU、电源设备、控制设备的工作运行状况。

通过设置的控制局域网，可以在中央控制盘及门控单元上进行集中或单独进行软件下载、参数修改、故障及状态的查询等。

在中央控制盘内可对就地控制盘、电源、控制局域网、电机以及每个DCU的状态进行实时监视。

能够监视各重要控制回路的动作状态；如PSL、信号系统、IBP盘、手动操作的开门、关门回路。

能够逐条记录并存储信号系统发出的开门、关门命令以及向信号系统反馈的关闭并锁紧、互锁解除等信息。

能够监视各门单元的重要设备的状态；如转换开关、门锁、行程开关等。

每个站台门控制子系统在个别DCU故障、从总线断开等状况下仍能正常工作。

能够对PSL上的操作和状态信息进行监视。

系统设置有与信号系统间的接口模块，并能准确执行相关命令。通过设置与综合监控系统间的接口，可以将站台设备、设备房设备的状态信息、故障信息等上传至综合监控系统的数据处理设备，并可以与综合监控系统进行其它通讯功能。

每个控制子系统以车站为单位与综合监控系统的以太网进行互联。

通过监控主机设置的编程/调试接口，可向每个DCU下载软件、参数并可在线和离线调整参数和软件组态，通过现场总线对各DCU单元重新编程。

应能顺利完成与车站综合监控系统信息传输功能，将站台门的运营状态及有关故障信息发送至综合监控系统。

能够检测站台门供电系统的故障，包括电源故障报警。电源故障能够监视到驱动电源及控制电源工作状况。

应能对控制子系统中各设备状态、电源状态进行监视。

监控主机内应能存储速度曲线，容量不少于60条曲线，并且必须存储常用的开关门曲线，障碍物探测模式、意外断电再通电的开/关门模式等运动曲线。可在监控主机内修改速度曲线参数，并实现集中下载到每个DCU。

在车站控制室综合监控系统工作站或利用维修终端在监控主机上均能够监视站台门(包括滑动门和应急门、端门)的开/关、自动/手动等状态，并应及时监测网络通信系统以及供电电源等设备的运行情况及故障；可从DCU上查询该门单元的运营状态。

监视系统中的PSC及DCU应能对故障信号进行采集和报警，并可以在系统内设置必要的逻辑闭锁及解除闭锁的功能。

监视功能应是实时的，在站台门设备室内的显示终端上，所有的故障报警记录的实时性不超过0.5s，其它状态的更新不超过1s。

监控系统网络传输可靠性高，误码率不高于10-6。

各车站站台门设备室内监控主机上可以查询得到本系统所有设备的可监视的所有状态、故障记录、访问事件记录等，并能够将需要传输给综合监控系统的数据转发到综合监控系统。

所有故障信息在站台门设备室内监控主机内存储时间不小于半年。正常状态存储时间不小于半个月。访问事件及操作等记录存储时间不小于半年。

投标人应在投标文件中说明其他需要监视重要的状态及故障报警的类型及名称。

中央控制盘（PSC）

基本要求

中央控制盘（PSC）包括柜体、逻辑控制单元、监控主机及显示终端、与信号系统、综合监控系统的接口装置、接线端子排、布设电缆的线槽、排热风扇、测量表计及PSC面板的相关状态指示灯。每个车站的站台门设备室内均应设置一套PSC。单个PSC需包括两套逻辑控制单元，分别控制上行及下行两侧站台站台门。

中央控制盘柜体的配置要求

- PSC输入电源应具有过流、过压保护。

PSC内所有设备应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足地铁环境要求，防护等级不小于IP31。

每个中央控制盘内所有设备共用盘内的接线端子及其它辅助设备。每种类型的接口端子应预留20%的余量。PSC 内的监视设备配置有可与手提电脑或便携式测试设备（PTE）连接的接口。

PSC盘体外形不应大于（宽×高×深）800mm×2000mm×800mm。

中央控制盘面板设置如下状态指示灯，具体设置在设计联络阶段确定：

- 开门状态指示灯（绿色）

- PSL操作允许状态指示灯（绿色）

- ASD/EED全关闭并锁紧状态指示灯（绿色）

- ASD/EED开门、关门故障指示灯（红色）

- ASD/EED互锁解除报警指示灯（红色）

- 电源故障指示灯（红色）

- 监视系统故障指示灯（红色）

- 现场总线故障指示灯（红色）

- 故障复位按钮（绿色）

- PSC盘面灯测试按钮（黑色）

- 手动操作指示灯（橙色）

- 蜂鸣器

- IBP命令执行故障指示灯（红色）

- 滑动门手动/隔离模式指示灯（橙色）

- 控制系统故障指示灯

PSC可以将逻辑控制单元的正常的状态信息显示在箱体外表面，正常用绿灯显示，故障用红灯显示。

PSC上应考虑电缆的下进线及下出线空间及方式，电缆进、出线孔设有密封材料做密封处理。

在PSC内，必须完成与其它系统接口前的其它准备工作，如将两个PEDC及本车站内其它设备需要监视的信息的集成，通过接口设备将信息分别送至综合监控系统，与综合监控系统通过冗余的以太网方式接口，两个接口回路中的信息是相同的。投标人应提出具体的冗余方案。

PSC箱体盘面须有各类指示灯、按钮的中文标识。

柜体内接线明确清晰，应有明确标识。

PSC应能按周、月、季生成运营报表（正常运营记录、故障记录等），并可输出至可编辑的计算系统，如Excel。可通过USB等通用接口导出。

监控主机的设备配置要求

监控主机需包含与现场总线控制局域网接口的通讯模块、CPU、存储器、继电器模块、输入输出模块、接口设备等相关设备及各种软件组成。

- 主机应是工业级电子计算机，具有协议转换功能，适应地铁车站的工作环境。此工作站由不低于64位的双CPU、支持以太网协议的软件及硬件产品、足够的数据存储器组成，投标人应提出监控主机的硬件配置方案。

具有RS485/RS422现场总线接口、以太网的RJ45接口。

能实现对站台门单元进行声光报警功能。

具有对位隔离接口，能接收车门故障信息，并将该信息下发至对于门控单元；能够收集站台门故障信息，并将站台门故障信息传递至相应接口专业。

从设备状态改变至PSC的显示终端显示出来的过程处理时间不大于300ms。

在主机上能够查询到该车站的每个站台门单元的状态。

主机应配置与DCU组相连的冗余的现场总线接口；应配置可与设备维修终端（PTE）连接RS232的接口两个，以方便运营人员下载相关的运营信息；应配置与综合监控系统接口用的冗余以太网接口；USB2.0接口至少两个；内存容量不小于8GB，硬盘容量不小于1T并能够满足可调参数及其它需修改的软件参数的调用需求；

主机应具有足够存放数据和软件的存贮单元,数据的存储容量不能超过控制器总存储容量的50%，具有运行监视功能和自诊断功能；整个车站故障记录、事件记录保存至少半年，状态记录可以保存一个月。

逻辑控制单元（PEDC）的设备配置要求

- 每侧站台站台门配置一套逻辑控制单元，每套逻辑控制单元内应配置与信号系统的接口、与就地控制盘（PSL）接口、与车控室IBP盘接口的继电器组，且每套接口设备要相互独立，设备不能互用，在接受到传来的开/关门的关键命令后，能正确地控制相应门单元进行动作。控制逻辑上，车站控制室IBP盘上发出的开/关门命令优先级最高，PSL次之，信号系统的开/关门命令优先级最低。优先级高的可以限制优先级低的模式，优先级低的操作模式不能影响优先级高的操作模式的功能。

PEDC应总成相应侧站台门的安全回路（“总成相应侧站台关闭且锁紧”信号）后再反馈给信号系统，且每侧站台门的安全回路应相互独立的。

逻辑控制单元内所有的继电器，必须是有国际认证的安全继电器，能够满足与信号系统接口的安全性。在投标文件中提供所采用继电器的相关品牌及产地、被使用经验。

能够对每个继电器的开合状态进行监视，以判断及记录每次开/关门命令的来源。

PEDC故障不能影响PSL或IBP盘对对应侧站台门的正常操作。

显示终端的设备配置要求

- 采用国际知名品牌，17寸液晶显示器；

没有坏点，可视角不小于160度；

设置在PSC柜内，显示器底板设计高度距离地面1.5m。

每套显示终端配置一套键盘、鼠标和16GU盘。

就地控制盘（PSL）

组成及功能要求

- 每个车站每侧站台的站台门设计3套PSL（首尾各1套、站台中部1套）。3套PSL之间需具备互锁功能及互锁的指示功能，具体操作形式及功能在设计联络阶段确定。列车首尾处的PSL的安装位置应与列车正常停车时驾驶室的门相对，方便司机操作和监视站台门开/关情况。

PSL应具有与逻辑控制单元、监控主机的硬线接口及电源接口。

可以通过监控管理系统监视到PSL的操作状态信息；

在不操作PSL时，PSL面板上“ASD/EED关闭且锁紧”、“ASD开门”状态指示灯应能真实反映站台门状态，并能保证在驾驶室内的司机对指示灯状态方便观察。

配置要求

- PSL的输入电源应具有过流、过压保护。

应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰要求，并应满足地铁环境要求，防护等级IP55。

PSL盘体外形及尺寸可根据结构尺寸和设置位置设计，具体方案在设计联络中确定。

PSL上的指示灯采用LED技术，其平均使用寿命不小于50000小时。

PSL盘面至少应包括：

- “ASD/EED关闭且锁紧”状态指示灯

该指示灯为绿色，当所有门单元关闭并锁紧后，指示灯亮；当某一个ASD/EED没有关闭且锁紧，这个绿色的指示灯将灭。

- “ASD开门”状态指示灯

该指示灯为红色，当所有滑动门单元全开到位后，指示灯亮；当滑动门打开/关闭过程中，指示灯闪烁，具体方案在设计联络中确定。

- 互锁解除指示灯

该指示灯为红色，互锁解除强制钥匙开关被执行时，这个红色的指示灯将被点亮。

- 互锁解除两位钥匙开关

转动此钥匙开关将“互锁解除”信号送到信号系统。当转动的力释放后，钥匙通过自复位功能自动回到正常位置。

- 自动、允许两位钥匙开关

该钥匙开关设置PSL自动位、允许位，PSL钥匙开关处于自动位时，站台门由信号系统进行控制，处于允许位时，站台门由PSL控制盘进行站台级操作。钥匙只有在自动位时才能取出，具体设计方案在设计联络中确定。

- 开、关门按钮

PSL盘面上设置开、关门按钮，当PSL钥匙开关处于允许位时，可操作开/关门按钮对站台门进行开/关控制。且开门按钮具有优先的功能，即：当开、关门按钮被同时按下时，应执行开门命令；在关门过程中，按下开门按钮，关门动作停止且执行开门命令。

- 指示灯测试按钮

该指示灯为白色，执行指示灯测试按钮后，PSL上所有的指示灯将被点亮，以检测损坏的指示灯。

- PSL操作状态指示灯

3套PSL中任何一套PSL操作解锁时，该指示灯点亮。该指示灯颜色暂定为白色。

- 上述指示灯、开关（包括开关位）均应有中文标识。

PSL的按钮、开关无故障的操作次数应不小于10万次。

PSL的安装

- 列车首尾处PSL固定在外侧最端头的站台门立柱上，并用外包板进行装饰，不应影响列车正常停车精度范围时司机上下车，并便于操作，安装高度不得低于1100mm，具体方案在设计联络中确定。站台中部的PSL安装形式最终在设计联络阶段确定。

- PSL的安装应不侵限界且操作方便，安装用相关辅材须包含在本次投标报价中。

- 请投标方提供PSL的安装方案及效果图，具体安装方案在设计联络中确定。

门控单元（DCU）

DCU是滑动门电机的监控装置。每道滑动门单元均应配置一套门控单元，控制两扇滑动门动作。站台门的DCU安装在门体上部的顶箱内。

门控单元(DCU)的组成

- DCU由CPU组、存储单元、接口单元及相关软件等组成，请投标方在投标书中说明方案。

- DCU应配置LCB的控制输入接口。

- DCU应配置门状态指示灯。

- DCU应配置冗余的现场总线接口。

- DCU应配置用于开/关门命令、PSL、IBP相关功能回路的接口。

- 应配置手提电脑接口，以便于站台门系统对每道滑动门单元进行软件调试及试验。

门控单元(DCU)的设备配置要求

- DCU内部应存储必要的速度曲线，设置多组门体夹紧力阈值（夹紧力阈值最大不应超过150N）、重关门间隔时间（0.3s，可在0.3～2s内可调）和重关门延迟时间（2s，可在0.1～10S内可调）和重关门次数（3次，1～5次可调）等参数。

- DCU输入电源应具有过流、过压保护。

- DCU应具有抗震、防尘、防潮及抗电磁干扰及静电干扰的功能，并应满足地铁环境要求。

- DCU的安装位置应便于维修及更换。

- DCU具有足够存放数据库和软件的存贮单元,具有自诊断功能。

- DCU组按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制，应能够准确探测门体、门锁等设备的状态信息。

- 防护等级不小于IP54。

门控单元(DCU)的功能

- 执行系统级和站台级发来的控制命令。

- 能够采集并发送门状态信息及各种故障信息。

- 通过DCU内设置的编程/调试接口，可在线和离线调整参数和软件组态，并可进行重新编程和参数的重新设置,具有本控制单元的可离线调试功能。

- DCU具有抗电磁干扰能力，其抗电磁干扰，在27MHz至1GHz的范围内不能少于20V/m的磁场或满足国家相关的标准和规范要求。

- DCU可抵抗无线电频率为150KHz至27MHz中的接触性干扰或满足国家相关的标准和规范要求。

- DCU在门体接轨后能正常工作，门体接轨后，门体有可能带0～120V的波动电压。

- DCU能对门状态指示灯进行正确控制，灯的状态包括：闪、常亮、常灭。

就地控制盒（LCB）

LCB设“自动、手动关、手动开、隔离”四位钥匙开关以及一个绿灯（对应自动位），钥匙从“自动”位顺时针旋转45°时为“手动关”位，再顺时针旋转45°再为“手动开”位；从“手动开”不能直接旋转至“隔离”位；从“自动”位逆时针旋转45°时为“隔离”位。“自动”位对应设一个绿灯，当钥匙处在该位时绿灯亮。钥匙只有在自动及隔离位时可取出。“自动”位及“隔离”位进入安全回路。

全高站台门LCB的安装位置在滑动门门楣右下方，半高站台门LCB设置于固定侧盒内。钥匙开关的安装位置应方便站台侧工作人员通过钥匙进行模式转换。

每个门单元中无论发生网络通信故障、电源故障、DCU、门机故障以及其它故障，均可通过就地控制盒（LCB）使此单元隔离，切断电源，从而不影响整个系统的正常工作。LCB的设置需充分考虑系统的运行安全。投标人应提出站台门解决方案。

通过钥匙开关应可选择下列操作模式：

- “自动”位：当转换开关处于“自动”位置时，允许门控单元接收中央控制盘的“开门命令”与“关门命令”。

- “隔离”位：当转换开关处于“隔离”位置时，单个滑动门单元与系统隔离，隔断本单元的电力供应，不影响整个系统的正常工作，便于维修。在此模式下，此档门的安全回路不被旁路。

- “手动关”或“手动开”位：当开关处于“手动关”或“手动开”位置时，不执行来自中央控制盘的命令。此道门的安全回路被旁路。

IBP盘

在IBP盘上以每侧站台门为单位设置IBP盘操作允许钥匙开关、开门状态指示灯、关门状态指示灯、“开启整列滑动门”按钮、“开启首末滑动门”按钮，并设置一个测试按钮，以测试IBP盘上站台门指示灯的工作状态。

“开启首末滑动门”按钮用于在火灾情况下，控制开关打开相应侧首尾各2道滑动门用于配合通风排烟。

开门、关门状态指示灯能实时反映门状态，显示功能与PSL的状态指示灯一致。

IBP盘操作时，上下行应分开，同时操作一侧时另外一侧不受影响，避免两侧门体均进入站台级IBP模式，影响运营。

IBP盘面设计及设备由综合监控系统承包商负责，PSD负责完成PSD和IBP之间接口的电缆设计、供货以及敷设，并提供IBP相关指示灯、开关的电源。

设备维修终端（PTE）

PTE应具备PSD维修终端的功能。

PTE应安装有PSD相关软件（包括故障诊断软件、维修软件），可直接与监控主机、DCU进行直接通讯，可从PTE上查询到DCU及监控主机中所有能够监控得到的设备的全部信息，并能对DCU进行在线参数修改及软件升级。

PTE应具有与监控主机、DCU的通信接口，具有10/100Mbps，RJ45的标准以太网接口。

PTE应采用方便携带的手提电脑。要求为知名品牌产品，主要技术指标不低于以下要求：硬盘容量1T、内存8GB、酷睿i7处理器，投标人提供的产品应是供货期间的主流产品，并得到招标人的同意。

全线配置3套PTE，含鼠标、配套电脑包。每套PTE均应适用全线各站使用。

门状态指示灯（DOI）

全高站台门每一道滑动门的顶箱活动盖板设置门状态指示灯。半高站台门每一扇门的侧盒顶部均设置门状态指示灯。半高站台门的左右两扇门指示灯在其中一扇门仍在开启状态时应同时亮起，以方便工作人员观察。

指示灯的安装位置应保证工作人员在无障碍情况下清楚观察，其亮度和颜色应保证在强光下应可清楚观察。

站台门滑动门门关闭锁紧时，门状态指示灯熄灭；滑动门开启时，门状态指示灯点亮；在滑动门开启、关闭过程中及故障状态时门状态指示灯闪烁；应采用不同的闪烁频率表示故障或正常开启、关闭过程。其亮度应满足远距离视觉要求，在站台一端可清晰地观察另一端站台门的门状态指示灯的状态。

门状态指示灯的形式及尺寸由投标人提出设计方案，经招标人确定实施。

表2.3-2  门状态指示灯状态表

| 门开关状态 | 指示灯（DOI）状态 |
| --- | --- |
| 滑动门正常开门过程（EED锁紧） | 闪烁1 |
| 滑动门正常关门过程（EED锁紧） | 闪烁1 |
| 滑动门全开位置（EED锁紧） | 常亮 |
| 滑动门关闭且锁紧位置（EED锁紧） | 熄灭 |
| 滑动门单元故障状态 | 闪烁2 |
| 端门、应急门关闭且锁紧位置 | 熄灭 |
| 端门、应急门打开 | 常亮 |

说明：

- “闪烁2”的频率高于正常开关门过程的“闪烁1”；

- DOI应具备“声音提示”功能，声音大小可调且可方便切断。

- DOI 状态及动作在设计联络阶段确定。

网络系统

站台门控制系统采用现场总线技术，构成分层、分布式的网络结构，DCU设备作为网络节点挂接在总线上。现场总线的传输速度、准确性应能满足地铁运营对站台门的监控要求，通过站台门系统的监控主机实现对站台门的基本控制、参数修改、报警、监控等功能。

网络系统应采用具有先进性、可靠性、开放性和可操作性的成熟的工业级产品。在PSC柜内的现场总线为冗余设计，两路现场总线互为热备用，如果工作中一路现场总线发生故障，另一路现场总线自动切换进入工作状态，整个切换过程无扰动，不影响站台门系统的正常运行。

站台门系统与ISCS的通信接口应采用基于TCP/IP协议（支持IEEE802.3标准）的MODBUS协议，支持标准的、通用的、开放的、软件解码的协议，方便与ISCS进行数据传输，并满足地铁环境的电磁兼容要求。

现场总线传输网络的系统内任何设备/开关状态的改变、监视系统状态更新速度不大于0.3s。

现场总线故障不应影响站台门的正常操作。

投标人应提供系统控制网络实施方案。

电源系统

主要原则

全线站台门的电源型号规格应统一，采用国际知名品牌，应符合国家有关标准。投标人应提供高可靠性、节能的电源系统方案，采用成熟、可靠的高品质部件，运行安全可靠、运营成本低、便于系统维护及管理。具有轨道交通站台门电源使用业绩，并提供其产品自2014年1月1日起不少于5年成功应用的工程业绩证明。

站台门系统用电负荷等级为一级。动力照明系统在站台门设备室内设有双电源切换箱提供AC380V及AC220V电源各一路。

站台门系统电源分为驱动电源和控制电源两部分。驱动电源负责对门机系统的电机供电，采用直流供电方式，具备充电、馈电、故障保护（过压、过流、过载等）、电源参数和报警信息监测和记录功能。控制电源负责对DCU、PSC、PSL、IBP和接口等供电，应采用相互独立的配电回路，避免相互干扰。

驱动电源和控制电源应采用相互独立的供电回路及蓄电池组。

电源设备（集成了配电单元、漏电和防雷单元、接地箱等）设置在站台门设备室内。投标人应充分考虑站台门设备室面积有限条件下的电源系统散热问题。

驱动电源和控制电源的配电回路不得因为不平衡电流影响整个电源系统（含外部输入）的正常工作。

门机驱动电源线缆的截面积应不小于6mm2，到最后一道滑动门的电源压降以及电流特性等应满足门机要求。

投标人需提供驱动模块及电源系统的型式检验报告。

电源系统主要部件应能实现模块化在线式热插拔及在线维修功能，实现完善的N+1冗余备份功能，主机设备单点故障不能引起整台设备的故障。主机设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障。

监控模块能图文显示电源系统内重要的状态、故障信息进行数据采集、显示、报警处理、历史数据管理等；能对处理结果加以判断，根据不同的情况实行电池管理、输出控制和故障呼叫等功能；能远程监视驱动电源重要状态（内部故障、供电故障等），将故障、状态信息传输到站台门控制系统的PSC上，可查询具体故障信息；能监测电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流，整流模块输出的电压、电流，蓄电池浮充电压、电流等，并配有输出端口，同时可以把故障记录信息通过USB接口用U盘倒出数据，便于数据存档及分析，当电源系统有故障时，监控模块可以智能判断故障部位，并具有故障排除步骤提示功能。

电源系统应检测每节蓄电池的电压、内阻及温度，当蓄电池过压或欠压时，电源系统能够声光报警，电源系统可设置温度的告警值，当温度高于设置值时，能把信息上传到综控室，避免蓄电池发生火灾。

电源系统的充电浮充电装置及各发热元器件，在额定负载下长期运行时，其各部位的温升应满足相应规范和规定的要求。投标人需提出主要元器件各部位的温升指标。

当站台门电源发生故障，无法给站台门系统供电时，电源系统应有能够快速恢复站台门系统的工作的配置，本工程全线站台门电源系统需配置一套移动式应急站台门电源，能够快速直接提供电源给驱动及控制设备，同时应便于运输，具备站台门电源设备的完全功能，不含蓄电池组，具体在设计联络阶段确定。

投标人应在控制、驱动电源回路中考虑站台门门体及设备室内设备接不同地引起的影响。

投标人应在投标文件中提供详细的站台门系统电源方案及图纸。

电源设备使用寿命不得小于10年。

所有柜体（含PSC柜）的颜色应保持一致，箱体设有独立的PE 接地保护。

电源设备的尺寸应根据各车站站台门设备室的大小并按相关规范要求进行合理配置，保持各设备柜外观大小和颜色一致。投标人应采取措施缩小箱体尺寸，投标人应在投标文件中提供设备尺寸及布置方案。

为了保证电源系统的可靠性，选择电源系统产品时，产品必须在国内地铁有至少三条已开通运营2年以上的全线业绩；投标人应提供运行证明文件，招标人保留设备安装前产品品牌型号变更权利。

为更好的服务R2线一期工程全自动驾驶线路，投标人可提供更优的电源系统方案，具体设计联络时确定，且价格包含在投标总价中。

本用户需求书招标范围不包含电源系统中的蓄电池组。本工程中各专业蓄电池统一招标供货。本用户需求书中关于蓄电池的相应要求仅为基本要求，投标人需结合以上招标条件，配置相应的站台门电源方案。

驱动电源

驱动电源采用直流供电方式

- 直流驱动电源主要由整流模块、监控模块、绝缘监测、电池巡检及充放电管理模块、驱动蓄电池组、馈线回路等构成，应能实现完善的N+1冗余备份功能。

- 主要技术要求：动态响应：瞬变范围≤±3%；输入输出对地绝缘电阻：≥5MΩ，转换效率：≥90%。绝缘强度：输入对地、输出对地、输入对输出施加AC2KV，时间1min无飞弧无闪络；环境温度：0℃~30℃；可闻噪声：≦55db。

- 监控模块可对系统母线电压、负载总电流、输入电网电压及直流各馈线回路的通断状态、电池组熔断器通断状态等进行检测，对充电模块开启、关停及充电模块均/浮充转换进行控制，对充电模块输出电流实行限流控制，对充电模块输出电压进行调节控制。

- 绝缘监测模块用于实现母线及各支路正负极对地绝缘状况的监测，应能直接监视正负极对地电压，当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出报警信号，且报警值可整定。

驱动电源应设有过压、过流保护装置，且能够通过辅助无源触点提供电源故障报警信号。

投标人应根据各自设备情况提出驱动电源容量配置、型号选择、性能指标以及驱动电源的实现方案。驱动电源的输出回路数应合理设置，保证对应一节车厢的其中一个回路电源故障时，其余3个门能够正常工作。

驱动电源应配备数字型表计。精度不低于0.5级，显示位数不小于四位。测量内容至少应包括：蓄电池充/放电的电压和电流、驱动母线的电压及电流等。

驱动电源设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的选择、接线、安装等要求，均应满足相应规范和规定的要求。

控制电源

- 控制电源应由整流模块、充电模块、蓄电池组、监控模块及馈电单元（配电单元）等构成，并具备外部电源停电后蓄电池投入供电的功能。

- 控制电源采用蓄电池组作为后备电源，主要为PSC、PSL、IBP、逻辑监控模块等设备供电，控制电源的蓄电池组独立于驱动电源。

- 电源系统主要部件应能实现在线维修功能，应具有手动、自动旁路功能。主电源供电转蓄电池供电转换时间为0ms，逆变器过载切换时间不得超过4ms。由旁路回复到逆变状态切换时间不得超过4ms。主机设备个别部件的故障不能引起整台设备的故障。

- 控制电源模块应具有在线式热插拔和在线式维修功能，具有完善的N+1冗余备份功能。

- 监控模块应能监视电源装置的输入、输出电压和输入、输出电流，并能监视电源装置正常运行状态和故障状态。

- 绝缘监测模块用于实现直流母线及各支路正负极对地绝缘状况的检测，应能直接监视正负极对地电压，当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出报警信号，且报警值可整定。

- 控制电源的馈线回路必须能够满足系统控制设备使用，保证系统的运行安全可靠。投标人应根据各自系统在每个车站的配置进行馈线回路的负载设计。

- 控制电源容量应能满足站台门系统的运营要求，投标人应根据各自设备情况提出控制电源容量配置、型号选择、性能指标以及控制电源的实现方案。

- 控制电源配电盘面上信号灯与驱动电源的保持基本一致。

- 信号应采用接点发送方式，每一故障信号应有各自独立的接点分别用于本盘故障显示器；控制电源的故障信号应送至PSC及相应的逻辑控制单元。在盘面上的故障信号显示，应能经复归后消除，复归方式可采取当地复归方式。

- 控制电源应配备数字测量表计，相应要求同驱动电源。测量内容至少应包括蓄电池的充放电电压及电源，控制母线的电压及电流等。

- 配备放电装置，能实现在柜内对蓄电池进行放电的功能。

蓄电池

在站台门设备室中须单独设置蓄电池柜，蓄电池不设置在PSC柜、驱动电源柜或控制电源柜中。

投标人负责蓄电池柜及柜内除蓄电池组外所有元器件、线缆线槽等零部件的供货及安装。

防护等级要求

所有电源装置外壳防护等级均应不小于IP31。

端子排

引进盘内或引出盘外的导线必须经过端子排，且大电流端子、一般端子、弱电端子之间应有间隔，大电流端子加设有安全盖；应按照设计合理、安装拆卸方便、连接可靠的原则选择端子排。接线端子的接线形式应满足站台震动要求。

接线端子应采用成熟产品。接线器应为防水和耐腐蚀型，不允许使用塑料的接线器，应具有抗震防脱落功能，满足在轨道交通使用条件下的使用要求。

防火要求

所有柜子均应采用下进线下出线方式。

封堵范围

所有安装后的线槽、穿管的出口及入口管线和线槽（穿线管）之间、穿墙处线槽内部以及各类管线进出设备柜（箱）体的内外均应进行防火封堵。

封堵要求

- 封堵应满足相关规范要求，防火封堵材料的耐火极限应不低于3小时。

- 封堵材料能适应地铁环境条件，包括温度、湿度以及振动等条件。

- 封堵材料应为安全材料，无挥发性毒害物质等，对人体和环境不造成污染。

- 封堵施工应综合考虑贯穿物尺寸、贯穿孔口大小、封堵部位的方向以及环境温度、湿度、振动条件等因素。

- 封堵材料应具有一定稳定性，正常使用时，在振动、热应力、荷载等作用下，不发生脱落、移位、开裂等现象；发生火灾时，在火灾中的不均匀变化热应力和热风压作用下，不发生脱落、移位、碎裂、崩塌等现象。

- 封堵材料应具有与被贯穿物或贯穿物使用年限相当，长期有效性不应小于20年，以减少更换次数；在使用年限内具有稳定的耐火性能。

元器件的要求

柜内安装的元器件均应采用高品质国际知名品牌产品。导线、导线颜色、标示牌、指示灯、按钮、线槽、涂漆，均应符合国家或行业现行有关标准的规定。

指示灯和按钮选用湿热型产品，底部需加防护罩。

面板配置测量表计的量程应在测量范围内，测量最大值应在满量程的3/4左右，指针仪表误差不大于1.5％。面板应同时配置数字表，数字表应采用四位表。

空气断路器、空气开关、熔断器应具有合适的安－秒特性曲线，上、下级大于等于2级的配合级差。

馈线开关接在直流汇流母线上，便于维护、更换。

同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均应符合有关国家及行业现行标准的要求。

盘面布置

每一面柜体（包括驱动电源和控制电源）均应采用前、后全开门方式，控制盘的上部应装设测量表计、按钮以及电压测量开关、受、馈电开关状态指示灯、故障信号指示灯、整流装置运行手动/自动选择开关等。安装高度应考虑操作方便，以及有相应的中文、英文标识，盘面布置合理。

配电柜盘面主要指示灯设置应至少包括：

隔离变压器输出母线电压过高；

隔离变压器输出母线电压过低；

电源故障指示灯；

蓄电池组故障；

各馈电开关位置状态显示；

受、馈电回路短路故障。

钥匙

系统共设置三角钥匙、LCB钥匙、PSL开关门钥匙、PSL互锁解除钥匙、PSL盘面钥匙、PSC钥匙、电源柜钥匙等型式。

为便于站台门开关门操作、运行维护与管理，全线站台门的同功能钥匙应通用。

三角钥匙能用于开启滑动门、应急门、司机门及端门；同时兼做应急门及端门开门把手。

投标人需提供的各类钥匙数量见下表，钥匙样式设计联络阶段确定：

表2.3-3  R2线一期工程钥匙数量表

| 序号 | 钥匙名称 | 数量（把） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角钥匙 | 400 |  |
| 2 | LCB钥匙 | 700 | LCB钥匙与应急门旁路开关钥匙须通用 |
| 3 | PSL开关门钥匙 | 260 |  |
| 4 | PSL互锁解除钥匙 | 60 |  |
| 5 | PSL盘面钥匙 | 220 | 与PSL开关门钥匙通用 |
| 6 | PSC钥匙 | 110 |  |
| 7 | 电源柜钥匙 | 110 |  |
| 总计 | 1860 |  |

可调通风型转换装置

基本要求

根据通风空调系统的设置要求，本工程地下车站拟采用可调通风型站台门，即在站台门门体顶箱上方设置可调通风型转换装置，在夏季空调季节关闭转换装置；在非空调季节打开转换装置。

投标人根据产品特点提供上部转换装置的设计方案，最终在设计联络阶段确定。

转换装置的设计应充分考虑以下需求：

转换装置位于站台门门体顶箱以上土建预留侧梁底部以下空间，安装高度暂定500mm，厚度不应大于站台门顶箱的厚度，整体尺寸应与站台门协调一致，具有较好的美观效果。转换装置的有效开孔面积应满足通风空调专业要求，暂定每侧站台通风量30m2/侧站台；

转换装置无论采用何种形式，都应开闭灵活，在空调季节能关闭严密，漏风量应满足风阀相关国家标准要求；在非空调季节，转换装置能顺利开启；

转换装置在站台门设备室内单独设置控制柜，控制柜盘面设置转换装置的开/关，并能显示风阀的状态；

转换装置的控制应采用PLC环线控制；

正常情况下，转换装置的驱动机构由BAS系统进行自动控制，BAS系统控制故障的情况下可采用站台门设备室电动控制模式，转换装置应便于控制，且功能应可靠；

在BAS自动控制和设备室电动控制故障情况下，可在现场实现手动操作打开/关闭风阀；

能在站台门PSC查询每个风阀执行器的运行状态及故障信息；

风阀执行器的开/关状态、故障等信息需上传到站台门设备室的中央控制盘（PSC），可通过工控机查询，风阀执行器的状态、故障等信息随站台门系统的信息一起上传到综合监控系统（ISCS）；

风阀执行器需接受BAS系统的监视。执行器通过控制器向BAS上传开/关状态、故障等信息，同时可接受BAS系统发来的开/关控制，实现在通风模式转换时开闭风阀；

转换装置的设置应不对站台门外观造成不利影响，且不会影响站台整体视觉效果；

转换装置应属环保型产品；

转换装置的执行结构不得采用润滑油的方式；

每个单元执行器的规格、型号、数量、设置位置尽量统一；

转换装置在开启及关闭后，均不会有啸叫声，且在活塞风压作用下开启或关闭时均不会有明显震动；

转换装置的设计应充分考虑地铁环境恶劣、多粉尘等特点，结构特点应方便后期运营维护和清扫；

转换装置与门体应进行等电位连接，同时，与土建之间的连接应进行绝缘处理，不能影响站台门系统的绝缘效果；

转换装置外表面的处理方式及装修风格需厂家在投标时提供具体的设计方案，相关方案具体在设计联络阶段确定；

转换装置的设计需满足国家有关规范或标准；

在与站台门同等载荷条件下，应能满足转换装置整体结构强度及密封要求；

通风窗的机械活动部件在寿命周期内不得产生塑性变形，如出现塑性变形或产生啸叫，投标人须免费更换；

暂定每侧站台按照滑动门、应急门、固定门上方各设1一套转换装置单元，端门上方不设置转换装置，每侧站台49套。每个转换装置单元设置1套执行器（具体规格数量在设计联络阶段确定，投标人不得因此增加费用）；

投标人应在投标文件中结合上述需求提出至少3种开口形式、开口的控制方式以及该控制设备在站台门顶箱上部门体内的具体安装方式，供招标人和通风空调系统确认，并在样机中进行试装和测试。

主要技术参数

济南轨道交通R2线一期工程转换装置整侧总长约114.3m，高度暂定为500mm，暂定按照站台门滑动门、固定门划分转换装置单元，站台门上方空间均需设置转换装置单元，具体在设计联络阶段确定。

对转换装置有以下要求：

站台门转换装置的设置应满足济南轨道交通R2线一期工程车辆、限界（以站台门最终限界为准）、运营等要求。

转换装置的结构由投标人提供设计方案，应易于拆卸，便于维护，承重结构的材料为型号Q235A（采用热浸锌处理，厚度不小于80μm），应保证使用寿命至少30年。框架采用304L，转换装置活动叶片的材料拟采用综合指标不劣于6063的铝合金（表面氟碳喷涂或阳极氧化防腐蚀处理，前者涂层厚度不小于35μm，后者氧化膜的厚度为15～20μm）。

转换装置的金属承重结构（钢横梁、支架等）安装在站台门的钢结构立柱上，应能满足疲劳强度要求；刚度应满足不侵入列车行驶动态包络线的要求。

转换装置材料原则上应选用A级不燃材料，在不能采用A级不燃材料时应为阻燃或难燃材料，按GB8624-2012检测材料的燃烧性能指标。

安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动和断裂现象，固定方式要求方便安装、拆卸，稳定可靠。转换装置应能满足运营的噪声要求，应考虑设置相关的消声处理装置，即转换装置开启前后，均不应有啸叫声，且在活塞风风压作用下能够正常开启或关闭，不会有明显震动，对人体基本无影响。 在全关闭状态下，不能够啸叫，全关闭时，风阀承受压力在正压500Pa时，泄露量要求小于30 m³/(m².h)。此外，风阀控制机构及软件的具体功能在设计联络阶段确定，投标人不得以风阀控制机构及软件为由增加相关费用。

格栅材料暂定为铝合金6063，其制作材料和表面处理方法应与站台门门体材质一致，并保证防腐和使用寿命不少于30年，表面处理的颜色待定。

执行器要满足整个转换装置的开闭与密封要求，应为国外知名品牌的优质产品，并有大型工程的应用案例，在投标文件中提供相关证明文件。在使用前应得到招标人的确认。

转换装置在组装时应保证通风窗的机械活动部件之间的间隙不得大于5mm，并有密封胶作为该间隙的填充物，满足整体密封的要求。

转换装置上所用的密封材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范要求。材料应为不燃或难燃材料，燃烧性能必须达到B1级，其各类指标（如氧指数、烟密度、毒烟散发性、表面焰散性等）满足规范要求。关于材料防火、阻燃、低烟、无毒、低热量性能试验及材料的绝缘性能应提供符合本技术要求规定标准要求，并提交经国家检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版）。

转换装置的电源设置在站台门设备室内，由动照在双电源切换箱设置一个单独的电源回路。转换装置电源与站台门系统用电分开，不设置后备电源，投标人应考虑远距离供电所产生的电压降对转换装置执行器供电的影响，转换装置敷设线缆应与站台门系统线缆分开，具体的供电方案由投标人设计，具体在设计联络阶段确定。

安全措施

防夹挡板

基本要求

站台门防夹挡板应安装在轨道侧滑动门门框，由刚性支撑板、橡胶弹性挡板组成；防夹挡板面向乘客面应平整并设置黄色警示带。

站台门防夹挡板宽度根据车辆与门体间隙确定，安装后直线站台其边缘距离静态车体间隙暂定为50mm，高度暂定为700mm，厚度暂定10mm，最终在设计联络阶段确定；站台门防夹挡板的刚性支撑挡板在任何工况下应不侵入车辆限界。

每扇滑动门上防夹挡板的重量应不大于3kg，在满足功能要求的条件下尽量减小，同时站台门系统应充分考虑该部分重量的影响；防夹挡板安装完成后不影响原有站台门系统的所有功能。

站台门防夹挡板安装后，应确保挡板垂直于站台平面，与站台门贴合紧密，安装完成后，满足限界要求，刚性支撑板在任何工况下应不侵入车辆限界。局部曲线站台的车站，限界加宽处防夹挡板应加宽设置，具体在设计联络阶段确定。

站台门防夹挡板使用寿命应不低于15年。

投标人应在投标文件中提供站台门防夹挡板（含黄色警示带及安装）方案，最终在设计联络阶段确定。

乘客处于正在关闭的站台门与列车之间时，防夹装置夹到人，滑动门能按原限制夹紧力阈值自动弹开。

安装防夹装置后，不能破坏原站台门滑动门开、关门的可靠性。不能因增加了防夹装置的重量而导致开、关门缓慢或二次开、关门的现象。

采用内嵌钢板的防夹挡板，与乘客接触面的材料宜选择难燃或阻燃橡胶材料，避免对乘客造成其他人身伤害。

材料及技术要求

- 刚性支撑板

采用厚度不小于3mm、机械性能不劣于Q235-B的优质钢材，采用喷砂、磷化表面处理。

- 橡胶弹性挡板

橡胶材料应不低于以下指标要求：

| 检验项目 | 单位 | 性能指标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度 | shore A度 | 65±5 | GB/T 531 |
| 扯断强度 | MPa | ≥8 | GB/T 528 |
| 扯断伸长率 | % | ≥200 | GB/T 528 |
| 压缩20%永久变形（70℃×22h） | % | ≤30 | GB/T3512 |
| 燃烧性能 | 级 | Bfls1t0 | GB8624 |
| 粘接强度 | MPa | ≥4.0 | GB/T 11211 |
| 其他要求 | 低烟、无卤、难燃 |

安装要求

站台门防夹挡板安装前应进行现场测量确定挡板的宽度；应确保挡板垂直于站台平面，与站台门贴合紧密。

投标人应提出防夹挡板损坏后的维修方式、维修要求及维修时间。

防踏空装置

基本要求

站台门防踏空装置安装在轨道侧滑动门门槛、司机岗位处对应位置的站台板边缘。由刚性支撑板、橡胶齿梳组成。橡胶齿梳在水平方向应柔软，避免刮蹭时对车体造成损伤，橡胶齿梳在垂直方向上应满足强度要求。

站台门防踏空装置宽度根据门槛边缘与车体间隙确定，安装后其边缘距离静态车体间隙暂定为50mm（误差0~+5mm），橡胶齿梳高度暂定为50mm，长度应暂定为2200mm（对应滑动门处）、1300mm（对应司机门处），最终在设计联络阶段确定；站台门防踏空装置的刚性支撑板在任何工况下应不侵入车辆动态包络线。

站台门防踏空装置安装后不应影响站台门的绝缘要求，其完成面应与门槛面平齐。

站台门防踏空装置使用寿命应不低于15年。

材料及技术要求

- 刚性支撑板

采用厚度不小于5mm、机械性能不劣于Q235-B的优质钢材，整体表面应做防锈处理，在地铁环境条件下，支撑表面应不出现锈迹、气泡、裂纹等缺陷。

- 橡胶齿梳

橡胶材料应具有良好的耐高温、耐低温、耐老化性能，以及耐清洁剂等化学物质的侵蚀，满足地铁环境条件。颜色暂定为黑色。

橡胶材料应不低于以下指标要求：

| 性能项点 | 指 标 | 单 位 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬 度 | 65～75 | shore A度 | GB/T 531 |
| 拉伸强度 | ≥12 | MPa | GB/T 528 |
| 扯断伸长率 | ≥300 | % | GB/T 528 |
| 粘接强度 | ≥4.0 | MPa | GB/T 11211 |
| 燃烧性能 | 级 | Bfls1t0 | GB8624 |
| 100℃，70h热老化后 | 硬度变化 | -10~+10 | shore A度 | GB/T3512 |
|  | 拉伸强度变化率 | ≥伸25 | % |  |
|  | 扯断伸长率变化率 | ≥断40 | % |  |
| 其它要求 | 低烟、无卤、难燃 |

产品力学性能要求

防踏空装置应通过抗压强度试验，在0.1kN/s的加载速度对钢板加载，且载荷为每延米6kN的条件下，保压1分钟后卸压，橡胶表面、橡胶与金属支架的粘合面无异常，安装牢固可靠。

防踏空装置应通过疲劳性能试验，在载荷为每延米3kN±1kN，频率2～4Hz的条件下进行50万次疲劳试验。防踏空装置的橡胶表面、橡胶与金属支架的粘合面无异常，安装牢固可靠。

安装要求

防踏空装置安装前应进行现场测量，确定防踏空装置的宽度，直线站台宽度以橡胶齿梳边缘到车辆间隙不小于50mm（误差0~+5mm）为限，曲线站台车站根据限界要求适当调整加宽。

滑动门处防踏空装置采用与站台门门槛结合的安装方式，司机门处防踏空装置可采用站台板边缘安装方式。相应站台门门槛需预留防踏空装置的安装条件。如采用站台板边缘安装方式，则应采用化学锚栓固定。

投标人应提出防踏空装置损坏后的维修方式、维修要求及维修时间。

车尾及车头LED灯带

为便于司机察看车辆与站台门之间的间隙，在端门外车尾及车头位置设置LED灯带。灯带采用高亮度灯带以满足车头位置司机清晰观察需要。灯带应安装牢固，不能因活塞风飘动，且不影响车辆行驶安全。灯带应满足以下要求：

- 暂按本工程每座地下站每侧站台均设置LED灯带考虑，具体结合车站实际情况进行调整。高架车站不设置LED灯带。

- 在地下车站列车进站端站台门端门位置安装灯带装置，灯带管的长度暂定不小于1800mm，最终在设计联络阶段确定。

- 灯带装置由支架和LED灯带组装而成，支架的材料为橡胶，应采用硬度较高的橡胶板材支撑固定灯带管；灯带选用橙色光且不少于36粒/米LED的灯带管产品。具体设计方案在设计联络阶段确定。

- 橡胶支架具有足够的强度，能够承受列车开行产生的活塞风力，同时又能够保护车辆运行时可能出现的碰擦，保护车辆不被损坏，注意灯带不得侵入车辆限界。

- 安装方式应安全可靠，支撑牢固，不允许有松动和断裂现象。

- LED灯带采用单相电源供电，电源从站台门设备室引入，自动开启、关闭时间可以设定，最终在设计联络阶段确定。

- 灯带装置的安装不应影响站台门门体的绝缘。

- 灯带装置的材料应满足地铁环境及有关地铁设计规范的要求，且属环保型材料。

- 产品应能满足环境温度为0～45℃（轨道侧）使用要求。

- 每侧站台车尾与车头分别设置灯带装置，且每侧站台的灯带装置设置控制开关，可通过开关关闭近端灯带，开启远端灯带，防止司机在瞭望时近端的灯带对视野有不良影响，控制开关的位置和控制方式在设计联络中确定。

- 投标人负责灯带装置的设计和安装工作。灯带装置的设计、安装均应满足限界专业的要求和列车正常的行车要求。具体限界要求在设计联络阶段确定。

红外探测装置

为探测站台门轨道侧门体与车辆限界之间的间隙，设置红外探测报警装置，辅助司机察看站台门与车门之间间隙。投标人根据招标文件要求在投标文件中提供具体的方案，具体在设计联络阶段确定。投标人对红外探测装置进行单独报价。

基本要求

- 红外探测装置设置满足国家相关规范及法规要求。

- 红外探测装置不得侵入车辆限界且应确保在地铁车站环境下（包括振动环境、空气环境、湿度温度环境等）的探测效果。

- 直线车站每侧站台门设置六套，每套装置探测范围为每节列车车厢对应的四道滑动门。局部曲线的车站，设置在曲线站台范围内的门单元，每道滑动门设置一套红外探测装置，安装在滑动门两端。按当前建筑条件，各站需设置的探测装置数量见下表。

- 表2.3-4 各车站探测装置数量表

| 序号 | 车站名称 | 曲线站台范围内门单元数量 | 探测装置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上行站台 | 下行站台 | 上行站台 | 下行站台 | 合计 |
| 1 | 王府庄站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | 任家庄站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 腊山站 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 |
| 4 | 西二环站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | 闫千户站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | 八里桥站 | 4 | 8 | 9 | 12 | 21 |
| 7 | 万盛北街站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | 宝华街站 | 4 | 4 | 9 | 9 | 18 |
| 9 | 长途汽车站站 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 生产路站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 历黄路站 | 12 | 0 | 15 | 6 | 21 |
| 12 | 历山北路站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 13 | 二环东路站 | 12 | 12 | 15 | 15 | 30 |
| 14 | 辛祝路站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 15 | 西周家庄站 | 20 | 20 | 21 | 21 | 42 |
| 16 | 开源路站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 17 | 烈士陵园站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 18 | 济钢新村站 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 19 | 彭家庄站 | 0 | 20 | 6 | 21 | 27 |
|  |  |  |  | 总计 | 333 |

- 红外探测装置设置输出接口可将探测信号传输给相关专业。

- 红外探测装置具有旁路功能，设置旁路开关，以便于后期运营管理，具体在设计联络阶段确定。

- 红外探测装置不应影响门控单元的功能，故障时应便于查找位置。

- 为更好的服务R2线一期工程全自动驾驶线路，投标人可提供更优的红外探测方案，具体设计联络时确定，且价格包含在投标总价中。

系统设置要求

- 由发射机、接收机、控制盒等组成。探测高度暂定距地分别为350mm和600mm。工作时间应在0S～20S可调，具体在设计联络阶段确定。

- 技术参数

- 电源接口要求

站台门电源系统设置中应考虑红外探测的用电需求。

- 性能参数

探测距离：不小于20m

响应时间：不大于0.04S

防护等级：不小于IP65

工作环境温度：-30℃~60℃

工作环境湿度：5%~95%

最小障碍物分辨率：6.5mm

使用寿命：不低于10年。

红外探测装置对外接口

红外探测装置信息采用串入站台门系统后与信号系统进行接口或直接与信号系统接口的方式。具体设计联络阶段确定，且不引起费用增加。

防踏空警示灯带

地下站每道滑动门设置防踏空警示灯带，降低乘客踏空风险。具体实施方案在设计联络阶段确定。

其他安全措施

为防止乘客夹在站台门与车辆中间，投标人针对此问题根据自身的经验提出更优的应对措施及方案，以保证地铁的运营安全。

门体绝缘

为确保乘客乘车及车站运营安全，本工程考虑由投标人对门体进行整体绝缘处理，系统绝缘电阻要求：站台上站台门所有设备对地绝缘值≥0.5MΩ（用500V兆欧表）。本工程采用透明耐磨绝缘材料对站台门门体表面进行绝缘喷涂处理，绝缘喷涂处理的部位包括：滑动门立柱不锈钢包板；端门立柱不锈钢包板。车站每根立柱喷涂面积暂定2050mm×250mm，高架车站每根立柱喷涂面积暂定1500mm×350mm，最终以实际供货产品的喷涂范围核算面积。投标人自行考虑滑动门门槛的绝缘处理措施，满足绝缘要求。

绝缘喷涂涂层的技术要求：

绝缘涂层表面电阻大于108Ω，体积电阻大于108Ω；

涂层与不锈钢的结合力不小于10兆帕；

涂层耐磨性不小于4H；

涂层透明，外观不能影响不锈钢立柱本体的颜色；

绝缘材料应具有耐酸碱、防水等特点，应属于环保产品；

站台层立柱上绝缘涂层的喷涂厚度应不小于30um，门槛表面绝缘涂层的喷涂厚度应不小于70um；

涂层防火等级为B级。

站台绝缘层

敷设位置及范围

济南轨道交通R2线一期工程在每座车站站台边缘距离站台门一定范围内敷设模块化绝缘层，其设置宽度暂定为：站台门正线站台侧1200mm（宽），站台门端门内外各1500mm（宽）。最终宽度在设计联络时确定。

站台绝缘层可采用暗敷绝缘层方案，招标人在设计联络阶段保留绝缘层品牌型号变更的权利。正线门体及端门绝缘层敷设宽度起点均为门体下沿；公共区端门处绝缘层敷设范围为门体下沿至设备房间墙体，设备区端门处绝缘层敷设范围为站台板边缘至设备房间墙体。

站台门绝缘层及以下垫层由站台门专业负责实施，绝缘层敷设完成后由装修专业进行地面石材的铺装。

技术要求

基本要求

- 站台绝缘区域绝缘层应满足最大相对湿度：95％、站台侧温度：5～40℃、轨道侧温度：0～45℃的地铁环境要求。

绝缘层铺设完成后，实测绝缘电阻≥0.5MΩ（500V兆欧表）。绝缘层在其寿命期限内绝缘性能不得降低，寿命不得低于30年。

站台板绝缘层应能承载650kg/㎡不被破坏。负荷要求：每个地铁站台客流按150000人次/日。

绝缘主材料中不含有机溶剂、铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯、多溴二苯醚等受限制化学物质。

绝缘层采用的所有辅助性材料均为难燃、无毒，低烟、无卤、无刺激气味、环保类材料，同时具有在公共大客流场合的使用经验，不会对乘客健康造成不利影响。

完成后的绝缘层对上面结构（表面石材及其粘接层）具有固定、支撑、粘接和绝缘作用，同时与下面的混凝土垫层牢固粘接。绝缘层上用半干性水泥砂浆粘贴装修层。

站台绝缘区域绝缘层厚度为不小于4mm。

施工完成后的绝缘层范围内装修面应与车站站台装修层完成面处于同一平面，且不高于站台门门槛面。

投标人应提出绝缘层损坏后的维修方式、维修要求、维修时间等。

关于材料防火性能、尺寸稳定、绝缘性能等，投标人应提供经相关检测机构检验的有效检测报告（如为外文测试报告，须提供中文翻译版，并以中文翻译版为准）。

绝缘层性能指标

机械性能指标

| 检验项目 | 检验方法 | 检验标准值 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘层厚度 |  | 4±0.5mm |
| 扯断（抗拉）强度Mpa | GB/T 528 | ≧2 |
| 抗刺穿力KN | GB/T 529 | ≧0.5 |
| 断裂伸长率 % | GB/T 528 | ≧1 |
| 直角撕裂强度 N/mm | GB/T 529 | ≧10 |
| 硬度（邵尔A）度 | GB/T 531 | ≧60 |
| 吸水率‰ | ISO62 | ≦3 |
| 绝缘指标Ω | GB/T 1410-2006 | ≧1010 |
| 热空气老化 | GB/T 3512-2001 | 100℃，24h |
| 扯断伸长率 | GB/T 528 | ≥200% |
| 耐臭氧老化 | GB/T7762-2003 | 40℃*48h |

电气性能

绝缘性能：绝缘层在站台敷设后，其对地绝缘性能不小于0.5MΩ（500V兆欧表在常态下测量)。投标人在验收时应提供绝缘检测相关工器具。

由于地铁环境需要每天清洁，在此环境下，绝缘层自身的绝缘性能应在30年寿命期内不能低于0.5MΩ。

其它绝缘辅助材料

辅助性材料（密封胶）除应满足本技术要求外，应难燃、无毒，具有环保认证证书，具有在公共大客流场合的使用经验，不能对乘客健康造成不利影响。

密封胶用于填充绝缘层与门槛间的间隙以及绝缘层与装修层之间间隙，间隙的大小应与车站地面装修石材间隙相配合，密封胶表面应与绝缘层表面在同一水平面上。投标人应提出具体密封措施。

密封胶应为阻燃、低烟、无卤材料。

施工工艺要求

站台绝缘区域和站台门门槛及立柱底座之间、绝缘区域与非绝缘区域之间都要在施工过程中设置绝缘挡板，高度高于装修完成面至少30mm。

绝缘层敷设前在站台结构层敷设水泥砂浆垫层及找平层，敷设完成面距离站台装修完成面约70mm，在此垫层上敷设绝缘层，绝缘层上利用半干性水泥砂浆铺贴装修层。

绝缘层与站台门门槛间保持10mm缝隙，与相邻绝缘层间及站台非绝缘层处地面装修层预留10mm间隙，形成分块隔离的绝缘层布局。

为方便检测及查找故障，绝缘层分段敷设、检查和测试。

混凝土表面必须彻底清除掉松散的部分，无水泥乳、无硫化的混合物，无隔离剂、无油污、灰尘及疏松的部位。

绝缘层敷设基层应进行必要处理，绝缘层敷设应平整、不起鼓。绝缘层敷设应与站台板装修垫层以及站台装修层可靠粘结。

绝缘材料的运输、贮存，施工中均都有保护措施，应防止潮湿、温度变化、太阳照射，及其它工种施工过程中对其造成的损坏。

在站台门与绝缘层分别测试验收合格后，再用绝缘胶密封绝缘层与站台门门槛的接口，绝缘胶底部需用绝缘棒支撑。

投标人应在投标文件中提供具体的施工工艺。投标人对站台绝缘层装修面施工完成后站台门绝缘效果负责，若出现绝缘不合格情况，由投标人承担全部责任。

第三方绝缘检测

本工程站台门安装完毕和站台绝缘层敷设完毕后、试运行前应聘请第三方权威检测机构对本工程绝缘效果进行检测。

检测范围和标准

检测范围应为全线所有车站每侧站台门门体结构以及站台绝缘层对地绝缘值，并出具绝缘检测报告。

检测标准：国家和济南市现行的技术标准、规范，包括但不限于：

第三方对每侧站台站台门门体结构上任意三点进行检测，当三点对地绝缘值均≥0.5MΩ（用500V兆欧表）时，判定该侧站台门结构对地绝缘为合格。

第三方对每侧站台绝缘层上任意三点进行检测，当各点对地绝缘值均≥0.5MΩ（用500V兆欧表）时，判定该侧站台门结构对地绝缘为合格。

对于检测不合格项投标人应无条件整改，且不得提出增加费用和延长工期的要求。

软件要求

基本要求

站台门系统应采用图形功能强、用户界面友好的、能支持多种图形格式和中文界面的正版控制软件。在设计联络阶段，投标人应提供系统软件用户界面的构成，并按照招标人的要求进行修改和完善，经过确认后方可投入使用。

应用软件应是开放性的。用户在遵循操作规则的前提下，应可根据运营的要求，增扩系统监控对象和应用画面。

用户界面登陆权限等级至少分为三级，具体要求在设计联络阶段根据运营的要求确定。

软件的设计应遵循可靠性、可维修性、安全性及冗余设计的原则，充分考虑系统的可靠性并进行软件功能、处理能力方面的预留。

软件应具有自诊断功能、自动修复功能。接口协议须采用标准协议。

投标人应提供专用的监视、调试软件、维修软件和相应仪器仪表。提供最新最可靠的软件版本，并提供所有软件的安装程序刻录光盘2份（包括版权使用相关证明），保证为用户免费提供软件升级换代。

软件应能对系统内所有设备的运行状态，系统与信号、ISCS等系统的接口状态进行监视。

站台门系统的响应时间除应满足前述主要技术参数外，其系统内部的数据响应时间最长不得超过300ms。

投标人提供和制作的所有计算机系统软件、应用软件的费用包括在投标总价中，且不得带有计算机病毒（并安装最新正版杀毒软件），否则将追究当事人法律责任，并按照有关规定给予经济赔偿。

投标人应对站台门系统所有故障信息进行归类及分级，等级分为三级，分别为一级、二级、三级，具体故障信息归类及分级在设计联络阶段确定。一级为最重要的故障信息，影响到站台门系统正常运行；二级为重要的故障信息；三级为一般故障信息；一级、二级故障信息触发时应在显示终端（包括综合监控系统的显示终端）弹出警告对话框，三级故障信息应在显示终端凸显标识。

现场总线控制系统软件

现场总线控制系统软件是现场总线控制系统集成、运行的重要组成部分，包括组态软件、维护软件、仿真软件、现场设备管理软件、监控软件。

现场总线控制系统软件应将现场设备（DCU）及PSC联系起来，与其它系统、设备软件完成站台门系统所具备的功能。

控制软件

根据系统必须完成的功能要求，生成相应的控制回路及通信关系，确定系统中DCU、PSC、PSL间的通信关系；可以对现场控制系统用软硬件的运行状态进行监测、故障诊断及某些测试维护；可以对各DCU、各网段、PSC、PSL等功能模块进行仿真运行，以满足对系统进行调试及研究的工具；可以对各现场设备进行维护管理；有自己的监控子软件包。

接口软件

作为系统设备软件之一，应具有与PSL、DCU、PSC通信的接口软件及人机接口软件。

PSC软件包

PSC综合自动化软件应可以实现站台站台门的监视、控制功能；数据的采集与管理、故障报警功能；站台门系统的测试、自诊断和远程维护功能。

支持软件编程标准，满足相关标准的规定，应用软件应具备功能方块图、顺序流程图等编程语言。

配置综合测试和诊断软件包，可诊断系统内各种设备故障，故障标志到模块级。

可以在线诊断数据的通信功能，实现通信网络的自动切换。包括以下技术功能需要的软件：

- 由DCU软件支持的系统管理和保养维修功能，保养功能应包括自动加载和卸载、备份和升级，以及软件和数据文件的版本控制。

- 完成与系统内其它设备间的数据通讯；

- 对系统内各门单元工作状态及运营参数的监控及输出；

- 与信号系统/ISCS系统间接口功能；

- 投标人应详细阐明实现PSC所有功能的重要技术方案。

DCU软件包

DCU软件包应能够调整开门/关门过程调节范围内的多条电机速度曲线、多组门体夹紧力阈值和重关门次数等参数。还应具有与PSC兼容的网络软件。

应支持软件编程标准，满足相关标准的规定，应用软件应具备功能方块图、顺序流程图等编程语言。

包括用于控制站台门开/关、状态探测、速度保护及与其它相关设备间数据的通信等有关程序。

投标人应阐明电机速度曲线的条数、门体夹紧力阈值、重关门延迟时间和重关门次数等参数，并阐明DCU与就地控制盒、门机驱动器、门状态指示灯及实现DCU所有其它功能的技术方案。

软件管理

软件包

本合同范围的软件包应实现系统功能的所有安装及调试。投标人向招标人提供各个软件包的通信协议及协议内容、站台门系统与其它系统间接口软件的通信协议及其内容。

软件项目管理

投标人应提供系统详细分析报告，分析内容包括功能要求和非功能要求，以及有关的风险分析及评估。

投标人应提供“软件要求规定文件”，规定软件的要求和功能，并对所有的外部接口进行划分和定义。同时，应提供“软件要求规定文件”对系统要求的执行情况进行检查。

投标人应将“软件要求规定文件”中的内容转化为软件结构图，进行软件系统设计，并在“软件要求规定文件”中定义所有软件的模块并对其编号，“软件要求规定文件”应包括模块测试的内容。

投标人应根据“软件要求规定文件”，对每一模块进行编号。模块的测试按照“软件要求规定文件”执行。

投标人提供的软件应是完整的，应包括测试软件模块。模块按照“软件要求规定文件”进行测试，并提供试验报告。投标人应提供包括外部接口在内的，经测试证明合格的软件和硬件。

投标人应规定基本系统和相应的测试要求。

投标人应在质量文件中说明软件的发展周期。

调试：投标人应有软件工程师在现场保证安装和调试的顺利进行。应完成软件保养工作并将安装阶段完成后的电子文件（光盘）副本提供给招标人。

验收：所有软件和系统均应通过招标人的正式验收。验收分为两个阶段：安装前和安装后。

检验和确认

投标人应提交“软件检验和确认控制计划”以保证软件使用过程中的检验和确认。

投标人应编制“检验及确认报告”和“软件测试报告”，汇报检验过程中发现的问题。

所有检验及确认应按规定的程序进行。

软件整体性确认应在工厂验收测试前完成。

投标人应建立规范检查制度，以保证软件使用符合设计、检验的要求，保证技术要求的连续性和可跟踪性。规范执行检查中应落实以下内容：

- 文件符合技术要求和工程标准；

- 技术措施是否充分；

- 文件是否完整，有无矛盾及是否采用最新版本。

系统整体性测试

投标人应对系统的软、硬件进行测试，保证满足系统设计和规范要求。测试结果应有测试报告。

出厂验收测试

出厂验收测试在首批站台门产品出厂前完成，确认系统及软件满足技术要求。

出厂验收测试应在硬件与软件的工作环境与最终配置一致的前提下完成，若某些功能无法在此阶段执行的，应在工地验收测试中执行通过。

若根据测试结果需对有关内容进行修改的，应再进行补充测试。

测试的软件配置、软件版本、测试结果，以及必要时须进行重新测试的原因，应进行记录并由投标人有关负责人签字确认后送招标人审阅。

现场验收测试

软件系统安装完成后，应进行现场验收测试、检查系统软件是否满足技术要求。

若根据测试结果应对有关内容进行修改，应再进行补充测试。

测试时的配置、软件版本、测试结果，以及必要时须进行重新测试的原因，应进行记录并由投标人有关负责人签名确认后送招标人审阅。

耐久性及负荷测试

软件系统应按照招标人批准的程序进行耐久性荷载测试。本测试应作为确认测试和工厂验收测试的组成部分。

耐久性测试应检测系统是否具备在运行状态下长时间处理数据的功能。

负荷测试应检测系统是否具备在允许的负荷（包括峰值负荷）下完成系统要求的能力。

耐久性测试和负荷测试应在系统配置完整并且外部接口完善的条件下完成。

处理及恢复

投标人应提供错误处理测试，以检测系统在遭受破坏情况下是否具备处理和汇报错误的能力。

投标人应进行错误恢复测试，以检测系统在遭受不可预测的破坏时是否具备恢复能力。

投标人应提交以上测试报告。

文件

软件设计文件

- 软件设计满足功能要求，包括运行和维护要求以及与其它系统的接口要求。并提供软件设计说明书，以说明软件的使用、功能等。

- 本文件应规定软件设计的最低要求，包括功能、程序、数据及接口等内容。尤其应对设计、维护限制等文件进行详细说明。

- 本文件应完整、清楚、无矛盾；具备系统性、可跟踪性，以保证每项要求均可检测；并具备可跟踪的延伸性。

测试文件

测试文件应包括软件测试计划和软件测试规定（按测试阶段编制）。

测试报告

测试完成后，投标人应完成软件测试报告。包括：测试结果、意外事件、未满足测试规定的原因和采取的补救方法，应注明所有未满足的功能并对其进行分类和说明。

软件许可和授权

投标人应向招标人提交所有安装、应用及调试软件和授权使用证明，并提供软件刻录光盘2份。

设备寿命要求

设备寿命要求

按照本用户需求书所要求的工作条件，在正常使用维护条件下，整机大修周期应不小于20年，系统设备应满足在正常维护条件下运行五年不更换任何部件。

主要部件的使用寿命要求如下：

- 30年内能正常工作的部件：承重结构、上部钢结构、门体、门槛、踢脚板、安装用固定件和控制柜箱体、绝缘层、风阀、格栅等。

- 20年内能正常工作的部件：驱动装置、传动装置(不包括皮带)、锁紧装置、导轨、风阀叶片传动结构等设备。

- 10年内能正常工作的部件：导靴、安装绝缘件、控制设备、DCU、PSL和逻辑控制单元、中央控制盘、滚轮拖板组件、配电柜开关、变压器等电气设备。

- 5年内能正常工作的部件：门密封件、风阀密封件。

- 指示灯、按钮：10万次。

站台门系统及主要部件使用寿命要求统计参见但不限于下表。

表2.5-1 全高站台门系统及主要部件使用寿命要求统计表

| 序号 | 项目名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统整体使用寿命 | ≥30 | 年 |  |
| 2 | 滑动门平均无故障使用次数 | ≥1000000 | 次 |  |
| 3 | 承重结构 | ≥30 | 年 |  |
| 4 | 上部钢结构、安装用固定件和控制柜箱体 | ≥30 | 年 |  |
| 5 | 顶箱前、后盖板 | ≥30 | 年 |  |
| 6 | 驱动、传动装置（皮带除外） | ≥20 | 年 |  |
| 7 | 锁紧装置 | ≥20 | 年 |  |
| 8 | 导轨 | ≥20 | 年 |  |
| 9 | 导靴、安装绝缘件 | ≥10 | 年 |  |
| 10 | 电源设备 | ≥10 | 年 |  |
| 11 | 蓄电池 | ≥10 | 年 | 设备室内0～30℃环境温度下 |
| 12 | PSC、DCU、PSL等控制设备 | ≥10 | 年 |  |
| 13 | 皮带 | ≥8 | 年 | 采用皮带传动时 |
| 14 | 门体密封件 | ≥5 | 年 |  |
| 15 | 门槛 | ≥30 | 年 |  |
| 16 | 踢脚板 | ≥30 | 年 |  |
| 17 | 绝缘层 | ≥30 | 年 |  |
| 18 | 转换装置的风阀 | ≥30 | 年 |  |
| 19 | 转换装置的格栅 | ≥30 | 年 |  |
| 20 | 转换装置的执行器 | ≥20 | 年 |  |
| 21 | 转换装置的风阀叶片传动结构 | ≥20 | 年 |  |
| 22 | 转换装置的电气设备 | ≥10 | 年 |  |
| 23 | 转换装置的风阀密封件 | ≥5 | 年 |  |

表2.5-2 半高站台门系统及主要部件使用寿命要求统计表

| 序号 | 项目名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统整体使用寿命 | ≥30 | 年 |  |
| 2 | 滑动门平均无故障使用次数 | ≥1000000 | 次 |  |
| 3 | 承重结构 | ≥30 | 年 |  |
| 4 | 门槛 | ≥30 | 年 |  |
| 5 | 安装用固定件和控制柜箱体 | ≥30 | 年 |  |
| 6 | 驱动、传动装置（皮带除外） | ≥20 | 年 |  |
| 7 | 锁紧装置 | ≥20 | 年 |  |
| 8 | 导轨 | ≥20 | 年 |  |
| 9 | 导靴、安装绝缘件 | ≥10 | 年 |  |
| 10 | 电源设备 | ≥10 | 年 |  |
| 11 | 蓄电池 | ≥10 | 年 | 设备室内0～30℃环境温度下 |
| 12 | PSC、DCU、PSL等控制设备 | ≥10 | 年 |  |
| 13 | 皮带 | ≥8 | 年 | 采用皮带传动时 |
| 14 | 门体密封件 | ≥5 | 年 |  |
| 15 | 踢脚板 | ≥30 | 年 |  |
| 16 | 绝缘层 | ≥30 | 年 |  |

投标人应填写提供产品的使用寿命和报废标准表

表2.5-3 全高站台门系统使用寿命和报废标准表

| 序号 | 名称 | 使用寿命 | 报废标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动装置（包括电机、减速器） |  |  |  |
| 2 | 传动装置（皮带轮/螺旋副） |  |  |  |
| 3 | 皮带 |  |  | 采用皮带传动时 |
| 4 | 门支撑结构（包括立柱、底部支承安装件和伸缩装置） |  |  |  |
| 5 | 门框结构 |  |  |  |
| 6 | 顶箱结构 |  |  |  |
| 7 | 门框与玻璃粘结件 |  |  |  |
| 8 | 活动门锁紧装置 |  |  |  |
| 9 | 门安装绝缘件 |  |  |  |
| 10 | 门各种密封件 |  |  |  |
| 11 | 门槛 |  |  |  |
| 12 | 门底部导靴 |  |  |  |
| 13 | 门顶部导轨 |  |  |  |
| 14 | 手动解锁装置 |  |  |  |
| 15 | 中央控制盘（PSC） |  |  |  |
| 16 | 门控单元（DCU） |  |  |  |
| 17 | 就地控制盘（PSL） |  |  |  |
| 18 | 电源设备（配电盘等） |  |  |  |
| 19 | 驱动电源 |  |  |  |
| 20 | 控制电源 |  |  |  |
| 21 | 蓄电池（组） |  |  |  |
| 22 | 转换装置的风阀 |  |  |  |
| 23 | 转换装置的格栅 |  |  |  |
| 24 | 转换装置的执行器 |  |  |  |
| 25 | 转换装置的风阀叶片传动结构 |  |  |  |
| 26 | 转换装置的电气设备 |  |  |  |
| 27 | 转换装置的风阀密封件 |  |  |  |

表2.5-4 半高站台门系统使用寿命和报废标准表

| 序号 | 名称 | 使用寿命 | 报废标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动装置（包括电机、减速器） |  |  |  |
| 2 | 传动装置（皮带轮/螺旋副） |  |  |  |
| 3 | 皮带 |  |  | 采用皮带传动时 |
| 4 | 门支撑结构（含安装件） |  |  |  |
| 5 | 门框结构 |  |  |  |
| 6 | 门框与玻璃粘结件 |  |  |  |
| 7 | 活动门锁紧装置 |  |  |  |
| 8 | 门安装绝缘件 |  |  |  |
| 9 | 门各种密封件 |  |  |  |
| 10 | 手动解锁装置 |  |  |  |
| 11 | 中央控制盘（PSC） |  |  |  |
| 12 | 门控单元（DCU） |  |  |  |
| 13 | 就地控制盘（PSL） |  |  |  |
| 14 | 电源设备（配电盘等） |  |  |  |
| 15 | 驱动电源 |  |  |  |
| 16 | 控制电源 |  |  |  |
| 17 | 蓄电池 |  |  |  |

样机及样机测试

样机试验的目的是检查设备的设计是否满足技术规格书中所述的功能及性能要求。在签订合同后，投标人应提供站台门一套样机，在样机通过试验鉴定，并经招标人同意后，再进行批量生产。

样机应能满足所有工艺、功能、性能及其它要求,其工艺质量作为以后投标人提供设备及材料的最低需求。

如样机设计有不满足要求之处应经招标人同意。投标人在提供样机的同时，应向招标人提供样机的所有技术资料，并得到招标人确认。

样机范围

样机系统应能按技术要求进行操作、控制、监视、报警和具备各种安全保护，是一套完整的全高可调通风型站台门系统和一套完整的半高站台门系统。每套应至少包括以下内容：

滑动门、固定门、应急门、立柱、端门、门槛、密封及绝缘件等，全高站台门还包括顶箱和上部转换装置，半高站台门还包括固定侧盒；

门机（含驱动电机、传动装置、门锁等）、门控单元（DCU）；

车站实际使用的一套完整的电源开关柜（在电磁兼容测试时，电源开关柜应一同进行测试）、开关柜至门机的供电电缆、控制线缆、接地电缆、通讯电缆；

完整的PSL、PSC、PTE以及调试、接口试验用的模拟装置；

ASD、EED、MSD门的门锁、轨侧开门把手、站台侧开门钥匙等装置，并设置相应标识；

全高站台门顶箱/半高站台门固定侧盒（含盖板，应设有门状态指示灯、导向标识）；

紧急命令接口端子及1套接口调试装置，样机应能模拟完成系统具备应急模式启动功能；

控制系统应用软件、通讯实验装置、网络接入设备；

防夹挡板、防踏空装置、LED灯带、红外探测装置、防踏空警示灯带；

1套专用维修工具和安装工具。

样机型式试验

样机制造完成后必须进行型式试验。投标人应提供具体试验内容和试验方法，在设计联络阶段由招标人确认。

测试项目至少应包括：结构性能测试（在设计荷载条件下，滑动门框或支撑立柱外轮廓边缘上任何一点向轨道侧的最大变形量，全高站台门不超过10mm，半高站台门不超过15mm）、噪音测试、电磁兼容试验、密封性测试、动能曲线测试、速度曲线测试（按带风负载与不带风负载两种进行）及电机、减速器的温升测定、关门力测试、通信试验、手动开门力测试、障碍物检测、采用模拟信号输入、输出命令检测门系统的自动操作、自动重开门试验、接地及绝缘测试等。

样机的型式试验工作应在国家权威机构认可的第三方实验室完成，如第三方实验室不具备试验条件可在投标人工厂和投标人合作方所在地进行，但应由第三方实验室见证实验并出具实验报告。

样机电磁兼容测试需在有相关行业资质的、具有相当规模和试验能力的、并经招标人认可的第三方实验室完成。

对样机所进行的一切相关试验，必须配置供货产品所应配置的软、硬件，门体结构应该是经招标人确认后最终的供货产品。

试验阶段的所有测试和检查记录应以书面报告形式提供给招标人审查通过。

样机应在承受荷载情况下进行挠度检测；并检查样机运行中是否产生异常声音，如有应采取措施和重新检查。

结构性能测试应包括在“1.2.3.3 载荷条件”及其组合条件下的各种工况测试。

样机需进行100万次运行疲劳测试，试验后样机进行拆卸检查各部件的变化情况、磨损程度，并作出记录。如出现零部件损坏、磨损严重、系统故障等应提出整改措施，并经招标人决定是否需再次进行寿命试验。

样机的制造、运输、安装、试验等设备、材料、测试工具及工程全部由投标人负责。投标人需配备各类测试工具及便携式电脑一台（内装进行各类测试所需的软件），供招标人进行样机测试及在安装调试过程中使用，直至本工程完成，由投标人收回。

100万次故障范围包括：

- PSD系统或功能设备失败的故障（包括后备电源故障引起的控制失效）。

- ASD打不开或不能成对打开。

- 对PSD系统最初的命令和报警系统失败。

故障范围不包括：

- 不影响PSD操作的故障（如指示灯不亮）。

- 外部输入的失败（如外部供电和信号的输入的失败）。

- 使用就地控制盘（PSL）控制不包括在对平均无故障周期MCBF的评价内。

样机验收

样机测试结束后，应由招标人对样机进行验收。对样机的功能测试、符合合同技术要求的性能测试以及测试报告等方面进行评价，如验收合格，进行批量生产，但应严格按照样机要求进行生产。

投标人应提交样机验收标准给招标人确认，确认后样机按此标准进行验收和鉴定。

样机试验鉴定完毕后，应更换所有磨损部件，运输至招标人指定的地方，按照招标人要求重新装配好提供给招标人，该样机所有权归招标人。

与安装单位职责划分

投标人与安装单位的职责（包括但不限于）见下表：

| 序号 | 项目 | 本工程投标人的职责 | 安装单位的职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备、材料供货 | 负责提供站台门设备供货及相关软件，通信电缆、控制电缆（含接头制作）、防夹挡板、防踏空装置、绝缘层、车头车尾LED瞭望灯带、车门与站台门间隙探测系统、各类线缆(含接头制作)、所有线管和线槽等材料、密封材料、防火封堵材料、系统附件及备品备件等。 根据招标人的生产指令按进度计划及时将各站设备及材料送至各车站的施工现场的地面或招标人指定的地点，并负责现场卸货，经开箱验收合格后向设备安装单位进行设备移交（包括货物装箱清单）。 | 投标人在指定地点与设备安装单位完成设备移交后，由设备安装单位负责二次运输、设备保管、安装工作及成品保护。 |
| 2 | 技术培训 | 负责对设备安装单位技术交底并提供相关技术资料。 负责对设备安装单位进行技术培训。 | 组织安装人员参加技术交底和技术培训。 |
| 3 | 测量 | 负责对设备安装单位基准点及土建安装条件的测量结果进行复测，将复测结果经监理单位提交给安装单位，并指导设备安装单位完成测量和整改工作。 负责对防夹挡板、防踏空装置及间隙探测系统安装位置的测量结果进行复测，将复测结果经监理单位提交给设备安装单位，并指导设备安装单位完成测量和整改工作。 | 负责对现场土建预留、预埋条件进行现场测量，并将测量结果通过监理单位提交给设备供货单位进行复测。 负责基标点的保护。 负责根据设备供货单位的复测结果完成基准点设置和划线工作。协调配合相关单位完成站台板、预留孔洞及预埋件的施工、调整以及整改工作。 负责对防夹挡板、防踏空装置及间隙探测系统的安装位置进行测量，并将测量结果通过监理单位提交给设备供货单位进行复测。 |
| 4 | 样机 | 负责样机的制造及安装调试工作，并提供相关检测报告。 | 负责配合设备供货单位进行样机的安装及调试工作。 |
| 5 | 安装工程 | 负责对本项目站台门系统所有设备的安装过程进行安装督导，监督设备安装进度和安装质量，及时向招标人汇报本工程实施过程中存在的问题，并提供解决方案，确保项目顺利实施。 提供整改方案和纠偏措施。 负责不可拆分箱柜及部件内部接线。 | 负责对本项目站台门系统所有设备的安装工作。 负责站台门安装范围内所有站台板及轨顶风道下反梁的打孔工作。 负责安装完成后所有线缆孔、洞的防火封堵； 负责其它实现站台门系统功能所需要的安装工程。 负责门体与立柱之间密封材料安装工作。 负责端门与土建墙体之间的收口。 不含：不可拆分箱柜及部件内部接线。 |
| 6 | 接口 | 负责提供接口文件。 | 负责站台门系统与相关专业的接口施工。 |
| 7 | 设备调试 | 负责调试前对安装质量及准确性进行检查。 负责站台门系统除单体调试以外的所有调试工作，并配合相关接口专业的调试工作。 | 负责站台门系统的单体调试。 负责对调试中出现的安装问题进行整改。 负责配合设备供货单位进行除单体调试以外的各项调试。 |
| 8 | 验收 | 负责站台门系统验收的牵头工作。 | 配合完成站台门系统的验收工作。 |
| 9 | 运营考核及移交 | 负责设备自身故障及缺陷的整改。 按工程需求配备足够的技术人员。 | 负责安装质量缺陷的整改。 按工程需求配备足够的安装人员。 |
| 10 | 质保期 | 负责质保期内设备自身故障及缺陷的整改。 按工程需求配备足够的技术人员。 | 负责质保期内安装质量缺陷的整改。 按工程需求配备足够的技术人员。 |
| 11 | 其它 | 负责招标人交办的招标范围内的相关事宜。 其他未尽事宜待设计联络时确定。 | 负责招标人交办的招标范围内的相关事宜。 其他未尽事宜待设计联络时确定。 |

供货范围

设备清单

供货设备、材料数量

下表为供货设备参考数量，投标人需根据附图及基础资料进行详细设计后提出供货设备清单（含样机主要材料表）。

表3.1-1  R2线一期工程全高站台门主要设备材料表（18座车站及1套样机）

| 序号 | 主要设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑动门 | 2050mm×1900mm | 道 | 793 | 两扇门一道，标准滑动门；含样机一道 |
|  |  | 2050mm×约1750mm | 道 | 72 | 非对称滑动门净开度约为800mm，具体宽度由投标人根据自身系统设计确定 |
| 2 | 应急门 | 2050mm×约2600mm（每扇净开度≮1100mm） | 道 | 217 | 两扇门一道，可分别开启，具体净开度由投标人根据自身系统设计确定；含样机一道 |
| 3 | 端门单元 | 端门净开门尺寸≮2050mm×1200mm | 套 | 73 | 端门单元宽度根据车站布置确定，每侧站台二套；含样机一套 |
| 4 | 固定门 | 2050mm×约2600mm | 扇 | 433 | 规格仅供参考，投标人可根据投标人方案进行适当调整；含样机一扇 |
|  |  | 2050mm×约2060mm | 扇 | 360 |  |
|  |  | 2050mm×约800mm | 扇 | 72 |  |
| 5 | 立柱 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 6 | 中央控制盘PSC（含开关、接线端子、箱体接口、逻辑模块、监视等） |  | 套 | 19 | PSC报价按PEDC、液晶显示器、监视主机等主要元器件细化；含样机一套 |
| 7 | 就地控制盘（PSL） |  | 套 | 111 | 每侧站台三套；含样机三套 |
| 8 | 设备维修终端(PTE) |  | 套 | 3 | 与半高站台门共用 |
| 9 | 门机(含驱动电机、传动装置、门锁等门机固定板内所安装的相关设备) |  | 套 | 865 | 包括不对称单元；含样机一套 |
| 10 | 门控单元(DCU) |  | 套 | 865 | 对应每一道门；含样机一套 |
| 11 | 驱动电源 |  | 套 | 19 | 每个车站一套，不含蓄电池组；含样机一套 |
| 12 | 控制电源 |  | 套 | 19 | 每个车站一套，不含蓄电池组；含样机一套 |
| 13 | 就地控制盒（LCB） |  | 套 | 865 | 每道滑动门一套；含样机一套 |
| 14 | 网络连接设备 |  | 套 | 19 | 每个车站一套；含样机一套 |
| 15 | 门槛 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 16 | 密封及绝缘件 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 17 | 门状态指示灯 | LED | 套 | 1155 | 每道滑动门、应急门、端门各一套；含样机三套 |
| 18 | 上部钢结构 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套，至少可吸收土建沉降量±35mm；含样机一套 |
| 19 | 顶箱及横梁 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套。顶箱报价按门机梁、前盖板、后盖板等主要部件细化；含样机一套 |
| 20 | 支承件、紧固件及其它设备，装饰材料、踢脚板等 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 21 | 各类钥匙 |  | 把 | / | 数量及型式参见表2.3.5钥匙数量表，要求分类报价 |
| 22 | 软件 |  | 套 | 19 | 报价按PSC、DCU、PTE等主要软件细化；含样机一套 |
| 23 | 站台绝缘层 |  | m2 | 5400 | 报价按绝缘层以及辅助材料细化 |
| 24 | 防夹档板 |  | 套 | 865 | 每道滑动门一套；含样机一套 |
| 25 | 防踏空胶条 |  | 套 | 901 | 每道滑动门及车头司机门处一套；含样机一套 |
| 26 | LED灯带 |  | 套 | 37 | 含车尾及车头，每侧站台一套；含样机一套 |
| 27 | 供电电缆 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 28 | 控制电缆 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 29 | 通讯电缆 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 30 | 接地电缆 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 31 | 不锈钢线槽或镀锌线槽 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 32 | 可调通风型转换装置 |  | 套 | 37 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 33 | 红外装置 |  | 套 | 286 | 含样机一套 |
| 34 | 防踏空警示灯带 |  | 套 | 865 | 含样机一套 |

表3.1-2  R2线一期工程半高站台门主要设备材料表（1座车站及1套样机）

| 序号 | 主要设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑动门 | 1500mm×1900mm | 道 | 45 | 两扇门一道，标准滑动门；含样机一道 |
|  |  | 1500mm×约1600mm | 道 | 4 | 非对称滑动门净开度约为650mm，具体宽度由投标人根据自身系统设计确定 |
| 2 | 应急门 | 1500mm×约1400mm（每扇净开度≮1100mm） | 道 | 13 | 一扇门一道，可分别开启，具体净开度由投标人根据自身系统设计确定；含样机一道 |
| 3 | 端门单元 | 端门净开门尺寸≮1500mm×1200mm | 套 | 5 | 端门单元宽度根据车站布置确定，每侧站台二套；含样机一套 |
| 4 | 固定门 | 1500mm×约1400mm | 扇 | 25 | 规格仅供参考，投标人可根据投标人方案进行适当调整；含样机一扇 |
|  |  | 1500mm×约1460mm | 扇 | 20 |  |
| 5 | 固定侧盒 | 1500mm×约600mm | 扇 | 94 | 规格仅供参考，投标人可根据投标人方案进行适当调整；含样机一扇 |
|  |  | 1500mm×约950mm | 扇 | 4 |  |
| 6 | 立柱 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 7 | 中央控制盘PSC（含开关、接线端子、箱体接口、逻辑模块、监视等） |  | 套 | 2 | PSC报价按PEDC、液晶显示器、监视主机等主要元器件细化；含样机一套 |
| 8 | 就地控制盘（PSL） |  | 套 | 9 | 每侧站台三套；含样机三套 |
| 9 | 设备维修终端(PTE) |  | 套 | 0 | 与全高站台门共用 |
| 10 | 门机(含驱动电机、传动装置、门锁等门机固定板内所安装的相关设备) |  | 套 | 49 | 包括不对称单元；含样机一套 |
| 11 | 门控单元(DCU) |  | 套 | 49 | 对应每一道门；含样机一套 |
| 12 | 驱动电源 |  | 套 | 2 | 每个车站一套，不含蓄电池组；含样机一套 |
| 13 | 控制电源 |  | 套 | 2 | 每个车站一套，不含蓄电池组；含样机一套 |
| 14 | 就地控制盒（LCB） |  | 套 | 49 | 每道滑动门一套；含样机一套 |
| 15 | 网络连接设备 |  | 套 | 2 | 每个车站一套；含样机一套 |
| 16 | 门槛 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 17 | 密封及绝缘件 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 18 | 门状态指示灯 | LED | 套 | 67 | 每道滑动门、应急门、端门各一套；含样机三套 |
| 19 | 支承件、紧固件及其它设备，装饰材料、踢脚板等 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 20 | 各类钥匙 |  | 把 | / | 数量及型式参见表2.3.5钥匙数量表，要求分类报价 |
| 21 | 软件 |  | 套 | 2 | 报价按PSC、DCU、PTE等主要软件细化；含样机一套。 |
| 22 | 站台绝缘层 |  | m2 | 300 | 报价按绝缘层以及辅助材料细化。 |
| 23 | 防夹档板 |  | 套 | 49 | 每道滑动门一套；含样机一套 |
| 24 | 防踏空胶条 |  | 套 | 51 | 每道滑动门及车头司机门处一套；含样机一套 |
| 25 | 供电电缆 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 26 | 控制电缆 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 27 | 通讯电缆 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 28 | 接地电缆 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套，请投标人根据附图计算所需电缆电线及线槽；含样机一套 |
| 29 | 不锈钢线槽或镀锌线槽 |  | 套 | 3 | 每侧站台一套；含样机一套 |
| 30 | 红外装置 |  | 套 | 49 | 含样机一套 |

注：

固定门、应急门的最终外形尺寸在合同谈判、设计联络阶段确定。

连接螺栓未包括在此材料表中，投标人需根据各自的方案确定连接螺栓的规格和数量。

以上数量为投标的基本要求，投标人可以根据自己的方案调整材料名称和数量。最终在设计联络阶段确定。

标识要求

投标人所提供的设备必须在其显著位置设置持久明晰的标志或铭牌。标识以下内容：

型号或代号；

产品名称的全称（进口产品需同时标注中英文名称）；

制造厂家全称及商标；

额定参数；

对外端子接线图（或表）；

所有操作、指示和电缆、电线均应有编号及标牌；

出厂年月及编号。

备品备件、专用工具及测试设备

主要包含备品备件、专用工具、测试设备。投标人应根据自身产品特点、结构型式及安装方法等功能要求提供设备安装专用工具和其它专用测试设备，包括与ISCS系统测试的模拟器、测力计、张紧力调节器（采用皮带传动时）等。

投标人所提供备品备件（含备品备件、专用工具及测试设备）的种类和数量必须满足功能使用的要求，投标人应提供所有的详细清单（规格、型号）。

备品备件（含备品备件、专用工具及测试设备）的最终供货种类和数量由招标人确定，按投标价供货，但总价为设备总价的3％（含专用工具）。

图纸及技术文件

投标人在各阶段提供的图纸和文件均应按国家现行标准执行；在交货时至少应提供以下文件：

供货产品的设计说明及图纸（含：监控系统原理图、供电系统原理图、线缆敷设图、结构计算、系统方案、软件编制、设备安装图等全套图纸）；

供货产品的安装、维护使用说明书；

产品出厂及型式试验报告；

主要零部件、材料进货和入厂检验报告；

产品合格证；

型式试验报告、记录、设计说明一式10份，电子文件3份，其余资料每站一式10份，电子文件3份。

科研创新

投标文件中，投标人须提供至少1项科研创新课题，并可应用于济南R2线一期工程，具体方案在设计联络阶段确定，科研费用以及实施费用包含在投标总价中。

项目管理

工程计划

总工期要求

投标人对本系统的工程进度安排必须服从关键工期时间。

在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况在合理的范围内适当调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力。

工程计划编制

投标人应按照技术响应文件的有关格式在投标书中详细说明投标人各个阶段的详细工作计划内容。工程阶段主要包括但不限于：设计和设计联络、样机制造和试验、设备批量制造、工厂检验、供货、安装督导、调试等各阶段。

投标人应提供供货、安装调试等工作等工程各阶段的最短周期。

人员配备：每站站台门安装中的技工人数、安装现场工程师人数、总人数以及资质说明。

工程管理：管理架构，进度、质量、技术、安全等方面的人员设置及管理方法等。

具体到货时间以招标人书面通知为准。

项目管理一般要求

投标人的主要工作包括但不限于下列内容

投标人应根据招标人需求及工程需要提供站台门系统的硬件、软件、资料、备品备件、专用工具和测试设备。

投标人应完成硬软件的设计、设计联络、制造、检验、包装、运输、仓储、安装督导、系统调试、联合调试、系统投运、人员培训、提交相关文件资料和图纸、验收、移交、关键时段的技术保障以及质保期服务等一系列服务。

投标人应与其他投标人磋商合作，完成与其它系统的软硬件接口设计、制造及调试，保证站台门系统能满足招标人的要求，安全可靠运行。

投标人应配合设计单位完成本系统及与本系统相关的深化设计工作，并提交相关设计文件。

投标人应配合最终用户完成本系统及与本系统相关的系统考核工作。

投标人应遵循招标人制定的相关项目管理规定

按照技术规格书和招标人提供的技术资料，完成应用软件（各种用户画面、报表、曲线、数据库定义等）的设计。向招标人提交具有知识产权的软件。

对于招标人提出的关系到设备质量、工期的问题，投标人有责任在1周内（如无特殊原因）给予答复。

投标人接到中标通知后，必须接受招标人指定的项目管理机构（以下简称管理机构）对投标人的产品设计、制造等招标范围内的工作的项目管理。

招标人虽然在此过程中将对投标人的工作（包括提交的设计文件等）进行审查及确认，但并不解除投标人对整个站台门设备正确设计、制造、安装及调试等的责任，投标人对站台门设备的设计、制造、安装及调试等完全负责。

项目组织及人员要求

项目组织要求

投标人一旦中标，应在济南设置为本项目服务的专门机构，负责处理本项目有关事宜。

投标人应用图表展示关于本项目管理的详细组织架构、职员姓名、职务及职员关系等。图表中亦要包括与合作方及分包商的关系，并要清楚反应不同部门之间的有机关系。投标人应用表格列出全部行政人员、工程技术人员的姓名、资历和履历，上述人员必须全职受服务本项目。并应将主投标人与合作方分开编写。

投标人应描述合同各方的责任范围及相互关系（主导方与合作方是主从关系）。

投标人的项目负责人和技术负责人要专职服务于该项目，由任职开始，至合同执行完止，履行合同内应尽的责任和义务。如在合同执行过程中出现项目负责人或技术负责人明显不称职的情况，招标人有权要求撤换项目负责人或技术负责人，投标人应无条件给予更换。对项目负责人的具体要求：

- 在各阶段时间内应全职服务于本工程，离济应经招标人同意。

- 招标人在合同签订后对本项目的管理仅通过投标人确定的项目负责人实施。合同签订后，投标人的本项目负责人和技术负责人不应与投标文件不符。若需更换项目负责人或技术负责人，必须书面上报招标人并经招标人同意后方可更换。

- 项目负责人应对站台门的设计、制造、安装具有丰富经验，至少担任过2个大型工程的项目负责人，且具有丰富项目管理经验和较强的组织协调能力。。

- 项目负责人在本企业具有一定的行政职位，在项目执行中，能够自行决定与本合同相关的所有事宜，能直接与本企业最高领导沟通。应保证在合同执行期间为本项目配备的项目负责人在设计和生产阶段在济南时间不少于15天／月，在安装施工阶段在济南时间不少于25天／月。

- 项目负责人接受招标人的总体工程项目管理。

项目部人员配备要求

投标人对项目应设置项目组，负责项目执行全过程中的技术质量、进度等。负责站台门设计、现场服务的主要人员参加项目组。

项目部应配备下列人员（包括但不限于以下）：项目负责人、技术负责人、商务人员、技术人员、现场管理人员、计划管理人员、资料档案人员、安全管理人员、质量管理人员等。

技术人员要求

- 在施工期间，每个施工作业队均需要配置至少1名专职安全员。

- 投标人应响应招标人及济南市政府相关职能部门要求，在关键时段（如节假日及大型活动等），配置足够技术保障人员，此费用包含在投标总价中。

投标人在接到招标人指令0.5小时内到达任何车站开始工作。

招标人有权要求投标人在各阶段增加相关人员。

投标人应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。投标人应在投标文件中阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本工程特点所采取的必要的、有效的保障措施。

设计联络

设计联络的组织

投标人应在设计联络会召开前两周，将需要确认的图纸和资料提交给招标人。

参加设计联络的技术人员必须是在设计方面有多年工作经验的工程师，并且必须为本项目的主要技术人员。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术、身体健康。

联络会期间，投标人应做好会议记录，并形成会议纪要，并配备必要的办公用品。

联络会之后，投标人应按照会议纪要的要求完成其所规定的工作。

设计联络会议的主要内容

设计联络会议

设计联络会议的次数为二次。

- 第一次设计联络会议

招标人所在地进行。

要完成的内容：设备制造的准备工作。

第二次设计联络会议

招标人所在地进行。

要完成的内容：样机验收的准备工作。

如有必要可召开临时联络会议。

与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

投标人设计工作的要求

- 投标人需结合本系统设备情况无条件配合设计单位进行施工图的深化设计，并在规定时间内提交相关资料及图纸。

投标人需结合本系统设备情况进行系统（设备）内部的深化设计。

投标人应按技术规格书的要求，按时完成相关深化设计并通过招标人交设计单位审查，在审查合格后方可实施。审查意见将在设计联络时提出。但招标人的认可不减轻投标人对设计的责任和对设备及材料质量的责任。

合同签订后任何一方若需对已认可的设计作变更都应以书面形式履行变更手续。未履行书面手续的变更无效。

合同设备的制造

投标人应接受招标人/管理机构对产品制造进行监督检查，根据已审批的产品设计图纸文件和生产指令，按照质保体系的要求组织设备生产制造。招标人/管理机构进行监督检查的相关费用由投标人负责，并含在投标总价中。

投标人应保证所提交的设备应在国内外有成熟应用先例的，到场设备应为全新的、未经使用过的，以优质材料制造、以成熟生产工艺生产的合格设备，各投标人在投标文件中提出最短供货周期，该周期应不大于2个月。

投标人应保证所提供的设备完全满足本用户需求书的要求，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

投标人应对提供的设备及其备件的质量负责，无论这些设备和备件是投标人生产的，还是由投标人的外协厂家生产的，外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。

投标人在投标文件中，应提出所投产品的外型尺寸图，产品结构图、布置安装图，工艺流程图、主要零部件规格，型号及生产厂家。

投标人应在投标文件中提供生产组织技术保证措施和质量保证措施。

搭建试验平台及与其他专业接口测试

投标人应根据合同要求搭建本系统实验平台，完成本系统的所有功能测试。同时需无条件赴招标人指定的地点参加招标人组织的接口模拟测试并按模拟测试的需求提供相关设备、技术文件以及配备足够的技术人员等。投标人搭建平台及参与测试的相关费用由投标人负责。

主要内容包括但不限于：

系统功能测试；

接口协议测试；

100%点对点测试；

端对端测试；

其它接口项目。

具体测试内容及测试方式将在设计联络时确定。

包装／发运／到货及入库

（1）投标人应按国家有关的规定对产品包装、发运、装卸、储存。

（2）投标人交货前应提前15天通知招标人并得到确认后交货。如工程进度调整，招标人应提前5天通知投标人变更交货期。

（3）每批货物到场后，投标人应将本批货物连随箱文件（含详细清单）一同交付给买方。

安装

本次站台门系统招标采用设备采购和设备安装分别招标方式。本项目为站台门设备采购项目。投标人与安装单位的职责划分详见“2.7与安装单位职责划分”章节。

调试检验

投标人有责任完成所有合同设备的安装督导、系统调试、联合调试等，并对安装质量进行检验，以确保合同设备的安装符合有关的规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。投标人负责解决调试、检验过程中的技术问题。

系统调试

调试由投标人按照程序进行，用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运行是否正常，调试应包含系统所有设备及招标要求的所有功能。

投标人负责现场调试的实施，并应按照招标人的总工期要求，提出调试内容、调试计划。现场调试包括但不限于以下试验内容：

- 系统调试：针对整个车站的站台门系统的整体调试，至少应包括：功能、操作、性能、信号接口等，以使系统功能满足要求。

- 噪音测试：在站台侧测试，在距站台边缘1m处，地面1.5m高处，站台门在运行中的噪音水平应满足用户需求书的要求。

- 5000次现场运行试验：在试运行前，对站台门系统进行5000次的通电配重不间断运行测试，暂定每分钟一次。在试验期间不允许发生系统性故障。

- 系统联合调试：站台门系统作为轨道交通工程的一部分应配合参与轨道交通整个系统联合调试。

任何没有通过试验的设备，将进行整改或更换，并重新进行试验，直到所有设备全部调试合格为止。

调试结果报告

调试结果报告应由投标人签章。

调试配合人员的要求

见项目管理部分4.3.2 项目部人员配备要求”。

验收

自检

在安装、调试、检验工作完成后，提交一式二份签字确认的安装自检报告给设备监理工程师。

预验收

即由监理机构组织的验收。在投标人的自检合格报告经监理机构确认后，开展的验收工作。

系统验收

全线站台门系统安装调试完成后，应按有关标准进行系统验收。

系统验收完成后，经招标人、管理机构、监理、投标人四方签字，招标人向投标人发放系统验收证书。

试运行验收

设备经过试运行后，经招标人、管理机构、监理、投标人四方签字，招标人向投标人发放试运行验收证书，设备正式移交。

最终验收

设备质保期后，经招标人、管理机构、监理、投标人四方签字，招标人向投标人发放最终验收证书。

试运行

试运行指轨道交通开通具备基本条件，冷、热滑试验成功后，对设备、设施进行安全测试和调试的不载客的列车运行活动。

试运行前的准备

试运行前，投标人应达到招标人/管理机构下发的有关试运行条件中对本系统的功能要求。

试运行期间

投标人在试运行期间派遣到施工现场的全部人员必须遵循招标人/管理机构或运营单位制定的相关现场管理办法进行施工，由于违反管理办法造成的事故，由投标人自行承担。

试运行期间须包括但不限于完成以下工作：

系统/设备应满足合同要求，试运行时性能及各项参数达到设计标准；

试运行时间达到合同要求；

试运行期间需配合运营单位开展的各项设备考核工作；

人员配备要求：

见项目管理部分 项4.3.2 项目部人员配备要求”。

试运行测试配合

在3个月试运行期间，投标人应保证在行车期间配备1人/班.站，负责本站站台门的故障处理、记录等事宜，并每日及时将故障记录及分析报告提交招标人。相关费用包括在投标总价中。

投标人应在投标文件中提出详细测试配合方案，包括组织机构、人员组成、作业计划表等内容。

试运行期间的可靠性要求

站台门系统在试运行期间最后一个月内且信号系统调试正常后的平均无故障次数达5万次，平均无故障次数计算方法如下：

平均无故障次数=当月所有滑动门开关门次数总和/当月所有故障次数

故障范围包括：

在外部电源故障时站台门系统后备电源无法投入使用，影响站台门系统的正常使用。

控制设备故障（如DCU、PSC、PEDC等故障）影响滑动门打不开。

滑动门驱动装置故障，包括电机故障、传动皮带或传动螺杆断裂、减速器故障等，且因故障而影响滑动门无法正常工作。

滑动门、应急门门锁装置故障，如关门到位，但是无法形成安全回路。

以下故障不属于站台门系统的故障范围：

外部输入条件故障，如信号系统无法输入开门、关门等命令而影响站台门滑动门的正常动作。

指示灯故障。

人为故障（如扒门等）。

障碍物影响滑动门开关等。

门体玻璃爆裂。

终端错误显示。

端门打开。

培训

服务承诺

投标人负责对招标人人员进行现场培训。投标人在其投标文件中应提供详尽的培训计划。

培训目的

培训目的主要是培养能熟练操作和维修站台门系统的操作人员和维修人员、培训人员等相关人员，使他们获得必要的知识和技巧，并能熟练地使用这些知识和技巧操作和维修设备，直到全部达标为止。

培训招标人人员的目的在于保证招标人人员在工程进行中能够安全、称职、有效地参与工程中的检测和调试，在工程完工后能够：

在运营时能安全有效地操作站台门系统；

在运营中对全部站台门系统提供安全、称职、有效的操作、修理、检查和相关的技术支持工作。

培训对象

招标人的工程技术人员、运营操作人员、维护管理人员、培训人员等相关人员。

培训要求

投标人有责任对招标人指定的人员进行维修、操作培训，通过培训应使被培训人员获得足够的技能和知识，达到运营所必需的要求。投标人负责派出经验丰富的授课人员对招标人人员进行培训，使招标人人员能全面掌握设备的操作、维护等技能。

对招标人人员的培训原则上在招标人所在地举行一次240人•工作日的培训。

投标人应提供培训所需的教学设备、仪器、资料等。

投标人应提供培训的场地（现场培训除外）。

投标人应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学，并在投标文件中提供教员的有关资质。

投标人负责所有培训资料的准备。

培训语言为中文。

投标人应根据招标人要求，在投标时详细提出培训建议。

培训计划

投标人应向招标人提供培训计划，并由招标人确认，培训计划应包括：

培训的课程（包括理论课和实践课）；

培训的目标；

培训开始时间和结束时间；

使用的培训设施；

培训的材料和文件；

受训人员的要求；

培训地点；

授课人员的姓名及职称；

课程效果的评估方法。

培训材料

投标人在培训实施前10周应向招标人提交培训材料，并由招标人确认。所有培训用材料应易于复制，应以Microsoft Office2003（或以上版本）、AutoCAD 2004（或以上版本）等形式，提交光盘2套。

培训员手册

投标人应在开课前不少于三十天提交书面材料及软件以作审批。

培训员手册应包括，但不限于：

- 课程名称

课程日期

课程目标

发布数据（包括时间分布安排）

培训设备清单

参考数据清单（图片、机构和电子线路图等）

为培训员提供特别设备、工具、测试仪表操作指引

维修指引、故障复元之处理，重新启动程序等

评估表格、考核答案等

学员手册

投标人应在开课前不少于三十天提交影印本及软件以作审批，学员手册内容应包括，但不限于：

- 课程名称

课程目标

课程内容，包括目录、页数、缩写参考和定义

参考数据清单（图片、机构和电子线路图等）

维修指引、故障复元处理，重新启动程序法等

培训准备

在招标人所在地进行的培训，投标人应至少提前30天通知招标人授课时所需的常用教学设施。任何特殊的工具和测试设备由投标人准备。

投标人所在地进行的培训，所有教学设施由投标人负责准备。

培训内容

为达到培训目的，投标人的培训计划建议书应针对站台门系统进行培训，详细列明其培训内容。培训计划建议书应包括但不限于以下内容：

图纸阅读

装置组装

保护装置、信号、测量、控制、闭锁，常见故障的判断及排除

系统运行协调

设备维护

故障复元计划

培训考核

为使培训人员达到培训计划要求，所有培训人员都应经常接受测验和考试，取得进展和足够的培训，并且在培训结束时通过考试确定他们可否称职地完成将被赋予的任务和工作，招标人将进行确认。

投标人应准备并提交一份测验和考试计划，以及详细材料，包括范围、功能和方法，供招标人批准。

投标人应负责测验和考试的所有安排和费用。

对成功地完成培训的学员应颁发证书。

培训费用

培训费用应分为如下几项：

- 各类培训使用投标人工具、仪表和仿真器的费用，教员以及书本费用；

- 投标人为招标人人员在本工程现场的培训发生的费用；

- 其它培训费用。

所有培训费用均由投标人承担。

技术文件及资料

概述

投标人提交的技术文件应包括设计、制造、出厂检验、运输、开发、培训、安装、调试、质保期、运行维护等各阶段所涉及的所有文件（含图纸）。同时应提交系统集成质量保证、质量控制、质量管理以及进度控制等报告，供招标人检查备案。

投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。

投标人向招标人提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版外，还应对主要的图纸、文件提供中英文对照版本，以中文版本为主。

当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

图纸

投标人必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

投标人须在合同签定后三个月内向招标人提供所需的全套技术文件，文件应一式10份（并应附有3份电子文件），图纸应包含但不少于以下内容：

与IBP盘接线图、监控系统原理图/接线图、配电系统原理图/接线图、管线布置图、设备主要部件装配图、设备外形与安装图纸（含节点图）、设备安装方法、重要部件结构图和布置图（包括PSL等的外观图）、绝缘层敷设图、操作与维修手册等。若建筑及结构设计有局部变更时，招标人立即通知投标人，投标人应据此变更来预备施工图纸。

BIM模型

BIM模型技术要求详见附件，具体文件数量待设计联络期间决定。

手册

投标人提供的手册包括如下，但不限于此：

安装手册；

操作与维修手册；

手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

技术文件

技术文件包括：

总图，接口图，所选用技术的描述和功能分析；

所选用的现有产品清单及参考资料；

规格书中规定的可维修性、可靠性、可使用性、安全性文件。

产品设计文件

产品设计文件包括：

图纸资料（包括结构计算、系统方案、软件编制等）；

用于各组件设计和生产的技术规范；

需进行特殊设计或专项采购的组件清单及资料。

检查文件

投标人应向招标人提交试验计划、试验项目和试验方法，并在招标人指定的场所进行验收试验。

如果这些试验证明产品不能满足用户需求书的要求，投标人对每项差别应作一个清单，并向招标人说明采用的补救方法。

文件确认

在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。

投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人/管理机构的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

图纸、手册和技术文件的数量

投标人向招标人提供合同设备的图纸、手册和技术文件，数量详见下表，以便招标人相关人员使用。

表4.13-1 图纸、手册和技术文件交付的数量

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图纸 | 10 |
| 2 | 设备技术规格书 | 10 |
| 3 | 操作手册 | 10 |
| 4 | 维修手册 | 10 |
| 5 | 安装手册 | 10 |
| 6 | 设备系统试验规格书 | 10 |
| 7 | 设备系统试验报告及检验报告 | 10 |
| 8 | 经双方确认的技术标准 | 10 |
| 9 | 所有最终文件的电子文件 | 3 |
| 10 | 应用软件安装版 | 3 |

所有的图纸、手册和技术文件的交付时间在设计联络时具体讨论决定。

工程档案资料管理

投标人在工程完工后，要确保配合招标人完成向济南市城建档案馆、运营商工程档案资料的验收和移交工作。

按照招标人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式10套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给招标人。

工程资料管理的依据性文件

GB/T 50328-2001 《建设工程文件归档整理规范》

有关的国家、山东省地方法律、法规。

维护保养

本次招标包括站台门系统投入运营以后的维护与保养，所需费用包含在投标总价中，投标人应对维护保养需求作出明确响应。

基本要求

投标人应建立和完善维保管理制度。

投标人至少应有6名技术服务人员常驻济南全面负责本工程站台门的维护与保养工作，以满足站台门系统维护保养的需要，确保站台门系统正常运营。

建立合适的物资储备，以满足本工程站台门系统维保工作的需要。

建立健全档案管理制度，全面而详实地记录维护保养工作，并每月提供维修纪录给招标人审核。

编制维保技术规范。

制定详细维保计划，报招标人批准后执行。经审批的维护计划内容不能豁免因投标人的有关保用内容而须负的责任。

投标人应提供自动、计算机平台设备以促成故障追踪、分析、修复，并确保所有故障数据皆有秩序地记录及方便打印。为达到以上目的，维护设备需具备以下条件：

- 所有设备均需内置设有自我故障分析功能(built-in diagnostic)以便寻找故障位置至最低可换的模块组件(一般是电子板)；

故障及事故记录应可输出至可编辑的计算系统，如Excel。

服务标准

投标人应在指定的时间内完成维修服务如下：

响应时间：0.5小时内

(响应时间的计算由接收故障召唤开始直至到达故障地点。)

投标人要求在24小时内恢复站台门设备正常运作。

保障站台门的可用率达到99.5%以上。

维保组织

维保技术服务人员应具有足够的专业技术等级、技术理论和动手能力，能全面满足维保工作的需要。

应在济南设置本工程站台门的维护与保养专门机构。为满足维保工作的需要投标人需配置各类工具（包括但不限于交通工具、通讯工具、办公电脑和专用工具等）。

编制维保管理制度报业主批准后执行。

在维保期内，招标人将对维保工作进行不定期检查。

投标人在标书中必须作出响应的内容

针对于保持系统及设备能达到设计运行标准及安全标准所作的各种安排，制定维护保养计划。

维护保养计划内容应包括，但不限于以下：

- 日巡检、月检修、定期更换详细内容

定修及临修计划；

维护策略；

可换部件描述；

故障分析、测试设备及程序；

维护培训计划；

备品备件；

修程；

维修队伍的组成及运作、人员、派班安排、地点、通讯设施、维修办公室、工作间、紧急服务报告中心、备件及特别工具的预备及安排等。

维护计划应展示定修、临修及厂修的各种行动安排。这些行动安排必须能达到应有的可靠性、可用性及可维修性的指标。

维护保养期可靠性要求

站台门系统在维护保养期间平均每个月内的平均无故障次数达10万次，平均无故障次数计算方法如下：

平均无故障次数=当月所有滑动门开关门次数总和/当月所有故障次数

故障范围包括：

在外部电源故障时站台门系统后备电源无法投入使用，影响站台门系统的正常使用。

控制设备故障（如DCU、PSC等故障）影响滑动门打不开。

滑动门驱动装置故障，包括电机故障、传动皮带或传动螺杆断裂、减速器故障等，且因故障而影响滑动门无法正常工作。

滑动门、应急门门锁装置故障，如关门到位，但是无法形成安全回路。

以下故障不属于站台门系统的故障范围：

外部输入条件故障，如信号系统无法输入开门、关门等命令而影响站台门滑动门的正常动作。

指示灯故障。

人为故障（如扒门等）。

障碍物影响滑动门开关等。

门体玻璃爆裂。

终端错误显示。

端门打开。

质保

质保期

本工程质保期为竣工验收和全线开通试运营中较靠后完成的一项开始后的至少2年，投标人自由竞报。

质保期内投标人的质保责任：

- 1）在上述规定的质保期内，设备因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任。并根据故障情况进行部件更换、维修，直至整个设备更换。更换的部件和设备质保期，应从更换之日起重新计算，所发生的一切费用由投标人负担。

- 2）如果发现故障的起因属材料质量问题、零部件设计和生产中出现的严重缺陷、或者在全部站台门上某类部件的更换或维修次数超过3%，或保修期内某种零部件故障造成不能工作的站台门数量达总数的3%以上时，投标人必须更换全部零部件，包括其余仍在使用的同类零部件，一切费用由投标人负担。

- 3）投标人有责任对出现的故障进行分析研究，提交故障分析报告，作出满意的解释。

- 4）在质保期内设备的损坏和故障由投标人负责维修和排除，所有的费用由投标人负责，招标人将积极予以配合。

- 5）投标人在接到故障报告后0.5小时之内必须赶到故障现场进行故障处理。

- 6）在质保期内，故障修理时可使用属于招标人的备件。但更换下的易损件（或其它损坏部件），投标人必须在一周内给予替换。

- 7）质保期含维保。

售后服务

投标人的售后服务体系应完全按照ISO9001质量管理体系进行管理。

投标人应保证及时准确地完成售后服务任务。

在设备投入使用后，投标人应定期派员寻访，了解设备的运行情况。

协助招标人对所提供的货物进行正常的维修保养。

及时协助招标人解决由于各种原因引起的故障，对发生故障的设备及时协助修复，并保证长期以优惠价格供应所提供货物的元器件及各种备件。

投标人应保证在接到招标人需要售后服务的书面通知后，在准备好技术资料和相关设备、零部件、材料、工具等的前提下，在半个月（15天）内或在双方约定的时间内及时到现场提供服务或按双方约定的方式提供服务。

投标人应在安装过程中，作好技术服务，完成自己的合同义务，履行质保期内投标人的质保责任。

在上述规定的质保期内，设备因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，投标人应承担一切责任。并根据故障情况进行免费部件更换、维修，直至整个设备更换。更换的部件和设备质保期，应从更换之日起重新计算。

- 附件一：与信号系统的接口

济南轨道交通R2线一期

站台门与信号专业

接口文件

本接口定义了站台门（以下简称PSD）系统与信号（以下简称SIG）系统的机械、电气、功能、电磁兼容、供货之间接口的技术和接口项目管理的要求。其作为PSD系统及SIG系统的招标文件的一部分，接口条件对双方同样适用。PSD系统供货商应保证属于接口的所有要求都能得到完美的解决和执行。

PSD系统供货商应在投标时向招标人提供所采用的通信协议的详细参数及标准，在接口设计联络阶段最终确定通信协议和详细的硬件接口。当接口设计出现分歧时，各供货商必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加额外费用要求。

        - 供货范围及责任划分

- 站台门系统供货商的供货范围及责任

负责站台门系统内部与本接口有关的接口电路的实施、连接及模拟测试；

配合信号系统接口的安装与施工，对信号提供电缆规格、型号的确认；

配合信号系统供货商的连接测试；

配合信号系统供货商的接口功能测试及联合调试；

负责提供站台门系统侧所用继电器线圈的电源，该电源为可调电源，须满足本工程需要（暂定DC24V-60V），上下行侧电源分开独立提供，暂按开、关门命令的电源独立提供；

负责提供站台门设备控制室内与信号系统接口的端子排，端子排数量、端子孔径需满足信号系统要求；

- 信号系统供货商的供货范围及责任

提供信号系统至站台门系统间的连接电缆及其安装连接附件；

负责实施信号系统至站台门系统间的连接电缆的敷设与连接；

负责实施信号系统至站台门系统间的连接电缆连接正确性测试；

负责实施本接口的功能测试及联合调试；

负责提供信号系统侧所用继电器线圈的电源，该电源为可调电源，须满足本工程需要（暂定DC24V-60V），每站、上下行侧电源分开独立提供，暂按门状态、互锁解除命令电源独立提供。

        - 接口界面划分

- PSD系统与SIG系统的接口位置

接口位置位于各站的PSD系统设备控制室内中央控制盘端子排。

- 接口界面划分示意图

PSD系统与SIG系统接口界面示意图

        - 接口技术要求

接口的名称、编号、用途、位置、数量和类型的定义，见下表：

| 接口名称 | 用途 | 接口位置 | 接口数量 | 接口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与SIG系统接口 | PSD系统与SIG系统建立联锁关系 | 各车站PSD系统设备控制室内中央控制盘端子排 | 每站一处 | 继电器接口 |
| 与SIG系统接口 | PSD系统与SIG系统建立信息接口 | 各车站PSD系统设备控制室内中央控制盘端子排 | 每站一处 | 以太网接口 |

- 信号系统向站台门系统提供开、关门命令；正常情况下，站台门系统向信号系统提供连续站台门“门关闭且锁紧”信息；

- 开、关命令和表示状态信息的传输通道应采用安全通道；

- 信号系统向站台门系统发送开、关站台门命令为脉冲信号（脉宽不小于1.5s），站台门系统收到信号系统发送的有效开/关门命令后即刻执行并执行到底，若在执行过程中收到新的有效命令应即刻执行新命令并执行到底；

- 如果站台门系统未收到有效的开门/关门命令或同时收到有效的开门和关门命令，站台门状态应保持不变；

- 可以通过“互锁解除”信号解除站台门与信号系统的联锁关系。此信号由站台门系统发出，并经安全通道传送至信号系统；

- 站台门系统提供给信号系统的“互锁解除”信号采用实时保持信号；

- 如果站台门系统未收到开门/关门命令或同时收到开门和关门命令，站台门状态应保持不变；

- 在站台门系统开门过程中，如开门命令丢失，站台门完成开门动作后保持开门状态；在站台门系统开门过程中，开门命令未失效情况下收到关门命令，站台门应完成开门动作，再判断关门命令是否有效；

- 在站台门系统关门过程中，如关门命令丢失，站台门完成关门动作后保持关门状态；在站台门系统关门过程中，关门命令未失效情况下收到开门命令，站台门应完成关门动作，再判断开门命令是否有效；

- 在信号系统既接收不到站台门的“门关闭且锁紧”信息又收不到“互锁解除”信息的情况下，列车应可以采用一种特定的方式进/出车站；

- 站台门的安全监督、控制分别由ATP/ATO来完成，即ATP负责开/关站台门的安全监督，ATO负责站台门与车门的同步开/关控制；

- 当站台门系统与信号系统处于联锁状态时，站台门系统应向信号系统提供站台门的“门关闭且锁紧”信息，当该信息异常或信号系统无法收到该信息时，信号系统将禁止列车进站停车或离站。列车进入站台停车或从站台发车时，ATP子系统应连续监测站台门的“门关闭且锁紧”信息，如该信息异常或信号系统无法收到该信息时，信号系统将对列车实施紧急制动；

- 只有ATP确认列车停在规定的停车窗内，才允许ATO或人工向列车发出开门指令，同时亦向站台门系统发出开门指令；

- 开车前，ATO或人工发出关车门控制命令的同时，亦向站台门发出关门信号，经ATP确认车门及站台门均已关好后才允许启动列车；

- 站台门的状态需发送至车载ATP，并在列车司机室内相关显示器上给出表示；

- 站台门系统提供给信号系统的“门关闭且锁紧”、“互锁解除”信息采用实时保持信号，只有不间断地接收到站台门的“门关闭且锁紧”信号的情况下，列车才能进入站台区域或从站台区域发车；

- 信号系统应具备接口信息收发的记录功能；

- 如站台具备列车双侧开门条件的，信号系统与站台门系统应具备双侧独立联动功能。

- 间隙探测设备信息采用串入站台门系统后与信号系统进行接口或直接与信号系统接口的方式。具体设计联络阶段确定，且不引起费用增加。

        - 接口冗余要求

- SIG系统与PSD系统的接口暂不考虑冗余措施。

在设计联络阶段，SIG系统供货商与PSD系统供货商可根据实际需求共同协商，提出修改建议，在相互确认的基础上报招标人批准后实施修改。

        - 接口的电磁兼容性要求

- 接口设备及连接线缆发送的电磁辐射应符合相关标准的规定。

接口设备及连接线缆应在现场电磁环境中可靠工作。

接口所用之室外电缆处于复杂的电磁环境中，要求由于环境电磁场在该接口用连接电缆上产生的感应纵电势不会导致接口继电器的错误动作和危及系统维修人员的人身安全。

        - 接口特性要求

- 接口电路用继电器应采用安全型继电器，其特性及其应用应符合中国有关规定。接口信号应为安全信号。

- 接口电路应能明显、准确体现两系统间的联锁关系。

- 接口电路用于系统间传递信息的电环路应采用双断设计。接口电路电源实行谁使用谁提供的原则。

- SIG系统与PSD系统之间的接口电缆原则实行上/下行分开、命令/信息分开的原则。

- “门关闭并锁紧”和“互锁解除”应采用相互独立的安全回路。

- SIG系统和PSD系统均应对双方接口信息进行事件记录。

- SIG系统与PSD系统的接口电路应与所选用的继电器特性相匹配。

- 接口电路须采用安全电路，电路的设计须符合故障－安全原则。

- 接口与两系统间应采取一定的隔离措施，不允许由于接口的原因，损坏SIG系统和PSD系统内部设备。

- SIG系统与PSD系统间的信息交换：

| 交换信息的内容 |
| --- |
| PSD系统 | SIG系统 |
| 接收SIG系统提供的开、关门指令及列车接近和进入站台区的信息；向SIG系统提供PSD的“门关闭且锁紧”和“互锁解除”信息及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其它信息等。 PSD故障的对位隔离的信息以及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 | SIG系统接收PSD系统提供的“门关闭且锁紧”和“互锁解除”信息；向PSD系统提供开/关PSD指令、列车接近和进入站台区的信息以及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其它信息等。 向PSD系统提供车门故障对位隔离的信息以及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 |

        - 接口管理要求

- 测试要求

- 接口的测试工作需要PSD系统供货商与SIG系统供货商相互配合完成及共同确认。

- SIG系统供货商提交测试计划和测试报告。

- 接口测试的内容包括，但不仅限于下表所示之内容：

| 测试类别 | 目的 | 测试接口 |
| --- | --- | --- |
| 连连接测试 | 目视测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 | SIG -PSD -01 |
|  | 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 |  |
|  | 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 |  |
|  | 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 |  |
| 联调 | 软件协议测试 | 确保各系统间能可靠地运行 |  |
|  | 特性测试 | 验证接口特性合乎要求。 |  |
|  | 功能测试 | 验证接口功能合乎要求。 |  |

参数及资料交换

- PSD系统供货商，应在设计联络阶段向SIG系统供货商提供：

- 接口位置；

- 接口连接线缆的特性要求；

- 实现接口所需要的信息内容、数量及特性要求；

- SIG系统供货商要求的其它技术资料。

- 所有资料及过程文件应同时提供给工程设计单位、招标人及其授权代表，数量在设计联络阶段确定。

- 附件二：与综合监控系统的接口

济南轨道交通R2线一期

站台门与综合监控专业

接口文件

本技术要求文件定义济南轨道交通R2线一期工程综合监控系统（ISCS）与站台门系统（PSD）之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

        - 接口示意图

综合监控系统与站台门系统的接口界面如下图:

物理接口

综合监控系统与站台门系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 综合监控系统提供 | 站台门系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISCS.PSD.P01 | 提供RJ45插座，和光电转换设备的安装位置及供电。 | 提供综合监控设备室到站台门设备室的光缆、光电转换设备，并负责安装。 | 在综合监控系统显示站台门状态和故障，接收站台门发送的对位隔离信息。 | 以太网电口 开放的软件通信协议 | 2 | 综合监控设备室 |
| ISCS.PSD.P02 | 提供IBP端子排。 | 提供带标识的硬线电缆从IBP端子排到站台门设备，并负责安装。 | 1）车站控制室IBP指示站台门状态和故障； 2）紧急状况下，控制站台门开门。 | 硬线（注） | 按需提供 | 车站控制室 |

功能要求

综合监控系统与站台门系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能，主要包括但不限于以下接口功能，具体在设计联络阶段确定。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 综合监控系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISCS.PSD.F01 | 在综合监控系统工作站显示站台门状态和故障 | ISCS.PSD.P01 | 在人机界面显示站台门状态和故障。 | 按监控点表提供站台门信息给综合监控系统。 |
| ISCS.PSD.F02 | 提供站台门系统的时钟信息 | ISCS.PSD.P01 | 向站台门系统提供系统时钟。 | 站台门系统按照综合监控系统提供信息的编码方式获取时钟信息实现内部对时。 |
| ISCS.PSD.F03 | 接收站台门发送的对位隔离信息转发至信号；接收信号发送的对位隔离信息转发至站台门。 | ISCS.PSD.P01 | 接收站台门系统提供的故障站台门位置信息及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 向站台门系统传递信号专业提供的故障车门位置信息及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 | 提供故障站台门位置信息及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 接收故障车门位置信息及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 |
| ISCS.PSD.F04 | 车站控制室IBP指示站台门状态和故障 | ISCS.PSD.P02 | 提供车站控制室IBP的报警指示灯。在IBP显示站台门状态和故障信息。 | 提供站台门系统的控制和显示要求。 |
| ISCS.PSD.F05 | 车站控制室IBP控制站台门开门 | ISCS.PSD.P02 | 提供车站控制室IBP的开门控制钥匙开关(带永久性的中文标识)。 | 接收指令后执行站台门开控制。 |
| ISCS.PSD.F06 | 综合监控人机界面的显示性能要求 | ISCS.PSD.P01 | 在接口接收到状态改变后,显示在综合监控人机界面上。 | 站台门系统的状态变更需在500ms内传送到与综合监控系统的接口。 |
| ISCS.PSD.F07 | IBP显示及控制的性能要求 | ISCS.PSD.P02 | 在接口接收到状态变更后,显示在IBP上。 当操作员按下控制按钮，指令传送到与PSD的接口。 | 站台门系统的状态变更需在500ms秒内传送到IBP接口的端子排。 接收指令后，需在500ms秒内执行站台门开控制。 |

接口文件要求

综合监控系统与站台门系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 综合监控系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

参数及资料交换

综合监控系统与站台门系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 综合监控系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISCS.PSD.D01 | ISCS.PSD.P01 | 配合及确认有关资料。 提供数据配线架端接资料。 | 提供资料应包括但不限于以下： -接口通信协议、数据的内容、定义及格式； -监控点表； -站台门布局图； -提供光电转换器供电需求。 |
| ISCS.PSD.D02 | ISCS.PSD.P02 | 提供端子排端接资料及连接电缆的特性要求。 | 配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

设计要求

- 软件通信协议

综合监控系统与站台门系统接口ISCS.PSD.P01的软件通信协议宜为MODBUS TCP或经招标人同意的其它基于TCP/IP或UDP/IP的开放软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由综合监控系统负责与站台门系统协商共同确定。

为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

冗余要求

在站台门系统，一个接口为主接口，另一个为热备。分别对应综合监控系统的主备前端数据处理机工作，通过互相监察对应接口的工作状态，实现冗余切换。

详细细节由双方在设计联络阶段商定。

监控点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由综合监控系统与站台门系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 经通信线连接到综合监控系统 | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI1 | DI2 | DO | AI | AO | PI | DI | DO |  |
| 综合监控设备室 | 车站供电系统故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车站控制电源故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车站驱动电源故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车站监控系统报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车站监控电源故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 站台所有门关门并锁紧状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站2列门 |
|  | 站台PSD互锁解除报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站2列门 |
|  | 站台PSD控制故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每道滑动门开门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 每道滑动门关门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 每道滑动门故障报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 每道滑动门自动控制模式状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 每道滑动门手动控制模式状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 每道滑动门隔离模式状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 每道滑动门手动/隔离状态报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站48道滑动门 |
|  | 站台每道应急门开门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站12道应急门 |
|  | 站台每道应急门关门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站12道应急门 |
|  | 站台每道应急门隔离报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站12道应急门 |
|  | 站台每道端门开门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站12道端门 |
|  | 站台每道端门关门状态 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站4扇端门 |
|  | 站台每道端门打开状态报警 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 每站4扇端门 |
| 接口位置 | 监控要求描述 | 经硬线连接到BAS输入输出模块 | IBP | 备注 |
| IBP | IBP允许操作 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 每站2列门 |
|  | IBP站台开门命令 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 每站2列门 |

测试要求

以下测试将由站台门系统及综合监控系统共同验证。测试应由综合监控系统牵头，站台门系统需提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由综合监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应在综合监控系统所在地通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在第二次设计联络会后三个月内完成。 | ISCS.PSD.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | ISCS.PSD.P01 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证ISCS与PSD接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证ISCS与PSD接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

- 附件三：与BAS系统的接口

济南轨道交通R2线一期

站台门与BAS专业

接口文件

1）前言

本技术要求文件定义济南轨道交通R2线一期工程环境与设备监控系统与站台门系统之间的接口要求及其所需实现的功能。双方须按系统接口规范承担各自责任。当接口设计出现分歧时，各系统必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加费用和延长工期要求。

2）接口示意图

环境与设备监控系统与站台门系统的接口界面如下图:

3）物理接口

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

| 物理接口 编号 | 站台门系统提供 | 环境与设备监控系统提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 接口数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.PSD.P01 | 提供站台门上风阀的接线端子 | 提供带标识的电缆从站台两侧站台门风阀接线端子处到环境与设备监控系统。 | 环境与设备监控系统（BAS）监控站台门风阀的状态。 | R485通信线 | 按需提供 | 地下站站台门 |

注：双方接口的交接形式为无源触点形式，触点承受电压暂定24伏，具体要求及内容设计联络时确定。

4）功能要求

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能，主要包括但不限于以下接口功能，具体在设计联络阶段确定。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 站台门系统责任 | 环境与设备监控系统责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAS.PSD.F01 | 环境与设备监控系统及综合监控系统监视站台门上方电动通风窗的状态信息；控制电动通风窗的开闭。 | BAS.PSD.P01 | 按监控点表监控站台门上方电动通风窗的开闭信息给综合监控系统。 | 根据系统模式需求，联动站台门上方电动通风窗。 |

5）接口文件要求

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 环境与设备监控系统责任 | 站台门系统责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

6）参数及资料交换

环境与设备监控系统与站台门系统需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 站台门系统责任 | 环境与设备监控系统责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAS.PSD.D01 | BAS.PSD.P01 | 提供资料应包括但不限于以下： - 电动通风窗控制器的端接资料及连接电缆的特性要求； - 监控信息点表。 | 配合及确认有关资料。 |

注：各有关系统需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

7）设计要求

（1）软件通信协议

环控系统采用的软件通信协议应与BAS系统采用的通信协议兼容，软件通信协议应为MODBUS或经招标人同意的其它开放的软件通信协议，软件通信协议及具体内容(包括数据的定义，数据的格式等)应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统负责与环控系统共同确定。

（2）为保证通信协议的正确性，接口双方都必须保证其提供的接口通信协议能够通过第三方的协议测试并提供相关证明。

（3）冗余要求

无。

（4）监控点表

下表只供参考（所含内容包含但不限于），具体监控信息内容应在设计联络阶段，由环境与设备监控系统与站台门系统共同确定并包含在接口设计文件中。

| 接口位置 | 监控要求描述 | 经通信线连接到BAS输入输出模块 | IBP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站台门风阀 | 开/关状态 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开/关控制 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

8）测试要求

以下测试将由站台门系统及环境与设备监控系统共同验证。测试应由环境与设备监控系统牵头，站台门系统需提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由环境与设备监控系统提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件通信协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应在综合监控系统所在地通过实际设备进行。 软件通信协议测试须在第二次设计联络会后三个月内完成。 | BAS.PSD.P01 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | BAS.PSD.P01 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证BAS与PSD接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证BAS与PSD接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：各有关系统需根据工程进度协调进行以上的测试。

- 附件四：与动力照明系统的接口

济南轨道交通R2线一期

站台门与动力照明专业

接口文件

        - 一般要求

- 本规范文件定义站台门（以下简称PSD）系统与动力照明（以下简称DZ）系统之间接口要求及其所需实现的功能。

本规范要求是PSD系统及DZ系统招标文件的组成部分。

本规范要求将与招标文件的相关章节相关联，PSD系统供货商及DZ系统供货商应保证接口规范所有要求都能得到满足和实现。

本规范文件将作为PSD系统及DZ系统供货商的设计依据之一。

所有与本接口有关的设计变更均属于PSD系统供货商和DZ系统供货商的工作范围。

接口分界

接口位置位于PSD设备室双电源切换箱。

接口界面如下：

物理接口

| 接口编号 | 位 置 | 数 目 |
| --- | --- | --- |
| PSD.DZ.01 | PSD设备室双电源切换箱出线开关下口 | 380V一路；220V一路 |

接口1：PSD.DZ.01

类型：接线端子

用途：动力照明专业提供一级负荷电源，并满足PSD系统容量的要求。

| PSD | DZ |
| --- | --- |
| 负责提供从双电源切换箱（PSD设备室内）下口至PSD配电柜箱带标识的低烟、无卤、阻燃电力电缆；负责此段电力电缆的敷设，接插件的制作及输出端的连接，并对连接的正确性负责，并提供双电源切换箱的安装位置。 | 负责提供双电源切换箱及带标识的接线端子，对双电源切换箱及其输入端电力电缆连接的正确性负责，并确保PSD系统用电回路独立性。 |

性能要求

接口1：PSD.DZ.01（一级负荷）

接地形式：TN-S；

电压等级：交流380V一路；220V一路。电压波动范围：±5%。；

频率：50Hz。

- 附件五：与其他专业接口描述

        - 与车辆的接口

由于车辆布置未最终确定，站台门系统招标暂按照招标图纸所示车辆技术参数进行设计，最终车辆资料在设计联络阶段提供。

与土建、装修、导向标识专业的接口

- 站台门上部通过螺栓与土建结构连接，站台门底部通过螺栓与站台板连接。各投标人应根据各部位安装需要，选用德国慧鱼、喜利得、辛普森及同档次的国际知名品牌的各类螺栓。

- 投标人应负责所有与车站土建相连接的各部件的设计、供货和安装。站台上方预留有结构横梁，站台板边缘预留了站台门安装槽，投标人需根据各自结构特点进行站台门顶部与站台横梁接口的设计。

- 站台门的顶箱盖板兼作车站导向板，顶箱外形、颜色应满足装修、导向标识专业的要求，并配合导向标识专业完成导向标识粘贴工作。

- 站台门端门与设备房外墙连接处由投标人负责收口，与端门连接的设备房外墙面的绝缘由投标人完成。

- 端门单元位置上方设置有结构横梁，设备室外墙设结构柱，上部由装修专业进行分隔和密封。

- 站台门绝缘层及以下垫层由站台门专业负责实施，绝缘层敷设完成后由装修专业进行地面石材的铺装。

与轨道专业的接口

站台门门体部分应与轨道进行等电位可靠连接。轨道专业与站台门专业的分界点位于钢轨。轨道专业负责负责提供等电位连接点的位置确认，并配合站台门专业钻孔。站台门专业负责提供等电位连接的要求、负责钢轨钻孔、并负责等电位电缆连接安装。

与动照专业（接地）的接口

动照专业与站台门专业的分界点位于站台门设备室室内的接地端子箱。接地端子箱（含）至车站接地母排由动照专业负责，接地端子箱馈出至站台门设备由站台门专业负责。

与供电专业的接口

此接口作用为将站台门的开/关门信号引入供电专业钢轨电位限值器的保护动作判定条件中。站台门专业提供提供接线端子及站台门开/关门信号。供电专业提供带标识的电缆从变电所钢轨电位限制装置端子排到站台门系统(PSD)。

- 附件六：设备系统BIM模型交付技术要求

济南轨道交通R2线一期

设备系统BIM模型交付

技术要求

- 总体要求

1.0.1设备供货商提供的设备族模型必须与最终图纸保持一致，设备供货商必须将设备图纸和设备模型一起提供；设备图纸上的任何与设备相关的改动都必须在第一时间反映到设备模型上；设备供货商必须保证所提供设备模型的完整性与准确性，设备模型的每次修改都必须有相应的版次升级和技术说明；设备模型的精度必须在LOD 300及以上（各精度的具体要求详见备注1）。

1.0.2设备供货商需提供二维码标牌并负责粘贴，二维码信息中必须包括设备族非几何信息表中的所有信息并符合济南轨道交通集团相关编码规则。

1.0.3设备安装单位负责在建设单位提供的土建BIM模型基础上，按实际安装要求将设备供货商提供的设备模型添加到土建模型中；安装过程中发现的问题以及施工现场修改的地方都必须在第一时间反映到BIM模型上；安装单位必须保证其最终提供的BIM模型与轨道交通工程的实际建设情况一致且模型的精度必须在LOD 300及以上；安装单位提供的BIM模型必须保证能够实现下表中所要求的应用需求：

| 阶段 | 必须满足的BIM 应用 |
| --- | --- |
| 设备安装阶段 | 设备安装阶段模型交付 |
|  | 安装进度模拟 |
|  | 安装方案模拟 |
|  | 运维阶段的模型应用 |

1.0.4各设备系统所提供的BIM模型必须满足BIM总体单位的整合要求。

- 族创建

2.1族几何信息

2.1.1设备族的建模几何尺寸以设备供应商提供的图纸尺寸为准。同时，根据相关几何尺寸参数的实际使用需求确定参数类型，并完成表 2.1.1-1。

2.1.2收集族创建所需的各类图纸，包括设备对象的平、立、剖及轴侧图等。

2.1.3分析设备对象的几何形体，确定对象几何形状的特征参数，并明确几何参数类型，详见表 2.1.1-1。

表 2.1.1-1 轨道交通设备族几何参数表

| 序 号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 族参数 | 共享参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型参数 | 实例参数 | 类型参数 | 实例参数 |

注：具体的共享参数设置规则将由济南轨道交通集团统一制定并发布。

2.2族非几何信息

2.2.1 本技术要求规定的族非几何信息的类型及其内容见表 2.2.1-1，其中，非几何信息可根据 可选性 R（Required）、O（Optional）进行信息输入。

2.2.2 本技术要求规定的族非几何信息应根据属性信息的实际使用需求，确定族参数类型，并完成表 2.2.1-1 的族非几何信息表。

表 2.2.1-1 轨道交通设备族非几何信息表

| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 可选 性 | 参数 类型 | 参数 类型 说明 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | R | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | O | URL | 链接 地址 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | O | URL | 链接 地址 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 7 |  | 设备描述 | O | 文字 | 文本型 |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 二 | 权属 管理 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | R | 整数 | 整数型 |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | R | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | O | 文字 | 文本型 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | R | 文字 | 日期型 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | R | 文字 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | R | 文字 | X,Y,Z |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 定位点号 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 起点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 28 |  | 终点里程 | O | 文字 | 字符串 |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 上下行标识 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 30 |  | 建筑物 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 31 |  | 位置描述 | O | 文字 | 文本型 |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 32 |  | 上游直接供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 33 |  | 下游直接供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 34 |  | 中间联络供电 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 35 |  | 上游直接通信 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 36 |  | 下游直接通信 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 37 |  | 上游直接信号 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 38 |  | 下游直接信号 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 39 |  | 上游直接给水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 40 |  | 下游直接给水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 41 |  | 上游直接排水关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 42 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 43 |  | 上游直接关联 设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 44 |  | 下游直接关联 设备编号 | O | 整数 | 整数型 |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 45 |  | 出厂价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 46 |  | 合同价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 47 |  | 维护费用 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 48 |  | 决算价 | R | 数值 | 实数型 |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 49 |  | 采购信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术 参数 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 50 |  | 技术参数信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护 保养 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 51 |  | 维护保养信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 52 |  | 文件信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |
| 十二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 53 |  | 客户信息 | R | URL | 链接 地址 | √ |  |  |  |  |

注：非几何信息表将作为族创建的属性模板，其参数值在族加载至项目后，由软件自动生成或人工添加。

2.3族创建流程

本节规定了族的标准化创建流程。

1）族创建的初步设置

① 选择合适的族样板并定义族类别；

② 定义插入点，锁定插入点的参照平面；

③ 布局参照线和参照平面；

④ 预设族类型和族参数；

【说明：根据表 2.1.1-1 和 2.2.1-1 预设相应的族类型和参数，建议先创建一个族类型，确保该族类型质量合格后，再通过复制和修改参数值或设置类型目录添加其他族类型。】

⑤ 添加尺寸标注并与参数关联：选择合适的参照线或参照平面标注尺寸，并与相应的 几何参数关联。

2）族几何形体的绘制 绘制几何形体（2D/3D），并约束到相应的参照平面。视实际需要载入嵌套族并放置，添加控件、连接件等；

3）族的参数化设置 关联族参数，调整参数值和模型，并判断族行为，验证参变性能（包括几何参数和非几何参数）；

4）族的相关特性设置 族的子类别、可见性、视图、保存状态、统一性设置（族各视图的缩放比例、视觉样式，清除未使用项等）；

5）设置族类型 通过复制和修改预设族类型的参数值添加族的其他类型。若族类型数≥6，创建类型目录实现族类型的设置；

【说明：类型目录可避免所有族类型内建，缩短“类型选择器”的下拉列表长度， 降低模型的数据冗余度。】

6）保存族文件待测试

2.4族校验

2.4.1 本技术要求规定的族需进行以下校验项目，包括：显示效果、参变性能、使用性能、管理规定等，具体校验项目内容见下表 2.4.1-1 所示。

表 2.4.1-1 轨道交通设备族校验

| 序号 | 校验 项目 | 校验 内容 | 视图 | 内容说明 | 校验要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 效果 | 三维形体 | 三维 | 校验所有图元的显示状态 | 在不同详细程度上的各图元可见 性是否符合设计 要求 |  |
| 2 |  |  | 三维 | 观察模型组成的空间布置 | 模型组件没有空间冲突 |  |
| 3 |  |  | 三维 | 检查模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等的显 示状态 | 模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 4 |  | 二维图形 | 平面 立面 剖面 | 校验图形的显示是否符合设计规范，包括尺寸标注、文字说明等 | 二维图形表达与 设计规范相符 |  |
| 5 |  |  | 平面 立面 剖面 | 观察图形的二维布置 | 二维图形表达与 设计规范相符 |  |
| 6 |  |  | 平面 立面 剖面 | 检查模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等的显 示状态 | 模型的材质（颜色）、 线型图案、填充样式等应与实际设备一致 |  |
| 7 | 参变 性能 | 参变性能 | 三维 | 在属性对话框中修改族属性信息，检查族各图元的显示状态变化 | 各图元的变化情 况正常 |  |
| 8 | 使用 性能 | 加载 族文件 | / | 将族文件加载至项目浏览器 | 正常加载、信息准 确 |  |
| 9 |  | 应用于 项目 | 三维 | 将族文件加载到模型项目中 | 正常加载、信息准 确 |  |
| 10 | 管理 规定 | 族文件 命名 | / | 在族编辑器中检查族文件的编码和名称 |  |  |
| 11 |  | 参数完整性 | / | 在族编辑器中检查族所承载的属性信息数目 | 符合本标准的表2.2.1-1 |  |
| 12 |  | 参数命名 与分组方 式 | / | 在族编辑器中检查族所承载 的属性信息及其类型 | 符合本标准的 表2.2.1-1 |  |
| 13 |  | 族文件升级 | / | 检查族文件版本的升级设置 | 符合族文件版 本的可升级性 |  |

2.4.2族文件的校验必须符合表 2.4.1-1 的要求。

2.4.3族模型提交前，设备供货商需按表2.4.3-1完成自检并提供书面自检报告。在校验族文件过程中，记录族文件的校验结果，并填写必要的校验说明。当且仅当族文件的各校验项目的校验结果为“√”时，族的校验结果为“通过”。若族校验结果为“不通过”，创建者需根据族校验报告进行修改，直至通过校验为止。

表 2.4.3-1 族校验报告

| 族文件 | xxx.rfa |
| --- | --- |
| 创建者（单位） |  |
| 创建时间 |  |
| 校验者（单位） |  |
| 校验时间 |  |
| 校验结果 | 通过/不通过 |
| 校验 项目 | 校验 内容 | 序 号 | 内容说明 | 分项校验结果 √/× | 校验说明 |
| 显示 效果 | 三维形体 | 1 | 图元显示 |  |  |
|  |  | 2 | 空间布置 |  |  |
|  |  | 3 | 材质（颜色）、线 型图案、填充样式 |  |  |
|  | 二维图形 | 4 | 设计规范（尺寸标 注、文字说明等） |  |  |
|  |  | 5 | 二维布置 |  |  |
|  |  | 6 | 材质（颜色）、线 型图案、填充样式 |  |  |
| 参变 性能 | 参变性能 | 7 | 修改族属性信息 |  |  |
| 加载 性能 | 加载 族文件 | 8 | 加载至系统 |  |  |
|  | 应用于 项目 | 9 | 加载至项目 |  |  |
| 管理 规定 | 族文件 命名 | 10 | 编码和名称 |  |  |
|  | 参数 完整性 | 11 | 属性信息数目 |  |  |
|  | 参数命名 与分组方式 | 12 | 属性信息及其类型 |  |  |
|  | 族文件 升级 | 13 | 族文件的可升级性 |  |  |

- 族交付

3.1	文件命名规则

本技术要求所交付的族文件命名原则为：

设备应用专业名称-设备应用系统名称-设备类型-设备应用点及用途-应用位置.rfa

如：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵-xx车站/xx车辆段.rfa。

3.2	文件格式要求

本技术要求所规定的族的存储文件格式为*.rfa。文件版本不高于2016版。

3.3	使用说明书

3.3.1 本技术要求所交付的族应提供使用说明书（pdf 格式），参见附录 A： 污水泵族示例。说明书应包括以下内容：

1） 族文件的版本号；

2） 族类别、族类型的介绍；

3） 族主要类型参数、实例参数和共享参数的涵义描述；

4） 族在项目文件中的放置过程描述；

5） 族控件的功能描述。

备注1-模型精度要求：

LOD100  等同于概念设计，此阶段的模型通常为体现建筑整体类型分析的建筑体量，分析包括体积，建筑朝向，每平方造价等等。

LOD200  等同于方案设计或扩初设计，此阶段的模型主要是基本属性的体现，包括大致的数量，大小，形状，位置以及方向。通常用于一般性表现目的。

LOD300  此精度要求的模型单元等同于传统施工图和深化施工图层次。此模型能很好地用于成本估算及施工协调包括碰撞检查、施工进度计划以及可视化操作。此精度的模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的基本的构件属性和参数信息。

LOD400  此阶段的模型可以用于模型单元的加工和安装。此精度的模型主要被承包商和制造商用于加工和制造相关的设备构件例如水电暖系统等。

LOD500  最终阶段的模型表现项目竣工时的情形。模型将作为中心数据库整合到建筑运营和维护系统中去。LOD 500模型将包含业主在BIM提交标准里制定的完整的构件属性和参数信息。

附录 A	污水泵族示例

A.0.1	本附录以污水泵房的污水泵为例，提供了创建污水泵族所需的几何信息表（表 A.0.1-1） 和非几何信息表（表 A.0.1-2）示例。

表 A.0.1-1 污水泵族的几何信息表

| 序 号 | 参数名称 | 几何参数说明 | 数值 （mm） | 族参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型参数 | 实例参数 |
| 一 | 固定尺寸 | 用于形成水泵外型，根据图纸量取 |  |  |  |
| 1 | 安装长度 | 水泵总长度 | 900 | √ |  |
| 2 | 造型长度 | 水泵中部椎体长度 | 395 | √ |  |
| 3 | 安装宽度 | 水泵最宽处尺寸 | 360 | √ |  |
| 4 | 造型直径 1 | 水泵最大直径 | 360 | √ |  |
| 5 | 造型直径 2 | 水泵接缝处直径 | 256 | √ |  |
| 6 | 造型半径 1 | 进水口法兰半径 | 198 | √ |  |
| 7 | 造型半径 2 | 出水口法兰半径 | 200 | √ |  |
|  | ……. |  |  |  |  |
| 二 | 可变尺寸 | 根据族使用情况，能够进行相应调整 |  |  |  |
| 1 | 控制半径 1 | 排出管半径 | ∕ |  | √ |
| 2 | 控制半径 2 | 吸入管半径 | ∕ |  | √ |

表 A.0.1-2 污水泵族的非几何信息表

| 序号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 一 | 基本 信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 设备编码(ID) | 080301030000 |  |  | √ |  | 自动 生成 |
| 2 |  | 设备名称 | 给排水及消防- 排水系统-离心 泵-车站污水泵 |  |  | √ |  |  |
| 3 |  | 固资编码 | 080301 |  |  |  | √ | 自动 生成 |
| 4 |  | 设备型号 | PW 型污水泵 |  |  | √ |  | 后期 输入 |
| 5 |  | 技术规格书 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 6 |  | 操作手册 | URL |  | √ |  |  | 后期 输入 |
| 7 |  | 设备描述 | 输送车站污水 |  | √ |  |  |  |
| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 二 | 权属 管理 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 8 |  | 资产权属单位 | 55 (济南轨道交通XX 运营公司) |  |  | √ |  |  |
| 9 |  | 维护责任部门 | 15 (物资和后勤公 司（后勤）) |  |  | √ |  |  |
| 10 |  | 使用部门 | 52 (济南轨道交通 维护保障中心) |  |  | √ |  |  |
| 三 | 来源 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 11 |  | 设计单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 施工单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 安装单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 14 |  | 建设单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 15 |  | 维护单位 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 16 |  | 生产厂商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 17 |  | 供应商 | xxx 公司 |  |  | √ |  |  |
| 18 |  | 出厂编号 | xxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 产地 | 济南 |  |  | √ |  |  |
| 四 | 时间 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 20 |  | 开始使用时间 | 20150101 |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 移交时间 | 20150201 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 使用寿命 | 2 年 |  |  | √ |  |  |
| 23 |  | 保修期 | 1 年 |  |  | √ |  |  |
| 24 |  | 维修周期（大修） | 0.5 年 |  |  | √ |  |  |
| 五 | 位置 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 25 |  | 空间三维坐标 | （X，Y，Z） |  |  |  | √ |  |
| 26 |  | 建筑物 | 前大彦站 |  |  |  | √ |  |
| 27 |  | 位置描述 | xxxxx |  |  |  | √ |  |
| 六 | 关联 信息 |  |  |  |  |  |  | 自动 生成 |
| 28 |  | 上游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 29 |  | 下游直接排水 关联设备编号 | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | √ |  |
| 七 | 经济 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 序 号 | 参数 分组 方式 | 名称 | 参数值 | 族参数 | 共享参数 | 备注 |
|  |  |  |  | 类型 参数 | 实例 参数 | 类型 参数 | 实例 参数 |  |
| 30 |  | 出厂价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 31 |  | 合同价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 32 |  | 维护费用 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 33 |  | 决算价 | xxxxx |  |  | √ |  |  |
| 八 | 采购 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 34 |  | 采购信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 九 | 技术 参数 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 35 |  | 技术参数信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 | 维护 保养 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 36 |  | 维护保养信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 一 | 文件 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 37 |  | 文件信息 | URL | √ |  |  |  |  |
| 十 二 | 客户 信息 |  |  |  |  |  |  | 后期 输入 |
| 38 |  | 客户信息 | URL | √ |  |  |  |  |

A.0.2	污水泵族的使用说明书内容如下：

族文件：给排水及消防-排水系统-离心泵-车站污水泵.rfa

版本号：V1.0

族类别：机械设备

族类型：泵型号

族的几何信息参数：详见表 A.0.2-1

族的非几何信息参数：详见表 A.0.2-2

族在项目中的放置：打开项目文件并载入族后，切换到污水泵待布置的楼层平面视图，创建污水泵族的实例并放置在相应水平面的位置，可修改参数“偏移量”调整竖向位置。

族控件：点击双向垂直控件 可实现垂直方向上下翻转，点击双向水平控件 可实现水平方向左右翻转

表 A.0.2-1 污水泵族的几何信息参数的类型及涵义描述

| 参数名称 | 参数说明 | 族参数/共享参数 | 类型参数/实例参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装长度 | 污水泵总长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型长度 | 污水泵中部椎体长度 | 族参数 | 类型参数 |
| 安装宽度 | 污水泵最宽处尺寸 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径 1 | 污水泵最大直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型直径 2 | 污水泵接缝处直径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径 1 | 进水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 造型半径 2 | 出水口法兰半径 | 族参数 | 类型参数 |
| 控制半径 1 | 排出管半径 | 族参数 | 实例参数 |
| 控制半径 2 | 吸入管半径 | 族参数 | 实例参数 |

表 A.0.2-2 污水泵族的非几何信息参数的类型及涵义描述

| 序 号 | 参数名称 | 参数说明 | 族参数/ 共享参数 | 类型参数/ 实例参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备编码(ID) | 污水泵的设备编码（12 位数字型代码） | 共享参数 | 类型参数 |
| 2 | 设备名称 | 污水泵设备的完整名称（包括所属层级的 名称） | 共享参数 | 类型参数 |
| 3 | 固资编码 | 污水泵（或所属系统）的固定资产编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 4 | 设备型号 | 污水泵型号 | 共享参数 | 类型参数 |
| 5 | 技术规格书 | 污水泵的技术规格书链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 6 | 操作手册 | 污水泵的操作手册链接地址 | 族参数 | 实例参数 |
| 7 | 设备描述 | 污水泵的设备补充说明 | 族参数 | 实例参数 |
| 8 | 资产权属单位 | 污水泵的资产权属单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 9 | 维护责任部门 | 污水泵的维护责任单位或部门（集团内） | 共享参数 | 类型参数 |
| 10 | 使用部门 | 污水泵的使用单位或部门 | 共享参数 | 类型参数 |
| 11 | 设计单位 | 污水泵所属工程项目的设计单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 12 | 施工单位 | 污水泵所属工程项目的施工单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 13 | 安装单位 | 污水泵的安装单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 14 | 建设单位 | 污水泵所属工程项目的建设单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 15 | 维护单位 | 污水泵的厂家维护单位 | 共享参数 | 类型参数 |
| 16 | 生产厂商 | 污水泵的生产厂商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 17 | 供应商 | 污水泵的设备供应商 | 共享参数 | 类型参数 |
| 18 | 出厂编号 | 污水泵的设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 19 | 产地 | 污水泵的制造产地 | 共享参数 | 类型参数 |
| 20 | 开始使用时间 | 污水泵接入系统开始使用时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 21 | 移交时间 | 污水泵移交运营维护单位时间 | 共享参数 | 类型参数 |
| 22 | 使用寿命 | 污水泵的使用寿命 | 共享参数 | 类型参数 |
| 23 | 保修期 | 污水泵的保修期 | 共享参数 | 类型参数 |
| 24 | 维修周期（大修） | 污水泵维修的周期（大修） | 共享参数 | 类型参数 |
| 25 | 空间三维坐标 | 污水泵的绝对三维坐标 | 共享参数 | 实例参数 |
| 26 | 建筑物 | 污水泵所在的建筑物 | 共享参数 | 实例参数 |
| 27 | 位置描述 | 污水泵所在建筑物的具体位置说明 | 共享参数 | 实例参数 |
| 28 | 上游直接排水 关联设备编号 | 连接污水泵设备的上游设备编号 | 共享参数 | 实例参数 |
| 29 | 下游直接排水 关联设备编号 | 污水泵设备连接的下游设备编码 | 共享参数 | 实例参数 |
| 30 | 出厂价 | 污水泵的出厂价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 31 | 合同价 | 污水泵的合同价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 32 | 维护费用 | 污水泵日常维护的费用 | 共享参数 | 类型参数 |
| 33 | 决算价 | 污水泵的决算价 | 共享参数 | 类型参数 |
| 34 | 采购信息 | 采购污水泵的相关信息，如污水泵采购历 史、采购数量、采购周期等 | 族参数 | 类型参数 |
| 35 | 技术参数信息 | 污水泵的技术参数，如流量、扬程、功率 等 | 族参数 | 类型参数 |
| 36 | 维护保养信息 | 污水泵维护保养信息，如维护保养方法、 保修记录、状态记录等 | 族参数 | 类型参数 |
| 37 | 文件信息 | 污水泵相关的文件资料信息，除技术规格 书、操作手册 | 族参数 | 类型参数 |
| 38 | 客户信息 | 污水泵相关单位（人员）的信息，如单位 地址、联系方式、责任人等 | 族参数 | 类型参数 |