济南轨道交通R2号线一期工程

液力传动内燃机车

用户需求书

招  标  人: 济南轨道交通集团有限公司

济南轨道交通集团建设投资有限公司

设 计 单 位：北京城建设计发展集团股份有限公司

2018年10月

目    录

1.	招标范围及概况	1

1.1 招标范围	1

1.2 基本要求	1

1.3 设备清单	2

2.	技术要求	2

2.1 概述	2

2.2 规范与标准	2

2.3 工作环境	3

2.4 液力传动内燃机车主要技术要求	4

2.5 设备安全与防护	30

2.6 材料工艺及标志标识	30

3.	供货范围	32

4.	其他要求	33

4.1 接口管理	33

4.2 设备质保期	36

4.3 合同设备的现场服务	37

4.4 协调管理要求	37

4.5 设计联络	38

4.6 技术文件及资料管理	38

4.7 验收	39

附 图	40

1.	限界要求	40

# 招标范围及概况

## 招标范围

济南轨道交通R2号线一期工程场段工艺设备液力传动内燃机车所需设备的供货、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、装卸、开箱检验、单系统调试、联调联试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、相关文件资料和图纸、BIM模型的创建、二维码标牌的制作与粘贴、关键时段的技术保障、备品备件、专用工具、测试（试验）设备、配合竣工验收及移交、质保期服务等一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作。

## 基本要求

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，详细、完整的技术方案由投标人在投标书中提出。投标人须满足招标人在设计联络等阶段合理的要求。对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。投标人应提供符合本用户需求书和工业标准的优质、成熟、可靠产品。

投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细完整描述。如果投标人没有以书面形式对本用户需求书的条文提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书的要求，如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术部分响应表”中详细描述。

本用户需求书经招标人和中标人双方共同确认后形成技术规格书，技术规格书作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

投标人所提供的所有软件产品必须为正版软件。投标人提供的所有产品的通信协议（包含但不限于源代码、程序和二次开发等）必须免费向招标人开放，且保证本工程及与本工程有接口的所有系统及相关功能的完整实施，所有费用均认为包含在投标总报价内。

招标人保留对所购设备主要部件规格、型号、品牌变更的权利。投标人推荐使用的主要设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），必须经过买方书面确认后方可使用，如招标人对投标人所推荐的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等）存有异议，招标人有权对此设备及材料提出更换。招标人对所确认的或更换的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），并不减轻卖方的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本合同文件的要求，并对其承担全部责任。

招标人有权要求投标人对其提供的产品（包括但不限于零部件、材料等）进行检测、试验等，并确保监测和试验结果满足招标文件的要求；监测和试验机构必须经过招标人的书面认可。此检测和试验并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本招标文件的要求，并对其承担全部责任。招标人保留对所采购设备数量、参数等变动的权力。投标人必需在投标书中对上述声明做出完整的承诺。投标人按交钥匙工程要求对工程实施总承包。

投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

## 设备清单

设备明细清单表格如下，未列设备投标人如认为需要提出可单独提出。

设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 王府庄车辆段 |  |  |  |  |
| 1 | 液力传动内燃机车 | 600马力 | 2 | 台 | 每车含重联连接线1套 |
| 二 | 姜家庄停车场 |  |  |  |  |
| 1 | 液力传动内燃机车 | 600马力 | 1 | 台 | 每车含重联连接线1套 |

# 技术要求

## 概述

液力传动内燃机车是用于济南轨道交通R2号线列车的牵引、调车以及在正线进行救援的机车，也可以用于其它场合的牵引动力设备，具有双机重联功能。

## 规范与标准

按国家现行相关标准执行，如出现各规范及标准要求不一致时，按最高标准执行，且所有标准及规范应采用最新标准。

## 工作环境

（1）工作环境

1）工程车可在隧道、高架和地面线路上运行。

2）工程车可经国家铁路线路运送至济南轨道交通R2线王府庄车辆段、姜家庄停车场或其他指定地点。

3）设备应能在济南环境温度下正常工作。

4）所有设备均应满足济南地区气候条件，应能防腐蚀、防虫害（尤其是白蚁和啮齿类动物）、防水、防霉、防灰尘、防火、防雷击、防冰雹、防雾霾等。

5）设备在地面库内检修和存放。

（2）线路主要参数

1）轨距：1435mm

2）最小平面曲线半径：

区间正线：400m，困难条件下≥350m；

车站：一般情况下为直线，曲线车站半径≥1000m；

出入线、联络线：200m，困难情况下150m；

车场线：150m；

线路平面圆曲线最小长度≥20m；

线路两相邻曲线间无超高的夹直线长度一般≥50m，困难条件下≥20m；道岔缩短渡线，其曲线间夹直线≥20m。

3）最小竖曲线半径：

正线区间竖曲线半径一般情况为5000m，在困难情况下≥2500m；

站台端部竖曲线半径一般情况为3000m，在困难情况下≥2000m；

辅助线最小竖曲线半径为2000m。

4）纵向坡度：

正线最大坡度30‰，困难条件下为35‰（不考虑各种坡度的折减值）；

联络线与出入线的最大坡度一般采用35‰，困难条件下为40‰（不考虑各种坡度的折减值）；

地下线区间线路最小纵向坡度一般≥3‰，困难条件下可采用2‰。

地下车站站台范围内的线路坡度一般采用2‰。当具有有效排水措施或与相邻建筑物合建时，可采用平坡。

5）轨道：

正线轨道类型60kg/m，车场线轨道类型50kg/m，

钢轨剖面按TB/T2344《43kg/m～75kg/m热轧钢轨订货技术条件》；

轨底坡1/40。

列车运行在右车道。

6）道岔

正线、辅助线采用60kg/m钢轨9号道岔；车场线采用50kg/m钢轨7号道岔。

7）站台参数

站台面距轨顶面高度：                       1050mm

站台有效长度：                             120m

站台门与车辆轮廓线距离                     130mm

站台边缘至线路中心线的水平距离             1500mm

8）道床：

满足减振降噪要求。其中：地下线采用钢筋混凝土整体道床；地面轨道为碎石道床。

轨道最大超高值：120mm（地下线，内轨降低1/2超高值，外轨抬高1/2超高值。地面线，外轨抬高一个超高值）。

（3）车辆主要技术条件

详见4.1.1章节车辆接口要求.

（4）限界要求

内燃机车须符合济南轨道交通R2号线工程的限界要求，满足《地铁设计规范》GB50157附录C中B2型车限界要求，并符合GB146.1中华人民共和国《铁路机车车辆限界》规定。限界要求详附图。

## 液力传动内燃机车主要技术要求

### 基本技术条件

- 基本技术条件

- 内燃调机最大轴重：≤14 t

- 轴式：B—B

- 内燃调机最高运行速度≥80km/h，构造速度≥100km/h。

- 内燃调机电气系统和制动系统可双机重联使用，可与工程车连挂使用，集中操纵。

- 重联要求：内燃调机应具有双机重联功能，要求各内燃调机之间均能实现重联。重联操作由主导车司机进行控制，重联功能应包括电气控制系统重联、仪表显示重联、故障信息显示重联等。

- 车辆段线路最小曲线半径150m且无超高。通过150m半径，7号道岔，速度不低于15km/h的情况下，外轨侧压力应不超过4t。

- 单机牵引125t车辆或双机牵引250t列车可在35‰坡道上停坡起动，并能以不低于8km/h的速度通过该坡道（在不撒砂的情况下）。

- 单机牵引125t工程车辆，在平直道上速度可达50km/h。

- 内燃调机在各种工况下以及整个设计速度范围内都保持良好的动态稳定性且没有动态不稳定趋势。

10）设计应保证内燃调机在最高速度范围内各种工况运行时的动态稳定性。

11）内燃调机需配置＞30kW辅助柴油机交流发电机组，供随车吊、小型空压机及其他电动工具使用，并有配套接口。其功率尤其应满足为接触网/轨道检测车所有检测设备同时开启情况下提供动力的需要。投标人在投标文件中列出辅助柴油机交流发电机组功率，具体在设计联络中确定

12）内燃调机传动型式为液力-机械传动方式。

13）内燃调机应按规定的要求设计，运行寿命至少30年。

14）内燃调机检修修程及检修范围按国家铁路有关标准执行。

15）电机可靠性目标：平均无故障时间（MTBF）≥250h（第一次更换滤芯，具体由投标人提出）

16）投标人应提供机车详细技术参数，并满足下表要求。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 轨距 | 1435mm |
| 最大轴重 | ≤14t（每根轴轴重与该机车实际平均轴重之差不超过实际平均轴重的2%） |
| 机车速度 |
| 最高运行速度 | ≥80km/h |
| 最低持续速度 | ≤8km/h |
| 最小通过曲线半径 | 100m |
| 柴油发动机功率 | 内燃调机≥600马力 |
| 轴列式 | B-B |
| 轮对内侧距 | 1353±2mm |
| 车轮 | 采用直径为φ840mm的整体輾钢车轮，踏面形状LM型按铁标TB/T449《机车车辆车轮轮缘踏面外形》执行（具体选型在设计联络时确定） |
| 计算用粘着系数μ(未撒砂) | 0.165 |
| 机车主要尺寸 |  |
| 机车外形尺寸 | 由投标人提供 |
| 车钩中心距 | 由投标人提供 |
| 两转向架中心距 | 由投标人提供 |
| 固定轴距 | 由投标人提供 |
| 燃油箱容量 | ≥1000L |
| 燃油耗量 | ≤0.24㎏/kW.h |
| 传动形式 | 液力-机械传动 |
| 整备重量 | ≤56t |
| 制动方式 | 空气制动及停车制动 |
| 常用制动减速度 | 1.0 m/s2 |
| 紧急制动减速度 | 1.2 m/s2 |
| 车钩 | 13号车钩（可加装过渡车钩牵引地铁列车） |
| 车钩中心线高度(距轨面) | 880mm±10mm |
| 挂钩速度 | ≤5km/h |
| 换档点速度(发动机额定转速) | 由投标人提供 |
| 牵引及制动性能 |  |
| 起动牵引力 | 投标人提供 |
| 持续牵引力 | 投标人提供 |
| 牵引吨位表 | 投标人提供 |
| 牵引特性 | 投标人提供 |
| 制动特性 | 投标人提供 |
| 辅助柴油机交流发电机组 |  |
| 发电机组功率 | ≥30kW（须满足两台平板车液压吊同时施工需求） |
| 电源制式 | AC380V/AC220V，50Hz |
| 噪声水平 |  |
| 司机室噪声 | ≤78 dB （任何工况下） |
| 车外噪声 | 平直道10km/h车辆外部噪音低于70分贝； 平直道最高速（80km/h）车辆外部噪音低于80分贝 |
| 平稳性指标(最高运行速度下) | W≤2.5 |
| 脱轨系数 | Q/P≤0.8 |
| 无动力最高回送速度 | 满足铁路回送要求 |
| 电机可靠性目标 | 平均无故障时间（MTBF）≥250h(第一次更换滤芯，具体由投标人提出) |
| 机车使用寿命 | 30年 |

投标人投标时应提供液力传动内燃机车详细技术参数。

- 基本技术条件

1）设备振动与冲击的测量应根据TB/T3058《铁路应有机车车辆设备冲击与振动试验》标准。

2）安装在轨道车上各种设备的耐振性能满足TB/T3058《铁路应有机车车辆设备冲击与振动试验》的要求，应能承受车辆在联挂和正常运行时的冲击和振动。

3）车辆的各种设备及车体不应产生共振。

4）轨道车上所有设备和悬挂部分应按照相关标准要求承受各种力的冲击，设备任何部分不发生脱离，整车不发生永久性和影响行车安全的变形。

### 内燃调机组成及系统设置

（1）内燃调机组成

内燃调机主要由下列部分组成：柴油机、牵引传动装置、冷却/润滑装置、转向架、空气制动装置、车体、车钩/缓冲器、司机室、机车电气系统（机车辅助电源、机车照明）、控制/安全保护/故障诊断系统、辅助柴油机交流发电机组等。

（2）系统设置及主要技术特点

1）	采用原装进口电喷柴油机，在允许机外加装尾气处理技术的情况下，柴油机的尾气排放达到EUROⅢ标准或不低于与之相当的国际先进排放标准，且加

2）	机车采用液力-机械传动。变扭器高效区宽，传动效率高；要求机车在低速范围内具有较大的起动牵引力，同时机车又能按较高的速度运行。

3）	机车行车控制先进可靠，具有自动变速/换档功能、不熄火换端操作功能，具有低速运行功能和发动机低速换向功能。

4）	机车车体采用内走廊式结构形式。可载乘客不少于10人（不含司机）。

5）	司机室门布置面向内走廊方向，开门后可直接通往内走廊。

6）	机车底架下方悬挂燃油箱、抽屉式蓄电池箱及集污液箱等，并配备防脱防护装置等。设计联络阶段投标人提供油箱和集污箱方案详细技术方案，供招标人确定。

7）	柴油机间底部要求密封，防止灰尘进入、油污泄漏等引发安全事故。

8）	采用无摇枕、焊接构架、四轴驱动转向架。

9）	机车配置柴油机交流发电机组，提供AC380/220V、50Hz工频交流作业电源。该车应适应车库的电源条件（机车设置外接电源插座），三相交流380V 50Hz，单相交流220V 50Hz。

10）按机车靠右行驶，设置用于前后向运行、功能完全相同的两个司机操纵台。司机室配置顶置式单元空调机组和风扇(具备冷热调节功能)。司机室预留1套与外界联系的车载无线通信装置的接口，具体设计联络阶段确定。

11）具有双机重联功能。双机重联后，司机只能在占有端操作（可控制两台内燃机车同步运行）。

12）具有故障监测、报警和控制的安全保护功能。

13）机车所用材料应采用阻燃材料。机车按有关规定要求设置防火和消防措施，司机室内设置灭火器。动力室内布置有火灾自动监测、报警装置。司机室和动力室所有部件在高温下不能产生有毒气体，且满足《轨道车辆材料阻燃测试、防火测试》确定的材料防火性能要求。

14）制造商提供的同类型的机车的各种零部件具有完全的互换性。

15）在内燃调机两端挂钩处、机器间、司机室、前进方向、后退方向和车体两侧均设置摄像头，视频信号接入司机室，由液晶显示屏（暂定为15英寸，具体在设计联络时确定）切换显示。所有视频信号应能够方便地存储、转储、重放且存储空间不低于2T。

16）内燃调机转向架设计须充分考虑可在数控不落轮镟床加工轮对。轮对外置式轴箱满足数控不落轮机床外轴箱支撑和压下装置的接口要求。

17）内燃调机应与济南地铁R2线电客车或其它工程车辆具备连挂条件，包括车钩、制动风管连接、供电电源连接等。

18）投标人应提供内燃调机整车顶升起复位置，并满足隧道内车辆异常情况脱轨时采用一点顶升复位的要求。对涉及的车体与转向架及转向架与轮对的紧固连接点提供示意图，并说明起复顶升时的安全要求或建议。并免费提供车体与转向架及转向架与轮对刚性捆绑需要的工具。

19）内燃调机应设置撒砂装置。

20）内燃调机应设风笛和电喇叭，风笛采用按钮式，电喇叭采用脚踏式。

21）乘客室内装修档次较高，投标人在投标文件须提供装修方案及车体布置图。

（3）每台内燃调车机车供货时随车提供A型复轨器1套。

（4）投标人在投标文件中须提供详细的系统配置方案、整车平面布置图以及三套以上机车外观设计、司机室装修和布置的三维效果图或实物照片并做相关说明。

### 柴油机

（1）机车选用进口知名品牌（相当或不低于美国卡特、美国康明斯、英国珀金斯）的电控燃油喷射柴油发动机（简称柴油机）为动力，其装车功率不小于450kW（600PS）；同一功率等级下的工况选型由投标人提出建议，在设计联络时由招标人确定；要求柴油机具有可靠性高、油耗低、噪音小和技术先进等特点。

（2）在投标文件中，投标人需提供柴油发动机下列主要技术参数（包括但不限于）：

原产地

型号

结构型式

缸径×行程（mm）

额定功率/转速（kW/ rpm）

最大扭矩/转速（N•m/ rpm）

排量（L）

额定功率下燃油消耗率（g/kW.h）

起动方式：电起动

（3）该柴油机主要由柴油机电子控制模块(ECM)、燃油系统、进排气系统、润滑系统、冷却系统、电气系统、机体组件等系统和部件组成。

（4）柴油机电子控制模块（ECM）功能主要包括电子调速、空-燃比自动控制、喷油提前角控制以及发动机故障诊断等。

（5）柴油机燃油系统

柴油机燃油系统采用ECM控制的电子喷射技术。机车每千瓦小时燃油耗量应不大于0.24kg，并力求降低空载油耗。车下设燃油箱，容量不小于1000升。燃油箱侧面设有油位指示，加油口带锁。燃油过滤装置维护、更换方便。

（6）柴油机进/排气系统

柴油机的进、排气系统均设置在机器间内，车顶采用防雨设计。柴油机的进气系统设置高效、易于维护的空气滤清器。柴油机增压器废气出口设置消音器，废气排放不得低于EUROⅢ标准或不低于与之相当的国际先进排放标准，满足上盖开发盖下作业人员对环境要求。进气口/排气口位置设置，需充分考虑保证进气质量，排气不构成对沿线设备、人员、环境造成影响。柴油机废气从靠近司机室端车顶两侧斜上方上排，并作好排气口的防水处理。

（7）柴油机随负荷的调节应保证在广泛的速度范围内维持恒定的功率。所有的调节过程应平稳进行，无明显的牵引力下降。

（8）柴油机启动采用免维护蓄电池供电，电机启动。采用高性能、免维护蓄电池组（投标人须在投标文件中说明所选用免维护蓄电池组类型、品牌、性能等关键参数）。加装蓄电池车载充电机。

（9）柴油机安装应采取减振措施，以吸收柴油机与机车车架间的振动，缓和在运行中的冲击。柴油机输出端也应考虑减振措施。柴油机安装的减振垫寿命要大于6年，隔振系统固有频率应尽量避开柴油机正常工作的激振频率。

（10）柴油机两次大修间的有效工作时间不少于20000小时。

（11）柴油机应设转速传感器、水温传感器、油温传感器、机油压力传感器等保护和显示器件。

（12）柴油机冷却、润滑等方面的技术要求详见“2.4.5冷却/润滑装置”。

### 牵引传动装置

（1）机车采用液力-机械传动装置。

（2）牵引传动装置由液力传动箱（液力变扭器）、万向传动轴、车轴齿轮箱等部件组成。投标人在投标文件中须提供具体的技术方案及说明，提供液力传动箱（液力变扭器）的原产地、型号、结构原理、结构特点、主要技术参数及质保期。

（3）牵引传动装置要求：

1）	起动、加速性能好。输入特性与柴油机输出特性相匹配。高效范围宽，最高传动效率不低于82%。投标人投标时应提供传动箱牵引特性曲线。

2）	具有不熄火换端操作功能。

3）	具有低速运行功能和发动机不停机低速换向功能。

4）	具有自动变速换挡功能。

5）	机车变速换档方式有自动换档和手动换档两种模式，在自动换档系统故障的情况下采用手动换档。要求：变速换档控制技术先进，换档简便可靠，变速换档时无明显的功率（牵引力）中断现象，变速平稳。

6）	液力传动工作油

①	 使用的液力传动油应符合TB/T 2957要求。

②	 对液力传动工作油设置完善的压力和温度监测系统，并且调节方便。

③	 应选择合适的密度、粘度、油性、比热的液力传动工作油。该油应具有防锈、抗凝、抗氧、减磨、消泡等性能，对金属和橡胶没有腐蚀。

④	 液力传动工作油应国产化，供货渠道应本地化。

7）	机车使用的万向传动轴应符合TB/T 3088规定。要求：万向传动轴有足够的动平衡精度，投标人在投标文件须提供具体的动平衡参数。

8）	机车在不落轮镟床上镟削轮对踏面时或机车无火回送时，万向传动轴拆装方便。

9）	车轴齿轮箱中的齿轮传动，要求：有较高的齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度；有较高的齿面抗胶合、耐磨损能力；齿轮传动侧隙合适，尽量减少反向传动动载荷；有较高的重叠系数和制造精度，提高传动平稳性；满足寿命设计要求。

### 冷却/润滑装置

（1）冷却装置

1）	柴油机和液力传动箱应设置完善的冷却系统，能自动地保持柴油机的油﹑水温度及液力传动装置液力传动油温度在给定的工作范围内，并保证调节过程的稳定性。

2）	冷却系统由散热器，风扇，风扇驱动装置，油水热交换器以及膨胀水箱等部件组成。

3）	散热器材质、组数应满足实际散热量需要。投标人须在投标文件中提供动力室最高温度指标。散热器布置方式在设计联络时确定。

4）	轴流式冷却风扇采用静液压马达、液力偶合器、电传动等驱动方式。风扇转速及百叶窗开放状态可随水温变化自动调节，风扇技术条件应符合TB/T 2709要求，同时具备强制冷却功能。

5）	油水热交换器技术条件应符合TB/T 2394要求。膨胀水箱容量应能保证机车连续作业的用水量要求，必要时应采取防冻措施，使用的冷却液应符合TB/T 1750规定。

6）	冷却系统应设有水位﹑水温、水压、油温、油压等传感器。

（2）润滑装置

1）	柴油机和液力传动箱应设置完善的润滑系统。投标人在投标书中应阐明柴油机和液力传动箱的润滑措施、润滑设备和温度、压力监测装置。

2）	内燃调机无火回送或惰行时，柴油机和液力传动箱必须润滑充分，满足最高回送速度要求。

3）	车轴齿轮箱内的齿轮和轴承为浸油飞溅润滑和泵油润滑满足最高回送速度要求，主要靠压力油润滑，由油泵提供润滑油到各润滑点，以保证润滑并带走热量。油泵能完成正反向的泵油，以满足前进、后退两种工况。机车无动力回送或惰行时，车轴齿轮箱必须保证润滑充分，满足最高回送速度要求。

### 转向架

1）	转向架组成

转向架主要由构架、悬挂装置、轮对轴箱、旁承、牵引装置、基础制动装置、砂箱装置和轮缘润滑装置等组成。投标人提供详细的技术方案和说明。

2）	转向架构架采用16Mn整体箱形H型焊接结构（或其他更优的焊接结构形式），构架焊接应符合TB/T 2447内燃调机转向架焊接技术条件规定。构架强度应满足TB/T 2368规定的强度试验要求。在正常使用条件下与车体同寿命，构架的设计寿命期为30年，整个使用期内不发生疲劳损伤，30年内不应出现任何问题，质量保证期不少于10年。

3）	转向架采用无摇枕结构。

4）	转向架悬挂装置采用二系悬挂。悬挂用的弹性元件可以是钢制品或橡胶制品。在采用钢质螺旋压缩弹簧时应符合TB/T 1025要求，采用橡胶弹簧时应符合TB/T 2843要求。一系悬挂采用双螺旋压缩弹簧。

5）	转向架满足机车的曲线通过和动力学性能要求。转向架牵引装置采用中心销式，以有利于提高机车粘着的利用和通过小半径曲线线路。

6）	轴箱采用双侧弹性拉杆定位方式，轴箱内滚动轴承质量保证期按TB/T2591《铁路机车滚动轴承订货技术条件》。轴箱弹性拉杆橡胶关节性能应符合TB/T 2843要求或有关设计文件的规定。配置液压减震器。

7）	轴箱为铸钢件，设有轴温报警装置和电子防滑器。

8）	转向架采用整体辗钢车轮和LM型磨耗踏面，整体辗钢车轮体采用铁路总公司定点厂产品。性能和技术参数应符合GB8601和TB/T 449规定。

9）	轮对压装须采用可由微机控制压装并自动打印压装曲线的压装机。同一轮对两个车轮的直径差≤0.5mm，同一转向架两个轮对间车轮直径差≤1mm，同一台机车两个转向架间轮对车轮直径差≤3mm。

10）车轴材料为50车轴钢，采用铁路总公司定点厂产品。车轴材料应符合TB/T2072要求，轮对组装应符合TB/T1718规定。

11）转向架应使机车具有良好的平稳性和稳定性。在最高速度运行时，应符合GB5599平稳性指标W≤2.5和通过曲线时的脱轨系数 Q/P≤ 0.8的要求。

12）应设置撒砂装置，以便紧急状态下备用。砂箱应密封防水，撒砂器应动作灵活、性能可靠。砂箱容积由用户在合同中提出。当机车完成换向功能时，也应使撒砂装置操控相应地自动进行换向。

13）转向架上应装有HB-2型固态或液态轮缘润滑装置。投标人提供详细安装方案、性能参数及配置，具体在设计联络阶段确定。

14）内燃调机在不落轮镟床上进行轮对踏面镟削时，要求：

（1）除液压减振器和传动轴外，无须拆卸转向架和车体上的任何部件；

（2）轴箱上与不落轮镟床外轴箱支承、压下装置接触的两承载面，要便于定位和装夹，有足够的强度、刚度和位置精度。

（3）内燃调机与不落轮镟床间的接口资料，设计联络时确定。

15）转向架强度、可靠性及安全性要求

（1）转向架技术成熟，具有高可靠性和良好的可维修性，运行安全平稳，轴重转移小，粘着利用率高，曲线通过性能好，过曲线轮缘磨耗小。

（2）转向架具有有效部门合格认可证书或多台（4台机车及以上）、长期（3年及以上）无重大故障、安全应用的业绩。投标人在投标时提供证明文件。

（3）新型转向架需提供构架强度计算书，并按有关标准进行各项静强度试验和疲劳强度试验，提供试验报告。

### 制动系统

（1）制动系统组成

制动系统包含压缩空气供给系统和空气制动系统。主要由机车制动机、机车重联装置、空气压缩机、空气滤清器、油水分离器、空气干燥器、贮风缸、止回阀、安全阀、压力表、钢管、管接头、阀门、制动软管等组成的联结管路以及单元制动缸、闸瓦等部件组成。

（2）压缩空气供给系统

1）压缩空气供给系统的作用是产生、净化和储备压缩空气，供给车上各种风动设备、空气制动机使用。压缩空气供气量主要供给空气制动机，同时应计算缓解列车停车制动用风及撒砂装置等风动设备所需风量。投标人在投标文件中提供空压机额定排气量（m3/min）、排气压力（kPa）等技术参数。

2）采用机车专用螺杆式空气压缩机，压缩机技术条件应符合TB/T2710要求，试验应按TB/T2711规定进行。

3）空气压缩机的驱动方式要保证在压缩空气压力达到额定压力时，系统自动卸载，卸载可靠能量损失小，不接受压缩空气排入大气的投标方案。

4）总风缸、管中的压缩空气最大工作压力为900kPa。在风源系统中应设有安全阀，以防止在空压机压力调节开关或其它控制设备发生故障时系统压力上升过高。总风缸下部设有自动排水阀，当总风缸达到一定压力时，它就能自动排水。压缩空气管路采用耐腐蚀的钢管。空气干燥器系统增加旁路设计，以防止干燥器故障时，不影响机车运行。

5）气密性应满足相关标准要求。投标人在投标文件中提供：总风缸容积（L）；机车起动后，总风缸压力从0升至规定压力的计算时间（min）。

6）投标人应提供所推荐风源系统的配置及供货清单，包括：产品名称、规格型号、技术参数、数量、生产厂家、原产地等。

（3）制动系统主要机能要求

1）实施常用制动、紧急制动和停车制动。

2）机车可与采用空气制动系统的车辆联挂。

3）坡道制动能力

制动装置能保证双机重联牵引250t地铁列车或单机牵引125t工程车辆，位于35‰坡道上停车不会下滑，并可上坡启动运行通过坡道。

4）停车制动能力

机车应具有停车制动功能，且能保证双机重联牵引250t电客或单机牵引125t工程车辆，位于35‰坡道上实施有效的停车制动。机车在35‰坡道上停车制动，应考虑最大风力影响。

5）制动距离

在平直轨道上以初速度为V=50km/h运行时，紧急制动距离≤110m。

6）常用制动冲击率≤0.75m/s3，紧急制动作用时不受此限制。

（4）空气制动机

1）采用空气制动机实施减压制动。可操纵全列车的制动及缓解，或只操纵机车本身的制动及缓解，具有一次缓解性能和阶段缓解性能，具有分级制动的性能。

2）空气制动机由自动制动阀、单独制动阀、中继阀、分配阀、紧急制动阀以及各种风缸、塞门、管道和双针压力表等部件等组成。空气制动机技术条件应符合TB/T2420规定。

3）投标人应提供详细的方案说明和全部功能描述，并提供具体的技术参数。

（5）基础制动装置和停车制动

1）机车基础制动装置宜采用带有停放制动功能的单元制动器，单侧双闸瓦结构型式，闸瓦间隙能自动调整，具有停车制动功能。

2）单元制动器主要包括制动缸、制动力放大机构、单向间隙自动调整器、用于停车制动的弹簧停车制动器以及手动缓解装置。单元制动器具有失压自动制动功能。单元制动缸应满足TB/T3106要求。

3）各轴单元制动器制动缸主管处均设有截断塞门，在该轴上单元制动器故障时，可将塞门置于截断位，使该轴单元制动器隔离，不影响其它轴单元制动器的作用。

4）闸瓦材质符合TB/T2546和TB/T3005的要求，闸瓦在运用中不产生偏磨。

（6）制动及风源系统应采用模块化设计以方便更换及维修；经常需要维护保养的零部件应靠近车外侧；与气、电相关的试验接头、接口应采用快速连接方式并方便接近，在连接时不得要求拆卸车上的管或线。

（7）空气制动装置应具有双机重联和无火回送制动功能，应装备可与铁路列车连接用的制动风管。

### 车体

（1）机车车体由车体钢结构、车钩及缓冲装置等部件构成，机车采用内走廊结构，车两端各设一个司机室。投标人提供具体的推荐技术方案和详细说明。

（2）采用底架承载焊接结构。车体结构应符合TB/T2730要求。车体焊接应符合TB/T 2446和TB/T2374要求。要求焊接质量好，成型美观，具有足够的强度和刚度，足以承受100t的纵向静压力和机车全整备状态时车体承载重量1.3倍的垂直载荷的联合作用，且不会破坏或产生永久变形。车体有效使用期不少于30年，在正常运用条件不产生疲劳损伤。

（3）车体外墙板的平整度不超过1.5mm/m2。车体钢结构具有良好的抗腐蚀能力。车体钢结构材料宜采用耐大气腐蚀钢，材料的规格和性能应符合TB/T1979规定。

（4）动力室百叶窗可拆卸。走道和走台地板采用花纹钢地板防滑式结构。内走廊式车体在其两侧边设有良好的护栏设施，高度和密度设计联络时确定。上下车体的扶手，其最低处距轨面高度应不大于1250mm。

（5）机车车体前后两侧设有踏梯，适于调车作业。在调车员站立的位置设有扶手及扣链防护（由投标人根据自身设备情况决定是否提供扣链防护功能，设计联络阶段提供相关说明供招标人确定。）。脚蹬板应防滑，内侧设止挡。

（6）架车、起吊与顶复

1）车体应设有架车支点、吊车起吊点和支撑点，在检修或事故起吊时车体应有足够刚度和强度。投标人提供机车架车点示意图，并在车体底架侧面设置有起吊机车的起吊点，并说明架车或起吊时的安全要求或建议。

2）为方便起吊，主车架与转向架间、转向架构架与轮对之间应设置连接装置，以防起吊时互相脱开。

3）投标人应提供内燃调机整车顶升起复位置，并满足隧道内车辆异常情况脱轨时采用一点顶升复位的要求。对涉及的车体与转向架及转向架与轮对的紧固连接点投标人应在投标文件中提供示意图，并说明起复顶升时的安全要求或建议。

（7）柴油机、传动箱、辅助发电机组、空压机组、冷却风扇机组等分别通过弹性支承与车体底架相连。车体上位于柴油机、传动箱的顶部设有顶盖，打开顶盖该设备可以吊出。

（8）机车的两端设置排障器、扫石器。

（9）机车车底下设有燃油箱和抽屉式蓄电池箱；设置排污管和集污箱，确保油水、污物集中排放。柴油机间底部应防止灰尘进入和油污外泄引发安全事故。

（10）应使安装在车体上的设备有良好的防雨、防水、防沙、防尘、隔热和通风条件。

（11）车钩及缓冲装置

机车前后两端各安装有1套13B号车钩和ST型缓冲器或同等品质主流产品，车钩高度距轨面880±10mm。机车在13B号车钩上可装设过渡车钩用于牵引地铁列车。该过渡车钩由工程车投标人提供。

### 司机室

（1）内走廊式机车两端各设一个司机室，共两个司机操纵台。

1）机车靠右侧行驶，主操纵台设于列车前进方向右侧。

2）设置用于前后向运行、功能完全相同的两个司机操纵台。

3）操纵台布置有显示屏、摄像头显示器、方向/速度控制手柄、JZ-7制动阀（单独制动阀和自动制动阀）、停车制动缓解按钮、紧急制动按钮、机车低速操作手柄（按钮），以及保证机车正常运行的各种监视仪表、指示灯、报警显示装置和开关按钮等。

（2）司机室通讯设备

司机室预留1套与外界联系的车载无线通信装置的接口（具体设计联络阶段确定）。

（3）司机操作环境舒适

1）司机室座椅和操纵台按人机工程设计布置，座椅可升降、倾斜和旋转（90度以上），司机室采用真皮座椅。

2）司机室采用减震、全密封结构。司机室与车架采用焊接固定，车棚骨架内设置吸音降噪材料。司机室内采用隔音、高效吸声材料，降低司机室噪音。司机室与外部连接的电线管路、空气管路等都要进行密封处理。机车满负荷运转时，司机室内噪音≤78dB。

3）司机室顶外设置国铁机车采用的环保型单元嵌入式空调机组，空调带有通风系统。空调的排水需采用暗管引致车架，从车架底部排放掉。采用自带的空调电源供电，供电方式既具备由柴油发动机启动供电，也具备主柴油发动机停机时，应有辅助柴油发电机组（30kW）供电模式。司机室风扇采用嵌入式。室内设置冬季取暖的电取暖器。电热取暖器应设置在司机室侧面两侧，不能设置在操纵台司机的正前方。

4）司机室宽敞明亮，造型美观大方，司机视野开阔，瞭望条件好，采用电阻屏，投标人须充分考虑做好防雨设计。

5）司机室充分做好防雨设计。

（4）司机室前挡风玻璃窗和侧窗配置应符合GB 5914.1和GB 5914.2的规定。瞭望玻璃采用符合TB/T1451规定的抗穿透和冲击的安全玻璃。前后挡风玻璃窗采用电热玻璃，防止水雾影响瞭望。安装喷水式双速电动刮雨器，不得采用手动雨刮器。设有遮阳装置。

（5）司机室内装饰采用环保、吸音、隔热、阻燃、无毒的复合材料，并设有灭火器。木地板表面粘有阻燃地板革。

（6）司机室内应设随车工具箱、衣帽钩等设施。

（7）司机室采用机车专用空调，机车空调为国际知名品牌，空调温度可手动调节（具备冷热调节功能）。采用薄型设计，体积小、重量轻；采用环保制冷剂。空调设备的防护等级IP65，本车安装嵌入的风扇两台和车用空调器一台，可保证室外温度40℃时，司机室内温度不超过25℃。空调管路应便于拆检和维修。投标人须在投标文件中列出所采用的机车专用空调品牌、型号及相关技术参数等。

（8）司机室照明

司机室照明符合相关技术要求。

### 电气系统

（1）机车具有直流和交流两种辅助电源，为柴油机启动、行车控制、机车照明、空压机、空调机以及生活电气设施等提供电源。

1）机车直流电源有DC24V或DC110V。

①	 DC24V电源由蓄电池组提供。柴油机启动采用DC24V电源。柴油机启动后DC24V电源由柴油机自带DC24V发电机提供。DC110V电源由柴油机驱动的直流发电机提供，用于空气压缩机驱动、控制系统、保护系统及空调电源用。

②	 空压机采用螺杆式空压机，用于空气压缩机驱动、控制系统、保护系统以及空调电源用。

2）机车交流电源由柴油辅助发电机提供，采用AC380V/ AC220V供电制式，可通过转换开关或插座供空调机以及生活电气设施用。具有对外输出电源的插座接口。交流电源输出插座在机车两端各设两个，分别提供220V、380V电源。

3）机车照明用电由DC110V/DC24V变换器或DC24V电源提供，柴油机不启动情况下，机车照明可由辅助柴油机发电机组和外电源提供，应急照明电源由蓄电池组提供。

（2）采用高性能碱性免维护蓄电池组（品质相当或不低于阳光、德克、霍克等国际知名品牌）。蓄电池组容量应满足柴油机4次连续启动及维持机车紧急照明、无线通信和的容量要求。

1）机车上加装蓄电池车载充电机，加装蓄电池智能充电器。满足蓄电池组本身充放电要求，并在车辆两侧设蓄电池组车下充电专用插座，以利用通过外电源对蓄电池充电。

2）投标人须在投标文件说明蓄电池型号、数量、使用寿命及充放电保养要求。

（3）机车辅助电源系统设备需满足下列标准要求：

1）车内电气设施的设计和选型，应按照GB/T21413.1、GB/T21413.2规定进行；车内的电气隐患防护，应按照TB/T3076规定执行。电线电缆符合TB/T1484.1规定。

2）静止逆变器技术特性和由静止逆变器供电的交流电动机应满足 TB/T3117﹑TB/T 3001和IEC 61287-15中有关规定；

3）机车电气设备布线应符合TB/T 1507规定；

4）机车所用的电器屏柜应符合TB/T 1508规定；

5）机车电器设备外壳防护应满足GB 4208规定；

6）辅助电源电路电压及其波动范围应符合TB 1126的规定；

7）电磁兼容性应满足TB/T 3034限值要求。

（4）机车照明

1）机车两端头、司机室、动力室、走道、车底架下方、电器柜内等均设置照明。

2）司机室在人工照明条件下，司机室地板面中央照度不小于30lx，司机操纵台上方应不小于60 lx。照明灯关闭后，司机应能根据指示灯和仪表灯正常观察和操作。仪表和显示屏在日光下和晚上关闭照明时，应能在500mm处清楚看见显示值。指示灯和人工照明等不应引起司机对信号产生错觉。

3）机车两端头应装有头灯、标志灯、安全警示灯、近照灯，两端头灯具备远近光切换模式。头灯在机车最大作业速度时的紧急制动距离终端处的照度应不小于2 lx。标志灯的安装位置、颜色、亮度应符合有关规定。

4）机车各机器间和工作区走廊设固定式照明和供移动式照明用的插座。动力室及冷却室通道地板面上的照度应不低于30 lx。车底架下方设若干防雨的照明灯和插座。前后端各加装一个重联插座。

5）机车照明电路使用DC24V或DC110V的电源。

6）机车两端设有外电源插座，供机车库内检修时机车照明用电。

7）投标人提供电气系统原理图及相关说明。

（5）车下电气线路需符合TB/T 3076（铁路应用机车车辆电气隐患防护的规定）等相关规定，综合考虑，避免设备拆装过程中出现的安全隐患。

### 控制、安全保护和故障诊断

（1）机车的牵引和控制以及监督与诊断，应使用由PLC和列车通信网络系统组成的控制装置，具有对机车实施运行控制、保护、故障诊断和检修预报等功能。所采用的总线控制系统应是成熟和安全可靠的，并具有冗余结构，以对关键区域提供部分冗余。使用的总线系统应符合TB/T3035规定要求。

（2）控制系统应保证技术要求中规定的各项要求能自动地调整和实现。操纵和保护注意事项可参考TB/T2962规定。

（3）柴油机控制系统

柴油机电子控制系统随发动机自带，主要包含：电子控制模块、液晶显示屏、各种传感器（包括发动机转速、机油压力、机油温度、冷却水温、大气压力、进气温度、燃油压力、燃油温度）和执行器（燃油泵、燃油关断阀、喷油正时执行器、喷油器等）。其主要机能是：自动调整发动机的空燃比及喷油正时，自动改变发动机的输出功率，对柴油机进行电子调速；同时提供先进的监视、诊断、预测和通迅手段，对各种故障进行监控，确保发动机在任何情况下能安全运行。

（4）行车控制系统

行车控制系统采用PLC或更优控制系统（具体设计联络阶段确定），包含有大屏幕工控液晶显示屏、司机控制器、PLC、输入输出接口电路、转速传感器、换档换向部件等（或在满足或优于该功能的需求下，采用成熟应用业绩的数字网络化方式，如MVB，投标人在投标文件中应提供相关证明）。投标方提供控制系统的编程软件、逻辑关系表等，同时提供伴随培训服务。主要实现下列功能（但不限于）：

柴油机起动、停机和转速控制功能。

机车的起动、换向和调速控制功能。

传动箱的自动/手动换档功能。

变速换档方式有自动换档和手动换档两种模式。自动换档控制必须满足以下几项基本要求：变速换档控制技术先进；不停车换档；换档快捷、简便、可靠，变速换档时无明显的功率（牵引力）中断现象，变速平稳。

液力或机械换向、不熄火低速换端功能；

控制系统能实现机车液力或机械换向、不熄火换端功能；

自动保护功能；

故障诊断、显示和报警功能；

机车应能实现双机重联牵引功能。

（5）机车的自动安全保护、监测、故障诊断、显示和报警

1）机车应设置自动保护和监测系统，在机车运行过程中保护柴油机不致因润滑油压不足、冷却水温过高、水箱缺水、传动箱工作油温高、机车超速等原因导致设备损坏。

2）机车应具备故障诊断、显示和报警功能。能将各种数据量（包括柴油机转速、冷却水温、机油压力、车速、传动箱所在档位等）、输出量（各档位输出等）和各种故障状态都显示在液晶显示屏上，并用中文标注。机车发生故障时，在执行保护的同时，还会将故障代码或中文提示显示在数字窗口上，同时发出声光报警信号，以便司机和维修人员通过控制器面板上的故障值查询表迅速查找到故障点，做出快速处理。通过显示器显示运行方向、档位、故障代码等，以便司机随时了解运行时的各种技术状态。

3）机车应具有（但不限于）如下的监视、显示、告警、卸载、停机等的分级保护功能：

柴油机起动保护

柴油机超速﹑停机保护

柴油机油压报警与显示

柴油机油温﹑水温报警﹑显示与卸载保护

液力传动时液力制动超载保护

变扭器油温报警与显示

变扭器油压报警与显示

变扭器超速保护

车轴齿轮箱油温报警与显示

液力传动装置调速与换向联锁保护

冷却风扇故障报警与显示

低冷却水位报警﹑显示与柴油机卸载保护

蓄电池组充﹑放电电流显示与过放﹑过充保护；

机车超速报警﹑显示与自动接通紧急制动；

机车设置防误操作保护

（6）报警处置

1）车速报警处置

当机车速度达到78km/h限速（暂定，设计联络阶段确定）时，控制系统输出声光报警信号，同时系统记录超速速度、时间并存储、可读取。

当机车速度达到设定速度80km/h（设计联络阶段确定）时，控制系统输出信号使柴油机怠速运转、整车实施常用制动、液力传动箱转换至空挡，进行停车保护。

当机车速度超出设定速度82km/h（暂定，设计联络阶段确定）时，控制系统输出信号使柴油机怠速运转、整车紧急制动、液力传动箱转换至空挡，进行停车保护。

2）其他报警处置

报警装置发出报警信号后，控制系统应首先使柴油机卸载，如司机仍未采取相应措施，应立即接通紧急制动（投标人根据自身设备情况决定是否提供该功能，投标文件中提供相关说明供招标人确定）。

（7）在控制﹑保护﹑诊断系统中所用的传感器﹑电子装置应符合TB/T 3021规定。

（8）诊断系统应具有显示故障部位和存储故障信息不低于十五个工作日的能力

（9）机车控制电路电压及其波动范围应符合TB 1126的规定

（10）投标人需提供3台知名品牌的便携式维修工作站（PTE，含与设备连接的专用电缆）和地面分析软件，便于机车数据的读取、分析。便携式维修工作站、地面分析软件均含在合同总价中。便携式维修工作站具体参数规格要求不得低于如下（最终型号及规格待设计联络时确定）：

CPU：  Intel 酷睿i7-7700，四核及以上

GPU：  Areno510 ；

内存：  8G以上

硬盘：  1T以上

光驱：  DVD刻录光驱

显示屏：15英寸以上

### 柴油机交流发电系统

（1）机车配置进口柴油交流发电机组，应满足线路作业、空调供电、2台最大起重重量为3t的随车吊工作等用电，能提供不小于30kW的AC380V/AC220V、50Hz工作电源（具体参数技术联络时确定）。柴油机的废气排放不得低于EUROⅢ标准或与之相当的国际先进排放标准。柴油机采用水冷方式。柴油发电机不单独配置油箱，使用主机油箱。

（2）机车两端均设置作业电源配电盘，提供对外输出电源，输出电源插座数量为各2个分别用于220V和380V的电源输出，配电盘加装防护罩。

（3）投标人在投标文件中提供柴油发电机组 规格型号、主要技术参数及平均无故障工作时间。

### 设备主要部件的材料

1. 品牌及材料要求

（1）所有部件与零件均应按照使用要求，保证足够的强度及刚度，并采用防高温老化、防水、防锈和防腐蚀的材料。若表面采用涂料、喷漆或电镀工艺进行防水与防腐蚀的，应注明零件的材料和防护层的材料以及加工的工艺，并注明使用的寿命和使用的要求。

（2）投标人应在投标文件中尽可能详尽地对各主要部件、零件、管道等的材料陈述清楚。投标人未明确的材料，招标人有权指定，投标人不得以任何理由拒绝或要求加价。

（3）投标人可以根据自己的经验，对管道材料的选择提出其他建议，并作为可选方案单独报价。

（4）投标人应保证投标时的材料足以保证设备的寿命和性能。并在签合同时不得以任何理由更改设备的材料，除非征得招标人同意，否则招标人有权对设备进行削价处理，削价幅度由招标人决定。

（5）重要部件的材料应有质量检测报告，在设备出厂前3个月提交招标人。

（6）所有外购的电气、液压零部件应采用知名品牌。

（7）所有机械、电气、电子、液压、气动元件和仪器仪表、电器组件等外购零部件，及采购的各种材料等，应选用国内外通过ISO9000认证额知名企业的成熟、优质、知名品牌、标准系列产品。

（8）用于制造车体底架承载构件和走行部构件的材料，应采用整材，不能拼接。材料应根据使用条件考虑强度、挠度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性质，选用优质无损伤、无缺陷的材料。

（9）对系统关键零部件，供货商应提供权威部门认可的型式试验报告。

（10）所有隔音、隔热、装饰材料应选用环保、难燃/阻燃、无毒或低毒材料，并有防火证明。

（11）电缆（线）须符合EN45545标准要求。抗弯性能满足现场的环境、安装和使用条件。电缆应采用多股铜芯，接线端子采用压接。

（12）所有外购零部件和各种原材料，均应有产品出厂合格证和质量检验证明。

（13）投标人在投标文件中应详细提供外购件（系统或部件）的名称、用途、产地、厂名的清单。

（14）机车的品牌及材料要求：

1）柴油机选用相当或不低于美国卡特、美国康明斯、英国珀金斯等原装进口电喷柴油机，废气排放不低于EuroⅢ标准或与之相当的国际先进排放标准。

2）PLC选用国际知名品牌（品质相当或不低于西门子、罗克韦尔、三菱等知名品牌）。

3）车体外墙板选用耐大气腐蚀刚，材料的规格和性能符合TB/T1979规定。

4）转向架构架材料选用16Mn，轮对采用50刚车轴和整体辗钢车轮。

5）油漆材料要求：聚氨酯。

2. 电气柜要求

（1）箱体采用优质冷轧钢板制作而成，内外表面作化学预处理、除锈、防锈及表面涂覆处理。涂层须包括防锈底漆、中间涂层、表面涂层；安装后涂层受损处须用与表面涂层同质、同色的涂料补漆。补漆后不能有色差痕迹，箱柜内部安装板表面作镀锌处理。

（2）箱柜造型应美观、协调，符合人机工程的要求，方便观察和操作。面板上的各种仪表、指令、显示等电器组件应排列有序、美观大方，按功能进行区域划分，并有准确清晰的文字标识。

（3）气割件切断处应打磨修正、不留痕迹，各部弯折应用压力机加工。

（4）电器元件的安装应符合电气控制柜制造及安装标准。箱柜内元件安装及布线应整齐、规范，元件代码标识、接线端子代码标识、导线编号及接地标识应齐全、清晰，并与所提供的图纸文件相符合。

3．制造工艺要求

设备制造须满足国家和行业相关技术要求。

### 安全防护要求

机车要设置足够的安全位置、整车设备防脱落和防护设备、设施，以保证作业人员、设备和线路的安全

（1）电气保护

1）电气保护等级不低于IP54，车外电源插头、插座满足IP65；

2）电机绝缘等级不低于F级；

3）每台电机都应有缺相和各相过流的保护，并有温升保护。

（2）防护措施

投标人须根据济南地区环境特点采取有效预防措施，特别应注意电气元件的防湿、电气柜抽湿功能及设备的密封防尘。机车在外使用时，投标人须在投标文件中对机车的防锈和防腐措施提出合理方案。

投标人在投标文件中说明设备使用的润滑脂、润滑油的牌号和生产厂家、设备使用的各种化学品名称成分配方和生产厂家，并说明其在中国境内的生产厂家或代理销售商情况及可替代的国产品牌。

### 由投标人提供的技术参数（包括但不仅限于如下）

投标人在投标文件提供如下参数（包括但不限于），投标人根据以往经验提供尽可能详细参数。

（1）分项详细说明机车的装车功率、构造速度、最高运行速度、计算起动牵引力、最低持续速度及所对应的牵引力、不同速度下的运行牵引力、轴重、整备重量、外形尺寸等能充分说明机车性能的技术数据。

（2）列表说明牵引性能（单机和双机重联牵引分别列表，包括内燃调机与轨道车重联的情况）

1）起动牵引吨位表

| 坡度 ip(‰) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引吨位 t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）牵引吨位表

| 单机在不同速度和坡道下的牵引吨位（t，计算值） |
| --- |
| 坡道（‰） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 |
| 参考 速度 (km/h) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3）投标人提供牵引特性曲线。

4）对起动牵引性能的建议方案，并按坡度列表说明起动牵引吨位。

（3）制动性能及参数（合理选择制动倍率，紧急制动时不应过度抱死轮对，防擦伤）

1）制动性能及其数值。

2）列表说明不同初速时的制动距离。

（4）发动机主要技术参数

1）型号

2）型式

3）缸径×行程（mm）

4）排量（L）

5）额定功率/转速（kW/ rpm）

6）最大输出扭矩/转速（N•m/ rpm）

7）额定功率时燃油消耗率（g/kW.h）

8）起动方式

（5）传动装置主要技术参数

1）型号

2）型式

3）换档型式

4）各档速比

（6）制动系统主要技术参数

1）型式

2）制动机型号

3）空压机型号

4）空压机排量（L）

5）总风缸容积（L）

6）制动距离

列表说明不同初速时的制动距离。

7）闸瓦材质

8）闸瓦与车轮踏面正常间隙（mm）

9）闸瓦间隙一次调节量约（mm）

10）最大闸瓦间隙调整能力（mm）

（7）轴箱及牵引方式

1）轴箱结构

2）牵引方式

3）减振装置

（8）说明机车电气控制系统、电子故障报警电路、故障报警项目及报警值。

（9）对操作人员的安全保护

对操作人员的安全保护措施及其依据标准。

（10）投标人应提供内燃调机架车点示意图（采用移动式架车机），并说明架车时的安全要求或建议。

（11）投标人认为需要提供的其它技术说明及参数

（12）对环境的保护

1）投标人须重视隧道内废气排放所造成的污染，并应为此采取有效措施。

2）废气净化处理措施及其装置。

3）说明柴油机低速及怠速时的废气排放指标，有害物质CO、CH、NOx、SOx等的排放标准。

4）柴油机废气排放的依据标准，并提供标准的复印文件。

（13）内燃调机噪音值及依据标准

1）司机室噪音。

2）内燃调机对周围环境的噪音。

3）依据的噪音标准，并提供标准的复印件。

（14）内燃调机设计及选用材料的防火要求应符合相关标准，设计车辆时要采取措施，提高车辆的防火性能。

### 设备接口要求

满足“设备运用边界条件”所有接口要求。

（1）连挂要求

1）内燃调机通过13号车钩，在其上加装过渡车钩（地铁车辆制造商提供过渡车钩。在设计联络时，招标人提供过渡车钩型号及接口参数）后可以直接和地铁列车连挂。

2）13号车钩可以和轨道/接触网检测车、隧道清洁车、轻型轨道车、隧道清洗车、桥梁检测车、轨道平板车、轨道平板吊车等其它轨道工程车辆直接连挂，包括制动风管的连接，机车车钩和风管应适应被牵引轨道工程车辆的接口要求。

（2）机车满足线路限界要求，投标方提供机车限界核算报告书。

（3）设置内燃调机蓄电池与外接充电电源的接口。

（4）内燃调机辅助作业电源的电器接口：专用航空接头，动力电缆及插头。尤其应考虑给轨道平板吊车上的液压吊机等设备用电需要的接口。

（5）内燃调机预留车载电台和天线的安装条件。

（6）内燃调机可在地面完成加油、加水作业。

（7）进气口/排气口位置设置，需充分考虑保证进气质量，排气不构成对沿线设备、人员、环境造成影响。

（8）转向架与车体之间、转向架构架与轮对之间应设置连接结构，或提供捆绑装置，以方便起吊和架车，或救援顶升复位。考虑A字型复轨器救援方式，并提供A字型复轨器1套，计入主机及随机附件清单。

（9）内燃调机使用和维修用的燃油、液力工作油、润滑油（脂）、水及各种添加剂按相关标准执行，由投标方提供品牌、型号、规格和主要技术参数。

（10）内燃调机轮对在不落轮镟床上切削时，万向传动轴等拆卸方便，轮对两端轴箱符合不落轮镟床外轴箱支撑和压下装置的接口要求（结构、承载能力和加工精度等）。

（11）如果内燃调机通过国铁及专用线运抵车辆段，过轨手续及费用由投标方负责办理，招标方仅提供必要协助。

（12）压道试验接口要求

内燃调机在必要时，可作为压道车使用。要求投标人在提交的技术文件中提供加装负重铁块位置、重量、固定方式以及轴箱弹簧处置/换装方法的说明。

（13）通信接口

液力传动内燃机车与通信系统的接口，投标人应充分考虑液力传动内燃机车与通信系统的安装要求与接口关系。电磁兼容应满足国际、国内标准的要求。

## 设备安全与防护

要设置足够的安全装置和防护设施，以保证作业人员和设备的绝对安全。

### 电磁兼容性要求

（1）抗扰度

安装在轨道上的不同电力系统因互耦效应而互相影响，故设备需尽量避免受其它设备的干扰影响。

（2）放射度

设备产生的电波频率干扰不能对轨旁通讯设备有不利影响。

### 安全防护要求

（1）设备设计应当符合操作人员安全及设备使用保护要求，应设计完善的安全保障控制系统。投标人应在投标文件中对安全保障控制系统的功能和原理作尽可能详尽的说明。

（2）对于可能会出现危险的位置，应设置安全的警示。对设备在使用过程中会出现的危险，必须有声、光等警示。设备应有足够的紧急停机按钮，确保在紧急和危险的情况下，能使设备立即停止运行。

（3）成套设备应具有完善的故障自诊断功能，对设备的状态进行全面的监控和显示报警，并对故障部位和故障类型做出正确判断。故障诊断系统的显示和操作界面宜采用中文界面。

（4）所有电器设备需设置短路、过载、过热、过压、过载保护。电机绝缘等级F级，电气保护等级不低于IP54。

（5）工程车在室外使用，对工程车的防锈和防腐蚀措施应给予特别的注意。

## 材料工艺及标志标识

### 品质要求

所有机械、电子、电气、液压设备及元器件须采用国际知名品牌的产品，并由投标人按设备类别列表说明，以供审查。

柴油机选用原装进口电喷柴油机，废气排放不低于EuroⅢ标准。牵引传动采用液力-机械传动形式，其液力传动箱应选用原装进口产品。

发动机、变速箱、PLC等选用国际知名品牌。

轮对、制动机、单元制动器、钩缓装置选用铁路定点生产厂的产品；

供货范围内的蓄电池须采用铅酸免维护蓄电池（相当或不低于，德国阳光、美国德克、英国霍克）；

整车具有铁道部或铁路总公司的型号合格证等相关证明文件。

投标人在投标文件中对下表（不限于下表）所列工程车辆关键部件提供产品品质/品牌说明。

| 序号 | 品名 | 主要规格 | 品牌（原产地、制造厂） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机 |  |  |
| 2 | 变速箱 |  |  |
| 3 | PLC |  |  |
| 4 | …… |  |  |

所有外购零部件均应有产品出厂合格证和质量检验证明。对系统关键零部件，投标人应提供权威部门认可的型式试验报告。

### 材料要求

所有原材料均应有产品出厂合格证和质量检验证明。

车体外墙板选用耐大气腐蚀的Q345B钢材，转向架构架材料选用16Mn，轮对采用50钢车轴和整体辗钢车轮。

用于制造车体底架承载构件和走行部构架的材料，应根据使用条件考虑强度、刚度、耐疲劳性和其它化学、物理性能，选用优质的、无损伤和无缺陷的材料。

所有隔音、隔热、装饰材料应选用环保、难燃/阻燃、无毒或低毒材料，并有防火证明。

电缆（线）具有防紫外线、防腐蚀、防鼠害/防白蚁、防水/防潮、低烟、无卤、阻燃、防震、防雷击和防强电干扰等性能。抗弯性能满足现场的环境、安装和使用条件。电缆应采用多股铜芯，接线端子采用压接。

投标方在投标文件中对下表所列原材料提供材质说明。

| 序号 | 原材料 | 材质 | 品牌（原产地、制造厂） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体外墙板材料 |  |  |
| 2 | 车体底架型材 |  |  |
| 3 | 转向架构架材料 |  |  |
| 4 | 车轮材料 |  |  |
| 5 | 车轴材料 |  |  |
| 6 | 散热器材料 |  |  |
| 7 | 电缆（线） |  |  |

### 工艺要求

所有钢结构件，应按工艺要求严格进行表面预处理（喷丸或抛丸、化学预处理、喷涂底漆防腐处理）。车体外墙板耐候钢板须经磷化预处理，或采购经磷化和喷底漆预处理后的定尺板。

用于制造车体底架承载构件和走行部构架的材料应采用整材，不得拼接。

机车总组装后进行找平试验、称重试验、淋雨试验、限界门试验。

机车涂装应符合TB2879.3《铁路机车车辆 涂料及涂装 第3部分：金属和非金属材料表面处理技术条件》、TB2879.5《铁路机车车辆 涂料及涂装 第5部分：客车和牵引动力车的防护和涂装技术条件》及工厂工艺文件规定。

### 标志标识

（1）每辆车必须在显著的位置设置明晰的标志或铭牌并铆固，标识以下内容（但不限于）：

	设备名称、型号、主要技术参数

	制造厂名称、商标

	出厂年月及编号

	架车点标记

	吊装标记

（2）各部件应有铭牌标记。

（3）对于有触电危险的设备应具有明显的安全标识。

（4）所有的标识文字（厂名除外）应采用标准简体中文，且标识应不腐蚀。

（5）各种管路用不同的颜色标识加以区分。各种电缆/电线标识清楚、牢固。

（6）车辆颜色在设计联络/设计审查时确定，投标人提供至少三套外观效果图供招标人选择。

# 供货范围

- 供货设备为R2号线一期工程王府庄车辆段和姜家庄停车场的液力传动内燃机车及相应的备品备件和专用工具，同时还包含本项目工程所需技术文件、图纸以及技术服务和培训等。供货设备为液力传动内燃机车3台，设备须是全新的、完整的，符合经招标人确认的“技术规格书”和各项技术标准及验收要求的合格产品。

- 投标人应列出不低于设备总价3%的备品备件（含易损易耗件，不含专用工具）的数量清单，最终由招标人在合同价格内调整确定。同时备品备件须满足质保期满后三年使用需求，不足部分由投标人无偿提供。备品备件费用包含于投标总价中。投标人应提出保证备品备件（含易损易耗件）长期优惠供应的具体方案，并确保招标人可以直接从分包商采购。个别部件保留质保期后的延伸服务。

- 投标人应列出设备随机配备的附件、工具、测试设备等的清单，包括（但不限于）名称、产地、生产厂家、规格、材料/材质、数量。专用工具及测试设备须满足本工程需求，在工程执行过程中若出现不足的情况，投标人须无条件提供。

- 投标人应列出特殊工具清单。

- 供货时提供的技术文件和图纸（包含但不限于电子文件、计算机软件、源代码、程序、原理图、BIM模型）清单，包括（但不限于）名称、数量。

- 投标人应说明设备的包装、运输等供货方式。

# 其他要求

## 接口管理

### 与车辆接口的要求

设备应满足济南轨道交通R2线一期工程车辆的要求（车辆最终技术参数待车辆招标后确定）。在设备的设计制造过程中，投标人应负责及时和全面地与车辆供货商协调技术接口，确保接口的正确性。协调内容和结果应及时报招标人确认。

- 列车编组形式

列车采用六辆编组，编组形式如下：

+Tc*Mp*M=M*Mp*Tc+

注：+全自动车钩，=半自动车钩，*半永久牵引杆，Tc带司机室拖车，Mp带受电弓动车，M动车。

- 车辆长度(车钩连接面之间长度）

车体基本长度                     L=19000mm

Tc车长度                       （L+△L+2⊿）mm

Mp、M车长度                   （L+2⊿）mm

列车长度                        （114000+2×△L+12×⊿）mm

注：L—车体基本长度；△L—司机室加长量，待车辆招标后确定；⊿—车钩连接面伸出量，一般为260mm。

- 车体基本宽度		                2800mm

- 车辆高度（受电弓落弓时距轨面高度）  3810mm

- 车体			        铝合金或不锈钢（待车辆招标后确定）

- 车辆地板面至轨面高度      		  1100mm

- 车钩高度                            6600＋10mm

- 转向架中心距				  12600mm

- 转向架固定轴距			  2300mm（暂定）

- 车辆重量(空车）

Tc车                                ≤33t/辆

Mp、M车                            ≤35t/辆

列车总重(空车）                      ≤206t

- 轴重			     	          ≤14t

- 供电方式                           架空接触网DC1500V

- 转向架及轮对主要技术条件（转向架最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车轮直径（新轮） | 8400+10mm |
| 2 | 车轮直径（全磨耗） | 770mm |
| 3 | 轮对内侧距 | 1353±2mm |
| 4 | 转向架固定轴距 | 2300mm（暂定） |
| 5 | 轴数 | 2 |
| 6 | 转向架最大重量 | 约7t |

由于车辆招标尚未完成，司机室外轮廓、转向架及轮对的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标人保留调整的权利，投标方不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 内侧距                           1353±2mm

- 轮型                             符合DIN EN 13715标准的磨耗形踏面

### 与线路、轨道的接口

线路、轨道专业是工程车运行的重要接口项目。在工程车设计阶段须充分考虑线路、轨道专业的各项参数，如：

- 正线钢轨重量、选型（材质和硬度）

- 正线道岔类型、号码

- 正线最小曲线半径、缓和曲线

- 正线最大坡度

- 正线轨道润滑方式

- 正线车挡方案

- 车辆段（停车场）钢轨重量、选型（材质和硬度）

- 车辆段（停车场）道岔类型、号码

- 车辆段（停车场）最小曲线半径

- 车辆段（停车场）及停车库车挡方案

- 试车线钢轨重量、选型（材质和硬度）

工程车应按照济南轨道交通R2号线的实际情况，选择车轮材料以及轮缘润滑方案等。

工程车供货商将向轨道专业提供如下资料，便于轨道专业进一步深化设计和轨道施工：

- 工程车的自重

- 工程车轴重

- 两转向架中心距

- 工程车长度

- 转向架固定轴距

- 车轮形式、材质和硬度

- 车轮轮径

- 车轮内侧距

- 基础制动装置

- 工程车最高运行速度

### 工程车辆与不落轮镟床管理要求

投标人至少提供如下资料（但不限于），并在设计联络阶段与不落轮镟床供货商互相确认。

（1）工程车的长度（均指车钩连接面间长度）；

（2）车体最大宽度；

（3）车体最大高度（距轨面）；

（4）车钩中心线距轨面的高度；

（5）车轮的外形轮廓和尺寸：新轮和旧轮；

（6）转向架轴距；

（7）两转向架中心距；

（8）两联挂工程车的转向架中心距；

（9）一系悬挂、二系悬挂；

（10）轮对内侧距及误差；

（11）最大轴重；

（12）转向架重量；

（13）工程车自重；

（14）轴箱的局部详图和尺寸；

（15）单个轮对2个车轮的最大轮径差、同一转向架4个车轮的最大轮径差、同一辆车最大轮径差。

### 工程车辆与车辆段调机库库用电源供电的接口

在车辆段工程车库内专门设置AC380V/AC220V电源插座，以方便工程车辆的库内维修和作业。工程车辆供货商提出相关的电源要求。

## 设备质保期

质保证期为n年（n≥2），自济南轨道交通R2线一期工程竣工验收和开通试运营中较靠后完成的一项开始至n年结束。

在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应及时给予免费更换、维修，并不能因此而影响工程进度。若发现系统存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，并不能因此而影响工程进度，质保期内投标人处理上述问题所发生的费用由投标人负责，被更换部分的质保期从更换完成，并验收通过后，投入正常使用之日起重新计算。

其中，液力传动内燃机车电气控制系统主控器PLC（或设计联络时确定的主控器）为设备核心部件，须在质保期基础上延长24个月。液力传动内燃机车大修期出现密封性能下降，投标人须免费提供原厂密封条。

## 合同设备的现场服务

投标人应处理所有的维修服务。投标人应在合同设备故障发生后12小时内（重大故障时应及时赶赴现场）到达现场进行处理，并在接到招标人通知后3日内完成维修及调试工作，直至达到用户需求书的有关要求。

## 协调管理要求

（1）责任范围

根据合同的相应规定，投标方应完成的工作包括设计、采购、制造、工厂测试、供货、包装、运输和保险，并负责安装调试、完工测试、配合大联调、试运行和子系统保证，以及提交文件和培训招标方人员。

投标人应对济南轨道交通R2线一期工程设备的性能负责。

（2）工厂制造和检测

投标人按已确认的设计文件，有计划地安排合同项目的制造。

投标人按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

招标人有权检查与本工程有关的所有生产工作。

招标人在出厂包装前按合同规定派员对产品进行出厂检验，标准按合同规定的有关标准。招标人在确认检验的结果后，双方签发允许装运证。

（3）包装运输

投标方应确保交货期。

投标人应确保交货期内将设备运输至济南轨道交通R2线一期工程王府庄车辆段和姜家庄停车场内指定地点或其他指定地点。

投标人必须结合该设备的特点给予一定的保护措施，按分类包装，并有详细的装箱清单。

投标人应负责货物的包装，并满足以下要求：

在济南无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀；

在海运过程中不受海风和海水的侵蚀；

具有足够的牢固性；

防止货物损坏和丢失。

投标方出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧壁上；装箱单其中1个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。

（4）安装及调试

设备的安装由投标人负责。投标方有权使用现场可能提供的水电及其他服务。投标人应为上述使用按合理价格向招标人或土建承包商支付费用。投标人应自费提供上述使用所需的任何装置，以及设备安装调试所需的任何设备机具。投标人应负责安装施工时的人员劳务及管理等其他费用。安装完工试验由投标人负责。

设备的调试和试运行由投标方负责。

投标人须免费向招标人提供人员培训，具体要求在设计联络时确定。

设备包装运输、安装、调试及人员培训等相关费用由投标人完全承担。

## 设计联络

本用户需求书提出的是最低限度的技术需求，在设计联络中招标人提出的合理技术要求，投标人须服从且不增加费用。投标人配合招标人按实际需要开展设计联络，设计联络地点暂定为济南，与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

## 技术文件及资料管理

1.	概述

（1）投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。

（2）当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

（3）图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

（4）以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

2.	文件确认

（1）在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。买卖双方递交的技术性确认文件的份数应满足要求。

（2）投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

（3）如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

（4）图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

3. 	工程档案资料管理

（1）投标人在工程完工后，要确保配合招标人完成向济南市城建档案馆、运营商工程档案资料的验收和移交工作。

（2）按照招标人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式5套，电子文件3套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给招标人。

（3）工程资料管理的依据性文件：有关的国家、济南市地方法律、法规。

## 验收

（1）检查、试验、验收规范及条件

设备的检查、试验及验收均由投标人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行，与其相关费用由投标人完全承担。

（2）工厂检验、出厂验收、竣工验收

相关要求在设计联络阶段确定。

与设备验收相关的一切费用由投标人完全承担。

# 附 图

## 限界要求

附图1  车辆轮廓线、车辆限界、设备限界及坐标值综合图（区间隧道内直线地段）

附图2  车辆轮廓线、车辆限界、设备限界及坐标值综合图（区间隧道外直线地段）