济南市轨道交通R3线一期工程综合联调

管理及服务项目

招标文件

（用户需求书）

项目编号：

项目名称：济南市轨道交通R3线一期工程综合联调管理及服务

招标人：济南轨道交通集团有限公司

济南轨道交通集团建设投资有限公司

招标代理单位：

日期：2019年4月

目     录

1	总则	4

1.1	适用范围	4

1.2	综合联调管理及服务项目	4

1.3	定义	5

1.4	用词说明	6

1.5	参照标准及规范	6

1.6	解释权	7

2	工程概况	8

2.1	济南轨道交通R3线一期工程概况	8

2.2	R3线一期工程主要设备系统概况	9

2.3	R3线一期工程调试现场条件	18

2.4	R3线一期工程工期计划	19

3	基本技术要求	20

3.1	※开通目标	20

3.2	调试阶段划分	20

3.3	调试基本技术要求	20

4	责任范围	23

4.1	基本要求	23

4.2	责任范围	26

4.3	工作范围	26

5	调试前准备	30

5.1	调试前的系统资料收集、整理与分析	30

5.2	综合联调策划方案和计划的编制与送审	30

5.3	综合联调测试大纲和实施细则的编制与送审	31

5.4	关键系统调试见证与评估	32

5.5	系统调试进度跟踪与评估	33

5.6	综合联调资源协调、检查与确认	33

5.7	综合联调前提条件检查与确认	34

6	设备系统关键性能和功能复测与评估	35

6.1	基本要求	35

6.2	复测准备	35

6.3	复测组织、协调与指导	36

6.4	成果评估与处理	36

7	设备系统关键性能综合测试与评估	37

7.1	基本要求	37

7.2	测试准备	37

7.3	测试作业	37

7.4	评估与处理	38

8	设备系统联动关系验证测试与评估	39

8.1	基本要求	39

8.2	测试准备	39

8.3	测试作业	39

8.4	评估与处理	40

9	总结与评估	41

9.1	总结与评估报告	41

9.2	工程验收配合	41

9.3	试运行及初期运营条件检查与评估配合	42

10	试运行及初期运营技术支持与系统完善支持	43

10.1	联调遗留问题的跟踪和落实	43

10.2	其它	43

10.3	项目进度要求	43

11	项目管理	45

11.1	基本要求	45

11.2	联调服务人员配置要求	45

11.3	人员管理	48

11.4	项目部建设	49

11.5	计划与进度管理	49

11.6	质量控制	51

11.7	安全控制	52

11.8	文件管理	52

11.9	文件确认程序	53

11.10	沟通及工作联系	53

11.11	协调	54

11.12	双方人员往来规定	54

12	技术资料及工程文件	56

12.1	一般要求	56

12.2	管理文件	57

12.3	工程技术文档	59

12.4	竣工资料	60

13	与各方的接口	62

13.1	各方职责	62

13.2	界面划分	62

总则

适用范围

本《用户需求书》适用于济南轨道交通R3线一期工程（以下简称“本工程”）综合联调管理及服务项目，主要包含：综合联调管理及服务。

本《用户需求书》是对本工程综合联调管理及服务项目的责任范围、项目管理、工作进度、工程技术文件提交等方面的具体规定和要求。

本《用户需求书》是本工程综合联调管理及服务项目的技术要求和准则，是签订综合联调管理及服务合同文件的基础，将作为综合联调管理及服务合同的重要组成部分。

综合联调管理及服务项目

济南轨道交通R3线一期工程综合联调管理及服务项目应满足国家规范、行业技术要求及本工程合同要求，满足本工程在规定的时间内具备试运行及载客商业运营的条件，服务内容包括但不限于：

- 综合联调策划（提供技术方案、合格标准及调试计划）；

- 综合联调测试大纲和实施细则的送审（含专家评审）；

- 前置条件分析、检查与确认；

- 综合联调组织、协调与现场指挥；

- 现场技术指导；

- 轨行区管理、施工计划及请销点管理（调度管理）；

- 调试记录；

- 成果分析、总结与评估；

- 资料归档；

- 综合联调过程后勤保障；

- 工程验收及初期运营安全评估的配合工作。

- 以及应满足其他相应要求的属于综合联调工作范围内的其它服务。

本工程的综合联调管理及服务应涵盖济南市轨道交通R3线一期工程龙洞庄站-滩头站13座正线车站及区间、1座车辆段、1座停车场、1处控制中心、2座主变电站所有区域及系统。

本工程综合联调管理及服务项目应涵盖R3线一期工程设备系统所有联动功能及性能，此联动功能一般是指三个（含）子系统以上的联动，而系统性能是指与运营安全及效率相关，不属于各系统承包商系统测试与调试范围的设备系统整体性能。

本工程综合联调管理及服务项目的综合联调还应对涉及运营安全及运营效率的关键设备系统的关键功能及性能进行必要的检查。

本工程综合联调管理及服务项目的综合联调管理及服务工作应在招标方的全程监督下进行。

本工程综合联调管理及服务项目投标人近5年（2014年4月30日至2019年4月30日）至少承担过1条地铁（不少于10座车站，含10座）的综合联调服务业绩（时间以竣工验收或业主证明为准），熟悉城市轨道交通设备系统性能及调试过程，并熟悉相关规范及标准。

本工程综合联调管理及服务项目期限自合同签订之日起至本工程所有设备系统全功能开通后3个月或全线初期运营开通后2个月，以时间靠后者为准，投标人应充分考虑综合联调管理及服务期延伸至初期运营阶段以及分段开通\延期开通的风险，并承担所有费用，不得以服务期的延长为由提出增加合同费用和拒绝提供服务。

定义

- 本工程：济南轨道交通R3线一期工程。

- 本项目：济南轨道交通R3线一期工程综合联调管理及服务项目。

- 本服务：济南轨道交通R3线一期工程综合联调管理及服务。

- 设备系统承包商：承担济南轨道交通R3线一期工程设备系统设备供货、集成、施工安装的承包人。

- “冷滑”：是指列车在接触网送电前，在牵引机车的牵引下，在已经建成的轨道上以不同的速度运行，以验证车辆、轨道、接触网之间匹配关系的试验与验证过程。

- “热滑”：是指列车在接触网带电的情况下，以不同的运行速度运行，以验证车辆与接触网系统、供电系统间匹配关系的试验与验证过程。

- 系统单机调试：是指对组成各设备系统的子系统单元进行的内部功能测试与验证、性能测试与检验、技术参数的设置与调整等活动，以保证各子系统的功能及性能满足设计要求。

- 系统联调：是指对本专业及本系统进行的内部功能测试与验证、性能测试与检验、技术参数的设置与调整、内部接口测试与调整以及存在接口关系的系统间的接口调试与测试等活动，以保证各系统的功能、技术参数及接口特性满足设计要求。

- 综合联调：是指将所有设备系统作为一个整体，对各设备系统间接口及联动关系、相应的功能及技术性能进行测试和验证的所有活动，其目的是为了验证所有设备系统是一个有机的整体，其内部各系统能协调工作，以保证项目运营目标的实现。根据调试区域及进度划分，分为车站级综合联调、中央级综合联调。

- 系统技术参数测试：是指从系统的角度，对影响系统整体功能实现的部分技术参数进行测试，以证明系统具备满足轨道交通系统工程总体要求的技术特性。

- 系统运营功能测试：指根据不同的运营场景，测试各系统的相关功能，以验证各系统的联动关系，确定其是否满足轨道交通开通运营需求。

用词说明

本《用户需求书》中打“※”部分不允许负偏离。

本《用户需求书》中带有“须”的条款，表示该条款为强制性要求的条款。

本《用户需求书》中带有“应”的条款，表示该条款为严格性要求的条款，正常情况下均应遵循和满足。

本《用户需求书》中带有“可”或“宜”的条款，表示该条款为可选性要求的条款。带有“宜”的条款表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该遵循和满足；带有“可”的条款表示有选择，在一定的条件下可以这样做。

本《用户需求书》中济南轨道交通R3线一期工程各车站名称以政府最终批复为准。

当本《用户需求书》的技术条款与招标文件商务部分的有关技术条款内容相类似或描述有冲突时，以本《用户需求书》的条款描述内容为准。

当本《用户需求书》的商务条款与招标文件商务部分的有关商务条款内容相类似或描述有冲突时，以《商务要求》的条款描述内容为准。

参照标准及规范

本项目应符合IEC、EN、ISO、GB、DIN、TB、建标、CJJ、JGJ等及行业、济南市有关标准的要求。采用的标准应为合同生效时适用的最新版本。如需采用合同生效后出版发行的标准，则需经双方同意。若以上所列的标准对某一特定的性能有不同要求时，应采用要求更为严格的标准。

※投标人务必重点理解交通运输部印发的《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》的通知（交规运【2019】1号）以及（交办运〔2019〕17号）《交通运输部办公厅关于印发城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范 第1部分：地铁和轻轨的通知》的相关要求，中标后严格按要求执行。

解释权

本《用户需求书》所有条款的解释权属于招标人招标人。

本《用户需求书》所有条款将作为合同组成重要内容，投标人在合同签订过程中应认真理解和澄清本《用户需求书》的所有条款。

工程概况

济南轨道交通R3线一期工程概况

R3线一期工程南起龙洞庄站，经龙鼎大道、奥体西路、工业北路、济南新东站南北向主轴，北至滩头站，均为地下线，线路长约21.592km，共设车站13座，其中换乘站6座，平均站间距约1.778km，最大站间距3181m，为王舍人站至裴家营站，最小站间距899m，为奥体中心西站至礼耕路站。线路南端设龙洞停车场，北端设济南东车辆段。在奥体西路与解放东路交叉口西北象限设线网控制中心和本线一座主变电所，在济南东车辆段内设另一座主变电所。

R3线一期车站设置情况如下表所示：

| 序号 | 车站名称 | 中心里程 | 站间距（m） | 站台形式 | 换乘线路 | 道岔组数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙洞庄站 | CK0+125 | 1713 | 岛岛式 |  | 8 |
| 2 | 孟家庄站 | CK1+838 |  | 岛岛式 |  | 6 |
|  |  |  | 2004 |  |  |  |
| 3 | 龙奥站 | CK3+842 |  | 岛式 |  |  |
|  |  |  | 1149 |  |  |  |
| 4 | 奥体中心西站 | CK4+991 |  | 岛岛式 | M3线 | 2 |
|  |  |  | 899 |  |  |  |
| 5 | 礼耕路站 | CK5+890 |  | 岛岛式 |  |  |
|  |  |  | 1039 |  |  |  |
| 6 | 丁家东站 | CK6+928 |  | 岛岛式 | M1线（联络线） | 1 |
|  |  |  | 2155 |  |  |  |
| 7 | 盛福庄站 | CK9+083 |  | 岛岛式 | M6线 |  |
|  |  |  | 996 |  |  |  |
| 8 | 西周家庄站 | CK10+079 |  | 岛岛式 | R2线（联络线） | 11 |
|  |  |  | 2233 |  |  |  |
| 9 | 工业北路站 | CK12+311 |  | 岛岛式 |  |  |
|  |  |  | 2112 |  |  |  |
| 10 | 王舍人站 | CK14+424 |  | 岛岛式 |  | 2 |
|  |  |  | 3181 |  |  |  |
| 11 | 裴家营站 | CK17+605 |  | 岛岛式 |  |  |
|  |  |  | 1344 |  |  |  |
| 12 | 济南新东站 | CK18+949 |  | 岛岛式 | M1线 | 10 |
|  |  |  | 2517 |  |  |  |
| 13 | 滩头站 | CK21+467 |  | 岛岛式 |  | 6 |

R3线正线车站配线如下图所示（红色站名为二期工程）：

本工程行车方向：龙洞庄站至滩头站为上行方向，滩头站至龙洞庄站为下行方向；

本工程高峰小时列车对数：初期：15对/h；近期18对/h，远期24对/h，系统能力为30对/h；信号系统需按照30对/h控制规模；

本工程牵引供电：采用接触网受电弓受电，供电电压（额定）：DC 1500V；电压变化范围：DC 1000V～1800V；再生制动时不高于：DC 1950V。

R3线一期工程主要设备系统概况

R3线一期工程主要设备系统主要由车辆、通信系统、信号系统、综合监控系统、BAS、PSCADA、ACS、安防系统、ACC及AFC系统、FAS系统、气体灭火系统、站台门系统、轨道系统、电梯/电扶梯系统、通风空调系统、给排水及消防设施、供变电系统、接触轨及杂散电流防护系统、动力照明系统、疏散指示及标志标牌系统、人防门系统等构成。

车辆

本工程列车采用B型车6辆编组四动两拖编组。编组形式：=Tc-Mp-M-M-Mp-Tc=；其中：Tc为带司机室拖车；Mp为带受电弓的动车；M 为不带受电弓的动车；=：全自动车钩；-：半永久车钩。

车辆最高运行速度：100km/h，车辆构造速度：110km/h。

初期配属18列/108辆编组列车。

通信系统

通信系统由专用通信系统、公安通信系统构成。

专用通信系统由传输系统、公务电话系统、专用电话系统、专用无线通信系统、视频监视系统、广播系统、时钟系统、乘客信息系统、办公自动化系统、电源系统及接地、集中告警系统组成。

本工程公安通信系统由公安传输系统、公安（消防）无线通信系统、公安计算机网络、公安视频监视系统系统、电源系统构成。

专用传输系统采用PTN分组传送网技术，公安传输系统采用增强型MSTP技术，分别组建独立的光纤自愈保护环网。

专用通信公务电话系统具有电话交换、非话业务交换，实现新业务等功能，并与济南市公用电话网联网，实现济南轨道交通用户之间及与公网用户间的通信；公务电话系统采用软交换设备组网。

专用无线通信子系统采用800MHz频段的TETRA数字集群调度系统。

公安（消防）无线通信子系统为无线1400MHz TD-LTE数字宽带集群系统。

专用电话系统包括调度电话、站内直通电话、专用维修电话、数字录音设备，为运营人员提供专用直达通信，具有单呼、组呼、全呼、紧急呼叫和录音等功能，同时可为站内各有关部门提供与车站值班员之间的直达通话，以及车站值班员与邻站值班员的直达通话。

专用视频监视系统为控制中心的调度员、各车站值班员、列车司机等提供有关列车运行、防灾救灾、旅客疏导以及社会治安等方面的视觉信息，由中心控制设备、车站/车辆段控制设备、图像摄取设备、图像显示设备、音频录取设备、图像存储设备、图像录制设备及视频信号传输设备等组成。

公安视频监视系统采用高清方案，由本地车站警务室监视、异地监视（地铁地铁分局监视全线、派出所监视辖区）两部分构成，组成一个统一的视频监视网络；公安视频监视系统与专用视频监视系统共用前端摄像机、服务器、存储、网络设备等车站设备。

专用通信办公自动化系统为本工程办公网络提供硬件平台。

专用通信集中告警系统采集、显示、存储并打印专用通信各系统的故障告警信息，集中告警设备设置在控制中心。

专用广播系统采用数模结合语音广播技术，用于运营时工作人员发布作业命令和通知、通告列车信息以及安全、向导等服务信息，并兼做防灾及运营维护广播，由车站和控制中心两级控制；正线站厅、站台公共区采用平板扬声器覆盖技术，车辆段/停车场广播系统独立设置，所有系统设备纳入中心网管系统统一管理。

专用通信时钟系统为控制中心调度员、车站值班员、各部门工作人员及乘客提供统一的标准时间信息，为本工程其它系统的中心设备提供统一的时间信号；采用控制中心与车站/车辆段/停车场两级组网方式，在控制中心设置一级母钟设备，通过传输设备传送时钟信号至车站/车辆段/停车场母钟（二级母钟），单元（子钟）时钟信号从二级母钟接引。

专用通信乘客信息系统由编播中心、车站、车辆段、停车场及车载设备构成，实现通过控制中心和车站的控制，在指定的时间，将指定的信息显示给指定的人群的功能。

信号系统

本工程信号系统包括正线信号系统和车辆段/停车场信号系统。正线信号系统采用基于通信的移动闭塞列车自动控制（ATC）系统，包括列车自动监控（ATS）、列车自动防护（ATP）、列车自动运行（ATO）、计算机联锁（CBI）四个子系统，正线信号系统配备微机监测系统。车辆段/停车场信号系统采用独立的计算机联锁系统，并配备微机监测系统，独立于正线控制。

信号系统正线最小行车间隔2分钟，折返间隔应与正线间隔相匹配。

车地传输利用LTE作为车地无线传输方式，地面有源应答器实现点式通信。

连续通信正常时，以车载信号为行车凭证，连续通信中断时以地面信号机显示作为行车凭证，地面信号机显示在CBTC模式下灭灯（处尽头及联络线等信号机外）。

正线信号系统具备有人监督下的自动驾驶功能。

在车辆段配置信号系统试车线设备、培训设备、维修设备，在控制中心配置ATS中央设备及相应的调度培训设备。

综合监控系统

本工程综合监控系统由中央级综合监控子系统（含调度大厅调度台及桌椅、大屏幕系统）、车站级综合监控子系统（含IBP盘及车站维修工区）、车辆段和停车场综合监控系统、维护管理系统、网络管理系统、培训管理系统、软件测试平台、供电复示系统、供电直流开关集中监控、骨干传输网络等组成。

中央级综合监控子系统集成变电所综合自动化系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、并界面集成火灾自动报警系统（FAS）；互联门禁系统（ACS）、自动售检票系统（AFC）、广播系统（PA）、视频监视系统（CCTV）、乘客信息显示系统（PIS）、集中告警系统（ALARM）、时钟系统（CLK）、不间断电源系统（UPS）、大屏幕系统（OPS）等。

车站级综合监控系统集成了变电所综合自动化系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、并界面集成火灾自动报警系统（FAS）、并与感温光纤系统（TFDS）、门禁系统（ACS）、站台门监控（PSD）、广播系统（PA）、自动售检票系统（AFC）、乘客信息显示系统（PIS）、视频监视系统（CCTV）、不间断电源系统（UPS）等互联。

车辆段、停车场综合监控系统集成了变电所综合自动化系统（PSCADA）、环境与设备监控系统（BAS）、并与火灾自动报警系统（FAS）、门禁系统（ACS）、广播系统（PA）、不间断电源系统（UPS）等互联。

综合监控系统还通过主变电站所附近的车站级综合监控系统集成了主变电所综合自动化系统（PSCADA）。

环境与设备监控系统（BAS）

本工程环境与设备监控系统由中央级BAS系统、车站级BAS系统、车辆段、停车场BAS系统构成。

中央级BAS对各个车站、车辆段、停车场及地下区间隧道通风空调设备、给排水设备、照明设备、自动电/扶梯等设备进行监视或控制。BAS中央级集成在综合监控系统中，设备由综合监控专业负责配置，功能由综合监控专业负责实现。

车站级BAS网络采用分层分布式结构，由PLC控制设备、各类输入输出模块、现场变送器（包括各类温湿度等检测装置）等设备组成。监视的对象包括车站隧道通风系统、公共区通风空调系统（车站大系统）、设备区通风空调系统（车站小系统）、车站冷水系统、车站给排水系统、电扶梯系统、照明系统等设备。

车辆段和停车场BAS采用冗余的PLC控制器，环形以太环网的系统构架，BAS控制柜设置在综合监控设备室或者值班室兼消防控制室内，实现对车辆段、停车场内通风空调、给排水、动力照明等机电设备的监视。

BAS现场控制级由主、从PLC控制器（冗余配置）、RI/O、各类通信转换接口模块、环形以太网、各类变送器和调节阀等组成。

变电所综合自动化系统（PSCADA）

本工程在全线车站、区间、车辆段、停车场变电所设置变电所综合自动化系统，并在各车站通过冗余通信接口与站级综合监控系统连接，将信息集中上传至综合监控系统，综合监控系统提供全线骨干网通道并完成电力监控中央级功能以及复示功能。

变电所综合自动化系统与供电系统的AC40.5kV开关柜、DC1500V开关柜、AC0.4kV开关柜、整流变压器、整流器、配电变压器、排流柜、杂散电流监测装置、钢轨电位限制装置、单向导通装置、再生制动装置等配置的综合测控保护装置、智能采集装置等通过通信接口连接实现集中监控。

跟随式降压变电所配置监控单元，各类设备接入监控单元后，通过光缆接入相应牵引降压混合变电所或降压变电所综合自动化系统，跟随式降压变电所不设置独立的变电所综合自动化系统。

门禁系统

门禁系统（简称ACS）是实现员工进出管理的自动化系统，实现接入线网门禁授权系统，接受其授权管理，自动识别员工身份，自动设定开启门锁，自动记录进出人员信息，自动采集数据、统计并产生报表，设定人员权限、区域管理和时间控制，考勤、巡更管理等功能。

门禁系统由中央级系统、车站级系统（含主控制器，车站级系统包含正线、厂段、主所等）、就地级设备（就地控制器、读卡器、磁力锁、紧急开门按钮、出门按钮）、门禁卡以及传输网络组成。

本工程门禁系统中央级系统独立设置，并接入线网门禁一卡通系统。车站级系统与综合监控系统互连，中央级系统与车站级系统通过综合监控骨干传输网连接。

场段安防系统

本工程场段安防系统由周界报警系统、视频监视系统以及巡更系统构成。

在车辆段/停车场的围墙周界范围内采用微波对射周界报警系统，主要由微波发射器、微波接收器、控制主机、报警服务器、管理终端、网络通信线等设备组成。

在车辆段、停车场安防设备室设置监视系统设备机柜，含视频前端、视频服务器、视频监视终端、以太网交换机、存储设备、电源分配单元、防雷单元、光纤收发器等设备。

清分中心（ACC）

奥体主控制中心清分系统由本工程线建设完成，包含范村辅控制中心临时清分系统的灾备实施、设备搬迁、数据迁移、安装调试等。

本工程AFC系统接入ACC，纳入ACC对自动售检票系统的管理。

自动售检票（AFC）系统

本工程AFC系统为乘客提供方便快捷的付费方式，是一个全自动收费系统。系统采用自动、半自动售票，以自动售票为主，人工售票为辅，自动检票，使用非接触式IC卡、二维码、人脸等作为车票媒体。

AFC系统主要由人脸识别系统、线路中央计算机系统、车站计算机系统及现场设备、培训系统、模拟测试及维修系统构成。

本工程AFC系统能处理济南市轨道交通专用车票、公交卡及“一卡通”车票等，并支持电子车票和互联网支付。

本工程预留新型支付方案的接入条件。

安检设备系统

本工程安检设备系统主要包括通道式X射线安全检查设备、台式液体检查仪、便携式液体检查仪、便携式爆炸物探测器、便携式毒气探测仪、便携式辐射探测仪、防爆球、防爆毯、危险物品存储罐、手持金属探测器、通过式金属探测门设备、辅助设备及安检标识等，并具备接入安防集成平台的组网功能。

FAS系统

本工程FAS系统对现场火灾情况进行持续监视，向运营管理人员及时提供火灾信息。控制并监视与消防相关的设备及设施，实现消防联动控制。系统采用控制中心和车站（含停车场、车辆段）二级管理，控制中心、车站、就地级三级控制方式设计。

控制中心是全线消防指挥中心，在控制中心设置中央级FAS实现对全线的消防集中监控管理。

火灾时作为车站运营管理的车站控制室兼作消防控制室，在车站、停车场、车辆段、主变电所等设置车站级FAS实现对车站、停车场、车辆段、主变电所等的消防集中管理。

车站级FAS由火灾报警控制盘、各类火灾探测器、输入模块、输出模块、隔离模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、消防电话、24V电源等组成。自动探测车站内火灾信息，并在火灾情况下联动车站内防排烟设备、消火栓泵、非消防电源、应急照明电源、AFC检票机、门禁等设备。

车辆段、主变电所和停车场FAS由火灾报警控制盘、消防联动控制盘、各类火灾探测器、输入模块、输出模块、隔离模块、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、消防广播、24V电源、消防电话等组成。自动探测火灾信息，并在火灾情况下联动场段内防排烟设备、消火栓泵、喷淋泵（如有）、非消防电源、应急照明电源、门禁等设备。

FAS现场设备由各类火灾探测器、输入模块、输出模块、隔离模块、手动报警按钮、消火栓按钮、警铃、消防电话、24V电源等组成。

气体灭火系统

本工程气体灭火系统由气体灭火控制系统和气体灭火管网系统组成。

本工程气体灭火控制系统监视地下车站重要设备用房中（设置气体灭火装置的）的探测器，根据探测器的报警状态判定火灾位置，并根据报警等级发出声光报警信号，在确认火灾后启动气体灭火管网系统喷放灭火气体灭火，系统主要由控制器、探测器、声光报警器、控制模块箱等组成。

气体灭火管网系统由储存钢瓶、钢瓶架、启动钢瓶、减压装置、选择阀等组成，采用IG541气体。

站台门系统

本工程所有车站站台均设置站台门。站台门系统由机械和电气两部分构成，机械部分包括门体结构和门机系统，电气部分主要包括电源系统和控制系统。

站台门与信号系统联动，实现车门与站台门的安全联动。

综合监控系统实现对站台门的运行状态以及故障信息进行实时监视。火灾情况下IBP盘对站台门控制配合通风排烟。

轨道系统

本工程正线钢轨采用60kg/m钢轨，地下线采用长枕式整体道床、DTIII2型扣件，道岔采用60kg/m钢轨9号道岔及其5m间距交叉渡线，车挡采用液压缓冲滑动式车挡。

正线局部地域，根据需要设计有浮置板道床等减振措施。

本工程车辆段、停车场出入场线采用60kg/m钢轨，车场线采用50kg/m钢轨，钢轨定尺长度25m；停车场及车辆段出入场线地面线、库外线采用碎石道床、弹条I型扣件及配套新II型预应力混凝土轨枕，停车场库内线采用整体道床、DJK5-1型扣件及配套短轨枕；车场线采用50kg/m钢轨7号道岔及其5m间距交叉渡线。

车辆段试车线采用60kg/m钢轨9号道岔。

本工程轨道系统还包含沿线布置的钢轨涂油器、信号及轨道标志与标识。。

电梯/电扶梯系统

自动扶梯主要由梯级、梯级主轮和辅轮、梯级链、梯路导轨系统、驱动装置、张紧装置、扶手装置、金属结构、控制柜、变频器、电气设备、安全装置等构成。

自动扶梯选用公共交通重载型扶梯，在地下车站站台至站厅层选用室内型扶梯，所有车站出入口选用室外型扶梯。扶梯的出入口原则上按有盖出入口设计。

电梯主要由曳引系统、导向系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统以及安全保护系统构成。

车站站厅至站台、站厅至出入口设置垂直电梯。垂直电梯选用无机房电梯，电梯额定载重量1000 kg，提升速度为1m/s。

通风空调系统

车站通风空调系统主要由区间隧道通风系统、轨行区排热兼排烟系统、公共区通风空调及防排烟系统、设备管理用房通风空调及防排烟系统、空调水系统、备用空调系统组成。

地下车站两端设置隧道风机、排热风机、相应风道、风阀，以满足正常、阻塞、火灾工况的要求；地下车站的通风空调系统：水冷螺杆机组+末端；重要的设备及管理用房，设置备用空调系统；地下车站公共区、连续长度大于60m的地下出入口通道设置机械排烟系统；设备管理用房，根据规范的要求设置防排烟系统；高架车站公共区采用自然通风、自然排烟，设备管理用房（温度要求27℃）采用变频多联空调系统。

给排水及消防设施

本工程给排水及消防系统由给水系统、排水系统、消防系统和灭火器组成。

给水系统提供车站、区间隧道及沿线附属建筑的生产、生活用水。由市政自来水管网或水井供给，压力不足的设置给水加压设备。

排水系统由雨水系统、污水系统和废水系统组成。排水系统排除车站及隧道运营过程中产生的各种污、废水和雨水等，各类污、废水的排放按照当地和国家现行排水标准的规定执行。

消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和气体灭火系统。消防系统和灭火器能迅速有效的扑灭各类火灾以确保地铁的正常运营。

供电系统

供电系统由主变电所、35kV供电环网、牵引降压混合变电所及降压变电所、接触网系统、电力监控系统、杂散电流防护及接地系统、可视化接地系统、供电车间组成。

供电系统采用110/35kV主变电所集中供电方式，设置两座主变电所，分别为奥体中心主变电所和济南东主变电所，主变电所提供35kV电源，向地铁牵引降压混合变电所及降压变电所供电。牵引供电制式采用DC1500V接触网授流供电方式。牵引变电所35kV母线采用单母线分段方式，1500V直流母线采用单母线方式。全线车站、车辆段、停车场均设置降压变电所，设有牵引变电所的车站，降压变电所与牵引变电所合建为牵引降压混合变电所。降压变电所35kV母线采用单母线分段方式。0.4kV母线采用单母线分段方式。0.4kV设置有源滤波装置、电气火灾监控装置、电能表计。

动力照明系统

动力照明配电系统包括车站及区间动力配电、照明配电、控制及保护、防雷接地等。

动力照明系统带电导体的型式为三相四线制，接地型式采用TN－S系统。根据用电负荷用途和重要性，划分为一、二、三级，一级负荷采用双电源末端切换方式供电，二级负荷由一路电源放射式直供，三级负荷一般由一路电源放射式供电，亦可采用树干式或链式供电。在车站站厅层两端分别设置一个通风空调电控室，对车站通风空调电控设备进行集中配电，冷水机组等特大负荷由降压变电所直接配电。在车站范围内设置智能照明控制系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、区间设置智能疏散系统。

应急照明电源（EPS）采用在照明配电室集中设置。

疏散指示及标志标牌系统

车站内导向标识系统主要功能是引导乘客安全、顺利及迅速地完成整个车站的旅程，避免乘客滞留在车站内引起拥塞。在紧急疏散时，导向标识必须能清晰地引导乘客顺利地离开危险区域及车站。根据安装方式及功能主要分为吊挂式标识（内置光源）、贴附式标识、柱立式标识、嵌入式标识（内置发光灯源）、消防疏散标识（自发光消防疏散标识）。

吊挂式标识（内置光源）是指通过与地面垂直吊件连接方式固定的标识牌，主要应用于导向标识、票价图标识。

贴附式标识是指通过挂装、粘贴等平行于安装面而固定的标识牌，应用于出口地面资讯、公告标志、票务信息示意图（贴附式）、列车运行线路图、设备区消防疏散平面图、设备区科室牌（设备区标识类）、警示标识、标准站名牌、公共区洗手间标志、公用电话标志等。

柱立式标识是指通过单立柱、双立柱、自立形式固定的标识牌，主要应用于票务信息示意图、列车运行线路图，轨道交通线网示意图，出口资讯等。

嵌入式标识(内置发光灯源)是指设置在地铁车站内墙面、镶嵌安装的标识牌，主要应用于提供车站周边信息图。

消防疏散标识是指车站消防逃生应急导示系统，其中包括自发光疏散导向标识，自发光疏散导向标识又分为站台门门界石上下车箭头标识、自发光型站厅、站台地面消防疏散指示标识、自发光型步行梯消疏散指示标识。

人防门系统

人防系统主要由人防防护设备及电控箱等构成。人防防护设备的构件主要包括焊接件、机加工件、外购件等。焊接构件主要包括门扇和门框。机加工构件有闭锁、铰页和密闭梁（活门槛）。外构件由蜗轮减速器、密封条、轴承、油杯、螺栓等标准件。电控箱包括清洁式通风防护设备的控制箱及区间正线隔断门的信号箱等。

动力照明专业为人防通信设备及自设电控箱提供电源；人防专业为动力照明专业提供用电需求并接受动力照明提供的电源。

隧道正线区间隔断门的状态必须全天候纳入综合监控系统的监测。区间隔断门应设双重锁定机构和电信号锁定，分别为千斤顶顶紧机构、机械锁定机构、隔断门失位传感器，传感器信号可远传至车站控制室。

本章节所描述的设备系统信息为截止本次招标时各设备系统的设计概况，不排除在本工程实施过程中这些设备系统的设计会根据需要作出调整的可能，投标人中标后，应积极收集现场各设备系统的相关信息及资料，了解现场各设备系统的真实状况，不得以本章描述内容与现场实际不符为由，提出增加合同总价和延长调试工期的要求。

R3线一期工程调试现场条件

所有现场作业均应自觉服从招标人或招标人指定的管理部门的协调、指挥与管理，投标人应积极配合招标人的各项运营筹备工作。

在综合联调阶段，本工程现场可能还存在一部份遗留工程正在进行施工作业，投标人应结合此情况，合理安排调试项目的作业计划，并协调做好安全防护措施，避免交叉作业带来的安全风险。

在综合联调阶段，各系统的工作状态可能处于不稳定状态，投标人有义务提醒各设备厂家应充分考虑此风险，采取有效的措施，对已投入的测试设备、人员进行必要的安全防护，避免误操作带来的安全风险。

项目实施阶段，招标人提供现场的调试便利条件但除必要的调度指挥场地外不提供专用办公场所，由投标人自行在本工程所在地解决。如需要在现场使用招标人的电源和通信设施时，经招标人批准后可借用，借用的通信设施在调试结束时，应及时归还招标人，如有损坏，应照价赔偿。本工程全线范围内，投标人为完成、和综合联调所需的相关通信、交通、办公等设备设施全部包含在投标报价中。

投标人应知晓本章所列现场条件，投标人可自行到本工程现场进行踏勘，招标人不统一组织踏勘，本工程现阶段正在进行施工安装投标人若自行现场踏勘时应遵守现场安全规章制度，现场发生的任何意外情况由投标人负责。

投标人的投标即意味着投标人已完全知晓本工程、综合联调阶段的现场情况，投标人不得以此为由提出延长调试工期和增加合同费用的要求。

R3线一期工程工期计划

R3线一期工程总体按照2019年9月20日前具备试运行通车条件为工作目标，具体节点（暂定）工期计划如下：

全线洞通计划2019年3月31日前实现；

右线计划2019年5月1日前具备轨通；

奥体西主变电所计划2019年5月15日前具备供电；

全线轨通计划2019年5月31前完成；

南段设备单调计划2019年6月9日前完成；

全线电通计划2019年6月30日具备；

运营计划2019年6月30日完成入驻；

北段设备单调计划2019年7月20日完成；

全线综合联调计划2019年9月20日前完成；

全线开通试运行计划2019年9月20前具备。

本节所述之关键节点工期计划为本工程初步计划安排，不排除根据工程的实际需要做出调整的可能，投标人不得以此为由提出增加合同费用或延长调试工期的要求。

基本技术要求

※开通目标

本工程设备系统开通目标为：至本工程初期运营前安全评估专家预评审前，所有设备系统按照各系统合同及运营安全评估要求全功能开通。

投标人应确保在本服务工作结束时，本工程所有设备系统达到前述开通目标，无论此开通目标是否能在本工程初期运营前全部实现，投标人均应提供联调服务，直至本工程所有设备系统全功能投入运营。

通过本工程初期运营前的综合联调，本工程设备系统须至少满足试运行和初期运营基本条件的要求，投标人须结合本工程各设备系统状态及进度情况，合理确定本工程初期运营开通服务水平，统筹合理安排综合联调项目，确保本工程投入初期运营所需的所有测试及调试项目均能得到完整的测试与调试，并能顺利通过政府组织的运营前的验收与评估。

调试阶段划分

投标人提供的服务至少应涵盖本章节所划分的所有调试阶段。

本项目调试阶段应划分为以下几个阶段，包括但不限于：

- （车站级、中央级）的组织与协调；

- 各系统间接口调试的组织与协调；

- 组织与协调；

- 系统综合联调；

- 试运行支持；

- 初期运营支持；

- 招标人运营筹备的各类配合工作（如有需要）。

根据本工程的实施进度及实际情况，上述各阶段工作可分区进行。

投标人根据上述阶段划分，针对本工程特点，在综合联调方案中详细描述各阶段的联调服务及配合方案。

调试基本技术要求

主要用于车站及区间内各系统设备之间的接口

投标人应根据轨道交通各系统设备功能、联动效果等编制组织协调方案，并对现场调试资源进行协调和组织，协调指挥相关系统承包商共同完成本工程作业。

投标人应根据整体工程进度制定合理的进度计划，并督促协调相关系统承包商按照计划节点完成系统单机调试，确保按计划实施。

组织与协调

系统综合联调

系统综合联调应在所有与联调项目相关系统的系统调试完成，提交的测试报告显示为“合格”后方可进行。

系统综合联调前，应对所涉及的系统的关键功能及接口功能进行复查和复检，并应完全覆盖所有涉及行车安全的系统及功能。

在综合联调前，应制定完善的联调方案，提供各种测试记录表格，联调试验及测试项目应能满足检验本工程各系统达到投入商业运营条件的需要，经专家评审并通过后方可正式发布实施。

投标人须根据项目实施的具体情况，设计不同的测试场景，以检查各系统的功能及其联动关系，系统综合联调测试应至少包括系统技术参数综合测试和系统运营功能综合测试2个部分。

在联调前，应对各调试与测试项所需前提条件进行检查和确认，对试验和调试所需的各种资源到位情况、测试及调试环境进行检查，确保调试与试验的顺利进行。

对于联调过程中，那些可能对本工程部分器材损耗、设备及构筑物产生损坏或者器材消耗的测试及试验项目，可采取模拟或抽检的方式进行，比如喷淋系统、气体灭火装置等。

投标人应根据本工程特点，在综合联调方案中详细描述本工程的综合联调方案及实施计划。

试运行及初期运营支持

在试运行阶段，投标人应继续跟踪本项目各系统的运行情况，对在综合联调阶段遗留的问题继续进行测试与调试。

在初期运营阶段可能发生的因为综合联调原因导致的系统性故障提供分析与技术支持。

因不具备条件或其他因素导致的未联调完成项目，在试运行及初期运营阶段需要继续调试的应遵守招标人的管理制度，原则上在非运营时段进行，不得影响试运行及初期运营的进行。

责任范围

基本要求

在招标人的协助下，投标人应主动协调本工程各系统承包商，完整收集本工程综合联调所需各系统的技术资料及计划文档，并对收集到的资料承担保密责任。

投标人须了解济南轨道交通R3线一期工程环境及工程情况，熟悉系统调试所涉及的各设备系统的功能、技术及接口技术规格等。

投标人应基于本工程的开通及工期目标，提供本工程的综合联调方案及计划，负责本工程综合联调的组织、协调与技术指导，对综合联调作业完成情况进行统计、分析，并提供评估意见。

本工程的服务包含但不限于阶段的轨行区管理、施工计划及请销点管理、人工步行巡道、电客车及工程车调车组织与管理等，应充分利用轨行区时间和空间，组织各相关参建单位完成轨行区内所有施工、调试作业，并在试运行初期参加联合调度，协助完成试运行工作。

投标人应负责综合联调管理及服务所有项目的组织协调和现场管理，填写测试记录、评估测试结果、编制评估报告。

本工程各项目进度计划存在调整的可能，无论工期如何调整，投标人均应满足招标人调整后的各系统工期和工程整体工期要求，投标人应充分考虑此风险，不得以此为由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期的要求。

投标人应对本工程综合联调满足开通运营及通过政府组织的初期运营前条件检查承担全部责任，对综合联调的质量、进度及调试安全承担完全责任，经其它合约规定由各系统承包商承担的责任除外。

投标人须针对济南轨道交通R3线一期工程现状提出阶段目标及保证措施，加强事前控制及过程控制，建立健全审查核验制度、检查验收制度和督促整改制度，定期组织召开例会，针对薄弱环节，提出整改意见，并督促落实。

投标人须协助招标人完成各设备系统单机、单系统调试，在保证安全的前提下，全面系统检验设备系统设计功能实现状况，并根据各设备系统调试情况，对各设备系统调试后是否具备进入系统联调的条件进行确认并提出意见。

投标人负责编制系统联调组织管理程序、调试计划、调试方案、调试大纲和实施细则等，并指挥和协调这些方案的实施，编写综合联调评估报告等。

投标人应负责在调试开始前，组织对调试方案、调试大纲及实施细则等关键方案进行专家评审。投标人应负责评审会务的组织，并承担完成专家评审所需的一切费用。

在开展服务范围内各项具体工作之前，投标人应做好各项准备工作，包括但不限于计划、大纲、方案等文件的编制、相关设备系统条件的确认、相关人员及资源的调配等。

在调试前，投标人应确定各项测试与试验的前置条件，并协调和组织各方进行确认。

在整个调试过程中，被测系统的操作应根据投标人的测试需求，在投标人的监督下，由被测系统承包商或者在其指导下由招标人指定人员完成。

在系统经过测试与调试不合格时，投标人应结合自身的工程经验，敦促并指导被测系统承包商进行整改，在条件具备时，应重新组织复测，直至测试结果合格为止，此费用包含在合同总价中。

在本项目执行的过程中，投标人应充分考虑调试安全，按照设备使用功能及要求进行调试，如由于投标人的原因，导致本工程的设备、设施损坏、参试人员的人身伤害以及行车安全事故等时，投标人应承担全部的赔偿责任，并向招标人赔偿由此导致的一切经济损失。

在本项目执行过程中，投标人应周期性地向招标人提供本项目实施进度，并对协调进度负责，这些方法包括但不限于：

- 调试月例会、周例会

- 调试作业交班会、分析会

- 月报、周报，如有必要，还须提供日报

- 项目整体进度形象图、统计报表等。

在本项目的执行过程中，投标人应采取一些可能有效的方法，及时向招标人提供综合联调作业效果，提供评估意见、改善措施及建议等，这些方法包括但不限于：

- 现场测试记录

- 阶段性测试评估报告、总结报告

- 调试作业交班会、分析会

- 调试总体评估报告、总结报告

投标人应对本项目的执行计划实施“滚动”管理，确保一切可利用的条件、时间和作业面均能被充分高效利用，由于投标人计划不周导致本项目的工期延误责任由投标人承担，招标人保留向投标人进行索赔的权利。

投标人应根据调试的阶段成果，确定试运行及初期运营开通基本条件。初期运营条件严格按照《城市轨道交通初期运营前安全评估技术规范》第1部分：地铁和轻轨和《城市轨道交通初期运营前基本条件》【GB/T 30013-2013】执行。

投标人应负责整理、统计联调过程中的文件和资料，并指定专人负责其所供资料的整理、分类及立卷归档。

在调试阶段，投标人应对关键的调试及测试过程进行影音记录，并在综合联调结束时，向招标人提供相关的影音视频材料，并归档。

投标人应承担完成本工程综合联调服务所需的所有资源及相应的设施，并对参与本项目己方所有人员的人身安全承担全部责任。

招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以此为由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。

本《用户需求书》并未充分引述所有相关标准和规范的条文，提出的是本工程项目所需的最低限度的服务要求，投标人应提供符合本《用户需求书》和行业标准要求的最优服务，当本《用户需求书》所要求的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

投标人应基于本《用户需求书》的基本要求，提供完整的综合联调管理及服务，不管在投标人的投标文件中是否已经进行完整描述，在本项目实施过程中，投标人均应补充完整，且不得以此为由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。

投标人应为本项目提供可执行的综合联调方案及比选方案，这些方案应详细描述，招标人对调试方案具有选择权、调整修改权，投标人应按照招标人选择的方案实施，不得以任何借口予以推脱或增加费用或延长工期，招标人的选择、调整不减轻投标人的任何责任。

招标人有权根据需要对投标人调试的服务范围进行调整，投标人应服从，并不得以此为由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。

在和综合联调过程中，所有活动虽然有招标人协助的因素，但招标人不承担任何技术责任，招标人对投标人所有文件资料、作业行为的确认、审批及认可均不能减轻投标人的任何责任。

投标人可根据本工程特点，结合自身经验，在满足本《用户需求书》要求的基础上，在综合联调方案中提出其它综合联调的建议，供招标人选择确定。一旦建议被接收，则该建议应作为正式合同内容予以实施，但投标人不得以此为由提出增加本项目合同费用或延误本项目工期。

投标人在本项目中的所有活动均应接受招标人或其委托代理人的监督与检查，并应落实和妥善处理招标人或其委托代理人的意见和建议。在综合联调管理及服务过程中，投标人不得出现干扰、阻碍招标人或其委托代理人行使检查监督权力的行为。

投标人在服务过程中所产生的需递交招标人的所有文件、资料、测试数据、测试成果等均应接受招标人或其委托代理人的检查和审核通过后才可递交，投标人在递交文件、资料、测试数据、测试成果时，应合理考虑招标人或其委托代理人的检查与审核时间，确保本项目各项工作进度。

责任范围

投标人须对本服务以下方面承担全部责任，包括但不限于：

- 完整性

- 全面性

- 安全性

- 适用性

- 可实施性

投标人须确保系统综合联调进度满足济南轨道交通R3线一期工程总体进度要求，且不得影响济南轨道交通R3线一期工程的开通运营。

投标人须对本服务的服务质量满足济南轨道交通R3线一期工程开通运营的需要承担合同范围内所完成工作的全部责任。投标人须对合同范围内包含的项目通过本工程开通评估需要承担全部责任。

投标人应对工期负责，应全面及时掌握工程进展情况，根据不同试验阶段的工作特征和工作环境制定切实可行的工程计划，按照综合联调调试总体工程进度要求、工程节点，负责编制调试计划，积极组织协调、合理安排工程项目实施。确保在规定的时间内完成所有调试的项目及内容，避免临时改变调试计划。

工作范围

投标人是本项目综合联调管理及服务的策划者、组织者和技术负责人，其工作范围包括但不限于：

- 调试前准备

- 调试的组织、协调、指挥与技术指导

- 设备系统关键功能及性能复测与评估

- 设备系统关键性能综合测试与评估

- 设备系统联动关系验证测试与评估

- 总结与评估

- 技术文件及资料的整理、归档与移交

- 试运行技术支持

- 以及招标人要求的属于调试工作范围内的其它工作及服务。

调试准备工作范围包括但不限于：

- 系统资料收集、整理与分析

- 调试策划方案及计划的编制与送审

- 调试测试大纲及实施细则的编制与送审

- 调试测试项目、测试方案、测试条件的设计

- 关键系统调试见证与评估

- 系统调试进度跟踪与评估

- 调试资源协调、检查与确认

- 调试前提条件检查与确认等。

调试的组织、协调、指挥与技术支持的工作范围包括但不限于：

- 按照调试计划，结合本工程各设备系统调试进度及状态，统筹安排各项测试与调试作业。

- 指挥、协调、组织本工程各参建方，完成调试测试环境、测试场景、安全防护设施搭建，并组织现场检查与确认。

- 组织完成对调试区域的现场管理及安全防护。

- 指挥、协调相关承包商完成调试测试作业，现场见证联调试测试作业过程，提供技术指导，记录测试结果，对测试结果进行现场评估，如有必要，还应提出整改建议。

- 对测试记录进行确认、整理和分析，编制测试报告及评估报告。

- 综合联调过程各项后勤保障。

设备系统关键性能和功能复测与评估

设备系统关键性能和功能复测与评估的工作范围包括但不限于：

- 与乘车安全相关的系统性能及功能复测与测试（比如消防、紧急疏散等）

- 与乘车体验相关的关键系统性能及功能复测与测试（比如PIS、AFC、PA等）

- 紧急操作相关的设备性能及功能验证与测试（比如车站IBP盘等）

- 以及其它投标人和招标人共同确认的涉及行车安全的设备系统功能测试与验证。

设备系统关键性能和功能复测与评估的工作范围还应包括系统关键性能和功能复测与评估方案设计、计划安排、实施细则编制、作业组织协调与指挥、测试记录、结果评估等。

投标人应根据本项目设备系统特点，结合自身工程经验和相关标准及规范的规定，详细列明本工程需要进行复测和验证的设备系统及其相关功能和性能，详细测试项目将在合同签订后在调试准备阶段共同协商确定。

设备系统关键性能综合测试与评估

设备系统关键性能综合测试与评估的工作范围包括但不限于：

- 影响本工程运行效率及能力的关键系统能力测试与评估

- 影响本工程服务水平的关键技术参数测试与评估

- 影响本工程运营安全的关键系统性能表现测试与评估

- 以及那些不在系统承包商调试作业范围内但根据相关规定需要进行评估和测试的性能和技术参数等的测试与评估。

设备系统关键性能综合测试与评估的工作范围还应包括测试与评估方案设计、计划安排、实施细则编制、作业组织协调与指挥、测试记录、结果评估等。

投标人应根据本项目设备系统特点，结合自身工程经验和相关标准及规范的规定，在综合联调方案中详细列明本工程需要进行综合测试与评估的设备系统关键性能及参数，详细测试项目将在合同签订后在调试准备阶段共同协商确定。

设备系统联动关系验证测试与评估

设备系统联动关系验证测试与评估的工作范围包括但不限于：

- 正常运行模式下的设备系统联动功能表现测试与评估

- 故障模式下的设备系统联动功能表现测试与评估

- 灾害模式下的设备系统联动功能表现测试与评估

- 以及招标人与投标人共同确定的其它必须进行的联动功能表现测试与评估

设备系统联动关系验证测试与评估的工作范围还应包括测试与评估方案设计、计划安排、实施细则编制、作业组织协调与指挥、测试记录、结果评估等。

投标人应根据本项目设备系统特点，结合自身工程经验和相关标准及规范的规定，在综合联调方案中详细列明本工程需要进行验证和评估的设备系统联动功能，详细测试项目将在合同签订后在调试准备阶段共同协商确定。

总结与评估的工作范围包括但不限于：

- 总结与评估报告的编制

- 工程验收配合

- 试运行及初期运营条件检查与评估配合等。

试运行及初期运营技术支持与系统完善支持的工作范围包括但不限于：

- 联调遗留问题的跟踪和落实

- 综合联调成果应用注意事项

- 联动操作技术指导

- 以及其它招标人要求的技术支持服务。

调试前准备

调试前的系统资料收集、整理与分析

自合同签订之日起，投标人应派人员至现场，收集综合联调所涉及的系统设备及工程实施进度资料，包括但不限于：

- 系统设备的设计资料及图纸

- 系统工程施工及调试计划

- 系统设备单机调试、子系统调试、系统调试测试记录及测试报告

- 系统工程验收报告、监理报告

- 系统设备功能、技术规格书

- 系统接口技术规格书

- 系统操作及维护手册等。

投标人应在现场，适时跟踪本工程施工安装及系统调试、验收进度。

投标人应及时与R3线一期工程各参建方建立通信联络，如有必要，还应就综合联调相关问题展开与各参建方的技术交流与沟通，统一认识。

投标人应对收集到的资料及现场踏勘获得的信息进行整理和分析，确定综合联调进场时间、进场区域以及综合联调测试项目安排的顺序。

综合联调策划方案和计划的编制与送审

投标人应在中标后10天内向招标人提供本工程综合联调总体方案、调试大纲、调试计划等资料，提交招标人或其委托代理人审核。本工程开始调试10天前须完成专家评审工作。

在本项目执行过程中，每个测试阶段开始前15天，完成本阶段调试策划方案及时间计划的编制，提交招标人或其委托代理人审批。

投标人提供的综合联调策划方案内容应包括但不限于：

- 车站级、中央级前置条件及满足功能

- 车站级、中央级阶段划分

- 车站级、中央级安排方案、时间计划安排

- 车站级、中央级组织、协调与管理机制、协作机制及工作流程

- 车站级、中央级安全风险分析与风险控制

- 车站级、中央级应急预案

- 综合联调阶段划分及启动前提条件

- 综合联调区域安排方案、时间计划安排

- 综合联调组织、协调与管理机制、协作机制及工作流程

- 综合联调组织、协调与管理规章制度

- 综合联调安全风险分析与风险控制

- 综合联调安全措施及建议

- 综合联调应急预案

- 以及其它投标人认为必要进行说明的事项

投标人的综合联调策划方案经招标人审批通过后，将发布至所有参建方，投标人应在本项目联调测试策划方案批准后，协助招标人搭建综合联调组织机构，并给出建议。

综合联调测试大纲和实施细则的编制与送审

综合联调测试大纲

投标人递交的综合联调大纲的内容包括但不限于：

- 综合联调启动前提条件

- 综合联调遵循的标准

- 综合联调测试项目、测试目的及合格标准

- 综合联调测试顺序、区域及时间安排

- 综合联调测试方法

- 综合联调对各系统的技术要求

- 综合联调对各系统承包商的要求

- 综合联调所需测试设备及仪器仪表

- 综合联调安全及应急处理规则

- 试运行前提条件

- 以及其它投标人认为需要说明的其它事项。

综合联调实施细则

投标人应在每项测试开始前30天，提供经与该测试项相关的系统承包商确认后，供招标人审批。

综合联调实施细则应基于每项测试项进行编写，其内容应包括但不限于：

- 测试项目名称

- 参与测试的人员

- 测试时间及地点（或区域）

- 测试内容及目的

- 测试前提条件

- 测试步骤及方法（或测试场景描述）

- 分工与协作

- 测试功能表现、参数及合格的标准

- 测试结果的记录、确认与提交

- 测试安全注意事项及应急处理

- 测试前提条件确认表

- 测试记录表

- 测试结果评估意见

- 以及投标人认为必要的其它事项说明

综合联调实施细则中涉及系统设备操作时，其描述的方法和步骤须与相关系统操作手册的描述一致，且须得到与该测试项相关的系统承包商的认可，

综合联调实施细则中测试记录应在测试项目完成时，各参与方共同签字确认，并接受招标人的检查。

关键系统调试见证与评估

投标人应在本工程设备系统开始单系统调试阶段至综合联调作业开始前，派遣有经验的工程技术人员，见证本工程关键系统调试作业，如有必要，投标人可对关键系统承包商的系统调试及调试结果提出评估意见，供招标人参考。

在综合联调方案中，投标人应根据相关标准及规范的规定，结合自身的工程经验，合理确定关键系统调试见证与评估的范围，并根据本工程各系统调试进度计划提供合理的见证计划。

在关键系统调试见证与评估作业开展前30天，投标人应提供关键系统调试见证与评估计划经招标人或其委托代理人审批后通知本工程相关系统承包商，该计划的内容应包括但不限于：

- 需见证的关键系统及其调试项目

- 见证人员的职责及任务分配

- 见证作业的工作内容

- 见证作业时间计划安排等。

投标人见证作业计划时间安排应与相关系统的调试计划相匹配，并应根据相关系统的实际调试进度适时调整。

投标人应适时跟踪本工程各系统的调试进度，主动与系统承包商协调系统调试见证事宜，投标人不得缺席经招标人批准的关键系统调试见证计划中所确定的调试项目的见证，否则由此引致的一切后果由投标人承担。

投标人对关键系统的见证应在本工程的工程监理及招标人或其委托代理人的监督下进行，并应获得相关系统承包商的现场确认，比如在调试参加人员签到表上签到。

在关键系统调试见证过程中，投标人的见证人员应记录系统承包商的调试过程、调试结果及己方的评估意见，经招标人或其委托代理人审核通过后，用于综合联调的依据文件之一。

系统调试进度跟踪与评估

自合同签订之日起直至本项目结束，投标人均应适时跟踪本工程各项工作及作业进度，合理确定综合联调各项工作及作业的计划及进度。

投标人应适时收集各系统承包商的调试计划，并从有利于尽早开展综合联调的角度给出评估意见和调整建议供招标人参考。

当系统承包商的调试进度或者调试作业布局安排不合理，影响本工程综合联调作业计划时，投标人应及时书面通知招标人和系统承包商，并给出合理的调整建议。

投标人应适时对各系统设备、工作及作业状态进行评估，一旦某项调试作业条件成熟，或者某个区域具备调试作业条件时，投标人均应立即安排合适的调试作业，以缩短综合联调工期，提高作业效率。

综合联调资源协调、检查与确认

投标人应根据综合联调策划方案，搭建本工程综合联调组织机构，配备合格的技术人员。

投标人应为本工程的综合联调提供制度保障，提供综合联调作业所需各种规章制度、作业流程，指导和监督招标人的综合联调指挥与协调作业，根据招标人需要提供综合联调计划筹备、组织实施、管理协调等工作的培训和指导。

在本工程进入综合联调阶段前，投标人应指导招标人对综合联调所需各种资源进行梳理和确认，对配备的人力资源的合格性进行检查和确认，发现不合格的现象应及时提醒招标人进行改善。

投标人应对本工程各项综合联调作业的前提条件进行确认和评估，并对评估结果承担全部责任。

综合联调前提条件检查与确认

在每项综合联调作业开展前，投标人应对该项作业所需的前提条件进行检查和确认，该检查的结果应采用表格方式，逐项进行，检查过程应记录，结果应签认。

当综合联调前提条件检查不合格时，该综合联调作业不得开展，投标人应及时通知招标人，评估此项作业对整个综合联调进度的影响，并给出合理的调整建议。

投标人对综合联调前提条件的检查与确认承担全部责任。

设备系统关键性能和功能复测与评估

基本要求

在调试作业开展前，投标人应根据本工程各系统的调试情况、投标人的调试见证情况以及调试作业需要，对与行车安全相关、乘车安全相关、紧急操作相关的系统设备性能及功能表现进行复测、抽查和评估，以确定本工程各系统具备进行调试作业的条件。

投标人的复测和抽查的内容还应涵盖设备系统关键接口的复测与抽查。

投标人对设备系统的关键性能和功能的复测、抽查与评估的技术参数及功能合格标准应与相对应系统的设计文件、技术规格书所确定的标准相同，不得提升或者降低标准。

在进行复测、抽查前，投标人应进行周密地策划和安排，不得盲目冒进，由于投标人的原因，在复测和抽检过程中导致的系统损坏赔偿责任由投标人承担。

对设备系统关键性能和功能的复测、抽查应在对应系统承包商的督导下进行，测试结果应获得对应承包商的现场签字确认，测试记录应归档。

在复检和抽查过程中，如投标人发现相关系统的性能和功能不能满足调试要求时，应及时通知对应的系统承包商，并向招标人报告，同时投标人还应向对应系统承包商及招标人提供合理的整改建议。

复测准备

在第一项复测作业开始前30天，投标人应根据调试作业的需要，合理确定复查的内容，编制复测策划方案，经招标人或其委托代理人审批后发布至相应的系统承包商。

在进行复测与抽查前，投标人应适时跟踪各设备系统调试进展及状态，合理确定各系统复测及抽查的时机，编制复测与抽查的时间计划，并与复测策划方案一并提交招标人或其委托代理人批准。

在每项复测作业开始前20天，投标人应提供经系统承包商确认后的复测实施细则供招标人或其委托代理人审批。

复测作业所需的测试仪器仪表、工具及耗材，除按合同规定由各参与方提供的部分外，其余部分应由投标人提供，投标人应保证其提供的测试仪器仪表及工具的准确性，同时投标人还应检查由参与方提供的测试仪器仪表及工具的状态和准确性，以确保测试的准确性。

在复测测试项目进行前，投标人应在招标人或其委托代理人的监督下协调、组织和指导各参与方对测试前提条件、测试环境安全性等进行检查和确认，并记录。

复测组织、协调与指导

投标人应按经相关系统承包商确认、招标人或其委托代理人批准的复测实施细则，协调相应的承包商，逐项完成复测作业。

投标人应全程参加所有复测过程，客观记录复测结果，在测试结束时，应及时协调被测系统承包商对测试结果进行确认。

投标人应负责调试作业区域的现场管理，确保调试作业安全。

在复测过程中，如投标人需要使用测试仪器仪表对被测系统进行某些参数进行测量时，则测试仪器仪表的安装应在被测系统承包商的督导下进行，且这些测试仪器仪表的使用不得对被测系统设备产生损坏或者影响被测系统的正常工作。

在复测过程中，如发现被测系统工作异常或者继续进行可能会导致安全风险时，投标人应及时终止复测作业，协调被测系统承包商分析原因，进行调整和整改直至系统恢复正常后方可再次进行，在这一过程中，投标人应提供技术指导。

成果评估与处理

在每项复测作业结束后，投标人应及时对复测结果进行评估，评估结果需征得招标人管理部门的确认，如投标人评估被测系统测试结果不合格时，投标人应向招标人报告，给出整改的建议和意见，并通知和协调被测系统承包商进行整改和改善。

对于经投标人复测不合格的测试项，投标人应在不影响整个项目工期的前提下，组织和协调被测系统承包商逐项进行再次复测，直至复测结果合格为止。

在所有复测项目测试合格后，投标人应在最后一项测试合格后的10个工作日内，向招标人提供复测作业总结报告及评估意见供招标人审核。

投标人应根据复测结果，合理、及时地安排具备条件的调试项目测试作业，不得以整体复测未完成为由，延误本工程调试工期。

设备系统关键性能综合测试与评估

基本要求

投标人在识别本工程系统关键性能综合测试方案中所列测试内容应涵盖本工程设备系统与运营能力、运营服务水平及系统运行安全相关的系统关键性能（包括极限性能）表现，应确保经过这些测试项的测试，能完全准确地衡量本工程所有设备系统的技术表现是否达到设计的要求。

投标人应负责本工程设备系统关键性能综合测试的测试环境、场景的设计，经招标人或其委托代理人审核通过后协调各参与方进行搭建、检查和确认。

投标人应负责整个测试过程的组织、协调与指挥，负责综合测试过程及测试数据记录、计算分析，并给出评估意见。

综合测试应真实、客观、准确，不得弄虚作假，并接受招标人或其委托代理人的检查与监督，综合测试合格标准应符合相关规范及标准的规定，并符合行业惯例。

测试准备

在第一项综合测作业开始前30天，投标人应根据调试作业的需要，合理确定综合测试的内容，编制综合测试策划方案，经招标人审批后发布至相应的系统承包商。

在进行综合测试前，投标人应适时跟踪本工程现场进度情况，合理确定各项综合测试的时机，编制综合测试时间计划，并与综合测试策划方案一并报招标人或其委托代理人批准。

在每项综合测试作业开始前20天，投标人应提供综合测试实施细则供招标人或其委托代理人审批，综合测试细则应按测试项分别编写，即每项综合测试作业应独立编写测试细则。

综合测试作业所需的测试仪器仪表、工具及耗材，除按合同规定由各参与方提供的部分外，其余部分应由投标人提供，投标人应保证其提供的测试仪器仪表及工具的准确性，同时投标人还应检查由参与方提供的测试仪器仪表及工具的状态和准确性，以确保测试的准确性。

在综合测试项目进行前，投标人应在招标人或其委托代理人的监督下，协调、组织和指导各参与方对测试环境进行搭建、检查与确认，对测试前提条件、测试环境安全性等进行检查和确认，并记录。

测试作业

投标人应按经招标人批准的综合测实施细则，主导本工程各项综合测试作业，协调各参与方，逐项配合。

投标人应全程参加所有综合测试过程，客观记录综合测试数据，在测试结束时，应及时根据测试记录，评估测试结果，并将测试结果及测试参数经招标人或其委托代理人审核后提交招标人。

投标人应负责测试作业区域的现场管理，确保综合测试作业安全。

在综合测试过程中，如投标人需要使用测试仪器仪表对被测系统的参数及性能表现进行采样和测量时，则测试仪器仪表的安装应在被测系统承包商的督导下进行，且这些测试仪器仪表的使用不得对被测系统设备产生损坏或者影响被测系统的正常性能表现。

在综合测试过程中，如发现被测系统工作异常或者继续进行可能会导致安全风险时，投标人应及时终止综合测试作业，协调被测系统承包商分析原因，进行调整和整改直至系统恢复正常或安全风险解除后方可再次进行，在这一过程中，投标人应提供技术指导。

评估与处理

在每项综合测试作业结束后，投标人应及时对测试结果进行评估，评估结果需征得建设部门和运营管理部门的确认，如进行的综合测试项被评估为不合格时，投标人应分析原因，给出整改的建议和意见，向招标人报告、通知、协调和督促综合测试项相关的系统承包商进行整改和改善。

对于综合测试不合格的测试项，投标人应在不影响整个项目工期的前提下，再次组织和协调与该综合测试项目相关的系统承包商进行复测，直至复测结果合格为止。

在所有综合测试项目测试合格后，投标人应在最后一项测试合格后的10个工作日内，将综合测试作业总结报告及评估意见报送至招标人或其委托代理人审核后提交招标人。

投标人应根据综合测试的结果，合理、及时地安排具备条件的调试项目测试作业，不得以整体综合测试作业未完成为由，延误本工程调试工期。

设备系统联动关系验证测试与评估

基本要求

投标人应结合本工程设备系统配置、功能及接口情况，分析和识别本工程各设备系统之间的联动关系，并依据相关标准和规范的规定以及行业惯例，对本工程各设备系统之间的联动关系的正确性、运营符合性等给出评估意见，并提供改善的建议和技术指导。

投标人应基于本工程各设备系统的联动关系，设计测试场景及测试的内容，测试场景的设计应确保本工程配置的设备系统在各种运行工况下的所有联动关系均能得到验证和检查。

投标人的联动关系验证与测试作业应全面完整，测试区域应涵盖本工程的所有区域。

投标人应主导本工程设备系统联动关系验证与测试工作，组织和协调各参与方配合验证测试。

测试准备

在第一项联动关系测试作业开始前30天，投标人应根据本工程所配置的设备系统接口关系，编制联动关系验证与测试策划方案，经招标人审批后发布至相关参与方。

在进行验证测试前，投标人应适时跟踪本工程现场进度情况，分析各种测试场景建立的时机，编制验证测试时间计划，并与综合测试策划方案一并报招标人批准。

在每个测试场景建立前20天，投标人应向招标人提供测试实施细则供招标人审批，联动关系验证与测试应以测试场景为单位编写，即每个测试场景对应一份测试实施细则。

对于复杂的测试场景，投标人应提前至少2天召集各参与方的现场负责人，对测试细则进行现场模拟推演和讲解，以确保测试的顺利进行。

在测试项目前，投标人应协调、组织和指导各参与方对测试场景进行搭建、检查与确认，对测试前提条件、测试环境安全性以及参与测试人员的胜任能力等进行检查和确认，并记录。

测试作业

投标人应按经招标人批准的实施细则，主导本工程联动关系验证与测试作业过程，协调各参与方，逐项配合。

投标人应真实客观记录联动关系验证与测试过程中的各系统功能、动作表现，在测试及验证结束时，及时评估测试结果，测试记录、评估测试结果应经招标人或其委托代理人检查和审核通过后提交招标人。

投标人应负责测试作业区域的属地管理单位进行现场管理，确保测试作业安全。

在测试过程中，如投标人需要使用测试仪器仪表对被测系统的参数及性能表现进行采样和测量时，则测试仪器仪表的安装应在被测系统承包商的督导下进行，且这些测试仪器仪表的使用不得对被测系统设备产生损坏或者影响被测系统的正常性能表现。

在测试过程中，如发现被测系统工作异常或者继续进行可能会导致安全风险时，投标人应及时终止测试作业，协调被测系统承包商分析原因，进行调整和整改，直至系统恢复正常或安全风险解除后方可再次进行，在此过程中，投标人应提供技术指导。

评估与处理

在每个场景测试作业结束后，投标人应及时对测试结果进行评估，评估结果需征得建设部门和运营管理部门的确认，如进行的测试项被评估为不合格时，投标人应分析原因，给出整改的建议和意见，向招标人报告、通知、协调和督促相关的系统承包商进行整改和改善。

对于测试不合格的测试项，投标人应在不影响整个项目工期的前提下，再次组织和协调与该联动关系验证与测试项目相关的系统承包商进行复测，直至复测结果合格为止。

在所有测试项目测试合格后，投标人应在最后一项测试合格后的10个工作日内，向招标人提供联动关系验证与测试作业总结报告及总体评估意见，评估意见应明确本工程是否具备进入试运行条件。

投标人可根据各系统进度及招标人的运营准备情况，基于测试场景，将运营演练和联动关系验证与测试作业同时进行。

总结与评估

总结与评估报告

本项目的调试总结与评估报告应分三阶段进行，第一阶段为在试运行开始前，满足本工程试运行要求的总结与评估报告（初稿）；第二阶段为初期运营安全评估前，满足本工程初期运营前安全评估要求的总结与评估报告（终稿）；第二阶段为在本工程所有调试作业完成时提供的总结与评估报告（终稿补充）。

第一阶段总结与评估报告（初稿）应基于本工程试运行开始前所进行的调试作业记录、阶段性总结与评估报告编制，应对本工程试运行前调试阶段设备系统状况和调试效果进行评估，提供试运行标准的建议，并明确本工程是否已经满足试运行的基本要求。

第二阶段总结与评估报告（终稿）应基于本工程初期运营评估前，所进行的调试作业记录、阶段性总结与评估报告编制，应对本工程初期运营前调试阶段设备系统状况和调试效果进行评估，提供试运应目标及标准的建议，并明确本工程是否已经满足初期运营的基本要求。

第三阶段总结与评估报告（终稿补充）应基于本工程所有调试作业记录、阶段性总结与评估报告编制，应对本工程调试全过程中设备系统状况和调试效果进行评估，提供实现设备系统所有功能应采取的措施、调试结束后本工程各设备系统运营的注意事项。

总结与评估报告（初稿）应在本工程进入试运行前招标人指定的时间内提供，总结与评估报告（终稿）应在初期运营评审前招标人指定的时间内提供，本工程所有调试作业全部结束后20天内提供。

总结与评估报告在提交招标人前，应先通过招标人的审核，否则，招标人将拒绝接受。

工程验收配合

在调试期间，投标人应为招标人的各种验收活动提供配合服务，包括但不限于：

- 系统调试及功能验收

- 系统接口及功能验收

- 消防验收

- 竣工验收等。

投标人应在安排调试作业计划及方案时，应充分考虑招标人的验收计划，为招标人的验收预留时间及空间，并提供方便。

投标人可见证招标人的验收过程，为本工程的验收作业提供技术指导，并应从调试角度，对本工程验收结果进行评估，给出评估意见和调整修改建议。

试运行及初期运营条件检查与评估配合

在本工程试运行开始，投标人应按照招标人的要求，参与并配合本工程的试运行条件检查与评估工作。

在初期运营条件检查与评估阶段，投标人应按照招标人的要求，向检查评估组提供其所需的与综合联调相关的所有资料，包括但不限于测试记录、测试总结与评估报告等。

在初期运营条件检查与评估阶段，投标人还应在现场解答检查评估组与综合联调相关的问题及疑问，并应确保这些解释通过检查评估组的认可。

试运行及初期运营技术支持与系统完善支持

联调遗留问题的跟踪和落实

投标人应在本工程进入试运行阶段，继续跟踪此前阶段综合联调作业中遗留问题的解决及落实情况，并在非运营时间段组织进行复测，并对复测结果进行记录和评估。

综合联调阶段中不影响开通运营的综合联调项目，投标人应继续在非运营时段组织各参与方进行测试，直至所有规定的测试项目全部完成，并提供测试记录和评估报告。

投标人应确保综合联调遗留问题的复测或继续测试作业不对本工程的正常运营产生干扰，并不得给初期运营带来安全隐患。

在初期运营过程中，如由于系统的原因，导致部分经过综合联调检验和测试后的功能、联动关系发生异常时，在系统恢复后，投标人应招标人的要求再次指导运营维护人员进行必要的综合联调，并给出评估意见。

所有测试、复测的测试数据、测试记录及评估报告均应在测试结束后5个工作日内经招标人或其委托代理人审核后提交招标人。

其它

在综合联调结束后，投标人应在联调总结报告（终稿）中明确综合联调成果应用注意事项，并就此类问题，对招标人的运营维护人员进行说明。

投标人应在调试所有作业结束前，根据调试成果，对招标人的运营维护人员提供必要的技术指导。

投标人应在初期运营过程中，结合调试成果，为本工程设备系统、运营管理与维护体制的完善和改进提供意见和技术指导。

项目进度要求

本项目的进度应满足本工程开通试运行、初期运营节点计划的要求。

在本项目的执行过程中，投标人应采取合理有效的方式，对本工程的进度计划实施“滚动”管理，保证本项目的执行计划紧凑、科学、合理。

在本项目执行过程中，投标人应采取科学合理的方式，掌控本项目执行进度，并适时和周期性地持续向招标人提供本项目的执行进度报告，保证招标人能适时了解本项目的执行进度。

项目管理

基本要求

投标人应为本项目成立现场项目管理机构。

投标人应在合同签订后招标人指定的时间内在济南市成立项目部，项目部应设置在工程沿线附近，且距离招标人R3线项目部所在地不得超过5公里，项目部机构组织及人员须与投标文件一致。

投标人应采用图表展示项目管理的详细组织架构，包括主要职员姓名、职务、常驻地点、专职及职员关系等，并要清楚地展示将不同组别联系起来的个人及责任方向，同时详细描述执行项目的人员资历、职权等。

投标人提供现场项目部配套的管理规章制度、工作及作业流程等，并在现场项目部成立之前20天，连同项目部人员的履历资料一并报招标人审批。

联调服务人员配置要求

投标人须按照本《用户需求书》的要求，为本项目、综合联调管理及服务配置必要的人力资源，提供其为本项目配置的人员数量、姓名、年龄、资历证明及工作履历等材料，并结合本项目计划，提供详细的人员投入进场计划。

投标人的现场项目管理机构应配备项目负责人和相应的专业技术人员，这些人员须具有丰富的综合联调经验，负责本工程的综合联调策划、准备、组织与协调、评估及技术指导、现场服务、技术文件等方面的工作。

投标人授权的现场负责人及其他管理人员须具备相关工程管理资历，在合同履行期间根据招标人要求提供现场服务，及有足够的职权接受和执行招标人的指令，主要现场管理人员若要更换应得到招标人的批准。

项目经理须满足以下条件：

- 年龄50周岁以下，身体健康；

- 本科及以上学历，高级工程师及以上职称；

- 具有10年以上铁路、地铁设计、施工、监理、咨询或建设管理工作经验；

- 至少担任过1项国内轨道交通综合联调咨询或管理服务项目负责人（项目经理），且无在建项目。

项目副经理须满足以下条件：

- 年龄50周岁以下，身体健康；

- 本科及以上学历，工程师及以上职称；

- 具有8年以上铁路、地铁设计、施工、监理、咨询或建设管理工作经验；

- 至少担任过1项国内轨道交通综合联调咨询或管理服务项目主要负责人（如项目经理、项目副经理、技术负责人或主要技术负责人等），且无在建项目。

项目经理、副经理专业应为不同专业。

参与本项目的通信、信号、车辆、站台门、综合监控、AFC/ACC等专业工程技术人员须至少具备参加过1项国内城市地铁综合联调项目的业绩，资质要求参见“综合联调管理及服务人员基本配置表”。

投标人的项目经理、项目副经理及项目管理各阶段所需的其他服务人员应常驻本工程现场，为本项目提供现场项目管理及技术服务，常驻现场人员在济南工作的时间不少于20天/月。

在合同前期准备阶段，投标人应派遣不少于2名有经验的专业工程师进驻现场，协助招标人开展项目部成立等合同前期的准备工作。

在调试准备阶段须配置通信、信号、供电、机电等相关专业工程师参与单设备、单系统调试及联调准备工作，人数不少于5人。

在综合联调执行阶段，投标人为本项目配置的进驻现场服务的人员至少应满足17-1表之基本要求，表中所列人员应在其所承担的综合联调作业任务开始前7个工作日抵达项目现场，直至其所承担的所有测试任务全部完成，经招标人确认后方可撤离，招标人有权根据投标人的服务水平及表现，要求投标人根据本项目实施阶段的实际需要适当提高配置水平或作出调整，投标人应满足，且不得以此为由提出增加合同费用或延长本项目工期的要求。

表17-1：综合联调管理及服务人员基本配备表

| 序号 | 工作岗位 | 人数 | 专业 | 职 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 1 | 轨道交通相关专业 | 高级工程师及以上 | 10年及以上铁路、地铁工作经验，至少担任过1项国内地铁综合联调咨询或管理服务项目负责人 |
|  | 项目副经理 | 1 | 轨道交通相关专业 | 工程师及以上 | 8年及以上铁路、地铁工作经验，至少担任过1项国内地铁综合联调咨询或管理服务项目主要负责人 |
|  | 总调度长 | 1 | 轨道交通相关专业 | 工程师及以上 | 8年及以上铁路、地铁行车调度工作经验。 |
|  | 值班调度长 | 2 | 轨道交通相关专业 | 工程师及以上 | 5年及以上铁路、地铁行车调度工作经验。24小时倒班 |
|  | 行车调度员 | 2 | 轨道交通相关专业 | 工程师及以上 | 3年及以上铁路、地铁行车调度工作经验。24小时倒班 |
|  | 电力调度员 | 2 | 轨道交通相关专业 | 工程师及以上 | 3年及以上高压供电管理工作经验。24小时倒班 |
|  | 通信工程师 | 1 | 通信等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通通信专业5年以上工作经验 |
|  | 信号工程师 | 1 | 铁道信号、自动控制等相关专业 | 工程师及以上 | 熟悉CBTC信号系统，具有从事轨道交通信号专业5年以上工作经验 |
|  | AFC/ACC工程师 | 1 | 计算机或机电一体化或自动控制等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通AFC/ACC专业5年以上工作经验 |
|  | ISCS工程师 | 1 | 计算机或自动控制或机电一体化等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通ISCS专业5年以上工作经验 |
|  | FAS/BAS工程师 | 1 | 机电一体化或工业自动化等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通FAS/BAS专业5年以上工作经验 |
|  | 门禁/安防工程师 | 1 | 机电一体化或工业自动化等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通门禁/安防专业3年以上工作经验 |
|  | 供电工程师 | 1 | 铁道电气化或高压变电相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通供电专业5年以上工作经验 |
|  | PSCADA工程师 | 1 | 铁道电气化等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通接触网/轨专业5年以上工作经验 |
|  | 风、水、电工程师 | 2 | 建筑暖通等相关专业 | 工程师及以上 | 具有从事轨道交通建筑暖通专业5年以上工作经验1名，具有轨道交通低压配电专业5年以上工作经验1名。 |

在调试总结与评估阶段，投标人须配置通信、信号、供电、机电等相关专业工程师常驻济南工作（在济南工作时间不少于20天/月），直至其承担的所有工作结束，经招标人确认同意后方可撤离，同时根据工作需要招标人应配齐其他相关工作人员，

人员管理

投标人不得随意更换项目管理人员（包括项目经理、项目副经理、调度、专业工程师、技术管理人员等），若确实需更换人员时，应提前1个月申请，报招标人批准，申请应提出同等或更高资历的替换人员名单，同时须待招标人批准后方可更换。

投标人现场项目部的项目经理、项目副经理应专职于本项目，履行合同内投标人应尽的责任，由任职开始，直至合同执行结束，并且在与招标人运营单位交接完毕前不得离开济南。如在项目执行过程中，招标人认为投标人的项目经理、项目副经理能力上难以胜任，有权要求更换，投标人应在收到招标人书面通知后5个工作日内提交新人选，报招标人审批，获批后立即更换。

投标人常驻现场服务的技术管理人员应专职于本项目，由任职开始，直至本项目结束，常驻济南，履行合同内投标人应尽的责任。若招标人认为现场技术人员能力上难以胜任，有权要求更换，投标人应在收到招标人书面通知后5个工作日内提交新人选，报招标人审批，获批后立即更换。

进驻现场为本项目提供服务的工程技术人员在现场服务期间应专职于本项目，自进驻本工程现场开始，直至其在本项目中所有工作任务结束，履行合同内投标人应尽的责任。若招标人认为这些进驻现场的人员能力上难以胜任，有权要求更换，投标人应在收到招标人书面通知后3个工作日内提交新人选，报招标人审批，获批后立即更换。

当其他项目管理人员不能胜任其工作责任，招标人有权向投标人提出更换人员的要求。投标人应在7日内选派资历和经验能被招标人认可的人员报招标人审批并接替工作。

投标人的常驻现场服务人员原则上不允许变动，经招标人同意后更换项目管理及技术服务人员时，投标人应按以下规定向招标人支付违约金，招标人有权在合同款项中扣除以下对应金额的违约金：

- 项目经理（含副经理）                     10万元/人次

- 主要专业工程师及技术人员（含调度）                 5万元/人次

若未经招标人同意，擅自更换本项目的项目管理及技术服务人员时，投标人应按以下规定支付相应违约金，招标人有权在合同款项中扣除以下对应金额的违约金：

- 项目经理（含副经理）                     20万元/人次

- 主要专业工程师及技术人员（含调度）                 10万元/人次

在合同执行期间，投标人的现场项目部人员应常驻济南，在济南工作时间原则上不得低于20天/月，项目经理（含副经理）及主要技术负责人离开济南须获得招标人同意。

投标人应向招标人出具投标人法定代表人签署的对项目经理的授权书，项目经理应能全权处理项目执行过程中出现的问题。

投标人的项目经理须参加招标人本项目的月度例会和招标人要求的其他会议，会前应准备好需要在会议中协调的问题，会后应按照会议的决定开展工作。

投标人应对其派出的项目管理人员及工程技术人员的人身安全负全部责任。

投标人的现场工作人员在现场作业时，应遵守本工程现场管理的所有规定，并服从招标人的协调与管理。

投标人应在其文件内详细说明其项目管理的人员组成。

项目部人员的管理规定须满足招标人的相关规定。

项目部建设

现场项目管理部应有内部管理制度，并将规章制度、项目计划、人员安排等信息张贴上墙，同时接受招标人的监督和管理。

投标人的现场项目部应为驻地人员提供办公及生活用房，并配备适合本服务工作所需的办公家具及设备设施（如电脑、办公耗材、专用工器具等）。为方便日常工作，保持通畅且固定的工作联系方式。

计划与进度管理

投标人应提供本项目总的进度计划，并应按照本《用户需求书》规定的时间，在综合联调开始前20天内向招标人提供经招标人或其委托代理人审核通过的本项目总体时间计划。

在本项目各阶段工作开始前15天内，应提供经招标人审核通过的本项目阶段性时间计划。

在每项调试作业前不少于3天内，向招标人提供该项测试作业的执行时间计划。

投标人应根据现场工程实施情况，对调试作业计划实施“滚动”管理，滚动周期应不少于3天。

在本项目合同签订后20天内，投标人应提供本项目递交文件清单及时间计划供招标人审批。

在投标人的计划未被批准前，投标人不得进行实质性的调试与测试作业，否则，招标人将不接受投标人已经取得的成果，由此引致的一切后果由投标人承担。

在本项目的执行过程中，投标人应以周、月为单位，提供周、月进度报告，周期性地向招标人报告本项目的执行进度及情况，如有必要，在综合联调作业期间根据招标人的需要提供日报。

在本项目执行过程中，投标人应对综合联调的各项作业实施“台账”管理，对各项工作的进展及状态进行适时跟踪统计，对各系统调试进度进行监督、检查和控制，并根据招标人的要求，向招标人提供与当前工作进度相匹配的最新工作台账。

在综合联调阶段，投标人应监控各系统承包商的调试进度，并对各系统承包商调试进度与调试计划的偏差进行预测、 分析和评估，协调各系统承包商对其进度偏差制定改善措施，并在招标人的支持下，督促各系统承包商将调试进度修正至与正常调试计划匹配。

在本项目执行的过程中，投标人应对各阶段的进度目标进行风险分析，并制定相应的风险防控措施。

在本项目的执行过程中，投标人应建立综合联调例会制度，该例会召开的周期应根据综合联调作业的需要确定，在综合联调准备阶段，至少应协调各方召开综合联调月度例会；在综合联调作业开展后，投标人应协调各方召开周例会，如有必要，还应协调组织日交班会议，在综合联调总结和运营支持阶段，投标人应协调各方召开月度例会。

投标人组织召开的月、周例会及日交班会议，应讨论评估本项目的执行进度情况，确定本项目后续计划，协调解决存在的技术及工作问题等。

除投标人召开的工作例会外，投标人还应派员参加招标人组织的各种工作例会和工作会议。

质量控制

在本项目开始执行前，投标人应进行详尽的策划，编制综合联调策划方案、综合联调大纲，综合联调方案应合理有效，调试大纲的内容应符合相关规范及标准的规定，并接受招标人组织的各参与方对其提供的综合联调方案及调试大纲的评审结果。

在综合联调准备阶段，投标人应对照国家和行业标准、设计文件、供货商与业主签订的合同文件，检查各系统的功能是否满足要求。

在综合联调准备阶段，投标人应审查供货商设备单调和接口试验记录，审查设计变更、施工变更、设备技术条件变更是否造成对设备联动功能的影响，并且通过相应的文件将这些变更记录下来。

在每项调试及测试作业前，投标人应对调试及测试所需的前提条件、场景搭建情况、系统表现情况、参与人员的业务素质等进行检查确认，当达不到测试细则规定的要求时，不得进行相应的调试与测试。

每项调试与测试的结果应得到现场参与各方的确认，任何未得到现场各参与方一致确认的测试记录均为不合格的调试与测试，投标人应再次组织测试与调试，直至各参方均认可为止。

在综合联调过程中，投标人使用的仪器仪表应满足国家标定要求，且在有效期内，仪器仪表的使用方法应符合其使用说明的相关规定，任何不正确使用测试仪器仪表所获得的数据，均不得应用于本项目综合联调成果评估中。

在综合联调过程中，对于性能表现与合同及设计的要求有偏差的系统/设备，投标人应敦促相应设备/系统供应商整改后，并再次进行试验，若两次试验仍不合格，则应要求其更换产品（或部件）；在联调中发现重大缺陷且局部整改不能达到设计要求时，投标人则应通知招标人，提出对系统或设备进行专项审查，然后根据审查结论做进一步处理；纠偏过程和试验过程应做全面记录。

在综合联调过程中，投标人应做好现场与综合联调相关的资料、文档及测试记录的管理，在发布新的资料和文档时，应及时收回或者敦促相关人员销毁旧文档，以保证所有参与方所使用的文档及资料为一致的最新版本。

投标人应做好内外部信息管理，通过定期、不定期的例会，对进度、质量等方面的执行情况和存在问题进行了解检查，并及时向招标人通报。

投标人应建立项目档案和文件控制系统，做好综合联调文件的编目、查阅、归档、保管和处理，使之符合相关规定和要求。

投标人为本项目提供服务的所有活动及作业，均应接受招标人或其委托代理人的监督与检查，并妥善落实和处理其意见及建议。

安全控制

投标人须制定项目安全管理规定、设备调试安全管理程序等安全管理规章制度。

投标人应经常进行设备调试安全教育，树立安全第一的思想，做好安全预控工作，学习安全法规，依法做好安全控制工作。

投标人应审核各设备系统承包商的设备调试安全管理文件，特别注意安全技术措施的针对性和有效性。

投标人应督促检查承包商制定和适时修正设备调试安全施工制度、安全防护规程或安全技术操作细则，并对这些制度和规程的执行情况进行监督检查。

投标人应组织或参加设备安全事故的调查分析，组织安全实施协调会，对有关安全问题的协调处理情况向招标人报告。

投标人应现场检查调试人员安全防护措施，现场调试安全交底，杜绝或减少人员伤亡。

投标人应现场检查调试施工作业人员使用的各类设备、设施、工具、材料等，不仅要保持良好的状态和技术性能，还应操作方便、灵活可靠，并具有保护操作者免受伤害的各类防护和保险装置。经常检查设备安全状态，检查设备安全防护措施等。

文件管理

投标人应根据济南市工程竣工档案编制的相关要求，建立图纸文件管理程序，在招标人批准后贯彻执行，该程序文件用来控制管理所有提供给招标人的文件。

投标人提交给招标人的文件要在发送单上列出目录，文件形式应包括纸张文件和电子文件。

除非另有规定，投标人更改文件应得到招标人认可，文件或相应的附件上应有更改的理由。

投标人提供的所有文件、资料、测试数据、测试成果等在提交招标人前，均应通过招标人或其委托代理人的审核。

管理文件

投标人应在合同签订之日起10个工作日内向招标人递交项目管理文件，供招标人审核。

项目管理文件提交数量及格式要求详见“技术资料及工程文件”。

技术文件

投标人应按照本《用户需求书》的要求，提供相应的技术文件。

项目技术文件提交数量及格式要求详见“技术资料及工程文件”。

文件确认程序

招标人对投标人的接收与确认在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务，投标人仍应对本项目整体负责。

投标人提交给招标人的文件要在发送单上列出目录，文件形式应包含印刷文件和电子文件，只有采用标准简体中文印刷的文件才能作为最终生效的文件。无论招标人对投标人文件是否提出意见，都应在自文件接收之日起30天内将其中1份文件返回给投标人。超过期限将被投标人视为招标人已经确认。

在收到招标人书面指令30天内，投标人应书面反馈是否执行，否则招标人视投标人已接受该指令，投标人应无条件执行。

返回文件状态时，招标人将标注下列意见之一：

- 确认；

- 加注确认；

- 不确认。

其中第2种情况下，招标人应说明投标人应对文件进行的修改，或在进行工作时须改进或注意的事项，投标人可以开展实质性工作；第3种情况下，招标人应说明不确认的原因，投标人不应开展实质性工作。这二种情况下投标人都须将修改后的文件重新报招标人确认。

沟通及工作联系

投标人与招标人可采用的沟通及工作联系方式包括：

- 文件往来；

- 工程例会；

- 专题会议；

- 现场协调会议等。

工程例会

招标人与投标人定期召开工程例会，确认本项目进度，工程例会包括月例会、周例会。

在合同签订的10天内开始第一次工程例会，工程例会召开的周期由招标人根据本项目执行进度情况在工程例会上确定，地点在招标人指定地点（济南）举行。

在工程例会召开前，投标人应向招标人提供相关技术文档、本项目各项作业进度等工作汇报材料。每次工程例会结束后应将会议解决的问题和形成的决议写入会议纪要中，会议纪要由投标人以正式文件的方式发送给会议各方，投标人应为招标人及其委托的现场工程人员工地饮水和交通、会议室等提供方便。

投标人在招标人所在地参加的工程例会所发生的费用由投标人自行负责。

在项目的执行过程中，招标人将根据项目执行情况及需要不定期召开专题会议与现场协调会议，投标人不得以任何理由缺席此类会议，每次会议结束后，应将会议解决的问题和形成的决议写入会议纪要中，会议纪要由投标人以正式文件的方式发送给会议各方。投标人应为招标人及其委托的现场工程人员工地饮水和交通、会议室等提供方便。

双方来往的正式文件、确认等，应以书面方式送达，这些书面方式及送达确认仅限于：

- 直接送达—收件人签字接收；

- 挂号信函—收件人签字接收；

- 传真—发送方成功发送。

双方来往的正式文件、确认等只应由各方授权代表签字。除特殊情况外，通知送达的地址为合同条款中规定的各方地址。

双方往来的文件应采用各自质量体系规定的标准格式，统一编码。

协调

招标人对本工程负有总协调责任，投标人应负责综合联调阶段的各参与方的协调与组织，但须服从招标人的统一协调和管理。

投标人需要招标人进行工程协调时，应先提出书面申请，说明需要协调的内容、需要达到的目标等。

双方人员往来规定

投标人为本项目服务的人员应是对本项目具有丰富经验、健康的工程技术人员，人员资历应进行详细描述，提交给招标人确认。

投标人为本项目服务的人员应满足以下要求：

- 遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解本工程各系统设备，有类似现场经验，能够正确指导现场；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

投标人为本项目服务的人员应能详细解释综合联调方案、调试大纲、测试细则相应的注意事项，还负责回答和解决综合联调过程中出现的技术问题。

投标人为本项目服务的人员应根据其角色履行合同所规定的职责，否则招标人有权提出增加、更换人员以及延长工作期限的要求，直至其承担的任务圆满完成，投标人不得增加任何费用。

招标人派出的工作人员在投标人工作地进行工作时应遵守投标人工作所在地的相关规定。

招标人派出的工作人员不得收受投标人的任何贿赂。

招标人将赋予其派出人员相应的决策权限，招标人派出人员在现场所做的决策，除非明确违反相关法律法规、行业规范及本项目合同规定，投标人均应执行。

招标人人员有权对投标人的工作提出质疑，投标人须澄清招标人提出的问题。

当投标人对招标人的派出人员工作能力表示质疑时应书面告知招标人，招标人将视情况更换派出人员，也可直接拒绝投标人质疑，投标人不得以此为由不履行合同的相关规定。

技术资料及工程文件

一般要求

本《用户需求书》中的所提到的“文件”应包括：

- 管理文件；

- 工程技术文件

投标人须在合同签订1个月内，提交文件管理办法、文件提交及审查流程。

在进行本项目测试作业前，投标人应根据本项目《用户需求书》要求提交有关的调试方案、测试大纲、实施细则、测试时间计划等工程技术文件供招标人或其委托代理人审批，在测试作业结束时，应及时提交测试记录、测试成果评估报告，必要时还应提供相应的影音证明材料，这些材料均应接受招标人或其委托代理人的审查。

正式提交的综合联调相关文档及技术资料应具有投标人审核签字，证明提交的资料是用于本项目且正确无误。初步方案、大纲、细则等，只应作为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。

投标人提供的综合联调相关资料及文档应提供给有权使用该资料及文档的各参与方，而各参与方只能将其用于本项目。

投标人所有的测试方案、测试细则在正式发布时，应按照本《用户需求书》的要求得到相关系统及设备承包商的确认，所有测试记录应得到现场各参与方的现场确认。

在综合联调过程中，投标人需要通过计算来评估测试结果时，其计算过程及方法应遵循各设备系统及设备合同中规定的计算方法来进行，如这些合同中无详细规定，则应与相关承包商协商，共同确定计算方法，经招标人或其委托代理人审批后实施。

综合联调实施细则中，如涉及到对部分设备及系统进行操作和测试时，对该系统的操作应遵照该系统的操作手册的相关规定，测试作业应遵循该系统的维护手册的相关规定，而测试合格标准应与该系统的设计文件或技术规格书所确立的合格标准一致。

当综合联调工程技术文档中引用了书刊或其他出版物内容，应给出如下资料：作者姓名、标题、出版社、出版日期和页号。

联调服务提供的所有文件、资料、测试记录、测试报告、评估报告等，均应经招标人或其委托代理人审核。

投标人应保证其提供的所有技术文件以统一的格式编写并使用统一的文件编码系统进行编号。

投标人所提供的工程技术文件，其内容须与本项目的工作内容及系统设备一致。

对频繁使用的参考资料，投标人应另外提供5份副本供招标人使用。

投标人应对所提供的全部文件的正确性、完备性和及时性负完全责任，并接受招标人或其委托代理人的审核。

投标人提供的工程技术文件应使用简体中文。

投标人提交的工程技术文件应符合济南市资料和档案管理的有关标准。另外，在工程技术文件中的所有尺寸标注都应使用国际标准化组织规定的公制。

所有文件都应表示出项目名称、招标人名称、投标人名称、日期和版本索引。图纸除应表示出标题、序号和比例，还应在图框旁留100×50mm的空白区，供招标人使用。

图纸上日期中的月份应采用数字，例如2012/12/12(2012年12月12日)。版本号应为1，2，…(从第一次发布开始)，并注明版本变更的内容和原因。

投标人提供的所有工程技术文件应采用活页式装订成册，除另有规定外按中文一式15份提交。同时，为了将来文件和图纸的复制，对于所有文件，投标人都应提交备用的可编辑电子文件，可用光盘或U盘各提交3套电子文件。

所有提交的文件应以招标人认可的格式提交。

投标人向招标人提供的工程技术文件应充分、广泛和详细地说明本项目综合联调的测试方法及步骤、测试前提条件、测试记录的数据、合格标准、测试成果计算及评估的方法等，使招标人能够顺利完成本工程的调试作业，顺利将本工程投入商业运营。有关的工程技术文件应无偿提供，投标人不应以保密为由拒绝提供这些文件，但招标人承诺为投标人保密。

投标人所提供的本项目工程技术文件在综合联调过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的更新部分。

投标人应保证其所供工程技术文件的格式与招标人的要求相一致。

投标人应根据招标人要求，配合招标人进行文件的归档。

管理文件

项目各阶段产生的各类管理文件是项目管理流程和管理记录的文档，内容包括但不限于：

- 项目管理体系文档；

- 控制进度表；

- 工程技术文件控制文档；

- 工程技术文件计划书；

- 综合联调计划书；

- 进度控制文档；

- 例会会议纪要；

- 以及其它应提交给招标人的管理文档。

项目管理体系文档

在合同签订之日起20天内，投标人应递交一式5份的项目管理体系文档供招标人检查，该项目管理体系文档的内容包括但不限于：

- 投标人项目支持机构及人员组成；

- 现场项目部的组织机构及人力资源配置；

- 项目管理人力资源到位计划；

- 项目管理制度及工作流程等。

投标人的项目管理体系文档应针对济南轨道交通项目，保持与济南轨道交通建设管理程序相匹配，并应符合济南市的相关规定。

控制进度表

按合同条款规定，投标人应在合同签订之日起45天内以图表形式提交本项目总的控制进度表，供招标人审批。该进度应表示出工程中主要活动的开始与完成日期，包括但不限于如下内容：

- 调试准备；

- ；

- 设备系统关键性能和功能复测与评估；

- 设备系统关键性能综合测试与评估；

- 设备系统联动关系验证测试与评估；

- 总结与评估；

- 试运行及初期运营技术支持与系统完善支持；

- 其他咨询及服务。

该控制计划应遵照合同进度，并应符合工程总进度。控制进度中的所有活动都应按计划如期进行，并与经招标人批准的控制进度中的顺序相适应。

若投标人认为改变控制进度中的事件顺序是必要的或有利的，则应提交5份修改建议给招标人审批。

招标人将在收到修改建议后14天内向投标人说明是否批准。在得到招标人批准的修改过的控制计划前，正在执行的工程中活动的顺序不应改变。

投标人应向招标人提交月、周进度及统计报告，该报告应反映当前的工作状况，并与控制计划中预期的进度进行比较，表示出控制计划中各部分工作完成的百分比。该报告应提交一式三份。

工程技术文件计划书

投标人应在合同签订后1个月内向招标人提交一式三份工程技术文件计划。招标人将在3周内给予审批，工程技术文件计划应列出须提交审批的全部技术文件及图纸清单。

投标人应指明每份工程技术文件的第一次提交日期计划、招标人代表审批时间和期望的最终批准发出日期。招标人代表审批时间按收到文件后3周内考虑。

在合同期内投标人应每个月提交新版的工程技术文件计划报批，以证实之前的版本是否仍然有效。

综合联调计划书

在调试准备阶段，投标人应准备并向招标人提交详细的综合联调计划，综合联调进度应作为该计划的一部分。

综合联调计划书应在综合联调项目作业开始前20天递交。

进度控制文档

本项目的进度控制文档包括但不限于：

- 月计划、周计划

- 月报、周报

- 作业进度台账等。

本项目执行过程中，投标人应周期性地向招标人提供本章所规定的进度控制文件纸质版和电子版，份数根据投标人招标人的要求确定。

本项目进度控制文档的编制及递交时间应按本《用户需求书》第17章“项目管理”的相关规定执行。

工程技术文档

工程技术文档为描述综合联调测试作业的方案、步骤、流程，记录测试结果及成果评估的技术性文档，包括但不限于：

- 综合联调总策划报告

- 综合联调大纲

- 各阶段的测试与调试策划报告

- 综合联调实施细则

- 综合联调测试、见证记录及评估报告

- 各联调阶段的总结与评估报告

- 综合联调总结与评估报告

- 综合联调现场影音记录

- 以及招标人认为应提交的其它资料

本工程的工程技术文件的编制及递交时间应按照本《用户需求书》相关章节的规定进行，数量按照招标人的需求确定。

竣工资料

当本工程所有调试作业结束后，投标人应将综合联调过程中产生的所有需要作为竣工资料存档的文件及资料进行分类和整理，提供给招标人，并协助招标人进行归档。

所有需要作为竣工文件存档的资料和文档，投标人均应提交20份纸质和2份电子版最终版工程技术文件（文件内容与现场完全一致，且电子版文件和纸质文件内容完全相同，能复制和可编辑）。纸质和电子版最终文件均须按相关归档部门和招标人的要求提交，如归档部门要求所有最终文件须是中文等。招标人可根据工程的需要调整工程文件的数量和格式等要求，投标人不得以任何理由增加费用。

在所有存档的文件应至少有2份资料是原件，综合联调测试记录则应保存3份原件，其余可通过复制文件进行存档。

投标人用于竣工存档的音影资料，可采用光盘或U盘作为存储介质，以保持其持久性。

投标人应结合自身的工程经验和相关行业规定，在满足招标人要求的基础上，确定竣工资料归档的范围，并应获得招标人的档案部门的认可。

投标人应在综合联调方案中详细列出调试竣工资料清单，并提供其样本及样式供招标人参考，在本项目执行过程中，招标人有权对投标人所列的竣工资料范围及样式进行调整，投标人应服从，并不得以此为由提出增加费用或延误本项目工期的要求。

与各方的接口

各方职责

投标人的责任：

- 协助招标人收集调试所需各种文件资料及现场调查；

- 牵头组织成立综合联调组织机构，配备必要的人力物力资源；

- 发布、实施各类联调文件、方案；

- 协助招标人组织综合联调筹备工作；

- 敦促各施工单位、监理单位、设计单位、供货商等外单位积极参与及配合综合联调；

- 监督综合联调进度及质量。

各项目工程施工监理的责任

- 负责审查其合同确定范围内的相关设备系统承包商提交的设备系统调试大纲；

- 组织调试、预验收，对存在的问题督促整改，并向招标人提交工程质量评估报告；

- 督促本工程各设备系统参建单位（包括设计单位、设备集成商、供货厂商、安装承包商等）做好设备系统的调试准备；

- 监督、检查调试的全过程，并参加招标人组织的竣工验收。

各参建单位在本项目中的职责包括：

- 组织实施系统单体调试、接口功能测试、点对点测试；

- 配合招标人综合联调管理及服务单位开展系统功能验证工作 ；

- 全过程参加各综合联调项目，配合开展运营演练工作；

- 参加分析会议，制定整改方案，落实整改工作；

- 配合招标人综合联调管理及服务单位组织的复测工作；

- 协助开展各联调项目总结评估工作；

- 配合进行运营演练总结评估工作。

界面划分

定义

协助：是指在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持的活动。

编制：是指所有为了项目执行而编制文件或其他与被定义任务有关的工作计划、解决方案等的活动。

检查：是指所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件、原则或标准规范进行详细核对的活动。

审批：是指对与项目相关的文件或其他原则的审查和批准的活动，是在项目执行中某一指定任务的最终步骤的标志。

负责：是指项目执行中的某一指定任务的组织、决定、督促并承担全部合同责任。

实施：是指项目执行中为完成某一指定任务而进行的相关组织、操作等活动，并对最终结果负责。

协调：是指在项目执行过程中某一指定任务可能存在问题或出现问题时组织解决的活动。

参与：是指在项目执行过程中参加某一指定任务的活动。

监理：是指在项目执行过程中对指定任务进行监督和管理工作。

监督：是指在项目执行过程中按照相关标准和规范要求对某一产品或任务进行检查和核对的活动。

配合：是指在项目执行过程中协助他人完成某一任务的活动。

组织：是指在项目执行过程中组织安排完成某一任务的活动。

审核：是指在项目执行过程中按照相关标准和规范要求进行审查和核对的活动。

指挥：是指在项目执行过程中，根据任务计划和方案，通过人员安排、工作分派等，组织并指导完成某一任务的活动。

指导：是指在项目执行过程中，指示并引导他人完成某一任务的活动。

督导：指对与工程项目的执行相关的指定任务的顺利开展而提供的控制和指示的所有活动。