2019年济南轨道交通运营仪器仪表采购项目

公开招标文件

项目编号：WXJNZB-2019(GK)-0065

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

招标代理：山东万信项目管理有限公司

日    期：二〇一九年四月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	9

1.1 定义	9

1.2 项目概况	9

1.4 招标范围、供货日期和质量要求	9

1.5 投标人资格要求	10

1.6 费用承担	10

1.7 保密	10

1.8 语言文字	10

1.9 计量单位	10

2. 招标文件	10

2.1 招标文件的组成	10

2.2 招标文件的澄清	11

2.3 招标文件的修改	11

3. 投标文件	11

3.1 投标文件的组成	11

3.2 报价	12

3.3 投标有效期	13

3.4 投标保证金	13

3.5 投标文件的编制	14

4. 密封与递交	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的递交	15

4.3 投标文件的修改与撤回	15

5. 开标	15

5.1 开标时间和地点	15

5.2 开标程序	16

6. 评审	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评审原则	16

6.3 评审	16

7. 合同授予	18

7.1 推荐方式	18

7.2 中标通知	18

7.3 签订合同	18

8. 重新招标和不再招标	18

8.1 重新招标	18

8.2 不再招标	19

9. 纪律和监督	19

9.1 对招标人的纪律要求	19

9.2 对投标人的纪律要求	19

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	20

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	20

9.5 投诉	20

第三章  技术规范及相关要求	21

第四章  合同格式	46

第五章  投标文件部分格式	47

商务部分	47

附件1、投标函	47

附件2、法人承诺书	48

附件3、法定代表人资格证明书	49

附件4、授权委托书	50

附件5、商务偏离表	51

附件6、唱标单	52

附件7、报价明细表	53

附件8、企业综合实力	54

附件9、投标人类似项目业绩一览表	55

附件10、信誉承诺书	56

附件11、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容	57

技术部分	58

附件1、技 术 偏 离 表	58

附件2、货物的质量保障	59

附件3、实施方案	59

附件4、售后服务承诺及技术培训情况	59

附件5、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容	59

第六章  评审细则	60

评审细则（满分100分）	62

## 第一章  招标公告

山东万信项目管理有限公司受托，以公开招标的方式对2019年济南轨道交通运营仪器仪表采购项目，择优选取中标人，欢迎潜在投标人前来投标。

一、项目名称：2019年济南轨道交通运营仪器仪表采购项目

二、项目编号：WXJNZB-2019(GK)-0065

三、项目地点：济南市境内

四、招标范围：“2019年及2020年1号线和R3线济南轨道交通运营仪器仪表采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训及售后服务等。

五、投标人资格要求：

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖招标物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商。

2、业绩要求：近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额50万元及以上的类似仪器仪表采购项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）。

3、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。

4、近3年（2016年1月1日至今）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）；投标人在报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

5、本项目不接受联合体投标。

六、报名及获取招标文件：

1、时间：2019年4月26日至2019年4月30日，每日上午9:00时至11:30时，下午13:00时至16:30时；

2、地点：山东万信项目管理有限公司（济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1707室）；

3、报名时需携带下列资料原件及加盖公章的复印件一套：

企业法人营业执照、类似业绩合同、基本户开户许可证、社会信誉自查承诺、（法定代表人授权委托书及被授权人身份证）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证）。

注：报名时的资料核验不代表资格审查的最终通过或合格。

4、招标文件发放时间：另行通知。

七、发布公告的媒介：

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、济南轨道交通集团网站上发布。

八、联系方式：

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

联 系 人：徐工、张工

电    话：0531-59900204、0531-66695005

招标机构：山东万信项目管理有限公司

联 系 人：梁明磊、申晓龙

电    话：0531-62331305

电子邮件：wanxinzhaobiao002@126.com

招投标采购监督专用联络方式：

监督邮箱：yyztbjd@126.com

监督电话：59900200、66695005

邮箱及电话用途：招投标采购和合同执行期间涉及有违法违规的事项或有其他意见，均可向本邮箱举报、投诉。

山东万信项目管理有限公司

2019年4月26日

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司 联 系 人：徐工、张工 电 话：0531-59900204、0531-66695005 |
| 2 | 招标代理 | 招标代理：山东万信项目管理有限公司 联 系 人：梁明磊、申晓龙 联系电话：0531-62331305 地 址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1707 电子信箱：wanxinzhaobiao002@126.com |
| 3 | 项目名称 | 2019年济南轨道交通运营仪器仪表采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 济南市内招标人指定的地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | “2019年及2020年1号线和R3线济南轨道交通运营仪器仪表采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训及售后服务等，具体内容详见后附清单。 |
| 9 | 供货日期 | 分批供货。自合同签订之日起，中标人在收到招标人书面通知书后30日历日内交货至济南市内指定地点。若招标人有少量紧急需求，中标人需在7日历日内完成交货。 |
| 10 | 质保期 | 中标人负责提供所有产品不低于两年的免费技术指导和质量保修，所有产品的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务。质保期自招标人与中标人双方在验收单上签字之日起计算。 |
| 11 | 质量要求 | 关于质量的详细要求见第三章“技术规范及相关要求”。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 清单、澄清、答疑等 |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人如有要求澄清的问题，须在2019年5月7日16:00前，将要求澄清的问题以电子邮件JPG、PDF格式及WORD格式发送至wanxinzhaobiao002@126.com，并电话通知招标代理机构。 |
| 17 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止时间15日前，将澄清文件电子版发送至各投标人邮箱,并电话通知各投标单位前来领取纸质答疑文件。 |
| 18 | 投标截止时间 | 2019年5月24日09时30分 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 21 | 投标保证金 | 金 额：人民币伍万肆仟元整（￥54000.00元）。 收款单位：山东万信项目管理有限公司济南招标分公司 账 号：3761 2010 0100 0998 92 开户银行：兴业银行济南高新支行 行 号：3094 5100 6125 财务电话：0531-58595613 联系人：张老师 请各潜在投标人在汇款时务必注明所报项目的编号（0065），否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。请各投标人在2019年5月23日12:00前按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，逾期递交的投标保证金（以到账时间为准）将被拒绝（投标保证金应当从各潜在投标人基本账户转出，若投标人未按此要求办理而产生的一切后果由投标人自行承担）。投标人需在投标文件中提供基本账户开户许可证复印件。投标保证金有效期应与投标文件有效期一致。 汇款完成后，请把开户许可证、汇款凭证彩色扫描件发电子邮件至wanxinzhaobiao002@126.com，并电话通知代理单位(联系电话：0531-62331305) |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面和包封密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 24 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份，唱标单单独密封一份，投标文件电子文档（Word及PDF格式，U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
| 25 | 装订要求 | 投标文件采用胶装的方式进行装订，商务、技术部分装订成一册。 投标文件一包（一正五副），电子文档一包、唱标单一包。 其他要求按照投标人须知第4.1项规定的内容执行。 |
| 26 | 封套上写明 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件在 2019年 月 日09时 30分前不得开启等 |
| 27 | 递交投标文件时间 | 2019年5月24日上午8:30-9:30（北京时间） |
| 28 | 递交投标文件地点 | 山东省公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区（济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼）开标室 |
| 29 | 递交投标文件截止时间 | 2019年5月24日9:30（北京时间） |
| 30 | 开标时间和地点 | 时间：2019年5月24日9:30（北京时间） 地点：山东省公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区（济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼）开标室 |
| 31 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，其中招标人代表不超过评委总人数的1/3。 |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人3名。 |
| 34 | 投标人代表出席开标会 | 投标人的法定代表人或授权委托人应当按时参加开标会，并在招标人按程序进行点名时，向招标人提交（法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件），以证明其出席，否则，其投标文件按无效处理。 |
| 35 | 最高限价 | 人民币贰佰柒拾万元整（小写：2700000.00元）； 注：投标人报价超过最高限价按无效投标处理。 |
| 36 | 履约担保 | 担保方式：履约保证金或银行履约保函。 担保金额：合同暂定总价的2% |

1. 总则

1.1 定义

1.1.1  “招标人”系指济南轨道交通集团建设投资有限公司。

1.1.2  “代理机构”系指山东万信项目管理有限公司。

1.1.3  “投标人”系指参加开标会议并响应招标人要约邀请的投标人。

1.1.4  “招标文件”系指本文件，即招标人的要约邀请。

1.1.5  “投标文件”系指投标人根据招标文件作出的针对本项目的承诺。

1.1.6  “中标人”系指递交的投标文件被招标人接受并作出承诺的投标人。

1.2 项目概况

1.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.5根据国家有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。本项目将通过公开招标方式择优选定一名中标人。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.4 招标范围、供货日期和质量要求

1.4.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目的供货日期：见投标人须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.4 招标人有权调整采购数量、规格及供货时间等。如在实际采购过程中发生调整时，由招标人提出调整产品的相关参数，其单价套用相近规格型号的中标价；若规格型号相差较大，由中标人对产品进行报价，经招标人、审计、监督人等相关单位审核批准后，中标人方可进行供货。

1.5 投标人资格要求

1.5.1投标人必须具备招标公告所要求的资格。

1.5.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合招标文件所要求资格和具有履行合同的能力。

1.6 费用承担

1.6.1投标人在招标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负，招标人及代理单位不负任何责任。所递交的所有与招标有关的资料均不予退还。

1.6.2投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范及相关要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人（招标代理）提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提交（加盖单位公章），要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内按照澄清文件的规定以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

本次招标编制投标文件时严格按照以下原则：

各投标人应将商务、技术部分装订成一册，要求目录索引清晰，编制统一页码。除封面、封底外，技术部分（若含图纸）全部内容页码建议不超过100页（含100页）。

3.1.1商务部分文件内容

（1）投标函；（必须放在投标文件的第1页）

（2）法人承诺书；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）授权委托书、身份证；

（5）商务偏离表；

（6）唱标单；

（7）报价明细表；

（8）企业综合实力；

（9）投标人类似项目业绩一览表；

（10）在最近三年内（2016年1月1日至公开招标报价时间）没有骗取中标或严重违约或重大质量安全责任事故的情况的说明；

（11）本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容。

3.1.2 技术部分文件内容

（1）技术偏离表；

（2）货物的质量保障；

（3）实施方案；

（4）售后服务承诺及技术培训情况；

（5）本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容。

3.2 报价

3.2.1报价范围：参加投标的投标人需按要求竞报固定单价及暂定总价。竞报价格为产品的落地价。

报价采用固定单价，除合同调价约定外，固定单价均不作调整，价格有效期应保持到合同履行完毕。固定单价包括但不限于材料费、组装费、包装费、运杂费（运达招标人指定地点）、装卸费、保管、检测费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后服务、配合完成验收所需要的全部直接和间接费用及合同规定的所有责任、义务和风险等全部费用。

固定单价不随市场价格波动而调整。投标人自行承担价格上涨风险。

招标人有权在不影响价格构成因素、保证质量的前提下，根据招标人技术需要对合同内容进行必要的技术性调整，投标人不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。

质保期不低于国家标准。

3.2.2应分别标明每种产品的品牌、型号、主要技术参数、单价(不含税)、单价(含税)、合计价（含税）。如果大写金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

3.2.3投标人对于每一种产品只能报出一个价格，不得出现多方案报价，否则均视为无效投标。

3.2.4投标人的投标文件中所报产品的数量必须与招标文件一致，否则商务报价以零分计。

3.2.5所有的产品（包括所有的配件）的供货、调试、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成，并达到招标人满意。

3.2.6投标报价必须包含对有关人员的技术培训，并提供详细的技术培训计划。

3.2.7投标人应确保所供应产品及投标文件其他相关内容，不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由投标人承担。

3.2.8货币：报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

3.2.9付款方式不允许报偏差，否则视为不响应招标文件自动放弃投标资格。

3.2.10本次招标拟采用固定单价、暂定总价方式采购，中标人不能因采购量的变化而提出改变单价的要求，具体采购数量以招标人的实际生产需要，按书面供货通知为准。本次采购清单为采购目录并非整体采购，招标人有权对清单中的物品进行选择性采购。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3评标委员会按照排序向招标人推荐3名中标候选人，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有串通、舞弊情况的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关供货周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则，投标文件无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 密封与递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人或代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在前附表规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与开标的应按前附表规定的内容携带相关证件原件；若提供不出原件则视为自动放弃投标资格。以上证件在开标时应提供原件，否则视为自动弃权。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布招标（代理）人、投标人等有关单位或人员姓名；

（4）在监督人监督下，由招标人或公证人核验投标人的证件，并宣布核验结果；

（5）在监督人监督下，由招标人或公证人及投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（6）按照宣布的开启顺序当众进行唱标，并由投标人委托代理人对唱标内容签字确认；

（7）开标会议结束。

6. 评审

6.1 评标委员会

6.1.1 评审由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对招标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审内容的保密

(1)开标会议开始后，凡属于审查、澄清、评价和比较报价的所有资料及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与招标无关的其他人泄露。

(2)在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

6.3.2评标委员会的组成办法如下：

评标委员会组建按照相关规定抽取，成员5人及以上单数，其中招标人评委不超过总人数的1/3。

6.3.3评审的标准和方法如下：

采用综合评分法

6.4投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。

6.5投标文件的符合性鉴定

6.5.1评审会议开始后，经招标人初步审查符合投标须知规定的投标文件提交评标委员会进行评审。

评审时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标。

6.6错误的修正

6.6.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当投标文件与唱标单不一致时，以唱标单为准，如果大写金额与小写金额不一致时，应以大写金额为准。

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

7. 合同授予

7.1 推荐方式

评标委员会依据规定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评审报告，推荐中标候选人或直接确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1合同的授予：

合同将授予其投标符合招标文件要求(即资格审查文件完整无缺、已交纳投标保证金、报价合理、保证质量性能和交货期、信誉较好、能提供良好售后服务)、能圆满地履行合同、对招标人最为有利的投标人。

最低报价不是中标的唯一保证。

7.3.2招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除中标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目供货转让(转包)或分包给他人。

7.3.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

以下情形属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露底价、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

以下情形属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章  技术规范及相关要求

一、项目概况

济南轨道交通1号线为南北向市域快线，从南向北串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域。线路南起工研院站，止于方特站。线路全长26.1公里，线路中部设范村车辆基地1处，总建筑面积约10.71万平方米。

济南轨道交通R3线在线网中是城区东部贯通南北向的一条市域快线，并连接济南新东站、遥墙机场等对外枢纽，远期越过黄河直至济阳副城。R3线一期工程南起龙洞庄站，主要经龙鼎大道、奥体西路、工业北路、济南新东站南北向主轴，北至滩头站，线路长约21.57km，共设车站13座，其中换乘站6座，平均站间距约1.776km。

二、需求范围

范围为“2019年及2020年1号线和R3线济南轨道交通运营仪器仪表采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训及售后服务等。

三、需求明细

- 项目明细表：

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 总数量（1号线+R3线数量） | 参考品牌 | 送检要求 | 1号线数量 | R3数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指针式温湿度计 | 1、材质为PVC塑料和铝镁合金，可壁挂可座式 2、尺寸约为140*140*28mm， 3、测温范围：-30～+60℃， 4、分辨率： 温度0.1℃；湿度0.1%RH， 5、测湿范围：0.1～99.9%RH， 6、测量精度：温度≤±1℃(0～50℃)，湿度≤±3%RH(25℃,30%～80%RH)。 | 个 | 230 | 美德时、德福、鑫兴海达同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 46 | 184 |
| 2 | 电子式温湿度计 | 1、电子显示，带时间显示， 2、测温范围：-20～+60℃， 3、分辨率： 温度0.1℃； 湿度0.1%RH， 4、测湿范围：10～99.9%RH， 5、测量精度：温度≤±1℃(0～50℃)，湿度≤±3%RH(25℃,30%～80%RH)， 6、供电电压：1.6V。 | 个 | 166 | 雨花泽、绿之源、欧润哲同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 60 | 106 |
| 3 | 门压力检测仪 | 1、外形尺寸：260×66×36（mm）， 2、高精度高分辨率， 3、6位大屏幕显示， 4、测量范围：10-310（N）， 5、分度值：0.1（N）， 6、背光功能， 7、LCD液晶显示屏翻转功能， 8、自动关机时间设置功能， 9、电池容量显示功能， 10、六种测试模式、三种显示方式可供选择；N（牛顿）、kg（公斤）、lb（磅）三种计测单位可供选择、相互换算，重力加速度设置功能—用户可自行输入使用地的重力加速度准确值。使测试及单位换算更为准确， 11、峰值保持功能，保持峰值显示直至手动清零， 12、数据储存功能，可储存896个测试值， 13、数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析， 14、可设定上下限及比较值做统计分析， 15、绿色环保，10分钟无操作自动关机， 16、自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除， 17、高质量充电电源。充电电压从100V至240V可用，可适应国内、国外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能， 18、特有的开关接点通断力测试功能，使开关通断力测试更准确， 19、套安装尺寸，适应国内外多种测试机台，方便用户安装到机台上使用， 20、传感器，不低于：型号：OriginalBIAClass1（electronic） 最大测量范围：300N，精度：10N/mm， 21、记录仪不低于ElectronicBoxSEB2（AnzeigeeinheitSEB2）使用9V方形电池。 | 台 | 3 |  | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 3 |
| 4 | 光功率计 | 1、波长响应（nm）：750-1700， 2、测量（dBm）：-50~+26， 3、线性度0.02dB， 4、具备充电功能。 | 个 | 5 | 福禄克、日置、三和同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 5 |
| 5 | 光功率计 | 1、波长范围（nm）：800～1600， 2、功率测量范围（dBm）：-70～+3， 3、标准波长（nm）：850、1300、1310、1490、1550。 | 个 | 1 | 福禄克、日置、三和同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 1 |
| 6 | 复合气体检测仪 | 1、检测一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、二氧化碳CO2等浓度， 2、使用坏境:温度:-25℃-+50℃、音频振动报警、视频报警:高强度红色LED灯闪烁、液晶显示、电化学传感器， 3、防水等级:IP54以上， 4、防爆等级:EEX ia llcT4。 | 台 | 3 | 华盛昌（CEM）、优利德、胜利仪表同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 1 | 2 |
| 7 | 气体微水测量仪 | 1、测量范围： -60℃ ～ +20℃， 2、测量精度： ±2℃ ， 3、测量时间：＜3分钟， 4、环境温度：-40℃～ +60℃， 5、环境湿度：0～ 100%RH ， 6、 电源：AC220V内置充电电池：充电20个小时，可使用10小时以上。 | 台 | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 1、钳形表，无辅助级，不需接地棒， 2、电阻测量范围：0.025Ω-1500Ω， 3、接地漏电流测量范围：0.2mA-1000mA。 | 台 | 8 | 福禄克、上海六表、铱泰同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 4 | 4 |
| 9 | 接地电阻测试仪 | 1、测量范围 1 TΩ（MΩ）， 2、重量 3.6 kg，尺寸 170 mm x 242 mm x 330 mm (6.7 in x 9.5 in x 13 in) ，测试电压高达 10 kV，适合所有应用1. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V 安全等级， 3、电压击穿检测功能可提醒用户存在电压，并给出最高 600 V（交流或直流）的电压读数，提高了用户安全性， 4、在 250 - 1000 V 范围内，可以 50 V 步长选择测试电压；高于 1000 V 时，可以 100 V 步长选择测试电压， 5、可在多达 99 个存储位置存储测量值，每个位置可分配一个唯一的用户定义标签，以便调用， 6、电池寿命长，两次充电之间可进行 750 次以上测试， 7、自动计算介质吸收比 (DAR) 和极化指数 (PI)，无需其他设置， 8、保护系统可消除高阻测量时表面泄漏电流的影响， 9、大号数字式/模拟式 LCD 显示屏，便于查看， 10、可进行电容和泄漏电流测量， 11、具有用于击穿测试的斜坡功能， 12、定时测试时，可进行最长 99 分钟的定时器设置。 | 个 | 5 | 福禄克、胜利、优利德同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 5 |
| 10 | 便携手持式管道泄漏检数字压力表 | 1、规格：DPI705， 2、量程:2MPa， 3、需要自带：（1）快速接头1-规格：STAUBLI RBE03.6804 通径3mm，非标，（2）端部接橡胶管。 | 台 | 7 |  | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 7 |
| 11 | 光时域反射仪 | 1、尺寸： 80*135*35mm, 2、自动一键式测试，提供单模1310 / 1550波长测试，内键激光断点检测功能VFL测量范围：80-100KM , 3、测量精度：0.8 , 4、电源电压： 12（V）, 5、重量： 0.5（kg）, 6、用途： 光纤测试。 | 台 | 3 | 宝工、诺克、日本横河同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 1 | 2 |
| 12 | 充电分体式火灾探测器试验器 | 1、电子雾化发烟， 2、电子式、气体式加温， 3、明焰测试， 4、可释放可燃气体测试 5、便携式取用方便，操作简单 6、可根据探测需要加装延长杆。 | 套 | 2 | 奥博斯、信禾、朋利驰、享华同等及以上品牌 |  |  | 2 |
| 13 | 噪声统计分析仪 | HS6298A，符合IEC61672-2002 JJG188-2002 2级的要求， 1、传声器：Ф12.7mm（1/2″）测试电容传声器 ， 2、频率范围：20Hz～12.5kHz ， 3、频率计权：A计权、C计权 ， 4、测量范围：30dB～135dB ， 5、仪器精度：符合IEC61672 2级或GB3785 2型， 6、时间计权：快（F）、慢（S）， 7、检波器特性：数字真有效值检波，峰值因数3， 8、测量时间设定：10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。24h整时，Man(人工)。时钟：年、月、日、时、分、秒自动运行， 9、自动测量功能：Lp、Linst、Leq、LAE、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin,E、Ld、Ln、Ldn以及瞬时值动态条图、统计分布图、24h分布图等 ， 10、显示：大屏幕动态液晶显示，瞬时声级，具有模拟电表显示 ， 11、输出接口：交流输出、RS-232接口，可外接UP40微型打印机和计算机， 12、校准：使用1型声级校准器或活塞发声器， 13、电源：内部用LR6（5#）碱性电池，可连续工作24小时，外接电源6V 50mA， 14、外形尺寸：l×b×h(mm):230×72×30 ， 15、质量：300g（连电池）16.使用条件：-10℃～50℃。 | 台 | 1 | 杭州爱华、嘉兴恒升、上海精密同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 1 |
| 14 | 卤素检漏仪 | LJ-108， 1、所能探测的冷媒范围包R22,R23,R134a,R404a,R410a,R407c,R502等多种常用冷媒气体， 2、灵敏度高反应迅速其检测灵敏度达到0.5克/年,可精确地探测漏源， 3、对烟雾,水蒸气等非冷媒气体无任何反应,避免误报警。 | 台 | 1 |  | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 1 |
| 15 | 酒精测试仪 | 1、非接触喇叭吹气 ，吹气时间为1-3秒， 2、显示方式：LED数字显示；记录：日期、时间、酒精含量、测试结果等， 3、报警方式：声音报警，饮酒：20mg/100ml、醉酒：80mg/100ml， 4、单位选择：mg/L和mg/100ml， 5、参照标准：GB/T 21254-2007《呼出气体酒精含量检测仪》、JJG 657-2006 《呼出气体酒精含量探测器》。 | 个 | 14 | 酷所思、卡斯兰、智骋同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 14 |
| 16 | 数字绝缘电阻测试仪 | 电压档：100、250、500、1000V，最大可测20GΩ。 | 台 | 4 | 福禄克、上海六表、胜利同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 2 | 2 |
| 17 | 绝缘电阻测试仪 | 1、量程：0.01 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试， 2、绝缘测试电压： 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V，适用于多种应用， 3、保存&调用功能，有19个存储单元， 4、远程测试探头，使重复性测试或难以触及到的被测点的测试更加方便， 5、带电电路检测功能，如果检测到大于30 V的电压，则禁止进行测试， 6、容性电压自动放电功能，提高了对人员的保护能力，交/直流电压：0.1 V 至 600 V/200 mA， 7、通断性测量， 8、电阻：0.01 Ω 至 20.00 KΩ， 9、自动关闭功能，节约电池电量/CAT IV 600 V 测量安全等级，提高了对人员的保护能力， 10、包括的附件：远程探头、测试线和探头、鳄鱼夹， 11、4节 AA 型碱性电池（NEDA 15 A 或 IEC LR6），至少可进行 1000次绝缘测试。 | 台 | 4 | 福禄克、上海六表、克列茨同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 4 |
| 18 | 绝缘电阻测试仪 | 数字显示式电阻测量仪表。 1、交流/直流电压测量: 1.1精确度:量程600.0 V；分辨率0.1 V；50 Hz 到 400 Hz ±（% Rdg + 位数） ± （2 % + 3）/1.2输入阻抗 3 MΩ（额定），< 100 pF/1.3共模抑制比（1 kΩ 非平衡）： > 60 dB，直流，50 或 60 Hz/1.4过载保护 600 V rms 或直流 2、接地线电阻测量: 2.1量程/分辨率 ：20.00 Ω 0.01 Ω；200.0 Ω 0.1 Ω；2000 Ω 1.0 Ω/20.00 kΩ 0.01 kΩ/2.2精确度 ± （1.5 % + 3）/2.3过载保护 2 V rms 或直流/2.4开放电路测试电压 > 4.0 V，< 8 V/2.5短路电流 > 200.0 mA 3、绝缘技术指标 3.1测量范围不低于 0.01 MΩ 到 2000 MΩ/3.2测试电压至少涵盖500 V、1000V/3.3测试电压精确度 + 20 %、- 0 %/3.4短路电流 1 mA 额定/3.5自动放电 放电时间 < 0.5 秒，当 C = 1 µF 或更少时/3.6实时电路指示器 如果在初始化测试之前接线端子电压 > 30 V，则禁止测试/3.7最大电容性负载 可在负载高达 1 µF 时操作/3.8测量精确度： 50 V： ±（3 % + 5）；100 V： ±（3 % + 5）；250 V： ±（1.5 % + 5）；500 V： ±（1.5 % + 5）；1000 V： ±（1.5 % + 5），2000 MΩ 以下；±（10 % + 3），2000 MΩ 以上 4、通用技术指标 4.1存放温度 -40 °C 到 60 °C/4.2操作温度 -20 °C 到 55 °C/4.3温度系数 0.05 x（指定精确度）/°C，温度 < 18 °C 或 > 28 °C（< 64 °F 或 > 82 °F）/4.4相对湿度 ： 0 % 到 95 %，温度 10 °C 到 30 °C（50 °F 到 86 °F）； 0 % 到 75 %，温度 30 °C 到 40 °C（86 °F 到 104 °F）； 0 % 到 40 %，温度 40 °C 到 55 °C（104 °F 到 131 °F）/4.5振动 随机，2 g，5-500 Hz（MIL-PRF-28800F 标准），2 级仪器/4.6撞击 1 米落差，符合 IEC 61010-1 第二版标准（1 米落差测试，六面，橡木地板）/4.7电磁兼容性： 在 3 V/M 的 RF 区域，精确度 = 指定精确度（EN 61326-1:1997 标准）/4.8安全符合 ANSI/ISA 82.02.01 （61010-1） 2004、CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04 和 IEC/EN 61010-1 第二版标准，用于测试类别 IV 600 V （CAT IV）/4.9认证：CSA 符合 CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04 标准；TUV 符合 IEC/EN 61010-1 第二版标准/4.10电池四节 AA 电池（NEDA 15A 或 IEC LR6）/4.11电池寿命 /绝缘测试用途：在室温条件下，测试人员可用新碱性电池至少执行 1000 次绝缘测试。 这些测试为 1000 V 的标准测试（1 MΩ），并且工作周期为 5 秒打开，25 秒关闭。/电阻测量：在室温条件下，测试人员可用新碱性电池至少执行 2500 次接地线电阻测量。 这些测试为 1 Ω 的标准测试，并且工作周期为 5 秒打开，25 秒关闭。/4.12尺寸5.0 cm（高）x 10.0 cm（宽）x 20.3 cm（长）/4.13重量550 g/4.14IP 等级 IP40/4.15海拔高度 /操作： 2000 m CAT IV 600 V、3000 m CAT III 600 V 非操作（存放）： 12,000 m/4.16超出量程能力： 量程的 110 % | 台 | 4 | 福禄克、克列茨、上海六表同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 4 |
| 19 | 绝缘电阻测试仪 | 1、通用技术指标: 数字显示式，绝缘测量量程可达500GΩ，具备快速测量设计，绝缘阻值会较快达到稳定读数，具备自动计算的极化指数（PI）/介电吸收比（DAR）功能/介质放电率（DD）功能。显示屏73.5 mm x 104 mm；电池8节IEC LR6 AA碱性电池；外形尺寸184 mm x 211 mm x 93 mm；重量1.3 kg；工作温度:-10°C至+50°C；过电压类别CAT IV 600V；安全性通用IEC 61010-1，污染等级2；绝缘电阻测量IEC 61557-2；保护措施有效性IEC 61557-16；防护等级 IEC 60529 IP40；电磁兼容性 (EMC) 国际IEC 61326-1：便携式电磁环境，IEC 61326-2-2 CISPR 11：第 1 组，A 类。 2、电气技术指标： 测试仪经校准后在10°C 至30°C的工作温度条件下其精确度可以维持1年。在工作温度范围以外（-10°C至+10°C和+30°C至+50°C），波动变化为 5 %时每摄氏度增加±0.25 %，波动变化为20 %时每摄氏度增加±1 %。绝缘电阻测试电压量程250V至2500V,准确度±(3 % + 3 V)，分辨率最小1 kΩ，准确度最小0.05。长条图量程：0 Ω 至 1 TΩ 绝缘测试电压精确度：-0 %，在 1 mA 电流时为 +10 % 电容载荷充电率：5 s/μF 电容载荷放电率：1.5 s/μF。漏电流测量量程1nA至2 mA, 准确度±(20 % + 2 nA)。电容测量量程0.01μF至2.00μF, 准确度±（读数的 15 % + 0.03 μF）。有压电路警告, 警告量程>30 V。计时器量程0到99分钟,分辨率设置：1分钟,提示：1秒。短路电流>5mA。 3、交流电压/直流电压/电阻测量 功能 量程 分辨率 精确度（读数百分比+字） VAC 0 V 至 600.0 V 0.1 V ±(2 % +10)，（45 Hz 至 500 Hz），VDC 0 V 至 600.0 V 0.1 V ±(2 % +10)，电阻0Ω 至 600.0Ω 0.1Ω ±(2 % +10)，600Ω 至 6000Ω 1Ω，6.00 kΩ 至 60.00kΩ 10Ω。 | 台 | 4 | 福禄克、克列茨、上海六表同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 4 |
| 20 | 绝缘测试仪 | 1、测试电压：250V、500V、1000V， 2、量程：0.1MΩ～2000MΩ。 | 台 | 5 | 福禄克、上海六表、宝工同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 5 |
| 21 | 兆欧表 | 1、外形尺寸：l×b×h mm（171×110×125） 2、500V兆欧表（500V/500M）手摇式， 3、测量范围0-500，准确度10级， 4、使用条件：温度-25~+40℃，相对湿度不大于80%， 5、摇柄额定转速：120r/min， 6、刻度弧长：约68mm， 7、重约2kg。 | 台 | 26 | 福禄克、上海六表、祥瑞德、梅格同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 10 | 16 |
| 22 | 秒表 | 1、三排60道记忆秒表， 2、1/100秒为计时单位，最大计时为10小时， 3、3行，23位大数字液晶显示，分段、总段和连续时间显示， 4、每分钟10次到320次的节拍响应闹，9999次的节拍次数， 5、可显示最快、最慢和平均时间， 6、倒数计时，最长倒计时为10小时， 7、时间、日历和闹响， 8、12/24小时显示；CR-2032 纽扣锂电池， 9、产品尺寸：82.2*62.3*23.0MM ， 10、净重量：68.6G。 | 个 | 28 | 天福、金雀、追日同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 4 | 24 |
| 23 | 手持式红外线测温仪 | 1、手持枪式， 2、温度范围：-30℃-500℃(–20℃-932℉)， 3、分辨率：10:1， 4、精度：±1℃, 10～30℃; ±1.5% 或1.5℃取大值,其他温度范围工作温度：0～50℃（32～120℉）， 5、相对湿度：10～90%。 | 台 | 45 | 福禄克、胜利、德图同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 6 | 39 |
| 24 | 数字万用表 | 1、显示器(LCD):数字,50000个读数的主显示 5000个数的副显示,每秒更新4次， 2、模拟,51个条形段，每秒更新32次， 3、工作温度-20℃至+55℃， 4、量程：直流电压0至1000Ｖ，交流电压(真有效值)2.5mV至1000Ｖ，最大200kHz带宽， 5、直流电流0至10Ａ（过载电流20Ａ，最高30秒），电阻0至200ＭΩ，电导0至50nS，电容0.1nF至100mF，二极管测试3.1Ｖ，温度摄氏-200℃至1350℃或华氏-328℉至2462℉，频率5Hz至1000kHz ， 型号:18B+。 | 个 | 125 | 福禄克、胜利、华仪同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 38 | 87 |
| 25 | 数字万用表 | 1、手持式 ；交流电压测量分辨率 100µV ac ， 2、交流电流测量分辨率 0.1µA 交流 ， 3、功能测量 交流电流​​、交流电压、电池测试、通断、直流电流、直流电压、二极管、电阻值安全类别 CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V ， 4、安全类别电压 1000 V, 300 V, 600 V ， 5、安全类别等级 CAT I， CAT II， CAT III， 6、尺寸 32 x 72 x 155mm ， 7、 显示器类型 LCD ；最低工作温度 0°C ， 8、最佳交流电压精确度 ±1.5% + 5 位 ， 9、最佳交流电流精确度 ±2.5% + 5 位 ， 10、最佳电阻测量精确度 ±2% + 5 位 ， 11、最佳直流电流精确度 ±1.5% + 1 位, 12、 最大频率 500Hz ， 13、 最高工作温度 +50°C ， 14、 电池寿命 200 小时 , 15、电池类型 9V ； 电阻值测量分辨率 100mΩ ， 16、直流电压测量分辨率 100µV dc ， 17、直流电流测量分辨率 0.1µA 直流， 18、绝对最大交流电压测量 750V 交流， 19、绝对最大交流电流测量 200mA 交流 ， 20、绝对最大电阻测量 20MΩ， 21、绝对最大直流电压测量 1000V 直流， 22、绝对最大直流电流测量 200mA 直流， 23、重量 210g 。 | 个 | 39 | 福禄克、胜利、华仪同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 39 |
| 26 | 网线测试仪 | 测试：RJ11/RJ12/RJ45输出电压15.5Vp-p，能检查通路、短路、断路、交叉。 | 台 | 33 | 上海六表、福禄克、宝工同等及以上品牌 |  | 12 | 21 |
| 27 | 电子秤 | 电子秤 数显落地式电子秤，100KG精度1g，可充电，可用于工业计重、工业计数。 | 台 | 5 | 英衡、上海耀华、上海正大同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 5 |
| 28 | 深度计（用于HSCB) | 1、 数显深度规， 2、测量范围 0-12.7（mm）， 3、分辨率0.01/0.001mm， 4、测头尺寸（mm） 0.2。 | 个 | 7 | 马尔、三丰、爱测易同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 7 |
| 29 | 交流380V相序测量仪 | 1、功能要求：检相（正相、逆相、缺相）、活线检查、简易检电、断点定位、线路检修， 2、电压范围：60~600V（三相交流电）， 3、最高耐压：2000V/分钟（脉冲电压4000V）， 4、可测量的频率范围：20Hz~400Hz。 | 台 | 1 | 福禄克、胜利仪器、德试电气同等及以上品牌 | 耐压部分需要具备国家电监办颁发的 承装（修、试）资质的单位开具预防性试验报告 |  | 1 |
| 30 | 多功能数字钳表 | 1、直流电压：量程：400mV，4V，40V，400V，… 2、直流电流：量程：40A，400A，1000A 准确…， 3、交流电压：量程：4V，40V，400V，750V …， 4、交流电流：量程：40A，400A，1000A 准…， 5、电阻：量程：400Ω，4kΩ，40kΩ，40…， 6、频率：量程：9.999Hz，99.99Hz，999....， 7、二极管测试：支持/通断报警：支持/低电压显示：支持/单位符号显示：支持。 | 台 | 6 | 福禄克、世达、宝工同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 3 | 3 |
| 31 | 交直流钳型电流表 | 1、交流电流：量程 40.00 A，分辨率 0.01 A， 量程 600.0 A，分辨率0.1A，准确度：1.6%±6字（50-60Hz）{40A}；2.5%±8字（60-500Hz）{40A}1.5%±5字（50-60Hz）{600A}2.5%±5字（60-500Hz）{600A}，交流响应：有效值， 2、直流电流：量程 40.00 A，分辨率 0.01 A；量程 600.0 A，分辨率0.1A；准确度：1.6%±6字{40A}1.5%±5字{600A}；交流电压：量程 600.0 V，分辨率 0.1 V，准确度：1.5%±5字（20-500Hz）{600A}，交流响应：有效值， 3、直流电压：量程 600.0 V，分辨率 0.1 V，准确度1%±4字；电阻：量程 400.0 Ω，分辨率 0.1 Ω ；量程4000 Ω，分辨率 1 Ω,准确度1%±5字；通断测量： ≤ 30 Ω；背光显示屏、且能显示保持。 | 台 | 33 | 福禄克、世达、胜利同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 10 | 23 |
| 32 | 手持蓄电池比重计 | 1、LCC9T，测量范围1.00-1.45，最小刻度0.01，铜镀铬材质，进口环氧树脂密封棱镜抗氧化、耐腐蚀，ATC温度补偿，进口光化板， 2、外形尺寸：30*40*195， 3、附带螺丝刀1把、清洁布1块、吸管1根。 | 个 | 2 | 创域仪器、广州铭睿电子、博瑞精密仪器同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 2 |
| 33 | 蓄电池内阻测试分析仪 | 1、内阻：0.0mΩ--100mΩ，电压：0.000v--25v ，内阻：0.001 Mω，电压：1mV，内阻：1% 电压：0.15%， 2、272×480 4.3寸TFT LCD +触摸屏，4000mAH可充电锂电池，充满可工作8~12小时，外接电源，AC100~240V/DC8.4V—1A ，电源适配器/充电器，通讯接口USB接口(可插接U盘) 3、186mm×98mm×40mm， 4、0.45KG。 | 台 | 1 | 福禄克、豪克斯特、密特同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 1 |
| 34 | 电缆测试仪 | 1、MeggerTDR2000/3用于定位照明应用、配电电路和类似低电压应用中的电缆故障， 2、适合与所有类型的配对金属电缆一起使用背光图形颜色LCD（800×480）可调显示器对比度范围：高达20000m，最低分辨率为0.1m，跟踪xpert导轨到电势故障位置，板存储器上100跟踪USB连接到PC，可上传和下载跟踪，“Tracexpert”PC软件分析工具， 3、适用于电信TNV-3电路或150VCATIV电源电路上内置电源块滤波器，可选输出阻抗（25、50、75、100和125Ω）2ns脉冲，用于近端故障位置，自动选项选择增益和脉冲，用于每个范围，自动选项与电缆输出阻抗匹配，显示距离（以米或尺为单位）， 4、锂离子可充电电池（一般寿命为12小时），环境保护等级达IP54。 | 台 | 1 |  | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 1 |
| 35 | 接触网全参数激光测量仪 | 1、导高：范围3000～15000mm，精度±3mm， 2、拉出值：范围±3000mm,精度±4mm， 3、线岔中心：精度±3mm， 4、轨距：范围1410mm～1470mm，精度±0.5mm， 5、水平（超高）：范围±200mm，精度±0.5mm；红线：精度±4mm。 | 个 | 4 | 蓝动、科迈、冀达同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 4 |
| 36 | 热成像仪 | 1、像素：200*150， 2、镜头角度：24°*17°， 3、最小聚焦距离：0.15m， 4、最小检测目标尺寸：0.32mm， 5、测温范围：-20℃～650℃， 6、LaserSharp激光自动对焦：精准、快速对焦， 7、HDMI视频输出：高清、无失真视频远程监测， 8、Wi-Fi及SmartView移动软件：现场实现图像传输、编辑、分享和报告， 9、高灵敏电容触摸屏：手指移动即可快速查看任意点温度值， 10、厂家需要提供厂家工程师现场技术培训指导及支持， 11、厂家需要免费提供热像仪inside IR Smartview软件， 12、厂家需要提供SDK二次开发包及安装软件， 13、温度测量范围：-20℃至650℃， 14、测量精度：±2℃， 15、热敏度：30℃目标温度时，≤0.075℃（75mK）， 16、可视照相机：工业性能，500万像素。 | 台 | 3 | 菲力尔、德图、优利德、美国GE德鲁克、福禄克同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 3 |
| 37 | 便携式蓄电池内阻测试仪 | 1、支持：基础内阻测试 – 交流注入法测试蓄电池内阻。电池电压测试 -在内阻测试过程中同时测量受测电池的电压。万用表测试模式 – 用于快速测试或故障排查； 2、自动保存 – 自动测量保持读数后将自动保存该测量读数到内部存储器中； 3、 配有长短探头和加长杆，并整合提供可视和音频反馈的内置 LCD 显示屏和扬声器； 4、具备以下功能：电池电压 – 在内阻测试过程中， 电池分析仪还可以测量受测电池的电压。放电电压 – 在放电测试期间，放电模式让用户可以用自定义的时间间隔测量各电池的放电电压数值。用户可以计算蓄电池电压跌落至终止电压时所需要的时间，并通过这一时间计算电池的容量损失。纹波电压测试 – 测量直流充电电路和逆变电路中不需要的整流电压的残余交流成分。阈值和警告 – 用户可以配置最多 10 组阈值，并在每次测量完成之后收到通过/警告/失败提示； 5、自动保持 – 开启自动保存功能时，如果一个测量读数保持稳定 1 秒钟，则捕捉该读数。然后，在开始新的测量时将释放读数。自动测量保存 – 开启自动测量保存时，捕捉一个自动测量保持读数后将自动保存该测量读数到内部存储器中； 6、行业安全等级： CAT III 600 V, 1000 V dc max符合所有蓄电池供电电源设备的安全测量条件； 7、通用技术规格；尺寸（高x宽x深） 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in)； 8、重量 850 g (1.9 lb)； 9、屏幕尺寸 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in)；接口 USB mini；保修期 3 年； 10、环境指标：工作温度 0 °C 至 40 °C；存放温度 -20 °C 至 50 °C；锂离子 0 °C 至 40 °C；工作湿度 非冷凝 (<10 °C)；≤ 80% RH（10 °C 至 30 °C 时）；≤ 75% RH（30 °C 至 40 °C 时）；海拔高度（操作） 海拔 2000 米内；海拔高度（存储） 海拔 12,000 米内； 11、IP 防护等级 IP40； 12、无线射频 FCC ClassA；振动 MIL-PRF-28800F： 2 级；跌落测试 1 米跌落；温度系数 高于 28 °C 或低于 18 °C 时，每摄氏度增加指定准确度的 0.1 倍；安全性 600 V CAT III；电磁兼容性 (EMC) IEC 61326；ROHS 中国，欧洲；防护等级 2 污染等级 II； 13、电池标准 UN38.3，UL2054,EC62133,2 G 根据 IEC68-2-26、25 G 和 29。 | 台 | 9 | 四川卓特、福禄克、安柏同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 6 | 3 |
| 38 | 红外非接触式体温仪 | 测温范围10℃~45℃，测量精确度±0.2℃，测量距离1~10cm，支持语音播报。 | 个 | 6 | 欧姆龙、鱼跃、贝尔康同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 6 |
| 39 | 一体式便携式手持测振仪 | 1、三种数值显示：速度、加速度、位移，速度测量范围0.1-199.9mm/s， 2、频响范围：10-1500HZ、误差≦±5%；加速度测量范围0.1-199.9m/s²、频响范围：10-1500HZ、误差≦±5%， 3、位移测量范围0.1-199.9μm、频响范围：10-500HZ、误差≦±5%， 4、具有数据保持、低电压提示、自动关机、数显等功能。 | 台 | 2 | 优利德、福禄克同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 1 | 1 |
| 40 | 百分表 | 指针式百分表，规格10mm，量程0-10mm，精度0.01mm并带磁座(50-75)mm。 | 个 | 1 |  | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 1 |
| 41 | 电力相序表 | 1、工作环境：0 °C至+40 °C(32 °F至104 °F)，工作海拔高度：2000 m（1.2英里）， 2、污染等级：2，爆类型：IP 40， 3、机械特性 ：指示全部三相，顺时针/逆时针指示仪包括的附件，根测试线、3个鳄鱼夹，CAT III 300 V，2年质保， 4、尺寸（高×宽×深）：124 mm×61 mm×27 mm， 5、重量：150 g（0.33 lb），湿度：15 %至80 %； 6、电气特性：电池：9 V碱性电池，IEC 6LR61，电流消耗：最大20 mA，电池寿命：平均使用量下至少为1年； 7、电气安全：满足DIN VDE 0411、IEC 61010 DIN、VDE 0413-7、EN 61557-7、IEC 61557-7，最大工作电压（Ume）：400 V交流，所有量程，保护等级：CAT III 300 V， 8、非接触式，标称电压（旋转方向指示）：交流1至400 V标称电压（相序指示）：交流120至400 V，频率范围（fn）：2至400 Hz，测试电流（每相In）：小于3.5 mA。 | 台 | 2 | 福禄克、优利德、铱泰同等及以上品牌 |  |  | 2 |
| 42 | 多功能手持示波仪 | 测试仪能在以下三种主要模式下使用：示波器、万用表和记录器。双通道示波，带宽60MHZ；万用表，最大测量电压DC1000V、AC1000V，最大测量电阻30MΩ，二极管，开路电压＜4V；支持电脑软件分析，存储容量2GB。 | 台 | 1 | 福禄克、安捷伦、优利德同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 |  | 1 |
| 43 | 光纤激光测试笔 | 10MW红光激光笔 两节5号电池，输出距离10km,（红色）。 | 个 | 36 | 宝工、精工、礼嘉同等及以上品牌 |  | 8 | 28 |
| 44 | 噪音测试仪 | 1、传声器：Φ12.7mm(1/2″)预极化测试电容传声器，灵敏度约30mV/Pa，频率范围：20Hz~12.5kHz， 2、测量范围：30dB~130dB(A)35dB~130dB(C), 3、频率范围：20Hz~12500Hz, 4、频率计权：A、C计权, 5、参考方向为电容传声器的轴向, 6、参考声压级：94dB, 7、时间计权：快（F）、慢（S）, 8、检波器特性：数字检波，真有效值, 9、仪器类型：2级, 10、级量程分高、中、低三档：高量程H70dB～130 dB,中量程 M50dB～110 dB,低量程L30dB～90 dB,每档线性范围≥60dB。以中量程为参考量程。 11、测量时间设定：Man (人工)、10s、1min、5min、10min、20min、30min、1h、8h、24h。 12、自动测量功能：Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmin、E, 13、显示器：8×2点阵式液晶数显 14、输出接口：交流输出：0.8V, 15、电源：两节5号高能碱性电池。 16、外形尺寸：L×B×H(mm) 160×52×25。 17、质量：200g（含电池）。 | 个 | 2 | 希玛、优利德、胜利仪表同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 2 |
| 45 | 电子便携式风速仪 | 无线分体热敏式风速仪，可伸缩细长探杆，可深入狭窄空间，0.2～20m/s，精度±（1%+1）,分辨率0.10m/s。 | 台 | 6 | 胜利、希玛、德图同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 6 |
| 46 | 数字式照度计 | 1、测量范围0-200000LUX 解析度1lux 测量精度±3% 机身小巧，便于携带， 2、可测量荧光灯、金属卤化灯、高压钠灯或白 炽灯等光源发出的可见光， 3、传感器硅光电二极管和滤光片；采样率2.5 次/秒；电池9V；显示屏3½位1999点液晶显示屏；室内使用 4、尺寸（主机）130 x 63 x 38 mm (5.1 x 2.5 x 1.5)；尺寸（传感器）80 x 55 x 29 mm (3.2 x 2.2 x 1.1)。 | 台 | 2 |  | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 2 |
| 47 | 蓄电池检测仪 | 1、适用电池12、24V，电池范围30-200AH，电瓶标称电压 6V, 12V， 2、电瓶类别 标准, AGM, Gel， 3、测试程序 无负载 ， 4、测试标准 CA, MCA, EN2, JIS, SAE, EN, DIN, IEC, CCA， 5、量程 100 - 2000 CCA， 6、启动&充电系统测试 是(12V + 24V)，电压表，LCD显示屏幕。 | 台 | 4 | 福禄克、阿滨、博莱森同等及以上品牌 |  |  | 4 |
| 48 | 蓄电池放电仪 | 1、应用范围：各种类型蓄电池组的新电池验收、恒流放电、蓄电池容量测试，发电机带载测试仪，船舶发电机测试等功能， 2、工作电源AC220V；电池组电压12V24V48V通用；放电电流1-50A 任意设定；电流测量精度1%；恒流放电范围48V±15%；总电压测量精度0.5%；蓄电池放电时间0-999分钟任意设定；放电停止保护电压1-48V任意设定，散热方式：高速强制风冷。放电负载：进口PTC， 3、使用范围：铅酸，免维护蓄电池，锂电等各种蓄电池组。 | 台 | 3 | 英思科、思柯、柯蓝同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 1 | 2 |
| 49 | 激光测距仪 | 1、测量范围0.05～150m，测量精确度±1mm，连续测量5小时， 2、参考尺寸126×66×37mm， 3、参考重量0.24kg。 | 台 | 4 | 徕卡、优利得、深达威同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 |  | 4 |
| 50 | 寻线仪 | 可测长度1200，测线类型：双绞网线、电话线、同轴电缆、USB线及其他金属。 | 个 | 4 | 福禄克、胜利、三木同等及以上品牌 |  |  | 4 |
| 51 | 工程宝监控测试仪 | 1、网络摄像机测试仪（工程宝）, 2、支持ONVIF网络摄像机测试，支持H.264/MPEG4/MIPEG网络摄像机测试模拟视频图像显示、NTSC、PAL自动适应和制式显示,支持PELCO-P、PELCO-D等多种PTZ云台控制协议，内置图像发生器，可发送彩条图像、测试图像，支持视频信号峰峰值、同步电平、突发电平测量，可判断视频信号传输的衰减，PING测试，测试IP摄像机以太网卡是否正常工作，IP地址是否正确，POE电压测量，网线、电话线测试，线头寻找、线序排列显示，支持RS232/485接口，速率可调PTZ控制，可控制云台转动、摄像机变焦等DV12V 2A电源输出，为摄像机提供应急电源音频输入测试，测试拾音器等音频信号。 | 台 | 8 | 沃世达、网路通、大华同等及以上品牌 |  | 1 | 7 |
| 52 | 毫伏发生器 | 1、充电电压：12.6V，2mA， 2、输出电压：0—24V；分辨率：0.1mV， 3、输出电流：0-2A；分辨率：0.1mA， 4、升压方式：手动调节， 5、升流方式：手动调节。 | 台 | 3 | 福禄克、MET、德国（METRAHIT）同等及以上品牌 |  | 1 | 2 |
| 53 | 多功能信号发生器 | 1、类型： 单踪示波器/通道数： 单通道/带宽： 50兆（MHz）； 2、采样率： 200Msa/s（GS/s）， 3、记录长度： 4K/通道（k）， 4、外形尺寸： 218x118x50（mm）。 | 台 | 3 | 福禄克、上海六表、胜利同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 1 | 2 |
| 54 | 网络测试仪 | 可测试RJ45网络线、RJ11/RJ12电话线。 | 个 | 6 | 福禄克、优利得、宝工同等及以上品牌 |  |  | 6 |
| 55 | 测电笔 | 1、无须电池驱动，方便经济；LCD显示，读数直接明了， 2、直接测试：可直接或间接测量12、36、55、110、220V交/直流电， 3、使用范围广；带电感应测试：可轻松地进行感应断点测试，断线点的测试，检测微波的辐射及泄漏情况等， 4、通过CE认证，测试范围12-250VAC/DC。 | 支 | 44 | 世达、史丹利、福禄克同等及以上品牌 |  | 44 |  |
| 56 | 压力表 | 耐震压力表 yn-60 0～1MPA 螺纹m14x1.5。 | 个 | 8 | 雷尔达、布莱迪、西安鑫仪同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 8 |  |
| 57 | 水平尺 | 1、长度：1500mm 宽度60mm 厚度26mm，测量面精铣加工，平面精准， 2、主测量面有磁性，可以可靠吸附在钢平面上， 3、铝合金框架，尺寸稳定性好， 4、水平、垂直、45°角方向3水泡， 5、精度可达1mm/m。 | 把 | 3 | 史丹利、世达、钢盾同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 3 |  |
| 58 | 水平尺 | 1、长度：300mm 宽度60mm 厚度26mm，工程塑料尺身， 2、测量面带磁性；水平、垂直和45°方向可视3水泡， 3、水平方向水泡可从顶面或侧面读取， 4、精度为1mm/m。 | 把 | 4 | 史丹利、世达、钢盾同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 4 |  |
| 59 | 数字示波器 | 1、数字显示，2通道，模拟带宽100MHz,实时采样频率1GSa/s， 2、电源100V-240V，时基范围2ns/div~100s/div，按1~2~5进制方式步进， 3、垂直灵敏度2mV/div~10mV/div,垂直分辨率8bit。 | 台 | 1 | 优利德、福禄克、胜利同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 1 |  |
| 60 | 频谱仪 | 1、多功能、高集成度的手持式天线、馈线和电缆测试仪表，除支持“回波损耗”、“驻波比”、“电缆损耗”、“故障定位”、“反射相位”和“史密斯图”等测试功能外，还提供频谱分析、传输测量、功率计和“GPS”等选件，适合各种无线通信基站系统的测试，包括2G，3G和未来4G基站的安装、调试和维护， 2、天馈线测试指标/频率范围：25MHz ~ 4400MHz/25MHz ~ 6100MHz/频率分辨率：1kHz/率精度：±5ppm/输出电平：0dBm/扫描速度：1.5ms点/数据点：137，275，551，1102，2204/抗干扰频率：0dBm载波频率±10kHz之内/频道：+17dBm@载波频率±10MHz之外/方向性(校准后)>42dB/回波损耗范围：0.00-60.00dB/分辨率：0.01dB/驻波比范围：1-65dB/分辨率：0.01dB电缆损耗/动态范围0.00-30.00dB/分辨率：0.01dBDTF/回波损耗范围0.00-60dB/驻波比范围：1-65/距离范围：=（点数-1）/（span×2） × Vp（传播速度因子） × C（光速）Span=频率扫描宽度/分辨率（m）=Vp（传播速度因子） × C（光速）/（span×2）/点数137，275，551，1102，2204。 | 台 | 1 | 朴联、清照、步步牛同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 1 |  |
| 61 | 非接触相序仪 | UT262系列钳形非接触式感应相序仪，测量电压范围70V-1000V，频率范围40HZ-70HZ，电源1.5V*2，可钳导线直径10mm-40mm，3分钟自动关机，相序指示灯4个，LED显示，可进行缺项、活电、断路检测，带连续或间断蜂鸣提示。 | 台 | 2 | 优利德、福禄克、胜利同等及以上品牌 |  | 1 | 1 |
| 62 | 电子秤 | 最大称重15kg；内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用；开机自动置零；零点自动跟踪；累计次数1~30次；电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz 直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)；工作温度范围：0℃ ~ +40℃；相对湿度: ≤ 85% RH。 | 台 | 2 | 英衡、上海耀华、上海正大同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的检定证书 | 1 | 1 |
| 63 | 万用表表笔 | 通用万用表笔 测试线棒 表针线 硅胶表笔 20A特尖表笔 | 套 | 12 | 福禄克、胜利、德图同等及以上品牌 |  | 12 |  |
| 64 | 气源处理器 | 气源处理二联件，配10mm转接头*2，调压范围0.05~0.9Mpa0（7~130Psi），接口pt1/4;pt3/8;pt1/2 | 个 | 2 | 正泰、smc、亚德客同等及以上品牌 |  | 1 | 1 |
| 65 | 兆欧表 | 2500V级，测量范围0--2500MΩ | 块 | 6 | 上海六表，福禄克，克列茨同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 2 | 4 |
| 66 | 测温枪 | 红外测温仪便携式测温仪手持式测温枪报警功能 技术参数 存储温度-40 … +70 °C 操作温度-20 … +50 °C 电池种类9V 块状电池 电池寿命15小时 尺寸190 x 75 x 38 mm 红外线技术参数 测量范围-30 … +400 °C 精度等级±1.5 °Cor±1.5% 测量值 (+0.1 … +400 °C)±2 °Cor±2% 测量值 (-30 … 0 °C) 分辨力0.1 °C | 把 | 7 | 福禄克、胜利、德图同等及以上品牌 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 7 |  |
| 67 | 漏电流测试仪 | FLUKE/福禄克F360漏电流钳形表 | 台 | 1 | 福禄克 | 需要地市级第三方计量检测机构出具的校准证书 | 1 |  |

（二）主要技术要求：

1.本项目所采购的仪器仪表，须按类别满足不同等级要求的安全、环保及实用功能。

2.投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

3.所有物资在交货检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本次采购提出的技术要求。

4.投标人在报价文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在报价文件中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在货物配置技术要求中建议的指标。

5.投标人应保证其所提供产品在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下产品功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由投标人免费提供。

6.投标人所提供的货物如在实际供货时已经废型，则必须用供货时该厂家的最新产品提供给招标人，其性能指标不得低于所报产品，并且价格不变。

7.投标人提供的产品要满足现行国家、部门及济南市相关技术法规（如：属于计量仪器仪表类的，须按要求经法规规定的相关部门检定合格，属于国家强制性的3C认证产品，须有3C认证标志等）。

8.除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

9.在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

10.所有的报价的产品备有有效的检验报告和合格证，对项目明细表中有标注“送检要求”的，成交投标人须送往法定计量检定机构检测，并按照招标人要求提供相应的试验报告、检定证书、校准证书等。

四、商务要求

（一）交货

1.交货地点：详见投标人须知前附表。

2.交货方式：详见投标人须知前附表。

（二）付款

合同签订生效且提供履约保函（或履约保证金）后，中标人按照招标人要求分批供货，每批货物供货且安装完毕经双方验收合格后，支付该批货物总额的95%。

每批次货物总额的5%作为质量保证金，待每批次货物质量保证期满且货物无质量问题后，一次性无息付清尾款。

每次付款前，中标人应提供符合招标人要求的支付申请资料和增值税专用发票，招标人审批无误后30个工作日内予以付款。因中标人未能提供完整、准确支付资料造成的逾期付款责任，由中标人自行承担。

（三）质量保证及售后服务

1.中标人负责提供所有产品不低于两年的免费技术指导和质量保修，所有产品的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务。质保期自招标人与中标人双方在验收单上签字之日起计算。

2.在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，中标人接到招标人通知后，24小时内完成修复工作。

3.提供的货物是全新的并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合国家有关质量标准和合同规定的材质、品牌、质量、规格和性能的要求。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，招标人有权解除合同，因此而产生的一切费用和责任由中标人承担。

4.质保期满以后，中标人应按同类产品的优惠价格提供保修服务。

5.中标人按照招标人的要求提供免费培训服务。

（四）主要商务条款

1.本项目招标以“固定单价、暂定总价、按实结算”为原则，在成交总价范围内根据实际需求采购，签订有效期两年的固定单价、暂定总价合同。采购数量为年度预估数量，实际采购数量以招标人每次下达的供货通知单为准。合同中的单价包含但不限于以下费用：包含货款、税费、第三方检测、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等。

2.中标人与招标人须按合同单价进行交易，招标人不接受任何对本合同价的背离，双方另有约定除外。

3.合同期为两年，期满终止。

五、其他要求

（一）包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和济南地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

4.标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。

6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）验收方式和标准

1.验收方式

（1）中标人负责将货物运到招标人指定的交货地点，由双方负责验收，验收方式按双方约定方式进行；所有投标的产品备有有效的检验报告和合格证，对货物清单中有标注“送检要求”的，中标人须送往法定计量检定机构检测，并按照招标人要求提供相应的试验报告、检定证书、校准证书等，并承担相应的检测费用。如招标人初次送检出现不合格产品，中标人应无条件退换。

（2）当满足以下条件时，招标人向中标人签发货物验收单：

①中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

②货物符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求。

③货物具备产品合格证及检测报告，如需第三方检测的需出具法定检测机构的试验报告、校准证书、检定报告等（以清单为准）。

④对于进口产品，中标人必须提供相应的进口报关单和商检证明。

⑤中标人货物经过双方检验认可后。

2.安装、验收标准

（1）货物的包装由中标人负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）如有需要安装的货物，中标人必须派技术人员到现场安装调试，并检查安装质量。在安装调试期间，中标人应遵守招标人安全管理规定，做好自身工作人员安全管理；中标人工作人员自身的一切安全问题，由中标人承担全部责任。

（3）中标人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供货物的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

（4）若货物验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，招标人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。

3.其它补充

（1）招标人有要求时，中标人应提供产品的图片、技术参数、直至实物，以便招标人确定产品确实是招标人所需。

（2）中标人需提供定制产品的设计图片或者实物供招标人确认。

（3）招标人将以书面形式通知中标人每次交货的时间、品种和数量，中标人交货时提供详细的送货清单，货物名称要与合同清单一致。

（4）中标人对进口产品应提供中文说明书，中标人对进口货物未能提供中文说明书的，应提供自行翻译的操作说明书和维修保养说明书，保证提供相关培训。

(三)其他说明

1.中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、验收、保险、培训以及售后服务等。

2.除中标人在投标文件中明确以外，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

3.本“用户需求书”并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本用户需求书和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须无条件满足招标人的合理要求。

4.本章所要求相关证书报告（检测报告、检定报告、认证证书、试验报告、合格证书等），须中标人在供货时提供。

# 第四章  合同格式

（另附）

# 第五章  投标文件部分格式

## 商务部分

## 附件1、投标函

招标人：

1、根据已收到的                  项目    的招标文件，按照相关规定，我单位已知悉上述项目招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以唱标单及报价明细表中的报价，按招标文件规定，承揽本招标项目。

2、如果我方中标，我方将按照规定承担责任。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标如中标，我方将受此约束。

4、我方同意按招标文件规定交纳     万元作为投标保证金。

投标人（盖章）：                            单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：年月日

## 附件2、法人承诺书

济南轨道交通集团建设投资有限公司：

我方已收到并认真阅读了《                                   项目   招标文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《                                   项目   招标文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受招标文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

## 附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月     日

姓    名：         性别：      年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

日  期： 年  月 日

## 附件4、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加            （招标人）的           项目   招标活动。委托代理人在开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：                           性别：           年龄：

单位：                                 部门：           职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附身份证复印件

备注：除与投标文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于开标现场验证使用。

## 附件5、商务偏离表

| 序号 | 招标文件页码及条款号 | 招标文件规定内容 | 投标内容 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 未列入本表内容均视为对招标文件完全响应 |

注：1.商务条款不允许负偏离，如出现负偏离，则商务标按0分处理。

2.投标人未在上表列出的商务条款，视为完全响应招标文件的相应商务条款要求。

3.不存在任何投标偏离的，本表可不填写偏离内容，但应明确说明“完全响应”。

| 投标人：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： | (签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

## 附件6、唱标单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 （元） | 大写： 小写： |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人单位公章。

2、代理机构统一唱标，唱标完毕，投标人确认唱标内容无误，投标人法定代表人或委托代理人需在唱标记录表上签字确认。

3、为方便唱标，本《唱标单》除装订在投标文件中外，还应另外准备一份单独密封。

投标人（单位公章）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

## 附件7、报价明细表

投标人名称：	                                              共  页 第  页

单位：元

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 固定单价（不含税） | 固定单价（含税） | 合计（含税） | 1号线数量 | R3线数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期为 年；供货周期为 天（如有特殊项请在备注中注明） |
| 总计 | 元（大写：） |

注：1、报价单中的单价和金额保留两位小数；

2、以未税单价为基准确定含税单价；

3、合计=单价（含税）*数量；

4、按第三章“项目名细表”中物资内容逐项填写；

5、本表须同时在投标文件电子版中单独提供Excel版表格一份。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件8、企业综合实力

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 |  |  |
| 2 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |

注：后附相关管理体系认证证书（复印件加盖公章）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

注：此表可以扩展，但不能改变其格式；

此表所列项目均须填写，若有缺项，将相应扣分；

此表所列项目均应据实填写，如发现有弄虚作假情况时，按无效投标处理。

## 附件9、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 合同 签订日期 | 业主名称 | 业主 联系人和电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附合同复印件加盖公章。

## 附件10、信誉承诺书

致：济南轨道交通集团建设投资有限公司

我方完全响应   （项目名称）   招标工作对投标人信誉的要求，并在此郑重承诺：我方没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内（2016年01月01日至开标时间）没有骗取成交或严重违约或重大质量安全责任事故的情况；与本项目其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

投标人：       （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月     日

## 附件11、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容

（如营业执照、基本户开户许可证、保证金汇款凭证及本文件要求的其他内容等）

## 技术部分

## 附件1、技 术 偏 离 表

| 序号 | 物资名称 | 招标文件型号规格及技术要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标文件要求) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人应对应“第三章 项目明细表”所列采购物资，逐项填报，不得缺项；

2.其中“物资名称”与“招标型号规格及技术要求”须从“第三章 项目明细表”逐条完整摘录；

3.本项目所有产品参数不允许出现负偏离，否则按评审细则中规定的方法打分；

4.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处；

5.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：   年   月   日

## 附件2、货物的质量保障

根据评审细则的要求自行描述。

## 附件3、实施方案

根据评审细则的要求自行描述。

## 附件4、售后服务承诺及技术培训情况

根据评审细则的要求自行描述。

## 附件5、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容

# 第六章  评审细则

本项目采用综合评分法评审：

第一步：初审：符合性评审

投标文件应实质性响应招标文件的所有条款、条件。实质性响应即是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无明显差异或保留。投标文件能实质性响应招标文件的投标人进入下一阶段评审。

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性鉴定后按无效投标处理： 
1 、无投标人盖章和无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字和盖章的；

2 、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

3 、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

4、 投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。

5 、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

6、 评审委员会认定的其他串通投标情形。

7、 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

8 、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

9、 不同投标人的报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

10、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

12、不同投标人的投标文件相互混装的；

13、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

14、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

15、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

16、不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但工程本身要求采用专有技术的除外；

17、评标委员会认定的其他情形；

18、投标人未按清单格式及内容填报或存在漏项情形的；

19、本文件明确规定的其他无效投标情形。

第二步：综合评审

各评委在审阅投标人投标文件的基础上，按照“附表：评审细则”要求对投标人进行分项打分，计算各家投标人的最终得分。

在同一投标人的所有合计分中，去掉一个最高分，去掉一个最低分（当评委少于5人时（含5人），不再去掉最高和最低），取其他合计分的算术平均值得到该投标人的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。最终得分按从高到低排序（注：得分相同者，报价低的，名次在前）。

第三步：编写评审报告，递交招标人。

## 评审细则（满分100分）

| 评审因素 | 满分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审 | 50 | 投标人未超过7家时，有效报价的算术平均值的97%为评分基准值，超过7家（含7家时），去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值的97%为评分基准值，报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和一个最低值后的算术平均值的97%为评分基准值。 投标报价与评分基准值进行比较，相同得满分，每高1%（作商比较）扣1分，每低1%（作商比较）扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术评审 | 货物技术性能响应情况 | 24 | ①根据投标人所投货物的技术性能、配置及功能的整体优势情况对招标文件各项要求(具体详见招标文件的“项目明细表”)的逐项响应承诺情况进行评审：由评委进行整体评价、横向对比，优得12～8分，良得8～4分，一般得4～0分。（如有负偏离，本项得0分） ②根据投标人所投货物在行业内的知名度、认可度、所投品牌符合度、投放国内市场成熟度及市场占有率等，由评委进行整体评价、横向对比，优得12～8分，良得8～4分，一般得4～0分。 |
|  | 实施方案 | 3 | 根据投标人提供的项目实施计划书，重点考虑投标人如何在成交后有效地组织安排,确保按时保质地完成货物采购、运输、装卸直至验收等工作，以及为此所采取的保障措施由评委进行评议，优得3～2分，良得2～1分，一般得1～0分。 |
|  | 货物的质量保障 | 6 | 根据投标人所投货物可获得的供货保障、质量保障等方面，评委从投标人所投货物的供货渠道（如区域经销商授权、项目授权、曾购货订单或发票等）的正规性、安全性等方面进行分析，优得6～4分，良得4～2分，一般得2～0分。 |
| 商务评审 | 售后服务承诺 | 3 | 根据投标人所填报的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评议，优得3～2分，良得2～1分，一般得1～0分。 |
|  | 质保期 | 3 | 质保期两年得0分，最高得3分。质保期得分按插值法计算。分值计算保留两位小数。 |
|  | 投标人的综合实力 | 3 | 根据投标人提供的三标体系认证情况进行评分：企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系，每提供一项得1分，最高得3分。 备注：所提供的认证证书须在有效期内，投标人应在报价文件中提供上述相关认证证书复印件并加盖投标人单位公章，否则将影响本项评分。 |
|  | 投标人类似项目业绩 | 8 | 根据投标人提供的近3年（2016年1月1日至今）类似仪器仪表业绩进行评分： ①单项合同≥50万元，每个得1分，本项最高得4分 ②在上述基础上，类似业绩为国铁、地铁或轨道交通行业的，每项合同可再加1分，本项最高加4分。 备注：开标时提供合同原件，否则不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

备注：

1、以上评审细则要求提供的合同必须为原件，否则不予计分。计算日期以合同签订日期为准。合同中无清单明细的需附清单报价；

2、若所提供合同为框架合同，不能体现合同总价的，还须提供相关证明材料原件（包含发票、银行流水或其他可以证明本框架合同下总供货金额的证明材料）；

3、若发现投标文件或合同等证件原件有造假行为，投标文件按无效投标处理；

4、商务不允许负偏离，如出现商务负偏离，商务评审得0分；

5、最终得分小数点后保留2位有效数字。

# Text boxes

法人身份证复印件（正反面）