济南轨道交通R2线一期工程

数控不落轮镟床（含公铁两用车）

采购与安装工程

用户需求书

招 标 人：济南轨道交通集团有限公司

济南轨道交通集团建设投资有限公司

设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

2018年10月

目    录

1. 招标范围及概况	1

1.1 招标范围	1

1.2 基本要求	1

1.3 设备清单	2

- 技术要求	3

2.1 设备说明	3

2.2 规范与标准	3

2.3 工作环境	3

2.4 数控不落轮镟床主要技术要求	3

2.5 公铁两用牵引车主要技术要求	23

2.6 材料工艺和标志标识	28

3. 供货范围	30

4. 其他要求	31

4.1 接口管理	31

4.2 设备质保期	34

4.3 合同设备的现场服务	35

4.4 协调管理要求	35

4.5 设计联络	36

4.6 技术文件及资料管理	36

4.7 试运行	37

4.8 培训	38

4.9 验收	38

附 图	40

1. 限界要求	40

2. 镟轮库布置图（本图仅供招标参考，招标人保留进行调整的权利）	41

# 招标范围及概况

## 招标范围

济南轨道交通R2线一期工程数控不落轮镟床（含公铁两用车）采购与安装项目所需设备的供货、安装、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、装卸、开箱检验、安装、单系统调试、联调联试、配合阶段性验收、人员培训、相关文件资料和图纸、BIM模型制作、二维码标牌的制作与粘贴、关键时段的技术保障、备品备件、专用工具、测试（试验）设备、配合竣工验收及移交、质保期服务等一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作。

## 基本要求

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，详细、完整的技术方案由投标人在投标书中提出。对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。投标人应提供符合本用户需求书和工业标准的优质、成熟、可靠产品。

投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细完整描述。如果投标人没有以书面形式对本用户需求书的条文提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书的要求，如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术部分响应表”中详细描述。

本用户需求书经招标人和中标人双方共同确认后形成技术规格书，技术规格书作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

投标人在设备和材料制造中严格执行本技术条件。凡本技术条件未作规定的均应按国家及省、市现行的有关强制性标准及国家相关国标、行业标准执行。

投标人所提供的所有软件产品必须为正版软件。投标人提供的所有产品的通信协议（包含但不限于源代码、程序和二次开发等）必须免费向招标人开放，且保证本工程及与本工程有接口的所有系统及相关功能的完整实施所有费用均认为包含在投标总报价内。

买方保留对所购设备主要部件规格、型号、品牌变更的权利。卖方推荐使用的主要设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），必须经过买方书面确认后方可使用，如买方对卖方所推荐的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等）存有异议，买方有权对此设备及材料提出更换。买方对所确认的或更换的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），并不减轻卖方的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），卖方必须完全满足本合同文件的要求，并对其承担全部责任。

招标人有权要求投标人对其提供的产品（包括但不限于零部件、材料等）进行检测、试验等，并确保监测和试验结果满足招标文件的要求；监测和试验机构必须经过招标人的书面认可。此检测和试验并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本招标文件的要求，并对其承担全部责任。招标人保留对所采购设备数量、参数等变动的权力。投标人必需在投标书中对上述声明做出完整的承诺。投标人按交钥匙工程要求对工程实施总承包。

投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

在工程实施阶段，招标人保留对工程范围进行调整的权利。如果工程范围发生变化，招标人有权提出修改合同，投标人应保证整个设备的性能和功能，并须得到招标人的认可。

因工程范围变化引起的设备数量改变所导致的费用增减，由招标人与投标人进行讨论，按原合同相关费用标准补充合同。

投标人应充分考虑工程中可能发生的各专业之间配合与协调因素，并根据情况做出调整解决问题。

投标人应免费提供设备、材料质保期内维修保养及责任内的工程修复、设备元器件材料更换。在质保期内，设备、材料正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。由于设备质量因素而造成的损坏（包括运营维护所需备品备件），均由投标人负责免费维修和更换备件。在质保期外，也应确保设备的正常运行。

## 设备清单

设备明细清单表格如下，未列设备投标人如认为需要提出可单独提出。

设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控不落轮镟床 | 重轴16t | 1 | 套 |  |
| 2 | 公铁两用牵引车 | 牵引负载≥250t | 1 | 台 |  |

对工程车的镟修要求：除液压减震器和传动轴外，无需拆卸转向架和车体任何部件情况下，工程车可在不落轮镟床进行镟削及加工。

# 技术要求

## 设备说明

数控不落轮镟床是用于济南轨道交通R2线一期工程地铁车辆及车辆段配属的机车、工程车等不解体轮对的轮缘和踏面的修理加工，并适用于单个轮对修理加工，使之符合技术要求，从而保证列车的运行品质。公铁两用牵引车为数控不落轮镟床的配套专用设备，用于列车镟轮时牵引列车并在数控不落轮镟床上准确定位。

## 规范与标准

按国家现行相关标准执行，如出现各规范及标准要求不一致时，按最高标准执行，且所有标准及规范应采用最新标准。

## 工作环境

1.安装位置

- 数控不落轮镟床设备将安装在济南轨道交通R2线一期工程王府庄车辆段镟轮库内。

- 镟轮库库内股道平直，库内无接触网，梁底距库内轨道顶面高度为10.5m（暂定）。投标人需考虑设备的安装及维护条件，并在投标文件中提出镟轮库有关尺寸和设备布置的建议方案。

- 数控不落轮镟床的安装位置及镟轮线的布置详见附图2镟轮库平面布置图，招标人保留修改布置图的权利且投标人须积极响应。

- 线路轨距			   1435mm

- 钢轨类型	    		   50kg/m

2. 工作条件

- 环境温度 -20℃～+45℃

- 工作温度 +5℃～+40℃

- 相对湿度 ≤95%

投标人在投标文件中提供镟轮设备各系统对于环境温度和设备工作温度的响应技术方案。

## 数控不落轮镟床主要技术要求

### 设备用途及主要功能

- 轮对车轮踏面及轮缘的镟削加工功能；

地铁列车在整列编组不解列车下轮对不落轮的条件下，对车辆单个轮对的车轮踏面和轮缘以及制动盘进行镟削加工；

对工程车辆（轨道车、内燃调机、轨检车、平板车等）在不落轮的条件下，对车辆单个轮对的车轮踏面和轮缘进行镟削加工；

或对已落架的转向架上的单个轮对进行不落轮加工；

或对已落轮、带轴箱的单个轮对的加工；

- 数控（CNC）加工、半闭环控制或闭环控制功能；

- 双滚轮装置对加工轮对具有抬升/径向定位功能、摩擦驱动功能，摩擦驱动轮具有独立随动功能并具有自保护和自校正功能；

- 被加工轮对的轴线位置在加工中固定不动，具有保持、锁定的功能，保证被加工轮对的定位精度；

- 机床对被加工轮对轴向位置具有保持定位功能，借助于测量装置和计算机系统，机床刀具切削系统对轴向定置的轮对具有自动定心切削功能；

- 具备等级镟修（经济镟修）功能，对同一轮对可选择26mm、28mm、30mm、32mm等加工轮缘厚度；

- 具有多种车轮轮廓形状（包含异形轮廓）曲线的编程（曲线程序可随时添加）、存储功能及PLC程序控制功能，且交互界面良好；机床中预先设置的标准轮廓建议要求至少有三种： TB/T449标准中LM磨耗型踏面、DIN5573-E标准踏面和其他类型踏面（设计联络确定）；

- 具备自动测量功能。可自动测量轮对内侧距、车轮直径、轮缘直径、轮缘高度、轮缘厚度、轮对QR值及轮廓磨耗；

- 机床控制系统具有“加工建议”功能；

- 机床具备对“加工历史分析”的功能；

- 轮对加工具有电脑全自动控制和手动控制两种方式；

- 具有数据打印、记录、存储及输出功能；

- 设备工况具有自动检测功能；

- 具有故障的自动诊断、显示、查询及报警功能；

- 远程通讯诊断功能；

- 机床的调整和校正功能；

- 具有铁屑的自动收集、破碎（提供专用的碎屑装置，处理后的铁屑尺寸小于100mm）及输送功能，铁屑通过密封通道自动输送到地面；

- 切削加工时的集尘和排烟功能；

- 切削防滑功能，并在切削打滑（卡死）时能自动退刀或停机；

- 完善的防误操作功能及已选择动作不能在现行状态实施时的报警显示功能；

- 机床具有切削中断返回功能；

- 具有自动润滑和无污染手动润滑功能。

- 应急情况下支撑功能。

### 设备主要技术参数

- 基本参数

- 轨距：                               1435mm

- 允许最大轴重：                       ≥16t

- 轮对轮轴长度：                       1650～2650mm

- 轮对内侧距：                         1353±2mm

- 轮辋宽度范围                         90～145mm

- 加工车轮直径范围：                   350～1200mm

- 主切削力(max)                       （由投标人提供）kN

- 刀块截面尺寸                        （由投标人提供）mm2

- 切削参数

- 主传动

主轴转速级数                            无级可调

主轴转速范围                           （由投标人提供）r/min

摩擦驱动滚轮直径                       （由投标人提供）mm

摩擦驱动轮中心距                       （由投标人提供）mm

主驱动装置功率                         （由投标人提供）kW

主驱动防护等级                         （由投标人提供）

- 进给运动

座标轴数                               （由投标人提供）

刀架进给级数                           （由投标人提供）

刀架工作行程

横向（X）                             （由投标人提供）mm

纵向（Z）                             （由投标人提供）mm

刀架快速移动速度

横向（X）                             （由投标人提供）mm/min

纵向（Z）                             （由投标人提供）mm/min

- 切削用量

切削速度范围                           30~130m/min

最大切削深度：                         ≥10mm/刀

进给量范围：                          （由投标人提供）mm/min

进给速度范围：                        （由投标人提供）mm/rev

每刀最大切削断面面积：                 ≥10mm2

最小设定单位                           0.001mm

进刀量数值显示精度：                  （由投标人提供）mm

- 定位及夹紧参数

- 径向定位摩擦驱动轮

摩擦轮架最大行程                      （由投标人提供）mm

摩擦轮架快速上升速度                  （由投标人提供）mm/min

摩擦轮架快速下降速度                  （由投标人提供）mm/min

- 外轴箱支撑

外轴箱支承垂直方向最大行程            （由投标人提供）mm

外轴箱支承垂直方向最大支撑力          （由投标人提供）kg/单套

- 压下装置

压下装置垂直移动最大行程              （由投标人提供）mm

压下装置水平移动最大行程              （由投标人提供）mm

- 轴向定置轮

垂直方向最大行程                      （由投标人提供）mm

水平移动最大行程                      （由投标人提供）mm

- 滑动轨道

滑动轨道移动最大行程                  （由投标人提供）mm

滑动轨道快速移动速度                  （由投标人提供）mm/min

- 测量装置

1）直径测量

直径测量范围                          （由投标人提供）mm

直径测量滚轮数量                       2个

直径测量滚轮最大摆动角                （由投标人提供）

直径测量滚轮直径                      （由投标人提供）mm

2）定位磨损测量装置

定位磨损测量滚轮数量                   2套

定位磨损测量滚轮直径                  （由投标人提供）mm

3）测量系统单位为公制

4）直径测量值保留至小数点后2位，即精确到0.01mm。

- 加工精度技术参数

1）同轴车轮滚动圆直径差                    ≤0.10mm

2）同转向架车轮直径差                      ≤0.30mm

3）径向跳动                                ≤0.10mm

4）端面跳动                                ≤0.20mm

5）轮廓几何形状偏差                        ≤0.20mm

6）轮缘高度允差（踏面至轮缘顶）：          ≤0.20mm

7）轮缘宽度允差                            ≤0.20mm

8）表面粗糙度                              Rz≤60μm

Ra≤12μm

9）轮对两次装夹测量误差                    ≤0.20mm

- 制动盘加工

镟床配置制动盘镟修功能，制动盘加工精度：端面跳动≤0.2mm；平整度≤0.1mm/100mm；粗糙度Ra≤2.5μm。

- 机床供电

1）工作电压                               380V、50Hz

交流控制电压                              220V、50Hz

直流控制电压                              24V

2）机床用电容量                          （由投标人提供）kVA

- 加工能力

在每次镟两刀（全轮廓镟削）的情况下，每班（8小时工作制，利用率85%）加工量为8~10条轮对。投标人应在投标文件中对镟轮作业每个工序的作业时间进行分解和计算，提出可信的作业时间计算单。

1）制动盘加工能力：                     （投标人提供）

2）操作人员数量限定为1人

3）总功率：                             （投标人提供）

4）机床生产率:                           8～10对轮／班（8小时）

5）进刀量数值显示装置精度：              ≤0.01mm

6）可靠性目标：                         平均无故障时间（MTBF）≥2100小时

设备的材料要求、设备的电气保护、设备的安全保护、故障自诊断系统、控制系统应能够满足测量和镟轮全过程自动控制的要求，并具有高可靠性和完善的安全保护设计。投标人应在投标文件中对控制系统的功能和原理作尽可能详尽的说明，并提出设备的环境保护要求、设备的防护措施、设备的防腐措施。

注：以上有关车辆参数为暂定，最后以车辆招标后车辆制造商提供的数值为准，投标人需提供加工精度相关用户证明材料。

- 安装限界

不落轮镟床安装后尺寸应满足地铁车辆限界要求，电器柜不得高于不落轮镟库地平，在未使用时，不应对线路上车辆的移动产生制约和影响。本工程限界要求详见附图1。

### 设备设计寿命

设备结构以及主要部件的设计寿命为30年。投标人应以纸质文件的形式提供设备在正常使用时各个修程的时间、主要维修内容，列明设备大、中修需更换的主要零部件，以及各修程需要的费用，其中大修周期不低于10年。

### 设备组成及系统装置

（1）设备组成

数控不落轮镟床由下列（但不限于此）各部分组成：机座/床身、轨道系统、双滚轮支撑装置、外轴箱支撑装置、轴箱压下装置、轮对轴向定置装置、测量装置、数控刀架系统、控制/操作系统、电气系统、液压系统及气动系统、润滑系统、集屑/碎屑/排屑系统、吸/排烟尘系统、故障自动诊断及远程通讯诊断系统、防尘罩装置（防尘罩工作时不影响镟轮作业）、冷暖空调1台等。其中，集屑/碎屑/排屑系统应包含集屑车。安装设备的地坑应考虑排水。以上各系统费用均须包含在设备总价里。

投标人在投标文件中应提供数控不落轮镟床的系统组成、系统功能、结构及工作原理的说明，在投标文件中提供镟轮库的设备总平面布置图、数控不落轮镟床总组装图（电子版和纸质版的三维建模图和二维平面图，且细化到单个零部件）、主要部件装配图（电子版和纸质版的三维建模图和二维平面图，且细化到单个零部件）、传动系统原理图、电气系统图、数控系统原理图、液压系统图（气动系统图）、气压系统图、润滑系统图等。系统图、原理图应标示各部件、元件的规格及型号。

（2）系统设置说明

机床现场组装于车间轨平面以下的地坑中，集屑器（集屑车）等置于地面上。由数控不落轮镟床投标人提供，数量不少于3个；包含在投标总价中。

机床位于镟轮库中部，前后均有不少于1列车长加牵引车长度的停车线。

公铁两用车具备遥控和人工两种工作模式。

地铁车辆采用外置式轴箱支撑和压卡系统。数控不落轮镟床应具有对外轴箱形式车辆轮对在不落轮条件下镟修的能力。

机床若需压缩空气，由数控不落轮镟床投标人自行配置压缩空气系统设备，包含在投标总价中。

### 设备各组成部分技术要求

（1）机座及床身

机座和床身系统是由机座、机架、横梁/导轨等机件组成并固联成整个机床的机体。机架、横梁/导轨固联体统称床身。机座和床身采用优质、高强度铸铁材料制造，并经过时效处理。为保证对车轮的镟修精度，机座与地面应有良好的减振设计。

机座和床身系统要求结构简单，现场组装方便、精度高。有足够的强度和刚度（包括整体静刚度、动刚度），保证在长期使用过程中不变形，尺寸稳定性高，吸振性能好，导轨润滑/耐磨性能优良，水平调整和锚固方便。投标人在投标文件中，需提供机床机座和床身结构图，说明材质与热处理过程。

（2）机座轨道系统

滑动轨要有足够的承载能力。滑动轨摩擦副耐磨性能好。滑动轨的移动动作需灵活、可靠、安全，并设置有（但不限于）：

1）	移动导向装置；

2）	滑动轨在行程两端位置设有行程开关；

3）	锁定机构；

4）	车轮运行监控装置。当滑动轨将轨道封闭时，车轮运行监控功能自动启动，一旦轮对粗定位到达机床中心时，有信息提示，方便轮对的轨向初始定位；

5）	轨道是否封闭的信息显示；

6）	机床的车辆荷载是否卸载的信息显示；

7）	出现故障和接地短路泄漏时，滑动轨道与库内轨道之间绝缘；

8）	投标人在投标文件中，应提供轨道系统结构组成图，滑动轨行程（mm），两滑动轨水平精度，并对滑动轨工作原理、工作程序及上述要求作出说明。

（3）双滚轮支撑系统

机床每侧设有双滚轮支撑装置。双滚轮支撑装置应具有下列机能：

1）	车轮抬升和径向定位机能

当待镟削轮对在滑动轨上沿轨向初定位后，两侧双滚轮由液压驱动同步上行抬升轮对，并对待镟削轮对实施径向定位。轮对最后的抬升位置应根据车轮直径大小调整后确定。

2）	切削运动驱动、传动机能

双滚轮既是定位元件，又是借助于摩擦力矩驱动车轮旋转形成切削运动的驱动轮，可实施无级变速，在正常切削工况下，驱动滚轮与车轮间保持纯滚动，以获得最大的传动转矩。

3）	每侧双滚轮支撑系统各自具有独立随动机能

轮对踏面在镟削中，其定位轴线位置已由外轴箱支撑（有外轴箱支撑的数控不落轮镟床）或轴箱压下装置（无外轴箱支撑的数控不落轮镟床）加以保持和锁定。由于被镟削轮对踏面是有缺陷的被加工面。为了使驱动滚轮和车轮踏面间形成无相对滑动的滚动，必须保证驱动滚轮和车轮踏面间始终良好接触，但又不能影响轮对轴线的原始定位位置，为此每侧的两个滚轮各自必须独立随动。

4）	抬升油缸举升力具有可调、可检测机能

投标人在投标文件中，应提供双滚轮支撑装置的结构图，并说明功能、工作原理及结构合理性、主要技术参数和技术条件。

（4）外轴箱支撑系统

外轴箱支撑系统的数控不落轮镟床，在轴箱压下装置配合下，具有下列机能：

1）	自动升降机能，并且此机能的编程在机床的加工功能循环内。

2）	辅助定位机能。对双滚轮确定的轮对定心轴线有辅助定位机能，不能破坏双滚轮确定的轮对定心轴线原始位置。

3）	具有保持、锁定机能。在加工过程中保持轮对轴线固定不动。

4）	轴重分配机能。轮对轴重由定位双滚轮和外轴箱支撑装置共同承担，两者的重量分配比例，要兼顾既不能在切削力过大时发生双滚轮与车轮踏面间的相对滑动，也不能使外轴箱支撑失去定心保持作用。机床可根据车重自动调整，也可由机床操作人员进行调整。

5）	安全限位机能。在轴箱支撑定位装置上设有高、低位安全限制开关。

6）	外轴箱支撑装置应能适应不同的轴长和不同类型的轴箱。

7）	投标人在投标文件中，应提供外轴箱支撑装置的结构图，并说明功能、工作原理及结构合理性、主要技术参数和技术条件。

8）	电客车及工程车辆尚未招标，轴箱支撑系统设计联络时最终确定。

（5）轴箱压下装置

轴箱压下装置主要机能是：

对有外轴箱支撑的数控不落轮镟床，轴箱压下装置具有夹紧装置机能、并增大车轮踏面与双驱动滚轮间的正压力和摩擦力矩，防止切削力过大时发生双滚轮与车轮踏面间的相对滑动。

对无外轴箱支撑的数控不落轮镟床，轴箱压下装置对双滚轮确定的轮对定心轴线有辅助定位机能，不破坏双滚轮确定的轮对定心轴线原始位置。同时在加工过程中借助于双滚轮的顶力，保持轮对轴线固定不动，具有保持锁定机能。

具有垂直方向的升降运动、水平方向的伸缩和旋转运动机能。

压下装置运动要简捷、安全、可靠，各运动的极限位置均设置限位行程开关。

压下装置应能适应不同的轴长和不同类型的轴箱。压下装置的压头应根据被压轴箱的不同形状进行设计和制造，轴箱的具体结构待车辆确定后在设计联络时确定。

投标人在投标文件中，应提供轴箱压下系统的结构图，并说明功能、工作原理及结构合理性、主要技术参数和技术条件。

（6）轮对轴向定置系统

轮对轴向定置系统的主要机能有：

1）	轮对轴向自动定置机能，限制轮对加工过程中的轴向窜动。

2）	用于轴向定置的定位轮上设置有电气安全装置。要求轴向定置系统具有足够/适合的自动定置侧压力，保证轮对轴向位置的可靠和稳定。轮对旋转加工时，自动定置侧压轮亦被轮对带动（摩擦）旋转。当轴向定置装置撤回时，可进行车轮内侧表面的加工。移动轨道的“入位”和“离位”也是在轴向定置装置撤回时进行的。投标人在投标文件中，应提供轮对轴向定置系统的结构图，并说明功能、工作原理及结构合理性、主要技术参数和技术条件。

（7）数控刀架系统

机床左/右滑动刀座设置有数控刀架系统。其主要机能有：

1）	在伺服电机和CNC控制下，刀具可实现水平走刀（进给）运动和垂直走刀运动。

2）	滚珠丝杠传动及传动间隙调整机能。

3）	传动装置包含交流伺服电机、传动齿轮、滚珠丝杠和溜板。滑动刀座应具有对可能出现的传动间隙进行调整的控制系统。其中，滚珠丝杠、滚动直线导轨应为质量优越的国际知名品牌产品（投标人须提供报关单，如有提供国际权威机构认证）。

4）	闭环控制或半闭环控制机能。

5）	伺服电机上设置有位置反馈元件，和CNC系统一起组成位置闭环控制，垂直方向（X方向）的伺服电机还带有制动器。伺服电机应为国际知名品牌（相当或不低于西门子、三菱或东元等国际知名品牌）。

6）	相对轮对轴向定置的位置，数控刀具具有自动定心切削的机能。

7）	交流伺服电机提供溜板无级变速和快速移动机能。

8）	对导轨和滚珠丝杠的保护机能，机床配有导轨刮屑板，滚珠丝杠配有伸缩保护罩。

9）	快速更换刀头机能。

滑动刀座装有快速换刀系统，必要时操作人员可以快速简便地更换刀头，而无需更换刀具。

机床采用不重磨刀具，刀具系统为模块化设计，刀具系统备品备件及刀片在国内有正常供货渠道。

刀具切削刃在切削中具有自行断屑机能。

刀具、刀座应采用国际知名品牌产品（相当或不低于山特维克、攀时、肯纳飞硕等国际知名品牌）。投标人在投标时需提供三种刀具品牌以供招标人选择，投标人应充分对不同品牌进行成本分析比较（投标人须提供刀具报关单，如有请提供国际权威机构认证）。

投标人在投标文件中，应提供滑动刀座的结构图，并说明功能、工作原理及结构合理性、主要技术参数和技术条件。同时提供刀具系统型号、规格、投标人国内供货渠道进行成本分析。

（8）测量系统

1）	机床测量系统主要机能

- 测量机能

定位测量：轮对在机床上实施CNC加工，必须首先对轮对在机床坐标系统的位置予以测量和确定，这一过程称为“定位测量”。定位测量由定位及磨耗测量装置上的内侧面定位测量头及磨耗测量头来共同完成的。

磨耗测量：磨耗测量由磨耗测量头单独完成，用于轮对踏面及轮缘部分的检测。

车轮几何精度测量：在轮对车轮廓形上，至少设定10个测点（每侧车轮分别设5个），测量车轮下列几何参数：

车轮直径、轮缘直径、轮缘高度、轮缘厚度、轮对内侧距、径向跳动、端面跳动、圆度、同心圆、轮对QR值及轮廓磨耗等。

所有上述测量都是自动的，且可在轮对的2个车轮上同时进行，可选4、6列编组数据的存储并输出。

- 加工建议及建议更正优化机能

对加工建议，计算机数控向操作者可提供下列两种操作：

如果CNC计算出的加工建议满足操作者的要求，操作者可使加工循环生效，加工循环自动进行。

操作者更正数据输入，CNC再次对踏面R点的新直径进行计算。操作者可使其生效，加工循环自动进行。

- 修正/补偿机能

CNC控制系统需提供一个通过计算参数来修正测量头磨损的方法。

如果轴的错位太大，机床的测量系统会对轮对的位置误差进行补偿。

- 存储机能

在每一次加工后，对加工前的测量数据、加工建议、加工数据及加工后的测量数据，均可以保存在本地磁盘或转存至其他存储设备上，以作用户日后之用。

2）	对测量装置的其它要求

- 测量系统应有安全防护装置，防止测量系统被加工时的铁屑破坏。

- 测量装置选用质量优越的国际知名品牌产品（投标人需提供报关单，若有请提供）。

投标人在投标文件中，应提供机床测量装置的结构原理图，并说明功能、工作原理、测量参数、装置主要技术参数、主要技术条件、操作方法及程序、装置保护/防护措施。

（9）液压系统及气动系统

1）	机床液压系统主要机能

- 滑动轨道打开、封闭和锁定控制

- 双驱动滚轮的抬升和轮对径向定位控制、滚轮独立随动控制

- 外轴箱支撑升降控制

- 轴箱压下装置的升降、旋转、伸缩控制

- 轮对自动定置控制

- 测量设备的调整

2）	液压系统装置及要求

- 机床液压系统由液压泵站、各种控制阀、集成块、蓄能器、液压管路及电气配电盘等部分组成。

- 液压泵站设置有带电气监控的滤油器，油箱设有液位指示器、温度检测控制器、油温冷却装置。

- 液压系统所用油管管壁内不允许有氧化皮及脏物，在管路和集成块的适当位置上设有压力测试点，在液压泵站及操作台上设有压力表及测试转换开关。

- 液压系统需具备安全防护功能；

- 所有液压系统主要件（如：泵、马达、电磁阀等）选用国际知名品牌产品（投标人需提供报关清单，若有请提供国际权威机构认证）。

- 液压系统所用液压油符合相关标准及规范。

- 液压系统应选用质量优秀的国际知名品牌。

3）气动系统（如有）

- 气动系统空气调节单元需具有压力检测、压力调节功能及控制循环移动的锁止阀；

- 气动系统需提供配套的移动式空压机及储气罐，连接主管路采用固定式连接；

- 所有气动系统主要件（压力调节器、压力计等）选用国际知名品牌产品。

（10）机床控制/操作系统

1）	机床控制系统四个功能单元

机床控制系统包括四个功能单元，即CNC（计算机数字控制）系统、PLC（可编程逻辑控制器）系统、伺服驱动系统和MMC（人机通讯）系统。其间总线连接具有强大的交互数据访问能力。

- CNC系统

数控（CNC）系统的主要机能有：自动测量及测量数据处理、切削参数自动优化、数控自动切削、刀具磨损自动补偿、各种车轮轮廓（含异形轮廓）形状曲线的编程、以及数据打印、记录、存储及输出等。数控系统选用国际知名品牌，预留一定的扩展条件，具有足够的CNC程序存储容量，采用彩色液晶显示屏，并提供中文显示。配置手持控制单元，用于机床进给轴的手动操作及机床调试维修时使用。

CNC系统选用质量优越的国际知名品牌产品，且采用与PLC系统为同品牌的配套产品。

- PLC系统

可编程控制器（PLC）系统用来控制机床所有必需的动作程序，确保机床独立调整功能的协同，例如，双滚轮支撑装置升降、滑动轨的打开、封闭和锁定控制等。

PLC选用质量优秀的国际知名品牌产品（相当或不低于西门子、三菱或罗克韦尔等国际知名品牌），且需与CNC系统配套，要求预留一定的扩展条件，并自带UPS电源。

- 伺服驱动系统

投标人须在投标文件中需说明伺服系统的组成。

伺服电机上装有编码器，与数控系统一起构成闭环（半闭环）控制，垂直方向（X轴方向）的伺服电机还配有制动器。

伺服驱动系统选用质量优秀的国际知名品牌产品（投标人需提供报关单，若有请提供国际权威机构认证），且采用与CNC系统同品牌的配套产品。

- MMC系统

人机通讯（MMC）单元使操作者实现了人机交互控制，并执行必要的计算（测量数据的处理、轮廓和切削数据的处理等）。

在显示器单元上配置有通讯组件，通讯组件通过接口分别与键盘、打印机、软盘驱动器及NCU相连。

2）	控制操作台和输入/输出、操作界面系统

- 控制操作台由一名操作员操控；控制操作台位置设置要方便操作，且可适当调整位置；主控制面板连同显示器、数控系统及数控系统的键盘均安装在一个电箱内。此外还设置有用于辅助功能的手动操作以及机床的手动操作的辅助控制台。

- 设备操作模式要求

数控不落轮镟床必须提供两种操作模式：自动模式、手动模式。

- 控制操作台集成了CNC控制系统的操作元件、加工数据输入操作部件和辅助功能部件。控制操作台包含所有自动及手动操作模式的控制元件：

提供操作员与机床控制系统间的人机界面，界面为简体中文或英文与中文可切换的模式；

提供带屏幕的CNC控制系统的控制器；

提供必要的操作部件、指示灯和显示仪器；

轮对在机床上定位、对中设备的辅助控制器；

显示器以图像及文字显示所有操作状态及故障状态；

紧急关机按钮；

可视及可闻故障警报及复位；

键盘、显示器、存储器、USB接口、打印机接口等。

具有数据打印、记录和储存功能。数控计算机带有的硬盘和打印机，可进行测量及加工数据储存和打印，操作者页面的全部数据也可在打印机上输出。

- 屏幕显示信息待设计联络时由招标人确认。

投标人应在投标文件中对控制/操作系统的功能和原理作尽可能详尽的描述。

（11）电气系统

1）	机床接地保护。机床必须可靠的接地，同时必须考虑防迷流措施。

2）	电磁兼容性要求。机床的抗扰度和放射度需满足相关标准、规范的要求。

3）	提供车削刀具区域和控制操作台区域的照明，照明亮度≥300lux。

4）	电线管、槽应安装牢固。电线要用线卡、扎线带等以适当间隔固定。接线端子采用压接，两接线端子间的电线不允许剪接。每根电线两端应有清晰永久性的电线号码标识。

5）	所有电线、电缆的绝缘等级应与工作电压相符，截面积应与所通过的最大电流相符。

6）	机床要求配置稳压装置及隔离变压器以保护数控系统元器件。

7）	电箱内安装电气和控制单元，电箱设计要便于通讯、散热和照明，电箱的防护等级不低于IP54，要求设置专用空调，具有防尘、降温及除湿功能，满足济南地区气候条件，应防潮、防鼠害。

（12）润滑系统

1）	机床应设置可靠的无污染润滑系统。对刀座滑板及各运动部件进行自动定期润滑。

2）	计算机的数控显示可向操作者显示各润滑点的油量和压力情况，实时监控，以便实施有效的润滑。

3）	投标人在投标文件中须提供润滑系统图、中央润滑系统的主要技术参数及润滑油牌号和国内供货商。

4）	所有润滑部位不允许出现渗漏现象。

（13）集屑/碎屑/排屑系统

1）	系统功能要求

金属切屑收集、碎屑处理功能，并将切屑密封传送至地面指定屑片收集器（集屑车）中。

2）	系统装置操作要求

- 金属屑片收集、碎屑及传送操作全部自动化。

- 整套装置需满足最大切削量时能够持续操作。

- 金属屑片收集及处理系统不阻碍机床的操作及维护，或减少机床通道空间及机床净空高度。

- 集屑、传送装置须在数控不落轮镟床工作时自动运转，也可以在控制操作台以手动模式进行操作。

- 金属屑片收集及处理系统的设计须确保独立零件故障不会完全中断机床的运作。

投标人在投标文件中应说明集屑机构/排屑传动装置的结构、原理及主要技术参数。

（14）吸/排烟尘系统

1）	机床安装有吸/排烟尘的集尘装置，用来吸/排轮对加工过程产生的被污染的气体。系统设置集尘过滤装置，集尘过滤装置由静电过滤器、机械过滤器和活性炭过滤器组成。集尘装置由机械过滤器组成，内部设置四层过滤装置。外部排放装置的位置由招标人在设计联络时确定。

2）	本系统排放的气体要求符合相关标准。

3）	机床的集尘控制程序由计算机编入到加工过程中。

4）	投标人在投标文件中应说明集尘装置的结构、原理及主要技术参数。

（15）故障自动诊断及远程通讯诊断系统

1）	CNC系统和PLC系统具有完善的故障自动诊断、显示、查询、报警和记录机能。系统设置自动检测装置，系统可连续实时监测和显示机床的功能及系统工作的实际情况，自动进行设备的故障诊断。一旦设备出现故障时，在计算机数控显示屏上自动显示、记录故障内容及故障时间，自动停止设备的运转，同时可进行故障查询和故障的声、光警示，并能给操作人员提示机器故障部位和类型。对人员及设备（包括正在镟轮的列车）不会造成伤害。

2）	自动诊断机能主要有（但不限于）：自动诊断CNC运行及报警状态；自动诊断PLC报警信息和操作信息状态；自动诊断传感器工作I/O状态；自动诊断机床主要机械、电气、液压部件的状态；自动诊断程序错误；自动诊断操作错误。

3）	设备故障停机

发生故障时系统能够自动、紧急停机。设备故障停机可分等级处置：

- 重大故障；

- 一般故障；

- 轻微故障。

投标人在投标文件中应分别对重大故障、一般故障和轻微故障进行定义，并界定出故障范围。投标人应在投标书中说明故障工作条件和模式。

4）	远程通讯诊断的功能及接口

提供远程通讯诊断的功能。投标人提供可供用户车间与制造商之间进行通信的软件、调制解调器以及操作维修人员自动接通维修热线的程序等，用户只需提供通信线路。热线诊断界面简单、易操作。

5）	投标人在供货时提供故障处理和使用过程中所需的足够的随机配件、工具和测试设备；提供故障诊断代码解释，且尽量详实，以便于用户在故障处理过程中准确判断机床故障。

（16）机床的调整和校正

投标人提供校正轴（标准轮对），以便于对机床的测量装置进行调校。校正轴上带有能在机床上安装定位的接口。

投标人需提供多种车轮轮廓形状（包含异形轮廓）轮对轮廓检测样板各两副。

（17）防尘装置

1）防尘装置的主体采用不锈钢结构（非标型材）、阳光板覆面（防火阻燃材料）。钢结构顶可拆卸，方便机床检修，移动部分开、闭由电机组控制，操作顺畅、灵活。

2）传动机构主要由传动轴、联轴器、齿轮箱、牵引钢丝绳等组成。

3）侧墙高度、篷房内部空间需保证人员在机床上部检修平台作业。

4）台阶梯道封闭采用拉门，阶梯道填堵、封闭，并加设钢扶梯.

5）在电客列车进出的篷房安全线范围各开二组活动门，关或闭时须有固定装置。

6）留有开关式的通道，方便铁屑传输或铁屑箱吊装。

7）机床操作区加装照明。

8）镟轮地坑地面作环氧树脂地坪，坑内墙面白色涂料。

9）如遇镟床故障，只需借助库内行车就可拆卸此篷房，且不影响吊装、维修镟床部件。

10）所有加装的设施尽量减少占用两侧通道。

### 设备安全与防护

（1）防误操作

1）	提供完善的防误操作的功能。为保证人员和设备的安全，机床的每步操作都设定了动作条件。当操作者发生误操作启动了不具备动作条件的操作时，机床自动拒绝执行该操作，立即显示未具备的动作条件并报警。机床控制系统可自动查找和分析事故原因，并在显示器上给予清楚的显示。当操作者补充满足了动作条件后，该操作才能执行。

2）	要求投标人提供误操作诊断功能，故障显示语言通俗易懂。

3）	设备设计应当符合操作人员安全及设备使用保护要求，应设计完善的安全保障控制系统。投标人应在投标文件中对安全保障控制系统的功能和原理作尽可能详尽的说明。

4）	对于可能会出现危险的位置，应设置安全的警示与防护设施。对设备在使用过程中会出现的危险，必须有声、光等警示。设备应有足够的紧急停机按钮，确保在紧急和危险的情况下，能使设备立即停止运行。

5）	设备应具有完善的故障自诊断功能，对设备的状态进行全面的监控和显示报警，并对故障部位和故障类型做出正确判断。故障诊断系统的显示和操作界面宜采用简体中文界面。

6）	所有电气设备需设置短路、过载、过热、过压保护。电机绝缘等级F级，所有检测开关的防护等级不低于IP64，其余电气及控制设备的防护等级不低于IP54。

7）	抗扰度

安装在轨道上的不同电力系统因互耦效应而互相影响，故设备需尽量避免受其它设备的干扰影响。

8）	放射度

设备产生的电波频率干扰不能对轨旁通讯设备有不利影响。

（2）机床切削防护

1）	机床数控系统能够控制车轮和驱动轮的转速，并在加工过程中对它们的速度进行分析和比较。当车轮与驱动轮之间的摩擦粘着力不足，出现打滑（卡死）时，防滑装置中的电子系统可降低进给速度或自动退刀。

2）	防滑控制系统设备包括：机床驱动系统的旋转编码器，包含PLC机床控制系统计数卡；机床控制软件程序。

3）	车轮与驱动轮转速之间的允许差值可事先设定，编入计算机程序。投标人应提供控制装置的反应时间。

4）	本设备要求对驱动滚轮和车轮之间的滑动量进行分级监控：

- 灯光报警级

- 自动退刀级

- 机床停车级

5）	安全防护措施

投标人对供货设备应提供下列（但不限）安全防护措施，在投标文件中应详细说明。

- 设有不少于三个非自复式紧急停机按钮，一个设置在操作者的旁边，另两个分别设在机床的两侧。

- 只要滑动轨处于非工作状态，滚轮支撑架就不会下降。一旦滚轮支撑架处于低位时，滑动轨就会闭合，以形成轨道的连续。只有当滑动轨处于连续的位置时，列车才能通行。

- 机床设有透明网罩可阻止人员进入危险区域；在机床操作人员侧设置滑动门，将操作者与运动元件（驱动滚轮）隔离。电气接触器可控制机床滑动门的关闭和进行有效的锁定。在中央控制器上具有对操作人员可将机床的滑动门开启并进入工作区域的提示。

- 机床液压系统失效时，蓄能器能释放出高压气体，维持顶升轮对的装置保持位置4小时以上。

- 使用测量装置时，车轮控制在最小转速。

- 刀座的外形适宜于自然排屑，测量装置设置切屑保护。

- 每一个基本动作由“起动”按钮来控制。只要前边的程序未完成，下一步程序就不会执行。

- 具有避免手动误操作而造成机床混乱和人身事故的安全保护功能。

- 声光报警显示。

- 控制系统应能自动监控电气设备的工作，有出现异常的情况，控制系统能自动起保护作用。

- 计算机系统应具有完善的防病毒软硬件措施，杜绝病毒感染。

- 电气设备的保护等级不低于IP54。

- 设备具有接地、缺相、欠压、相序、过载、过热等保护。

- 防高温、防尘、防潮、防鼠害设计。

- 设备设计时要充分考虑设备运输、现场组装的起吊装置。

- 机床操作者位置的最大噪声≤80dBA。

- 一旦出现故障，辅助模式的手动开关将直接触动控制分配器，以便进行安全的维修操作。

- 机床与公铁两用牵引车之间的互锁安全保护。投标人在投标文件中提出机床与公铁两用牵引车之间成熟的互锁安全保护方案。

- 为保证设备安装及使用阶段作业人员的安全，基坑四周应设安全护栏，护栏采用不锈钢材料，应能承受侧向100kg的荷载。安全护栏由设备供货商提供并安装。

6）	须提供所有数控不落轮镟床设备操作及维护安全预防措施的训练及指引。

（3）断电保护

设备应具有断电自我保护功能，保证镟床作业中断电对操作员、地铁列车和设备的损害。

（4）设备的防潮、防锈、防高温、防尘及防腐措施

1）	该设备应针对济南地区天气条件、作业环境温度高，空气中灰尘大的特点采取有效的预防措施。特别应注意电气元件的防湿、电气柜的抽湿功能以及设备的密封防尘。安装设备的地坑应考虑防水和抽水的设计，防止设备被淹受损。所有电线须考虑防鼠害，采用阻燃、无毒型。

2）	该设备在室内使用，安装在地坑内，对设备的防锈和防腐蚀措施应给予特别的注意，投标人应列出具体的防水与防腐蚀处理措施，并注明零件的材料和防护层的材料、处理工艺、使用寿命等。

3）为保证作业人员环境以及设备各系统性能，考虑在镟轮设备基坑内设空调1台，功率不低于2匹，品牌考虑为国际知名品牌。空调由设备供货商供货，设计联络时提供详细技术要求。

### 计算机硬件、软件和程序

（1）投标人应免费提供整套计算机及功能模块的阅读程序、编程和设置工具。

（2）投标人应说明使用的计算机软件的名称与版本，并说明计算机软件是否加密，源程序代码须向招标人免费开源，并提供全寿命周期免费升级。投标人提供的整套软件价格包含于系统投标总价中。

（3）投标人应免费提供整套计算机程序的软件（含正版光盘），包括客户使用程序、控制程序以及修改程序、编写程序、编译程序和数控编程的软件。同时为用户提供备份应用程序（存贮介质为主流方式，与设备匹配）。当PLC因备用电池电压不足等异常导致应用程序丢失或不完整时可以直接将备份程序导入，恢复设备使用。

（4）具有各种车轮轮廓（含异形轮廓）曲线的编程机能（廓形的写入）。控制系统带有一个能对程序进行修改的几何处理器，能方便的对新车轮廓形进行编程。提供更改车轮轮廓用的硬件和软件，配套提供包括CNC刀座控制的编程。利用图形模拟功能进行加工结果控制。

（5）控制系统具有离线程序修改、编辑、复制功能。

（6）具有刀具磨损自动补偿的程序控制。

（7）投标人应提供计算机软件的自校程序，用于对系统软件的检验和检测，确定工作软件是否处于正常状态。

（8）提供存有正版软件的光碟用作备份之用。

（9）投标人提供国际知名品牌PTE2台，安装有配套的软件和程序，用于编程、调试、检测、故障诊断和作业记录下载，同时PTE须配备专用设备连接电缆。提供国内能够配置到耗材的打印机1台。PTE和打印机的费用计入随机附件报价中。

（10）PTE应采用方便携带的手提电脑。

（11）打印机须为供货时主流产品。

（12）PTE和打印机的具体品牌和配置由招标人在最终深化设计阶段时确定。

（13）所有程序文本在机床出厂时按合同文件的规定交付给用户。

（14）所有软件版本均为最新软件版本，并预留二次开发接口。如软件系统有更新版本，投标人须保证控制部分软件提供免费升级服务，不得设置加密。

（15）投标人须在投标文件中说明使用的计算机硬件的配置情况。

### 业绩要求（提供具体证明）

投标人所提供的产品应技术成熟、性能可靠，投标人须在投标文件中详细提供近5年在城市轨道交通或其他类似工程上的业绩证明材料（提供供货合同复印件或业主证明材料）。

## 公铁两用牵引车主要技术要求

### 设备用途及主要功能

- 公铁两用车是作为济南轨道交通R2线一期工程王府庄车辆段数控不落轮镟床的配套设备，用于镟轮列车的牵引和遥控对位，也可用于段内其他调车牵引作业。

- 公铁两用车在铁路轨道上运行时有足够的牵引力，能够在雨雪天气和曲线上牵引一列车组顺利通过50kg/m，7号道岔，到达车辆段内指定的位置。

- 公铁两用车既可走行于轨距1435mm的车辆段内各条轨道上（不含试车线），也能在公路路面上行驶。

- 公铁两用车轮胎采用实心胎。

- 公铁两用牵引车具备人工驾驶和无线遥控两种控制功能。

- 公铁两用牵引车应具有与地铁列车头车全自动车钩快速挂钩的能力。

- 公铁两用牵引车与数控不落轮镟床应有互锁功能，即公铁两用车工作时，机床的活动导轨必须闭合且机床断电；机床工作时，活动导轨必须打开且公铁两用车不能工作。投标人在投标文件中须详细描述两者之间的互锁关系及保证措施。

- 当数控不落轮对车轮车床加工时，无线遥控单元控制系统将自动联锁保护，确保牵引车不移动。无线遥控单元安装在数控不落轮对车床控制面板附近，便于机床操作人员对牵引车的操作。

- 公铁两用牵引车须符合济南轨道交通R2线一期工程车辆限界和《地铁限界标准》中B2型（接触网供电）车辆限界的规定。

### 设备主要技术参数

- 轨距                                        1435mm

- 牵引负载                                    ≥250t（1列车，6辆编组）

- 道路行驶最高速度                            5km/h

- 最小转弯半径

1）轨道                                          50m

2）公路				                  4m

- 轨道牵引最高速度                            5km/h

- 遥控距离                                    ≥200m

- 车场线采用平坡设计

1）车场线钢轨类型                                50kg/m

2）道岔                                          7号道岔，AT半切割型曲线尖轨

- 蓄电池

1）蓄电池总电压：                               （由投标人提供）V

2）充电电源电压：                                AC，380 (±10%)V，50Hz

3）蓄电池容量：                                  ≥600Ah

4）蓄电池寿命：                                  ≥6年

5）蓄电池容量保证每次充电后走行距离不小于下列数值：

空载运行：                                     ≥6km

牵引列车运行：                                 ≥3km

6）投标人负责废旧蓄电池回收和处理。

- 牵引制动精度（牵引300t，5km/h速度、平直道）±1m

- 牵引时停车定位精度                        ±20mm

- 总重量                                   （由投标人提供）kg

### 设备设计寿命

设备结构以及主要部件的设计寿命不少于30年，大修周期不少于10年。投标人须在投标文件中提出设备各修程的周期、内容、设备在正常使用时各个修程的时间、主要维修内突然，列明设备各修程需更换的主要零部件及各修程主要的费用，并应能确保达到设备的设计寿命和设备的正常使用。主要磨损件最小设计寿命更换期，应满足设备检修周期要求。

### 设备组成及系统设置

- 为便于坑内数控不落轮镟床操作人员控制列车牵引或到位停车，公铁两用牵引车设置遥控驾驶系统。

- 公铁两用牵引车采用蓄电池为动力电源，蓄电池为免维护型的铅酸蓄电池，采用知名品牌（相当或不低于阳光、德克、霍克等国际知名品牌）。

- 一套完整的公铁两用车设备，包括机械、电气控制系统及辅助部分。设备主要由车身、牵引制动系统、电源系统、连挂系统、遥控驾驶系统、脱轨保护装置、道路起落架装置部分组成。

- 轨道牵引车应配备2套自动车钩，驾驶台具备解钩操作功能，具有与对应线路车辆Tc车自动车钩挂钩的功能，车钩设计避免与电客车电气车钩相干涉。

- 投标人须在投标文件中应提供设备总图和主要部件图，并对设备的功能、用途、结构原理、性能、技术指标、技术特点、控制系统原理以及设备的操作、维护、安全保护等做出详细、完整的说明。

### 设备各组成部分技术要求

（1）动力电源及充电装置

1）	公铁两用牵引车采用环保免维护型的铅酸蓄电池，并满足环境保护和电池使用寿命的相关标准。

2）	10年内，公铁两用车应保证满足最少不低于16小时的镟轮牵引工作。

3）	公铁两用车设有一集成充电器，并带有互锁装置防止充电过程中公铁两用车的移动。充电自动进行，充电时间不大于8小时，充电系统的工作电源为380VAC/50Hz。

（2）控制与操作

1）	公铁两用车具备人工驾驶和无线遥控两种控制方式

- 从车上驾驶室的操作台上操作

- 用遥控器遥控操作

两种控制方式都能安全、有效地控制公铁两用车。遥控器简单大方，便于操作，易于掌握。无线遥控单元可以在不小于200m的范围控制公铁两用车。

2）	公铁两用车在不同作业下的驾驶模式

- 在公路上行驶时，公铁两用车为方向盘驾驶模式；

- 在轨道上进行对位作业时，公铁两用车具备人工驾驶和遥控驾驶两种模式，且两种模式须有互锁功能；

- 人工/遥控驾驶至少应具备以下功能：

- 起动和停车

- 调速（分档）

- 喇叭

- 紧急停车

- 前进和后退

- 有“低速行驶”及“高速行驶”切换

（3）驾驶室

驾驶室内设有驾驶员座椅、操作台及方向盘，其设计符合人机工程学原理。驾驶室为防雨驾驶室，并可使驾驶员在牵引过程中具有良好的视线。室内设有操作装置和保护装置，保护装置包括扶手、把手、防护链等。驾驶室台阶的高度设计既进出容易又保障安全。

设备灯具、仪表应配置齐全，灯具包括前后大灯、示宽灯等。仪表包括里程表、电量表，电量表需显示车辆可运营里程数。

（4）无线遥控装置

公铁两用牵引车无线遥控采用的发射频率应符合《微功率（短距离）无线电设备管理暂行规定》的有关规定，并且不能干扰通信系统的运行。

（5）牵引与制动

1）	公铁两用牵引车具有足够的粘着力，充分考虑雨雪天气、钢轨顶面污染及坡度等，牵引6辆编组列车时保证不发生车轮打滑现象。

2）	公铁两用车具有停车制动功能，同时具备在公路和铁路上停车制动的能力，并能满足列车牵引时的制动要求。

（6）钢轮和胶轮起落装置

钢轮和橡胶轮液压起落架工作可靠安全、操作方便。投标人须在投标文件中提供液压起落架机构图及主要技术参数。

- 中间半永久牵引杆

公铁两用车应配备一套中间半永久牵引杆，满足可牵引列车端车及其它中间车的要求。

### 安全防护要求

要设置足够的安全装置和防护设施，以保证作业人员和设备（车辆、数控不落轮镟床和公铁两用车）的绝对安全。

（1）电磁兼容性要求

1）	抗扰度

安装在轨道上的不同电力系统因互耦效应而互相影响，故公铁两用车需尽量避免受其它设备的干扰影响，满足相关的抗干扰度要求。

2）	放射度

设备产生的电波频率干扰不能对轨旁通讯设备有不利影响。投标人须确保公铁两用车产生的电波频率干扰不能对轨旁通讯设备有不利影响。

（2）安全防护要求

公铁两用牵引车的设计应当符合有关操作人员安全保护要求。投标人在投标文件中应提供安全保护依据的标准，并说明采取的安全保护措施。投标人至少应提供下列（但不限于）安全保护：

1）	电气设备的保护等级不低于IP54。

2）	运行时应具有声光警示功能：

- 前进或后退指令已被选择的指示灯

- 开车前的预报警信号

- 开车过程中的运行指示信号

- 闪光灯标：公铁两用车头部配置两个白色信号灯，连挂车辆尾部配置两个红色信号灯；

3）	设备应设置过载、过热、过流等保护

4）	设备应设置公、铁路转换互锁装置

5）	紧急停车与停车保护

- 在公铁两用车每一操作盘上设有紧急停车开关

- 故障情况下的自动停车、刹车

- 通过弹簧使制动器始终返回到制动位置，确保安全制动

- 停车指示灯

6）	公铁两用牵引车应具有在室外、雨天行驶的防护措施。针对济南地区天气情况，作业环境温度，空气中灰尘大的特点采取有效的防护措施。设备表面应采用多层防锈处理。

7）	停车后应有足够的制动力防止列车溜动。

8）	公铁两用车设有脱轨保护装置。

9）	公铁两用车设有低电压指示器，在剩余电力小于20%时，车辆自动减速，故障灯自动闪烁。当电压过低时自动使公铁两用车停止工作。

10) 在轨道上进行对位作业时，公铁两用牵引车具备人工驾驶和遥控驾驶两种模式，两种驾驶模式应具有互锁功能。

11）设置充电器与操作系统的自动互锁开关，充电时公铁两用车不能移动。

12） 在铁路模式下，轨道牵引车具备在带电接触网下方，在电化轨道上牵引列车的功能。铁路模式轮对带有接地装置，不受轨道回流电影响。

13）供货时，投标人提供完整的安全操作规程。

14）投标人在投标文件中须对加工过程中产生的过热铁屑处理方式做出说明，不可采用人勾铁屑。

## 材料工艺和标志标识

### 品质/品牌要求

投标人应向招标人提供经过运用验证，技术成熟的产品；提供功能齐全、技术先进、性能优良、配置合理的全新设备。

零部件采用优质的机械、电气、电子、液压（气压）元件，所有外购的电气、液压零部件应采用国际知名品牌，包括但不限于：滚动直线导轨、液压系统、测量系统等。

本需求书供货范围内的蓄电池须采用免维护的、环保的铅酸蓄电池，采用国际知名品牌（相当或不低于阳光、德克、霍克等国际知名品牌），且须符合国家和行业环保规范、标准的要求。

投标人须在投标文件中参照下表的形式对数控不落轮镟床所有重要零部件提供产品品牌说明（包括但不限于），并提供相关权威机构的认证。

| 序号 | 重要零部件 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统（含PLC控制模块等） |  |
| 2 | 主轴驱动电机、刀架驱动电机、减速器 |  |
| 3 | 导轨 |  |
| 4 | 摩擦驱动装置 |  |
| 5 | 外轴箱支撑装置 |  |
| 6 | 轴箱压下装置 |  |
| 7 | 数控系统测量单元 |  |
| 8 | 液压系统 |  |
| 9 | 轴承 |  |
| 10 | 滚珠丝杠 |  |
| 11 | 高速计数组件及驱动单元 |  |
| 12 | 电气系统（接触器、继电器、限位开关） |  |
|  | ... |  |

### 材料和工艺要求

（1）设备制造工艺合理先进，机床精度高，零部件互换性好，质量可靠，达到国际同类产品先进水平。

（2）机座及床身采用优质铸铁材料制造，并经过时效处理；

（3）机座及床身经足够时间的时效和规范的热处理工艺，消除内应力；

（4）机座及床身非配合表面严格进行防腐处理，处理工艺需满足相关规范要求。

（5）所有提供的材料与设备均应为先进而成熟的设计。

（6）所有旋转件应真正达到动态、静态平衡，设备运行平稳，噪音应满足相关环保规定要求。

（7）招标人需要时，材料及设备的投标人名称应与其性能、能力、测试报告、审批文件及其它重要的同类资料一并提供，招标人有权拒绝任何不符合合同技术规格书要求的零部件，这些零部件应由投标人更换，任何费用及程序由投标人负责。

（8）驱动轮有高刚性材料制成。

（9）设备表面油漆颜色，投标人提供三种以上外观效果图供招标人选择，招标人在设计联络时确定。

所有部件与零件均应按照使用要求，保证足够的强度及刚度，并采用防高温老化、防水、防鼠、防锈和防腐蚀的材料。若表面采用喷料、喷漆或电镀工艺进行防水与防腐蚀的，须注明零件的材料和防护层的材料及加工工艺，并注明使用的寿命和使用要求。

投标人须在投标文件中尽可能详尽地对各主要部件、零件的材料陈述清楚。投标人未明确的，招标人有权指定，投标人不得以任何理由拒绝或要求加价。

投标人可根据自己的经验，对材料的选择提出其他建议，并作为可选方案单独报价（并报出对应差价）。

投标人须保证投标时的材料足以保证设备的寿命和性能，并在签订合同时不得以任何理由更改设备材料，除非挣得招标人同意。否则，招标人有权对设备进行削价处理，削价幅度由招标人决定。

重要部件的材料须有质量检测报告，在设备出厂前三个月提交招标人。

所有外购的电气、液压零部件须采用国际知名品牌。

### 对润滑脂、润滑油和各种化学药品的要求

投标人须在投标文件中说明设备使用的润滑脂、润滑油的品牌、生产厂家和设备使用的各种化学药品的名称、成份、配方和生产厂家。

说明设备使用的润滑油、润滑脂及各种化学品在中国境内的生产厂家或代理销售情况及可以代替的国产品牌的生产厂家的情况。

### 标志标识

（1）在设备显著的位置设置永久、明晰的标志或铭牌（中英文对照标识），标识包括（但不限于）以下内容：

- 设备名称、型号、主要技术参数；

- 制造厂名称、商标；

- 出厂年月及编号；

- 吊装点标记；

（2）各部件应有铭牌标记。

（3）对于有触电危险的设备应具有明显的安全标识。

（4）标识应不腐蚀。

（5）各种管路应采用国家标准工业管路识别色加以区分。各种电缆/电线标识清楚、牢固。

（6）设备表面油漆颜色，投标人提供三种以上外观效果图，招标人在设计联络时确定。

# 供货范围

- 供货范围为R2线一期工程王府庄车辆段数控不落轮镟床和公铁两用车设备及相应的备品备件和专用工具，同时还包含本项目工程所需技术文件、图纸以及技术服务和培训等。供货设备为数控不落轮镟床1台、公铁两用车1辆及标准轮对1个，中间半永久牵引杆1套。设备是全新的、完整的，符合经招标人确认的“技术规格书”和各项技术标准及验收要求的合格产品。投标人应列出设备主要部件的清单，包括（但不限于）部件的名称、型号、生产厂家、产地、联系方式、安装在设备上的部位以及功能与作用。

- 投标人须在此合同提供不低于设备总价3.0%比例的备品备件，同时备品备件须满足质保期满后三年使用需求，不足部分由投标人无偿提供，具体类型及数量在设计联络时最终确定，且备品备件费用包含于投标总价中。投标人应提出保证备品备件（含易损易耗件）长期优惠供应的具体方案，并确保招标人可以直接从分包商采购。个别部件保留质保期后的延伸服务。

- 投标人应列出设备随机配备的附件、工具、测试设备等的清单，包括（但不限于）名称、产地、生产厂家、联系方式、规格、材料/材质、数量。专用工具及测试设备须满足本工程需求，在工程执行过程中若出现不足的情况，投标人须无条件提供。

- 投标人应列出特殊工具清单。

- 供货时提供的技术文件和图纸（包含电子文件、计算机软件、源代码、程序、原理图等）清单，包括（但不限于）名称、数量。

- 投标人应说明设备的包装、运输等供货方式。

- 投标人须免费提供设备系统在使用和维修过程中所需的维修工具（设备）一套，且能满足设备系统维修的需要。

# 其他要求

## 接口管理

### 与土建接口的要求

设备设计时应考虑土建接口，并提出接口要求（包括房屋、轨道、水池、排水设施等资料）。投标人负责在设备使用地对设备土建基础施工的督导及检查，以保证设备与土建基础之间的接口要求。如果因投标人的接口要求及督导、检查失误，造成工期延误而导致的一切损失由投标人负责。

数控不落轮镟床安装在不落轮镟库内，投标人应提供数控不落轮镟床总体布置要求、设备基础土建要求、给排水、通风、室内温度、供电容量及供电要求和接口条件等。投标人。

土建施工开始时，投标人到施工现场参加土建施工技术交底会议，对照施工图纸向施工单位提出施工技术要求；土建基础施工完成后，投标人须派人对土建基础和动能接口进行测量、检查和验收。投标人在现场安装设备过程中，需招标人提供支持、帮助和配合事项，投标人须在设计联络时书面提供给招标人，招标人不作所有事项的承诺。

- 投标人在投标文件中需提供设备基础方案，并将通用的基础图编入投标文件中。

- 设备的工作电源由投标人提出要求，设计单位设计，土建承包商施工。总电源供至设备基坑内设备柜，配电柜与设备各工作机构的电缆及其连接工作由投标方负责。

- 设备的给排水由投标人提出要求，设计单位设计，土建承包商施工。

- 设备的土建基础由投标人提出要求，设计单位设计，土建承包商施工。

- 投标人投标时应提供设备接地要求及钢轨绝缘要求（如有），设计单位设计，土建承包商施工。投标人负责设备安装时设备自身接地，具体方案设计联络时确定。

- 设备的通信设施（如有）由投标人提出要求，设计单位设计，土建承包商施工。

### 与车辆接口的要求

设备应满足济南轨道交通R2线一期工程车辆的要求（车辆最终技术参数待车辆招标后确定）。在设备的设计制造过程中，投标人应负责及时和全面地与车辆供货商协调技术接口，确保接口的正确性。协调内容和结果应及时报招标人确认。

- 列车编组形式

列车采用六辆编组，编组形式如下：

+Tc*Mp*M=M*Mp*Tc+

注：+全自动车钩，=半自动车钩，*半永久牵引杆，Tc带司机室拖车，Mp带受电弓动车，M动车。

- 车辆长度(车钩连接面之间长度）

车体基本长度                     L=19000mm

Tc车长度                       （L+△L+2⊿）mm

Mp、M车长度                   （L+2⊿）mm

列车长度                        （114000+2×△L+12×⊿）mm

注：L—车体基本长度；△L—司机室加长量，待车辆招标后确定；⊿—车钩连接面伸出量，一般为260mm。

- 车体基本宽度		                2800mm

- 车辆落弓高度                       3810mm

- 车体			                铝合金或不锈钢（待车辆招标后确定）

- 车辆地板面至轨面高度      		  1100mm

- 车钩高度                            6600＋10mm

- 转向架中心距				  12600mm

- 转向架固定轴距			  2300mm（暂定）

- 车辆重量(空车）

Tc车                                ≤31.5t/辆

Mp、M车                            ≤34.5t/辆

列车总重(空车）                      ≤201t

- 轴重			     	          ≤14t

- 供电方式                           架空接触网DC 1500V

- 转向架及轮对主要技术条件（转向架最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车轮直径（新轮） | 8400+10mm |
| 2 | 车轮直径（全磨耗） | 770mm |
| 3 | 轮对内侧距 | 1353±2mm |
| 4 | 转向架固定轴距 | 2300mm |
| 5 | 轴数 | 2 |
| 6 | 转向架最大重量 | 约7t |

由于车辆招标尚未完成，司机室外轮廓、转向架及轮对的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标人保留调整的权利，投标方不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 空调机组主要技术条件（空调机组最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组外型尺寸 | 3760×1780×390mm |
| 2 | 空调机组重量 | 850kg |

由于车辆招标尚未完成，空调机组的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标方保留调整的权利，投标人不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 内侧距                           1353±2mm

- 轮型                             符合DIN EN 13715标准的磨耗形踏面

### 与车辆、工程车辆承包商的接口

车辆、工程车辆承包商提供相关车辆参数：轴重、轨距、车辆外型尺寸、车辆限界报告书、车底设备布置图、车轮资料图（含材质说明）、转向架装配图、轴箱外形尺寸及强度。（设计联络时确定）

车辆承包商提供轮对技术参数及加工精度要求，轮对材质及热处理条件等。

投标人提供镟床验收时试加工的轮对。

### 与线路、轨道接口

公铁两用牵引车满足线路、轨道及限界的接口要求。

公铁两用车牵引列车实施对位停车作业，应满足在数控不落轮镟床滑动轨上行驶的接口要求，车底最低点能安全通过数控不落轮镟床上方。

公铁两用车牵引列车进行镟轮作业时，数控不落轮镟床与公铁两用车之间设有互锁，即：公铁两用车工作时，机床的活动导轨必须闭合且机床断电。机床工作时，活动导轨必须打开且公铁两用车不能工作。保证公铁两用车或数控不落轮镟床单独工作，并且有灯光警告信号配合。

### 与风水电专业的接口

由投标人提出相关（电、风、水）接口要求，包括（但不限于）：电源电压、制式及总功率、用水量、用风量、电源配电箱（柜）位置等。设计单位设计，风水电承包商施工。

投标人负责提供所供设备自身的配电箱外，投标人应提出绝缘要求，土建方负责按要求完成设备的绝缘接地。

总电源供至设备附近的配电箱（柜），供电方式为TN-S，库内配电箱（柜）至设备总控制柜的电力配线及设备总控制柜至设备的电力配线，以及排屑槽、集水坑由投标人负责，投标人负责设备安装的二次浇灌。

由投标人提出电缆预埋管、预留电缆槽和设备接地要求，设计单位设计，由土建承包商施工完成，投标人负责施工督导和验收，验收标准以双方确认的设计图纸和中国的相关设计、施工及验收规范为依据。

镟轮坑内排水泵由给排水专业提供并安装，由给排水设计负责排水点接出到室外管网。

### 与Internet的接口

土建在施工时应预留Internet的接口。设计联络时，投标人应给出Internet的接口位置方案。

### 供气条件

设备的气动装置（如有），应自带空气压缩机。

## 设备质保期

质保证期为n年（n≥2），自济南轨道交通R2线一期工程竣工验收和开通试运营中较靠后完成的一项开始至n年结束。

在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应及时给予免费更换、维修，并不能因此而影响工程进度。若发现系统存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，并不能因此而影响工程进度，质保期内投标人处理上述问题所发生的费用由卖方负责，被更换部分的质保期从更换完成，并验收通过后，投入正常使用之日起重新计算。

投标人须保证在质保期内，公铁两用牵引车的蓄电池若出现质量问题，投标人须免费负责更换全套蓄电池。

其中，数控不落轮镟床电气控制系统主控器PLC（或设计联络时确定的主控器）为设备核心部件，须在质保期基础上延长24个月质保期。数控不落轮镟床大修期出现密封性能下降，投标人须免费提供原厂密封条。

## 合同设备的现场服务

根据工程进度计划，招标人结合实际工程进展情况提前2周通知投标人派遣合格的服务人员按时到工地现场，若未经招标人同意无故延迟和缺席，招标人将按不少于1000元人民币/人·天进行罚款。

投标人应处理所有的维修服务。投标人应在合同设备故障的发生后12小时内（重大故障时应及时赶赴现场）到达现场进行处理，并在接到招标人通知后3日内完成维修及调试工作，直至达到用户需求书的有关要求。

## 协调管理要求

（1）责任范围

根据合同的相应规定，投标方应完成的工作包括设计、采购、制造、工厂测试、供货、包装、运输和保险，并负责安装调试、完工测试、配合大联调、试运行和子系统保证，以及提交文件和培训招标方人员。

投标人须对济南轨道交通R2线一期工程设备的性能负责。

（2）工厂制造和检测

投标方按已确认的设计文件，有计划地安排合同项目的制造。

投标人按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

招标人有权检查与本工程有关的所有生产工作。

招标人在出厂包装前按合同规定派员对产品进行出厂检验，标准按合同规定的有关标准。招标人在确认检验的结果后，双方签发允许装运证。

（3）包装运输

投标人应确保交货期。

投标人应确保交货期内将设备运输至济南轨道交通R2线一期工程王府庄车辆段内指定地点或其他指定地点。

投标人必须结合该设备的特点给予一定的保护措施，按分类包装，并有详细的装箱清单。

投标人应负责货物的包装，并满足以下要求：

在济南无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀；

在海运过程中不受海风和海水的侵蚀；

具有足够的牢固性；

防止货物损坏和丢失。

投标人出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧壁上；装箱单其中1个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。

（4）土建基础检查

投标人负责在济南对设备土建基础施工的督导及检查，以保证设备与土建基础之间的接口要求。

（5）安装、调试及人员培训

设备的安装由投标人负责。投标方有权使用现场可能提供的水电及其他服务。投标人应为上述使用按合理价格向招标方或土建承包商支付费用。投标人应自费提供上述使用所需的任何装置，以及设备安装调试所需的任何设备机具。投标人应负责安装施工时的人员劳务及管理等其他费用。安装完工试验由投标人负责。

设备的调试和试运行由投标方负责。

投标人须免费向招标人提供人员培训，具体要求在设计联络时确定。

设备包装运输、安装、调试及人员培训等相关费用由投标人完全承担。

## 设计联络

本用户需求书提出的是最低限度的技术需求，在设计联络中招标人提出的合理技术要求，投标人须服从且不增加费用。投标人须配合招标人按实际需要开展设计联络，设计联络地点暂定为济南，与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

## 技术文件及资料管理

1.	概述

（1）投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。

（2）当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

（3）图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

（4）以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

2.	文件确认

（1）在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。买卖双方递交的技术性确认文件的份数应满足要求。

（2）投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

（3）如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

（4）图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

3. 	工程档案资料管理

（1）投标人在工程完工后，要确保配合招标人完成向济南市城建档案馆、运营商工程档案资料的验收和移交工作。

（2）按照招标人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式5套，电子文件3套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给招标人。

（3）工程资料管理的依据性文件：有关的国家、济南市地方法律、法规。

## 试运行

1.	试运行前的准备

试运行前，设备应达到招标人下发的有关试运行条件中对本设备的功能要求。

2.	试运行期间

（1）投标人在试运行期间派遣到现场的全部人员必须遵循招标人或运营单位制定的相关现场管理办法，由于违反管理办法造成的事故，由投标人自行承担。

（2）试运行期间投标人负责但不限于完成以下工作：设备应满足合同要求，试运行时性能及各项参数达到设计标准；试运行时间达到合同要求；试运行期间需配合运营单位开展的各项设备考核工作。

## 培训

投标人在投标时应提供详细的培训建议计划，对以下要求提出具体的安排建议。

1.	培训人员

投标人应负责对招标人的技术、操作和维修人员进行培训，理论培训及操作等系统培训。

2.	培训方式

培训分理论知识和实际技能两个部分，分三种方式进行：一是招标人派员接受设备的结构、原理、装配和检修工艺等知识和技能的培训；二是在设备安装、调试和运行试验的过程，投标人对招标人的相关人员进行培训；三是在设备预验收前的系统培训，对招标人相关人员进行设备的机构、原理、调试、控制、操作、保养、检修及安全规程等知识和技能的系统培训。

3.	培训教师及教材

培训教师应至少包括两名熟悉设备机械及电气原理、调试和检修技术的机械工程师和电气工程师。

对招标人人员的培训，投标人应提供相应教材和资料（中文），对参加培训的人员应提供纸质文本教材。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，提供文件应为Microsoft Office 2007 for Windows（或以上版本）的形式，提交三份光盘。

4.	培训人员的考试

培训人员考试分理论考试和实践考试。理论考试包含机械及电气原理、编程等。实践考试为全套操作、故障排除和检修保养等。考试内容由投标人和招标人共同商定。招标人派专人现场督考。招标人对不合格人员重新培训，直到考试通过。

5.	投标人培训老师的考核

在每一个培训课程结束做出结论时，应由受训人员填写经招标人审核过的问卷检查表，将受训人员对课程内容、持续时间以及表达技巧的满意度进行评价。若满意度在75%以下，则应在投标人审阅和得到招标人许可之后，投标人负责更换培训老师免费为受训人员重新进行该课程的培训。

## 验收

（1）检查、试验、验收规范及条件

设备的检查、试验及验收均由投标人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行，与其相关费用由投标人完全承担。

（2）工厂检验、出厂验收、竣工验收

相关要求在设计联络阶段确定。

与设备验收相关的一切费用由投标人完全承担。

# 附 图

## 限界要求（以招标后车辆限界为准）

隧道外区间直线段

## 镟轮库布置图（本图仅供招标参考，招标人保留进行调整的权利）

王府庄镟轮库布置图