附件1：

基础资料(济南R2线)

# 车辆资料（暂定，最终参数设计联络后确定，以上数据仅供参考）：

- 车辆长度、自重、载客量及载重（分动、拖车AW0、 AW2 、AW3）、

- 车体长度：

TC车： 20450（暂定）

MP/M车：19000

- 车辆长度：

TC车： 21110（暂定）

MP/M车：19520

- 载客量

| 席别 | 单车 | 列车 |
| --- | --- | --- |
|  | Tc车 | Mp/M车 | 6辆编组 |
| 座席 | 36 | 38 | 224 |
| 定员 | 230 | 250 | 1460 |
| 超员 | 300 | 320 | 1880 |

乘客人均重量按60kg/人计算

- 车辆自重：

- Tc车：≤ 34t

- Mp/M车：≤ 35t

整备状态下的车辆重量不比合同中规定的值大 3％。（暂定）

- 牵引特性曲线（AW0、AW2、AW3）：

A：列车轮周牵引力与速度关系曲线（FN—V）；

B：列车供电电流与速度关系曲线（IG—V）；

- 制动特性曲线（AW0、AW2、AW3）

A：列车轮周制动力与速度关系曲线（FN—V）；

B：列车再生电流与速度关系曲线（IG—V）；

- 列车编组形式与动拖比。

6辆编组，4动2拖：

列车编组形式：

=Tc1－Mp1－M1－M2－Mp2－Tc2=

“=”全自动车钩；

“－”半永久牵引杆。

辅助电源装置为整车提供3相380V交流电源，设计容量单台190kVA（暂定），采用并联供电方式，确保单台辅助电源装置故障时，将另一台辅助电源装置的AC380V输出贯通全列。单台充电机装置提供容量25kW（暂定）的DC110V电源。24V电源装置配置于司机室内，每个司机室配置2台，每台容量不小于600W。应急启动电源用于本车辅助系统的自启动，单台设计容量为300W。

- 单位基本阻力公式

采用标准戴维斯阻力公式：

。

其中：

M=列车重量

n=车轴数

V=速度

N=车辆数

A=列车截面积

- 最高运行速度及构造速度

最高运行速度100km/h，构造速度110km/h

- 一列车的牵引电机数量，牵引电机额定功率；

一列车牵引电机16台，单台牵引电机额定功率210kW

- 列车最高和最低工作电压，列车牵引、制动功率发挥与牵引网电压的关系曲线。

- 额定电压：DC1500V；

- 变化范围：DC1000～1800V；

- 线路最高电压（不超过 5 分钟）：DC1950V。

| 牵引网压 | 1000V | 1450V | 1800 | 1950V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引功率 | 68.9% | 100% | 100% | 100% |
| 制动网压 | 1000V | 1600V | 1900V | 1950V |
| 制动功率 | 62.5% | 100% | 100% | 0% |

- 平均启动加速度、常用制动减速度、紧急制动减速度。

- 平均加速度

在额定载荷工况下，在平直干燥轨道上，车轮半磨耗状态，额定电压DC1500V，平均加速度为：

- 列车从0加速到50km/h     ≥1.0m/s2

- 列车从0加速到100km/h    ≥0.5m/s2

- 平均制动减速度

在平直干燥轨道上，车轮半磨耗状态，从发出制动指令到停车，平均减速度为：

- 最大常用制动（AW0-AW3）		≥1.0m/s2

- 快速制动（AW0-AW3）			≥1.2m/s2

- 紧急制动（AW0-AW3）			≥1.2m/s2

- 车载制动电阻功率。

全列车四台制动电阻箱，每台制动电阻箱含两路制动电阻，单路平均制动功率115kW

- 列车牵引及再生制动时详细控制过程及逻辑关系说明。

列车电气牵引系统采用VVVF牵引逆变器和异步鼠笼电动机构成的交流电传动系统，为车控方式。DC1500V电源经受电弓向列车供电。电气牵引系统充分利用轮轨粘着条件，并按列车载重从空车AW0到超员载荷AW3范围内自动调整牵引力的大小，保证列车牵引动力性能要求。

制动时（含快速制动）优先使用再生制动，再生制动不足部分自动由空气制动补充。紧急制动仅使用空气制动。

# 供电系统

# 1、详见供电系统图

# 2、牵引网电气参数

本工程牵引采用DC1500V架空接触网授流，走行轨回流的牵引制式。地下线路采用刚性悬挂接触网，汇流排采用“Π”形汇流排，停车场、车辆基地采用柔性悬挂接触网。

1）刚性接触网单位电阻(20℃)

汇流排单位电阻：0.01487Ω/km，单根接触线单位电阻：(磨损20%后)0.15Ω/km，汇流排和单根接触线并联后单位电阻：0.0138Ω/km。

2）柔性接触网单位电阻(20℃)

地面及高架段接触网：0.033Ω/km

3）走行轨

轨重60kg/m，单轨单位电阻(20℃)为0.04Ω/km。

# 3、中压环网电缆参数

全线环网电缆采用3×1×185mm²。

# 行车资料