招  标  文  件

技术部分

（用户需求书初稿）

招标编号：

项目名称：济南市轨道交通R2线一期工程车辆采购项目

招标人：

招标代理机构：

二○一八年十一月

目  录

第1章	工程概况及供货范围	1

1.1	工程概况	1

1.2	供货范围	1

1.3	拒标条件	4

第2章	基本技术条件	6

2.1	概述	6

2.2	济南地区自然环境	8

2.3	车辆使用条件	8

2.4	线路主要参数	9

2.5	振动和冲击要求	9

2.6	供电条件	10

2.7	车辆型式和列车编组	10

2.8	车辆主要尺寸及限界	10

2.9	车辆载客能力	11

2.10	车辆自重	11

2.11	主要技术指标	12

2.12	防火及安全要求	13

2.13	车辆密封性	14

2.14	车辆各系统及部件	14

2.15	相关标准及互换性要求	15

2.16	单位制	15

2.17	质量控制	16

2.18	标识	16

2.19	车辆工业设计	16

2.20	车辆回送	16

2.21	列车的联挂运行	16

2.22	接口	16

2.23	设备安装	17

2.24	电线、电缆、接插件及车下电器箱和部件	17

2.25	电磁兼容（EMC）	17

2.26	软件	18

2.27	车辆模型	18

第3章 车体及内装	19

3.1	概述	19

3.2	车体	19

3.3	客室内装饰	21

3.4	客室设备及布置	23

3.5	司机室设备布置	24

3.6	照明	27

3.7	客室和司机室内装材料的环保要求	29

3.8	其他乘客安全标识	29

第4章 转向架	30

4.1	概述	30

4.2	基本结构	30

4.3	设计安全性	30

4.4	重量	31

4.5	主要尺寸及公差要求	31

4.6	蛇行运动和稳定性	31

4.7	转向架均衡试验	31

4.8	强度要求	31

4.9	转向架与车体的连接	32

4.10	悬挂系统	32

4.11	齿轮传动装置	33

4.12	联轴节	33

4.13	车轮、车轴和车轴轴承	33

4.14	ATO/ATP装置附件	34

4.15	其他	34

4.16	试验	35

第5章 车门	36

5.1	客室门	36

5.2	司机室侧门	41

5.3	司机室后端门	42

5.4	紧急疏散门	42

第6章 车辆联接装置	43

6.1	车钩缓冲装置	43

6.2	贯通道	46

第7章 牵引和电制动	48

7.1	概述	48

7.2	牵引/电制动基本特性曲线和仿真计算	48

7.3	一般控制原则	50

7.4	牵引逆变器	53

7.5	牵引控制单元	56

7.6	牵引电动机	60

7.7	传感器	62

7.8	列车电气连接器	62

7.9	主电路电器	63

7.10	设计	67

7.11	试验	67

7.12	电磁兼容性	67

7.13	完整性	67

7.14	与空气制动系统的接口	67

7.15	与列车控制及监控系统的接口	67

第8章 辅助电源系统	68

8.1	总则	68

8.2	高压母线	68

8.3	静止逆变器和充电器	69

8.4	蓄电池	72

8.5	中压母线	74

8.6	低压母线	74

8.7	系统电路的保护断路器	75

第9章 空气制动和风源系统	76

9.1	总体要求	76

9.2	系统说明	76

9.3	压缩空气的供给	77

9.4	空气制动系统部件及要求	78

9.5	紧急制动/快速制动	80

9.6	停放制动	80

9.7	空气制动信号及指示	80

9.8	试验	80

9.9	紧急制动试验	81

第10章 乘客信息系统	82

10.1	列车广播系统	82

10.2	乘客信息显示系统（PIDS）	84

10.3	列车视频监视系统（CCTV系统）	87

10.4	测试、接口试验和调试	90

10.5	可靠性设计	90

第11章 空调和通风	91

11.1	基本要求	91

11.2	司机室空调与通风	92

11.3	客室空调	93

11.4	空调机组的性能要求	93

11.5	空调机组的主要部件	94

11.6	控制方式	95

11.7	紧急通风系统	95

11.8	采暖系统	95

11.9	型式试验	96

11.10	例行试验	97

11.11	运用试验	97

第12章 列车管理系统	98

12.1	总则	98

12.2	列车级控制和诊断系统主要组件的功能和要求	99

12.3	微机控制单元	104

第13章 车辆与相关专业接口要求	105

13.1	与供电系统的接口	105

13.2	与信号系统的接口	105

13.3	与通信系统的接口	125

13.4	与轨道系统的接口	134

13.5	与站台门系统的接口	135

13.6	与车站暖通空调系统的接口	135

13.7	与车辆段设备的接口	135

13.8	与综合监控系统技术接口	136

13.9	与控制中心的技术接口	136

第14章 材料与工艺	138

14.1	概述	138

14.2	材料要求	138

14.3	连接与紧固件	139

14.4	不锈钢板	140

14.5	低合金高强度钢（LAHT）	141

14.6	铸钢件	141

14.7	铝制品	142

14.8	锻件	142

14.9	铸件	143

14.10	橡胶弹性件	144

14.11	玻璃	144

14.12	管道	145

14.13	焊接与钎焊	146

14.14	防腐蚀与表面处理	148

14.15	阻燃性	149

14.16	导线和电缆	150

14.17	布线	154

14.18	布管	154

14.19	电子和电气设计标准	154

14.20	电器设备和附件	157

14.21	润滑油和润滑脂	159

14.22	车辆组装的其它要求	159

第15章 试验装置	160

15.1	便携式PTU测试设备	160

15.2	车辆电机电器系统试验装置	160

15.3	维修专用工具及测量器具	161

15.4	相关要求	161

第16章 项目管理	162

16.1	投标人提交的项目管理文件	162

16.2	项目实施阶段	165

16.3	各阶段投标人提交的文件	166

16.4	项目跟踪	168

16.5	主要部件供应商的选择	170

16.6	变更程序	170

16.7	软件管理	171

16.8	其它	171

第17章 系统保证	172

17.1	概述	172

17.2	系统保证计划	172

17.3	系统安全要求	172

17.4	可靠性、可用性及可维护性（RAM）要求	173

17.5	系统保证分析之基本条件及规则	182

17.6	系统保证审核	183

第18章 设计联络	186

18.1	总则	186

18.2	设计联络中技术确认项目	186

18.3	设计联络中的考察项目	186

18.4	设计联络中的审查项目	187

18.5	会议	187

18.6	关于接口问题	188

18.7	设计联络计划	188

第19章 监造、试验与验收	189

19.1	监造	189

19.2	试验	190

19.3	验收	192

19.4	索赔和赔偿	196

第20章 技术文件及图纸	202

20.1	概述	202

20.2	设计资料、图纸和计算报告	202

20.3	手册	206

20.4	图纸、手册和技术文件的交付	210

20.5	工程档案	212

第21章 培训及售后服务	213

21.1	培训的基本要求	213

21.2	培训方式	213

21.3	培训内容	213

21.4	受训人员	216

21.5	培训要求	216

21.6	在投标人所在地的培训	216

21.7	在招标人所在地的培训	217

21.8	售后服务	217

第22章 质量保证	219

22.1	质量保证的基本要求	219

22.2	质保期	219

22.3	质量管理	221

22.4	质量保证体系	221

22.5	设计控制	221

22.6	文件控制	222

22.7	采购	222

22.8	产品鉴定和跟踪	223

22.9	生产过程控制	223

22.10	检查和试验	223

22.11	检查、测量和试验设备	224

22.12	检查和试验状态	224

22.13	不合格产品的控制	224

22.14	纠正措施	225

22.15	装卸、储存、包装及发运	225

22.16	质量记录	225

22.17	内部质量审核	226

22.18	质量证书	226

第23章 双方往来人员的规定	227

23.1	概述	227

23.2	招标人和投标人之间的服务	227

23.3	招标人到投标人所在地工作	227

23.4	投标人在招标人所在地工作	228

23.5	人员派遣计划	229

第24章 全自动运行主要设备及功能	230

24.1	全自动运行的主要设备配置要求	230

24.2	全自动运行的主要功能要求	231

- 工程概况及供货范围

## 工程概况

济南市轨道交通 R2 线一期工程东西向的市域快线，连接了腊山片区、西部新城核心区、老城区、高新区及唐冶新城等重点区域，是缓解东西向交通压力、支撑带状城市空间拓展的轨道交通骨干线路。

一期工程全长 36.3km，其中地下线 34.5km，高架线 1.49km，敞开段0.35km，共设车站19座，其中地下站18座，高架站1座，平均站间距1.98km。

本工程车辆选用国标 B 2 型车，初、近、远期均采用 6 辆编组，动力配置 2：1，授电制式采用DC1500V架空接触网授电，最高运行速度 100km/h。

初期采购车辆 34 列/204 辆（暂定）。

济南市轨道交通 R2 线一期工程采用全自动运行运营模式。初期开通如因工程进度条件限制，可先期采取有人值乘模式开通，再过渡到全自动运行模式。

济南市轨道交通 R2 线一期工程预计2020年12月28日（暂定）开通试运营。

样车经型式试验和运行考核后，再进行批量车生产。车辆的交货进度满足交货进度表的要求，首2列电动客车样车的交货日期为2019年12月（暂定），交货地点为本工程车辆段或业主指定地点，由此产生的一切费用含在本次招标范围内。

## 供货范围

本线路车辆招标分为两个部分，即车辆投标人和牵引系统（包括牵引系统、辅助电源系统和列车控制及监控系统及其总线控制连接器），牵引系统的供货范围和服务范围中未包含的货物和服务均由车辆投标人负责。车辆投标人在牵引系统投标的基础上进行投标，并在项目执行阶段负责协调牵引系统供货商提供的货物及服务。车辆投标人的货物和服务的范围报价已包含在合同报价中，车辆投标人和牵引系统供货商不应以任何借口向招标人提出额外的费用要求。

本招标文件中描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路全自动运行(FAM)的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4等级在投标阶段提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN62290中关于GOA4的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。投标人案中还需包括以上要求在试验阶段的验证方案。技术规格书没有提及或明确的，投标人须全部负责承担，并负责确保列车的完整性和整体性能符合最终系统及合同的要求。

此招标文件是为济南市轨道交通 R2 线一期工程34 列/204辆（暂定）电动客车及电气牵引系统而编制。此招标供货范围具体内容如下：

    - 济南市轨道交通 R2 线一期34 列/204辆（暂定）电动客车电气牵引系统：

- 六辆编组B2型34列6编组（204辆）（暂定）电动客车所需电气牵引系统（含辅助电源系统），投标人应确保所投电气牵引系统的完整性；

- 合同设备总价3％的备品备件、易损件/消耗性材料，投标人提供详细的推荐清单，最终由招标人在备品备件总价内调整；

- 试验装置、维修专用工具（在一期工程中供货）；

- 技术资料及图纸；

- 技术服务（包括设计、检验试验、首件检验、调试、联调、试运行、质量保证、接口管理协调等）；

- 技术培训。

为方便最终用户采购，供货范围内所有电气牵引系统设备的可维修零部件将提供原始型号或图号、物料号，对于国外进口的部件将提供中英文对照表。该资料在初步验收时提交给招标人。

招标人保留在济南市轨道交通R2线工程车辆采购合同执行完成后（含备品备件）24个月内增购的权利，投标人应承诺价格不高于本次采购价格。

车辆电气牵引系统采购清单

| 序号 | 品名 | 数量 台/套 | 列车配置(台/套） | 产地及厂家 | 规格 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tc | Mp | M | M | Mp | Tc |  |  |  |
|  | 牵引系统设备 包括但不限于以下各项（含设备端完整的电气连接器（插头、插座和插接件等），需成套提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VVVF主逆变器 | 34列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 3相IGBT功率单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 牵引控制单元及其软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 便携式PC测试台及软件（含调试、维护硬件和软件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VVVF逆变器输入电源电路 | 34列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 受电弓（车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 隔离开关和熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 高速断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 主熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 线路滤波器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 母线接线箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 与车间电源插座配套的插头 | 4套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 牵引电机 | 34列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 制动电阻 | 34列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅助电源系统 | 34列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 隔离开关和熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 高速断路器或电子开关器件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | LC输入滤波器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 静止逆变器装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 辅助控制单元及其软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 三相交流滤波器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 输出变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 充电器装置及其控制单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 应急启动设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 便携式PC测试台及软件（含调试、维护硬件和软件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 蓄电池（车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 蓄电池箱（车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 34列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 接地开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 车间电源装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 各类传感器及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 解码器（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | 编码器（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | 4芯连接器及插座（400VDC回路用，车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 低压电气连接器及接线箱（110VDC列车控制回路用，车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | 母线连接器及插座（1500VDC回路用，车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 司机控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | 齿轮驱动装置（车辆供应商提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | 联轴节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | 牵引系统内部各设备之间的电缆及连接器（公母配套/插头插座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | 各类屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | 中压扩展接触器箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | 读出器PTU | 本项目6台 |
| 7.17 | 维修专用工具（含连接器压接、退针工具） | 本项目2套 |
| 7.18 | 光缆、屏蔽线等特殊电缆 | 投标人根据项目实际情况提供 |
| 7.19 | 试验设备 |  |
| 7.20 | 可移动式牵引变流器试验装置 | 本项目2套 |
| 7.21 | 可移动式辅助变流器试验装置 | 本项目2套 |

注：

1.此次招标采购的是完整的车辆电气牵引系统（含辅助电源系统），投标人应确保所投系统的完整性，应包含但不限于表中所列各项。

2.表中所列项目为各系统的基本主要装置和部件，投标人应提供详细的所推荐系统的装置和部件的列车配置清单，投标人应给出每列车的具体配置。

3.电气牵引系统应满足国产化率达到50%的要求，投标人应提供具体的国产化方案及描述，以供评审。

4.在备注栏中应写明生产厂家及“进口”或“国产”。

5.各投标人提供的设备的外接电气连接器应包括插座和插头，并且为组件而不是散件。

6.投标人向最终用户免费提供一套环塞规。

    - 济南市轨道交通 R2 线一期34 列/204辆（暂定）电动客车：

- 六辆编组B2型34列6编组（204辆）（暂定）电动客车，其中一期中1列电动客车包含电气牵引系统。投标人对车辆的完整性负总责；

包括：列车广播系统、列车控制及监控系统、制动及风源系统、空气调节系统、车体和内装衔接、车门系统、转向架、受电弓及主熔断器、车辆线缆（动力线缆、控制线缆）、车端电气连接器及跨接线缆、蓄电池组、网压表、齿轮箱、联轴节、电气牵引系统设备间的连接电缆及连接器等，牵引供货商提供的15%工程消耗品插接件在车辆交付后剩余材料应提供给最终用户，车辆供货商对车辆完整性负责。

- 合同设备总价3％的备品备件、易损件/消耗性材料，投标人提供详细的推荐清单，最终由招标人在备品备件总价内调整；

- 试验装置、维修专用工具（在一期工程中供货）；

- 技术资料及图纸；

- 技术服务（包括设计、检验试验、首件检验、调试、联调、试运行、质量保证、接口管理协调等）；

- 技术培训。

- 车辆动车调试、系统联调及试运行时所需的工程备品及维护保养服务；

- 2列车配置弓网监测设备；

- 2套信号车辆接口全自动运行模拟信号装置（ATO机柜侧插座和插头由信号供货商提供）。

- 投标人必须选择具有轨道交通车辆安全认证资质的咨询认证公司作为第三方，参与本项目的列车安全设计工作，并对列车最终的可靠性和安全性作相应评估工作。

招标人保留在济南市轨道交通R2线工程车辆采购合同执行完成后（含备品备件）24个月内增购的权利，投标人应承诺价格不高于本次采购价格。

## 拒标条件

投标人所投的方案不满足下列指标之一者，其投标将被拒绝：

- 车辆采用全自动运行模式，符合IEC62290中GOA4的标准要求。

- 车体采用铝合金材料，设计使用寿命不少于30年；

- 电气牵引系统为变频调压的交流传动系统；

- 列车控制采用适应全自动运行系统的网络控制方式；

- 交货进度要求；

- 限界要求：车辆限界应满足济南市轨道交通 R2 线一期电动客车的总体限界要求。

- 列车速度

- 最高运行速度：   100km/h

- 列车旅行速度： ≥40km/h（AW2，列车站停时间见“济南市轨道交通 R2 线一期列车停站时间表”，不含首末站）；

- 平均加速度

在额定载荷工况下，在平直干燥轨道上，车轮半磨耗状态，额定电压DC1500V，平均加速度为：

- 列车从0加速到40km/h     ≥1.0m/s2

- 列车从0加速到100km/h    ≥0.6m/s2

- 平均制动减速度

在平直干燥轨道上，车轮半磨耗状态，从发出制动指令到停车，平均减速度为：

- 最大常用制动（AW0-AW3）		≥1.0m/s2

- 快速制动减速度（AW0-AW3）	≥1.2m/s2

- 紧急制动（AW0-AW3）			≥1.2m/s2

- 列车故障状态下的运行能力：

- 超员（AW3）工况下，列车丧失1/4牵引动力时，应能维持运行到终点。

- 超员（AW3）工况下，列车丧失1/2牵引动力时，仍然可以在30‰坡道上起动，并行驶到就近车站清客回库。

- 空车（AW0）状态下，当损失1/2牵引动力时，列车仍然可以在35‰的坡道上起动，并返回车辆段。

- 坡道救援能力

- 一列空载列车（AW0）应能将另一列停在30‰坡道上的超员（AW3）无动力列车救援到最近坡顶车站的能力，并返回车辆段。

- 一列空载列车（AW0）应能将另一列停在35‰坡道上的空载（AW0）无动力列车救援到车辆段或停车场（上坡）的能力。

- 基本技术条件

## 概述

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

车辆主要结构部件设计使用寿命不少于30年。

车辆及其所有设备均应在本线环境中良好工作，且能耐强风、高温、高湿、振动、噪声、腐蚀及清洁剂污染。

车辆国产化率应不低于75％，其中电气牵引系统国产化率应不低于50％。

应符合济南轨道交通“安全、绿色、智慧、品质”的建设理念，优先采用节能产品，安全可靠、使用维护方便、经济适用、乘座舒适。

车辆供货方应为列车的完整性负责，并与牵引系统供货商及其他各分包商一起提供整车产品。没有提及或明确的，车辆供货方应承担全部责任。

2.1.1     设计原则

- 本项目车辆为全自动运行(FAM)列车，投标人投标的车辆及所有子系统的功能和设计应满足EN 62290:2014中关于GOA4的相关要求，若存在其它全自动运行功能的遗漏，投标人将补充设计及供货，招标人对此无须负担任何其它费用。

- 本招标文件中描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路全自动运行(FAM)的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4等级在投标阶段提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN62290中关于GOA4的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。投标人案中还需包括以上要求在试验阶段的验证方案。

- 投标人在设计关闭前应满足其它相关接口专业为实现全自动运行提出的车辆功能和接口需求，招标人对此无须负担任何其它费用。

- 在ATC信号系统控制下，列车具备全自动运行的功能。列车设计应成熟可靠，全自动运行的可靠性、安全性设计应符合EN50126、EN50128、EN62267等相关标准。列车控制系统设计必须保证：单点故障不应影响列车运行。

- 投标人须根据EN62267标准在投标文件中给出针对全自动运行的场景分析，至少包括库内场景，段场内运行场景，正线运营场景，故障场景（含车辆自身，信号、通信、PIS、供电等相关专业与车辆的接口），异常场景（如地震、火灾、恶劣天气等）。针对每个场景，投标人须给出具体的技术解决方案或应对措施。投标人须对场景研究及其对应的解决方案/应对措施进行第三方评估。投标人提交的全自动运行模式场景分析至少包括但不限于以下内容：

- 早间上电

- 唤醒

- 出库

- 轧道车运行场景

- 进入正线服务

- 进站停车

- 站台发车

- 折返换端

- 清客

- 停止正线服务

- 回库

- 清扫

- 休眠

- 洗车

- 车辆段内自动转线

- 故障复位控制

- 再关车门/站台门控制

- 紧急制动缓解

- 区间疏散

- 紧急手柄（拉手）

- 紧急呼叫

- 远程紧急制动

- 车辆火灾

- FAM/CAM相关模式转换

- 蠕动模式

- 车上设备工作状态远程检测

- 车门故障隔离站台门

- 站台门故障隔离车门

- 车门状态丢失

- 雨雪模式

- 车辆制动系统故障

- 救援

- 日检与维修

- 列车远程广播

- 车站火灾

- 障碍物/脱轨检测

- 其他远程控制功能

- 跳停

- 扣车

- 运行中信号或车辆发生设备故障后的处理

- 站台门状态丢失车辆应急处理方案，投标人应在投标阶段须提交。

- 在全自动运行模式下，因车辆故障进入降级模式的清单及说明。

- 列车适用的驾驶模式由信号方提出，至少包括以下6种：全自动驾驶模式（FAM）、蠕动模式（CAM）、自动驾驶模式（AM）、ATP速度监控下的人工驾驶模式（CM）、限速人工驾驶模式（RM）、非限制人工驾驶模式（EUM）。

2.1.2     全自动运行列车功能设计

- 为实现全自动运行功能，投标人应至少满足EN62290:2014中对于GOA4的功能及要求，投标人在投标文件中提供全自动运行所需的功能说明。投标人在设计联络阶段提供详细的功能清单及对应方案说明。

- 投标人须在投标文件中提供为实现上述功能所需的硬件设备清单。

- 全自动运行列车至少需具备的OCC远程控制功能、信号系统自动控制功能，除满足本招标文件的要求外，其它具体的功能范围和技术方案在设计联络阶段讨论确定。

## 济南地区自然环境

济南市位于北纬 36°40′，东经117°00′，南依泰山，北跨黄河，地处鲁中南低山丘陵与鲁西北冲积平原的交接带上，地势南高北低。济南地处中纬度地带，属北温带湿润大区鲁淮区，为暖温带半湿润季风型气候。其特点是季风明显，四季分明，春季干燥少雨，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季寒冷少雪。气温一月份最低，月平均最低气温-1℃，七八月份最高，月平均最高气温28℃，历年平均气温 14.2℃，极端气温最高42.7℃（1942年7月6日），极端最低气温零下19.7℃（1953年1月17日）；相对湿度月平均为57.33％，最大月平均为74.60％，最小月平均为44.50％。

    - 海拔高度：不超过1200m。

    - 环境温度：-25℃～＋45℃（年平均温度为14.2℃）。

    - 相对湿度：最湿月平均最大相对湿度不大于95％，该月月平均温度不高于30℃。

    - 降水量：

年平均降水量：    669.3mm

最大日降水量：    298.4mm

最大小时降水量：  151mm

最大积雪深度：    190mm

冰雹最大直径：    15mm

    - 风向及风速：

风向：济南地区主要以SSW风向为主，累年极大风速为33.3m/s（1951年7 月21日），风向W，最大月份平均风速为26.3m/s，最小月平均风速为1.0m/s。

    - 自然灾害：济南地区有雾霾、旱涝、暴雨、冰雹、大风、寒潮、雾害、雷电、沙尘暴等气象灾害发生。

    - 济南地区的污染特征

空气中杂质有：硫酸、SO2、酸雨、臭氧、可吸入颗粒物、二氧化氮等。

## 车辆使用条件

    - 车辆在地下、地面、高架线路运行。

    - 车辆在地面停车库内检修和存放，库内温度不低于0℃。

    - 车辆经铁路和/或公路运输方式运送至车辆段

    - 车辆能在济南的气候、环境、温度下正常工作。

    - 列车可采用无人自动折返、ATO模式的有人折返及ATP模式的有人折返。

    - 正线区间行车方向左侧设有疏散平台，各车站设有站台门。

    - 车辆设备供货商须考虑整车制造商当地的自然环境、运输和回送的路况以及沿途环境条件。

## 线路主要参数

    - 轨距：	1435mm

    - 最小平面曲线半径：

- 正线：300m

- 配线：一般情况200m，困难情况150m

- 车场线：150m

    - 最小竖曲线半径：

- 正线：一般为5000m、困难情况下2000m

- 配线及车场线：2000m

    - 最大坡度：

- 正线：30‰

- 配线：35‰

    - 试车线：1640m，碎石道床

    - 正线轨道类型60kg/m，车辆段轨道类型50kg/m，最大超高120mm，轨底坡1/40。

    - 正线及辅助线采用9号道岔，车场线采用7号道岔。

    - 列车运行在右车道。

    - 线路平、纵断面图详见附件1：济南市轨道交通 R2 线一期线路平、纵断面图。

    - 站台参数

- 站台高度：              1050 mm

- 站台有效长度：          120m

- 站台边缘至线路中心线：  1500 mm

## 振动和冲击要求

列车振动与冲击的测量应根据ISO 2631、UIC 513和IEC 61373的要求进行，车辆电气设备的振动试验应按IEC 61373执行。

- 振动

      - 车辆上的各种设备按IEC 61373标准要求，能承受振动频率为1～500Hz，在纵向、横向和垂向三个方向上规定的振动水平。

      - 在列车运行的全速度范围内，车辆的各种设备及车体不会产生共振。

- 冲击

      - 车辆上所有设备和悬挂部分应按IEC 61373标准要求承受各种力的冲击，设备任何部分不应发生脱离，车体也不应发生永久性变形。

      - 安装于车体上设备的悬挂装置，在任何方向应能承受的最大冲击加速度根据EN 12663规定为：

- 纵向：3g，其中：g＝9.81 m/s2

- 横向：1g，其中：g＝9.81 m/s2

- 垂向：（ 1+C）×g，其中：在车端C＝2，在车辆中间C＝0.5，g＝9.81 m/s2

      - 装于转向架构架上（一系悬挂以上）的设备应能承受的垂向最大加速度为±15g（g＝9.81 m/s2）、横向和纵向最大加速度为±5g（g＝9.81 m/s2），设备和悬挂不应产生永久性变形。

      - 装于转向架上（一系簧及以下）的设备应满足本工程线路运行环境条件。

      - 车辆的各种设备应能承受车辆在联挂和正常运行时的冲击和振动。车列联挂速度不大于5 km/h。

      - 列车纵向冲击率不大于0.75 m/s3。

## 供电条件

    - 供电电压（根据IEC 60850标准）

- 额定电压：DC1500V

- 变化范围：DC1000～1800V

- 线路最高电压（不超过 5 分钟）：DC1950V

    - 受电方式

- 架空接触网受电弓受电

- 隧道内采用刚性悬挂，接触线至轨顶面的高度为4040mm

- 隧道外采用柔性悬挂，接触线至轨顶面的高度一般为4600mm，最小为4400mm，最大5700mm（暂定）

## 车辆型式和列车编组

    - 车辆型式

- Tc车：带司机室的拖车

- Mp车：无司机室带受电弓的动车

- M车：无司机室不带受电弓的动车

    - 列车编组方式

B型车，6辆编组，4动2拖。

=Tc－Mp－M－M－Mp－Tc=

“=”全自动车钩；

“－”半永久牵引杆。

## 车辆主要尺寸及限界

    - 车体（车钩连接面间）长度

- Tc车：20120mm（暂定，根据车辆美工方案及技术设计要求确定）

- Mp/M车：19520mm

    - 车辆顶面距轨顶面高度（除受电弓外）：≤3800mm

受电弓落弓时距轨顶面的高度：≤3810mm

    - 车门门槛处的最大宽度： 2800mm

车体中部最大宽度（鼓形车体）：2890mm（暂定，符合限界要求）

    - 客室地板面距走行轨顶面高度：1100mm

    - 车辆两转向架中心距：12600 mm

    - 固定轴距： 2300mm

    - 列车（两端车钩连接面间）长度：118320mm（暂定）

    - 车钩高度：660+10 0mm mm

    - 客室内净高：≥2110mm

    - 车轮直径

- 新轮：840+10 0mm

- 半磨耗：805mm

- 最大磨耗：770mm

    - 轮对内侧距：1353+2 0mm

    - 车辆限界

车辆设计参照中华人民共和国国家标准《铁路机车车辆限界》（GB 146.1）、《地铁限界标准》（CJJ 96）、《地铁设计规范》（GB50157）中关于B2型车限界标准，并满足济南轨道交通R2线车辆限界的要求。

按车辆设计方案，并考虑110km/h的构造速度，重新核算并提交适用于本线的正常和非正常条件下各种限界计算书，配合设计单位完成限界复核事宜。确保列车在一系或二系悬挂系统故障等极限条件下，能正常进出站，并在站台正常开关门。

设计联络阶段提供包括所有突出的零部件的车辆外形轮廓线和车辆动态包络线。

列车开门状态下通过车站的最高速度在设计联络阶段确定。

## 车辆载客能力

    - 计算条件

      - 站立乘客占用面积

- 额定载客按6人/m2计算

- 超员载客按9人/m2计算

      - 乘客人均重量按60kg/人计算

    - 载客能力见下表（单位：人）

| 席别 | 单车 | 列车 |
| --- | --- | --- |
|  | Tc车 | Mp/M车 | 6辆编组 |
| 座席 | 36 | 46 | 256 |
| 定员 | 230 | 250 | 1460 |
| 超员 | 327 | 352 | 2062 |

投标人应提供详细的载客能力计算书。

招标人保留在设计阶段调整座位布置及数量的权利。

## 车辆自重

投标人应采取轻量化措施对车辆各部件进行充分的分析优化，以有效降低车辆自重，在保证车辆的功能、性能及安全性指标符合相关标准规定的前提下，保证车辆的重量满足合同规定的车辆重量，投标人应提供重量分配计算书，并在设计审查前提供最终的重量分配及均衡计算结果。

    - 车辆自重

- Tc车：≤ 34t

- Mp/M车：≤ 34.88t

车辆在AW0的载荷下，重量平衡符合IEC 61133标准。不允许通过加配重块实现车辆配重平衡。

    - 列车总重

整备状态下的列车总重不超过207.52t。

    - 轴重

轴重（AW3）不超过14t。

同一动车的每轴实测轴重与该车各轴平均轴重之差，不超过实际平均轴重的2％。

投标人应供AW0、AW2和AW3状态下Tc车轴重的偏差限值。

    - 轮重

每轮实测轮重与该轴两轮平均轮重之差不超过该轴平均轮重的2％。

任一车轮实测轮重与本节车所有车轮平均轮重之差不超过平均轮重的4％。

## 主要技术指标

    - 速度

- 最高运行速度					100km/h

- 列车构造速度					≥110km/h

- 技术速度					≥55km/h

- 旅行速度					≥40 km/h

- 洗车速度	                	3±0.5km/h

- 退行速度						≤10km/h

- 联挂速度						≤5km/h

- 车辆零速                        ≤3km/h（暂定）

    - 平均加速度

见第1章拒标条件。

计算用牵引黏着系数			≤0.165

    - 平均制动减速度

见第1章拒标条件。

计算用制动黏着系数		    0.14～0.16

    - 停站时间和折返时间

- 停站时间（暂定）

| 站名 | 初期（s） | 近期（s） | 远期（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| XX站 | 30 | 30 | 30 |
| XX站 | 30 | 30 | 30 |
| XX站 | 30 | 30 | 30 |

- 折返时间

一期. 起终点站车辆折返时间为XXs，最大折返能力XX对/h。

    - 噪声

投标人应采取多种措施，从轮轨关系、车辆外型与结构、机电设备等方面，设法控制和降低噪声，并尽最大可能减少对沿线环境的影响。在ISO3381和ISO3095标准规定的环境条件下，噪声要求如下：

      - 车内噪声水平

列车静止，所有辅助设备均正常工作时，在车辆中心离地板面高1.2m、1.6m处测得的客室内LpAeq,T不超过69dB（A），司机室内LpAeq,T不超过65dB（A）。

以80±5km/h的稳定速度运行时，在车辆中心离地板面高1.2m、1.6m处测得的客室内LpAeq,T不超过75dB（A），司机室内LpAeq,T不超过72dB（A）。

列车以100±5km/h运行时，在车辆中心离地板面高1.2m、1.6m处测得的客室内、司机室内LpAeq,T不超过80dB（A）。

      - 车外噪声等级

列车静止，所有辅助设备均正常工作时，在距轨道中心线水平距离7.5m，高1.2m、3.5m，处测得的LpAeq,T不超过69dB（A）。

以60±5km/h速度运行时，在距轨道中心线水平距离7.5m，高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,T不超过80dB（A）。

列车以100±5km/h速度运行时，在距轨道中心线水平距离7.5m，高1.2m、3.5m处测得的LpAeq,T不超过86dB（A），具体效果在型式试验阶段确认。

      - 主要设备的噪声控制

空气压缩机、车门、逆变器、空调机组等主要设备的单机运行噪声要求详见相关章节。

    - 平稳性及舒适度

按照GB5599规定的测试方法，列车在任何载荷和速度下，垂向及横向列车运行平稳性指标＜2.5，经过150,000km运行后，其垂向和横向平稳性指标＜2.7。

    - 车辆的脱轨系数小于0.8。

    - 车辆的轮重减载率不大于0.6。

    - 动力学性能试验满足GB5599标准中相关规定。

## 防火及安全要求

    - 车辆的防火等级符合EN45545标准的HL3或等同的其它标准。车辆具有良好的防火性能，最大限度防止火灾发生，不使用易燃和可燃性材料以及燃烧后会散发有毒气体的材料。对座椅、地板布、遮阳帘、隔音隔热材料、电缆、电线、装饰材料、油漆、尼龙、无纺布等非金属材料，其防火试验报告在设计阶段提交招标人认可。

    - 牵引和辅助系统的关键设备箱内设感应电缆，并将检测到的故障报警信息传送到司机室及OCC显示并报警。

    - 客室配置火灾/烟雾探测器，采用红外线探测火灾/烟雾装置，并将检测到的故障报警信息传送到司机室及OCC显示并报警。

    - 客室及司机室内配有灭火器，数量、规格符合相关要求。。

    - 车体内装与车体结构间空隙除预留风道处外，应合理设置防火阻挡层。

    - 投标人提供车辆单个系统和主要部件及整辆车发生火灾时可能产生的最大发热量的估算值，具体方案在设计阶段提交招标人确认。

    - 投标人应在整个设计、生产、组装贯彻该计划，以使列车达到本项目技术规格书所达到的防火等级。

    - 投标人必须选择具有轨道交通车辆防火认证资质的知名咨询认证公司作为第三方，参与本项目的列车防火控制工作，并对列车最终的防火等级作相应认证工作。

    - 列车在发生脱轨、倾覆等事故后，列车不能发生主动燃烧。

    - 投标人应根据上述要求，在投标文件中提交一套基于本项目的防火控制计划，后续及时更新，设计准备阶段提交一份完整的防火工程计划，供招标人审核。

    - 投标人应提交整车防火设计方案和技术说明。

    - 不允许使用易燃、可燃材料（如木材等）和燃烧后产生毒气的材料，并提供所选用材料达到相应防火要求的证明。

    - 投标人应充分分析车辆的安全性，采取适当措施保障列车的行车安全，包括对车辆的运行过程中所有的临界状况的分析，至少有：

- 电气绝缘及雷击的安全性分析

- 过电压及欠电压保护的安全性分析

- 撞车保护的安全性分析

- 乘客的安全性分析

- 防止车辆脱轨的安全性分析

- 防止车辆倾覆的安全性分析

- 车辆所用材料的防火性能分析

- 电线载流量与保护器件相互匹配的安全性分析

- 旁路开关的安全性分析

- 与中央控制中心信息传输的安全性分析，包括故障数据、图片、广播、对讲、门的授权等

投标人在地铁车辆设计结束前，提供一份详细的安全分析报告。

    - 安全措施符合EN50153标准或其它等同标准，特别采取措施防止高压设备危害人身安全。一旦发生火灾或其它紧急情况时，除有灭火器外，还有使乘客迅速疏散、撤离事故车的措施，措施方案最终在设计联络阶段讨论确定。

列车级控制网络所使用的软件，其开发过程和开发的最终软件，都通过具有国际铁路车辆方面认证资质的第三方认证机构的检测。

## 车辆密封性

    - 车辆应满足防雨水、冰雪、防尘、防季节性飞絮要求。在风雨、冰雪、雾霾天气时，车厢、空调系统、电气设备箱、联结器等设备均应具备防水功能。车辆清洗时，车厢及车辆各种设备内部不得有水渗入。

    - 车体和安装在车体外部电器箱的防水、防尘满足IEC 61133标准。

    - 地板下的设备外罩的IP等级，根据不同功能满足IEC 60529的要求，投标人提交车下设备外壳的IP等级清单。

    - 防霉与防虫

根据济南地区气候条件，车辆上所有的电机、电器、电子装置、电线和电缆、风道等，必须采取相应的防霉（霉菌和真菌）和防啮齿类小动物的措施。

    - 投标人在设计联络阶段提供具体的防护等级方案和技术说明供招标人审查。

## 车辆各系统及部件

车辆主要由车体及内装、转向架、车门、车钩及贯通道、牵引系统、辅助系统、空气制动和风源系统、乘客信息系统、空调、列车管理系统，以及其它车载设备等组成，各系统及部件的具体要求见各章节。

    - 各主要系统设备采用模块化、互换性设计。

    - 列车装有车载ATC设备、无线通信设备及地面PIS设备。

    - 车辆的钥匙系统

钥匙种类有两种，所有方孔钥匙随首列车交货时全部交付。

      - 主控制器钥匙：用于使主控制器得电。每列车配备4把，随车交付。

      - 方孔钥匙：用于开启/锁闭车辆的其他设备，例如司机室侧门、司机室隔门、贯通道、客室门、车内控制柜门、车下设备箱（含牵引系统分包商）、车门传动部分的盖板等配有钥匙的部位，全部采用7mm×7mm方孔钥匙。每列车至少配备20把。

      - 钥匙可靠耐用，采用高强度全金属材质，不使用铜等易脆断材料。

    - 车辆所有终端维护接口均采用RJ45形式，以太网内部接口均采用M12形式。

    - 客室内适当位置设置一定数量的USB充电插座（暂定），最终方案在设计联络中确定。

    - 在设计联络阶段为列车所有控制设备进行统一的IP地址规划，每一个设备都有唯一IP地址，IP地址规划需要与通信、信号等系统共同讨论。

    - 车辆及其各主要系统设备应采用集成化、模块化设计，应便于维护保养和部件更换。列车应能安全通过接触网供电电分段，辅助电源系统应能最大限度的保证列车的供电质量。

    - 列车自动控制及车载设备

      - 列车装有全自动运行装置，行车安全自动防护设备等。

      - 列车装有无线通讯系统车载电台、天线等通信设备。

      - 列车装有乘客信息系统（PIS）车载设备。

    - 车辆的内装外饰

      - 车体的造型应线条流畅，内装外饰应高雅、美观大方。

      - 客室内应色调协调、明快、柔和，具有现代气息。

      - 车辆内装外饰的设计应不仅仅局限于功能设计，还应给乘客以更舒适的乘车环境。

      - 应考虑残疾人、老年人和儿童的乘车方便，并设置相应服务标识。

      - 各种安全警示及服务性标识齐全、美观。

## 相关标准及互换性要求

    - 相关标准

车辆的设计、制造和试验以及所使用的材料应符合UIC、IEC、EN、ISO、GB、DIN、TB、BS、NFF、JIS等有关标准。

投标人应在设计联络阶段提交设计、制造和试验中采用的具体标准明细表，明细表中列出每项标准的名称、版本、实施日期等内容，对所引用部分在设计联络前提供中文版本。

      - 采用的标准为合同生效时适用的最新版本。如需采用合同生效后出版发行的标准，则需经双方同意。若以上所列的标准对某一特定的性能有不同要求时，应采用要求更为严格的标准。

      - 进口部件同时符合供货国标准。

    - 互换性

车辆上的主要部件、各电器箱及箱内主要部件、主要零部件、各种阀、开关和电子线路板等均具有良好的互换性。

## 单位制

车辆及其零、部件（除密封用管螺纹外）的设计和制造强制采用国际单位（公）制。

## 质量控制

投标人应严格按照IRIS和ISO9001标准进行质量控制，并满足招标文件要求。

## 标识

2.18.1	车辆及安装于车辆上的各设备具有产品标识。

2.18.2	对于有触电危险的设备具有明显的安全标识。

2.18.3	司机室及所有设备标识均采用简体中文，涉及乘客信息的内容采用中英文两种文字，并采用蓄光材料。所有标识耐久不易腐蚀。

2.18.4	通用标识均符合相关国家标准，专用标识提供图纸及样品在设计联络阶段确定。

2.18.5	客室标识应满足济南轨道交通R2线客运服务的要求，具体设计联络时确定。

2.18.6	车下设备箱上的所有标识均采用防腐蚀铭牌，铆接在设备箱外壳上。

2.18.7	各类标识应齐全、美观，任何标识（含铭牌）的设置必须经招标人同意。

## 车辆工业设计

    - 车辆工业设计应理念超前，车体的造型线条流畅，内装外饰高雅、美观大方。

    - 车辆内装外饰的设计不仅仅局限于功能设计，体现时尚，同时给乘客舒适、方便的乘车环境。

    - 车辆的设计考虑残疾人、老年人和儿童乘车方便。

    - 车辆外部的颜色（含各种设备）和车辆编号、车辆方位、招标人图标等车辆标记，按招标人提供的有关资料执行。

    - 投标人提供至少5套列车内外工业设计方案，包括效果图和相应的动画效果方案，最终设计方案在设计联络阶段由招标人确认。

    - 在一期工程中选择1列车作为主题列车，除正常设计生产外，采用贴膜方式覆盖车体及内装，具体方案在设计联络中确定。

    - 除设计方案外，投标人须在设计联络时提交虚拟演示方案。

## 车辆回送

    - 车辆设计须满足列车通过铁路和／或公路运输的要求。

    - 回送车辆与铁路机车车辆联挂，需装回送装置，以保证新造车辆可以实施空气制动。

    - 回送后的车辆设备应完好无损，车辆性能不会降低。

    - 回送速度：不大于100km/h。

## 列车的联挂运行

列车联挂运行用于紧急情况或调车时两列固定编组列车的重联运行（一列有动力，一列无动力）。

    - 联挂后，应确保仅有一个司机室处于控制状态，牵引/制动操作只能在激活端司机室进行。

    - 联挂后，须具备以下功能：

- 在激活列车司机室能施加/缓解所有车停放制动

- 在任一司机室能与其它司机室进行对讲

- 在任一激活司机室能对所有客室进行广播

- 所有司机室的紧急按钮都能触发两列车的紧急制动

## 接口

    - 车辆所有设备（包括牵引系统）的接口均由车辆供货商负总责。最终的接口方案须由车辆供货商确认。

    - 各类车载设备的电源由车辆供货商负责提供（自备电源除外）。延时供电电源及方案由车辆供货商负责提供。

    - 在设计过程中所发现的任何新增接口项也必须纳入此项目接口范围内解决。

    - 接口工作的具体内容详见第13章。

## 设备安装

    - 车辆上所有设备的安装均由车辆供货商负责，设备供货商提出具体要求。

    - 车辆上所有设备，元器件及部件的安装充分考虑检修时的可操作性和可接近性。

    - 整车的设备安装及高、低压布线均充分考虑电磁兼容问题。

    - 车下布置方案应征得招标人的同意，实施过程中，招标人将在不同阶段进行过程监造，一旦发现不便于维修之处，投标人均应积极配合进行必要的改进。

    - 所有设备箱都通过车体或转向架良好接地。设备设置专门的接地连接装置，不共用安装螺栓实现接地。同类接地线均有统一的外观颜色。

## 电线、电缆、接插件及车下电器箱和部件

    - 所有电线、电缆均采用难燃或阻燃性材料。不使用燃烧后散发有毒气体的材料。并符合EN45545标准相应等级的要求。

    - 车辆所用的电线、电缆有足够的绝缘性能。

    - 车辆接线中禁止使用过渡接线盒。

    - 车辆所用的电线、电缆容量满足使用要求并留有适当余量。

    - 电线电缆在布置方式、布线、绑扎时充分考虑散热和电磁兼容问题。

    - 所有电线、电缆的接线端部均带有清晰、正确、格式统一且不易消损的线号，并标明此线的去向，寿命满足大修周期要求。

    - 尽量减少电线电缆的种类和规格型号，同类电线电缆统一型号、统一厂家。

    - 所用电气接插件在任何工况下保证接触良好，并具有良好防水防潮性能。

    - 车下各电器箱和部件颜色应协调统一。

    - 对于清洁度要求较高的电器箱，采取措施使箱内保持正压。

    - 电气箱箱体采用不锈钢或铝合金材料，表面进行防腐处理。车下电气设备箱门有二次防脱落功能。

    - 除特殊继电器技术参数限制外，其余全部要求采用密封型继电器。

## 电磁兼容（EMC）

车辆上所有的电子、电气设备应具有良好的电磁兼容性和足够的抗干扰能力，在各种运行工况和环境条件下各系统能正常工作；同时不会对车载设备、人体及地铁其他系统产生电磁干扰。

    - 对车辆电磁兼容性的要求

- 车辆上的电子设备和电气设备避免相互干扰。

- 在所有正常工作状态下，投标人应确保由列车产生的任何电磁场不干扰乘客物品（如手机、平板等）或磁性介质的正常使用。

- 必须考虑静电和低频磁场对装心脏起搏器乘客的影响。

- 避免对沿线安装的轨道交通设备（包括但不限于通信、信号、综合监控、站台门门控系统等）的影响，同时考虑上述设备对车载电子设备和电气设备的干扰。

    - 与通信和信号设备的电磁兼容性

      - 应与通信和信号系统供货方充分联络和合作，交换EMC数据和相关设备性能特性，解决接口问题，保证系统的兼容性。

      - 所有由信号、通信供商提供的车载设备（抗干扰能力由相应制造商保证）不受由列车、供电、电力回流轨、动力电缆和牵引电机产生的任何磁场的影响。

    - 对车辆的EMC设计方案的要求

      - 遵守招标人对EMC的特殊要求（如有），该要求将于设计联络期间由招标人提供。

      - 投标人考虑了EMC对车辆的所有部分的影响。

      - 电磁兼容应满足IEC61000、EN50121等相关国际国内标准的要求。

      - 具体的电磁兼容措施及方案、电磁兼容管理计划书、电磁兼容设计研讨报告、电磁兼容测试计划在设计联络阶段提供。

      - 首列车组装完成后进行EMC型式试验并提供试验报告。

      - 车辆主要电气系统进行EMC型式试验并提供试验报告。

## 软件

    - 列车用户软件界面应使用中文版本，并能在操作系统为Windows7（中文版）及以上版本的电脑中正常使用。

    - 所有软件设计应符合相关的国际国内标准。

    - 投标人应提供列车所有软件的安装盘以及必须的用户调试维护软件，用户对这些软件的使用（包括使用的计算机数量和在计算机上安装次数）没有任何形式的权限限制，不使用“加密狗”和使用许可证（License）等。软件可在车辆寿命期内重复安装。如果安装程序出现问题，投标人将免费提供新的安装盘，并且在全寿命期间提供免费的软件升级和缺陷维护。

    - 投标人应提供软件清单并在供货时提供各软件的功能详细说明。

## 车辆模型

投标人提供3个 1：20的整列车模型及1000个1：68的车辆模型。

第3章 车体及内装

## 概述

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

车体及内装主要由车体承载结构、内装（包括地板、顶板、墙板）、设备（包括窗、座椅、扶手和立柱）、车内照明等组成。

车体的总体设计应在满足结构及车体强度、刚度要求，保证其安全、可靠的基础上，尽量提高车辆运行乘坐的舒适性。

## 车体

车体能承受自重、载重、牵引力、横向力、制动力等载荷及作用力，并在各种条件下的架车、起吊、救援、调车、连挂、多车编组回送作业的各种力的作用下，车体应力不超过设计许用应力值，不产生永久变形及损坏。

车体在承受各种最大垂直载荷的同时，施加于车钩安装座上的载荷沿纵向水平方向不小于800kN静压载荷和640kN静拉载荷，车体合应力不超过设计许用应力。

车体结构设计应不低于标准EN12663中P－III类铁道车辆的相关要求。

### 结构和承载

车体结构采用薄壁筒型整体承载结构。

      - 投标人进行车体设计时应利用有限元分析法对首列车车体静强度、疲劳强度和刚度进行分析和计算，并对第一辆Tc、Mp和进行静强度试验。

      - 车体结构在确保有足够的强度和刚度的前提下实现轻量化。车顶应能承受所支撑的负载，包括设备检修人员。

      - 车体外表面应喷涂环保水性漆。投标人应提交多种供选择的涂漆方案，由招标人确定。油漆表面为丝状光泽，在60度视角的情况下，反射计测定为50～80度。油漆在使用过程中不应出现黄斑、变色等情况，按相应标准使用寿命应达到15年。投标人应给出底漆和面漆方案和检测方法。

      - 列车两端的车体结构设计撞击能量吸收区或配置能量吸收装置。撞击区在一列以25 km/h的速度与另一列处于静止状态的列车正面冲撞时，由撞击区或能量吸收装置吸收撞击能量而客室无损坏并能保证司机安全。

      - 车体和转向架的固有频率以及电器设备的频率应统筹考虑，避免共振情况的发生。

### 材料

车体主体结构采用铝合金大断面挤压型材及板材制造。铝合金材料的选择必须由招标人审核后确定。

司机室外罩材料应采用酚醛玻璃钢或更优材料。

投标人应提供材料清单及标准，由招标人审定。

车体及内装采用水性涂料涂装。投标人将在设计联络阶段提供车体各部分材料的名称、牌号、化学成分、物理性能、生产厂家等资料供招标人确认。

### 结构强度刚度要求

车体结构的疲劳强度应满足EN 12663要求，在30年的工作载荷中不产生疲劳失效。

车体结构的刚度在正常载荷和自然频率下，车体的变形不应超过运行条件所决定的极限值。车体刚度应能确保在各种载荷下车门运动不受阻。

投标人应提交车体结构的静强度、疲劳强度计算、车辆以5km/h速度冲击车挡的模拟试验报告、车体在AW3载荷时的挠度计算供招标人确认。

车体构造中应设计有撞击能量吸收区，该撞击区在列车（AW0）以25km/h的速度与另一静止列车（AW0）撞击时吸收撞击能量而客室无损坏，投标人应提供模拟撞击试验计算报告。

车体的固有频率、构架的固有频率及电器设备的频率应统筹考虑，以防产生共振。

车体的焊接应减少热影响，避免焊接变形，保证表面平滑。

### 隔音、隔热

车体的地板、车顶、侧墙、端墙和车窗，均应作隔音、隔热处理。隔音、隔热材料必须选用难燃或阻燃性材料并符合相关国际、国家标准中规定的防火和安全要求，在检修、拆装过程中对人身无危害。所选隔音、隔热材料必须是运用成熟的产品，应具有长期运用不降低性能的特性。列车长期运行振动，隔音、隔热材料不得松散脱离。

投标人应提供材料样品及各项性能指标、数据及试验报告。

投标人应当在车辆设计过程中完成所有必须的计算和初步试验，从而决定整车的吸音材料已完全满足特定的要求。该设计必须包括充分的措施以减少声能传递进入客室、内部通道以及通过与外部相通的区域如缝隙、车门及密封、风道、布线或隔栅空隙等进行传播。

对于车下产生磁场较强的部位，需作隔磁处理，客室内磁通密度要求符合7.9.6项的要求。

### 车体总装配

车体在总装配后，应测量车体结构整体纵向、横向和对角线尺寸，确保满足设计要求。在所有装配接口处需进行防腐处理。在端部、顶部等接口处进行防水密封处理。

### 车体设计寿命

正常运用条件下，在30年的使用寿命期限内，车体结构件无需重修或加固。

### 车体挠度要求

车体在使用期限内承受正常载荷的作用，而不产生永久变形，能够确保在在各种载荷下其挠度值保证所有客室和司机室门操作自如。具体要求按照GB/T 7928标准执行。

### 设备支撑及布置

车辆电气设备安装在车体底架的设备箱或客室的电气柜中，电气设备的位置根据其电气要求选定。设备箱的布置和设计将考虑设备的尺寸、重心位置及车重的分配来确定，投标人提供重量及重心计算报告。车下布置方案充分考虑设备、部件的可维修性。

### 防爬装置及能量吸收

在首尾车司机室端的底架设有防爬装置，防爬装置本身应具有足够刚度，以防止两列车发生冲撞时产生爬叠。在防爬装置尾端的底架端部的结构具有能量吸收功能，一旦发生撞车事故，底架端部结构可以将冲撞产生的超出车钩缓冲器所能吸收以外的能量由车体底架前端吸能结构变形来吸收，从而使司机、乘客受伤的危险降至最低程度，保证司机及乘客的安全。

### 架车支撑

在车体适当位置设置架车和吊车用支撑点。支撑点有足够的强度，满足车辆拆卸、组装、检修、吊运和救援、复轨等作业的需要。每个架车支撑点处设有定位点。架/吊车点处有标记以指导作业。投标人提交架/吊车点、救援情况三点支撑位置及方案。

### 在每辆车每侧车外紧急解锁区相应门口位置设置防滑脚蹬（暂定）。

### 车体平整度及制造公差

车体的侧墙外表面及车顶表面平整，无缺陷。

投标人提供车体平整度及制造公差，所提供尺寸公差符合EN755-9或TB/T3260.4-2011标准的要求，需由招标人认可。

### 车体焊接

      - 车辆及其部件焊接的设计、生产、试验和质量认证均满足EN15085标准要求。

      - 投标时应提供列车焊缝检查措施方案及参考标准。

      - 关键焊缝/关键部位

- 车体的关键焊缝和关键结构部位应由车辆制造厂在首列车生产时确定，并以车体关键焊缝分布图的形式提交招标人；

- 根据应力分析、有限元分析和/或车体强度试验的结果，确定关键焊缝，通过计算验证高应力疲劳区域和焊缝。

- 确定的关键焊缝和关键部位，其参数满足应力的最低限度要求。

- 投标人应对车体结构方案进行详细的描述。

### 车体防腐

### 车体结构设计应充分考虑防腐蚀、防氧化。型材断面应全部密封，防止水分灰尘进入。车体外表面、门槛雨檐等易存水部位喷涂防锈底漆。车体型材应充分考虑型腔排水，防止型腔内存水。

### 耐火要求

      - 车体及内装设计及选用材料的防火要求应符合EN 45545相应防火等级的要求。

      - 任何在墙壁和天花板形成的空心处，用不易燃的绝缘物料完全填满，在墙壁空心处和天花板相接的位置，用阻挡层隔断，以免空气轻易流向天花板的任何空隙，造成“抽吸作用”或“烟囱效应”，使墙壁的空心处与天花板的任何空心处“相通”。

      - 阻挡层与空心处内侧相接的位置使火势及其产生物不能在阻挡层与空心处任何一侧之间轻易穿过。

      - 车体外部设计时保证车窗外表面与车体外表面相平，无尖角和凸起方便机械性清洁工作。

### 车体外部设计将充分考虑洗车机工作的要求。

### 车体外部设计应充分考虑全自动无人洗车机工作的要求。

### 车顶应设适量安全带固定锚点，便于空调、受电弓、贯通道罩棚等相关车顶维修作业。

### 车门（包括司机室门和客室门）上方应设防雨檐。

### 车体与转向架的连接
车体与转向架的连接部位在减加速度为30 m/s2时不会发生永久变形或在减加速度为50 m/s2时不被损坏。当车体吊起时，其连接应能同时吊起转向架。

## 客室内装饰

    - 总则

确保功能完善的基础上，达到美观大方，色调协调、明快、柔和，具有现代气息的效果。

内装材料为喷涂铝板或更优材料。

满足合同要求的防火标准、环保指标；表面抗涂写、抗刻划、抗集尘、可清洁。

投标人提供推荐材料的相关信息，内容至少包括：

- 材料应用部位

- 材料名称

- 材质

- 详细技术参数（防火等级特性、符合标准；化学特性；物理特性等）

- 厂家名称

- 生产地（国内、国外）

- 轨道交通车辆方面应用业绩

对车体内装设计时，考虑以下要点：

- 总体布局、装饰具有现代美学观点即体现时尚又具有前瞻性

- 适合于乘客群体的人机工程学设计

- 协调一致的颜色和质地

- 良好的密封以防水、防尘

- 使用不显眼的紧固件及配件

- 在易磨损部位采用较高耐久性的表面喷涂处理

- 材料、安装方法、密封和地板布不受气候条件的影响，并耐酸、碱洗涤剂

- 牢固可靠、易于保养和清洁

- 良好的防火性能

- 所有内装材料包括粘接剂完全满足环保要求

- 设置适当数量的广告栏

    - 地板及地板布

      - 一般要求

- 地板采用铝蜂窝复合地板或更优材料，具有良好的隔音隔热性能，地板的隔声量不低于28dB(A)。对车下设备主要噪声源区域地板结构作特殊隔音处理。

- 地板布为聚合材料或橡胶材料，投标人提供材料方案供招标人选择，覆盖在地板结构上，采用粘接安装。采用宽幅地板布以减少接缝，投标人在设计联络会时提交地板布分缝方案供招标人审查。地板布的厚度不小于3mm，具有耐磨、耐油、防火、防滑、无毒、寿命长、不开裂的特性，而且具有美观、易于清洁的特点。地板布的颜色与客室内装饰相协调。防火性能满足EN45545标准HL2等级的要求。

- 地板布在正常维护、维修的基础上，保证在长期运营中保持良好的外观，同时地板布具有良好的防火、防滑和可清洗性，在门区处采用压板盖住接缝并做特殊的防滑处理；

- 地板布具有良好的抗拉强度、耐磨性、阻燃性和防化学腐蚀性能，包括但不限于以下各项，并且性能不低于：

拉伸强度：  ≥8.0MPa；

防滑特性：  ≥R9；

撕裂强度：  ≥20kN/mm；

磨耗性：    ≤250 mm3 (或≤1.0mm3 /1.61km)；

氧指数(%)： ≥28；

45°角燃烧：难燃级；

耐药性：    酒精90%      无变化；

氢氧化钠 2%   无变化；

盐酸5%       无变化。

每平方米能承受5kN的垂直载荷，300mm2面积上可承受2kN的垂直载荷，此时没有永久变形或压痕。

地板安装完成后，整体地板面平整无凹坑。

      - 地板的耐火满足以下要求：

地板着火屏障试验按照ASTM E119及NFPA 130的标准执行，达到30分钟的防火隔离能力。

    - 内顶板和内墙板

      - 内顶板和内墙板所使用的材料和制品采用铝板及铝蜂窝板，符合EN45545相应标准规定防火和安全要求。投标人提供材料样品及合格证明给招标人确认。

内顶板和内墙板、端墙板具有抗涂写、抗刻划性、老化稳定性、抗集尘性、可清洁性。

      - 内顶板采用大型全宽型模块组成，以减少接缝。为了提高噪音吸收性能，可以考虑在顶板背面设置吸音材料。侧顶板的设计采用气弹簧可翻转结构，翻转角度满足检修要求，寿命不低于8万次，充分考虑方便门机构及电气设备件的检修。

      - 客室照明采用LED平面光源，采用封闭型灯罩，防潮、防尘。照明灯具在客室的整个长度内沿顶板纵向布置，照明灯具具有透光良好的面罩，部分光线能照到车顶中间，面罩具有良好的耐热和抗老化性能，并方便更换灯具和清洁灯具。内顶板和内墙板的固定尽量减少紧固件的外露，侧墙板通过平齐的支撑型材来固定，最大程度地减少紧固件的数量。

      - 带窗周板的侧墙内墙板安装在型材中，侧墙骨架结构和内墙板之间有隔热、隔音层。车体隔热材料的厚度不小于30mm，隔热系数为2.5W/m2•K。隔热材料同时具有吸声性能。隔热材料同时具有吸声性能。

    - 门前防滑踏板、导轨及门区钢结构

应采用嵌入式防滑型踏板，材料为耐磨铝合金或不锈钢。

门区钢结构必须严格控制其尺寸公差及形位公差，确保车门的动作灵活不与车体钢结构摩擦。

门区导轨结构易于排出异物。

    - 车内电气设备柜

运行中需要接近的电气设备放在客室合适的位置，其余设备安装到车下。设备柜设有可锁定的门，并考虑维修便利性。设备柜的颜色与客室的颜色协调一致。

## 客室设备及布置

本节与车辆内饰方案相关的内容，根据最终的车辆美工方案确定。

    - 客室车窗

客室的车窗型式：单元组合式整体车窗，采用双层中空安全玻璃。玻璃为钢化安全玻璃，玻璃的各项指标符合GB/T11944和GB18045的要求。车辆安装的玻璃钢以及客室车窗玻璃不会影响列车无线通信、信号无线天线正常工作和民用移动通信的正常使用。在保证车体强度的前提下，客室的车窗尽量宽大。具体结构由投标人提供推荐方案。

玻璃与窗框用优质密封胶粘接，严格执行玻璃粘胶工艺，粘接牢固，搭接严密，无松动，胶缝表面平整光滑。

车窗的安装设计能承受所有的内部和外部的压力差，包括会车和通过隧道。

确保所有车窗严密、不渗水。

所使用的安全玻璃上印有安全合格标记，并能从车内看到标记内容。

车窗安装后，车窗外表面与车体平齐。由于车窗的结构特点，车窗更换时不需要拆卸侧墙内墙板，且便于从外侧更换。

    - 座椅

      - 沿客室两侧侧墙设纵向座椅，采用悬臂结构。座椅材料采用酚醛玻璃钢，应满足EN45545标准相应等级的防火要求。

      - 座椅形状满足人体工程学的要求。座椅表面圆滑平整并向上倾斜，不会对乘客构成伤害，结构坚固，经久耐用，同时具有良好的可清洗性能和防滑性能。每个座位能承受不少于150kg的载荷。座椅布置充分利用车体的最大宽度。

    - 扶手杆和立柱

      - 客室内设置数量充足、美观适用的水平扶手杆和立柱，在客室内顶板与地板面之间设立柱。水平扶手杆和立柱均采用不锈钢管。水平扶手杆中心距地板面高度1900mm（暂定），设适当数量的吊环。水平扶手杆中心与车辆中心线的距离充分考虑到站立乘客与坐席乘客间的相对距离。以方便乘客在任何位置均能抓到扶手，立柱和扶手的设置避免乘客在门区滞留。

      - 立柱和扶手杆安装牢固，以保证列车在任何操作状态下包括紧急制动时能承受乘客的冲击力。

      - 投标人按照人体工程学，对扶手杆和立柱的位置、形状进行设计。外表面光滑，不会造成乘客受伤。

      - 符合GB/T 14975及GB/T 12770标准的规定，直径为32至38mm。

      - 客室门口区座椅两侧设置档风板玻璃（暂定），玻璃进行“热浴”处理并贴防爆膜，防止玻璃破碎碰伤乘客。挡风玻璃强度符合GB18045标准。

    - 轮椅区及老、幼、病、残、孕专席

在适当位置设轮椅区和老、幼、病、残、孕专席，并设相应的标识，参照UIC565-3标准要求。

    - 灭火器布置

车内设置灭火器并配有简明易懂的使用说明。灭火器的数量满足消防的相关要求，质保期内灭火器的年检工作由投标人负责。

    - 车内电气设备柜

需要接近的电气设备放在客室内合适的位置，设备柜设有可锁定的门。

设备柜的位置、形状、材质及颜色须与车辆内部装饰协调一致。

整列车内电气设备柜位置应布置统一。

列车前端、车体两侧和客室内部设有车辆编号，编号内容由招标人提供。

    - 投标人在设计联络时提出客室内装的详细方案。

## 司机室设备布置

Tc车前端设有司机室。

    - 司机室设备布置的基本要求

      - 所有经常使用的操作设备、指示灯和显示器应设在司机易接近和看清的位置。所有开关、按钮等设有永久标识。

      - 司机室的设备布置应科学合理，符合人体工程学，满足便于使用和维修的要求。当司机坐在座椅上时，能方便而清楚地观察到前方信号、接触网、轨道设备、前方轨道和车站。司机视野符合UIC 651标准要求，投标人在设计联络阶段提供司机视野的计算分析报告。

      - 司机室内所有指示灯根据显示性质采用不同颜色。

      - 司机室各种控制开关的型号尽量统一，布置符合司机操作顺序逻辑以便于司机的操作，且防止误操作。

      - 司机室各种控制开关、指示灯、显示仪表和显示屏按功能分区、标准化设计。投标人应提供相关方案。

      - 司机室音响信号清晰、悦耳，不同的音响信号有区别。

      - 司机室设雨刷器、遮阳帘、终点站显示器等。

      - 司机室地板高度和客室地板高度相同。

      - 司机室所使用的安全玻璃上印有安全合格标记。

      - 司机室设置工具箱等随车物品存放位置。

    - 司机台

司机驾驶台位于司机室前方中部，台面采用耐磨、耐用、防火的材料并易于清洗。列车操纵台边缘进行倒角，司机台应设置手持电台、备用电池的设备存放框，便于司机取放行车备品，司机台下部脚踏板采用花纹铝合金板，司机台加装可以锁闭的盖板，司机台包括但不限于以下设备：

- 无线电台控制屏

- 列车广播控制盒

- 车辆监控系统显示屏（DDU）及信号车载设备显示屏

- 带钥匙开关的司机控制器

- 紧急制动按钮（按钮直径不小于70mm）

- 开、关门按钮

- 模式选择开关

- 自动折返开关

- 解钩按钮

- 挡风玻璃除霜器开关

- 阅读灯控制按钮

- 电笛按钮

- 受电弓升弓、落弓选择开关或按扭（一列车两个受电弓单独控制）

- 停放制动施加、缓解按扭及指示灯

- 气制动施加状态指示灯（部分制动施加或所有气制动和停放制动未全部缓解时呈红色灯显示）

- 所有气制动缓解状态指示灯（所有气制动和停放制动全部缓解时呈绿色灯显示）

- 客室照明（含紧急照明）控制开关

- 司机室照明控制开关

- 广播、乘客信息系统功能选择开关/按钮

- 洗车运行模式选择开关

- 限速向前开关

- 运行模式选择开关（含正常、降级、救援、慢行模式，设计联络阶段确定）

- 紧急牵引模式选择开关（针对网络牵引/制动控制方式）

- 头灯开关

- 唤醒按钮

- 休眠按钮

- 指示灯测试按扭

- 速度表

- 里程表（可设于司机控制柜内）

- 蓄电池电压表

- 网压表

- 气压表

- 司机台上预留2个空置的按钮开关、司机后面的电气柜内预留四个空置的旋钮开关

其他设备：阅读灯（带有开关）、时刻表夹、茶杯托、麦克风、扬声器等。

投标人可根据所推荐系统的完整性，对以上各项进行适当调整，但应给出所推荐系统的详细配置清单及必要的说明。

说明：允许状态指示灯与按钮、旋钮或开关结合在一起，所有的按钮、旋钮、开关或状态指示灯在设计联络阶段确定。标识应采用蚀刻及蓄光材料，以方便司机辨认。仪表内应设置背景灯。投标人在设计联络阶段提供开关及按钮的样品供招标人人确认。

    - 在司机室电气柜内设置旁路开关（有铅封），至少包括（操作后要有硬件指示，同时在显示器DDU上有具体显示）：

- 门关好监控旁路开关；

- ATC门控旁路开关；

- 停放制动缓解监控旁路开关；

- 所有制动（包括紧急制动）缓解旁路开关；

- 常用制动远程缓解开关或按钮；

- 牵引允许/授权旁路开关；

- 警惕功能旁路开关；

- 单一司机室受控旁路开关（当实施旁路时，此司机室的钥匙开关虽处于接通状态，但除蘑菇形紧急制动按钮外，其他所有的操作均无效，而另一司机室则可通过打开主控制器的钥匙使其处于受控状态，设置该旁路开关的目的是当激活端司机室的钥匙开关故障后，通过旁路开关使得另一端司机室能够成为激活端，避免救援）。

    - ATC显示、按钮和开关

根据信号系统要求配置。

    - 司机室的后方右侧设控制柜，柜内设有配电盘和一些不常用的控制开关等；左侧设信号设备柜，柜内设车载信号设备机箱等。柜外侧壁设置安装框，便于张贴《司机安全准则》等。

    - 司机室座椅

司机室设有可折叠固定式司机座椅，司机座椅的高度、前后位置均可调整，并可旋转，座椅靠背能够进行锐角调节，不可进行钝角调节。椅面采用便于擦拭和保养的面料。

- 司机座椅的座盘及靠背按人体工程学要求设计。采用防振弹簧悬挂装置。

- 座垫材料及外罩选用符合防火和安全要求的材料，无需任何专门的维护。

- 司机室座椅能水平转动120度。

- 座椅结实耐用，能承受不小于130 kg的载荷，使用寿命10年以上。

    - 司机室前窗

      - 司机室前窗设计牢固可靠，玻璃不会被压入司机室内，即使玻璃碎裂，也不会伤及司机及任何人员，能可靠的保护司机的安全璃的性能符合相关标准要求。

      - 司机室前风挡玻璃采用层压式高抗冲击型安全电热玻璃，除霜和密封性能良好。前窗玻璃抗冲击能力符合UIC651标准要求，应提供抗冲击能力试验报告。

      - 设置手动喷水和自动复位功能的雨刮器，雨刮器停止位置不影响司机对标瞭望，雨刮器刮雨面积，满足司机坐及站立时瞭望要求，能满足在极端恶劣气候条件下司机的正常瞭望。雨刷在洗车工况时，处于前窗中间位置。该雨刷装置工作可靠，使用寿命长，便于维修更换。

      - 设置手动遮阳帘，遮阳帘的安装有效遮挡阳光，避免阳光直射司机眼睛。遮阳帘性能稳定、工作可靠、便于维修。

    - 司机室顶空调出风口采用两侧布置，避免对司机正中顶吹，充分考虑司机室的制冷效果。司机室内设有带强迫循环功能的电热采暖装置。采暖系统分级控制，例如半暖、全暖。

    - 司机室各盖板柜门由钥匙进行锁闭及开启，不采用磁力吸附、粘帖等方式。

    - 司机室设计充分考虑司机安全，防止意外情况下设备脱落伤害司机。司机室适当位置增设“扶手”防止添乘人员摔倒。

    - 司机室内设有必要的紧急救生设备（设计联络时确定）。

    - 投标人提供司机室详细布置方案，具体方案设计联络时确认。

    - 设置司机台盖板锁闭与司机室内报警装置和扬声器的静音联锁功能。

## 照明

所有照明灯应采用节能型，方便维修更换。充分考虑使用环境要素，灯具、灯罩可靠固定，耐冲击振动，避免任何意外脱落，具有良好的密封性能。

    - 客室内照明

光源：LED平面光源；

主照明电源：AC220V或更优形式；紧急照明电源：DC110V。

主照明和紧急照明灯具沿长度方向均匀布置于客室的天花板上。灯罩使灯具在照射区域内的光线均匀散射，同一地板面高度范围内照度一致。灯罩的设计不影响乘客阅读车辆侧顶板上的电子地图等信息。

灯具选用节能环保型高亮度、长寿命的平板式LED照明的方案。

    - 性能要求

LED光源元件工作寿命不小于50000h，并在投标时必须提供光源的IES LM-80的合格检测报告。投标人提供详细技术方案（需考虑光生物安全）。

照度要求：新车情况下，客室内照明灯具全开启，距离地板面800mm处测得的照明强度≥230Lx；在仅开启应急灯时，门区应急灯照明强度≥100Lx，维持时间不小于45分钟。

根据外部光照条件自动调节亮度。

照明灯具的质保期至少3年，在质保期结束时测试灯具的相关照明强度不低于该灯初始数值的85%。

灯具光线均匀，无防碍视觉的眩光或闪烁。

灯具发光色温：6000K~6500K，同时LED光源符合EN 62471对光生物安全的要求。显色指数Ra大于80。

灯具方便清洁，更换发光体和变流器，能从正面更换灯具。

各种连接器采用性能可靠的接插件。

灯具、变流器、接线盒、线管等均有接地线引至的外壳可靠接地，非金属外壳除外。

灯具振动及绝缘条件符合标准IEC 60077有关规定；

灯具密封及外壳防护性能符合标准IEC 60529有关规定；

灯具符合IEC 60571电气设备技术标准；

重量：采用轻量化设计。

标识：灯具导线等标识清楚。

声音要求：在额定电压下，距灯具0.3m处，噪音不超过40dB（A）。

灯具的外壳防护IP等级不低于IP40。

电路有独立的小型断路器保护。

    - 紧急照明

如紧急照明采用独立DC110V电源。在每一个客室门上方和贯通道处设紧急照明装置，其电源为DC110V。当车内正常照明失效时，紧急照明装置能维持车内照明，紧急照明装置与门区的正常照明装置采用同一种光源。紧急照明采用整体降低亮度的方案，地板面上方0.8m紧急照明的照度应不低于100Lx。（暂定）

    - 司机室内照明

光源：LED光源

电源：DC110V

照明控制设有强光、弱光和关闭三种模式，采用“防刺眼”设计理念。

司机室设置天花板LED照明灯，驾驶台LED阅读灯，驾驶台所有可读信息（仪器仪表）带有夜光显示。

司机室照明线路独立于客室的线路；司机室的天花板灯与阅读灯由司机室开关控制，照度可调。

司机室灯光照明在地板中央的照度为3Lx～5Lx，司机控制台面为5Lx～10Lx。

    - 列车前照灯

司机室前端设有前照灯，具有近光（用于观察近端轨面情况）和远光（用于观察前方隧道或标志情况）功能。并方便从车外更换灯具，灯罩有良好的密封和防护性能。

光源：氙灯或更优方式

电源：DC110V或DC24V

照度：前照灯选型时尤其考虑大雾条件下列车运行在地面和高架的情况。晴天，在正常工作时，列车最高速度下紧急制动距离处照度不低于2Lx（无其它光源）。

    - 尾灯

每一司机室端部设两尾灯，采用LED灯具。

晴天列车最高速度下，在紧急制动距离处应能清楚地看见尾灯。

    - 运行指示灯

Tc车前端设有红、白两套运行指示灯。

光源：LED

电源：DC110V

    - 运行模式灯

Tc车前端设有白色运行模式灯（可以与终点站显示器复用）。

光源：LED

电源：DC110V

## 客室和司机室内装材料的环保要求

    - 内装材料的环保性符合TB/T3139《机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量》标准要求。内装材料的环保性能型式试验按相关标准要求进行，投标人提供型式试验报告。

    - 隔热、隔声材料

须采取下述措施：

- 加强室内密封、强化客室通向室外的管孔、缝隙管理以防空气噪音传入车内

- 车内凡有可能产生振动噪音的各种门（包括检查门）、检查盖上加装钕铁硼强磁材料（强磁石）（NdFeB）等方式抑制振动

- 在车体结构开口端部密封；在车体内侧面粘结优质的隔声材料

      - 对隔热的要求

选用的底架、车顶、侧墙、端墙的隔热材料，为经铁路运用验证的材料，在非车体侧的隔热材料外表面有铝箔覆盖层。

      - 对隔声的要求

在底架、侧墙、端墙、车顶内侧面粘结或涂覆优选的隔声材料，该隔声材料具有良好隔声性能，抗老化，不损坏变质。

## 其他乘客安全标识

客室内适当位置至少有如下乘客标识信息：

警示符，如“小心车门”、“小心站台间隙”等；

紧急出口指示；

紧急撤离指引；

灭火器指示及使用方法；

乘客紧急对讲按钮及与司机通话话筒的指示、使用方法及注意事项等；

线路图；

残疾人服务标识；

车厢内/外不得有投标人用来作商业广告的内容；

所有标识的设置都须经招标人同意。

第4章 转向架

## 概述

    - 本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

    - 转向架具有安全、低噪音和高运行品质的特点。设计使用寿命30年以上，期间无需结构性维修。

    - 互换性要求：所有相同功能的转向架及其部件应具有互换性，禁止采用加工、焊接等方法来满足互换性的要求。

    - 转向架可在最小空间内复位，能够满足紧急移位要求（脱轨情况）。

    - 转向架上的一系弹簧、空气弹簧、一二系止挡、牵引拉杆橡胶关节、抗侧滚扭力杆橡胶关节、齿轮箱吊杆橡胶关节以及齿轮箱橡胶密封件、中心销套等的使用寿命应不低于10 年，其它橡胶密封件的使用寿命应不低于8年。

## 基本结构

    - 转向架为无摇枕外置式轴箱结构，H型构架由低合金钢板、钢管等焊接而成。

    - 转向架采用外置式轴箱，采用圆柱或圆锥滚动轴承。

    - 转向架的承载面为中心和侧梁。

    - 设两系悬挂系统，三点或四点高度调整装置。

    - 在车体和转向架之间设置抗侧滚扭杆，以抑制车体侧滚。抗侧滚扭杆为成熟定型产品，安全可靠，为免维护结构。抗侧滚扭杆不会影响车辆垂向舒适度。

    - 牵引力和制动力通过中央牵引装置，可以实现低位牵引。

    - 转向架电机采用架悬式，电机与齿轮箱之间采用WN齿式联轴节。

    - 所有动车轮对和牵引电机均可互换。

    - 转向架空气制动单元悬挂在转向架构架上，结构可靠。空气管路安装在构架上，便于检查维护，供气管路采用抛光不锈钢。

## 设计安全性

    - 转向架的设计考虑最大载荷、最高速度、最恶劣的轨道条件及所有其他最恶劣条件的综合工况。

    - 转向架的设计考虑在脱轨情况下对乘客有最大的保护。转向架的设计充分考虑影响车辆安全运行的各种不利因素，确保列车运行安全和稳定性，不应出现脱轨和由于转向架设计问题而引起的其他事故。

    - 在所有不利工况下，转向架不会导致车辆超过给定的动态包络线。

    - 在最恶劣的情况下（包括最大轮径磨耗），不考虑轨道公差，所有转向架零件和装于转向架上的部件（除车轮外）与轨顶面之间的距离不小于60mm。

    - 转向架的设计具有良好的可维修性和高可靠性。在摩擦接触面上，金属对金属动接触点情况较少，磨耗件可更换，不需要润滑。

    - 转向架安全性高，在正常情况下车辆的脱轨系数＜0.8，在极限情况下不超过1.2。

    - 转向架的焊接

转向架的所有关键焊缝采用射线或超声波无损检测（优先采用射线探伤），焊缝质量应达到相关标准。对于批量生产的产品应抽取10%进行检查，若发现缺陷，投标人对所有转向架的关键焊缝进行100%的检查。检查结束后提交所有试验报告（含探伤报告）。

## 重量

转向架采用轻量化设计，在不降低安全性和结构的完整性前提下，降低簧下重量。

重量：   动力转向架    ≤8t

非动力转向架   ≤6t

## 主要尺寸及公差要求

    - 转向架主要尺寸

- 轴距                           2200-2300mm

- 轮对内侧距                     1353+2 0mm

- 车轮直径                        φ840+10 0mm(新轮)

- φ805mm(半磨耗)

- φ770mm(全磨耗)

- 空气弹簧有效直径               ≥φ540mm

    - 公差要求

转向架构架及主要部件的制造尺寸精度和转向架的组装精度，对转向架（车辆）的动力学性能至关重要，投标人严格控制转向架的尺寸公差。

    - 转向架构架两侧梁在固定轴距与轴颈中心距交点处的对角线之差≤2mm。

    - 转向架两侧固定轴距偏差≤1mm。

    - 转向架同一轴的两个新轮直径差不大于0.5mm，同一转向架新轮直径差不大于1mm，同一车辆的新轮直径差不大于2mm。

    - 在每个转向架上，设置测量上述参数的经铣、削的测量点。具体的测量方法按投标人提供的资料进行。

    - 投标人提供由招标人认可的方法保证转向架的轮轴卸下又重新装上时，转向架构架两侧梁与两轮轴成矩形。

## 蛇行运动和稳定性

### 转向架的设计充分考虑了其转动刚度，能够保证车辆的抗蛇行运动性能，同时车辆具有良好的曲线通过性能。

### 转向架设计需充分考虑轮轨之间的动态作用，使得钢轨与车轮的磨耗最小。

### 平稳性指标

对于AW0与AW3之间的任意车辆载荷和运行速度工况，垂向及横向平稳性指标≤2.5。保证当列车经15万公里的运行后，垂向与横向的舒适度指标仍≤2.7。

### 投标人应按相关国际标准，对转向架与车体配合后的动力学性能，进行车辆运行稳定（安全）性和车辆运行平稳性（旅客乘座舒适度）分析。

动力学分析内容包括车辆蛇行失稳的临界速度；脱轨安全性（脱轨系数）；轮重减载率（轮重减载率≤0.6）；轮轨作用力；旅客乘座舒适度（平稳性指标）；垂向及横向加速度及曲线通过能力的分析等。提供车辆动力学分析计算报告。

## 转向架均衡试验

投标人按照EN14363标准对转向架进行均衡试验。

## 强度要求

### 转向架的应力分析与计算

应采用有限元分析法对转向架有一个综合应力状态分析，详细计算转向架的强度，在任何工况下其应力均不得超过设计许用应力和疲劳应力，并提供相应的报告。

### 转向架强度试验载荷要求

### 除横梁规定的载荷按4.8.2.2和4.8.2.3确定，转向架构架的载荷按UIC515、UIC615-4、ISO或相当的国际标准规定进行各项静强度和疲劳强度试验。

### 电机座上的载荷：

横向：   ±5g

纵向：   ±5g

垂向：  （-1±10）g

齿轮箱转矩反作用于构架上的载荷，根据牵引电机短路扭矩工况及附加一定的安全系数确定。

### 疲劳试验（107次）载荷。

电机座上的载荷：

横向：   ±4g

纵向：   ±3g

垂向：   （-1±5）g

齿轮箱转矩反作用于构架上的载荷：

垂向：±40kN

### 构架强度试验

#### 根据UIC、ISO或相当的国际标准对构架进行静强度试验。其中必须包括静态载荷试验、静态超载荷试验和疲劳强度试验。投标人须在投标文件中明确所采用的标准和采用标准的依据。

#### 在疲劳试验过程中，对构架焊缝进行磁粉探伤检查。试验结束后，构架焊缝进行“X”线透视检查，磁粉或超声波无损探伤检查，构架无裂纹或永久变形存在。

### 其他要求

#### 转向架吊杆

转向架吊杆和其他用于转向架与车体连接的构件，根据材料的屈服极限，垂向顶起或吊起车体的情况设计，最小安全系数为2；设计与位置应使低速脱轨时损坏的可能性为最小。

#### 转动阻力

中央牵引部件的设计，应充分考虑车辆在通过水平曲线时车体相对转向架的旋转所产生的磨耗影响，同时避免过大的摆动。

## 转向架与车体的连接

转向架与车体的连接应通过可接近的销或紧固件实现。在中央连接装置不松开的情况下，能通过抬起车体来吊起转向架。

## 悬挂系统

悬挂系统的设计充分考虑减小振动和冲击的传递，提供对车辆运行平稳性、避免共振、减小振动和确保车辆运行在动态包络线内进行详细说明。

### 一系悬挂

转向架的一系悬挂装置在轴箱与转向架侧梁之间。应采用钢弹簧，对弹簧刚度的选择、可靠性、使用寿命应提供说明。

### 二系悬挂

二系悬挂装置为空气弹簧，设在转向架和车体之间。当任一空气弹簧失去压力时，则该转向架的另一空气弹簧也要立即放气。设置应急弹簧，当空气弹簧失效时，车辆地板面高度的下降量在50mm范围内，并能维持列车正常运行，且无任何其它零部件的损坏。

采用单独的压力容器（或更优方案）作为空气弹簧的储风缸，保证其作用不影响车辆上其他气动系统的功能。

### 转向架设置高度调整装置用来调节空气弹簧的充放气，以此补偿由于乘客重量的变化而产生的高度差，使车辆地板高度差控制在±10mm范围内。高度调整装置的功能不受车辆振动和轨道冲击等瞬态因素的影响。

## 齿轮传动装置

### 齿轮箱体

齿轮箱为平行轴式齿轮箱，采用卧式分箱面。采用铸铁（或更优材料）分体式结构。齿轮箱体的一端通过轴承安装于车轴上，箱体的另一端弹性地吊装于构架的横梁。

齿轮箱具有良好的润滑系统，密封良好，不会产生泄漏。维修时仅需检查润滑油情况，每运行100,000km齿轮箱内油损量不超过0.5升。投标人提供润滑油（初期换油和试验用油）。所提供的润滑油规格型号在中国国内能够采购到。

在箱体上适当的位置设置油位观察窗。

### 齿轮传动装置

- 斜齿轮一级减速。

- 润滑方式：飞溅润滑。

- 寿命：在正常维护保养情况下，至少可以使用30年。

### 齿轮

齿轮箱中的齿轮采用高强度合金钢制成，具有良好啮合和传动性能、低噪音、高可靠性。

### 轴承

齿轮箱轴承采用著名品牌、成熟产品，检修周期大于1000,000km，使用寿命大于2000,000km。

## 联轴节

### 转向架牵引电机的转轴与齿轮传动装置通过联轴节传递转矩，应采用柔性联轴节。所用联轴节为国际知名品牌，具有国内100km/h或以上速度的城轨使用业绩，且已经过600,000km的运营验证。

### 联轴节的维护可通过目测检查进行，至少运行1,000,000km或5年时才需更换润滑剂，在5年检修期内不需要内部检查。

### 联轴节可以满足电机轴与齿轮轴的同轴度公差要求，安全平稳地运行。

### 联轴节在性能上可以充分满足运行时牵引电机的最大转速、最大转矩要求，可以承受列车启动、制动以及由于轨道条件产生的振动和冲击。

### 联轴节的密封可以保证联轴节在济南的环境气候条件下能长期正常工作。

### 联轴节具有复位对中功能。

### 联轴节可吸收偏差、角位移及转向架上牵引电机和车轴上齿轮箱之间的相对运动。

### 毂和衬套之间的密封采用非接触、非磨耗的密封件。

### 联轴节的使用寿命为30年。

## 车轮、车轴和车轴轴承

### 车轮为低碳整体辗钢轮，并采用降噪环等降噪措施。踏面形状采用TB/T449《机车车辆车轮轮缘踏面外形》标准中的LM磨耗型踏面，轮廓外形和车轮硬度必须与钢轨相匹配，投标人需在投标文件中明确。

### 投标人对加工后的车轴进行磁粉探伤和超声波探伤检查，确保没有任何裂纹。转向架车轴使用寿命不低于30年。投标人在设计联络会上提交车轴使用寿命的计算报告。

### 车轴轴承采用在电气化铁道系统中经过运用验证的自密封轴承，轴承的检查周期应大于800,000km，使用寿命大于2,500,000km，轴箱密封可靠。

### 转向架的车轮与车轴的组装采用冷压工艺，投标人在设计联络会阶段提供轮轴压装曲线的规定及相关标准。所有轮轴组装的压装曲线和检验卡片随车辆履历簿在车辆交付时一并提供。

## ATO/ATP装置附件

ATO/ATP天线安装在转向架构架上，测速装置安装在轴端处。具体安装要求见第13章。

## 其他

### 转向架采用液压减振器，使车辆运行平稳性符合标准，并最大限度地减少车辆的振动。减振器为免维修型，其使用寿命≥1,250,000km。

### 为了补偿车轮和转向架其它部件的磨损，同时又不需调整空气弹簧的气压，应在转向架上采用有效方法进行调整。若转向架设计加垫进行调整，投标人应随车提供所需要的所有垫片。但不允许使用垫片补偿构架本身的 制造误差。

### 接地装置

转向架接地碳刷采用铁路成熟设计，安装在轴箱内。

- 接地装置能够保证列车接地电路及车体接地良好，其通流能力与主回路参数相匹配，不会造成车辆轴承的电蚀。

- 动力转向架每轴设一接地装置，非动力转向架每转向架设一个接地装置或按照牵引系统的要求进行布置。接地装置采用盘簧压紧金属碳电刷的方式，能够保证电刷的接触压力在整个使用范围内保持不变。

- 接地电刷磨耗量合理，投标阶段提出详细参数方案。

- 接地装置结构简单，便于检修和拆装。

### 每根轴的速度传感器布置在轴箱内。

### 轮缘润滑装置：在列车两端第1个轮对上设置一套两个喷嘴独立控制的油气式轮缘润滑装置，共34列车上设置轮缘润滑装置，每列车两套。采用的润滑材料应具有良好润滑减磨特性、环保特性、粘附力强、负荷承载能力高等特点，并采用在轨道交通使用成熟的产品。轮缘润滑装置应采用时间、距离和弯道控制喷油方式，具体的控制方式、详细结构和具体位置将在设计联络会上确定。

轮缘润滑装置的安装不会对转向架的使用寿命造成损害，投标人在设计审查阶段提供详细方案、性能参数及配置，在首列车交付前提供相应的试验报告。

### 基础制动装置

转向架基础制动装置采用轮装盘式单元制动，其中1/2带停放制动功能。

停放制动力能够保证列车在最大超员情况下，停放在最大坡道上不溜车。

单元制动装置内均设有轮盘间隙自动调整器，当随着制动盘和闸片的磨耗，使制动盘和闸片间隙大于某一规定值时，间隙自动调整器将自动动作，以保证制动盘和闸片间隙始终保持在规定的范围内。

基础制动装置的安装简单、合理，且不会造成制动盘偏磨，便于更换制动盘。

停放制动缓解装置应便于在车体外侧操作，且在车体两侧均能对同一转向架的停放制动进行缓解。

### Tc车应装有障碍物检测装置。具有排障功能，当检测到障碍物时车辆应施加紧急制动，同时该信息应上传至控制中心。投标人提供具体的方案。

### 列车装有走行部在线检测装置。投标人提供具体的方案。

### 列车装有脱轨检测装置。投标人提供具体的方案。

## 试验

转向架进行的试验如下表所示。

表转向架试验

| 序号 | 试验类型 | 详细内容 | 试验类别动车 | 试验类别拖车 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 转向架静强度、疲劳强度试验 |  | 型式试验 | 型式试验 |  |
|  | 转向架构架测试 a）一系悬挂安装座 b）构架上其它测量 | 在焊接胎架上测量 在测量装置上测量 | 例行试验 | 例行试验 | 所有转向架应测量 |
|  | 轮轴平行度测量 a）AW0工况 b）AW3工况 | 用液压加载，在专用检测台上进行测量。 | a）例行试验 b）型式试验 | a）例行试验 b）型式试验 |  |
|  | 车轮平行度测量 a）AW0工况 b）AW3工况 | 用液压加载，在专用检测台上进行测量。 | a）例行试验 b）型式试验 | a）例行试验 b）型式试验 |  |
|  | 轮重测量 a）AW0工况 b）AW3工况 | 用液压加载，车轮放在平的支承上，在专用检测台上进行测量。 | a）例行试验 b）型式试验 | a）例行试验 b）型式试验 |  |
|  | 一系悬挂试验 |  | 型式试验 | 型式试验 |  |
|  | 转向架构架至轴箱 和构架至轨面距离的测量 | AW0工况下，在配有液压加载装置的专用平台上测试。如有必要，用垫片调整。 | 例行试验 | 例行试验 | 所有转向架应测量 |
|  | 二系悬挂试验 |  | 型式试验 | 型式试验 |  |
|  | 运行舒适度指标的测试 | 应对一列6辆编组的列车进行测试。 | 型式试验 | 型式试验 | 在整列车试验时进行 |
| 10 | 蛇行试验 | 试验应在整列车上进行 | 型式试验 | 型式试验 | 随整车动力学试验一起实施。 |
| 11 | 轴箱温升试验 | 将对第一列车的所有轴箱进行测量。在速度为100km/h和AW3负载下，列车运行前进后退45分钟后，轴箱外部温度不能超过环境温度30℃。 | 型式试验 | 型式试验 |  |
| 12 | 制动单元试验 |  | 型式试验 | 型式试验 |  |
| 13 | 转向架均衡试验 （包括抗侧滚试验） | （1）试验应在一个完整的动车转向架和一个完整的拖车转向架上进行 （2）试验按第4.7条规定进行。 | 型式试验 | 型式试验 |  |

第5章 车门

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

车门主要包括客室门、司机室侧门和司机室后端门。

  - 客室门

客室门采用双扇电控电动塞拉门或内藏门。应采用具有成功运营验证的成熟产品，系统高度可靠，其关键部件可靠耐用。车门的电控电动装置采用微处理器控制的驱动装置，具有自诊断功能和故障记录功能，具有与列车总线网络进行通信的功能，并可通过列车总线网络或硬线对车门进行控制。

采用丝杠传动方式或其他可靠传动方式，导向、装置和锁闭装置集中为一个紧凑的功能单元，便于安装和维修。

电机及连接装置在寿命周期内（12年）免维护（除清洁外）。电机的防护等级为IP44及以上。

车门吊挂装置运动平稳，无卡滞、跳动，噪音小。

车门具有门扇的高度及平行度调整功能，能保证每一门扇、相关门扇之间以及门扇与车体之间的正确位置及间隙。所有门扇调整垫片均作防腐处理。

车门设置可靠的机械锁闭机构、故障隔离装置、紧急解锁、重开门等安全设施。

车门的开闭功能不因车辆挠度和乘客载荷的变化而受影响。

车门关闭时能有效地起到隔热、隔音作用。

门机构能在车内进行维修。所有部件易于接近，便于维护、调整，系统设计使用寿命为30年，并充分考虑济南地区的气候条件。

投标人应提供客室门开关控制方案和时序图，时序图至少包括以下状态：

- 正常一次开门

- 正常一次关门

- 障碍探测一次重开门

- 障碍探测三次重开门

    - 车门的基本技术参数：

- 车门数量：          每辆车每侧4组对开门

- 净开宽度：			≥1300mm

- 净开高度：		    1850+10mm

- 供电电压：		    DC110V，波动范围：77～137.5V

- 开门时间：			3± 0.5s（暂定）

- 关门时间：		    3± 0.5s（暂定）

- 开、关门延时时间：  0～3.0s可调

- 车门关紧力：		150N（暂定，可调节范围100-300N）

- 探测最小障碍物：	25× 60mm（宽×高）

- 开关门噪音级别：    ≤68dB（A）

- 隔热性能：	        ≤4.5W/m2·K

- 隔音系数：		    ≥31dB（A）

- 车门编号标识：      车门具有编号标识

    - 车门系统主要功能：

- 开/关门功能，包括车门开、关状态显示

- 未关闭好车门的再开闭功能，已关好的车门不再打开

- 开关车门的二次缓冲功能

- 防夹人／物功能（障碍物探测重开门功能）

- 车门故障切除功能

- 车内紧急解锁功能

- 车门旁路功能

- 车外紧急解锁功能

- 故障指示、诊断和记录功能，通过DDU显示并能够下载记录数据

- 自诊断功能

- 零速保护

    - 车门传动机构

投标人提供车门传动机构详细方案。

    - 车门系统的电气控制

      - 具有微型断路器保护：

列车车门控制电路和本车车门控制电路均设微型断路器。

      - 零速保护：

车门控制电路中接有零速信号，确保列车只有在零速时才能接通开门电路。在ATP系统处于工作状态时，门系统所需的零速信号由信号系统给出；在ATP系统处于非工作状态时，门系统所需的零速信号由制动系统给出。

      - 门连锁电路（安全电路）：

门连锁电路中设一个安全继电器，当列车所有车门关好后该继电器动作，其常开接点分别提供以下信号：

- 牵引电路允许信号

- 司机台上显示门关好信号（门关好绿灯亮）

      - 故障隔离

每个车门都配有一个手动操作的隔离装置。隔离装置为机械式，可以车内外操作。当车门不能关闭并进入锁闭状态或者发生故障时，乘务员可用钥匙操纵隔离装置。隔离装置触发后，它使车门与其供电回路断开连接，使车门处于持久关闭的状态，紧急解锁装置功能失效，关闭车门的所有控制功能，脱离控制系统。车门切除指示灯持续明亮，并在司机室的司机显示器上显示车门处于隔离状态。可使用钥匙复位隔离装置，恢复车门正常控制，在未进行隔离装置复位操作以前不能自动或手动打开车门，即使操作紧急解锁装置也不能将该门打开。

为便于维修工作，还可通过关闭位于顶部机构的电源隔离开关来切断相应门系统的电源，将该门系统电隔离。该门系统被电隔离后，EDCU不得电，其所有门控制功能均关闭。

      - 紧急解锁开关

客室每套车门均设置可在客室内操作的车门紧急解锁装置，用于紧急情况下的从车内开门操作。紧急解锁装置位于客室门右侧，位置应保证全列车统一，便于乘客及维护人员操作。

紧急解锁手柄为红色，外侧设有经弱化处理的一次性保护盖（在不破坏保护盖情况下，司机或维修人员可使用四角钥匙，通过旋转紧急解锁手柄上的四角锁芯，实现车门解锁）。保护盖附近应有详细的操作说明，当发生紧急情况时，乘客击碎保护盖，旋转紧急解锁手柄，即可实现车门解锁。

紧急解锁装置被操作后，当列车为零速状态，车门手动开门力不大于150N，车门关紧力消失，此时能将车门打开；如果车辆为非零速状态，车门电机将产生不小于300N的车门关紧力，使车门保持关闭状态。

紧急解锁装置的状态由列车监控系统监控。当紧急解锁装置被触发后，列车监控系统报警并显示被触发的紧急解锁装置的位置。

采用机械方式打开锁闭装置时，在列车控制回路中显示开门信息。

每辆车外每侧设置1个车门紧急解锁开关，按照对角线分布，用于紧急情况下的开门操作。车辆外侧的车门紧急解锁开关只能由操作人员手动操作。

      - 车门试验开关

每个车门设一试验开关，在没有列车控制的情况下，可以单独开闭车门。

      - 车门电气控制保证故障导向安全。

      - 障碍探测重开门

如果关门时碰到障碍物，最大的关门力持续0.5S后，未能关闭的车门重新打开至障碍物再加宽300mm（可调），再重新关闭。如果障碍物仍然存在，则这一循环将再循环一次，如此可循环3次（暂定、该次数可调），3次后车门完全打开，若想关闭此车门，司机须再次操作关门开关。门循环开关时伴有提示铃声。循环状态在司机室监控显示器上显示。

投标人提供车门的维护软件，可以由用户对车门的以上相关参数进行集中调整和设定。

      - 司机室内设置一个带铅封的列车车门监控旁路开关，利用该旁路开关，可使列车在ATP保护下继续安全运行。

      - 客室门开门及关门具有缓冲功能。

      - 单门或多门与屏蔽门对位切除及提示功能

当车辆单门或多门故障时，故障门信息应能上传，通过信号系统控制下站屏蔽门对位切除；

当前方站台单个或多个屏蔽门故障时，通过信号系统在车辆停站前将对应车门切除信息传送给车辆对应门控器，门控器应在开关门时保持切除状态，并提前提示乘客。

以上功能和信号的解除方案投标人应提出建议，并在设计联络会时确定。

      - 电子门控单元至少达到下列功能要求：

- 车门驱动装置的控制，传递开门/关门命令；

- 电机控制、检验电机的设定值；

- 监控车门状态；

- 障碍物探测；

- 检查、存储和传递车门的故障信息；

- 通过MVB接口与列车监控系统相联，进行数据传输，具体细节将在设计联络时确定。

- 使用便携式测试仪PTU通过维护接口读取数据进行故障分析及设定参数。

投标人应提供对门系统控制方案的详细描述。

    - 门扇结构及强度

门扇采用内外不锈钢板面或铝合金板面的铝蜂窝或型材框架结构，面板厚度不小于1mm，采用真空粘接技术粘接或焊接而成，设有手动开关门扣手，重量较轻，保证强度和刚度，门板厚不小于30mm，具体方案设计联络时确定。

      - 门扇平整度≤1mm/m。

      - 扇门板的上部设有固定式大平面双层中空安全玻璃组成的门窗，玻璃四周与门板采用优质胶进行粘接，外部与门板平齐。安全玻璃符合GB/T 11944及GB 18045要求，安全合格标记标贴在安全玻璃上。内、外装饰与车体内、外的装饰相协调。

      - 门扇能达到如下所述的强度要求而不发生塑性变形，且能保持在正确位置：

- 从内向外在一个门扇上施加1500N的力，均匀地加在车门一半高度上200mm宽的区域内门扇挠度变形不超过8mm。

- 施加在整个门宽度范围的车门一半高度上200mm宽的区域内3500N的力并持续5分钟，门扇不产生永久变形。

- 门页能承受乘客在内部施加的2000N的力，且不会对车门的驱动及运动机构造成影响。

      - 车门的密封

车门密封条使用优质橡胶密封材料，满足弹性、拉伸强度、耐候性、耐清洗剂和耐老化等性能要求。寿命在一个大修期以上。

在车门四周与车体之间采用单层密封，两扇门之间采用双重密封。在关门状态下具有良好密封性能（通风试验时的客室正压30～50Pa）。

      - 投标人应对门扇的结构、材料、性能参数等进行详细描述。

    - 车门信号及车门指示灯

      - 列车信号

司机室内设有“车门全关闭”指示灯。

- 当所有的车门关闭且锁闭的信号给出时，“车门全关闭”指示灯亮。

- 应将每个车门关闭并锁闭的状态信号反馈给TCMS系统，并显示在DDU上。

- “车门全关闭”信号是列车牵引的必要条件之一。

- 所有车门状态能在司机室的DDU上得到显示。

      - 本车信号

- 车门内侧指示灯

在每个客室门的上方均设有一个橙黄色的LED指示灯，当指示灯亮时表示该门开启，当指示灯闪烁时，表示已发出关门指令，相关的车门尚未关上或尚未锁住。

- 车门切除指示灯

在每个客室门内侧上方均设有红色显示灯，该灯亮表示相关车门已切除，不能操作。

具体在设计联络阶段确定。

      - 开、关门提示铃声

当门控单元接收到开、关门指令时，有清晰的铃声提示，经延时（0～3S）后车门打开或关闭，延时时间可调。

    - 安全和可靠性

车门的电气控制部分的设计要求高度可靠，低故障率。并满足故障导向安全的原则， 车门控制系统保证控制回路上的单点故障不会导致非正常开门。在列车运行时，应确保切断开门列车线且车门被机械锁住。

（1） 安全

下列风险通过硬件处理：

- 在列车非正确侧误开门：由相关安全列车线来保护

- 在非低速时误开门：由允许开门指令和相关列车线来保护

（2）可靠性

车门在车体挠度变化时，应能可靠工作。

在投标时投标人应提供车门系统及主部件的可靠性指标（平均无故障工作时间等），最终在设计联络会上确定。

（3）门联锁电路的要求

当所有客室门已关闭并上锁且紧急解锁手柄均处于非解锁位时，门联锁回路才可得电。

当“门联锁回路”得电后，如果任何一个客室门被打开，“门联锁回路”立即断电。

当正常的“开门”指令由控制端司机室输出后，“门联锁回路”立即被断电。

“门联锁回路”得电后，制动方可被缓解，牵引方可得电。如果列车处于ATO模式，此时列车才具备被牵引的条件（列车与信号系统的接口要求）。

“门联锁回路”得电后，“车门全关闭”指示灯亮。

“门联锁回路”的状态由列车监控系统监视。

    - 投标人在投标文件中应提供6辆编组时客室门的布置方案，在设计联络阶段与站台门核对接口后最终确定。

    - 车门试验

      - 型式试验

车门进行型式试验，包括但不限于以下项目：

（1） 车门强度试验

车门强度要求详见5.1.5项。

（2） 车门开闭操作循环试验

在下列负载状态，连续进行1000次无故障的操作：

- AW0

- AW3

- AW0（由AW3回到AW0）

（3） 车门操作装置的鉴定

- 测定车门关紧力

- 鉴定障碍探测重开门的功能

- 车门开闭动作时间鉴定

- 手动开门解锁功能试验

（4） 开关车门的噪音级别合格鉴定（列车试验）

开关门的噪音在距门1米，离地板面高1.6m处≤68dB（A）。

（5） 耐久性试验

在试验台上对成套一次性试验车门系统进行150万次开、关门试验，试验期间无任何损坏。

（6） 安全性试验

零速信号功能确认与门控器地线断开状态检查试验。

      - 例行试验

每个车门至少按下列各项进行例行试验：

（1） 目检包括记载出厂编号，按照图样检验组件的正确性和完整性；

（2） 尺寸检验

包括检验涂层总厚度（若有涂层），外形尺寸等；

（3） 性能试验

至少包括检验“开门时间/关门时间/最小障碍物检测重开门/手动解锁与复位/零速信号保护/门状态显示”等所有功能。该试验在组成的车辆联挂成列车后进行；

（4） 重量检验（车门装车前，在车门制造厂检验）。

（5） 车门开闭操作循环试验

在AW0负载状态，连续进行100次无故障的操作。

    - 门控单元试验

门控单元的型式试验和例行试验按IEC60571或EN50155标准，单独进行并提供试验报告。

| 序号 | 试验 | 型式 | 例行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | △ | △ |
| 2 | 性能试验 | △ | △ |
| 3 | 冷却试验 | △ |  |
| 4 | 干热试验 | △ |  |
| 5 | 供电过压、电涌和静电泄放试验 | △ |  |
| 6 | 瞬变敏感性试验 | △ |  |
| 7 | 绝缘试验 | △ | △ |
| 8 | 振动、冲击和撞击试验 | △ |  |
| 9 | 设备老化筛选 | △ | △ |

  - 司机室后端门

司机室后端设非永久后端门和间壁，应方便在未来实现稳定全自动运行情况下拆除，司机室后端门和间壁安装应牢固，具备一定的抗冲击能力。间壁还应兼顾通透性，方便成年人从客室内观察列车前方情况，间壁的设置不得阻挡视线。间壁门拆除后，设置人工驾驶临时隔断设施，及相应固定方案。投标人提供具体的方案。

司机室后部所有设备柜采用半高方式。

第6章 车辆联接装置

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

列车内部各车辆间以车钩和贯通道联接。

## 车钩缓冲装置

### 基本组成

采用密接式车钩。各种车钩的分布情况如下：

配置：=Tc—Mp—M—M—Mp—Tc=

其中：“=”全自动车钩

“－”半永久式牵引杆

车钩满足6辆编组联挂能力。缓冲器采用胶泥式可恢复缓冲器，要求全自动车钩以及半永久牵引杆的缓冲器型号相同，全自动车钩钩头采用330型。

### 强度及能量吸收要求

    - 车钩及钩座，包括缓冲器以及与车体的连接件，满足下列强度要求：

抗拉载荷：	≥640 kN

抗压载荷：	≥800 kN

由此所产生的力小于设计许用力，车钩不产生永久变形。

选用的材料符合机械强度及耐磨性能的要求。

    - 当列车以≤15km/h相对速度撞击时，缓冲器装置吸收撞击能量，车钩不剪断。当列车以大于15km/h至25km/h相对速度撞击时，车钩吸收部分能量发生剪断保护后，防爬器与司机室参与吸能，客室结构不产生损坏和变形，设计联络时提供列车纵向动力学计算报告。

    - 投标人设计联络阶段提交25km/h列车碰撞时车钩所能吸收的总能量和能量吸收的分配方案。

### 几何要求

车钩在线路最小曲线半径区段上应能满足车辆连挂作业要求。车钩、托架、缓冲器、所有气路和电路连接以及列车线，能在本工程项目的线路上包括车辆段内线路的最不利条件（水平曲线、竖曲线和列车速度）与下述附加条件的组合条件下顺利通过。

- 线路最不利条件：	轨顶垂向施工误差最大为6 mm

钢轨头部垂向磨损最大为 10 mm

- 相邻两辆车中的其中一辆车空气弹簧完全泄气，另一辆车的空气弹簧处于最大的充气状态

- 相邻车辆车轮磨耗处于最不利条件时

### 全自动车钩

全自动车钩可以实现列车之间机械、气路、电路自动连挂和解钩。在受控司机室内可以对全自动车钩进行解钩作业，也可在轨道边进行手动解钩操作。车钩解钩作业完成后，车钩机械头会自动恢复到连挂预备状态。

全自动车钩主要包括：

- 机械、气路、电路的自动连接装置

- 自动对中装置

- 司机室解钩设施

- 手动解钩装置

- 高度调整装置

- 能量吸收装置

- 过载保护装置

投标人在设计联络阶段提交自动连挂（不用人工参与）的最小曲线半径计算报告。至少保证在正线连挂无需人工参与。

    - 两列车之间的连挂要求

两列车之间能完全实现机械、气路和电气的自动连挂。

对于电气和气路方面满足如下要求：

- 担任救援的列车能施加/缓解被救援列车的停放制动

- 能使两列车驾驶室中的司机实现通信联络，并能使救援列车的司机向被救援列车的乘客广播

- 被牵引列车的停放制动能由牵引列车释放和施加，牵引列车能监控自身和被牵引列车的停放制动状态

- 对列车连挂状态实施监测并送出相的信息。当发生无意识脱钩时将有指示灯在司机室显示，并且救援列车自动实施紧急制动，被救援列车自动实施停放制动

    - 性能要求

能分别、独立地实现气、电隔离，当气路故障时能进行手动解钩。

    - 缓冲器

采用的可恢复缓冲器，符合牵引和制动缓冲负荷的要求，并包括能量吸收的要求。缓冲器中橡胶件或其他缓冲元件的使用寿命不低于列车的大修周期。

可恢复缓冲器满足在拉伸时能够吸收能量的要求，投标人提供具体方案，并对以下工况进行校核：

- 当一列AW0救援列车以30km/h速度推行一列AW0故障列车运行的过程中，当发生紧急制动时所有车钩产生的作用力均在强度范围之内，车钩不得断裂，投标人应提供强度和能量吸收的计算报告。

- 车钩应能承受全编组列车在坡道救援时(包含推、拉两种情况)，因突然实施紧急制动，救援列车与AW3的被救援列车间所产生最不利的作用力。投标人应提供在这种情况下车钩能承受的最高速度下产生的作用力的计算报告。

    - 车钩托座

当车钩在通过最小水平和竖向曲线时，不妨碍车钩的摆动。

车钩至少同时满足以下车钩接合范围的要求：

- 垂直方向：	≥±90 mm

- 水平方向：	≥±170 mm

    - 对中装置

头钩设置对中装置，在解钩状态能使车钩保持与车辆中心线一致。在车钩连挂状态，自动对中功能切断，车钩能在水平面自由摆动。

能对中到接合范围的25%以内，水平自动对中角度为±15°，垂向±5°。

    - 气路要求

连挂时能自动连接列车气路。

车钩端设有截断阀门，列车管与车钩软管之间设有截止阀。采用气动对中装置时，对中管路设有对中装置切除阀。

    - 电气部分

- 电气部分为电气车钩，电气车钩由机械部分支承；

- 当车辆连挂后，电气列车线自动接合；

- 当车辆解钩后，电气列车线自动分离；

- 可手动进行电气隔离；

- 解钩前，电气接头、电气列车线必须切断电流。

- 对“车钩继电器”及电气连接触头的要求如下，投标人应做出详细说明；

- 在每个司机室设有一个车钩继电器。

- 列车线触头为“按钮”型或“插针”型。

- 触头按用途有足够的额定容量，至少降低25%额定值使用。

- 触头的表面镀银或镀金。

- 触头弹簧力足以保证运行时电路不断开。

- 能在不干扰和不拆开相连的电气控制线电线的条件下，更换触头组件或触头。

- 触头组件密封，防止水和湿气的侵入。

- 电气连接触头能防止常用化学清洗液渗透的影响。

- 与电气连接触头的电气列车线连接电缆，考虑10%备用电线。

- 电气部分的保护；

- 电气车钩的连挂防护等级达到IP55，解钩防护等级达到IP44。

- 电气车钩密封橡胶选用使用氯丁橡胶或更优质材料，满足弹性、拉伸强度及耐候性，耐普通清洗剂和耐老化等性能要求。寿命在一个大修周期以上。

- 设可伸缩滑盖，当进行连挂时能自动滑动开启。

- 为便于查找故障，设有保持滑盖开启的措施。

- 可伸缩滑盖密封，在以下情况的任何组合下防潮：

- 在暴风雨中运行

- 最高运行速度运行

- 与车体的电气连接；

按接地原则的要求连接。所有的设备箱都通过车体或转向架良好接地。

- 设有安全可靠的连挂解钩检测装置，具体方案在设计联络阶段确定。

### 半永久牵引杆

    - 性能要求

车钩通过一个套筒联轴节座连接，即具有对中孔和对中销，须便于拆卸和连接时的对中。当车辆在最不利的线路条件下运行时，不妨碍车钩的摆动。

    - 缓冲器性能

满足牵引和制动缓冲负载及能量吸收的要求。

    - 气路要求

每个车钩有一根风管与主风缸相连，当车钩连接时，气动管道连接件自动连接，并保证安全、可靠、坚固的连接。列车管与车钩软管之间设有截止阀。

    - 电气要求

用于列车控制和列车单元运行的电缆布线可通过相邻车辆间的跨接电缆实现。跨接电缆的连接方式确切可靠，且只需一人就可以方便地进行操作。

跨接线留有不少于10%的备用量。在投标文件中明确跨接电缆的方式。

### 试验

    - 型式试验至少包括：

- 车钩连挂和解钩试验

- 曲线通过能力试验

- 寿命周期试验

- 水密性及防潮试验

- 车钩系统负载试验

- 电气列车线试验

- 撞击和能量吸收试验（采用计算机模拟计算和试验。选用成熟产品并提供以往缓冲器型式试验报告）。

- 车钩连接后在受力状态下主风管对接处的密封性试验。

    - 例行试验

应包括各种车钩的性能试验。具体试验项目投标人应在投标书中明确。

## 贯通道

Tc车后端和其它车辆两端设置贯通道，其通过净宽度不小于1300mm，净高度不小于1900mm，贯通道由渡板、内饰板和折叠式侧护板等组成。

贯通道的强度和结构设计满足乘客可以自由地在列车的各客室之间的穿行，且没有任何潜在的危险。当车辆联挂在一起时，贯通道能够在两节车厢之间形成一个可靠、安全、无阻碍的乘客通道，并能在任何运行条件下保持整列车的连接。贯通道内部与客室座椅布置相匹配，颜色与客室内饰相协调。

贯通道具有良好的隔热和隔音性能，其隔热系数满足：K≤5 W/(m²•K)，隔声量（加权值）≥30dB（A）。

贯通道进行水密性试验，确保无水侵入，水密性试验按照IEC61133标准规定的要求执行。

贯通道所选用的材料经防腐和阻燃处理，符合第2章的防火和安全要求。

贯通道的设计满足在30分钟内将车辆分离的要求。

贯通道的基本性能：

- 贯通道的位移量与车辆在各种运行条件下通过曲线的位移量相适应。

- 贯通道能顺利通过最不利条件的组合（竖曲线、水平曲线及车速），能通过曲线半径R=150m的曲线，且考虑S形曲线。

- 发生一侧空气簧故障时，运营结束后通道不损坏。

- 贯通道经曲线通过试验检查，不会有零件损坏或运动受到限制。

风雨蓬的强度性能：

‐拉伸负荷：

经向：≥3000N/30mm，纬向：≥2300N/30mm；

‐断裂伸长率：

经向：≥15%，纬向：≥20%。

结构部件使用寿命：30年，折棚寿命不小于15年。

第7章 牵引和电制动

  - 概述

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN62290中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

投标人应确保所提供系统的完整性。除维修所需要的易损易耗件以外，电气牵引系统主要部件的设计寿命不小于30年。

电气牵引系统为VVVF控制的交流传动系统，功率元件采用IGBT器件。

系统具有空转／滑行控制功能，反应快速、有效、可靠的空转/滑行控制，充分利用轮轨黏着条件。

    - 牵引和电制动控制的基本要求

牵引逆变器系统有以下基本功能：

- 牵引

- 电制动（再生制动、电阻制动）

    - 牵引电机采用以下供电方式

每套牵引逆变器单元给一个动车上4台牵引电动机供电，全车采用车控方式。

  - 牵引/电制动基本特性曲线和仿真计算

    - 运行曲线和特性曲线

      - 按照济南轨道交通R2线车辆动力性能给出各类牵引/电制动特性曲线。基本特性曲线的计算条件

基本特性曲线的计算考虑以下情况：

- 所有牵引逆变器正常工作；

- 负载分别为AW0、AW2、AW3；

- 不同网压；

- 紧急牵引；

- 车轮半磨耗；

- 考虑线路黏着系数限制和不考虑黏着系数限制。

同时对牵引逆变器故障（包括一个逆变器故障至1/2总数量的逆变器故障）情况下的运行曲线进行仿真计算。

      - 基本特性曲线

- 牵引特性曲线（DC1000V、DC1500V）

- 轮周牵引力对列车速度曲线；

- 牵引电机电流对列车速度曲线；

- 电网电流对列车速度曲线；

- 效率对列车速度曲线。

- 电制动特性曲线（DC1650V、DC1800V）

- 轮周制动力对列车速度曲线；

- 牵引电机电流对列车速度曲线；

- 电网电流对列车速度曲线；

- 效率对列车速度曲线。

- 列车速度、运行时间与走行距离的关系曲线

- 在平直线路上，列车速度对运行时间的曲线；

- 在平直线路上，列车速度对走行距离的曲线。

- 平直线路上，列车速度对单位阻力曲线。

- 平直线路上，列车速度对输入功率曲线。

- 平直线路上，列车从静止开始100%加速到100km/h牵引能耗对速度的曲线。

- 平直线路上，列车从100km/h施加100%常用制动至静止，再生能量对速度的曲线。

- 平直线路上，列车从静止开始100%加速到100km/h，然后惰行至速度为95 km/h时施加100%常用制动（电网可完全吸收再生制动能量）至列车停止，整个过程中列车的能耗分析。

- 车辆辅助设备功率（曲线）。

    - 计算机仿真计算

投标人应按济南轨道交通R2线的线路平纵面图、线路允许速度、停站时间及折返时间进行列车的牵引计算，提交计算报告。在设计审查前提供复核计算报告。

      - 输入参数

按以下所有输入工况的组合，给出各种仿真结果。

- 轮径半磨耗；

- 最大加速度和减速度，由牵引电机RMS电流定额限制确定；

- 往返运行，每站停车；

- 在平直线路上典型运行（加速到最高速度）时，逆变器的效率（牵引和制动工况）；

- 往返运行时的计算采用济南轨道交通R2线平纵断面图（坡度/曲线）；

- 各站停车时间；

- 每终端折返时间；

- 载重情况：

- AW0

- AW2

- AW3

- 两种网压

- DC1500V（空载、额定）；

- DC1000V（计算按AW3负载）。

- 接触网吸收能力

- 按100%制动能量回收；

- 按50%制动能量回收；

- 按没有制动能量回收。

      - 计算的输出参数至少包括以下各项但不限于此：

        - 运行时间对每两站之间距离的曲线；

        - 速度对每两站之间距离的曲线；

        - 每列车的能耗（kWh/km）；

        - 牵引电机RMS电流：

- 牵引工况；

- 制动工况。

        - 再生率：再生能量/消耗能量（仅为计算值）；

        - 牵引电机电流和线电流对运行距离的曲线；

        - 牵引电机电流和线电流对运行时间的曲线。

  - 一般控制原则

    - 总则

列车采用列车总线网络+后备列车导线控制方式，列车通信网络满足IEC61375标准的相关要求。当总线网络故障时，列车有基本的牵引和制动功能。列车上所有涉及到安全的设备或装置均采用列车导线控制方式，如：车门、紧急制动等。

投标人积极配合完成与牵引系统、制动系统、信号系统供货商的相关接口的核对和确定工作，确保列车牵引及制动的响应时间满足定点停车精度要求。

列车设置制动电阻，采用强迫通风冷却方式，考虑过热保护。

      - 司机控制器设在Tc车司机室

主控制手柄位置和功能如下：

- 牵引：牵引

- “0”位：惰行

- 制动：常用制动

- 快速制动位：快速制动

牵引和制动级位是线性的和无级的。

      - ATO模式下，主控制手柄必须在“0”位，当司机控制的主控制手柄离开“0”位时，ATO模式即中断。当主控制手柄上的警惕按钮弹起（同时伴有声音报警）并延时后（延时时间在设计联络时确定），列车实施紧急制动。

      - 方向手柄有以下位置：

- “F”位：向前

- “0”位

- “R”位：向后

当方向手柄在“F”位时，ATO功能才能实现。自动折返时，方向手柄必须在“0”位。

      - 司机台至少提供一个紧急制动按钮来施加紧急制动。

      - 在人工手动驾驶时，如果列车超过目标速度，ATP参与制动控制；在ATP系统处于非工作状态时，列车自动广播和门系统所需的零速信号由车辆（空气制动系统）给出；在ATP系统处于工作状态时，列车自动广播和门系统所需的零速信号由信号系统给出。

    - 司机控制器

      - 司机控制器必须是设计成熟的，功能齐全、使用方便、易于维修，且结构设计符合人体工程学原则，并经过使用证明成功的产品，投标人应提供司机控制器成熟应用业绩证明。司机控制器接点有适当冗余。

      - 司机控制器安装于Tc车司机台合适的位置，手柄可在列车的纵向前后移动。

      - 司机控制器的垂直中间位为“0”位。

      - 主控制手柄须配备“警惕”按钮功能，ATO操作不受警惕按钮控制。“警惕”按钮符合人体工程学原则，保证在长期操作下，司机不会感觉疲劳。警惕按钮具有延时作用功能，延时时间0-10秒可调，最终延时时间设计联络会议确定。

      - 方向手柄安装在主控制手柄附近，方向手柄和主控制手柄之间设置机械联锁，以防止方向手柄在“0”位时，主控制手柄移动，同时防止主控制手柄在机械联锁非初始位时，方向手柄移动。

      - 当列车运行时，如方向手柄拉至“0”位，则列车产生紧急制动。

      - 当列车实施常用和快速制动时，只有当主控手柄回到“惰行”位或“牵引”位时，制动才能解除。

      - 司机控制器的牵引/制动指令经转换装置与车辆总线相连，并通过列车中央控制单元进行控制。

      - 操作方式：单手操作。

      - 电寿命、机械寿命不得低于IEC60077要求。

      - 司机控制器试验按照IEC60077要求进行。

    - 钥匙开关

      - 钥匙开关仅能在以下条件同时满足时拔出：

- 主控制手柄在“0”位

- 方向手柄在“0”位

- 钥匙在“OFF”位

钥匙取出后，手柄不能移动，受电弓保持在原位置。

      - 钥匙开关在“ON”位时：

- 激活司机台，使该司机台为操纵司机台

- 操作司机室的所有状态被激活

应使用电气或机械联锁方式保证控制逻辑在任何时候只有一端司机室受控。

上述联锁方式故障或失效，列车两端的钥匙开关均在“ON”位时，控制逻辑保证在司机台显示屏上有提示，并且只有激活端的司机室可以进行操作。

      - 钥匙开关在“OFF”位时，至少能保持以下功能：

- 列车总线和车辆总线功能

- 照明（包括内部和外部照明）

- 司机室与司机室的通讯

- 空调保持原状态

- 广播

- 低压电源；

- “紧急制动”蘑菇按钮

- 高速断路器保持原状态

- 车门保持在最后一次的操作状态

    - 紧急制动按钮

      - 紧急制动按钮为双稳型、非自复位式电气开关。

      - 安装于司机易于接近的位置。

      - 按扭头呈“蘑菇”形。

      - 一旦操作，即断开列车紧急制动电气回路，列车施加纯空气紧急制动，直至列车停止，且列车受电弓不降弓。

    - 制动优先级别

系统应充分发挥电制动的作用以减少闸片的磨耗和节省电能。制动优先级别如下：

- 电制动

- 空气制动

电制动时，优先进行再生制动，最大限度地将能量反馈回电网再生条件不足时，由车载的制动电阻吸收多余能量。

电气牵引系统设置全功率制动电阻。

      - 电制动

电制动功能由牵引系统实现，牵引控制单元连续监控电网状态，检查能量的吸收状况。

      - 空气制动

空气制动用于以下方面：

- 补偿电气制动力

- 列车速度低于某一限定值时

- 保持制动

- 紧急制动

- 电气制动故障时

      - 电气制动和空气制动混合检测控制原则

        - 在下列条件下，电制动能完全满足列车制动力的要求

- 负载为AW0～AW2

- 列车速度5-90km/h

- 网压在DC1500V～DC1850V

或：

- 负载为AW3

- 列车速度5-80km/h

- 网压在DC1500V～DC1850V

        - 为减少制动闸片的磨耗，应尽量降低制动转换点速度。电制动和空气制动混合转换必须平滑，无冲击，且满足停车精度要求，转换点在0-8km/h内可调，列车最终调试后转换点数据必须固化。

        - 列车制动方式采用电制动与空气制动混合运算的控制方式，电制动与空气制动实时协调配合，优先充分发挥电制动的作用。当电制动力不足或失效时，由空气制动补足或替代，空气制动力按“等磨耗”或“等黏着”原则分配（具体设计联络时确定）。当电网的吸收能力恢复时，可恢复电制动，此转换过程应平滑无冲击。且满足ATO控车要求。

        - 空气制动用于补偿给定制动力与实际电制动力的差值。

        - 牵引控制单元应向车辆或列车中央控制单元连续发送电制动力实际值和有关信息。如果某个VVVF逆变器的电制动受限或被停止，则车辆控制单元或列车中央控制单元发出指令使空气制动补偿，以达到相同的减速度。

    - 负载补偿

      - 载荷信号取自列车空气弹簧压力，载荷信号应正比于乘客重量。

      - 该载荷信号可通过总线传给列车中央控制单元、制动控制单元及牵引控制单元等。

      - 该信号最小滞后绝对值满足实际的应用要求。

      - 对以下列车载荷状态，控制系统能进行自动调节，补偿负载的变化，以达到牵引和制动模式的完全功能：

- 牵引模式：AW0～AW3

- 制动模式：AW0～AW3

    - 空转/滑行控制系统

      - 控制原则

牵引系统空转/滑行控制基于单车控制，空气制动系统滑行控制基于单轴控制。

      - 具有以下功能：

        - 空转和滑行控制

- 列车能够及时准确地检测出空转/滑行的状态，在空转/滑行保护时，牵引力、电制动力的调整尽可能有效地利用实际轨道的黏着，同时防止轮对擦伤。

- 空转/滑行保护时，牵引力、制动力的调整满足冲击极限的限制。

- 投标人提供空转/滑行检测和控制的具体技术方案。

        - 速度校验与轮径校验

每次轮径改变或镟轮后，应具备轮对直径自动校验功能，同时具备人工修改功能，具体在设计联络阶段确定。

      - 空转/滑行保护失效的措施

当空转/滑行保护功能失效时，应保证列车安全运行，且不擦伤轮对或轨道，并有故障提示。

    - 牵引/制动指令

      - 牵引/制动指令值信号通过车辆总线传递给牵引控制单元和制动控制单元。

      - 投标人应提供车辆牵引/制动指令及牵引力最小响应时间。

      - 应设置紧急列车控制线，在列车总线失效的情况下，可由司机控制器向牵引制动系统提供基本控制指令，使列车以预定的速度运行。

    - 列车高压回路

列车能安全通过线路上任何一处接触网电分段区，并考虑在正线刚性接触网高速运行的使用条件，投标人提供具体的高压回路技术和配置方案，详细的说明和计算报告。

  - 牵引逆变器

    - 基本要求

      - VVVF逆变器满足IEC60077、IEC60571、IEC61287-1等相关国际标准的要求。

      - 逆变器型式：电压型逆变器。

VVVF逆变器采用PWM或更优控制技术，逆变模块采用IGBT功率元件。

      - 牵引电机供电方式

每套VVVF逆变器单元给一节车两个动力转向架上4台并联的牵引电动机供电。

      - VVVF逆变器的主要部件

- 线路滤波器

- 3相IGBT功率单元

- 制动斩波功率单元

- 牵引控制单元

投标人提供详细配置清单、原理图、控制逻辑框图及描述。

      - VVVF逆变器输入电源电路主要包括但不限于以下设备：

- 带熔断器的受电弓

- 避雷器

- 主熔断器

- 高速断路器

- 线路接触器

投标人提供详细配置清单、原理图及描述。

      - 牵引控制系统

采用32位或以上高速微处理器控制，并具有故障记录和自诊断功能；同时具有以系统维护接口，可实时监控牵引逆变器内部工作状态。

      - 高压电路的安全功能

在不同工况下，输入电源电路各高压电气部件被接入电路状态描述如下：

| 档位 | 工况 | 连接的电路 | 切断的电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受电弓 | 运行 | 受电弓 牵引系统 辅助系统 | 车间电源 |
| 车间电源 | 车间 | 车间电源 辅助系统 | 受电弓 牵引系统 |
| 接地 | 车间接地 | 无 | 受电弓 车间电源 牵引系统 辅助系统 |

注：各工况之间应机械互锁。

      - 系统保护完善、可靠。车辆的电气保护与牵引电站馈出的保护相匹配。牵引电站的馈出保护参数由招标人提供，投标人根据招标人提供的参数进行协调保护的分析并提供分析报告。

      - 系统的接地回流电路应保证列车各装置及车体接地良好，不会造成轴承电蚀。

      - 系统应充分利用轮轨黏着条件，并按列车载荷从空车到超员范围内自动调整牵引力和电制动力的大小，使列车在空车至超员范围内保持起动加速度和制动减速度基本不变，并具有反应及时、有效可靠的空转和滑行保护。

      - 额定功率应考虑轮径差与电动机特性差异引起的负荷分配不均匀以及在高黏着系数下运行时轴重转移的影响。投标人应提供允许的最大轮径差，以便在轮对检修时加以控制。

      - 投标人应提供牵引系统的详细技术方案，并对系统整体及各设备和设备内部重要元器件的性能参数、功能、控制方式、特点、保护、电磁兼容等方案进行详细的阐述。

    - VVVF逆变器的基本要求

      - VVVF逆变器的基本工况：

- 牵引工况

- 电制动工况

      - VVVF逆变器频率控制模式

        - 频率控制模式应保证在脉冲转换过程中，列车运行平稳，无冲击和振动。

        - 投标人应提供逆变器的频率控制模式，即fc=F（f1）。其中fc为斩波脉冲频率，f1为输出主频率。

        - 投标人应提供牵引电机起动瞬间（V=0km/h），逆变器输出主频率的最小值fmin。

      - VVVF逆变器的冷却系统

        - VVVF逆变器采用强迫风冷或自然冷却的方式，保证逆变器能在各工况环境下稳定工作。

        - 冷却系统应易于维修维护，并提供详细参数；

        - 当采用强迫风冷时，应使用AC380V三相交流电机。进风口应有网罩，以防止杂物吸入，网罩应便于快速拆装与清洗，风道应便于清扫，进风口的滤网优先采用自清洁型。

        - 投标文件中提供以下参数和说明：

    - IGBT元件温度定额、散热器热效率、IGBT逆变器仿真计算，如冷却系统采用强迫风冷方式应提供风道设计、风速等技术参数。噪音控制

必须采取有效措施降低VVVF逆变器的噪音。

强迫风冷型，符合IEC61287-1中N2等级的要求，即LPA<75dB。

自然冷却型，符合IEC61287-1中N3等级的要求，即LPA<70dB。

    - 牵引系统箱体

      - 电气牵引系统的电器箱箱体材料为不锈钢或铝合金，并可靠接地。

      - 对维修人员的保护

箱体外部有“高压危险”、最小放电时间或类似的警示标志。

      - 布线：

        - 所有牵引设备的安装和布线都考虑使这些设备中产生的电磁场尽可能抵消；

        - 带有强干扰源的设备或电缆必须集中布置，并且和低电压易干扰信号分开。

    - VVVF逆变器布置的一般要求

牵引控制单元控制板为插件结构或是带子板的母板，安装在VVVF箱体内。

    - 投标人应提供牵引系统设备的详细配置方案及供货清单（产品名称、规格型号、数量、原产地、厂家等）。

    - 试验

      - 标准

逆变器所有元件和部件均应经过IEC标准（IEC60747，IEC60571，IEC60310，IEC60384-4，IEC61881）等相关国际标准的规定的型式试验和例行试验。

      - 试验项目包括但不限于以下内容：

| 序号 | 试验项目 | 型式试验 | 例行试验 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 2 | 尺寸和公差 | √ |  | IEC61287-1 |
| 3 | 铭牌检查 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 4 | 绝缘电阻试验 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 5 | 介电强度试验 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 6 | 防护等级试验 | √ |  | IEC61287-1 |
| 7 | 称重 | √ |  | IEC61287-1 |
| 8 | 门极触发装置试验 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 9 | 机械，电气保护和 测量设备的试验 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 10 | 安全性要求检查 | √ |  | IEC61287-1 |
| 11 | 轻载试验 | √ | √ | IEC61287-1 |
| 12 | 负载试验 | √ |  | IEC61287-1 |
| 13 | 温升试验（工作循环） | √ |  | IEC61287-1 |
| 14 | 负载突变试验 | √ |  | IEC61287-1 |
| 15 | 功率损耗测定 | √ |  | IEC61287-1 |
| 16 | 供电过电压和 瞬态能量试验 | √ |  | IEC61287-1 |
| 17 | 噪声试验 | √ |  | IEC61287-1 |
| 18 | 电磁兼容试验 | √ |  | EN50121-3-2 |
| 19 | 冲击和振动试验 | √ |  | IEC 61373 |
| 20 | 冲击电压试验 | √ |  | IEC 61287 |
| 21 | 换流试验 | √ |  | IEC61287-1 |

  - 牵引控制单元

    - 一般要求

      - 每个牵引逆变器配备一个牵引控制单元，安装位置方便拆装、维修。

      - 牵引控制单元DCU采用标准MVB通信接口与车辆总线相连，在DCU发生故障时（如电源短路等），不会影响车辆总线其它用户的正常工作。其接口符合有关的列车通信网络IEC61375标准。

      - 牵引控制单元与IGBT门极驱动板之间触发脉冲和反馈信号的传输通过光纤电缆连接，以加强绝缘和抗干扰能力。

      - 投标人应对牵引控制单元的硬件和软件进行说明，牵引控制单元的硬件和软件设计要求应满足IEC或其它相关国际标准。

      - 投标人应在第二次设计联络时提供控制原理图及有关技术参数，给出牵引控制的逻辑控制原理图、有关技术参数及说明。

      - 牵引控制单元能有效防止电磁干扰。

      - 牵引系统的系统时钟与列车控制与诊断系统同步。

    - 牵引控制单元的主要功能

牵引控制单元应至少实现下列主要功能：

- 牵引电机控制。

- 牵引控制单元DCU将列车控制的给定值和控制指令转换成牵引逆变器的控制信号，对牵引逆变器和牵引电机进行控制，包括列车速度调节、保护、逆变器脉冲模式的产生等。

- 对牵引逆变器和牵引电机进行保护控制。

- 电制动控制

- 对电制动进行调整、保护和逆变器脉冲模式的产生。

- 空转/滑行保护控制。

- 列车加减速冲击限制保护。

- 通过列车总线网络实现DCU与其它控制单元的通信功能（在设计时提交具体的通信接口协议）；

- 故障诊断功能，且能诊断到整个系统的最小可更换单元。

    - 便携式测试单元（PTU）和牵引系统的故障诊断功能。

      - 牵引控制单元应具有自诊断和自监视功能。

      - 牵引控制单元DCU具有故障诊断和存储功能，其故障诊断包括DCU、VVVF逆变器和其他与DCU有关的设备。

      - 牵引控制单元DCU故障代码化；故障数据应包括故障点数据和历史数据，数据中应对牵引/制动用的各种信号进行记录，并提供故障代码表。

在设计联络期间提供牵引系统故障检测及保护清单。

      - 在牵引控制单元DCU与列车中央控制单元CCU支持的列车故障诊断系统中，对各故障进行故障评估，将评估结果显示在司机显示屏上，并向司机做出相应指示。

      - 在牵引控制单元DCU中，定义牵引系统最小可诊断单元，在DCU与CCU支持的列车诊断系统中，应能对每个最小可诊断单元进行故障诊断。

      - 通过列车中央控制单元CCU的接口模块，用PTU可以访问牵引控制单元DCU，读取故障数据，也可读取DCU内部数据，调整相关数值。在DCU内部的存储区域分为正常记录区，故障记录区。一旦发生故障或紧急制动，即可将正常记录区的靠近故障点的前后各一段时间（一般不少于1分钟，具体时间设计联络阶段确定）内的记录完全复制到故障记录区。故障记录区应完整记录不少于20个故障的记录。记录信号和采样周期、记录时间满足故障诊断的需求，具体内容在设计联络阶段确定。

故障记录模块功能：该故障记录插件用于跟踪车辆活故障，它能通过地面专用软件设定各触发条件，当触发条件满足时跟踪记录各参数，状态信息。该模块所存数据在失电情况下能至少保存3个月，故障记录容量应满足正常运营使用需求（具体容量设计联络阶段确定）。为进一步的分析车辆状态提供具体参数。提供专用的分析软件对数据进行分析，数据直接或通过该软件可转换为Excel格式。允许投标人提供更优方案。

允许投标人采用更优方案。在投标文件中应提供详细的方案描述和类似产品的业绩。；可连续记录数天，当空间不足时，采用先进先出的原则，保证最新数据能够如实记录。所记录数据可通过PTU软件导出，并支持离线回放功能。

      - 为了方便维修和维护，在相应牵引逆变器内应至少有一个接口维护用接口，通过PTU可访问该接口，并可完成如下功能：

- 读取DCU故障信息，也可读取所有可能的内部数据信息，调整相关数值；

- 动态监测牵引系统的各种实时信息（如网压、电机电流、逆变器模块温度等）。

      - 在相应客室或司机室内有维护用接口完成7.5.3.7所述功能。

      - 牵引控制单元DCU印制板面板设置有LED指示灯和测试孔，指示一定的牵引控制信息，如DCU开机自检信息、电源指示等，以方便维修人员对DCU状态和故障做出判断和测量。

      - 在详细设计时，投标人提交DCU故障诊断的详细信息说明，并提供针对全自动运行牵引系统故障自动恢复、自动降级、故障隔离的方案说明。

      - 对牵引系统的PTU提供地面分析软件，对用PTU读取的故障/事件进行分析，以便进一步的维修。要提供PTU读出数据的格式和内容含义，PTU读出数据可直接或通过地面分析软件转换成Excel通用数据格式，便于升级和开发。

    - 牵引控制单元对牵引逆变器的基本控制要求

      - 转矩控制模式及基本要求

- 应采用直接转矩控制方式（DSR）或磁场矢量控制方式或更优控制方式来实现牵引电机的转矩控制，转矩控制方式应成熟稳定。投标人应对所采用的转矩控制的原理进行详细的说明，由招标人确认。

- 在最大的制动与牵引转矩情况下，最大转矩与颠覆（峰值）转矩之间，应有足够的裕度（不小于10%），确保系统稳定性，在投标时提供参考值，在设计联络时给出具体差值。

      - 列车的加速和减速控制

        - 司机控制器指令信号

司机控制器的手柄位置确定了所给指令的转矩（牵引或制动力）。牵引或常用制动指令位置是连续的。

司机控制器的指令信号还包括快速制动指令。

        - 加减速要求

加速度和减速度控制是自动的、连续的和无级的，直到牵引电机电流达到所要求加速度（或减速度）值，并满足所规定的冲击限制。

        - 当方向手柄在向前位置且主控手柄在0位时，列车将由ATC装置进行控制，以自动地实现牵引、惰行或制动。

        - 牵引或电制动的指令值，在列车试验时，可进行调整。投标人提供程序备份，功能框图，信号流程图。

      - 电制动控制

        - 概述

- 无论手动或自动（ATC）操作，对所有速度都自动响应；

- 按选定的减速度下降，电制动作用直到规定的电制动消失点，但列车制动一直进行到停车，变化率满足规定的冲击限制要求；

- 牵引控制单元DCU向空气制动控制单元提供电制动力实际值和电制动状态信号，用以当电制动失效时，空气制动替代电制动并提供相同的制动力，同时给出“电制动失效”指示信号。

        - 电制动控制

在列车实施再生制动时，当线网电流吸收减少，线网电压升高，至某一门槛值时，制动斩波器接通，投入制动电阻。随着线网电压的波动，斩波器导通比进行相应调整，制动电阻的功率得到调整，若线网电压继续升高，达到某一值时，斩波器关断，系统将进行过压保护。进入全空气制动时的网压条件，将在车辆动态型式试验时最终确定。从电制动到空气制动的快速（瞬时）转换平滑无冲撞并满足列车纵向冲击率的要求。

      - 特殊运行模式

        - 洗车运行模式

维持3km/h（限速点）的速度运行，速度偏差不能超过限速点0.5km/h。

        - 后退运行模式

当列车后退运行时，列车速度不大于10km/h。

        - 限速向前模式

列车速度不大于25km/h。

    - 牵引控制单元对牵引逆变器的保护控制

      - 概述

        - 牵引控制单元对VVVF牵引逆变器所有的动作进行监测和保护，并在检测到不可恢复的故障后，根据故障严重程度，激活保护动作。

        - 系统能在故障消失后自动重新启动。

        - 为了排除假故障的发生，允许牵引逆变器自动重新启动，当故障确认后如需重新启动逆变器，必须手动复位。投标人提供具体的方案。

        - 高速断路器（HSCB）提供更高一级的牵引逆变器保护动作。

高速断路器（HSCB）可保护牵引逆变器单元。当一个牵引逆变器单元因过流或短路故障引起高速断路器分断后，牵引控制单元能诊断到故障逆变器单元的过流或短路故障的存在，并切除故障逆变器单元，故障逆变器单元的重新启动由牵引供货商提供方案。高速断路器重新闭合后，受该高速断路器保护的无故障逆变器单元能正常工作，高速断路器的故障应能显示在司机显示屏上。

        - 在某一逆变器单元故障时，仅该逆变器单元被切除，并与电网隔离（通过断开线路接触器），其它无故障逆变器单元应能继续正常工作。

        - 牵引控制单元对牵引逆变器的各种故障进行记录。对各种故障，牵引控制单元能自动进行分类，并定义其故障等级。根据故障严重程度不同分为轻微、中等、严重三级，各故障定义如下：

轻微故障：故障消失后，自动复位；

中等故障：故障消失后，自动复位，累计发生几次后系统隔离；

严重故障：故障发生后，系统直接隔离；

被隔离的逆变器如果要重启，必须通过手动复位。

        - 故障的检测尽可能采用预测电路（如检测电流、电压的变化率）。

        - 在提供变化率保护的同时，也应提供绝对值保护。

        - 提供以下参数，且能灵活调整：

- 变化率水平（di/dt或dv/dt）；

- 绝对值水平。

        - 保护、检测和报警电路应独立于调节电路和其它电路。

        - 按要求提供自动复位/人工复位功能。

        - 在司机显示屏上，至少应显示以下参数和故障：

- 牵引和制动的主要性能参数；

- 各主要部件的主要性能参数；

- 各主要部件和电路的故障指示；

- 列车故障时的运行操作指示。

        - 在设计联络阶段确定各保护动作的整定值。

      - 对输入滤波器和牵引逆变器的保护

牵引控制单元至少能实现下列对牵引逆变器的保护，并提供故障显示和警报。投标人应对下列保护动作进行详细的说明：

        - 接触网到牵引逆变器输入过电流检测；

        - 检测牵引逆变器输出过电流；

        - 欠压检测保护（分两级进行保护）；

        - 过电压检测保护（分两级进行保护）；

        - 牵引逆变器过热保护（提供两级温度检测保护）；

        - 牵引逆变器相电流和线电压监视。

        - 缺相保护

      - 对牵引电机的保护

牵引控制单元至少能实现下面对牵引电机的保护，并提供故障显示、记录和警报。下面关于电机保护动作具体设计联络阶段确定。

- 牵引电机过流保护；

- 牵引电机过载保护；

- 牵引电机超速保护。

      - 牵引逆变器控制逻辑内部至少应有以下检测：

- 控制电路的开机自检；

- IGBT主电路的小功率测试；

- 检查电流和电压传感器的信号；

- 检查速度传感器的信号；

- 检查控制电源是否在正常工作范围；

- 检查高速断路器的状态；

- 检查线路接触器和预充电接触器的状态；

- 检查IGBT门级驱动板的状态；

- 检查断路器保护的状态；

- 检查电压传感器、电流传感器和速度传感器的状态。

任何故障的故障信息存储在牵引控制单元中，并能通过接口用PTU实现进一步的诊断。

      - 车辆的超速保护

当车辆速度超过最高运行速度时，封锁牵引并给司机提供报警提示；。

      - 牵引控制单元对牵引逆变器的所有保护检测应使用模拟量实时检测方式，检测到的模拟量可通过PTU实时监测。

      - 投标人应提供电气牵引系统的保护项目表及相应的说明。

    - 试验

DCU型式试验和例行试验按IEC60571要求进行。

  - 牵引电动机

    - 概述

      - 电动机应是专为轨道交通车辆设计的三相鼠笼式异步牵引电动机，且已被证实在类似环境中运行良好的产品。

      - 在正常运行和维护的情况下，牵引电动机设计应满足其解体检修不少于900,000km。

      - 牵引电机应符合国际电工委员会IEC60349-2《电力牵引铁路机车动车和公路车辆旋转电机第2部分：电子变流器供电的交流电动机》的规定。

      - 牵引电动机由电压源逆变器供电，采用变频变压（VVVF）调速。

      - 所有牵引电动机，在它们的外形尺寸、安装尺寸和电气性能方面，均必须能在所有动力转向架各个轮轴之间完全互换。所有需要周期性更换的部件，亦必须是完全可以互换的。在维修电机时，允许仅更换定子或转子，仍然能保证电机特性的一致性。投标人提供牵引电机、联轴节、齿轮箱在转向架整体安装方案。

      - 电机应在给定的最恶劣的运行条件下（满负荷、最小网压、最大车轮直径、最高环境温度）能连续运行，其温度不得超过产品所允许的最大工作温度。电机绝缘等级为200级或以上。

      - 在车轮磨耗到规定的极限尺寸时，电机应能在相当于列车最高速度的情况下安全运转。

    - 牵引电机额定参数

牵引电机的额定值为小时定额。

牵引电机功率需能满足车辆功能要求，并应能够在最恶劣的条件下（满负荷、最小网压、最大车轮直径、在本线路运行条件下的最高环境温度）连续运行。

投标人须提出具体的计算结果，并提供列车在AW3时，电机所能提供的过载能力。

投标人还应提供牵引电机的额定电压、电流、转速、频率、转差频率、效率、轴功率、功率因数等参数。

    - 一般要求

      - 牵引电机能承受雨、雪、风、沙、盐雾的侵袭并安全运行。

      - 牵引电机在运行中应能承受由于机械的和电的原因引起的振动和负荷冲击，并设有防脱落装置。

    - 牵引电机定子

      - 定子铁芯的导磁叠片采用高导磁率、低损耗的冷轧电工钢片冲制。投标人应提供定子线圈的制造设计图和绕组的连线图。

      - 定子绕组及其引线必须采取能防霉、防虫、防啮齿类动物和其它有害动物的有效措施。

    - 牵引电机转子

      - 转子铁心由高导磁率、低损耗的冷轧电工钢片冲制，采用铜条或铝条转子。转子导条必须采用可靠的固定工艺措施，使导条能承受运行中的各种振动和冲击。转轴采用适当强度的合金钢。

      - 转子的动平衡试验达到ISO1940的G2.5级或更高的标准。

    - 牵引电机轴承

      - 采用绝缘高耐磨轴承。

      - 采用优质润滑脂进行润滑。

      - 轴承的密封和润滑装置必须是在类似的牵引电机上经过长期运行考核证明是良好的系统。

      - 轴承盖上有加油嘴，以便能在检查坑方便地加入油脂，同时还应有废油排出口。

      - 轴承的使用寿命不小于200万公里。

    - 牵引电机的通风

      - 牵引电机冷却方式由投标人提出，电机应具备良好的清洁性以及良好的维护性能。

      - 如果需要，牵引电机进风口处安装风阻小、防护和滤尘效率高的防护网和滤尘器。滤尘器的结构设计应便于清洗。

    - 牵引电机的特性

      - 牵引电机的各项性能应符合IEC60349-2标准的要求，尤其是充分符合其对电机特性、产品标志、型式试验和例行试验的要求。

      - 牵引电机的所有特性，均按绕组参考温度为150℃时绘制。该温度应在特性曲线上注明。

      - 投标人应考虑轮径差异和轴重转移对并联供电的牵引电机的影响，并提供系统允许的轮径差值（同一车轴、同一转向架、同一辆车）。确保在同一轴上两个车轮轮径差小于或等于2mm、同一转向架上4个车轮轮径差小于或等于4mm、同一节车的轮径差小于或等于8mm时，牵引系统能自动地提供完全的性能。

      - 效率特性应考虑到由于逆变器供电引起的谐波所产生的损耗以及对机械上产生的后果。

    - 牵引电机连线

不同相的电缆使用不同颜色的标志区分开来。电机外接线采用连接器与VVVF相联。接线处采取有效措施防止油和水的侵入，接线盒防护等级不低于IP65，连接器防护等级不低于IP67。

    - 牵引电机试验

      - 按IEC60349-2规定，牵引电机必须进行以下项目的型式试验：

- 温升试验

- 特性曲线试验

- 超速试验

- 浸水试验

- 噪声的测定等

      - 按IEC 60349-2规定，所有牵引电机必须进行以下项目的例行试验：

- 特性曲线试验

- 介电强度试验

- 振动试验

  - 传感器

    - 速度传感器

      - 应为下列系统安装速度传感器，以便得到相应的速度信号：

- 牵引和电制动系统：每台电机装一套，也可采用无速度传感器方式；

- 空气制动系统：每轴装一个；

- ATC系统：Tc车至少两根轴装有由装有由ATC系统投标人提供的传感器，具体数量和安装位置由ATC系统投标人确定，车辆供货商必须满足相关要求。

各系统可考虑共用速度传感器，但在电气上不得产生系统间的相互干扰。

      - 在车辆子系统上用于同一目的速度传感器应可完全互换，安装时不采用垫片调整，应易于检查和接近。

      - 速度传感器的脉冲输出数，在任何时刻都应与转轴的转速相对应。

      - 在速度传感器出线端和线束进入车体的进线端，应分别设置水密性连接器。传感器的信号线应采用屏蔽线。

      - 速度传感器的电源输入端应有输入电源极性保护。

      - 当传感器工作时，系统应有对传感器的自测试功能，该功能可由牵引控制单元实现。

      - 速度传感器无需日常维护。

    - 其它传感器

      - 牵引系统内部用于控制和检测的电压、电流传感器采用电流源输出。

      - 电压、电流传感器采用高精度、高可靠性的产品。

      - 对输入电源的极性应有保护措施。

      - 传感器的信号线采用屏蔽线。

      - 当传感器工作时，系统应有对传感器自测试的功能。

      - 设置网压表和相应电压传感器，电压传感器应采用无源检测方式，网压表由电压传感器直接驱动。

  - 列车电气连接器

    - 保证车辆在任何工况下列车电气连接器的电气连接良好。

    - 所提供的连接器连接插件的数量和容量满足使用要求。

    - 保证车辆在任何工况下列车电气连接器的绝缘、密封性能良好。

    - 便于检修和拆装。

    - 高压母线电气连接器及四芯连接器采用可拆卸型（如为单侧可拆卸型，应加收藏座）。

    - 低压电气连接器满足车辆控制要求（包括空气制动系统），采用双侧可拆卸型。

    - 应为列车网络传输和信号等车载系统提供单独的专用低压电气连接器。

    - 连接器应具有防插错功能。

  - 主电路电器

    - 一般描述

- 列车应通过受电弓连接到架空接触网。受电弓的配置应满足列车的良好取流及安全运行的要求，辅助电源系统应能最大程度的保证列车的供电质量。投标人提供详细的配置方案及相应的说明。

- 高压电路应配置手动隔离接地开关。操作后，可将牵引设备隔离并使其接地。当隔离接地开关接地后，车间电源、受电弓1500V高压不允许接入。

- 每个牵引单元应配置一个高速断路器，为VVVF逆变器单元提供保护。

- 每一台VVVF逆变器独立拥有线路接触器、线路输入滤波器。

- 每一台VVVF逆变器有一个预充电回路（包括充电接触器和充电电阻）以限制对线路滤波器的冲击电流。

- 每一台VVVF逆变器单元有一个放电回路。

- 每列车安装2个车间电源连接器。

- 列车高压回路的保护应与牵引变电所的馈出保护相协调。

- 车辆应有可靠接地。

    - 受电弓

受电弓满足GB/T21561.2/IEC60494-2轨道交通机车车辆受电弓特性和试验第2部分：地铁与轻轨车辆受电弓的要求。

      - 总体要求

- 在“Mp”车车顶安装受电弓，每一个受电弓给本单元的两个动力车辆的牵引设备和整列车的辅助逆变器供电。

- 采用单臂、轻型气动受电弓。

- 升弓和降弓采用司机室的开关控制（一列车两个受电弓分别控制）。通过多档选择开关，能实现单弓的升降及双弓同时升或降。受电弓的具体控制方案，将在设计阶段讨论和确定。

- 单个受电弓的状态在司机室的显示器上显示，整列车的受电弓的状态在司机室有指示灯指示。

- 受电弓在发生弓网接触故障时能自动降弓，故障确认后能恢复升弓。

- 接触压力120N，并在适当范围内可调。投标人在设计阶段根据接触网的实际结构情况分析、确定最佳的接触压力范围，并提供分析报告供招标人确认。在受电弓工作高度范围内，压力差不得大于10N。

- 能够实现紧急升弓。

- 所有静态和动态尺寸应能符合车辆限界和车辆段设施的要求。

- 列车静止时，最大停车电流满足只升一个受电弓时的列车正常工作状态的电流需求。

- 升弓时不应对接触网有严重冲击，落弓时不应对底架有严重冲击。

- 受电弓的寿命大于IEC标准的规定。

- 试验按应按IEC或相当的标准进行。

- 采用成熟产品。

应提供受电弓详细的技术性能参数。

      - 主要技术数据

- 技术规格

额定电压	1500VDC

电压范围	1000～1800VDC

额定电流投标人提供相关计算参数

最大短时电流（70秒占空因数中为5秒）：

最大起动电流（30秒）

最大停车时电流（网压DC1000V和单弓受电）：

标准静接触压力	120N（暂定）

静压力调节范围	100～140N（暂定）

受电弓压缩空气压力：

额定值	0.45MPa（暂定）

最小值	0.30MPa（暂定）

最大值	0.60MPa（暂定）

投标人应提供具体的驱动、控制方案和技术参数。

受电弓归算质量	≤15kg

碳滑板材料	浸金属碳滑板

- 主要尺寸

带绝缘子的高度	300+5mm

正常工作范围	175mm～2000mm

最大升弓高度	2200mm（暂定）

碳滑条宽度（暂定）	1050±1mm

受电弓总宽度	≤1700mm

受电弓与接触网的最大滑行范围	±500mm

静态压力：

压力差异	≤10N

滑条在工作高度范围内的同一高度，上升与下降时≤15N

静态压力可允许的容差	±10N

      - 受电弓结构

        - 受电弓在刚性接触网和柔性接触网的线路上均能适用，保证在各种轨道条件和速度下与接触网具有良好的接触状态和接触稳定性，投标人应提供受电弓弓头的自由度（允许旋转的角度）资料。

        - 应设置机械止挡，以限制受电弓在无接触网区段上的垂直运动。

        - 在整个车辆速度范围及各种气候条件下，受电弓应有良好的动力学特性和空气动力学性能。

      - 技术性能要求

        - 升降弓时间指当气缸中通以额定气压时，由降弓位升到最高工作高度和由最高工作高度落至降弓位所需时间，时间计算起点为受电弓阀（在额定压力下）得失压瞬间。

        - 升弓时间不大于8秒，且对接触网无有害冲击现象。

        - 降弓时间不大于8秒，且对受电弓底架无有害冲击现象。

        - 在工作高度范围内在任何高度上的下降运动应迅速无卡滞。

        - 在最小工作气压下滑板应能上升至最大工作高度。

        - 受电弓有足够的、良好的取流性能，当只有一个受电弓对一列车供电时，能保证列车辅助电源和牵引的基本功能，且受电弓可保证正常工作。

        - 受电弓空气弹簧应具有高可靠性和稳定性，采用大推力多区空气弹簧作为驱动机构或其他形式。

      - 绝缘性能

        - 受电弓应能承受工频5.75kV（有效值）干闪络电压一分钟无击穿、闪络现象。

        - 受电弓应能承受工频4.75kV（有效值）湿闪络电压一分钟无击穿、闪络现象。

      - 机械寿命

机械寿命必须高于IEC60494-2的要求。

      - 安装要求

        - 受电弓安装在转向架纵向和横向中心线交叉点最近的相应位置；

        - 所有带电设备相对于车顶应有适当的安全间隙。

      - 试验

        - 受电弓试验分为型式试验和出厂例行试验；

型式试验包括IEC60494第28条规定的所有项目和本规格书中的有关项目。

        - 如果所提供的受电弓是经过实际项目验证的成熟产品，并能完全满足用户对性能要求时，投标人可提供相同型号受电弓的型式试验报告，同时提供近5年内进行的发热试验和机械寿命试验的试验报告。

        - 出厂例行试验对每台受电弓都应进行。出厂试验包括以下项目：

- 按经规定程序批准的图纸和工艺进行检查

- 试验项目包括IEC 60494第28条规定的所有例行试验项目

      - 受电弓的控制

受电弓动作与零速联锁。受电弓主回路故障（接地）时，可单独在司机室和中心远程操作脱离接触网。故障恢复时也可在司机室和中心远程操作使其恢复受流状态。受电弓正常和紧急状态及中心远程的控制方式由投标人在投标时提供具体方案。

      - 安装有人工应急升弓装置，在控制电压或气压过低的情况下，司机可以通过操作脚踏泵有效地升弓，初次升弓时间小于4分钟（暂定）。

      - 受电弓应具有在故障时手动脱离接触网的功能。

      - 受电弓碳滑板条的使用寿命不小于10万公里。

    - 避雷器

      - 车顶每个受电弓附近安装避雷器，避雷器必须能有效防止来自车辆外部的过电压（如雷击等）和车辆内部的操作过电压对车辆电气设备绝缘的破坏。

      - 保护值要与变电站及列车上的其它保护参数相匹配。

      - 性能及试验应满足IEC 60099－4的规定和试验要求。

      - 避雷器主要技术参数：

应提供至少以下参数：额定冲击释放电流、冲击电流、持续释放电流、短路电流、阀座电压、冲击释放电压、直流放电电压、爬电距离、放电距离、特性曲线。

    - 主隔离开关和主熔断器

为每个高压单元设置一套主隔离开关及熔断器。

      - 主隔离开关和主熔断器的额定值与主回路的参数匹配。

      - 当主隔离开关断开时，主滤波器电容能通过放电电阻可靠放电。

      - 主熔断器的熔断特性和高速断路器的保护特性要与供电电站的短路保护特性相匹配。

      - 主隔离开关箱应有操作说明和警示标志，主隔离开关断开时应有提示。

      - 主隔离开关和主熔断器的安装位置应便于操作和检修。

      - 主隔离开关试验按IEC60157规定进行。

      - 主熔断器试验按IEC60282规定进行。

    - 高速断路器

每一个高速断路器给1个VVVF逆变器单元提供保护，高速断路器仅用于牵引回路，辅助系统独立于牵引回路。

      - 采用电磁驱动。在正常情况下，高速断路器的断合应由牵引系统自动控制。

      - 投标人在得到供电系统的参数后，计算牵引回路短路情况下的预期短路电流，高速断路器的保护性能应与变电站的短路保护性能有良好的配合协调关系。

      - 高速断路器的动作由牵引控制单元DCU或过流脱扣装置触发。

      - 投标人提供跳闸时间/特性。

      - 高速断路器保护作用和断开速度与输入滤波器的有关特性相匹配

- 主逆变器输入端能承受最大瞬时电流

- 输入回路因故障突然接地的电流

      - 详细设计后投标人提交以下主要的高速断路器技术参数：

- 电流上升率

- 额定电压

- 额定电流

- 分断能力

- 再接通时间

- 机械动作寿命

- 过电流整定值范围

- 分断能力测试为最大电流30kA，τ=15ms（故障发生时最高电压：DC1000V或 DC1950V）

      - 高速断路器的动作状态应在司机显示屏上显示。

      - 试验

在高速断路器的型式试验和出厂试验之前制造商根据规格书的要求和IEC60077有关规定提交试验内容和要求供招标人认可。

    - 线路滤波器

每个逆变器单元配备一个线路滤波器。

      - 线路滤波器由电抗器和电容器及其他高压器件组成。

      - 线路滤波器的设计与高速断路器的分断能力协调一致，以保证当线路滤波器突然接地时，不损坏任何其他设备。

      - 滤波电抗器的安装应采取措施，减小磁通密度对客室的影响。

客室内滤波电抗器上方磁通密度要求：

距地板面450mm时，≤10G；

距地板面900mm时，≤5G。

      - 滤波电抗器试验按IEC60310的规定进行。

      - 滤波电容器试验按IEC60384的规定进行。

    - 车间电源配置

每个动力单元配置一个车间电源装置；

当车间电源接入时，仅给辅助系统供电，牵引系统不得电；车间电源供电与受电弓之间有联锁关系。

    - DC1500V高压接触器

      - 均使用直流电磁接触器。

      - 应易于拆装。

      - 同型号的接触器安装尺寸及易损件（如触头）具有互换性。

      - 应使用成熟产品。其设计和试验满足IEC60077标准或其它相关国际标准。

    - 车辆接地

      - 车辆接地应设计合理，确保接地良好。

      - 接地开关容量与高、低压回路的电压、电流相匹配，并应保证接触良好。

      - 接地装置应保证电刷的接触压力在整个使用范围内保持不变。

接地装置电刷的使用寿命长，并应便于检查和更换。

  - 蓄电池牵引

车辆需要具备采用蓄电池为车辆提供牵引供电的功能，投标人需提供详细的设计方案，需至少满足的基本功能如下，但不限于：

    - 蓄电池供电和接触网供电可以在人工驾驶、全自动驾驶模式下行切换，请投标人针对招标人提供的工况提供切换方案。

    - 正线需在超员标准下满足最小牵引距离为300m，速度≤5km/h；蓄电池牵引模式在正线小于3‰的坡道条件下，按照超员标准可以至少运行1km。具体容量需求结合线路条件，由投标人提供详细方案。

    - 需配置实时在线检测设备对蓄电池的状态进行实时监测。

    - 需对蓄电池提供保护措施，保证蓄电池工作的安全性。

    - 适应全自动驾驶模式，牵引蓄电池控制装置应具有与列车总线网络通信的功能，并可通过列车总线网络对牵引蓄电池进行启动、停机、故障复位等相关控制。

  - 设计

所有主电路设备的设计均符合相关国际标准。

  - 试验

所有牵引设备在各个阶段试验均按有关国际标准进行。

  - 电磁兼容性

牵引和电制动系统需考虑信号系统、无线通信系统与车辆谐波电流干扰的电磁兼容性，符合IEC61000、IEC62236-3、EN50121等标准的相关要求。

  - 完整性

牵引系统保证本系统的完整性，所有电气设备应包含完整的电气连接器（至少包含插头、插座、插接件和辅助密封件等），接插件应提供不少于10%的备品。

  - 与空气制动系统的接口

电气牵引系统与空气制动系统的接口管理由车辆供货商负总责。

电气牵引系统投标人应充分考虑与整车（含空气制动系统）的硬件及软件的接口。

电气牵引系统投标人须保证列车电气牵引系统与空气制动系统的功能和性能的匹配。电气牵引系统投标人须提交详细的电空配合控制方案及逻辑框图。

  - 与列车控制及监控系统的接口

电气牵引系统与列车控制及监控系统的接口管理由车辆供货商负总责。

电气牵引系统投标人充分考虑与列车控制及监控系统硬件及软件的接口。

电气牵引系统供货商须服从车辆供货商对列车牵引系统与列车控制及监控系统硬件及软件的接口管理。

第8章 辅助电源系统

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN62290中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

辅助电源系统用于为列车中低压负载设备提供交、直流电源。

  - 总则

    - 辅助电源系统组成如下：

- 静止逆变器

- 充电机

- 蓄电池

- 高压母线（DC 1500 V）

- 中压母线（3相AC380 V/ 50 Hz）

- 低压母线（DC 110 V）

- 其它辅助设备（继电器、接触器、空气开关、控制器等）

    - 辅助电源系统的交流负载主要有:

- 空气压缩机

- 空调及采暖设备

- 客室照明（如采用交流）

- 设备通风

- LCD屏

- 外接负载插座（客室和司机室至少设置一个二孔和一个三孔插座，额定电流不小于10A）。

    - 辅助系统的直流负载主要为：

- 蓄电池充电

- 列车上所有控制用电

- 列车通信和乘客信息系统

- 门驱动系统

- 客室内、外部的指示灯

- 司机室内外照明

- 挡风玻璃除霜器

- 电动刮雨器

- 客室紧急照明

- 客室和司机室的紧急通风

- 车载信号设备

- USB充电插座

- 车载无线通讯设备

- 信号系统唤醒相关设备（永久供电）

  - 高压母线

- 两个受电弓同时向辅助系统高压母线供电。当一个受电弓不工作时，由另外一个受电弓通过辅助高压母线向整列车辅助系统供电。

- 采用反向二极管与牵引高压母线隔离。

- 采用主熔断器来保护高压直流侧的短路。

- 每个单元编组（3辆车）设一个DC1500V的车间电源插座（含插头）用于车间电源供电模式状态下向整列车辅助系统供电。任何一个车间电源接通时均可向整列车辅助系统供电。

  - 静止逆变器和充电器

    - 静止逆变器的基本参数

- 额定输入电压：DC1500V；

- 正常工作范围（输出额定功率的范围）：DC1000-1950V；

- 容量：单台AC380V容量170kVA(暂定)；

- 额定负载时的效率：＞90%；

- 交流输出部分：相数：3相带中线；

- 额定输出电压：AC380V±5%；

- 输出电压波形：近似正弦波；

- 额定输出频率：50±1 Hz；

- 谐波电压畸变程度：<10% rms（计算方法须在投标文件中说明）；

- 设计温度：适应列车在济南地面、高架和隧道运行的气候条件；

- 噪声等级：自然冷却型，距箱体1m处＜65dB（A）

强迫风冷型，距箱体1m处＜72dB（A）；

- 系统须有足够的过载能力，在短时间内应能承受住负载起动电流的冲击；并在负载突变和输入电压突变条件下（瞬间输出电压变化≤20%、调整时间≤100ms），不得影响所有负载的正常工作。过载能力、容量、功率因数、设计温度、噪音等性能指标在投标文件中明确。

- 强迫风冷型辅助逆变箱散热风机应采用无级调速方式，可根据系统的发热状态精确调节风机的转速，降低系统噪音。

    - 充电器的基本参数

- 额定输出电压：DC110V±3%

- 蓄电池充电电压：根据电池充电温度调整

- 输出电压调节精度：<±1%

- 单台DC110V电源容量25kW（暂定）。

    - 基本要求

- 投标人应向招标人提供辅助逆变器所用的功率半导体元件、滤波器和熔断器的技术参数：

- 功率元件采用IGBT，控制系统采用微处理器及PWM技术。

- 充电器的输出电压范围应与蓄电池充电特性曲线相匹配，并兼顾直流用电设备的使用寿命，充电器的输出电压范围：DC77～137.5V。

- 逆变器及充电机的启动受控于蓄电池的输出控制开关和输入高压。启动后由本身进行自动检测和控制。每个辅助逆变器有一个手动隔离开关，控制本车逆变器从高压母线上断开并接地，此开关设于维修人员容易接近的位置，详细方案设计联络阶段提交。

- 在每台逆变器的控制电源电路中有一个专用的“停机/工作”控制开关。当一台逆变器出现故障时，该开关保证这台辅助逆变器停止使用。

- 列车辅助逆变器顺序起动；具体的启动方案设计联络阶段提交。

- 有序地给逆变器施加负载。控制电路的设计保证每次加于逆变器的负载，不超过额定负载的40%。

- 逆变器与高压线路和控制线路断开后5分钟之内，电容器两端电压下降到DC50V以下，在逆变器箱体的易见部位，标有“危险，放电时间大于5分钟”的字样。

- 每个逆变器的高压输入端设独立的熔断器保护。

- 应有自动关断和自动恢复工作功能。一旦检测到输入/输出的非正常情况，能自动关断，待输入/输出恢复正常，能自动恢复工作。

- 在负载有±30%变化时，逆变器的输出电压的瞬态变化不超过+15%和-20%，并在300ms内恢复到额定输出。

- 当逆变器已经带有部分负载的情况下，启动空调压缩机等机械负载时，其瞬时冲击电流可能超过逆变器的额定输出电流，这时，其输出电压可以下降20%。但当过电流消失后，在300ms内，输出电压恢复到额定值。

- 在正常条件下，辅助逆变器能无故障地承受额定负载的阶跃变化，保护装置不动作。

- 逆变器具有重复启动和停止60%最大负载的能力。

- 最大输出电流达到150%额定电流以上，经历10秒钟。

- 容量满足正常运行状态的要求，也满足有逆变器或充电器故障的情况下，根据本章4.5和4.6所规定的要求，对整列车进行供电，还考虑一定的冗余。

- 在蓄电池电压过低的情况下，逆变器及充电器有紧急（自举）启动的功能，采用1500V输入的小功率低电平启动方案。

- 采用强迫风冷方式，并在进风口设置自清洁型金属过滤网；金属过滤网内不含其它非金属材质滤芯，可重复使用，易于拆卸、清洁，滤网清洁周期大于3个月。冷却系统的寿命为30年。牵引供货商应提供一定数量金属过滤网备件，便于最终用户进行维保周转使用。

- 输入输出之间要有电气隔离。

- 输出要有总的空气断路器或熔丝的保护。

- 辅助供电控制系统的时钟与列车上其它微机系统同步。

- 绝缘隔离要求、瞬态抑制能力都满足IEC标准中的规定。

- 辅助供电系统防止对车辆其它设备（如牵引控制设备）和其他机电系统设备（如ATC及车载信号设备、通信设备等）产生干扰。

- 辅助逆变器箱体采用铝合金制作，箱上有铭牌，标明以下内容：制造厂（商标）、型号、生产序号、执行标准、制造年份、额定功率和其它重要技术参数、重量。

- 辅助逆变器箱的表面温度在规定冷却条件（散热片、变压器、电抗器等区域除外）下，不超过60℃。

- 内设自动监视装置，应具有自诊断和故障记录功能，并能在司机室显示屏上显示系统状态及故障情况，便于故障分析和维修。

- 每车配置2台或以上辅助逆变器，为6节编组列车辅助系统的负载提供电源；当列车中某一台辅助逆变器故障时，其余静止逆变器应承担列车的基本用电要求并保证列车的正常运行。对辅助逆变器故障时的列车工作状态作出详细说明。

    - 故障保护和检测

- 对于逆变器和充电器提供下列保护：

输入过压及欠压检测和保护；

输入过流检测和保护；

输出过压和欠压检测和保护；

输出过流、短路检测和保护；

输出相位检测和保护；

半导体元件过热检测和保护；

冷却系统故障检测和保护；

控制电压过高或过低检测和保护；

对外围设备完好性的检测和保护；

控制系统具有自诊断功能；

蓄电池充电电流过流检测和保护；

充电器还需提供蓄电池电压过低以及蓄电池温度过高检测和保护。

- 设计联络阶段提供辅助系统保护辅助电源系统故障检测、保护说明。

- 保护和检测电路完全与调节电路分开。

- 保护和检测电路与调节电路可使用共同的传感器，但不能相互干扰。

    - 故障储存、显示及通信

      - 故障储存要求

- 逆变器和充电器能将检测到的故障信息储存在本系统的闪存中。故障信息包括：故障代码、故障名称、故障部件、故障等级、故障发生的日期和时间、故障消失的日期和时间、同类故障的统计数及相关的环境数据。

- 逆变器和充电器的故障信息（包括一些环境数据）也必须储存在列车控制单元中。

- 投标人应详细提供用于故障储存的容量、环境数据、采样的周期和数量。

      - 显示要求：在本机的控制系统面板上要有输入\输出电压、输入\输出电流、运行状态、故障代码等适当的信息显示，以满足在没有PTU的状态下能够快速处理故障；在司机显示器上要有单个辅助逆变器（DC/AC）和单个低压电源（AC/DC或DC/DC）的状态信息显示，对于相关的接触器（如采用扩展供电方式），该接触器的工作状态也显示在司机显示器上；车间电源插头状态也在司机显示器上显示。

      - 通信

逆变器、充电器与其它微机控制系统的信息传送是通过列车通信网来实现的。

    - 用户接口和维护软件

- 提供本机以太网接口用于日常的调试和维护。同时也可通过列车通信网上的服务接口，对本系统进行日常调试和维护。本机接口和列车通信网服务接口具有完全相同的能力。

- 辅助系统供应商提供用户软件（即应用软件）。

- 辅助系统供应商提供必要的维护软件，包括日常维修、测试、调试及进行地面数据分析所必须的软件，设计联络阶段提交PTU功能及方案说明。

    - 逆变器绝缘、隔离和瞬态抑制能力

      - 输入和输出互相隔离，交流输出与直流输出隔离，并且输出对地隔离。逆变器的交流输出通过变压器与高压输入隔离。直流输出通过变压器与交流输出隔离。

      - 绝缘要求（根据IEC 60310为有效值RMS）：

（1） 输入对输出AC 5400 V，1分钟（变压器）；

（2） 高压电路对地AC 4500 V，1分钟；

（3） 高压电路对控制电路：AC 4500 V，1分钟；

（4） AC 400 V交流电路对地：AC 2500 V，1分钟；

（5） 控制电路对地：AC 1500 V，1分钟；

（6） 小于30 V电路对地：AC 750V，1分钟。

    - 试验

型式试验和例行试验根据IEC61287-1进行。试验项目如下：

| 编号 | 试验的项目 | 试验场所 | 型式 | 例行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车间 | 车上 | 试验 | 试验 |
| 1 | 目视检查 | × |  | × | × |
| 2 | 尺寸和公差 | × |  | × | × |
| 3 | 重量 | × |  | × |  |
| 4 | 铭牌 | × |  | × | × |
| 5 | 机械和电气保护和测量装置的试验 | × |  | × | × |
| 6 | 轻载试验 |  | × | × | × |
| 7 | 保护等级 | × |  | × |  |
| 8 | 变流试验 | × |  | × |  |
| 9 | 噪声测定 | × |  | × |  |
| 10 | 温升试验 | × |  | × |  |
| 11 | 效率测定 | × |  | × |  |
| 12 | 冲击电压和短时能量试验 | × |  | × |  |
| 13 | 负载突变试验 | × |  | × |  |
| 14 | 绝缘电阻试验 | × |  | × | × |
| 15 | 耐压试验 | × |  | × | × |
| 16 | 局部放电试验 | × |  | × |  |
| 17 | 安全要求检查 |  | × | × | × |
| 18 | 振动和冲击试验 | × |  | × |  |
| 19 | EMC试验 | × |  | × |  |
| 20 | 网压变化试验 | × |  | × |  |
| 21 | 短时电压中断试验 |  | × | × |  |
| 22 | 输出特性试验 | × |  | × |  |
| 23 | 启动和重新启动试验 | × |  | × |  |
| 24 | 短路试验 | × |  | × |  |
| 25 | 电压和频率范围验证 | × |  | × | × |
| 26 | 额定载荷试验 | × |  | × |  |
| 27 | 过载能力试验 | × |  | × |  |
| 28 | 负载中断试验 | × |  | × |  |
| 29 | 电子器件湿热试验（根据IEC60068-2-30） | × |  | × |  |

  - 蓄电池

    - 蓄电池的基本要求

- 每列车配备足够容量、符合环保要求的电池，在轨道交通车辆上拥有成熟的项目经验和批量使用业绩。

- 蓄电池的容量不小于160Ah/组（暂定），保证6辆编组列车的紧急负载工作不小于45分钟,投标人提供计算依据和具体方案。所有的容量要求在型式试验期间的试验得到证明，投标人应把如何使蓄电池充电到额定容量的详细步骤提交给招标人确认。

- 蓄电池符合IEC60623标准或其他相应等同标准，额定电压为DC 110V。投标人提供蓄电池特性曲线。

- 蓄电池采用镍—镉结构电池，维护量小，补液和箱内检查的时间间隔为1年。

- 在蓄电池和充电器的输出端设二极管以防止负载电流逆流。

- 蓄电池的“+”、“-”端设过流保护的熔断器。

- 蓄电池的输出端设隔离接触器，当充电器检测到蓄电池故障时可通过控制接触器的断开来切断蓄电池与负载或蓄电池与充电器的连接。

- 蓄电池单体应能单独更换。

- 蓄电池单体外壳材料阻燃、低烟和无毒满足用户需求书2.12章节要求。

- 镍-镉蓄电池的使用寿命不少于15年。

- 蓄电池寿命期后子供应商免费回收报废的蓄电池，并符合国家关于废旧蓄电池的回收政策、达到资源化无害化回收的要求。

- 蓄电池应配备在线监测装置，可在线测量、记录并存储电池组或单体电池在充电和放电阶段的电压、电流、温度等参数，并实现蓄电池容量管理和报警，该装置可与TCMS通信。

    - 蓄电池充电

- 蓄电池由可调节输出电压的充电器充电，充电电压根据充电电流和蓄电池的温度来调节。

- 只要蓄电池放电到在允许的电压范围内，充电器都能按蓄电池充电要求对蓄电池进行正常充电。

- 当一个充电器故障时，不允许由此充电器充电的蓄电池放电。这种情况下，其它直流负载（参照8.6）由另外的充电器供电。

    - 充电器对蓄电池的保护

蓄电池充电电流过流检测和保护；

蓄电池电压检测和保护；

蓄电池的温度检测和保护。

    - 蓄电池容量

列车无高压输入时，蓄电池容量满足以下2个过程：

（1）对列车的下列紧急负载供电45分钟以上：

客室紧急照明；

司机室照明；

所有空调的紧急通风；

列车乘客信息系统；

至少一次列车客室门的开和关；

列车无线通信；

头灯和尾灯；

所有与安全有关的控制系统。

（2）并应保证列车开关一次车门，蓄电池的端电压还必须大于84 V，网压恢复时能保证辅助电源启动及升弓。

（3）	列车休眠状态保持7天后，蓄电池应确保端电压足以满足列车正常唤醒和列车所有设备的正常启动，并能投入运营；同时应考虑运营中紧急情况下满足45分钟以上的用电需求。

    - 蓄电池箱的要求

      - 内部采用防电解液的绝缘材料加以防护。

      - 蓄电池箱有通风、排水措施,蓄电池箱的设计保证蓄电池工作在合适的温度下，且便于对蓄电池进行检查和维护；。

      - 蓄电池组装在滚动的托架上，托架不需要工具一人操作就能从车辆的侧面拉出，托架需带锁定装置。在托架拉出后，检修人员通过叉车可方便地将蓄电池组取出。

      - 蓄电池箱的尺寸优化考虑蓄电池单体的尺寸和重量。

      - 蓄电池应能够集中加液，并提供4套自动加液机。可通过目视直观观察到蓄电池液位，单体蓄电池缺液可直接通过加液孔加液（无需自动加液机加液）。

    - 蓄电池的试验（型式试验和例行试验）按照国际标准进行。

  - 中压母线

    - 辅助供电系统中的中压母线由列车上的辅助逆变器供电。

    - 中压母线给列车上所有的交流负载供电。

    - 下列负载的供电考虑冗余，也就是在一台逆变器故障的情况下由其它的逆变器供电，还能提供10%的额外冗余：

- 空气压缩机

- 所有设备的通风

- 故障逆变器供电的空调单元的通风（由正常逆变器供电的空调单元保持正常工作）

- 外接负载插座。

  - 低压母线

- 提供两条低压正母线。其中一条由蓄电池输出开关控制，另一条还需由唤醒按钮控制。所有的负载根据需要分别由这两条母线供电。具体方案在设计联络时提交招标人确认。

- 低压母线通过防逆流二极管与充电器和蓄电池相连。

- 蓄电池充电以外的其它所有直流负载都考虑供电冗余，当一个直流110V电源（AC/DC）故障的情况下车上所有直流负载由另外的直流110V电源（AC/DC）供电，并能提供10%的额外冗余。

- 低压母线的供电电压范围满足用电设备的工作电压（DC 77V到DC137.5V）。

- 在直流负载最大的情况下，正母线的最大压降小于4 V，负母线的最大压降小于3 V。

- 蓄电池负端通过电阻对车体接地，不允许由车体作为负极的回流线，电阻阻值可在设计联络阶段确定。直流110V有专门的回流线，回流线有保护接地。每个低压回路的回流电路最终都应经接地开关连接到一个总的接地点上。

- 不同等级电压回路应分别接地，接地点不得共用。

- 低压母线网络中的关键继电器需用可靠性高的密封型继电器。关键继电器的范围在投标时提供。

- 每个司机室内设置2台24V电源模块，为本司机室内24V负载供电。投标人提供具体的方案。

- 设置应急启动电源，增强了蓄电池亏电等故障情况下的列车应急能力。

  - 系统电路的保护断路器

- 原则上每辆车的每个独立分系统都有独立的保护断路器保护。该空气自动开关只用于线路、设备保护，不得代替需要频繁操作的电气投入开关使用。

- 额定电流小于63A的低压中不允许用熔断器保护，而只能用断路器保护。

第9章 空气制动和风源系统

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

  - 总体要求

- 采用微机控制的电－空制动系统，内设监控终端，具有系统自诊断和故障记录、上传功能，满足全自动运行功能，能配合列车控制及监控系统完成本系统初始状态检测及在线检测。能在司机控制器、信号系统的控制下对列车进行阶段或一次性的制动与缓解。

- 空气制动系统具有常用制动、快速制动和紧急制动功能，其中常用制动和快速制动可与电制动协调配合。常用制动力、快速制动和紧急制动力均应根据列车载荷进行调节，保证列车减速度从空车到超员基本不变。车辆载荷信号取自空气簧的气压，具有稳定的满载率检测功能。

- 列车常用制动采用电制动与空气制动实时协调配合的混合制动方式。基础制动采用盘形制动装置，制动盘材质采用铸钢或铸铝材质。其中部分带有停放制动功能。

- 具有自动施加保持制动的功能。

- 系统应具有优异的滑行控制（抑制）功能，使发生滑行的车轮尽快恢复粘着，空气制动的防滑控制为轴控方式。滑行控制与牵引系统协调配合，并可将滑行状态和控制状态发送到信号系统。

- 具有预压力和电制动预衰减校正（补偿）功能。

- 具有强迫缓解、制动不缓解检测和制动力不足检测功能。

- 列车应具有故障导向安全的紧急制动系统，紧急制动完全由空气制动承担。

- 每列车设两套空气压缩机组（含过滤、干燥设备及安全装置等），并配有主风缸、总风缸、制动风缸和辅助风缸。各类风缸储风能力应满足6辆编组列车各种工况的用风要求，并适当留有裕度。

- 停放制动应能保证超员列车在线路最大坡道上安全停驻，并考虑最大季风的影响。

  - 系统说明

    - 用风装置包括：

- 空气压缩机系统

- 空气制动控制系统

- 轮盘式制动单元

- 车钩对中装置（若采用气动对中装置）

- 空气悬挂系统

- 车辆称重系统

- 升弓供风系统

- 其他部件/系统，如：风缸、塞门、调压器等。

    - 投标人应周密设计列车各系统与空气制动系统的接口，在投标文件中提交详细的接口关系框图。

    - 所提供的系统和采用的技术是经运行考核成熟、可靠的系列。本系统基于单个转向架提供各种控制，按单元车组进行系统设计，车辆与车辆之间的接口、功能相匹配，编组成列车后不相互干扰。

制动系统应模块化、集成化、轻量化，便于招标人操作及运用维保。

    - 所有固定管路和管接头为抛光不锈钢材料。

    - 气密性

车辆在正常的工作状态下，总风缸空气压力达到最大工作压力后切断与空气压缩机的通路。当列车各种使用压缩空气的装置处于压力下，但不工作时，切断它们与总风缸的通路；总风管在5 分钟内允许的最大泄漏量引起的压力下降不大于15kPa。当列车制动装置处于压力下，但不工作，其余的用风装置（例如：空气弹簧储风缸等）被切除时，总风管在5分钟内允许的最大泄漏量引起的压力下降不大于10kPa。

在没有压缩空气补充的情况下，制动缸允许的最大泄漏量为3分钟10kPa；

列车休眠停放24小时后主风管压力不低于7bar。

    - 所有截断塞门和截断阀门的标志均采用防腐蚀铭牌，铭牌采用蚀刻并涂色字体和/或易于识别的符号，并永久固定。

    - 列车具有制动监控旁路功能和主风管监控旁路功能。

    - 司机室设置强制空压机启动的自复位按钮，该按钮设置保护盖，并且列车监控系统可对该按钮的触发进行监控。

    - 所有截断塞门手柄方向与管路方向平行时为导通，垂直时为关闭。

  - 压缩空气的供给

    - 空压机

空气压缩机由三相交流鼠笼式异步电动机驱动，电机的供电电源为AC380V 50Hz。每列车配备两套完整的供气系统，空压机的容量满足制动系统和所有辅助系统在最恶劣条件下用气量的需要。电机空压机组按连续运转进行设计。

空压机重量轻、体积小、安装空间紧凑，并且可靠性高、噪音低、易维修和产品生命周期成本低。空气压缩机工作时在距其4.6m处最大噪音为65 dB。

电机空压机单元的运转通过压力开关或更优方式实现控制，适应全自动运行需求，投标人提供方案，压力在7.5 bar（暂定）以下时主空压机组开始运转，压力在7.0bar（暂定）时两个空压机同时启动，压力达到9.0 bar（暂定）时切断，保证压缩空气供给系统不过压。

当空气压力值超过一定范围后，可通过司机显示器显示报警并上传中心，报警方式为文字、图标及声音提示。

    - 容量要求

正常工作时，空压机的工作周期不超过满负荷的45 %，即所有空压机都工作，所有空气制动（并且只用空气制动）及辅助设备均处于正常条件下的用气量。

正常工作条件为：最大乘客载荷、下雨天、空气簧（设每次停站，50%（AW3）的乘客上、下）及其它用气元件均处于正常用气状况。

列车初次正常充风时间不得大于15分钟（从总风缸压力由零到9bar（暂定）止）。投标人提供空气消耗量（包括一台空压机停机）的计算报告。

    - 供气质量

空压机能可靠地向空气制动系统和辅助系统提供清洁干燥的压缩空气。压缩空气在送入主风缸前将其中的水气、油/水雾微粒去除，在额定的压力下，滤清器至少达到ISO 8573-1第二等级要求或相当标准的滤清等级。

在空气压缩机和主风缸之间提供容量合适的干燥器，干燥器为双塔型再生干燥器，是经过运行考核过的成熟产品，它包括一个油水分离器，其常年工作露点温度低于-1℃。

    - 系统安装和维修要求

空气压缩机组弹性安装在车辆底架上，以防噪音及振动传递到车体上。为防止空气压缩机组脱落，提供安全保障措施。

空气压缩机组的部件尽量集中，部件间有足够的空间以便于部件的更换、拆装；经常需要维护保养的部件靠近车侧，与气、电相关的试验接头、接口方便靠近。空压机和电机5年内免维修，轴承6年内毋需添加油脂 。

  - 空气制动系统部件及要求

    - 空气制动微机控制单元

每台转向架配置一个空气制动微机控制单元，空气制动微机控制单元接入列车以太网维护网络，PTU可通过以太网维护网接口实现状态读取、故障记录下载和调试等功能。本地维护接口应采用RJ45形式。

制动微机单元便于维护保养，具有自诊断功能并提供足够的容量用以储存故障信息。储存的故障信息至少包括：故障名称、代码、所在部件或元件、故障发生日期和时间、故障消失日期和时间、同类故障统计数、运行公里数及相关的环境数据等。环境数据系指故障发生前后一定时间的有关列车状态数据。具体的数据种类、数据数量、采样周期、所需的储存容量在投标文件中提供。

具有轮径修正功能和负载补偿功能。

具有与列车控制系统的列车线接口、网络接口及相应软件用以与列车上其他微机控制系统进行数据交换能力。投标人在投标文件中应明确具体的内容，包括接口内容和输入输出信息。

空气制动微机控制单元的故障不影响空压机正常工作。

故障缓解功能：在司机室内设置一个开关或按钮，能够在制动电子控制单元检测出该制动单元有重大故障时，司机通过远程缓解开关或按钮输出列车线信号，有重大故障的制动单元将收到远程制动缓解信号并缓解常用制动，其他正常工作的制动单元不受此信号控制和影响。

    - 远程单个制动机切除功能：能够接收信号系统命令或/和TCMS指令，对因故障不缓解的单个且全列只能一个制动机进行切除。投标人提供具体的方案。

    - 空气制动控制单元

电空模拟转换器均集成安装并配有快速安装的密封盖，靠近车侧处，并具有足够的空间，以便日常的维护保养及零部件的更换。与气动控制集成板连接的导线是密封的，并采用快速插接件。

    - 空气压力表

在每个司机室设一个直径≮75 mm、带背光的双指针空气压力表，以显示Tc车前端部转向架制动缸和总风缸压力。提供常规测试/校正用的接头。

    - 设紧急制动按钮（蘑菇状）来触发列车紧急制动。

    - 转向架截断塞门

在每辆车的客室内设置2个截断塞门，以切除对应的转向架的制动。车底下设置1个截断塞门，以切除对应车辆的整个制动。该截断塞门自带电触点，一旦有转向架截断塞门关断都会在司机室显示器上显示。车底转向架截断塞门安装位置便于人员在正线从车侧操作。

    - 列车管截断塞门

在每辆车端部与车钩风管相连处，配置有列车管截断塞门，用来切断车与车之间的空气制动气路连接，并方便车钩空气连接软管的更换或用于系统维修。

除此之外，车辆设置有多种塞门方便检修维护，不同塞门的安全等级根据塞门手柄颜色进行区分，制动系统关键截断塞门的安全分类及识别方案在投标文件中提供。

    - 空压机与车体之间提供避振的柔性连接。

    - 空气制动装置

      - 空气制动由气动执行机构对每一个轮对的制动盘施加所需的制动力，常用制动和紧急制动由同一执行机构执行。车辆每根轴设有通过弹簧力作用的停放制动装置，其能力可以使在极不利的条件下将满负载（AW3）的列车停放在35‰坡道上。

      - 闸片材料的选择满足制动性能和环保要求而不受环境影响，闸片安装及更换方便，采取有效措施防止闸片偏磨。闸片与制动盘之间的间隙能自动调节。

      - 盘式制动符合UIC 541和EN 14535的要求。

      - 热容量要求

在所有电制动停止工作的情况下，空气制动系统及所有空气驱动的部件设计满足在AW3载荷时列车无限速往返一次运行性能的要求。

    - 压力试验接头

制动和供气系统的仪表、压力开关、传感器提供压力试验接头。压力试验接头安装在被测试的装置附近。这些接头具有自动切除/隔离功能（自封功能），使系统可以在全压条件下进行试验和调整。所有接头便于接近并快速连接。所有接头加装保护堵头，满足防水、防尘要求。

    - 车轮防滑控制阀

每根轮轴配备一个控制阀，以确保由车轮防滑系统检测出车轮滑动时制动缸能立即排气，直至滑行小于所要求的检测极限再施加制动。制动力的恢复使列车平稳减速，并对车体的冲击不超过冲动极限值。

任何轴上制动力连续降低不超过5秒。

在制动施加过程中，防滑保护装置的效率不低于85%。

    - 风缸

      - 每节车配主风缸、制动风缸和辅助风缸，储存能力应满足车辆用风要求，所有风缸使用寿命不小于30年，材质均为不锈钢或铝合金。主风缸和辅助风缸配备排水阀，制动风缸配备螺堵。在主风缸和其它风缸间配备止回阀。

      - 主风缸容量

主风缸的容量在下列条件下，使空气制动系统至少完成5次最大常用制动-缓解循环：

- 压缩机处于起始工作点

- 压缩机都停止工作（故障状态）

- 车辆载荷处于AW3状态

- 电制动停止工作

- 其它用气设备正常工作

      - 工作压力

- 风缸额定工作压力：10 bar

- 风缸试验压力：1.5倍额定工作压力

      - 当主风缸空气压力降低到低于6.5bar（暂定）时，列车能自动采取措施，保障列车能自动安全运行。

  - 紧急制动/快速制动

    - 紧急响应时间功能要求：

制动缸达到90%满负载压力的紧急制动响应时间（包括空走时间和增压时间）：≤1.5秒。

    - 紧急制动施加

在包括但不限于下列任一情况下，将导致紧急制动施加：

- 主风缸压力不足以保证安全要求；

- 司机室中的警惕装置触发；

- 按下司机室中的紧急制动按钮--蘑菇形按钮，此时包括落弓指令；

- 脱钩；

- 非全自动运行模式，当列车在运行状态下，方向选择为零位；

- 紧急电气列车线回路中断或失电；

- 110伏直流电源全部切断；

- ATC系统发出紧急制动指令；

- 列车障碍物及脱轨检测装置触发；

- 列车超速达到105 km/h（暂定，根据信号系统要求）以上。

    - 紧急制动实施的要求

- 紧急制动指令一旦发出，就不能撤除，列车必须减速直至列车停止；

- 不管是什么原因引起的紧急制动，所有车辆必须以紧急制动率制动；

- 每节车上的所有牵引指令立即中断，直至列车完全停止；

- 不受冲动极限限制，列车有防滑保护功能。

    - 快速制动

      - 快速制动施加

当司机主控制器位于快速制动位或信号系统输出快速制动位时。

      - 快速制动实施的要求

列车以与紧急制动相同的减速度实施电空制动，快速制动是可恢复的。在快速制动作用过程中，具备防滑保护，列车的速度变化率受冲动极限限制。

  - 停放制动

停放制动采用弹簧制动和充气缓解，并设有机械紧急缓解装置，且可在两侧均能对一个转向架的停放制动进行缓解。

当制动缸压力低于设定值后，停放制动自动施加。同时在司机台上能控制停放制动的施加和缓解，并有相应的指示灯指示。

  - 空气制动信号及指示

当所有空气制动和停放制动缓解时，司机台上有指示灯指示，同时单车的制动和缓解状态在司机室显示器上显示。

  - 试验

    - 型式试验

### 制动系统型式试验

首件单元产品在AW3的工况下，通过测功仪和飞轮试验以验证制动系统的制动能力。飞轮试验是一个轮子及一套制动装置在最大载荷和最恶劣制动工况下进行的。试验考虑如下因素:

采用本项目实际使用的空气制动设备。

- 本项目规定的制动动态要求

- 本项目规定的制动系统响应时间

- 模拟本项目实际线路运行一圈

根据车轮制造商推荐的测试点位置，对这些点的温度作连续监测和记录。

### 轮盘制动装置疲劳试验

试验模拟实际运用条件和包括100万次的制动和缓解。

### 制动部件型式试验

- 制动微机控制单元

- 制动控制单元

- 空气压缩机和驱动电机

- 空压机及控制

- 空气干燥器

- 速度传感器

- 风缸

    - 例行试验

例行试验对所有车辆制动系统的元件进行性能检查和测定，其中至少包括制动微机控制单元、空压机及其控制、贮风缸、气动阀、电磁阀、压力开关、仪表仪器、截止阀、盘式制动等。

具体试验项目在投标文件中列出。

  - 紧急制动试验

    - 测量每一列车在下列速度下从制动指令发出至停车（包括响应时间）的紧急制动距离，符合下表要求：

| 制动初速度 | 制动距离 |
| --- | --- |
|  | AW0～AW3 |
| 100km/h | ≤322m，且≥290m |
| 80km/h | ≤210m |
| 60km/h | ≤120m |
| 40km/h | ≤57m |
| 20km/h | ≤17m |

    - 紧急制动冲击率测量。

第10章 乘客信息系统

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

乘客信息系统用于保证行车安全和提高乘车服务质量。主要包含列车广播系统、乘客信息显示系统（PIDS）、列车视频监视系统（CCTV）等子系统。

  - 列车广播系统

    - 列车广播设备具有下列功能：

- 全自动播放站名和注意事项；

- 半自动播放站名和注意事项；

- 人工播放站名和注意事项；

- 两端司机室对讲、重联对讲；

- 广播的输出控制（设置起点站、终点站、消音、暂停、越站、广播监听等）；

- 主/副台设置及切换；

- 车载电话系统。客室紧急报警和对讲，包括客室与控制中心、司机室同步报警和对讲，与PIS视频监控系统的视频实现联锁功能；

- 预录广播信息（如紧急广播的文字及声音），紧急播放功能。

- 其它系统音频输入自动均衡、播放；包括无线通信系统音频（控制中心对列车进行广播）；

- 客室广播音量具有基础音量设定、输出音量自动调整功能；

- 列车广播应与列车网络通信，并可通过列车网络对列车广播装置进行设置和控制，实现对广播的输出控制和紧急播放内容的远程控制。同时配合列车控制及监控系统完成本系统初始状态检测及在线检测；

- 故障检测、记录和运行数据记录存储功能；

- 重联人工广播功能；

- 广播静态测试功能；

- OCC对列车的广播（预录/人工）、音量自动调整等功能；客室紧急对讲装置可与司机室/OCC建立对讲。

    - 广播

- 司机室对客室广播；

- 运营控制中心对客室广播；

- 重联运行时从受控的司机室对两列车的客室广播。

    - 对讲

- 两个司机室之间的对讲，仅操作任一端司机室的通话控制装置就可实现司机室之间的通话功能，通话功能采用全双工模式；

- 重联运行时四个司机室之间的对讲，仅操作任一端司机室的通话控制装置就可实现对其他司机室的通话功能，通话功能采用全双工模式。

    - 乘客紧急对讲

每辆车应在客室适当位置设置2个乘客紧急对讲装置，通话设备设有保护盖，报警状态可在本地、司机室和控制中心显示器上显示，伴有提示音，并在中央控制单元中储存，司机或控制中心得到报警信息后可选择是否与其进行对话，对话采用全双工模式，应在本地保存对话内容，对话过程中司机或控制中心可中断与乘客的通话。司机或控制中心也可一次性复位所有的紧急呼叫请求。紧急对讲装置应有录像功能，可通过图片方式实时推送至控制中心。紧急对讲应不影响列车播放预录广播。

    - 自动报站

- 采用数字化自动报站系统；

- 用中文和英文两种语言；

- 报站方式：

- 自动报站：通过ATC给出的信息自动触发预录广播；

- 半自动报站：不通过ATC，由车辆控制系统自动触发预录广播；

- 手动报站：司机手动触发预录广播。

- 储存能力能报100个站以上，每次报站60秒以上；具体报站内容及站间报站次数不少于2次，具体在设计联络阶段确定；

- 至少能同时储存三条不同线路的报站内容，并可任意选择一条线路进行报站；

- 线路中的任一站都可设为起点站和终点站，并且在任何地点司机可以改变行程信息，司机可以通过显示器进行跳站、起点站和终点站的设定；

- 司机室显示器显示站名可由用户进行编辑；

- 司机可通过DDU显示器选择预先设定的紧急信息对乘客进行紧急广播，紧急信息数量满足全自动运行功能需求，显示及播报内容可由用户编辑，投标人提供具体的方案。紧急广播的优先级高于正常报站广播，紧急广播可随时中断正常报站广播，取消紧急广播后可立刻自动返回正常报站广播，不需要重新设置路径和跳站。紧急信息的播报次数由以下几种方式可供司机选择：一次或循环播放，循环时间间隔用户可调。

- 投标人提供一套能由用户编辑的数字化工作站（提供软件和特殊硬件），在投标文件中列出清单包括但不限于下列部件：

- 软件包：图形用户界面；

- 特殊的外部硬件设备；

- 扬声器、话筒；

- 接线盒和电缆；

- 微机、鼠标；

- 彩色显示器；

- 激光彩色打印机；

- 传送报站数据用的笔记本电脑。

语言编辑应方便操作，采用wave格式或MP3格式，当编辑完成后可在编辑器上试听。

投标人负责整个数字化站的正常工作。数字化站的移交工作与首列车移交同时完成。

    - 控制中心（OCC）对列车广播控制功能和对乘客的广播、对讲功能

控制中心（OCC）可与司机对话，并可从控制中心（OCC）对列车客室内乘客进行广播，播放音量可单独自动调整；

控制中心（OCC）可接收多路乘客的紧急报警和对讲要求，并在选择、确认后和乘客进行对讲。对讲过程中和完成后可远程对紧急报警进行复位；

控制中心（OCC）可对列车广播系统所有开放控制功能进行初始设置；

控制中心（OCC）可以在运营过程中对广播系统所有开放控制功能进行干预控制；

以上功能由投标人提供具体的方案。

    - 其它要求

- 列车广播系统具有故障诊断、检测、存储功能。

- 在列车上调试时可通过司机室显示器触发，进行系统的功能检测和系统模拟运行。

- 所有列车广播系统设备的防干扰、防振、防潮、防尘等技术性能符合相关的国际标准。

- 根据上述基本功能，要求各种功能应有优先级别，较高级别的通信要求能覆盖低级别的通信要求，将正在播送的低级别的通信立即中断。当某项广播还在进行时，另一项优先级高的广播也要进行时，将停止原来的广播，待高级别的广播结束后恢复为原来的广播（如果原广播继续进行中）。优先级别次序将在设计阶段确定。

- 根据客室噪音情况系统自动调节客室广播的音量。维修人员可对门槛的数值、相应的广播系统输出音量级的自动变更、等级进行修改。

- 音质符合相关的IEC标准。

- 所有显示汉字的设备使用GB18030字库。

- 应抑制语音峰值，使之不高于平均输入电平3dB。

- 音量应满足在最恶劣条件下（AW3负载，100km/h，隧道区段），客室内部离地板1.2m处测得的声压级衰减不小于10dB（A），声音分布要均匀。

- 司机通过设在司机室的按钮来进行各种功能的选择，并能对自动报站进行监听。

- 乘客信息系统的信息、站名可由用户方便地进行编辑、修改或更新，供货商应提供相应的用户服务软件。

- 预录广播内容的录制由投标人提供。

- 每个司机室有一个带固定座的麦克风；三个扬声器：一个用于司机监听的扬声器，一个用于两端司机室通话广播的扬声器，一个用于无线通信的扬声器；设置一个音量调节器，可以调节司机室监听扬声器的音量。

- 广播控制器应能将播报智能终端播报的站代码回送至TCMS。由TCMS或控制中心完成播报内容校验。投标人提供具体的方案。

- 在一列车两端的司机室内各放一套完全相同的乘客信息系统设备，两套设备互为热备份。当主控制器因故障不能正常工作时，主从控制器自动进行转换，从控制器将代替主控制器进行列车广播系统的控制，主从控制器的转换不影响列车正常广播。

- 每个客室提供两个功率放大器，互为冗余，8个扬声器。

- 可以通过司机室显示器对列车广播系统的自检、报站设置及触发、紧急信息的设置及触发等进行操作。

- 配合网络系统完成列车级广播自检、静态测试和广播系统终端播放信息校核功能。

- 列车广播设备应采用集成化、模块化设计，便于使用和检修。

- 客室内扬声器的设置应能保证客室内广播声音均匀、清晰。

- 列车广播应设置背景噪音检测装置。

  - 乘客信息显示系统（PIDS）

    - 动态线路图

动态线路图用于显示列车运行线路、方向、下一站、客室车门打开侧、换乘站以及相应线路的示意图，方便乘客乘行。

动态线路图显示器采用模块化设计，可以根据用户要求组成所需要的线路形式。

车厢内安装LCD电子地图显示系统为乘客提供必要的旅行信息，每辆车内设8台，布置在车门上方的面板中。LCD电子地图由LCD 显示屏、控制器等组成。由LCD显示屏在实时的基础上显示信息，显示的动态信息可通过维护接口进行编辑、控制，且能自动交替显示信息。

LCD电子地图参数：

- 尺寸大小：不小于42″ LED背光LCD显示屏

- 亮度：≥350d/m2

- 对比度：≥500：1

- 可视角度：≥178度

- 灰阶响应时间：≤6.5ms

- 色数：≥16.7M

- 功耗：不大于35W

- 屏上无厂家品牌LOGO

显示的信息至少如下（但不限于）：

- 这一列车旅行的线路、终点站

- 列车将要到达的下一站

- 客室车门打开侧指示

- 换乘站和用于换乘的相应线路

到站显示应能与数字报站同步，动态旅行信息的显示应能够适应不同运营交路的要求。

    - 司机室前端上部设置LED运行信息显示屏，显示本列车运行的终点站，终点站信息应能自动转换，具体方案在设计联络阶段确定。

    - 具体方案在设计联络阶段确定。客室两端设置乘客信息显示器

- 采用LED技术；

- 站名显示与自动报站一起同步设定；

- 显示器显示用中英文两种文字；

- 一屏显示不少于七个中文字（字符高度不低于63mm）；

- 显示目的地、到站站名、下一站站名、开门侧（左或右）及其它宣传文字，信息内容可由招标人自行进行编辑；

- 尺寸、字数由投标人建议后商定；

- 对于一屏显示不下的内容可采用滚动的形式；

- 用户可通过软件编辑文字内容、大小和字体。

    - LCD多媒体播放系统

      - LCD多媒体播放系统负责播放无线传输系统的实时视频信息、预录制的视频信息、列车运营信息、紧急信息以及其他乘客服务信息等内容。车载播放控制器能够接收地面PIS下传的视频流信号，实时播放内容通过车载媒体播放控制器进行编解码后，在本列车的所有LCD显示屏上显示。

      - 控制方式采用一控多的方式，即全列车LCD屏都接收一台媒体播放控制器的控制。为保证系统的稳定可靠，列车每个司机室各安装一台媒体播放控制器，两台控制器互为热备份。正常时，两台服务器同时启动，互为备份，当一台服务器出现故障时，另一台服务器自动接替其工作，不需要司机做任何处理和设置，主从服务器的切换不会影响客室LCD上播放内容，即不会出现LCD播放内容中断或者画面定格等不正常现象。

      - LCD多媒体播放系统具备实时直播和录播两种工作方式，并能够在两种方式间自动或手动切换，当系统检测不到实时的信号源时，自动转入录播的方式，按已接收到的播放列表和节目内容自行组织播放；一旦重新收到实时信号源，自动切换到直播方式。

      - LCD显示屏

- 客室内侧墙上的LCD显示屏优先采用嵌入式安装方式，结合车辆内装饰的整体性和美观性，具体安装方式和位置在设计阶段讨论确定；

- 采用国际知名品牌工业级产品（夏普、LG、索尼或同等档次）；

- 亮度：≥350d/m2；

- 对比度：≥500：1；

- 可视角度：≥178度；

- 灰阶响应时间：≤5ms；

- 最佳分辨率：1280×1024，LCD能够实现1280×1024及以下分辨率的画面播放；

- 色数：≥16.7M；

- 功耗：不大于34W；

- 背光灯类型：LED；

- 屏上无厂家品牌LOGO；

- 每辆车的客室内侧墙上设8块（Tc车6块）不小于19″的彩色液晶（LCD）显示屏，每节车屏幕连接到一个解码分配器上，将媒体播放控制器的视频信号解码后再分发到LCD屏上进行播放；

- 站名显示与自动报站一起同步设定；

- 运营信息的显示内容和方式方式用户能编辑；

- 媒体播放系统的控制器留有无线媒体实时信息传送接口，媒体播放内容可通过车地无线网络进行传送，媒体播放系统与TCMS、CCTV、无线传输系统及地面LCD系统之间的具体接口内容在设计阶段确定。

      - LCD显示屏可根据需要设计为多个显示分区，显示分区可手动设置，设置后可保存分区模板，显示模板具备缺省方式，也可以手动切换或根据不同工况条件自动切换，可以指定各个显示区域的播放内容。屏幕的任何分区方式都是无缝的，不闪烁，不变形。媒体或资讯的画面是完整的，适应屏幕分区的大小并能够进行自动调整。

      - 系统具备记录播出日志功能，能够记录并查询所有媒体文件的播出时间、地点，播出方式、播出次数等其他数据反馈。播出日志可以根据播出时段、媒体名称分别查询并显示清单列表。

      - 音频信号输出到显示终端，可对音频信号进行开关和音量调节。

      - 媒体播放内容存储于列车媒体控制箱内，其容量保证可播放一天，循环播放时间间隔不低于3小时，传送速度8Mbps。

      - 视音频压缩媒体采用H.264或H.265编解制式，1280×1024分辨率，帧率30帧/秒。

    - 基本要求：

- 在列车上调试时可通过司机室显示器上触发，进行系统的功能检测和系统模拟运行。

- 所有显示汉字的设备使用GB18030字库。

- 视频信息系统的信息、站名可由用户进行编辑、修改或更新，投标人提供各类乘客信息系统的用户软件、软件说明书和操作手册。

- 视频信息系统具有故障诊断、检测、存储功能。

- 所有视频信息系统设备的防干扰、防振、防潮、防尘等技术性能符合相关的国际标准。

- 在司机室触摸屏上可以实现开/关机LCD系统的功能，具体在设计联络时确定。

  - 列车视频监视系统（CCTV系统）

每列车配置独立的视频监视系统，实时监视本列车状况。列车上的所有监视视频能存储在服务器的硬盘中。

该系统还能通过无线及有线网络把车上的监视图像传到控制中心，供中心值班人员实时监视全线运营列车上的状况。

    - 概述

采用数字网络摄像机，每辆车设置2台全高清摄像机，司机室设1台监视司机室状态的红外全高清全景摄像机和1台监视线路状态的远红外高清摄像机。每节车厢设置1台工业以太网交换机，全列车组成冗余切换的环形网络；全列车司机室后设备柜设置内至少2台网络视频硬盘录像机，并互为备份，容量满足使用要求，通过环形以太网对全部摄像机进行实时录像，具体方案在设计联络阶段确定。在司机室内设置一台12.1英寸以上电容触摸屏，在触摸屏上能够看到监控图像，图像清晰。客室内的监控无死区，且基本不受车内扶手、立柱的阻挡视线的影响。该监控触摸屏上还可以完成广播系统自检、报站设置及触发、紧急信息的设置及触发等功能。

投标人应在此基础上结合所提供的产品特点，完成该系统方案设计和优化建议。

    - 技术要求

      - 车厢内摄像机

- 监视区域覆盖车辆所有车门；

- 监视区域覆盖乘客紧急对讲点附近；

- 整个车厢内，监视区域应有重叠，并可清晰无障碍地监视乘客；

- 摄像机优化布置，以达到覆盖必需区域和满足易维修的目的；

- 列车车厢正常照明和紧急照明条件下均能提供清晰的图像。

      - 司机室摄像机

- 监视区域覆盖司机室的驾驶操纵台和前方线路；

- 能够清晰分辨司控台上、司机室电器柜及左右两侧门控面板上各指示灯的形状及颜色；

- 能够清晰分辨司机的各类操作。

      - 弓网监测

- 弓网在线监测装置

从一期工程中选择两列车安装弓网监测装置，每列车安装一套，具体技术要求详见附件《弓网在线监测装置》。

- 车顶摄像机

除安装弓网监测装置的受电弓外，其余受电弓均安装车顶摄像机。

- 能够实时监视每个受电弓与接触网的接触状态，判断受电弓整体状态并报警，同时能将视频信息通过PTU进行回看和下载；

- 视频监控装置采用高速高清摄像头，并能满足全线路、全天候工况下的视频监控；

- 视频记录时间不小于360小时，并采用先进先出原则；

- 视频监控装置便于维护，防护等级达到IP67；

      - 车载视频录制

- 所有摄像机的图像，均同时在车辆两端车厢内的网络视频硬盘录像机中进行录制；录制媒质应是固态磁盘，硬盘能热插拔，便于异地回放处理。

- 录制分辨率应不小于720P，帧速率不小于25帧/秒/路，每天不少于20小时，存储时间不少于90天（根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条之要求）；

- 接通电源后，自动开始录像；

- 图像在存储到硬盘之前运用数字标签防伪技术。系统将原始采集的图像进行水印处理，将水印嵌入到图像中。摄像机的编号信息、时间信息以及车厢号信息也同时叠加在图像上记录；

- 录制系统具有如下附加特性和控制功能：

- 存储媒质容量使用80% 时应报警；

- 在存储媒质不足后循环并覆盖存入；

- 连续或定格（暂停）回放；

- 快进/快退。

      - 图像调看和推送

- 司机可通过触摸屏随时调看本列车的任1个摄像机图像，可轮看本列车全部摄像机图像，并可设定切换时间。提供开发工具软件包。

- 图像推送和调看，一旦发生乘客报警、火灾报警或障碍物检测报警等特殊情况下，主动推送相关摄像头图像至控制中心。投标人提供具体的方案。

- 该系统能通过无线及有线网络把车上的监视图像传到控制中心，供中心值班人员实时监视全线运营列车上状况。

      - 设备管理及使用环境性能

- 视频监控系统上电时进行自检，在系统正常工作时能对该系统各子系统的运行状态、报警、故障信息进行记录，故障信息可通过显示屏显示及通过专用软件或设备下载。

- 存储介质将完全满足振动冲击的要求（由试验进行验证），将数据写入缓存区，避免在振动时读写损坏存储介质。存储介质具备故障报警功能。

- 图像存储设备采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.4s。

- 图像存储设备对于在记录过程中出现的死机或意外故障，应具有通过软启动自动恢复其正常工作功能，同时将故障信息传送至系统主机并记录。

- 摄像机具有故障自诊断及遮挡检测功能。

- 当视频信号丢失时，图像存储设备能发出报警信息，送至系统主机，响应时间≤5s。

- 车辆视频监控系统的所有设备采用统一的时钟源，时钟源与列车控制系统同步。

- CCTV可以实现联动功能。车门紧急解锁、司机室隔间门打开、客室紧急对讲激活等触发时，CCTV系统对应的监控视频画面弹出，同时存储视频监控信息，并调节录像的分辨率及帧速率。

- 视频监控系统的应用软件应先进、成熟，能在人机交互的操作系统环境下运行，并使操作过程尽可能简化，软件具有系统操作员、系统管理员两种权限，操作员只能进行与其工作相关的一些图像预览和回放等操作，管理员可以登陆软件系统进行系统设置、校时、操作日志查询、故障日志查询、存储图像的回放、下载存储图像、登陆密码修改等操作员所不能进行的操作。

- 后台应用软件应能对存储的图像记录按日期、时间、车厢号便捷地检索回放。回放方式有正常速度、快进（多级）、快退（多级）、慢进、慢退、单帧进退、暂停等基本功能，支持功能扩展。

- 视频监控系统的设备应稳定、可靠。

- 所有设备应有良好的电磁兼容性和足够的抗干扰能力，满足电动列车车载设备EMC标准，系统正常工作时不会对列车设备、地面设备产生干扰。

- 满足IEC60077、IEC60322标准规定的振动、冲击要求。

- 车载视频监控系统的线缆及非金属材料满足低烟、阻燃、无卤要求。

    - 主要设备技术要求

      - 彩色数字网络摄像机

- H.264或H.265编码标准；

- 分辨率≥1920×1080，每秒大于等于25帧，分辨率和帧数远程可调；

- 支持组播，多用户访问；

- 灵敏度：彩色模式0.5Lux，日夜模式0.02Lux ，当光照低于0.02Lux时，自动转换为日夜模式。

      - 司机监控触摸屏

- 触摸屏种类液晶触摸屏；

- 尺寸≥12.1英寸；

- 分辨率≥1280*1024；

- 透光率≥90%（按ASTM D1003-92）；

- 触摸激活力可感知100g的触摸力（可调节）；

- 响应时间：≤16ms；

- 耐久性抗刮擦；

- 表面硬度莫氏7级，可耐受1kg钢球1米高度跌落而不破碎（试验方法参见标准GB9963和IEC 60950。即使破裂，碎片对人体也不会造成伤害）；

- 单点触摸超过5千万次；

- 防水标准满足NEMA4标准；

- 化学抵抗力触摸屏的触摸有效区能抵抗丙酮、甲苯、丁酮、乙丙酮、甲醇、乙酸、乙酯氨基清洁剂、汽油、煤油及醋等化学物质；

- 静电保护能承受随意分布至触摸屏触摸有效区15kV的20次放电；

- FCC认证控制器及电缆组成的系统通过FCC A级认证。

      - 车载工业以太环网交换机

- 具备满足使用需求数量的端口（有适当余量），其中首尾两节车厢用于CCTV图像上传及地面PIS媒体视频下传的与地面无线系统相连的交换机需采用三层交换机；

- 交换机可组成千兆冗余环网，环网切换时间小于100毫秒。

      - 软件

投标人提供一套完整的系统软件，至少包括车载硬盘录像机的记录软件、视频服务器的管理软件、图像播放软件、维护软件等，要求能实现本系统的所有设计功能，并具备开放的二次开发接口，完成与地面IMS等系统的接口。应免费提供这些软件的接口开发工具包，并有义务协助地铁相关接口设备系统供货商调试。

  - 测试、接口试验和调试

    - 列车监控系统（CCTV）与媒体播放系统（LCD）之间的具体接口在设计联络时确定。

    - 每列车的车载LCD和CCTV设备测试由投标人完成。

    - 车辆与地面设备之间所有接口的测试均由地面设备供应商牵头，投标人积极配合，共同完成。

  - 可靠性设计

系统采用低功耗、无风扇、被动散热设计，操作系统与多媒体数据存储硬盘分离，硬盘采用减震设计。各功能单元内外接口均采用防松动接插件，电路中加入多重保护器件，保证部件的电磁兼容性能。

第11章 空调和通风

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

车辆空调和通风系统为司机室和客室提供冷风、热风和新鲜空气，以提高司机驾驶和乘客乘坐的舒适性。

空调、采暖和通风各个单元的设计具备技术先进性，功能可靠性，保证最高的效率、最低的能耗和最大限度地降低噪声、减轻振动，获得良好的舒适性。

空调系统采用整体设计（包括空调机组、控制系统、风道等）。

空调系统的设计充分考虑采用节能环保技术。投标人应提供节能方案及与传统空调机组的能效对比报告（考虑设定标准工况）。

## 基本要求

投标人应提供详细的系统配置方案，包括设备组成、控制方式、性能特点和技术规格、参数等。

    - 空调机组采用顶置式安装，顶部高度不超过B型车高度标准和限界要求。空调机组外形轮廓尽可能与相邻的车体轮廓形状相一致。

    - 空调机组采用冷暖型变频空调机组、微机控制并具有自诊断功能，空调机组或控制柜设置能耗记录装置。

    - 当一半容量的辅助电源故障时，空调机组的制冷能力自动减半。空调机组因故不能制冷时，保证适当的通风。

    - 空调机组在额定工况下的能效比不低于2.3。

    - 空调机组可与列车总线网络进行通信，并可通过列车总线网络对空调机组进行控制，司机室显示器可显示空调运行状态。

    - 空调机组设可自动调节的新风口和回风口。

新风调节机构能保证从全开到全闭范围内调整新风量，每个新风阀通断状态应在司机显示屏中显示；回风口的气流调节装置确保制冷和紧急通风功能的需要。设计联络阶段提供详细的车辆客室内的气流组织方案。

      - 空调机组采用带有挡水百叶窗的新风口并设冬季新风预热和过滤装置。

      - 新鲜空气的最小供给量：制冷时客室内人均新风量不少于10m3/h（AW2）；司机室人均新风量不少于30m3/h；客室内仅有紧急通风时，人均供风量不少于20m3/h（AW2）。

      - 空调机组回风口内设有调节挡板，可在过渡季节及紧急通风时将回风口关闭，使通过空调机组送入客室的风全部为新风。

    - 在每辆车设置排气装置以保证司机室及客室的换气，以防客室内正压过高造成的新鲜空气输入量减少。

    - 司机室设置独立回流风机，充分考虑司机室的空气调节效果。

    - 空调机组中制冷系统保证密封，制冷剂不泄漏。

    - 空调系统具有完备的保护功能。

    - 空调机组在任何接口部位、焊缝及接缝处不漏水。出风口没有水雾和水滴吹出。

    - 车辆静止时，空调装置正常工作产生的噪声值满足2.11.5.1中的要求。

    - 风道

风道采用具有隔音、隔热功能的材料，优化风道设计、减小风阻，减小噪声，提高各出风口出风的均匀性。

    - 空调机组与车体之间保证密封。

    - 车顶部的排水采用管道式，不采用直排方式，并保证空调机组与车顶部安装处无积水。同时保证空调安装平台积水不会直接从车体侧面的客室门区排出。空调机组积水盘和排水口的位置便于清洁。

    - 车顶空调机组设置踩踏区，进行防滑处理并设置醒目标识，踩踏区允许检修人员（至少两人）在上面进行维修作业。

    - 空调盖板带有安全锁扣，操作简单、可靠，便于拆下和更换机组内的任何部件。

    - 空调装置的控制柜及控制屏的设计便于检修。

    - 空调系统全功率工作且所有车门、车窗均关闭时，客室内正压在30—50Pa之间。

    - 投标人提供空调系统和废气排放关联控制方案及相关计算说明。

    - 投标人应在设计联络时提供车辆的热计算报告，以及风道模拟试验报告。

    - 投标人按照相关国际和国家标准进行设计和试验。

    - 每列车设置制冷、制暖和通风集控装置。控制装置采用微机控制系统，具有自诊断功能。空调机组启动方式采用同步指令，顺序分时启动。

    - 列车运行时，列车空调系统可由司机通过列车TCMS网络及列车硬线进行集中控制；列车入库检修时，可由维修人员通过选择开关或PTU对本车进行单独控制。司机室空调系统应可实现集中控制，也可进行本车单独控制。

    - 辅助变流器故障时，空调机组的制冷能力应能根据电源能力损失的百分比进行自动减载。

    - 考虑客室内、外的换气功能，在车体适当位置设置排气口及废排装置，以防止车内正压过高造成新鲜空气输入量减少。

    - 空调机组应使用环保型制冷剂，制冷系统的密封性能应符合GB/T 19842-2009的要求。

    - 车辆静止时，空调系统产生的噪声应不超过GB/T 19842-2009的规定。

    - 风道须采用隔音、隔热功能的材料（材料须具有实际应用业绩），应优化风道设计、减小风阻，降低噪音。

    - 风道采用开放式结构，可在车内拆卸风道底板，利于清洁维护。

    - 空调风机滤网充分考虑车辆运行环境影响，能有效滤尘，并便于拆卸清洗。

    - 在紧急通风时，仅利用空调机组的通风机进行通风。

    - 整车投标人应对车内外火灾场景进行分析并推荐空调联动方案。

## 司机室空调与通风

司机室不单独设置空调，所需的冷风由客室风道供给。司机室设一个独立的通风机。

司机室送风方向及风量、可调节，送风口并可完全关闭。

在任何情况下，无冷凝水和雨水吹入司机室。

投标人提供噪声检测报告,噪声满足2.11.5.1中的要求。

## 客室空调

    - 额定风量

（1） 送风量：在考虑到允许的滤网灰尘阻力的情况下，每台机组暂定不少于4200m3/h（暂定），机外静压不小于150Pa（暂定）。

（2） 新风量：在正常制冷情况下，考虑到允许的滤网灰尘阻力，每台机组新风量为1468m3/h（暂定）。

    - 制冷能力

外界温度为＋35℃时，相对湿度为70%时（暂定），车内温度不高于28±1℃，相对湿度63％。车内的实际温度与设定值偏离的差值不超过±1K，客室内任意两点间的温度差不超过3K。

经空调处理过的空气，通过风道沿客室的整个长度方向（包括空调机组底部）均匀地送到客室中，无送风死区（贯通道除外）和空气短路现象。

每台单元机组的制冷能力应充分考虑设计条件下的裕量，其实际测量值应不低于额定条件下的设计值。制冷量计算方案在投标时提交，具体的制冷量数值在设计联络时确定。

## 空调机组的性能要求

    - 密封性能

空调机组制冷系统保证密封性能，制冷剂泄漏量符合有关国际标准的规定。

    - 启动

空调机组在工作电压为额定电压的90%，即AC342V时，可正常启动。

    - 空调机组允许在-40℃时存放。

    - 绝缘电阻

用500V兆欧表测量时，空调机组带电部件对地、对于非带电的金属部件的绝缘电阻≥2MΩ。

    - 绝缘介电强度

空调机组绝缘介电强度满足 IEC60310标准的要求。

    - 空调机组设有过载、短路、过电压、欠电压、缺相及压缩机过压、低温不启动等保护。

    - 低温保护

空调机组设有低温保护器，制冷工况保证空调机组压缩机在18℃以下不能启动。

    - 制冷系统运转时，出风口处气流速度高于0.07m/s，不出现“静态区域”，在24℃～28℃时，距地板面1.6米处，平均微风速≤0.35m/s，以保证乘客身体感到舒适。

    - 噪声

在名义工况下，距空调机组中心线1.5米处，空调机组整机噪声声压级小于70dB(A)。

    - 空调机组与车体之间采用减振方式连接，各处焊缝及接缝不漏水。采用减振装置寿命不小于一个大修期。

    - 排水

空调机组在工作时，冷凝水及雨水均能顺利地从排水孔排出，机箱其它部位不会有渗漏凝结水的现象。出风口及回风口均没有水滴吹出或滴落。

    - 空调机组的电源

      - 列车的辅助电源正常工作时，空调机组由列车辅助电源供电。

      - 当电网电压断电或列车的所有辅助电源均故障时，空调机组工作在紧急通风状态，由DC110V蓄电池组经紧急通风逆变装置供电。

      - 当空调机组在车间内进行检修和调试时，由车间电源供电。

具体方案在设计联络阶段确定。

## 空调机组的主要部件

    - 压缩机组

- 采用卧式涡旋压缩机，应具有过热保护和过压保护；

- 压缩机电机为三相常时工作制电机，具有过载、接地、缺相、欠压、过压等保护；

- 压缩机寿命大于50000小时，期间无需大修；

- 压缩机具有高、低压力保护装置。

投标人将提供所推荐产品的工作方式（包括压缩机可连续工作的时间）、寿命、平均无故障工作时间及原产地等。

    - 风机

- 空调机组风机符合有关国际标准UIC、IEC标准的规定；

- 空调机组风机的电机符合GB755、IEC60349标准的规定；

- 通风机应采用三相低噪声离心式风机，具有过载、短路、欠压和缺相等保护，并可在潮湿环境中工作；

- 通风机电机使用寿命不低于15年，电机轴承更换周期不低于6年，投标人应在投标文件中向招标人提供详细的技术资料和使用寿命；

- 冷凝风机应采用三相低噪声轴流式防水风机，具有过载、短路、欠压和缺相等保护，并可在潮湿环境中工作。

    - 低温保护

空调机组具有低温保护，并符合有关标准的规定。

    - 节流装置

空调机组用电子膨胀阀或热力膨胀阀符合有关标准的规定。

    - 制冷剂

使用R407C或环保型非氟里昂的制冷剂，制冷回路有良好的密封，所有空调机组6年内无需添加制冷剂。

    - 冷冻机油

空调机组使用的冷冻机油符合有关标准的规定。

    - 蒸发器、冷凝器

- 蒸发器、冷凝器均采用铜管铜翅片或铜管铝翅片结构；

- 蒸发器、冷凝器框架采用具有足够刚度和强度的耐腐蚀材料；

- 翅片形状、结构便于清洗；

- 管子间隔和翅片间隔便于清洗；

- 排水管有足够的斜度以排放冷凝水或雨水；

- 使用寿命不低于15年。

    - 空调机组的蒸发器、冷凝器、管道和各种阀类等，能在制冷剂、冷冻机油及其混合物的作用下正常工作，凡属压力容器，符合有关压力容器标准的规定。

    - 空调机组的干燥过滤器符合有关规定。

    - 空调机组的制冷系统配管等级及规格符合相应的国家或国际标准的规定。

    - 空调机组的防风、防水密封结构及减振器符合有关标准的规定。

    - 空调机组的壳体采用不锈钢或铝合金材料，整体颜色与车体相配。

    - 空调系统所用隔热材料的阻燃性、毒性及烟密度等级符合EN45545或BS6853标准相应等级的规定,隔热层粘贴牢固、平整。

    - 车内含尘量不大于0.5毫克/立方米，回风过滤网材料可重复使用、易洗涤，且安装方便、能互换，滤网的洗涤周期不低于1个月。新风过滤网为外金属材质，可重复使用，投标人应在随车备件中提供3列车新风滤网，便于招标人进行滤网清洗周转使用。

## 控制方式

    - 空调机组采用微机控制方式，既可根据外界环境温度进行客室内温度控制，亦可根据各自的温控器进行客室内温度控制。具有自诊断功能和故障记录功能和保护功能。

空调集控装置设有5种工况：自动、半自动、通风、紧急通风和停机，空调机组可与列车网络进行通信，并通过司机室内列车监控显示器进行控制。在制冷及自动工况下，空调机组按照UIC553曲线，根据外界环境温度、时间、车重（载客量）进行客室内温度自动调节控制；在制暖及自动工况下，空调机组以UIC553曲线和15℃的目标温度进行控制。在半自动工况下，空调机组根据各自的温度控制器所设定的温度进行客室内温度控制，并可通过司机室内列车监控显示器对各空调机组温度控制器进行温度值设定，各机组根据设定的温度进行客室内温度控制。投标人提供具体的方案。

    - 空调本控装置设有5种工况：制冷、制暖、通风、测试和停机。可通过选择开关或温控控制屏对本车空调工作模式进行控制。在制冷、制热工况时，本车空调机组可根据外界环境温度进行客室内温度控制，并以UIC 553给定的车内温度曲线作为目标温度。也可对本车空调温度控制器进行温度设定进行客室内温度控制；仅在本控的测试模式下，可通过便携式测试单元PTU输入测试指令，强制对本车空调系统进行各种工况的测试。

    - 当环境温度超过+45℃时，空调机组的制冷性能会有所降低，但不会停机。

    - 列车在正常运行时，由司机对全列车的空调机组进行集中控制。当列车在检修时，可由检修人员对某一台空调机组进行单独控制。

    - 空调机组的控制充分考虑使列车空调机组各压缩机的工作率平衡。

    - 投标人提供具体的控制方案，供招标人最终审定。

## 紧急通风系统

在三相380V、50Hz交流电源失效的情况下，紧急通风系统能提供客室和司机室通风45分钟。当交流电源恢复时，自动转入正常运行模式。

紧急通风时仅利用空调机组的风机，不再另外设置机械通风装置（除车辆废气排放装置等）。

    - 紧急通风逆变器：

- 输入：DC110V(蓄电池供电)

- 输出：三相AC380V 50Hz（可变频变压）

容量应满足列车在紧急通风工况时的需要。

    - 应急供电

紧急通风时由DC110V蓄电池经紧急通风逆变装置为空调机组的风机（交流风机）供电，最终方案在设计联络时确定。

    - 风量

在考虑到允许的滤尘网阻力的情况下，调节新风进风挡板，使每台机组通风量不少于2540 m3/h，所有进风均为新风。

## 采暖系统

    - 列车的司机室内均加装适量的电热采暖装置，采暖综合能力达到以下要求：外温度为-14℃，运行时司机室温度不低于16℃。采暖装置表面温度符合GB/T7928标准要求。

    - 电热采暖装置设有防触电等安全保护措施，能自动进行过热保护，并具有过流、短路等电气保护。

    - 电加热器技术要求：

电采暖装置工作时，没有发生火灾事故的危险性，并不向车内散发有害气体。

投标人提供采暖系统的具体方案。

## 型式试验

单元式空调机组完成包括下述项目在内的测试试验，以证明设计满足使用需要和达到相关的技术要求。试验方法按TB/T2433、TB/T1804标准执行，或采用其它经过验证的国际相关标准。

- 名义制冷量和输入功率

- 最大负荷工况和输入功率

- 凝露工况试验

- 低温工况试验

- 冲击和振动试验

- 静压试验

- 热工特性试验

- 通风机、冷凝风机的风量和风压

- 机组噪音测量

- 机组水密性试验

- 起动、低压运转、极端条件下的运转试验

- 运转程序试验

- 保护、绝缘、介电强度试验

- 电子设备试验

- EMC试验

- 风道水密性试验

- 紧急通风试验

列车编组后，对6辆编组列车进行功能试验，项目如下：

（1）	起动试验；

（2）	地面、高架和隧道条件下的制冷能力和输入功率；

（3）	AW2负载工况下的制冷能力和输入功率；

（4）	极端工况下（外界气温高于45℃）的运转试验，不考核制冷量；

（5）	凝露工况；

（6）	测量通风机风量、风压；

（7）	AW0时降温梯度试验，测量客室内地板面以上1.2米和1.7米高处的温度作为客室温度；

（8）	风道水密性试验；

（9）	EMC试验；

（10）	测量客室内的风量、微风速；

具体试验项目及内容在设计联络会议上确定。

## 例行试验

通过例行试验以证明产品满足相关的要求。

例行试验按TB/T1804标准执行，对每台空调机组做出厂试验。

- 主要尺寸检查；

- 真空密封性试验；

- 充氮检漏试验；

- 用氮气与制冷剂混合气体进行电子检漏；

- 电器元件的绝缘试验；

- 充注制冷剂；

- 功能和运转试验；

- 干燥过滤器的检查；

- 水密性试验；

- 终检；

- 检查资料的完整性。

具体试验项目及内容在设计联络会议上确定。

## 运用试验

对空调单元进行运用试验，按照TB/T2433或相关国际标准执行。

第12章 列车管理系统

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

  - 总则

本车网络系统应适应全自动运行功能需求，根据功能和用途的不同分为两大部分：

- 列车控制及管理系统（TCMS）

TCMS包括列车控制以及各子系统控制，列车控制及管理系统连接所有的微机控制单元，用以传递控制和监控信息。

- 适用于全自动运行模式，具有列车远程控制、自动唤醒、自动休眠、列车初始状态自检、列车静动态测试、自动出入车场、正线自动运营、自动洗车、跳跃、列车库内清扫支持等全自动运行功能，同时具有车辆运行数据、故障信息通过信号及通信系统自动上传功能。投标人应提供包含故障分析的场景分析文件、功能清单和功能说明。

- 列车控制采用列车网络＋列车硬线控制方式，以列车网络控制为主。当网络故障时，列车须保持有全功能的牵引和制动功能。网络控制与硬线控制可通过人工手动和蠕动模式开关强制切换。

- 应具有列车自诊断、列车子系统自愈（含远程复位）或降级控制功能。在列车出库前应能自动检测并在司机室显示和上传，检测内容包括列车所有可检测设备的状态。

- 应具有监视功能，网络具有完善的控制功能，网络控制部分有冗余，且应配置不少于两路网络传输通道通过其他系统完成无线上传的功能。

- 车辆应对重要的远程控制指令的执行状态进行确认反馈，投标人对所有上传和远程控制信息进行分级，并提供详细方案。

- 列车重要子系统及部件内部电源具备复位功能。

- 总线控制系统必须成熟、安全可靠，网络系统应具备冗余性。列车通信网络应满足IEC 61375或其他国际标准的相关要求。

- 系统具有车辆运行状态和故障信息自动采集、记录和显示功能，并兼有对列车及其辅助设备的控制功能，还可通过读出器将数据读出和打印。断电后数据存储期至少为30天，存储的数据量应满足故障记录及运营检修的需要。

- 系统具有强抗干扰能力、高可靠性和冗余性及牵引制动指令传输、故障自诊断、乘务员作业支持、检修作业支持及列车设备状态自检等功能。

- 列车上所有涉及到安全的设备或装置均采用列车硬线控制方式，如：车门、紧急制动等。

- 列车维护信息网络系统

列车维护信息网络系统采用以太网方式，连接各子系统维护端口，用以远程访问、调试、维护等，实现与本地端口相同功能。

投标人应公开列车总线和车辆总线所使用的通信协议。

列车总线连接两个单元中的节点，如需要，两个单元之间设置冗余的中继器。

车辆总线连接本单元中各个计算机控制的部件和接口，负责车辆级网络中的数据传输。

节点起网关的作用，负责两级网络间的协议转换。

所有子系统均采用MVB-EMD通讯接口与TCMS系统相连。

列车上配置有多个以太网交换机，构成以太网维护网络。带有以太网接口的子系统控制单元可以直接与交换机的以太网接口相连，接入该维护网。两辆头车的以太网交换机上留有两个以太网维护口，用于整列车的维护。通过任一以太网维护端口，可对接入以太网的各子系统的电子控制单元进行状态读取、记录下载和调试等功能；同时可在车辆回库后自动接入无线网络，上传车辆状态、故障信息等车辆时间记录到地面服务器。由投标人提供具体方案，并在设计联络阶段确定。

将所有在线列车运行状态和故障记录通过车地无线网络实时（实时的间隔与传输系统可接受的间隔相匹配，且保证故障信息无丢失）传送到车辆段。在控制中心和车辆段建立地面专家诊断系统，用于实现远程读取列车运行状态和故障记录（DDU界面及查看）的读取、分析与记录功能。

列车控制可以采用硬件电路来实现，也可以采用总线控制系统来完成。若采用总线控制系统，所采用的系统应为成熟和安全可靠的。与运行及安全有关的控制除由列车通信网络进行控制外，还必须有其他形式的冗余设计。

投标人应提供完整的列车控制及诊断系统的控制框图、逻辑关系及功能的详细说明，由招标人认可。

投标人应提供各控制级的传输信号清单、信号定义明细，各系统之间接口信息的详细描述、各子系统与总线系统的通信标准与协议、数据包、数据段的定义等。

    - 列车级控制和诊断系统主要包括：

- 中央控制单元；

- 列车通信网络及通信网络服务接口；

- 用于非微机控制系统的远程输入/输出终端；

- 司机室显示器；

- 彩色打印机。

    - 子系统级控制和诊断

子系统级控制和诊断是指所有子系统的控制和诊断，包括微机控制单元和硬件控制电路。微机控制单元包括：牵引控制单元、制动控制单元、空调控制单元、辅助供电系统的控制单元、车门控制单元、广播和客室信息显示系统、司机室显示器、车载ATC（设备由信号供应商提供，具体要求详见第13章）。

  - 列车级控制和诊断系统主要组件的功能和要求

    - 中央控制单元

每列车两个，其中一个为主控单元，另一个为从控单元。两个中央控制单元互为热备冗余。

      - 执行中央控制功能（列车控制）

- 整列车的控制功能可以采用硬件电路来实现，也可以由中央控制单元通过列车通信网络来完成。

- 关键型的控制须有冗余措施，即与安全和运行有关的控制由中央控制单元和列车通信网络来完成时，必须另有同样功能的硬件电路作备用。

- 列车各子系统上电自检管理、列车静态测试、列车待命节能管理、故障自动恢复（降级）管理、自动洗车等全自动运行管理功能。

      - 列车状态、过程数据及故障信息的收集

- 列车上所有微机控制系统直接通过列车通信网络与中央控制单元通信。

- 非微机控制系统通过远程输入/输出终端与中央控制单元通信。

- 列车状态信息、过程数据一方面作为故障信息的环境数据，另一方面作为司机室显示器的显示信息。

- 由控制需要、显示需要和故障储存与分析需要决定列车状态信息和过程数据的数量和种类，至少包括司控器、司机室内开关、按钮的状态信息、紧急制动、高速断路器分断及各控制系统的状态信息等。投标人应就此列出列车状态信息和过程数据的清单，具体项目和内容在设计联络阶段细化。

      - 故障的评估、储存和上传

- 主控中央控制单元收集所有子系统的状态信息、过程数据和故障信息进行分析，根据对运行和安全的影响程度以及对部件或系统的破坏程度对所接收的故障进行评估，再划分成4个不同的等级：救援故障、清客后可自行回段故障、影响运营的故障、不影响运营的小故障，投标人也可建议其他等级划分方案，具体在设计联络阶段确定。

- 主控中央控制单元将对故障的评估结果及其它故障信息储存在本单元的储存器中，储存器应满足先进先出的功能；同时也将同样的信息送到从控中央控制单元中储存，使列车上所有中央控制单元所储存的信息完全相同。

- 故障信息至少包括故障代码、故障名称、故障等级、车号、故障设备的名称、故障发生日期时间、故障消失日期时间、同类故障统计数、公里数及相关的环境数据、故障总数。

- 环境数据需保存一段连续的时间，数据采样的周期、数据数量、数据种类、保存时间长短等，各供货商应在投标书中提出建议，具体在设计联络阶段确定。

- 储存故障信息的存储容量满足运营需求，并考虑适当余量，并在投标文件中明确。

- 一些关键性的列车状态也作为故障进行储存（如紧急制动、高速断路器自动跳闸等）。具体方案应在投标文件中明确，最终方案在设计联络阶段确定。

- 可通过信号系统和通信系统分别上传故障信息和列车运行状态信息。

      - 故障数据的实时传输

利用无线网络（信号或通讯系统提供）将车载数据实时传输至车辆段地面设备和DCC，便于运营调度和车辆检修人员快速下载车辆数据，可以自动下载或根据需要手动下载某列车的所需数据。

供货商提供除无线网络通道外的全部设备，包括但不限于路由器、地面接收设备（含服务器）、显示终端、数据处理软件等。

      - 数据记录仪

每列车具有两台数据记录仪和1台司法记录仪，互为冗余备份，数据记录仪分如下两部分功能：

- 当列车出现重大故障或发生紧急状况时，数据记录仪能记录并储存事件发生前后一段时间（足以事故分析）的一系列列车状态值及与事件相关的环境参数。触发条件、形式、内容、记录时间、容量及实现方法投标人在标文件中应详细说明。

- 列车数据记录仪能够记录车辆主要控制单元和部件的各种状态信息。系统应有足够的容量以100ms的采样周期（暂定）保存各种信息，保存历史数据时间应至少长达120小时，系统以滚动存储方式保存数据（即先进先出）。数据记录仪记录的信息包括但不限于：

- 列车速度和相应的速度传感器

- ATC超速

- 公里数

- 时间

- 紧急制动回路

- 运行方向

- 牵引/制动要求

- 驱动模式

- 牵引力/制动力参考值

- 总风缸的空气压力（最低压力）

- 零速信号

- 网压

- 电牵引空转保护

- 电制动滑行保护/机械制动滑行保护

- 紧急按钮状态

- 紧急制动复位按钮状态

- 紧急制动接触器状态

- 机械制动状态

- 警惕按钮

- 车门指令

- 主控中央控制单元1状态

- 主控中央控制单元2状态

- 旁路开关状态

所采样的数据内容、容量及实现方法由投标人提供，并在设计联络阶段最终明确。

- 提供以太网RJ45接口和配套的维护软件、U盘，以传输数据记录仪所储存的信息，用以读出并分析所记录的事件信息。

- 投标人应向招标人提供数据记录仪所存储的具体信号，提供专用的服务软件用于修改数据记录仪中的记录信号及采样周期。投标人应提供招标人在记录器中修改记录信号及采样时间的权限，不应该限制最大信号选取数，招标人可以对总线系统所监视的所有信号按照自己的需要选择记录，投标人应提供所有可供选择的信号列表（包括总线上所有的信号）及可行的采样时间，由招标人认可。

      - 其它功能和要求

列车级控制和诊断系统应至少具有以下功能：

- 控制整列车所有微机控制单元的时钟同步的功能，具备与信号系统自动对时功能。时钟可通过维护软件进行设定，列车时钟与整个地铁系统时钟保持同步；

- 运行公里数计数功能（和机械式里程表功能相同，互为备份）和运营时间计时功能（计时表），通过使用维护软件还可以对里程表和计时表进行设定；

- 轮径、日期、时间设置功能；

- 制动距离测试功能。此功能可以在牵引控制单元内也可以在中央控制单元内完成；

- 能耗测试功能，这里所要求的是整列车的能耗记录，分别记录牵引能耗、电阻制动能耗、再生制动能量和辅助设备能耗，这些记录在司机室显示器上显示；

- 司机室显示器上显示接触网输入电流、牵引系统输出/再生电流、辅助逆变器输出电流；

- 监视空调新风阀和回风阀的状态；

- 加速度和减速度的测试功能，此功能可以由牵引控制也可以由中央控制单元实现；

- 控制单元失电后，所储存的信息最少保存半年以上；

- 中央控制单元有自诊断功能和对外围设备完好性的检测功能；

- 提供维护软件，包括测试、调试、维修以及离线数据分析所必须的软件；

- 提供各微机控制单元的用户软件；

- 在司机室提供司机可操作的整列车空调目标温度的集中设定、制冷开/关功能、整列车空调系统接通/切除开关；

- 全自动运行相关控制功能。

    - 列车通信网和服务接口

网络控制器一般有两个中央控制单元，互为冗余。

通信协议和列车通信网络都符合相应的国际标准。对所用的通信协议和网络中用到的各种服务器及接口应在投标书中进行说明。

网络线采用两对双绞屏蔽线。

列车通信网上应设标准的高速服务接口，每列车至少设两个，在司机室内维修人员容易接近的地方。通过使用标准的网卡可以读取所有微机控制子系统的状态信息、过程数据和所储存的信息，同时也可以对子系统进行调试和用户软件的装载。对于每个微机控制子系统，在列车通信网络服务接口上所能实现的功能与本机维护接口的功能完全相同。

    - 远程输入输出终端

每辆车应配置足够数量的输入/输出模块，满足整车要求，并有不少于20%的余量。每个输入/输出模块有其独立的电源，这样，当一个输入/输出模块或通过它输入、输出的分系统有短路故障时，只会引起局部故障，而不会引起整个系统故障。

    - 司机室显示器

- 在每个司机室的控制台上设一台带有亮度调节功能的显示器。显示器通过列车通信网络与中央控制单元及其它微机控制系统交换信息。列车状态信息、过程数据和列车故障信息由中央控制单元或其它微机控制传送给显示器，显示器上设置的控制命令（如司机对故障的确认、对自动报站的设定）则从显示器传送给其它微机控制单元。

- 显示器的操作界面应当将驾驶和检修分开。显示器的显示采用中文显示和英文两种语言显示，可由司机进行选择，也可只采用中文显示。人机界面要简明、易懂，除了文字还可用一些简单的图形表示。检修界面给检修人员提供尽可能详细的车辆数据。

- 显示器的画面颜色配合应协调，不易引起视觉疲劳。

- 显示屏上显示的列车状态信息的内容在投标书中明确。

- 故障信息包括故障代码、故障名称、故障等级、车辆号、故障设备的名称、故障总数，故障是当前故障还是已消失故障在显示器上明确显示，同时要有声音提示和司机确认功能。针对不同的故障还必须有相应的处理方法，以帮助操作者做适当的处理。

- 显示器的硬件具有如下特性：

- 采用12.1英寸真彩液晶显示屏；

- 具有触控交互功能

- 采用闪存作为硬盘

- 配置USB用户接口

- 分辨率：≥1024×768

- 彩色像素：≥1600万以上

- 操作系统采用：嵌入式操作系统

- 工作温度：-25℃+70℃（T3）

    - 彩色打印机

通过便携式测试单元PTU打印测试和记录结果。

    - 冗余

本系统至少应考虑以下几种冗余设计：

- 列车基本控制、与运行安全性能有关的控制要有冗余设计。牵引指令、制动指令、方向指令、紧急制动指令和车门控制指令等要有硬件电路来作为备用。具体方案由投标人建议，并在设计联络阶段确认；

- 司机室关键性的显示信息要有冗余设计。如速度信息、累计里程信息、气压信息、门状态信息、网压信息等在彩色显示器以外还有另外的冗余显示，具体要求参见第3.5节。与紧急运行有关的一些信息的冗余显示必须完全由硬件电路来控制；

- 中央控制考虑冗余设计。当主控中央控制单元故障，从控中央控制单元能立即代替前者维持列车正常运行；

- 网络控制考虑冗余设计以保障系统的可靠性；

- 通信网络线的冗余设计，采用独立的两对双绞屏蔽线；

- 列车正常时采用总线控制，紧急牵引功能作为冗余设计方案。当某些列车级控制发生故障，通过冗余的硬件电路，而使列车能够维持安全运营至终点站；

- MVB电缆采用独立的两对双绞屏蔽线，两个独立通道的冗余结构；MVB中继具有两路独立电源的双通道结构。MVB连接器用于所有和MVB网络连接的设备，即使其中某个MVB插头松动或脱落也不会影响正常的网络通信。MVB连接器接线型式如下图所示，各子系统（包括牵引系统、辅助电源系统）设备的MVB连接器均按此型式设计。

  - 微机控制单元

列车控制及管理系统的微机控制单元满足以下各项基本性能要求。

    - 所有微机控制单元的时钟要同步，由中央控制单元进行同步控制。

    - 具有自诊断和外围设备完好性监测功能。

    - 具有故障监测和储存功能，所储存的故障信息必须包括一定的环境数据。储存容量必须在各自的章节中加以明确。

    - 通过列车控制网络服务接口可实现对所有微机控制子系统的软件装载、调试、在线测试和储存信息的下载等。

    - 控制面板应有适当的指示灯和测试孔，为维修人员提供方便。

    - 应提供本机以太网RJ45接口及维护软件。维护软件至少包括：将用户软件装载到列车上的微机控制系统上、将控制系统存储的信息下载到PTU上、在线测试过程数据、模拟输入/输出的调试、下载数据的脱机分析等。

    - 微机控制系统具有良好的抗振动、抗冲击、抗干扰和绝缘性能，必须符合相关的国际标准。硬件的设计、制造、试验都符合相关的国际标准，如IEC 60571、EN 50121、EN 50155、EN 61000，并在济南的实际环境下正常运行。

具体的试验项目如下表：

| 编号 | 试验项目 | 型式试验 | 出厂试验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目视检查 | × | × |
| 2 | 性能试验 | × | × |
| 3 | 冷却试验 | × |  |
| 4 | 干热试验 | × |  |
| 5 | 湿热循环试验 | × |  |
| 6 | 过电压、浪涌和ESD试验 | × |  |
| 7 | EMC试验 | × |  |
| 8 | 瞬间脉冲敏感性试验 | × |  |
| 9 | 绝缘试验 | × | × |
| 10 | 振动、冲击试验 | × |  |

第13章 车辆与相关专业接口要求

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

  - 与供电系统的接口

### 供电系统对车辆的接口要求

- 车辆编组形式

- 车辆电气主回路连接方式及工作模式

- 车辆牵引及辅助设备功率

- 列车（电机）牵引力-速度特性曲线

- 列车基本阻力特性曲线及阻力计算公式

- 列车（电机）牵引电流-速度供电特性曲线

- 列车制动力-速度特性曲线

- 列车（电机）再生电流-速度特性曲线

- 列车输入电流曲线

- 列车（电机）效率曲线

- 车辆的重量

- 列车限流模式及限流值

- 列车允许最低牵引网电压

- 列车质量系数

- 列车牵引/制动黏着系数

- 列车主回路断路器保护特性

- 列车受电弓的安装位置及尺寸

- 列车受电弓有效工作宽度

- 列车受电弓与接触网之间接触压力

- 列车受电弓动态包络线

### 车辆对供电系统的接口要求

- 牵引电站的馈出保护特性

- 走行轨及接触网的电阻值和电感值

- 正线及车场、车库供电接触网布置图，供电电压波动范围及其它参数

  - 与信号系统的接口

本节定义信号系统与车辆的机械、电气、功能、电磁兼容、供货、运输、安装、调试及试验等之间接口的技术和项目管理的要求。其作为信号系统及车辆的招标文件的共用部分，接口条件对双方同样适用。信号系统供货商与车辆供货商均应保证属于接口的所有要求都能得到完全的解决和执行。

信号系统供货商与车辆供货商在投标时向招标人提供各自所采用的通信协议和详细参数及标准，在接口设计联络阶段最终确定通信协议和详细的硬件接口。当接口设计出现分歧时，各供货商必须无条件服从招标人协调和裁定，并不得提出增加额外费用要求。

信号系统牵头完成信号、车辆、综合监控等相关系统的第三方安全评估工作 ，车辆投标人应积极配合，及时提供安全评估所需图纸资料等文件。当无法满足第三方安全评估的要求时，各投标人必须无条件服从招标人协调，并不得提出增加额外费用要求。

信号系统供货商与车辆供货商应在投标时向招标人提供各自所采用的通信协议的详细参数及标准，在接口设计联络阶段最终确定通信协议和详细的硬件接口。信号系统与车辆的接口须满足实现完整的全自动运行系统功能及招标人的要求。当接口设计出现分歧时，各供货商必须无条件服从招标人协调和裁定，并不得提出增加额外费用要求。

### 供货范围的划分

#### 信号供货商的供货范围

- 车载设备机柜（含唤醒休眠单元），TAU，交换机、天线（LTE、应答器天线等车地通信天线），车载信号系统显示屏（含数据连接线等）。

- 所有信号传感器（测速传感器或加速度计、接近传感器、多普勒雷达等）及与信号传感器一体连接带电缆的电气连接器（含电缆防护套管、电缆固定线夹等），信号速度传感器测速齿轮。

- 列车单端信号车载设备主机与其他信号设备（信号系统显示屏、信号测速传感器等）之间的连接电缆、电气连接器、过渡连接器。

- 信号系统车载设备内的继电器（含安装座）、电缆接线端子、电气连接器（插头、插座）、相应的电缆压接及取卸工具等，其中电缆接线端子及电气连接器中的电缆插针、插孔须提供20％的余量。

- 提供用于信号与车辆接口的安全型继电器（含安装座）。非安全型继电器由车辆供货商提供。

- 信号设备贯通线缆宜配置信号中继设备，若信号设备贯通线缆采用以太网接口方式则配置信号中继设备。

- 所有信号系统车载设备的安装紧固件、接地线（接地线长度由车辆供货商计算）。

- 列车两端信号车载设备之间的贯通电缆。车辆供货商负责提供对列车线中车辆之间连接电缆的长度计算。

- 车辆与信号系统设备间的接口电缆，有屏蔽要求的线缆由信号供货商提供，无屏蔽要求的线缆由车辆供货商提供。

- 司机室内为实现信号系统功能所需的操作及显示装置如各类开关、按钮、显示灯等。

- 根据工程需要，需在车辆供货商的试车线或招标人指定试车线上进行信号车载ATP/ATO系统主要功能的静、动态调试时，信号系统投标人应负责自行提供设置于车辆投标人试车线上所有相关信号设备。通过在该试车线的调试应能全面验证信号系统与车辆的接口功能，达到确定并验证信号车载设备与车辆的硬件接口电路正确、软件控制程序及车载ATP/ATO系统基本功能稳定的水平。

#### 车辆供货商供货范围

- 所有连接到信号系统车载设备侧的连接电缆（有屏蔽要求的除外）及车辆侧接头，电缆的规格型号由信号系统供货商确认，信号侧接头由信号系统供货商提供。

- 列车两端信号车载设备之间贯通电缆的车辆间连接器，其规格型号由信号系统供货商确认。

- 车辆设备侧的电气连接器等，信号传感设备（如测速装置）安装在轮轴的适配器，如需加装中间盘、轴箱盖及其他非速度传感器本身自带的附件，则此附件由车辆供货商提供，信号供货商予以配合。；

- 提供用于完成信号系统功能的车辆侧断路器、蜂鸣器、分线盒等（信号系统供货商负责提供技术参数等要求）。

- 提供用于信号与车辆接口的非安全型继电器（含安装座）。安全型继电器与非安全型继电器在设计联络阶段由信号系统供货商提供界定。

- 信号系统车载设备安装支架等安装辅助装置及安装空间、所有车载信号设备所需的接地点及接线端子。

#### 车辆与信号系统供货范围示意图

车辆与信号系统供货范围示意图如下图所示。

车辆与信号系统供货范围示意图

注1：上图中虚线部分为车辆供货范围；实线部分（包括实线框内的设备、连接器、插头插座）为信号系统供货范围。

注2：列车贯通线处车辆间连接器由车辆供货商提供。

### 安装责任分工

#### 信号系统供货商的安装责任

- 负责信号系统各车载设备单元内部的接线安装。

- 负责提供所有信号系统车载设备安装方法说明文件。

- 负责两列首列车的车载设备的安装督导及培训，并负责每批量车中不少于10％的车载设备的安装抽查，提出改进意见。

- 信号供货商交由车辆供货商安装的车载连接器为整套件。

#### 车辆供货商的安装范围责任

- 负责所有信号系统车载设备（含接地线）的安装。

- 负责所有信号系统车载设备之间所需的连接电缆的布线安装，信号系统车载设备机柜内部配线安装除外。

- 负责为连接车辆设备的任何电缆末端压接，以及信号系统车载设备到车辆设备的电缆压接、电缆布线安装和电缆走线防护。

#### 其他

- 所有传感器（测速传感器或加速度计、接近传感器、多普勒雷达等）、信号系统显示屏、车载设备的安装双方在设计联络阶段协商安装的位置和安装方案。

- 车载信号设备安装、测试需要使用特殊工具（含压接及取卸工具）及特殊仪器仪表的，信号系统供货商在信号系统车载设备开始安装前向车辆供货商提供，车辆供货商免费使用。

- 信号系统供货商提供的特殊测试仪器需使用专用耗材的，与特殊仪器一并提供。

- 信号系统供货商须对其提供的特殊测试仪器的精度负责。

- 信号系统供货商须培训车辆供货商的安装人员正确使用其提供的专用工具及测试仪器仪表，并向车辆供货商提供其相关操作说明文件。

- 车辆供货商保证信号系统供货商所提供的特殊工具及测试仪器仪表仅用于本项目，并保证按操作规程使用，在本项目信号系统车载设备安装及测试工作完成后，在信号系统供货商规定的时间内归还给信号系统供货商。双方应签署相关协议。

- 信号系统供货商保证信号车载设备的交货进度满足车辆的生产进度要求。

- 信号供应商提供信号系统的车上、车下设备的IP等级。

- 按工期要求，车辆供应商提供车辆线路检查报告。

- 信号设备的其他安装要求：

- 信号系统供货商的车载设备安装需满足车辆驾驶室或客室的设计要求；

- 车体外设备的安装必须满足车辆限界的要求。

### 接口基本要求

- 信号系统供货商提供《信号与车辆接口文件》（包含所有输入输出逻辑图），由车辆供货商根据接口文件提供信号-车辆原理图及接线图，并由双方共同审核确认。

- 车辆供货商需提供车辆司机显示屏界面设计文件及相关接口数据，配合信号系统供货商完成车辆调度工作站的数据落地，界面设计，远程控制及验证等工作，原则上车辆调度工作站的车辆信息显示界面与车辆司机显示屏的显示界面一致。

- 列车利用站台轨折返时，ATP防护列车在开门状态下，头尾车载设备应实现不降级换端。需满足：列车门打开换端时，信号系统不应丢失“门允许”信号；车辆保持车门处于打开状态。

- 屏蔽线需根据设备电磁兼容要求进行单端或双端接地，包括车辆连接处采用的屏蔽线。

- 车载ATP/ATO机柜防尘防水等级不低于IP50。

- 为方便布线，车载ATP/ATO机柜与车辆接口的机械连接器采取机柜下方布置方式，连接器的走线方式采取下走线方式。

- 应答器天线宜安装在车辆第一转向架的前端或后端；速度传感器应安装在非动力轴，优选2、3轴，按就近原则设置；雷达应安装在车体上，宜尽量靠近车载机柜。

- 车载信号设备为头尾冗余配置时，其供电电源总断路器开关电路应能够通过任一端开关操作实现两端车载信号设备的断电、通电。

- 车辆蓄电池容量应能满足休眠后7*24小时（暂定）内信号车载设备中与唤醒休眠功能相关设备不失电，并能正常唤醒升弓的要求。信号车载设备中与唤醒休眠功能相关设备功率不超过150W。

### 接口功能要求

#### 列车运行模式

  - 全自动运行模式FAM

- 在“FAM模式”下，信号系统设备实现列车的启动、加速、巡航、惰行、制动、精确停车、自动开关门、唤醒、休眠、自动洗车、清扫、出/入库、投入/退出运营、对位调整等功能；

- 精确停车控制：列车自动运行到车站停稳并满足停车精度要求后，ATO子系统自动发出车门及站台门开门命令。列车进站停车时如停车误差超出了停车精度范围，则ATO子系统不应发出车门及站台门开门命令。若列车进站停车过标或欠标不大于5米（可设定），ATO子系统应再次启动列车进行对位调整，每次对位调整的距离暂定为 0.6~0.8米（具体根据车辆控制性能确定），若调整到位，ATO子系统自动发出车门及站台门开门命令。如果列车经过N次（可设定）调整后仍不能停车到位，车载信号设备应向中心进行报警，由人工远程介入进行控制或直接运行至下一站。若列车进站停车过标大于5米（可设定），车载信号设备应向中心进行报警，由人工介入进行控制或直接运行至下一站。当列车进站停车欠标大于5米，ATO自动运行对位停车；

- 车门/站台门故障隔离：当个别车站站台门故障隔离时，车载设备系统接收站台门故障信息（站台编号及故障站台门编号），并将此信息转发至车辆相关设备，列车进站停稳后，ATO自动发出车门及站台门开门命令，故障站台门（站台门系统控制）及对应的车门（车辆控制）不应打开。当个别车门故障隔离时，车载设备系统接收车门故障信息（故障车门编号），并将此信息转发至轨旁信号设备，列车进站停稳后，ATO自动发出车门及站台门开门命令，故障车门（车辆控制）及对应的站台门（站台门系统控制）不应打开；

- 清客：到达终到站，站内、车辆广播提醒乘客下车及不能上车。停站未清客完成期间，车载信号设备保持车门打开，在进行清客确认后，系统关闭车门和站台门。列车根据移动授权，以全自动驾驶模式自动运行至转换轨后，信号系统自动向列车发送“停止正线服务”指令；

- 进入正线服务/退出正线服务：车载信号设备接收到ATS发送的进入正线服务/退出正线服务工况指令时，应向车辆TCMS发送该工况指令，用于车辆执行打开/关闭照明、空调或电热等操作；对于当日初次唤醒进入“正线服务”工况的列车，车辆在启动后应进行动态自检，以确认列车制动系统等完好，并将测试结果送到车载信号设备。时刻表应考虑列车动态测试所需的时间。信号供货商应与车辆供货商协商确定该功能的具体实施方案。正线服务的列车收到“停车场和停止正线服务”指令，将指令传送车辆TCMS系统，由TCMS使车辆各系统退出服务程序；

- 列车休眠：当列车运行至预定义的休眠停车窗内时，ATS判断列车具备休眠条件后，自动或人工向车载信号设备发送休眠命令。车载信号设备收到休眠命令，完成自身休眠准备工作后，向车辆发出休眠请求命令，车载信号设备收到车辆的休眠确认后，向车辆发送休眠指令，车辆控制车载设备断电。休眠结果反馈给中心ATS。若休眠不成功，进行报警提示；

- 列车唤醒：ATS根据计划，提前一定时间（可配置）向休眠列车信号设备发出唤醒指令，信号车载设备向车辆转发唤醒指令，车辆对全列车上电并成功后，车载信号设备及车辆设备执行必要的自检、测试。测试成功后，车载设备处于激活可用状态，具备以FAM模式运行的条件；

- 自动洗车：信号系统接收洗车机的状态，在洗车机准备就绪的情况下，ATS根据目的地码或洗车计划自动排列至洗车库的进路，根据移动授权列车以FAM模式自动运行至洗车库前停车。信号系统收到洗车机的洗车确认后，信号系统向车辆发送“洗车”工况，开始洗车。洗车过程中，信号控制列车牵引、制动，暂定车辆控制列车恒速运行（车速3~5km/h）。洗车完毕，列车运行至出清洗车库停车点停稳，退出洗车工况，列车以FAM模式运行至指定地点；

- 车载信号设备实时监督车辆相关设备的工作状态，对车辆制动力丢失、检测到障碍物、车辆紧急手柄拉下、火灾等影响列车运行安全的异常情况采取相关措施进行防护，具体防护措施在设计联络阶段确定；

- 车载信号设备实时监督车辆相关设备的工作状态，在火灾情况下由调度远程施加紧急制动防护或运行至下一站；

- 系统具备根据紧急制动原因采取不同紧制制动缓解方式的功能，紧急制动缓解方式包括：自动缓解、远程人工确认缓解、司机人工缓解。当列车产生紧急制动及紧急制动缓解后，车载ATP均向控制中心发送报警信息；

- 触发车辆鸣笛：如列车在库内动车、入库时进行鸣笛等。具体鸣笛地点及时机在设计联络阶段确定；

- 场内运行：车载信号设备具备向车辆发送是否在场内运行工况的功能，用于车辆断开永久母线(防止出现短路)、关闭空调、电热控制等；

- 待命：列车唤醒成功后进入待命状态，车载信号设备应向车辆发送待命工况，用于车辆打开照明、空调或电热控制等；

- 清扫：车辆回库停稳后，车载信号设备应自动向车辆TCMS发送清扫工况，用于车辆打开车内照明。

  - 蠕动驾驶CAM模式

在车辆网络出现故障，或车辆与车载信号设备通信故障时，将采用此模式作为FAM模式的应急运行方式。经由中心人工确认后，信号系统启动蠕动模式。列车以蠕动模式运行时，ATP监控列车以最高不允许突破25km/h（暂定）的速度全自动运行，当列车以蠕动模式进站自动停车后，ATP将输出紧急制动命令以防止列车移动，并打开车门等待人工处理。

  - 自动驾驶AM模式

- 采用此模式时，模式开关处于“ATO模式”位置。在此模式下，列车的启动、加速、巡航、惰行、制动、精确停车、开关门由信号车载设备控制；

- 在该驾驶模式下，司机可选择自动开门或人工开门。开门仅在信号车载设备给出开门允许信号时才允许操作；信号车载设备仅在列车停稳且停准在站台时才给出开门允许信号；

- 在该驾驶模式下，司机可选择自动关门或人工关门，一旦停站时间结束，车门自动或人工关闭，列车司机按压ATO启动按钮，列车离站。

- 信号车载设备连续监控列车速度，保证列车在目标速度范围内运行，在速度超过目标速度时报警，并在超过最大允许速度时实施紧急制动。

  - 列车自动防护下的人工驾驶CM模式

- 在此模式下，列车的速度、监控、运行及制动在车载信号设备限制下由司机操作。

- 开关车门由司机人工控制，但开车门仅在车载信号设备给出门释放信号时才允许操作。

- 车载信号设备连续监控列车速度，在速度超过目标速度时报警，在超过最大允许速度时实施紧急制动。

  - 限速人工驾驶RM模式

- 模式开关处于“RM模式”位置时采用此模式。在此模式下，列车的速度、监控、运行及制动由司机操作，车载信号设备仅对列车速度进行固定限速（如25km/h，固定限速由信号系统设计功能确定）超速防护。

- 开关车门由司机人工控制，其中开门允许信号由司机操作实现。

- 车载信号设备在列车超速（如大于25km/h，固定限速由信号系统设计功能确定）时报警并实施紧急制动。

  - 非限制人工驾驶EUM模式

- 在模式开关处于“EUM模式”位置时采用此模式。在此模式下，列车的速度、监控、运行及制动由司机操作，没有ATP防护。

- 此模式在车载信号设备故障或特殊运行需要时使用。此时，信号车载设备不具备对列车的控制功能。

- EUM模式时，开关车门由司机人工控制。

  - 待机模式

- 在此模式下，列车方向手柄处于空档位置且钥匙处于关闭位置，此时车载信号系统设备处于上电等待状态，不再接收司机室内的驾驶操作命令。

- 在列车ATO自动折返时或驾驶室车载设备处于备用状态时使用该模式。

  - 折返模式

- 全自动运行自动折返模式。处于FAM模式下运行的列车，当列车在折返站规定的停车时间结束并进行清客后，车门和站台门自动关闭，列车根据移动授权，从到达站台自动运行进入折返线，自动激活/关闭相应的驾驶端，实现驾驶端的自动转换后，自动驶出折返线，进入发车站台后自动打开车门和站台门。列车在站台进行驾驶端转换时应使车门和站台门保持开启状态，列车在折返线等非站台区进行驾驶端转换时，应使车门保持关闭状态。

- ATO无人自动折返模式。应能以下述两种操作方式完成ATO无人自动折返：

- 车门关闭，司机先按车上的“折返按钮”，关闭本侧驾驶端，司机下车后在站台按压“无人自动折返”按钮，列车可在无人驾驶的情况下，从到达站台自动驾驶进入和折出折返线，最后进入发车股道并定点停车后，自动打开车门和站台门，司机在站台上车，开启反向驾驶端。

- 车门关闭，司机先按压车上的“折返按钮”，关闭本侧驾驶端，再按压车上的ATO启动按钮或确认按钮，列车可在无人驾驶的情况下，从到达站台自动驾驶进入和折出折返线，最后进入发车股道并定点停车后，自动打开车门和站台门，司机在列车上开启反向驾驶端。

注：在以上两种方式下，列车在站台进行驾驶端自动转换时，应保持车门和站台门在开启状态；列车在折返线等非站台区进行驾驶端自动转换时，应使车门保持关闭状态。

- ATO有人自动折返模式。当列车在折返站规定的停车时间结束及旅客下车完毕，车门和站台门关闭后，由司机按压车上“ATO启动按钮”，列车自动驾驶进入折返线停稳后，可人工按压“折返按钮”并关闭本侧驾驶端和开启反向驾驶端，由司机按压车上“ATO启动按钮”后，列车自动驾驶进入发车股道自动打开车门。

- ATP监督下的人工折返模式。在此模式下，司机采用“控制手柄”控制列车运行，司机人工驾驶列车运行到折返线并停车，可人工按压“折返按钮”并关闭本侧驾驶端和开启反向驾驶端，在ATP监督下人工驾驶列车进入发车股道并定位停车。司机按压开门按钮打开车门。

- 限制人工折返模式。在此模式下，司机采用“控制手柄”控制列车运行，司机人工驾驶列车运行到折返线并停车，司机关闭本侧驾驶端和开启反向驾驶端，人工驾驶列车进入发车股道并停车，司机按压开门按钮打开车门和站台门。整个折返过程中，车载ATP限制列车在某一固定的低速之下运行。

- 非限制人工折返模式。在此模式下，司机根据调度命令和地面信号的显示，人工驾驶列车运行到折返线并停车，再人工驾驶列车进入发车股道并停车，司机按压开门按钮打开车门和站台门。

注：在全自动驾驶折返模式和无人自动折返模式下，可通过激活司机控制器钥匙取消相应模式。

#### 系统参数要求

- 车辆供货商提供的系统参数包括但不限于：

- 从列车接收到信号车载有效制动命令到施加有效制动的反应时间；

- 不同载荷下紧急制动的反应时间（从紧急制动控制线断路到车辆牵引切除时间，从紧急制动控制线断路到车辆紧急制动施加10％的响应时间，从紧急制动控制线断路到车辆紧急制动施加90％的响应时间）；

- 从列车接收到信号车载有效启动命令到列车启动的反应时间；

- 接收到有效惰行命令到开始惰行的反应时间；

- 接收到信号车载控制命令到车门系统动作的时间；

- 接口中车辆反应时间一般规定（除特殊定义外）为由车辆接收到信号车载指令开始，至车辆作出相应的动作的时间；

- 车辆供货商提供列车牵引特性，常用制动、紧急制动特性，并提供加/减速度变化率的指标；

- 一定条件下可保证的紧急制动率（GEBR）；

- 车辆供货商提供对应于信号列车自动控制系统命令的牵引/制动特性（包括 AW0、AW1、 AW2、AW3条件下速度-加速度、减速度指标或对应数值表），双方考虑电空制动转换和混合制动的影响，具体在设计联络阶段讨论；

- 混合制动由车辆进行控制，且不同列车之间牵引制动的性能差异不大于±10％。

- 车辆供货商需保证所有列车的各单项指标偏差（不同列车之间）应小于±10%，包含牵引性能，空气制动性能，电制动性能。

- 信号系统供货商应提供所需系统参数表，参数表应明确标明参数用途，特别涉及安全计算的参数应明确标注，车辆方负责提供。

- 车辆供货商进行确保系统响应时间的动态性能测试。

- 接口软件协议：信号系统与车辆的数据接口满足串口或列车通信网络IEC 61375的相关要求，并在系统装车前完成数据接口软件协议测试。

- 车辆应与信号系统的车辆网关设备进行接口，车辆信息的上传通过信号系统的车辆网关，具体接口方案在合同澄清或接口设计联络阶段确定。

- 车辆、信号系统各自监测所有接口数据（包括硬线信号），具体方案在接口设计阶段确认。

#### 机械接口要求

- 车辆供货商根据信号系统供货商提出的信号设备安装要求设计并提供车载信号设备的安装位置及安装条件，并确保信号设备安装牢固，不易脱落。在设计提供给驾驶员观看的显示单元、速度表等的安装位置时，确保便于驾驶员观看，避免光线反射等因素的影响。

- 信号系统供货商将为车辆供货商提供的信息包括但不限于：

- 所有信号车载设备的尺寸和重量；

- 设备布局和到机架的空间余量，包括为安装/拆卸机壳和调整所需的空间；

- 带安装孔的车载设备和详细的电缆连接及布置的资料和图纸（三维/二维图纸）；

- 详细的安装及配线要求；

- 电缆连接位置；

- 信号设备的环境条件要求；

- 配线空间要求；

- 其他需要的资料。

- 安装尺寸及位置最晚于接口设计联络阶段确定。

- 信号设备的环境条件：

- 除天线和传感器（测速传感器、多普勒雷达或加速度计等）外，所有信号车载设备要求安装在列车司机室或客室内；

- 驾驶室外设备的安装必须满足车辆限界的要求。

- 信号 ATC 车载设备位置及可接近性：

- 信号车载设备的位置及可接近性问题，将在合同谈判及设计联络期间由车辆和信号系统供货商双方协商；

- 信号车载设备（车载信号机柜、天线、测速传感器或加速度计、接近传感器、多普勒雷达、司机室信号显示及操作装置等）由车辆供货商负责提供安装空间并进行安装，信号系统供货商人提供物理尺寸及安装要求；

- 车载机柜的安装宜能保证维护人员在正面或背面都能访问。

- 车辆供货商负责提供信号车载设备所有连接电线电缆所需的必要的位置空间和布线，包括插头插座的安装空间。

- 信号车载信号显示屏的尺寸及颜色宜与车辆供货商的显示单元协调一致。

- 信号系统供货商说明 ATC 系统需要安装的其他车载设备，并与车辆供货商协商确定安装要求。

- 车辆供货商提供的条件包括但不限于：

- 为信号车载设备间的连接线缆提供径路及防护措施。在车底架下安装的线缆，应考虑转向架及底架的相对运动，避免由此造成线缆的松动，缠绕、侵限、折断或侵限；

- 车辆供货商为信号车载设备提供的连接线缆接线器防尘、防水、防撞击、防止异物进入、防电磁干扰。当线缆及接线器安装在车底时，考虑转向架及底盘的相对运动，避免由此造成线缆的松动，缠绕、折断或侵限；

- 为信号车载设备提供电源及符合各种相关设备所需要的断路保护装置；

- 信号系统测速设备原则应安装在非动力轴上；

- 信号系统供货商负责信号机柜的防尘、通风、散热设计；车辆供货商配合实现相关防尘、通风、散热设计要求，使信号机柜设备可长年可靠运行。

#### 电气接口要求

- 信号系统供货商为车辆供货商提供最少以下信息：

- 电源需要及信号设备消耗的最大功率；用于所有信号设备的 DC110V 电源断路器的特性；

- 从车辆引入的连接线的数量及对每根线缆的特性和功能要求；

- 所有控制逻辑；

- 电气接线图；

- 线路安装要求；

- 电磁兼容要求；

- 设备接地要求；

- 车地信息传输的载频；

- 设备性能手册、调试手册和验收手册等技术文件；

- 信号设备的环境要求；

- 其它需要的资料。

- 车辆供货商为信号系统供货商提供最少以下信息：

- 用于信号设备的DC110V电源的特性；

- 与车辆的列车监控系统通信的协议和响应时间；

- 列车线的特性；

- 轮径信息；

- 模式选择开关的特性；

- 模式选择开关的每个位置都提供两路无源环线（双线双断）或一路单芯飞落线到车载信号设备

- 两路环线都在选择开关打到该位置时闭合，否则断开

- 门控模式开关的特性

- 每个位置都提供两路无源环线（双线、双断）到信号车载设备

- 两路环线都在选择开关打到该位置时闭合，否则断开

- 接地

- 车辆供货商为信号车载设备提供靠近信号设备的接地点：保护地和工作地

- 屏蔽线需进行单端接地，包括车辆连接处采用的屏蔽线

- 电缆接地安排将由双方协商同意

- 列车监控系统：车辆在每个驾驶室提供列车监控系统与信号系统车载设备之间的通信接口，接口分界点为信号车载设备柜的出线端，接口形式为MVB-EMD或网络接口。

#### 控制接口要求

- 信号车载设备在牵引、常用制动、紧急制动方面与车辆存在控制接口，车辆供货商负责与信号系统供货商就信号车载设备牵引力指令和列车速度要求的特性与车辆的牵引/制动控制装置相匹配，并取得一致。

- 车辆供货商确保同一时刻只有1个司机室激活。

- 紧急制动保持

- 信号车载设备给车辆提供紧急制动信号，该信号作为安全电路（双线，双断）全车串接；

- 紧急制动环路失电时导致列车紧急制动，使车速一直降到零。

- 列车车门控制

- 开门允许

- 信号车载设备将提供两个车门开门允许信号—左门开门允许和右门开门允许。该信号作为安全电路（双线，双断）全车串接；

- 开门允许电压有效时，允许相应侧的车门打开。

- 车辆和信号系统相互配合实现列车紧急解锁情况下的车门控制。在信号控制模式下：

- 对于在区间运行的列车，操作车门紧急解锁，不紧急制动停车，列车运行到下一站停车开门；

- 对于从车站启动的列车，操作车门紧急解锁，运行距离小于半列车将触发列车紧急制动，运行距离超过半列车后列车继续运行；

- 如果列车在区间内停车且无法开动，乘客操作紧急解锁装置，具体处理方式在设计联络阶段确定。

- 车辆设置开门旁路开关/按钮（含按钮灯），当“开门允许”命令无法发出时，通过操作“开门旁路开关/按钮”进行人工开门，该情况下，人工保证开门安全。详细接口方式和信息内容在合同澄清或接口设计联络阶段最终确定；

- 在手动开关门模式（M/M）下，车门的开关由司机通过开关门按钮控制；在全自动开关门模式（A/A）下，由车载 ATC 控制开、关车门；在半自动开关门（A/M）模式下，由车载 ATC 控制车门的打开，但车门的关闭由司机手动操作。详细接口方式和信息内容在合同谈判或接口设计联络阶段最终确定；

- 列车在区间运行过程中，列车在 FAM、AM、CM、RM 模式下车载设备均监督列车车门的状态，当检测到车门为开门状态时，信号系统采取相应措施。详细接口方式和信息内容在合同谈判或接口设计联络阶段最终确定；

- 当列车处于 RM 模式、CAM模式或 EUM 模式时，开关门命令由人工控制；

- 信号系统供货商负责与车辆供货商及站台门系统供货商协商，保证列车车门与站台门开/关匹配。

- 对于各种旁路开关的使用有限制措施，具体在设计联络阶段确定。

- 车载ATC发出的牵引指令和制动指令不会同时为真。即在一个ATO周期内，牵引指令和制动指令不会同时发出，若牵引指令和制动指令同时为真，车辆识别为制动。

#### 数据接口

- 在信号系统全功能使用时，信号设备提供给车辆相关子系统的信号最少有以下内容：

- 运行方向（向前或折返）；

- 牵引力（增加或减少及变化率）；

- 常用制动（实施或缓解及变化率）；

- 紧急制动（实施或缓解）；

- 停放制动（实施或缓解）；

- 开门（左或右）；

- 关门（左或右）；

- 开门允许；

- 列车位置；

- 列车识别号；

- 起始站；

- 目的地号；

- 下一站号；

- 信号零速信息；

- 车站站台代码；

- 离站报站触发；

- 到站报站触发；

- 跳站；

- 保持制动指令；

- 保持制动指令；

- 车辆广播测试信号；

- 空气制动隔离单个故障转向架；

- FAM模式；

- CAM模式；

- 鸣笛指令；

- 休眠指令；

- 唤醒指令；

- 跳跃指令；

- 远程复位及控制；

- 洗车模式；

- 升降弓指令；

- 列车方向；

- 司机室激活；

- 牵引切除；

- 停放制动施加/缓解指令；

- 列车启动灯使能；

- 制动隔离；

- 运行工况；

- 站台门对位隔离；

- 静/动态测试指令。

- 通过车辆提供给信号系统的信号最少有以下内容：

- 牵引故障（速度限制）；

- 牵引失效（牵引力损失）；

- 常用制动故障；

- 常用制动失效；

- 紧急制动故障；

- 紧急制动失效；

- 牵引/制动主控器状态；

- 运行方向设置（向前或向后）；

- 换端作业的完成信息；

- 车轮空转/滑行的信号；

- 门开状态信号（左、右、两侧）；

- 门关且锁闭信号（左、右、两侧）；

- 紧急制动输入；

- 列车完整性输入；

- 驾驶室激活状态信号/司机钥匙激活状态信号、司机钥匙零位信号；

- 牵引已切除、车辆已实施紧急制动、保持制动已实施；

- 方向手柄在向前、零位、向后位置；

- 信号需采集的开关、按钮状态（如折返按钮、开门按钮等）；

- 开门方式；

- 车辆零速信息；

- ATP旁路信号；

- 车辆休眠按钮输入；

- 制动重故障状态输入；

- 蓄电池欠压保护输入；

- 检修按钮输入；

- 车辆上电按钮输入；

- 车辆自检结果；

- 静/动态测试结果；

- 车门对位隔离；

- 障碍物检测/脱轨检测状态；

- 司机台盖板状态；

- 信号设备屏柜柜门锁闭状态；

- 车辆运行状态信息；

- 车辆故障报警信息。

- 在到达下一个车站前，信号系统向车辆提前提供车辆将要开启的客室门侧信息（开左门或开右门），以满足车辆完成客室门侧开启预告提示功能的需要，详细接口方式和信息内容在合同谈判或接口设计联络阶段最终确定。

- 在车辆进站之前适当距离和出站之后适当距离，信号系统向车辆提供车载显示站台门视频监控图像的切换触发信号，以及提供车辆将要开启的客室门侧信息（开左门或开右门）和将要进站停车的股道信息，以满足车辆完成车载显示站台门视频监控图像的需要，详细接口方式和信息内容在接口设计联络阶段最终确定；

- 对于各种旁路开关的使用应有限制措施，具体在设计联络阶段确定；

- 列车在区间运行过程中，列车在FAM、CAM、AM、CM、RM模式下车载设备均应监督列车车门的状态，当检测到车门为开门状态时，信号系统应采取相应措施。详细接口方式和信息内容在接口设计联络阶段最终确定；

- 当列车处于RM模式或EUM模式时，开关门命令由人工控制；

- ATC发出的牵引指令和制动指令不会同时为真。即在一个ATO周期内，牵引指令和制动指令不同时发出；

- 信号系统向车辆提供信号系统的时钟信号，以满足车辆 TCMS 系统时钟与信号系统时钟同步的需要，详细接口方式和信息内容在合同谈判或接口设计联络阶段最终确定。

- 信号系统给车辆提供车辆广播测试信号，详细接口方式和信息内容在接口设计联络阶段最终确定。

- 任何涉及安全的关键功能都要用硬接线连接到车辆，或直接连到其子系统。

#### 列车运行显示

- 车辆和信号系统各自提供自身的显示器；

- 车辆和信号车载设备所需对方的信息应相互提供。

- 车载信号显示屏的显示内容包括但不限于：

- 最大允许速度；

- 当前速度；

- 目标速度及目标距离；

- 驾驶模式；

- 当前信号系统模式和状态；

- 紧急制动状态；

- 列车发车准备；

- 门状态；

- 故障状态；

- 列车发车准备；

- 站台门状态显示；

- 信号紧急制动命令施加状态。

- 车辆显示器的显示内容包括但不限于：

- 列车的基本运行数据、故障和故障时的操作指导，以及列车状态信息（包括每节车的空气制动施加/缓解状态、每节车的停放制动施加/缓解状态、每个车门开关状态、每个空调状态等）、车辆紧急制动命令施加状态。

- 最终详细的列车显示屏基本显示内容（给司机）将在车辆设计完成后，由车辆供货商与信号系统供货商分别和招标人商定。

#### 停车精度

双方通过接口确保列车安全、可控，并确保ATO模式下的停车精度可以达到如下要求：ATO 站台停车精度在500mm范围内时，正确率为99.9998％；ATO站台停车精度在300mm范围内时，正确率为99.99％。

#### 车辆通过信号系统TD-LTE车地通信网络通道实现列车运行状态信息的回传。在每个驾驶室设置列车监控系统与信号系统设备之间的通信接口，接口分界点为信号车载设备柜或交换机的出线端，接口形式为MVB-EMD或网络接口。详细接口方式和信息内容在合同谈判或接口设计联络阶段最终确定。

### 电磁兼容性要求

- 信号系统供货商提供的车载信号系统设备能在直流1500V牵引、使用斩波器及逆变器的列车上可靠使用。

- 车辆供货商、信号系统供货商所提供的车辆牵引制动系统设备、车辆空调装置、信号系统车载设备满足IEEE、EN和IEC等相关国际标准及国内有关电磁干扰标准。

- 信号系统供货商将提供用于车载信号系统的频率和灵敏度水平清单（包括可使用的直流电），车辆供货商据此进行设计避免使用此频率段，并在电路的相关部分采取措施以避免干扰。同时，车辆供货商将提供用于列车电气系统的频率和灵敏度水平清单（包括可使用的直流电），信号系统供货商据此在其电路的相关部分采取措施以避免干扰。

- 车辆供货商和信号系统供货商各自在投标文件中应提出制定测试计划，详细描述如何验证车辆电气系统和信号系统的电磁兼容性问题。在签订合同及设计联络时由车辆供货商负责与信号系统供货商配合制定详细的测试计划。

### 振动与冲击

- 车辆和信号系统所有设备按 IEC 61373 标准要求，都能承受各种力的冲击。

- 装于车体的悬挂设备，按照 EN 12663 在任何方向能承受最大冲击加速度为(每种负载情况分别施加)：

- 纵向3 g其中g为重力加速度（g=9.8m/s2）；

- 横向1g；

- 垂向 ( 1+C )* g (其中在车端C=2，在车辆中间线性下降为0.5)。

- 装于转向架构架上的设备按照 IEC 61373 中相关规定的进行振动测试，其设备和悬挂不会产生永久性变形，并提供测试报告。

- 车辆和信号系统供货商应提交整车及主要部件振动保证计划。在第一次设计联络会上将讨论“振动管理计划”的详细内容。

- 振动保证计划至少应包括：

- 试验将按照相关标准进行；

- 振动设计检查计划；

- 根据IEC 61373标准要求提供振动和冲击试验报告和试验证书。

注：车辆和信号系统供货商应按各设备振动、冲击的相关标准，提出各设备的振动、冲击的详细要求、 试验大纲和试验报告及测试仪器的清单。

### 材料

- 车辆及信号系统设备上的所有材料均不会对人体健康产生任何危害。

- 阻燃性工艺，所有选用的材料为下列要求的最佳组合：

- 高阻燃性；

- 低发烟浓度；

- 无毒性；

- 信号系统供货商按EN45545或同等标准防火等级3级要求，限制可燃材料的极限值。

- 材料防火性能如下：信号系统设备具有良好的防火性能，信号系统设计及选用材料的防火要求符合EN45545或同等标准。信号系统供货商在设计审查时提供所选材料达到防火要求的证明。

### 接口项目管理

#### 总体要求

- 车辆供货商负责在车辆预验收前的信号车载设备与车辆接口的调试组织管理工作（包含后勤保障），全面负责车辆系统与信号系统接口调试的协调处理及落实、设计联络管理、测试、信号车载设备安装督导安排、现场服务安排等方面的工作，信号系统供货商服从车辆供货商的组织管理。

- 信号系统供货商负责在车辆预验收后的信号车载设备与车辆的接口调试组织管理工作（包含现场后勤保障），全面负责信号车载设备与车辆接口调试的协调处理及落实、现场服务安排等方面的工作，车辆全力配合该调试。信号、车辆供货商均服从招标人及其授权代表的组织管理。

- 信号系统供货商牵头负责全过程相关信号车载系统与车辆接口调试的技术管理工作，全面负责信号车载设备与车辆接口试验的技术方案和测试大纲的编制等方面的工作，车辆供货商服从信号系统供货商的技术管理。

- 车辆供货商、信号系统供货商主动协商，互相配合，确保招标人的各项要求均得到满足，在本项目工作中，各设备及系统供货商均服从招标人及其授权代表的协调和管理，当发生供货商间不能协商一致时，将问题提交招标人裁决，信号供货商、车辆供货商须服从，且不得以此为理由不积极履行合同和向招标人提出变更合同的要求。

- 车辆供货商负责接口图纸资料和技术文件的管理，信号系统供货商按照车辆供货商制定的各项规定和管理程序编制接口图纸。

- 信号系统供货商主动与车辆供货商协调车载信号设备与车辆的接口，配合车辆供货商进行车辆整体设计，为车载设备安装预留安装条件，信号系统供货商在中标后一个月内向招标人提供有关接口要求及资料。

- 信号系统供货商与车辆供货商将在投标时根据招标文件(车辆/信号)向招标人提供通信协议的详细参数及标准，在接口合同谈判阶段确定通信协议和详细的硬件接口、供货范围、安装责任分工、接口项目管理要求、工作责任等。信号系统供货商与车辆供货商的接口协议在主合同签订前签署并作为主合同的一部分。

#### 名词定义

| 协助 | 包括所有在项目执行过程中，对已定义的任务提供所有支持活动。 |
| --- | --- |
| 建议 | 包括所有在项目执行过程中，起草一个对已定义的任务相关的文件草案或其他概念性原则的各项活动。 |
| 制定 | 包括所有为了项目执行而制订出文件或其他与被定义任务有关的解决方案的活动。 |
| 审评 | 包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则的审查评议的活动。 |
| 检查 | 包括所有为了项目执行而展开的与被定义的任务相关的文件或原则进行详细核对的活动。 |
| 审批 | 包括对与项目相关的文件或其他原则的审查和确认的活动，目的是为了项目的执行实施。这是在项目执行中某一指定任务的最终步骤的标志。 |
| 管理 | 包括对与项目执行相关的指定任务的计划、组织和操作的活动。 |
| 负责 | 指项目执行中的某一指定任务的组织、决定、操作并承担全部合同责任。 |
| 协调 | 指在项目执行过程中某一指定任务出现问题时进行协助解决的活动。 |
| 参与 | 指在项目执行过程中参加某一指定任务的活动。 |
| 督导 | 指对与工程项目的执行相关的指定任务的顺利开展而提供的控制和指示的所有活动。 |
| 实施 | 指项目执行中的某一指定任务的操作并承担相应合同责任的活动。 |
| 配合 | 指在项目执行过程中对已定义的任务提供的支持活动。 |

#### 接口项目管理职责描述

- 接口项目管理是从项目开始到结束的全过程管理。

- 招标人、车辆供货商、信号系统供货商的任务和职责包括下表所列的内容但不仅限于此：

| 序号 | 任务 | 招标人 | 车辆供货商（含牵引系统供货商） | 信号系统供货商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口项目计划 | 审批 招标人将对车辆供货商提交的项目计划进行审查并最终审批。 | 制定 根据招标人的总工期策划要求制定接口管理各阶段的实施计划。 | 建议 根据招标人的总工期策划要求提出接口的实施计划建议书并报车辆供货商。 |
| 2 | 接口进度控制 | 检查 根据最终审批的项目计划，招标人将对项目执行过程中的各项任务进行检查。 | 负责及实施 根据最终审批的项目计划，车辆供货商对项目执行过程中的各项任务进行动态管理。在工程进度因各种原因受阻时，车辆供货商必须及时提出解决办法，并采取一切合理有效的措施尽量消除工期受阻造成的不良影响。 | 实施 根据最终审批的项目计划和车辆供货商的要求严格执行。 |
| 3 | 接口图纸文件 | 审批 招标人最终对车辆供货商制定的图纸文件管理程序进行审批。 | 管理 车辆供货商确立接口图纸文件的管理程序与办法，以保证图纸文件的规范性和统一性，并在项目实施过程中要求信号系统供货商严格执行。 | 实施 信号系统供货商按照车辆供货商制定的各项规定和管理程序编制接口图纸文件。 并按照经招标人最终审批的图纸文件执行。 |
| 4 | 接口设计联络 | 审批 招标人对车辆供货商提交的设计联络计划进行审批。 参与 招标人参与设计联络。 | 制定 车辆供货商制定合理、完整的设计联络计划报招标人审批。 管理 根据项目执行情况，组织接口设计联络。 | 实施 信号系统供货商按计划要求提前做好准备工作并参加设计联络。 |
| 5 | 接口设计 | 审批 招标人将对车辆供货商提交的图纸文件、审评意见进行详细审查、核对并最终审批。 | 审评 对信号系统供货商提交的接口设计图纸、文件进行审查并提出审评意见。 负责 根据合同要求进行接口设计，并对结果及功能负责并根据已通过审批的接口设计图纸文件执行。 | 负责 根据合同要求进行接口设计，并对结果负责。 根据已通过审批的接口设计图纸文件执行。 |
| 6 | 接口试验 | 审批 招标人对车辆供货商提交的试验方案最终审批。 检查 招标人对各阶段试验根据需要进行检查，确认最终试验结果。 | 组织 车辆供货商应详细审查、组织车辆与信号系统供货商实施接口试验。将试验结果报招标人。 负责 对各阶段试验工作进行全过程组织、管理实施，并对试验结果负责。 | 负责 信号系统供货商根据合同要求，对各阶段接口试验工程进行全过程组织、管理实施，并编制相应的试验项目实施建议，根据审批方案执行，共同对试验结果负责。 |
| 7 | 车载设备到货 | 参加 招标人在设备到达指定地点后将根据需要参加到货检查。 | 管理及负责 车辆供货商在设备运输到车辆总装厂后组织进行各项检查工作，并做好详细记录。 | 配合 信号系统供货商参加设备到货检查工作。 |
| 8 | 车载设备仓储 |  | 负责 车辆供货商根据信号系统供货商提出的仓储条件，提供安全可靠的储存库房。 | 配合 信号系统供货商根据车载设备的特点提出合理的仓储条件。 |
| 9 | 车载设备开箱检查 | 检查 招标人将根据需要参加车载设备开箱检查，对货物进行详细检查。 | 管理 车辆供货商组织进行开箱检查并做好记录及交接单。 | 配合 信号系统供货商参加设备的开箱检查工作。 |
| 10 | 车载设备安装 | 检查 对设备安装过程进行检查，解决配合过程中可能出现的车辆供货商无法协调的矛盾。 | 负责 按照信号系统供货商的具体要求，负责组织车载设备的安装。 | 督导 信号系统供货商派出经招标人确认的技术、管理人员，以督导车载设备安装。 |
| 11 | 现场调试 | 检查 对现场调试过程进行检查，解决配合过程中可能出现的信号系统供货商无法协调的矛盾。 对调试结果的最终认可。 | 配合 车辆供货商及车辆牵引制动系统供货商积极配合信号系统供货商完成在用户现场接口调试工作。 | 管理、负责及实施 根据工期安排制定相应的现场调试计划，跟踪了解施工进度，及时修订计划。组织车辆供货商按期进行现场调试，协调调试过程中的矛盾或报招标人解决。 信号系统供货商按照确认的调试程序对设备进行调试，并随时接受招标人的检查。 |

#### 项目管理的工作责任

- 在车辆及信号系统招标阶段

- 车辆供货商和信号系统的中标人参与车辆与信号接口部分的技术澄清；

- 车辆供货商和信号系统的中标人在车辆与信号的接口协议签字并分别作为各自合同的一部分。

- 接口设计联络

- 接口设计联络计划必须满足车辆和信号双方进度要求。发生冲突时，按招标人要求执行；

- 接口设计联络的目的是为各方交流接口设计思想，澄清技术问题，确认设计方案。在此阶段车辆供货商及时组织信号系统供货商举行设计联络会议，确认设计方案；

- 设计联络会由车辆供货商主持，信号系统供货商积极配合、按时出席，并形成会议纪要。

- 接口设计的确认

- 接口设计联络会的设计确认需由车辆供货商先行确认，后由招标人确认；

- 合同执行过程中发生的任何接口设计修改，必须由车辆供货商确认后交招标人确认。接口设计修改均不得增加招标人的费用；

- 招标人的确认不免除车辆供货商和信号供货商的任何责任；

- 需确认的资料至少包括但不仅限于：

- 信号车载设备与车辆各系统接口要求

- 信号车载设备构成及接口功能说明

- 列车线接口定义

- 接口的内容、责任及要求（系统接口表）

- 信号系统供货商和车辆供货商提交的设计资料（图纸、文件、表格等）都必须保存完整，在接口调试结束时交给招标人。

- 接口设计建议

- 车辆供货商对信号系统的接口设计或设计修改做出评价，提出建议，交信号系统供货商确认；

- 车辆供货商的设计建议不管被采纳与否，都不能免除信号系统供货商在其合同项下的责任；

- 信号系统供货商对车辆的接口设计或设计修改做出评价，提出建议，交车辆供货商确认；

- 信号系统供货商的设计建议不管被采纳与否，都不能免除车辆供货商在其合同项下的责任。

- 接口进度控制

- 车辆供货商和信号系统供货商均严格执行车辆交货进度表规定的交货进度，若出现任何延误及时向招标人通报；

- 车辆供货商密切注视接口设计、接口设备的制造进度，出现可能引起重大延误的问题时，必须立即向信号系统供货商提出，并通报招标人；

- 信号系统供货商及时和定期向车辆供货商提供接口项目进展情况报告，并有权对车辆供货商的工作延迟处理等问题向招标人报告；

- 双方对于延误的工作说明原因，并制定采取补救措施和完成计划。

- 在车辆供货商驻地及车辆供货商试车线的接口调试

- 在车辆供货商驻地的接口检查试验

- 车辆供货商负责组织安排在车辆供货商驻地的接口试验，车辆供货商和信号系统供货商各自负责检查自己的配线并相互配合检查交叉接口部分的配线，确保配线正确；

- 车辆供货商和信号系统供货商负责同时向招标人提供配线检查报告书。

- 在车辆厂试车线的接口调试

- 车辆投标人负责组织安排在车辆厂试车线的接口调试，信号系统投标人负责调试的技术方案制定，提出测试大纲。

- 通过在该试车线的调试，应能全面验证信号系统与车辆的接口功能，信号系统投标人负责向招标人提供调试结果报告书。

- 信号车载设备运输和收货

- 运输：

- 车辆供货商和信号系统供货商按照招标人的总体工程计划，讨论确定信号车载设备交货计划（原则上分批交货）；

- 信号系统供货商向车辆供货商发出经招标人确认的可发货通知单；

- 信号系统供货商及时将信号系统车载设备的本次发运内容，包括但不仅限于发货时间、估计到货时间、运输工具、箱件数、箱件大小、重量等通知车辆供货商和招标人。

- 收货：

- 信号系统需车辆供货商安装的车载设备的到货地点为车辆供货商指定的国内交货地点。信号系统供货商需按照车辆供货商的物流管理对信号设备进行编码，信号系统供货商及时通知车辆供货商准备好交货地点、存放场地；

- 货到车辆供货商后，车辆供货商做好收货记录（按箱件收货，检查外包装、外观完好性），并由车辆供货商和信号系统供货商共同签字确认；若信号系统供货商不能到场参加收货，委托授权给车辆供货商单方收货，并视同信号系统供货商同意收货结果；

- 发现运输损坏立即通知信号系统供货商并通知有关部门做索赔登记，并通知招标人；

- 车辆供货商负责信号系统车载设备在车辆供货商的仓储工作。

- 车载设备清点交货

- 开箱清点：

- 开箱的劳务由车辆供货商负责，车辆供货商须提前通知信号系统供货商开箱的时间、地点、联系人等。信号系统供货商须按时派人参加，否则视为同意开箱清点结果；

- 开箱前先确认包装是否完好，并记录；

- 清点在信号系统供货商的参与下按照装箱单由车辆供货商逐件清点并接收。

- 交货确认：

- 车辆供货商与信号系统供货商点清记录后，车辆供货商与信号系统供货商双方代表签字确认。

- 缺损处理。开箱时发现的箱内缺件，开箱检查发现箱内缺件或设备损坏时，双方人员将检查结果做成记录，限期由信号供货商补齐或更换。

- 车载设备安装管理

- 督导程序：

- 信号系统供货商在安装前不少于三十（30）天制定出安装督导计划交招标人确认；

- 车辆供货商在安装前不少于十（10）天通知信号系统供货商；

- 信号系统供货商负责两列首列车的信号车载设备的安装督导及安装培训，并负责每批量车中不少于10％的车载设备的安装抽查。

- 监控和协调：

- 信号系统供货商负责安装督导的监控，保证安装督导人员的水平满足督导工作需要；

- 车辆供货商的安装人员与信号系统安装督导人员积极配合；

- 车辆供货商和信号系统供货商对安装过程中发现的供货质量问题、发生的安装质量问题提出解决方案经招标人确认，再由相应的供货商（厂）负责落实处理；

- 车辆供货商定期向招标人提交车载信号设备的交货和安装进度报告，重大问题提出解决建议、协调、督促、落实。

- 工作疏忽：

- 如果由于信号系统供货商本身的工作疏忽，没有履行安装督导责任，造成工程延误，信号系统供货商负相关责任；

- 如果由于车辆供货商本身的工作疏忽，没有履行安装督导责任，造成工程延误，车辆供货商负相关责任。

- 验收内容：信号车载设备安装验收的内容主要是验收安装质量及工艺要求。

- 验收实施：

- 信号系统供货商负责制定验收程序，报招标人确认后，由信号系统供货商负责车载设备的安装验收；

- 在安装验收期间发现的安装问题，车辆供货商及时处理。

- 质量责任。招标人对安装验收的所有确认均不能免除车辆供货商和信号系统供货商对其合同项下的质量保证。

- 信号与车辆在用户现场的接口调试

- 信号与车辆接口的静态调试：

- 信号系统供货商负责组织车辆供货商进行信号与车辆接口的静态调试；

- 信号与车辆接口的静态调试以信号系统供货商为主，车辆供货商积极协助配合；

- 静态调试的主要目的为检查配线正确，相互间信号的正确传递；

- 信号系统供货商牵头与车辆供货商共同制定调试大纲，详细描述调试的步骤、方法、测试方法、每辆车的调试时间等内容，并交招标人确认。

- 信号与车辆接口的动态调试：

- 信号系统供货商负责组织在用户工程现场的信号与车辆接口动态调试，负责信号车载设备与车辆的接口调试组织管理工作（包含后勤保障）。动态调试的主要目的为检查接口功能的实现，相互间信号的正确传递、控制的正确性及信号车载ATP/ATO设备的完整功能；

- 信号系统供货商牵头与各方共同制定调试大纲，详细描述调试的步骤、方法、测试方法、每辆车的调试时间等内容，并交招标人确认。

- 车辆与信号ATP/ATO在用户现场的接口功能调试

- 接口协调：

- 若调试时出现的接口问题属车辆供货商不能满足接口规范时，车辆供货商必须限期整改；

- 若调试时出现的接口问题属车辆牵引制动系统供货商不能满足接口规范时，车辆牵引制动系统供货商必须限期整改；

- 若调试时出现的接口问题属信号系统供货商不能满足接口规范时，信号系统供货商必须限期整改；

- 若调试中出现的接口问题不属参加方的任何一方时，由信号系统供货商牵头和车辆供货商共同提出整改方案交招标人确认，并限期处理完成，车辆供货商必须服从。

- 调试内容：车辆牵引、制动、车门控制系统等与ATP/ATO的接口功能的正确实现。

- 调试准备：

- 信号系统供货商牵头与车辆供货商共同制定调试大纲，详细描述调试的步骤、方法、测试方法、每辆车的调试时间等内容；

- 信号系统供货商必须在调试前不少于四十五（45）天将与车辆供货商商定的调试大纲交招标人确认。

- 调试实施：

- 调试由信号系统供货商作技术负责方，车辆供货商需积极配合；

- 信号系统供货商负责编制调试通过报告，经各参加方签字确认，但招标人保留最终确认权。

- 费用：车辆供货商和信号系统供货商为接口工作而发生的费用已分别包含在各自合同价内。当信号系统、车辆供货商间出现无法调解的分歧时，均服从招标人及其授权代表的协调和裁决，并不得提出增加额外费用的要求。

#### 机构和人员要求

- 车辆供货商、信号系统供货商均根据本工程车辆项目的情况，配置专职接口项目经理，并制定详细的接口管理计划，使项目得以顺利实施。

- 车辆在到达用户现场前，车辆供货商根据合同的要求，组织和信号系统车载设备供货商制定并完成接口实施细则。信号系统供货商根据合同的要求，积极配合，圆满完成接口任务。

- 车辆在到达用户现场后，信号系统供货商根据合同的要求，与车辆供货商制定并完成接口调试实施细则。车辆供货商根据合同的要求，积极配合，圆满完成接口任务。

#### 联络与协调。

- 与招标人之间的联络会议

- 与招标人之间的联络会议根据实际情况安排召开，澄清有关问题，接受招标人指令；

- 在紧急情况下，招标人有权要求举行临时联络会议；

- 联络会议前10日，车辆供货商和信号系统供货商应向招标人提交工作报告，其内容包括，但并不仅限于：

- 上阶段工作完成情况，存在问题及其解决方案

- 目前工作重点

- 下阶段工作计划

- 车辆供货商与信号系统供货商之间的联络会议

- 车辆供货商和信号系统供货商议定联络会议及每次联络会议的主要议题；

- 联络会议定期举行，并提前四十五（45）天通知招标人派代表参加，对重大问题招标人代表有权利提出异议，车辆供货商和信号系统供货商及时予以澄清，会议内容报招标人备案，但并不减轻车辆供货商、信号系统供货商负的合同责任。

- 车辆供货商与信号系统供货商之间的联络会议安排

- 在招标人所在地开展的联络会议，由信号供货商负责提供会议室以及必要的设备（例如：计算机、写字板、打印机、投影仪等等）以及工作午餐等，与会各方负责各自的交通、食宿、补贴等费用。

- 在车辆供货商所在地开展的联络会议车辆供货商负责提供会议室以及必要的设备（例如：计算机、写字板、打印机、投影仪等等）以及工作午餐等，与会各方负责各自的交通、食宿、补贴等费用。

  - 与通信系统的接口

### 地面PIS系统与车辆的接口技术要求

- 前言

本规定文件定义济南市轨道交通R2线一期工程地面PIS系统与车辆（RS）之间接口要求及其所需实现的功能。双方供货商须按系统接口规定要求承担各自责任，并保证各项接口功能的顺利实施。

本接口为暂定接口，在设计联络时根据工程需求进行调整并确定。

当接口设计出现分歧时，各供货商必须无条件服从招标人的协调和裁定，并不得提出增加费用及工期的要求。

- 接口示意图

地面PIS系统与RS的接口界面如图。图中表示的是列车其中一端的接口，在列车另一端接口及数量相同。

- 物理接口

PIS系统供货商与RS供货商需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。表中表示的是列车其中一端的接口，在列车另一端接口、功能及数量相同。双方供货商在设计联络阶段，根据上述功能要求，对接口进行优化。

| 物理接口编号 | 地面PIS系统供货商提供 | 车辆供货商提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIS.RS.P01 | 提供本系统所需电源适配器电源输入和输出接口。 | 提供带标识的电缆从车辆110V DC配电设备到电源适配器。接线端子形式由车辆供货商提供。 | RS为PIS电源适配器提供110V直流电源。 额定电压：DC110V，波动范围：DC77V～DC137.5V； 静止逆变器＋整流器的输出电压纹波系数：≤5％。 | 待定 | 1 | 电源适配器输入电源接口 |
| PIS.RS.P02 | 提供车载交换机端口。 | 提供带标识的电缆（含接头）从车辆CCTV系统至车载交换机端口。 | 在主备控制中心（含地铁分局或派出所）CCTV系统的图像选择及切换命令控制下，每列车能回传多路车载监控视频图像（图像质量要求不能低于D1，并能够降级为2CIF）； 同时，主备控制中心CCTV系统可根据需要调看车辆CCTV主机存储的车载视频图像信息； 在紧急情况下，要求全部列车监控图像可同时回传至控制中心。 CCTV系统进行显示、选择及控制。 车辆CCTV系统开放有关协议，保证以上功能及控制中心CCTV系统对车辆CCTV系统带有云台、镜头及其他控制的摄像机的控制功能的顺利实现。 车载CCTV系统应支持GB/T28181相关要求,支持DB33互联接口需求，摄像头支持H.264、H.265编码。 可根据需要将车载录像视频在线非实时的下载到地面进行存储，车载CCTV应开放车载录像相应协议，配合地面CCTV完成相应功能。 紧急情况下（火灾、紧急对讲、车门状态丢失等）车载CCTV系统向地面CCTV推送相应车载图像。 | 标准的10/100BASET以太网接口。 开放的软件协议。 | 1 | 车载交换机 |
| PIS.RS.P03 | 提供车载交换机端口。 | 提供带标识的电缆（含接头）从车辆TCMS系统至车载交换机端口。 | 用于列车状态信息(及FAS信息)查询命令的下传，车辆信息上传至车辆基地检修调度室及OCC（暂定）。 通信PIS系统车载设备自检信息传至车辆TCMS。 | 标准的10/100BASET以太网接口。 开放的软件协议。 | 1 | 车载交换机 |
| PIS.RS.P04 | 提供车载播控器端口。 | 提供带标识的电缆（含接头）从控制器至车辆视音频播放系统。 | 车辆音视频播放系统接收地面通信PIS系统下发的媒体信息及紧急信息，进行播放； 车辆音视频播放系统能对地面通信PIS系统传递的视频信息通断进行实时监测，当监测到无信息输入时，能自动触发自身存储的媒体信息，进行播放； LCD屏版式界面及车辆运营信息的叠加由车辆音视频播控系统完成。 | 标准的10/100BASET以太网接口。 开放的软件协议。 | 1 | 车载交换机 |
| PIS.RS.P05 | 提供车载交换机接口及6类屏蔽网线、放大器（DC110V供电）。 | 敷设6类屏蔽网线；车辆连接器支持2根8芯双绞线。 | 实现车头车尾播放控制器冗余切换。 | 标准10/100BASET以太网接口。 | 1 | 车载交换机 |

- 功能要求

PIS系统供货商与车辆供货商需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能编号 | 功能要求 | 物理接口 | 地面PIS系统供货商提供 | 车辆供货商提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIS.RS.F01 | 列车向电源适配器供电额定电压：DC110V，波动范围：DC77V～DC137.5V； 静止逆变器＋整流器的输出电压纹波系数：≤5％。 | PIS.RS.P01 | 提供输入端口 | 配合PIS系统实现该功能。 |
| PIS.RS.F02 | 用于列车状态信息查询命令的下传，车辆信息上传至车辆基地检修调度室及OCC（暂定）。 通信系统PIS车载设备自检信息传至车辆TCMS。 | PIS.RS.P03 | 接受列车状态查询信息，并向列车TCMS系统传送； 接收列车设备状态及车辆状态信息（报警（含设备及火灾等）、故障、维护）并传送至车辆基地检修调度室及OCC系统。 通信系统PIS车载设备自检、状态信息传至车辆TCMS系统。 | 接收列车状态查询信息，并向PIS车载无线电台发送列车状态信息； 收集列车设备及车辆状态信息（报警、故障、维护）并向PIS车载无线电台发送。 接收通信PIS车载设备自检、状态信息。 |
| PIS.RS.F03 | 车辆音视频播放系统接收地面通信PIS系统下发的媒体信息及紧急信息，进行播放； 车辆音视频播放系统能对地面通信PIS系统传递的视频信息通断进行实时监测，当监测到无信息输入时，能自动触发自身存储的媒体信息，进行播放； LCD屏版式界面及车辆运营信息的叠加由车辆音视频播控系统完成。 | PIS.RS.P04 | 向车辆音视频系统提供媒体信息（视频格式应为标准开放格式）。 地面PIS系统应做好视频信息的补包工作，确保视频信息质量。 开放有关协议，满足车辆音视频系统的播控需求。 | 接收音视频信息并进行播放； 实时监测地面通信PIS系统传递的视频信息，当监测到无信息输入时，能自动触发自身存储的媒体信息，进行播放； LCD屏版式界面及车辆运营信息的叠加由车辆音视频播控系统完成。 车辆音视频系统应开放有关协议，配合通信PIS解决与车辆PIS系统接口及联网, 实现PIS控制中心对列车的播放控制，保证列车能接收由控制中心服务器下发的媒体信息及播放列表，并在车载LCD屏上按计划顺畅播放。 |
| PIS.RS.F04 | 实现车头车尾播放控制器冗余切换。 | PIS.RS.P05 | 提供以太网接口。 提供6类屏蔽网线、放大器（DC110V供电） | 敷设6类屏蔽网线，安装放大器。 车载PIS在车头尾之间为通信PIS车载设备提供IP通道。 |

- 接口文件要求

PIS系统承包与车辆供货商需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | PIS系统供货商责任 | 车辆供货商责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

- 参数及资料交换

地面PIS系统供货商与车辆供货商需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 地面PIS系统供货商责任 | 车辆供货商责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| PIS.RS.D01 | PIS.RS.P01 | 为实现接口功能，提出所有需要车辆提供的列车110V DC电源的具体资料，并确认。 提出设备安装要求。 | 配合提供相关资料，资料应包括但不限于以下： - 110V DC电源设备资料及连接电缆的特性。 |
| PIS.RS.D02 | PIS.RS.P02 | 为实现接口功能，提出所有需要车辆提供的列车视频监视的具体资料，并确认。 提出设备安装要求。 | 配合提供相关资料，资料应包括但不限于以下： - 接口资料及连接电缆的特性； -接口通信协议、视频编码格式、数据内容、定义等。 |
| PIS.RS.D03 | PIS.RS.P03 | 提供资料包括但不限于以下： - 接口资料及连接电缆的特性要求 -接口通信协议、数据的内容、定义及格式 - 配合提供相关资料 | 提供资料应包括但不限于以下： - 配合确定接口资料及连接电缆的特性； -配合确定接口通信协议、数据的内容、定义及格式。 |
| PIS.RS.D04 | PIS.RS.P04 | 为实现接口功能，提供相关资料，资料应包括但不限于以下： - 接口资料及连接电缆的特性要求； -接口通信协议、音视频编码格式、数据内容、定义等。 - 提出所有需要车辆音视频播放系统提供的列车音视频监视的具体资料，并确认。 提出设备安装要求。 | 为实现接口功能，提出所有需要通信系统提供的视频信息具体资料，并确认； 配合提供接口资料及连接电缆的特性要求； 配合提供地面通信系统供货商要求的其他有关资料。 |
| PIS.RS.D05 | PIS.RS.P05 | 为实现接口功能，提出所有需要车辆提供的具体资料，并确认及线缆要求。 | 配合提供相关资料，资料应包括但不限于以下： -提供线缆； - 接口资料及电缆的特性要求。 |

注：地面PIS系统及车辆供货商根据工程协调提供以上的参数与资料。

- 设备安装要求

- 基本要求

车辆供货商在列车每一端预留地面PIS车载无线接入设备（每端1套，含1套AP，2付天线）、车载服务器、交换机、播控器及电源适配器等的安装位置，AP与天线之间预留馈线走线通道。AP与交换机、交换机与播控器之间预留连接电缆通道。

由车辆专业提供AP天线安装条件，AP天线安装在车辆外驾驶室车顶（或侧面），在不影响列车司机视野的前提下，车载天线和地面无线发射源的视距内尽量避开金属阻挡物。

车载天线的数量、具体尺寸及安装要求在设计联络阶段确定。

PIS车载设备的数量、具体尺寸及安装要求在设计联络阶段确定。

- 安装责任分工

- 地面PIS系统供货商的安装责任

负责PIS系统各车载设备单元内部的接线安装；

负责为所有PIS系统车载设备提供安装手册及工艺要求等文件；

负责两列首列车的车载设备的安装督导及培训，并负责每批量车中不少于10％的车载设备的安装抽查，提出改进意见。

- 车辆供货商的安装范围责任

负责所有PIS系统车载设备的安装；

负责所有PIS系统车载设备之间所需的连接电缆的布线安装，PIS系统车载设备机柜内部配线安装除外；

负责为连接车辆设备的任何电缆末端压接，以及PIS系统车载设备到车辆设备的电缆压接和电缆布线安装。

- 其他

所有PIS车载设备的安装及线缆的敷设应在设计联络阶段由双方协商并最终确定；

车载PIS设备安装、测试需要使用专用工具及专用仪器仪表的，应在地面PIS系统车载设备开始安装前，由地面PIS系统供货商向车辆供货商提供，车辆供货商免费使用；

地面PIS系统供货商提供的专用测试仪器需使用专用耗材的，应与专用仪器一并提供；

地面PIS系统供货商对其提供的专用测试仪器的精度负责；

地面PIS系统供货商培训车辆供货商的安装人员正确使用其提供的专用工具及测试仪器仪表，并向车辆供货商提供其相关操作说明文件；

车辆供货商保证地面PIS系统供货商所提供的专用工具及测试仪器仪表仅用于本项目，并保证其完好无损，在本项目地面PIS系统车载设备安装及测试工作完成后，在规定的时间内归还给地面PIS系统供货商；

地面PIS供货商应保证车载设备的交货进度满足车辆的生产进度要求。

- 测试要求

以下测试将由地面PIS系统供货商及车辆供货商共同验证。测试应由地面PIS系统供货商牵头，车辆供货商须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由地面PIS供货商提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证地面PIS系统与车辆接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证地面PIS系统与车辆接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：地面PIS系统及车辆供货商需根据工程进度协调进行以上的测试。

- 接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射应符合相关标准（如: EN50121, EN50155，GB/T24338.4等）的规定；

接口设备、连接线及接连电缆应在列车电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 振动与冲击

- 各类车载设备应满足 IEC 61373 标准要求，都能承受各种力的冲击。

- 装于车体设备的悬挂，按照 EN 12663 在任何方向能承受最大冲击加速度为(每种负载情况分别施加)：

a)纵向3 g其中g为重力加速度（g=9.8m/s2）；

b)横向1g；

c)垂向 ( 1+C )* g (其中在车端C=2，在车辆中间线性下降为0.5)。

- 通信系统供货商应按上述振动、冲击的相关标准，提供各设备的振动、冲击的详细要求、试验大纲和试验报告及测试仪器的清单。

- 材料

- 车载通信系统设备上的所有材料均不会对人体健康产生任何危害。

- 材料防火性能如下：车载通信系统设备应具有良好的防火性能，设计及选用材料的防火要求应符合EN45545 HL3或者同等国际标准。通信系统供货商应在设计审查时提供所选材料达到防火要求的证明。

### 专用无线通信系统与车辆的接口技术要求

- 前言

本规范文件定义济南市轨道交通R2线一期工程专用无线通信系统（RAD）与车辆（RS）之间接口要求及其所需实现的功能。双方供货商须按系统接口规范要求承担各自责任，并保证各项接口功能的顺利实施。

当接口设计出现分歧时，各供货商必须无条件服从招标人的协调和裁定，并不得提出增加费用及工期的要求。

- 接口示意图

专用无线通信系统与车辆的接口界面如下图。图中表示的是列车其中一端的接口，在列车另一端接口及数量相同。

注：无线与车载广播接口

注：无线与车载紧急对讲系统

- 物理接口

无线通信系统供货商与车辆供货商需按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。表中表示的是列车其中一端的接口，在列车另一端接口、功能及数量相同。

| 物理接口编号 | 无线通信系统供货商提供 | 车辆供货商提供 | 接口功能说明 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAD.RS.P01 | 提供车载无线电台电源接口。 | 提供带标识的电缆从车辆直流配电设备到车载无线电台。 | 车辆为车载无线电台提供110V直流电源。 额定电压：DC110V，波动范围：DC77V～DC137.5V； 静止逆变器＋整流器的输出电压纹波系数：≤5％。 | 设计联络阶段确定。 | 2 | 车辆直流配电设备 |
| RAD.RS.P02 | 提供车载无线电台数据接口及带标识的从车载无线电台到车载数据配线架的电缆（含接头）。 | 提供数据配线架。 | 用于调度员对车辆进行广播。将车载无线设备的自检等状态信息上传至车辆广播系统，进而传至车载TCMS系统。 实现紧急对讲在全自动运行与有人驾驶之间的通话对象转换。 | RS422数据接口、音频接口（具体接口型式，设计联络阶段确定）； 开放的软件协议。 | 音频及数据接口各1个。 | 无线车载台 |

- 功能要求

无线通信系统供货商与车辆供货商需按照以下接口功能要求一览表提供有关的接口功能。

| 功能要求编号 | 功能要求 | 有关物理接口 | 无线通信系统供货商提供 | 车辆供货商提供 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAD.RS.F01 | 列车向车载无线电台供电。 | RAD.RS.P01 RAD.RS.P03 | 向车辆提供直流电源电压、波动范围等相关要求。 | 提供满足无线通信需求的电源。 |
| RAD.RS.F02 | 无线通信系统向列车广播系统发送调度广播语音信号。 | RAD.RS.P02 | 发送语音信号及控制信息。 发送车载无线设备的状态信息（含自检信息）至车辆广播。 | 接收语音信号及控制信息并通过列车广播系统进行广播。 接收通信车载无线设备状态及自检等信息，并传至车载TCMS系统。 列车广播自行实现头尾转换。列车广播切换方式在设计联络阶段商定。 |
| RAD.RS.F03 | 无线通信系统向列车广播系统发送调度广播语音信号。 | RAD.RS.P04 | 发送车载无线设备的状态信息（含自检信息）至车辆广播。 接收列车紧急呼叫控制及语音信息，建立与中心乘客调之间的语音及控制通道，实现列车对中心的紧急呼叫。 发出挂机信息。 | 接受车载无线状态及自检等信息，并传至车载TCMS系统。 上传语音信号、控制信息至车载无线电台。 列车广播自行实现头尾转换。列车广播切换方式在设计联络阶段商定。 接收挂机信息释放车载紧急呼叫通道。 实现紧急对讲在全自动运行与有人驾驶之间的通话对象转换。 |

- 接口文件要求

无线通信系统供货商与车辆供货商需按照以下责任划分提供有关的接口设计及测试文件。

| 文件要求 | 无线通信系统供货商责任 | 车辆供货商责任 |
| --- | --- | --- |
| 详细接口规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 详细接口测试计划 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |
| 接口测试规格书 | 牵头负责提供 | 协调及共同确认文件内容 |

- 参数及资料交换

无线通信系统供货商与车辆供货商需按照以下交换资料接口要求一览表提供有关的接口资料。

| 接口编号 | 有关物理接口 | 无线通信系统供货商责任 | 车辆供货商责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAD.RS.D01 | RAD.RS.P01 | 配合确定相关资料 | 提供资料应包括但不限于以下： - 直流配电设备资料及连接电缆的特性要求 |
| RAD.RS.D02 | RAD.RS.P02 | 提供资料应包括但不限于以下： - 接口资料及连接电缆的特性要求 -接口通信协议、数据的内容、定义及格式 - 配合提供相关资料 | 提供资料应包括但不限于以下： - 配合确定接口资料及连接电缆的特性要求 -配合确定接口通信协议、数据的内容、定义及格式 -所有需要无线通信配合提供的列车广播功能的具体资料 |

注：车辆供货商和无线通信系统供货商需根据工程进度协调提供以上的参数与资料。

- 设备安装要求

- 基本要求

车辆供货商在列车每一端预留一个车载无线电台、一个控制盒、司机室扬声器安装位置，每一端司机室车顶预留1个无线电台天线安装位置，天线与电台之间预留馈线走线通道，车载无线电台与直流配电设备、车载广播设备之间预留连接电缆走线通道。列车车体对无线电台天线的屏蔽须控制在10dB以内。

无线设备具体数量及设备尺寸在设计联络阶段确定。

车辆供货商须满足车载无线设备安装要求。

- 安装责任分工

- RAD系统供货商的安装责任

负责RAD系统各车载设备单元内部的接线安装；

负责为所有RAD系统车载设备提供安装手册及工艺要求等文件；

负责两列首列车的车载设备的安装督导及培训，并负责每批量车中不少于10％的车载设备的安装抽查，提出改进意见；

- 车辆供货商的安装范围责任

负责所有RAD系统车载设备的安装；

负责所有RAD系统车载设备之间所需的连接电缆的布线安装，RAD系统车载设备机柜内部配线安装除外；

负责为连接车辆设备的任何电缆末端压接，以及RAD系统车载设备到车辆设备的电缆压接和电缆布线安装。

- 其他

所有RAD车载设备的安装及线缆的敷设应在设计联络阶段由双方协商并最终确定；

车载RAD设备安装、测试需要使用专用工具及专用仪器仪表的，在RAD系统车载设备开始安装前，由RAD系统供货商向车辆供货商提供，车辆供货商免费使用；

RAD系统供货商提供的专用测试仪器需使用专用耗材的，应与专用仪器一并提供；

RAD系统供货商须对其提供的专用测试仪器的精度负责；

RAD系统供货商须培训车辆供货商的安装人员正确使用其提供的专用工具及测试仪器仪表，并向车辆供货商提供其相关操作说明文件；

车辆供货商保证RAD系统供货商所提供的专用工具及测试仪器仪表仅用于本项目，并保证其完好无损，在本项目RAD系统车载设备安装及测试工作完成后，在RAD系统供货商规定的时间内归还给RAD系统供货商；

RAD供货商应保证RAD车载设备的交货进度满足车辆的生产进度要求。

- 测试要求

以下测试将由无线通信系统供货商及车辆供货商共同验证。测试由车辆供货商牵头，无线通信系统供货商须提供无偿配合服务。测试程序及测试报告由车辆供货商提交。

| 类别 | 目的 | 有关物理接口 |
| --- | --- | --- |
| 软件协议测试 | 检验接口软件功能，同时检验接口部分是否遵守协议文件，并澄清在协议文本中没有描述清楚的内容。协议测试应至少包含所有命令和数据的格式、收发的机制和例外处理等。协议的测试应通过实际设备进行。 软件协议测试须在详细接口协议设计确定后三个月内完成。 | 所有接口 |
| 点对点测试 | 检查各接口是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 目视检查 | 检查各接口是否恰当地、正确地接连到双方指定的端点上。 目视检查在安装完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 通信测试 | 测试各接口双方的通电连续性及数据连接状态。 通信测试在目视检查完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 端对端测试 | 检查各接口端对端是否恰当地、正确地连接。 | 所有接口 |
| 功能测试 | 验证RAD与车辆接口功能合乎要求。 功能测试在通信测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |
| 性能测试 | 验证RAD与车辆接口性能合乎要求。 性能测试在功能测试完成后在现场进行。 | 所有接口 |

注：车辆供货商和无线通信系统供货商需根据工程进度协调进行以上的测试。

### 车载设备振动冲击、电磁兼容及材料要求

- 电磁兼容

- 接口设备、连接线及接连电缆发送的电磁辐射符合相关标准（如: EN50121，EN50155，GB/T24338.4等）的规定；

- 接口设备、连接线及接连电缆应在现场电磁环境中安全、稳定、可靠地工作。

- 振动与冲击

- 各类车载设备应满足 IEC 61373 标准要求，都能承受各种力的冲击。

- 装于车体设备的悬挂，按照 EN 12663 在任何方向能承受最大冲击加速度为(每种负载情况分别施加)：

a) 纵向3 g其中g为重力加速度（g=9.8m/s2）；

b) 横向1g；

c) 垂向 ( 1+C )* g (其中在车端C=2，在车辆中间线性下降为0.5)。

- 通信系统供货商应按上述振动、冲击的相关标准，提供各设备的振动、冲击的详细要求、试验大纲和试验报告及测试仪器的清单。

- 材料

- 车载通信系统设备上的所有材料均不会对人体健康产生任何危害。

- 材料防火性能如下：车载通信系统设备应具有良好的防火性能，设计及选用材料的防火要求应符合EN45545或DIN 5510标准。通信系统供货商应在设计审查时提供所选材料达到防火要求的证明。

  - 与轨道系统的接口

### 轨道系统对车辆接口

- 车辆荷载大小、方向、作用点；

- 车辆转向架型式、尺寸；

- 车辆轮对资料（踏面类型、尺寸、轮背距、轮缘厚、踏面允许磨耗厚度、轮缘允许磨耗、车轮硬度、转向架一系刚度等参数）；

- 车辆车钩的型式、尺寸（包括车钩高度，以便轨道专业选配车挡等工作）；

- 车辆在小半径曲线和大坡道时有何特殊要求；

- 车辆车辆类型、轴重、轴距、定距、速度等资料。

### 车辆对轨道系统接口

- 钢轨相关参数，如钢轨类型、材质、硬度

- 正线、辅助线及车场走行轨和道岔的种类及型号；

- 提供轨下基础相关资料，如不同地段的扣件刚度、铺设里程等。

- 向车辆专业提供轨道设计参数，如轨距、轨距加宽、轨底坡、超高、超高设置方式。

  - 与站台门系统的接口

### 车辆与站台门之间的接口由车辆供货商、信号系统供货商、站台门供货商及招标人共同在设计联络时确定。

### 站台门的开关与列车车门的开关同步，同步控制由信号系统完成。

  - 与车站暖通空调系统的接口

隧道上部回/排风口位置与列车空调冷凝器的位置对齐，轨顶排风位置与车辆电阻制动装置对齐。

车辆（包括牵引制动系统）专业向暖通系统提供功耗等资料。

  - 与车辆段设备的接口

### 车辆供货商提供车辆各级检修周期。

### 针对车辆维修需配备的检修设施和试验设备，检修内容及要求。

### 车辆供货商提供需进行检修、试验的设备及部件的参数、试验要求以满足车辆段试验设备设计的要求，具体要求在设计联络阶段确定。

- 不落轮镟床与车辆的接口

- 明确加工的对象与精度

车辆专业除了需要明确加工后单轮对2个车轮之间的直径差，加工后同一转向架4个车轮中最大直径和最小直径的差值，车轮径向跳动、端面跳动、加工表面粗糙度等基本精度要求外，还需要明确是否需要加工制动盘，并提供车轮踏面的廓形图纸作为加工程序的编程依据。提供车辆踏面的廓形检验模板作为车轮加工后检验的标准。

- 明确轮对在机床上的装夹方式，需提供轴箱的细节尺寸，并明确轴箱上的装夹位置。

车辆供货商要提供轮对内侧距、车轮直径、车轮踏面轮廓、制动盘安装位置、制动盘轮廓形状尺寸及材料、轴箱尺寸等。

- 列车清洗机与车辆专业的接口

车辆供货商提供列车外形轮廓图及主要尺寸（包括列车长度、宽度、轴距、转向架中心距等）、提供车下电器设备箱的防水等级。

车辆供货商推荐3种中性和3种酸性洗洁剂品牌，并提供洗洁剂对电客车油漆的清洗试验报告，确保清洗剂不会损伤电客车油漆。

- 地下式架车机与车辆专业的接口

车辆供货商需提供单元车组的长度、重量（空载）、转向架轴距、转向架中心距、车辆宽度及架车点位置，需提供转向架的最大宽度。车间电源与车辆的接口

车辆供货商提供与车辆上安装的车间电源插座相配套的插头。

车辆供货商向车间电源供货商提供车辆辅助供电系统的容量。根据列车车间电源插座在车体地板下的位置和车间电源配电柜的布置，协助确定软电缆的长度。

投标人需确保车辆与R1线范村车辆基地架车机匹配，包括架车点、架车重量等。

- 电子标签与车辆的接口

电子标签供货商需提供产品安装尺寸及安装要求，车辆供货商需在相应的位置预留安装尺寸。

- 轴温检测装置的要求

能够识别列车号。

  - 与综合监控系统技术接口

### 车辆与车辆与综合监控系统直接无硬件接口；

### 列车通过信号系统和通信系统传输的车辆信息接入地面综合监控系统，相应的信息功能至少包括：车辆实时运行数据、故障数据和报警信息上传、地面IP地址解析、车载CCTV图像联动和调用信息、车载PIS紧急文本信息下发、车载PA广播控制指令下发等，具体方案在设计阶段确认。

### 列车向综合监控系统提供的信息包括但不限于：

- 车辆及关键设备（部件）的实时状态、故障、报警信息；

- 车辆的设备联动信息（列车火灾报警、紧急对讲触发、紧急拉手触发、逃生门触发、运行中司机台盖板打开等）；

- CCTV视频音频信息；

- 列车车门切除信息/对位隔离信息，综合监控系统根据该信息在站台PIS屏发布进站列车的车门/站台门站台门开关门状态，方便候车客流的引导管理。具体待设计阶段确定。

### 投标人应负责车辆与综合监控系统之间的功能接口。投标人应与综合监控承包商协商，接口各方应进行充分沟通，积极配合，确保车辆与车载综合监控的接口在设计、功能等方面最优化、最合理，并满足运营的要求。具体设计在设计联络阶段确定。

### 为实现全自动运行综合监控所需的相应功能，投标人应提供综合监控监视车辆所需的信息并为其解析（通信协议）提供必要的说明。

  - 与控制中心的技术接口

车辆通过向信号、通信、综合监控专业提供信息，实现与控制中心的如下功能：

- 当发生紧急情况时，OCC可通过远程控制对乘客进行广播，也可选择列车预先设定的紧急信息并远程控制将指令传送给列车，对乘客进行紧急广播，预录的紧急广播可进行重复循环播放，循环次数可由用户进行编辑。同时OCC可以远程控制列车终止紧急广播。

- OCC可调用车载CCTV实时影音（司机室、客室及车顶受电弓监测）以及录像。

- OCC可将编辑的文字信息发送至列车并由PIS系统显示。OCC也可远程触发列车预存的LED/LCD应急指示。具体方案在设计联络阶段确定。

- 任一紧急对讲装置触发时，OCC都可远程进行乘客紧急对讲，也可对单个/整车紧急对讲装置复位，具体方案在设计联络阶段确定。

- 列车上任意一个或多个乘客紧急对讲装置触发时，列车控制系统需进行相应的记录，并将列车号及具体的位置及状态信息发送至OCC。

- 列车需满足OCC远程控制功能详见13.2 车辆与信号接口要求。

- OCC可调看正线列车的实时故障、状态及报警信息。

第14章 材料与工艺

## 概述

    - 标准

所有用于制造车辆的材料均符合以下标准（最新版本）所规定的性能：

- 国际标准：IEC、UIC、ISO、EN；

- 国外标准：EN、BS、DIN、NFF、JIS；

- 国家标准：其性能标准与相应的国际/欧洲标准中的性能相当。

    - 投标人在第一次设计联络会议前提出被采用标准的初步清单，设计阶段实际采用的标准对清单予以补充。提供采用所有标准规范的电子版本。

    - 对所有使用的材料给出牌号、名称、采用标准及应用部位，并列出清单。

    - 单位

所有的材料、紧固件、工具等都采用公制单位，并符合国际标准。

    - 环保要求

车辆上所有使用的材料，符合环保要求，客室内装材料满足TB/T 3139标准。车辆上所有使用的材料均不会对人体健康产生任何危害。

    - 质量

投标人提供的材料和制造工艺能达到或超过本章节的要求，如有特殊的解释在有关章节中加以说明。

    - 材料选择

以下材料的选择由投标人从市场上潜在供应商中选择三个质量优胜（具有成功应用业绩）的知名品牌做候选，投标人提出供选择的样品及特性说明，由招标人确定：电缆、连接器、玻璃、继电器、接触器、空气开关、按钮开关、金属橡胶件、油漆、硅胶、隔音隔热材料、紧固件、接插件。车外材料能耐中性、酸性清洗剂的影响。

    - 标记

使用的所有材料都将进行适当的编号，进行分项区分。所有材料都将明确各项特殊的要求进行储存和运输。

## 材料要求

    - 禁止使用以下材料：

- 木材和胶木板

- PVC （聚氯乙烯）（除灯罩）

- 石棉

- 铅

- PCBs （多氯联苯）

- 热塑薄板

- 放射性材料

- 公共交通运输标准所禁止使用的材料

- 地方法规所禁用的材料

    - 蜂窝结构

铝合金蜂窝材料达到商用等级，具有足够的强度，优先选用焊接铝合金蜂窝。

    - 装饰板

装饰板不得采用玻璃钢，可采用喷塑铝板、覆膜铝板或更优的材料，具有足够的机械强度，符合防火标准，并向招标人提供样品和资料。

蜂窝板材及夹心结构板为蜂窝材料或发泡材料粘结在密胺或金属板上。

    - 地板覆盖层

不仅要符合防火特性，还具有耐磨、防滑、美观、易于擦净的特点。投标人提供选择的样品及特性说明，由招标人确定。

检修或更换的必要技术过程由投标人在设计阶段提供。

    - 司机坐垫的填充材料采用低烟无毒软泡沫阻燃材料。

    - 玻璃钢加强材料

      - 玻璃钢材料是一种复合材料，能抗酸和碱，表面不喷漆，具有足够的机械强度，符合使用标准，并向招标人提供资料。

      - 车辆内部乘客座椅及司机室面罩采用酚醛玻璃钢材料，其他部位使用将得到招标人同意。

## 连接与紧固件

    - 装饰用的外观紧固件、接合件，其设计符合美观性、可接近性。所有紧固件都符合有关标准，提供制造厂商、规格、等级等详细资料。不同金属间的连接采用必要的防腐措施，如设绝缘层、采取防水密封等。

    - 紧固件

各种紧固件符合有关标准的规定。

      - 概述

- 不使用凸出的紧固件。

- 所有暴露的紧固件表面采取防锈措施或用不锈钢制作。

- 除非得到招标人的特别批准，内墙板紧固不允许采用自攻螺钉。

- 以下特殊部位采用防损伤紧固件：

- 灭火器安装架；

- 方便插座盖板；

- 客室内紧固车辆供货商标志的地方（具体位置经招标人认可）。

- 所有自锁螺母采用有弹性型的，对特殊部位（如高温）不能采用的，由投标人提出不能使用的理由和建议。

- 不允许使用非标紧固件。

- 在功率大于300W的电阻和其他发热器件上，所有的连接处采用由不锈钢或铜制成的螺钉、螺栓、螺母和垫圈。如果需用其它的材料，投标人做出说明，由招标人认可。

- 按照ISO 898第1部分的规定，所有的同安全有关的结构件螺栓和承载螺栓至少为“8.8”级；不锈钢紧固件按照ISO3506的规定至少为“A2”级，可以建议使用其它相应标准。

- 在无法接近螺栓头部的地方，采取适当的措施，防止在拧下螺母时螺栓头转动。

- 螺栓与螺钉伸出长度的要求：

- 紧固后螺纹至少露出1.5圈；

- 小于M6的紧固件紧固后，伸出部分不得大于1.5圈螺纹加6mm；

- 直径为M6－M12或更大的紧固件，除非使用弹性止退螺母，紧固后螺纹伸出部分不得大于1.5圈加6圈螺纹（总共7.5圈）；

- 在使用弹性止退螺母时，不论紧固件的规格大小，紧固后螺栓伸出量不得大于6mm。

- 在需要处，螺钉和螺栓采取适当的防松措施。

- 模块化结构的紧固要求由投标人提交给招标人确认。

      - 紧固件的表面镀层

所有非不锈钢金属紧固件镀锌，或采取其他有效的防腐蚀保护。

- 镀锌技术要求符合DIN 50960/50961标准要求；

- 其他防腐蚀保护符合有关标准或相当的中国国家标准。

      - 铆接

- 铆接件精确定位并对准。

- 铆钉孔按铆钉生产厂的技术要求加工。

- 铆接要求：结构钢铆钉全部充满铆钉孔。

- 铆钉头与铆钉杆部的轴心线必须一致。

- 外露的铆钉头部无环状、飞翅、凹陷及毛刺。

- 正常使用维护过程中需拆装更换的零部件不允许采用铆接。

    - 紧固

      - 铝制件

- 接触表面去除油脂、锈斑、结垢等。

- 紧固要求与分包商的技术条件相一致。

      - 不锈钢制件

接触表面去除油脂、锈斑、结垢，刨光。

      - 除铝和不锈钢外，其它金属与金属之间的紧固：

- 接触表面去除油脂、锈斑、结垢；

- 金属表面涂上金属防锈底漆；

- 对不同金属相接触的表面采取防电化学腐蚀的措施。

      - 用于安装制动系统的紧固件用耐腐蚀金属材料制成。

    - 加垫

      - 车辆上每处使用的紧固件中的调整垫片不超过3片。如超过3片，需得到招标人的同意。

      - 垫片材料及尺寸提交招标人认可。

    - 紧固件在连接位置处，具有足够的操作空间。

## 不锈钢板

    - 概述

不锈钢板化学成分、机械性能、交货状态应符合下述标准：

- EN 10088

- GB/T 3280

- JIS G 4305

或其他国内、国际标准，投标人应提交材料标准清单供招标人审核。

## 低合金高强度钢和耐候钢

投标人说明应用的具体部件和用途。

    - 概述

低合金高强度钢和耐候钢钢板化学成分、机械性能、交货状态应下述标准：

- EN 10025

- EN 10028

- GB/T 4171

- GB/T 1591

或其他国内、国际标准，投标人应提交材料标准清单供招标人审核。

    - 结构钢的型材及构件

型材与构件的牌号、规格、尺寸、公差及交货条件应符合有关国际标准或中国标准的要求。若采用其他标准，投标人应提交材料标准清单供招标人审核。

## 铸钢件

投标人说明应用的具体部件和用途。

    - 概述

投标人按铸钢件的具体用途，提供最适用的设计结构，化学成分、机械性能和热处理工艺。铸钢件要求符合有关国际标准或相应中国标准的规定。

    - 铸钢件的质量保证

铸钢件应根据使用位置和功能确定质量保证方案，原则如下：

- 应充分保证车辆运行安全，重要承载部位的铸钢件应设计疲劳试验验证强度；

- 应使用无损内部探伤，如射线探伤、超声波探伤，检测每批次铸钢件质量；

- 检测试件或试样应能充分反映该批次铸钢件质量，同时浇筑成型；

- 检测应在所有加工、热处理工序完成后进行；

- 焊补后需重新进行完整质量检验。

供货方应提交铸钢件详细质量保证方案供招标人审核。

      - 检验应包括以下几项：

- 必要的机械性能试验，如转向架的铸件；

- 必要的化学成分检验；

- 必要的组织金相检验；

- 内部、表面无损探伤。

投标人须提供每批次铸钢件检验报告，报告需得到招标人认可；

首批铸钢件检测通过后：

- 铸造模型及工艺不得更改

- 热处理条件及工艺不得更改

- 材料化学成分不得更改

    - 铸件的焊修

      - 铸件的焊修条件符合有关国际标准、中国标准的规定。

      - 有详细焊修工艺规程。

      - 铸钢件的修补符合相关标准，并提供报告（至少包括修补部位、修补工艺、采用标准），焊补完成后重新进行完整质量检验。

## 铝制品

    - 概述

      - 所有铝制品按公认的标准（如EN10204或DIN50049或等效标准）规定作识别标记。

      - 所有铝合金挤压中空型材符合EN755、EN 754或其他国际标准、中国标准的要求；板材符合EN485或其他有关国际标准、中国标准的要求。

      - 用于车内能为乘客看见的不涂漆的铝制品（除装饰带及侧门外），进行阳极氧化处理：

- 最小镀层厚度为15镀层；

- 最小阳极氧化层重量为32.6g/m2。

      - 所有与不同的金属接触的铝的表面洁净，并有良好的防腐蚀措施。

    - 设计应力

      - 铝合金结构的强度设计按EN 1999标准的规定进行。结构应力不允许超过所选用材料的许用应力。疲劳强度能够满足车辆正常运营30年的要求。

      - 车体铝型材化学成分、机械性能等符合相关标准，并提供检验报告。铝合金型材生产商应为国内外知名生产商，类似产品经实践检验，有相关使用业绩，并提供铝合金生产商业绩报告。

    - 装配与紧固

      - 在承载部件中，铝与下列任何一种材料不得有直接的接触连接：

- 铜；

- 黄铜；

- 银；

- 镍或镀镍件；

- 镍合金；

- 铅；

- 锡；

- 黑色金属材料。

      - 对于其他金属材料和铝的连接有足够防腐蚀措施，例如：连接处喷涂防锈底漆或绝缘性的连接材料。

## 橡胶弹性件

    - 概述

      - 除非另有规定，橡胶弹性件采用三元乙丙（EPDM）或更优质的材料，以抗紫外线辐射及车辆清洗剂的能力。

      - 橡胶弹性元件采用合成橡胶，并经硫化处理以适应济南的全部环境条件。

      - 所有弹性安装座采用EPDM。

      - 所有橡胶弹性件的质量检测，按最新规定标准进行。

      - 所有橡胶弹性件的防火指标符合车辆防火等级标准。

    - 试验

试验按照投标人关于合成橡胶材料的标准工艺规定进行。

    - 金属与氯丁橡胶的粘结按投标人的标准进行，金属适于在酸洗后镀黄铜。

    - 转向架上的弹性元件

- 转向架上的缓冲件和减振器的弹性元件采用天然/氯丁橡胶或更高性能的橡胶；

- 空气弹簧的外表层采用耐磨天然/氯丁橡胶或更高性能的橡胶。

    - 三元乙丙（EPDM）橡胶或更优质材料的密封件

      - 玻璃窗密封条采用三元乙丙（EPDM）橡胶材料或其它合适的材料，不使用氯丁橡胶制品，满足密封要求，并符合车辆防火等级相关标准。

      - 车门及窗的密封件采用三元乙丙（EPDM）或更优质材料。

      - 对于橡胶密封件，作以下试验（按每批订货，每种取一件）：

- 拉伸强度试验；

- 延伸率试验；

- 硬度试验；

- 加速老化试验；

- 耐酸碱试验。

并将所有试验报告提交招标人认可。

      - 除非另有规定，橡胶件的的寿命不小于6年。

## 玻璃

    - 门、窗玻璃

- 前窗挡风玻璃采用电加热玻璃；

- 应采用符合铁路标准（如NFF 31129或GB 18045）的双层安全玻璃。

- 无论是司机室或客室，所有玻璃上的标识应清晰可见。投标人应提供安全玻璃的技术参数与相关报告供招标人确认。

- 为保护司机，司机室挡风玻璃应具有较强抗冲击能力。钢球以160km/h速度冲击挡风玻璃时，挡风玻璃不被穿透，符合UIC 651标准。玻璃弯曲公差（平整度缺陷）、侧面安全玻璃的公差（长度和宽度、厚度）按照标准执行。

- 侧面安全玻璃为双层玻璃。第二层玻璃内侧，即车厢内部应进行镀金属隔热处理。此外，安全玻璃还应进行颜色处理以满足招标人要求。

- 投标人应确保玻璃窗的两层玻璃是不可分离的，即使是在发生事故时车体冲击或扭曲而导致玻璃破碎的情况下仍是不可分离的。

- 车上所有玻璃均采用非电磁屏蔽玻璃

## 管道

    - 概述

      - 所有的管道、阀门接头和安装符合DIN 2391，25570-1、2，EN 10126-5的技术要求。

      - 管道与装配附件的连接不允许焊接，提供快速连接接头。

      - 安装结束后，所有的管道系统作清洁处理。

      - 安装结束后，所有的管道系统作压力试验。

    - 空气管道

      - 制动管道与主风缸管道

- 空气管道内径最小为19mm；

- 材料:不锈钢管道按照DIN 17458标准，公差按照DIN 2391标准，清洁且轻微涂油；

- 最小弯曲半径:按照供应商的要求。

      - 转向架管道

- 空气管道直径内径最小10mm；

- 材料:不锈钢管道按照DIN 2462标准；

- 转向架管道中无低陷区或积水湾；

- 从车体到转向架或从转向架到车体的管道尺寸与安装在转向架和车体上的管子尺寸一致。

      - 所有其他的车体空气管道

- 材料

- 不锈钢管按照DIN 17458和DIN 2462标准，管子公差按照DIN 2391标准，不锈钢管不涂漆。

- 用于辅助用途的管道装配附件，例如:通向空调单元的管道，可采用符合DIN 73378标准要求的塑料管（聚酰胺11"软"）。

- 对装配附件的要求

- 允许采用带有防腐蚀保护层的钢制材料，不锈钢装配附件不涂漆。

- 尽可能少的使用装配附件。

- 能使任何长度管道都可较容易更换。

      - 管道安装工艺规程

- 所有管道按符合有关标准的工艺规程安装；

- 提供适当的排水装置，用于风管系统包括风缸的排水；

- 在管子穿过地板下的孔道及构架等地方时，适当布置夹紧装置；

- 管道安装后必须清洁。

      - 截止阀的手柄方向

- 手柄与流向垂直：截止；

- 手柄与流向平行：全开通；

- 截止阀标上文字，并用不同颜色表示开闭标示。

      - 下列地方采取隔振措施：

- 空压机与车体之间；

- 相邻管子的刚性区段之间。

    - 空调系统管道及装配附件

      - 概述

- 投标人按空调系统制造商的推荐方案执行。

- 投标人的下列工艺过程经空调制造商批准：

- 清扫

- 冲洗

- 充装要求

- 性能测试后，要检查过滤器；如有必要，更换过滤器或滤网

- 对制冷剂和润滑油随机取样，提供其验证合格证

- 使用符合DIN 1754标准的铜材。

- 全部采用焊接型轧制铜材的管配件。

- 投标人设计管道布局时，使接头数最少。

- 所有的接头易于接近。

- 易凝水的管道将隔热：

- 隔热材料采用批准的粘合剂

- 所有改变方向的管子在需要的地方斜接和密封

- 在与压缩机和冷凝器的所有连接上使用隔振器，管道被夹紧的部位距离隔振器不大于160 mm。

- 管道设计和安装使任何一段管道易于接近和更换。

- 列车运行时，管道不会发生碰撞。

      - 管道和配件的钎焊

- 符合工业标准；

- 在进行钎焊时，制冷管道充注惰性气体；

- 被焊配件焊接后清扫和清除溶剂。

      - 空气过滤器

- 空气过滤器是可更换的，并方便更换；

- 空气过滤器能清洗和重复使用。

## 焊接与钎焊

车体、转向架构架等所有焊接结构的结构设计、工艺规程、现场施工、质量检验应符合EN 15085体系。对于不符合EN 15085标准要求或标准未涵盖的焊接方法、焊接结构、接头形式、工艺参数、检验手段等，投标人应提交说明供招标人审核。

优先选择自动化焊接施工。

优先选择热输入量较小的工艺方法施工。

    - 焊工的资格要求：

- 焊工只能从事其已取得焊接资格认证的焊接工种；

- 企业必须取得EN 15085认证资格。

- 焊工的资格认证的测试记录保存备查。

    - 焊件的热处理

下列零件进行焊件消除内应力的热处理：

- 高速旋转零件；

- 承受强烈冲击和振动的零件；

按零件的具体用途，由投标人决定适当的处理方法。

## 防腐蚀与表面处理

    - 概述

防腐蚀与喷涂漆质量符合济南气候条件的要求。

具体将在设计阶段确定。

      - 喷涂漆材料的配制、工艺按油漆制造商推荐的要求进行，并将有关资料提供给招标人。油漆表面及牢度适应重复黏贴。

      - 每层涂层都涂敷均匀。每层涂层无流淌、空缺或其他缺陷。

      - 每一层喷漆时符合油漆工艺要求，保证附着力符合相关标准，并提供每批油漆的测试样品。

      - 喷涂漆作业在高于20℃、洁净、干燥的环境下进行。

      - 印花及封印工艺按照制造商推荐要求进行。

      - 乘客和乘务员能看到的所有车内、车外同一颜色和同一品种的油漆，从同一个厂商处采购，并确保完全是聚氨酯系列。对车体（包括所用设备箱）上非不锈钢金属部分做防腐蚀处理。对高温部位的部件油漆采用耐热漆，电器箱内采用防电弧漆。如：制动电阻箱和风扇。

      - 对于车体上非不锈钢的金属部分：

- 按制造商的标准配制油漆；

- 按DIN标准或NFF 19141标准喷涂底漆。

    - 车内、外部油漆工艺文件

由投标人提出油漆规范，前处理过程、喷漆过程、漆膜厚度、各设备喷漆计划、油漆型号、生产商和相关信息，经招标人认可后执行。

    - 内部装饰

由投标人提出方案，经招标人认可后执行。

    - 锈蚀的预防

      - 钢制件隐蔽面清理洁净，并涂两层经认可的油漆。

      - 对所有铝件与钢件的接头处作隔离处理，但不锈钢除外。

      - 不锈钢与其他材料的焊接接头处：

- 除去锈层及氧化皮；

- 清理洁净；

- 喷涂两层经认可的油漆。

    - 转向架油漆喷涂

      - 涂漆前的清洁

- 涂漆表面彻底清除锈皮、油垢、灰尘、表面积水，并用压缩空气吹净；

- 用清洗剂擦洗；

- 清洗后至油漆的时间间隔不能超过4小时。

      - 转向架油漆

- 是轻质的；

- 不得遮盖在使用中可能出现的裂纹；

- 在空气中自然干燥。

- 附加气室内壁进行防腐处理。

      - 下述装在转向架上的设备不涂漆：

- 暴露在外面的橡胶零件；

- 电气设备（另有说明的除外）。

    - 字母、文字、数字和图形

车内、外的文字、字母、数字和图形清晰，不容易磨损。图形说明以及符号的内容、字体、大小、颜色、位置等，由投标人结合车辆内、外装饰通盘考虑，提出多种方案供招标人选定。喷漆的位置、大小形状、内容由招标人认可。

      - 车内、外的文字和数字采用下述方法涂写：

- 在不锈钢板上蚀刻并涂漆（适用于易于触摸的文字和数字）；

- 丝网印刷等。

      - 设车号标记的位置

        - 车内：

每节车的两端部；

司机室的内侧。

        - 车外：

每节车体下部四角；

车头正面下部。

      - 招标人的标志

车内和车外的位置：由投标人建议，设计联络阶段确定。

      - 投标人的标志

由投标人建议，设计联络阶段确定。投标人标志的设置必须得到招标人同意。

      - 车内标记包含但不限于以下：

- “灭火器”；

- “禁止吸烟”；

- “请勿倚靠车门”；

- “爱心座椅”及“残障专用”；

- “应急开门须知”等。

每个标记包含中英文。字体、字号、标记所采用的标准，车上张贴的位置，具体细节在设计阶段确定。

## 阻燃性

    - 所有被选用的材料具有：高阻燃性和低烟、低毒性。

车辆的设计有良好的防火性能，以便最大限度地防止火灾发生。车辆的设计、制造及所选用的材料、部件的防火要求符合EN45545标准的相应等级，不能满足此标准的材料、部件，投标人提供详细清单，但满足同等国际标准的要求。

按照车辆防火等级的相应标准，对材料的可燃极限值、燃烧时的发烟浓度和毒性值等参数进行试验，在设计审查前提供所选材料达到防火要求的证明。

    - 有关材料具有经认证的、有权威的、独立性机构的实验证明。

    - 有关导线和电缆的阻燃性要求参照14.16条。

## 导线和电缆

    - 概述

      - 投标人和分包商保证使所用的导线型号和规格减至最少。

      - 导线型号和绝缘材料的选择标准包括：

- 在所有可能出现的情况下，具有充裕的载流量；

- 在本技术规格书中所要求的最小电压降；

- 工作环境温度；

- 根据DIN VDE 0295第5类规定的最大程度柔韧性；

- 遵循DIN VDE 0298和DIN VDE0295标准中的有关规定。

      - 导线的最大额定允许电流

- DIN VDE 0298（90℃一栏）；

- 三根以上的导线穿过线管、线槽时，其导线最大允许电流根据DIN VDE 0298降低。

      - 最小导线尺寸（同牵引）

- 多芯电缆中的导线截面积：0.75 mm2；

- 用于电子线路板、机柜或电子器件上的导线及用于板间连接并有包扎的导线采用0.325 mm2；

- VVVF逆变器箱里的多芯电缆中的导线截面积0.5mm2；

- 所有其他导线的截面积：0.75mm2；

- 对下列系统与接线端子板之间连接的屏蔽多芯电缆可采用较小的截面0.5mm2的导线适用于控制柜与接线端子板之间连接，也适用与电子制动控制单元和麦克风（话筒）之间连接。

      - 所有其他特殊的导线和电缆由招标人认可

    - 导线要求

除非另有规定，所有箱体外面的导线满足 UIC895和DIN VDE 0250标准的要求。

    - 绝缘要求

      - 导线绝缘电压的最低值：(同牵引)

| 标称电路电压 | 最低额定电压要求值 |
| --- | --- |
| 1500V | 1800/3000V |
| ≤440V | 600/1000V ,1800V/3000V |
| ≤110V | 600/1000V |

      - 化学成分

- 绝缘系统用阻燃的交联聚乙烯材料。

- 导线截面积>70 mm2的导线材料采用超柔性的特别配方。

      - 特殊要求

防火试验要求:

- 所有试验在指定的试验室里进行；

- 所有试验按EN45545标准的相应等级进行。

      - 多芯电缆

- 多芯电缆符合DIN VDE 0250 、UIC 895标准的要求。

- 屏蔽

- 如果要求屏蔽，用铜线编织或铜卷缠；

- 铜屏蔽既可用涂锡的铜铰合线制成，也可用涂银的铜铰合线制成，以适合导线的绝缘要求；屏蔽覆盖范围不小于60%；

- 对于特殊用途的屏蔽铰合线的规定和应用，按电缆制造商的建议来执行。

    - 导线的使用与安装

      - 投标人为下列工序提供所有合适的工具、模具

- （绝缘）剥离；

- 切割；

- 锡焊；

- 机械压接。

      - 有刻痕和断股的电缆判断标准

当除去导体的绝缘时，导线表面不应有刻痕和断裂。

      - 所有导线的安装符合DIN 57115 标准第一部分的要求。

      - 所有的配线尽可能的按下列要求实施：

- 导线按电工学分类来分组，如电压范围和干扰因素；

- 在各组线内部及各组线之间提供线束；

- 同一型号的每节车厢的导线系统的制造完全相同；

- 导线系统和导线束用扎线带绑扎；

- 导线系统和导线可靠地紧固在扎线杆上，扎线杆与支持物之间用机械方法连接，不允许用粘合式装配；

- 每个导线系统和导线束提供10%的备用导线，小于10根时备用线不少于1根，具体设计联络阶段确定。

      - 额定电压等于或小于DC110V的导线放在单独的线管、线槽、导线束或线盒内。

      - 电气干扰装置的出、入导线不与敏感电路相邻铺设。

      - 敏感线路选择合适的屏蔽电缆。

      - 与信号和通信供货商协商确定信号和通信导线的铺设方法。

      - 所有电缆入口有滴水孔或防水垫圈。

      - 所有导线自然放置，无弯曲和磨损。

      - 车辆上所有的线缆被充分保护。

- 封闭线槽的端部必须使用橡胶圈。

- 电缆进入线槽的一端也使用橡胶圈。

- 线夹

- 电缆切口采用分裂式线夹，每切口最多只夹一根电缆；

- 生橡胶型：

- 氯丁橡胶；

- 阻燃（按EN45545或 BS6853标准的相应等级）；

- 绝缘；

- 邵氏硬度50-75，按DIN53505标准；

- 提供一种刚性的框架来固定线夹；

- 有抗弯刚性的金属型材；

- 设计成有足够的强度，在整个线夹上的夹持力均衡分布；

      - 布线时，留有足够的余量，规定如下：

导线截面积小于等于6 mm2，留有再进行3次接线的余量；

导线截面积大于6mm2，留有再进行2次接线的余量。

      - 导线中不允许接头。

      - 配线图和电路原理图在安装前提交招标人认可，配线图与第一列车的技术文件一起提供给招标人。

      - 尽最大的可能采用接线排来分隔各电路分支，以便于故障查找。

      - 所有要做高压试验的线路便于做高压试验。

    - 电缆连接器的要求

      - 电缆连接器适应环境和防水的要求；

      - 除用导线绕的端子外，连接器是能拆装、压接接触型的，任何其他例外都须经招标人批准；

      - 在电缆入口和出口设置密封垫片；

      - 相邻的连接器有联锁，以免误用相似的连接体；

      - 制动控制连接器按DIN 41612标准提供；

      - 车辆导线连接器的要求

- 车辆导线电缆连接器符合VDE 0110或相当的标准；

- 设备箱连接器是带有橡胶密封垫的防水哈丁类型；

- 电缆连接器是带有电缆夹和密封垫圈的防水哈丁类型。

      - 试验用连接器要求

试验用连接器是指用于接到诊断测试设备或其他试验监视设备上去的连接器，符合分包商的技术要求。

    - 车体底部的布线

      - 车体底部的导线，放在封闭的线槽、电线管中或放在合适的开放式电缆管中，并得到招标人同意；

      - 所有通向封闭壳体的导线和电缆的进、出口端防水密封；

      - 线管中的导线，封闭的或开放的，按前述线夹要求用线夹固定；

      - 封闭型线管和线槽是防水溅的；开放型电缆管有隔绝水雾的预防措施和适当的排水装置；

      - 电缆和电线的弯曲都必须遵守的其最小弯曲半径限定。车辆供货商和牵引供货商在设计联络阶段说明电缆电线特性。

    - 接线端子

所有的接线端子须是机制的、压接型式和无焊接的或插接式的，除了用于电子设备的绕接端子和可采用焊接的总线连接器。高压大电流电缆应采用螺栓子，并在端头附近用线夹固定。

    - 接线端子排

      - 接触零件提供黄铜的或有镀层的垫圈；

      - 接触零件符合有关标准。

    - 接地要求

      - 接地点设在车辆的合适位置；

      - 铝、铜的垫片或接触表面要打磨镀锡；

      - 接地电缆头镀锡；

      - 接地可用螺栓直接连接，接触表面要有镀锡层。

    - 导线管

      - 一般要求

- 所有的线槽都是铝制的；

- 所有线槽端部内外都有倒角；

- 所有线槽加工后都用压缩空气进行吹扫；

- 所有线槽都电气接地；

- 所有管道要防止存水湾，并能排水；

- 整条线管有足够的刚性支撑；

- 线管装配前，去除毛刺；

- 在所有电缆的进口处和电缆管端部配置护套胶圈或线夹；

- 不管有没有管道切口保护，引线不直接经过管道切口；

- 线管分布避开下列情况：

- 热源；

- 车轮飞溅区；

- 易受外部物体损坏的区域。

- 线管便于线束和电缆的维护保养；

- 线管只能在车底指定处定位；

- 线管填充率不超过70%。

      - 铝质线管

- 用无缝、刚性的铝合金；

- 尽量使用标准直径的端部有螺纹的线管；

- 所有螺纹处涂以防氧化物；

- 铝质线管的安装不用钢制配件；

- 所有线管和配件无毛刺和卷曲；

- 管道横断面为圆形。

      - 钢制线管

- 特殊线管按DIN 49020使用；

- 尽量使用标准直径的端部有螺纹的线管；

- 线管和配件无毛刺；

- 线管横截面为圆形；

- 钢制配件/弯头、螺纹接头、连接器按DIN 49020标准的要求。

      - 罩

用吸附式氯丁橡胶垫圈密封或用其他适当的密封方法密封；

所有罩能完全打开；

罩内喷涂防腐层。

    - 导线标记

      - 所有导线和接线端子有简单明了、永久性的标记，包括备用线。

      - 标记不应模糊和褪色，即使在使用普通清洗剂的情况下。

      - 提供的“套管”型标记要求：

- 用耐久塑料制作；

- 用黑字体在有颜色的套管上作标记，对不同电压、不同功能的电缆采用不同的颜色进行标记；

- 在设计联络会议上提交颜色的建议和样品；

- 车上导线束全部使用相同类型的标记。

      - 电路的识别和命名：

- 列车所有电路统一编号和命名；

- 按电压值编码；

- 同样电位的导线使用相同的数字基码；

- 所有导线在其两端标上相同的数字，细节将在设计联络会议上讨论。

    - 电工绝缘胶带

使用聚氯乙烯型或等效的胶带。

    - 绝缘电阻

      - 绝缘电阻按IEC 60077的要求进行测量和试验；

      - 绝缘电阻按认可的试验程序进行试验。

    - 扎线带

      - 线束用扎线带绑扎。

      - 扎线带的使用寿命与导线相同。

      - 如果布线情况需要，能防臭氧和防紫外光。

      - 扎线带绑扎交叉面的设计，不损坏线束的绝缘。

      - 塑料线匝和塑料带仅用于将线束固定在扎线杆上。

## 布线

    - 车辆高、低压电缆经线槽、线管分区敷设。

    - 车下电缆注意防水，线束设防护。

    - 车辆运行时有相对运动部位的连接电缆采用曲挠电缆，并在适当部位固定绑扎，保证车辆运行时电缆之间及电缆与周边没有碰擦和干涉现象。

    - 低压弱信号通讯电缆、低压控制电缆、中压电缆及高压电缆的布线充分考虑电磁兼容性要求，并分别铺设与防护。

    - 有特殊屏蔽要求的电缆采用铝管防护，且设置管路屏蔽接地。

    - 车下电气布管采用钢管或铝管，且管内覆绝缘层。

    - 线道的设置便于检修线道内的电缆，分线口进行防护。

## 布管

    - 所有管路及线道保持适当距离并避免交叉，以方便管路维护、更换。

    - 管路连接件设置在可接近、便于维修的区域。

## 电子和电气设计标准

    - 电气设计规范

电气设计规范符合IEC 60077和IEC 60571标准。

    - 电路元件设计标准

      - 电容器

        - 在电路设计时，对电容器的选型根据该电容器的使用场合、工作要求等条件选择。对一般用途使用干式钽电容或陶瓷电容，对于高电容值的电容器，采用铝电解电容或纸质电容。

        - 电力电容采用使用寿命大于100000小时的电容器，并尽可能使用无毒浸渍剂。

        - 滤波电容要求

- 按需要确定额定脉动电流；

- 最小使用寿命100，000工作小时。

      - 电阻器

除牵引、制动和辅助系统的功率电阻器（大于300W）外，所有电阻器尽可能减低额定功率值的50%使用。

      - 变压器和电感器

      - 变压器及电抗器的设计应满足实际应用可能出现的短时间过载要求。半导体器件

        - 不使用锗（Ge）半导体。

        - 电子电路中半导体元件的电流、额定反向峰值电压（PIV）和特性性能，须满足要求，达到预期的作用。

        - 分立式半导体器件根据不同用途设置相应的保护：

- 由蓄电池供电或那些接在列车线上的晶体管和晶闸管，功率开关器件等最小额定击穿电压至少为最大电路电压的2倍，并有抑制装置，作为对器件的必要的保护以及限制电路电压；

- 由蓄电池供电，用于抑制装置的二极管或那些接在列车线上的二极管，其最小额定击穿电压为1，000V；

- 所有工作在逆变器或其他独立装置中的分立式半导体器件，其最小额定击穿电压为最大电路电压的二倍（除特别指明的地方外），并须配备抑制装置，作为对器件的必要保护以及对电路电压的限制。

        - 由蓄电池通过逆变器或其他独立装置供电的集成电路，在制造商规定的额定电压和额定电流范围内工作。投标人可以通过提供最恶劣工作条件下的计算数值确定器件的使用定额。

对于器件额定工作电压选择，在电源电压有波动的电路中，按可能出现的最大电源电压并加上设计裕度考虑。

对于浪涌保护的器件，则根据可能出现的最高浪涌电压并加上设计裕度考虑。另外，在最高工作温度下，最大功率限制在制造商规定的最大值的50%；

        - 所有硅半导体，包括应用在逆变器上的硅半导体，密封并按其在温度范围 -25℃～70℃内的运用，评定其额定值；对所有的砷化镓和类似的光敏半导体采用适于运行的方法进行封装，并按其在工作温度范围-25℃～100℃内的运用，评定其额定值。

        - 所有集成电路必须是标准产品，并能从至少两家不同的制造厂订货；

        - 电路设计在工程师认可的情况下，从技术上着手，尽量限制半导体过流，防止器件在高的放电过程中受到损害，设计合适的散热片来限制器件过热；

        - 半导体置于一个清洁、通风良好、易于更换的环境中工作；

        - 电路中同型号的各种元器件具有互换性，不允许靠元件“选配”来使电路具有正确﹑有效功能的电路；

        - 对于应用的每种功率器件等都提供详细的数据表。

    - 调整

      - 尽量采用下列方法减少调整量：

        - 稳定元件；

        - 高容限电路；

        - 低漂移电路；

        - 温度补偿电路；

        - 补偿电路设计。

      - 同类线路板可互换，不需要再进行调整。

    - 印刷电路板

        - 印刷电路板采用”环氧玻璃树脂”类型，元器件作单面安装，若用SMD技术，元器件可作双面安装。

        - 印刷电路板的材料符合IEC60326最新版本，即板的最小厚度为1.6mm，采用GB型或GH型基质材料或其他更优质材料。

        - 器件在板上的固定方式，能经得起在长期的运营环境中所遇到的反复冲击和振动。

        - 器件之间留有足够间隙，以便于测试、拆卸和更换，不致于因缺乏空间而产生困难。

        - 装配好的印刷电路板，两边都涂上一层绝缘保护层，当有元器件必须拆焊时，该涂料能被热的电烙铁烫穿，涂料的溶媒对元器件无不利影响。

        - 所有印刷电路板上都安置防插错装置，以防插到错误的插座中去；另外，基本安全控制系统（如空气制动）以及当车辆在漏插了电路板的情况下操作会产生故障的系统，这些系统的电路板的连接经一个安全电路，如果线路板被漏插时，能制止车辆运行。

        - 电路板按IEC 60326最新版本设计﹑制造和检查，导电线路的线条宽度按实际需要，其最小宽度以10℃温升为基础来确定。

        - 提交招标人每块印刷电路板的元件布置图。

        - 印刷电路板的接插件采用标准型号。在选择接插件时考虑到济南的环境条件和列车寿命期内所需的插/拔次数。

        - 在模块和印刷电路板上的合适位置，提供必要的测试点，特殊测试条件和标准被写入手册。

        - 印刷电路板和模块可靠地固定。

        - 对各种类型的插件，投标人提供4套扩展用印刷电路板插件，以便测试。

        - 允许采用表面器件组装技术。

        - 不采用割线加“飞线”的方法来纠正印刷电路板的设计错误。

        - 所有元件在装车前经过老化处理。

    - 微处理器和运算/逻辑单元集成电路

设计要点：

在最终设计中，整机电路提供大于牵引控制软件所需存储容量的20%为扩充量。上述单元封装在易于更换模块的金属壳体内。整个装置备有IEC 60571包装系统提供的模块辅助架。

      - 电路中的储存器是可拆卸的，以便于调换或编程。

      - 对于列车监控系统，所有输入/输出都由远程输入/输出控制器（RIOM）实现。一旦有一个模块出现故障，适用预编程状态就会自动施加到输入/输出（fall-back positions），同时故障状况会传送到中央控制单元（CCU）上，并记录在RIOM和CCU上。
施加在该装置I/O端的所有信号和从I/O输出的所有信号，必须借助于控制装置上专用的I/O模块来传送。

      - I/O模块必须：

        - 根据IEC标准，该装置有过电压、欠电压、电压突变、短路和开路的保护，使其免受损害；

        - 进行必要的电压变换；

        - 减少噪声和干扰信号。

      - 编程

整套装置的编程结构清晰、易于识别，同时提供下列功能：

        - 初始化；

        - 常规需要重新启动程序并为正确操作的硬件做准备；

        - 一个独立的监视系统，当车辆牵引或制动的数值超过其限定值时，即可采用矫正措施；

        - 自检和监视

在正常程序的流程和连续执行一个有限的自检测的系统操作期间，显示和数值的修正可以通过带有标准接口的显示器/终端/个人计算机来实现。

在接通该单元后，将自动启动程序，作系统自检。通过诊断界面，用一个标准的数据终端或便携式计算机可以读出存贮的诊断数据。

        - 诊断

        - 软件设计符合IEC 60571-3或EN 50155或相似的标准。

        - 系统包括监控功能。运行软件出错时，能使设备进入重新恢复的状态。

    - 抑制干扰

      - 仔细地设计、选择布线、选择电路的接地点，以免在运行中对下列设备产生干扰：

        - 信号ATC系统；

        - 无线电列车电话系统；

        - 乘客信息系统（PA/PIS、LCD、CCTV）；

        - 内部通信联络系统。

      - 避免干扰的措施包括：

        - 屏蔽电缆；

        - 扼流圈（电感）；

        - 滤波器；

        - 退耦电路。

      - 瞬变过程抑制要求

        - 产生电磁干扰（EMI）的设备用封闭式外壳来屏蔽电磁发射；

        - 所有的电磁阀和操作器件上的线圈（继电器、接触器等），根据要求装有续流二极管或电弧抑制设备；

        - 瞬变过程被抑制在发生源处；

        - 电子设备设计成能经受EMI和本技术规格书中提及的瞬变过程的影响。

## 电器设备和附件

    - 接触器

      - 接触器符合IEC 60077标准。

      - 所有接触器采用“故障—安全”方式。

      - 接触器能非常方便地进行检查﹑拆卸和更换。

      - 尽量避免使用并联的接触器，若需使用，则其触点降低其额定值。

      - 所有接触器都配备灭孤罩：

        - 灭孤罩设计成磁吹类型；

        - 排气口向上。

      - 接触器为坚固、重负荷型的适合于长期运行使用。

      - 触头为跳断型，以防发生金属熔敷和电蚀。

      - 每个接触器线圈使用固态抑制装置，以防低压回路产生的瞬变电压。

    - 继电器

继电器选型必须满足车辆使用环境条件，包括温度、湿度、污染、振动、冲击等

      - 继电器符合IEC 60077标准。

      - 继电器的每个线圈只能与两条线连接。

      - 每个继电器的线圈使用固态抑制装置，以防低压回路产生的瞬变电压。

      - 触点计算准确，避免低电平负载；对大的触点负载考虑降额使用；对不同性质的负载进行合理的换算。继电器的选择符合实际设计工况的要求，所选继电器的容量选择留有余量。当电流负荷等于或超过制造商规定的继电器触点额定值时，严禁并联使用触头。

      - 由于小功率电路开关要求，在低压用途中，必要时采用双触头。

      - 所有继电器的结构适合于在轨道车辆中使用。

      - 安装连接方式注意正确的安装方向避免受车辆振动和冲击影响；安装时彼此间有足够的间隙，以防止热量累积。所有继电器的安装能很方便地进行检查、拆卸及更换。

      - 所有延时继电器是R-C延时或固态延时式的，不采用机械或气动延时装置。

      - 对不同工作位置有不同的继电器寿命要求，但无论如何电气寿命不低于106次且电路的设计使得继电器至少满足10年以上的使用寿命，继电器采用密封式的防尘继电器。

    - 开关

      - 严禁并联使用开关的触点，以传输等于或大于制造商给定的触点的额定电流值。

      - 技术资料
所有开关完全适合于铁道运输的严峻环境，开关选型的专门设计技术资料交给招标人认可。

      - 开关的每个接线端子最多接二根导线。

    - 一般电路断路器和HSCB（高速断路器）

      - 概述

        - 提供的所有断路器必须坚固耐用，并能充分满足预期的运行要求；

        - 所有电路断路器的“通”和“断”位置刻在断路器的手柄或外壳上（标志要明显）；

        - 高速断路器的控制回路用一个单独的断路器进行保护，每个断路器只能保护一个回路，任何回路只能用一个断路器保护；

        - 电路断路器的接线端子不用作公共接点；

        - 每个断路器触头配备相应的灭孤装置，以防飞弧；

        - 所有热磁跳闸断路器符合IEC 60077标准的要求；

        - 断路器的电流额定值有清晰标识，在断路器安装之后清晰和可见；

        - 电操作的断路器采用低压直流电源操作；

        - 所有断路器的选型经招标人审查和认可。

      - 高速断路器

        - 用于主回路保护；

        - 采用单触点串联连接；

        - 由DC110V控制；

        - 安置在独立的箱体内；

        - 投标人提供相应的技术说明。

      - 低压断路器

        - 低压断路器根据作用可以分为单极、双极或三极（如有必要，需提供辅助触头）；

        - 所有低压断路器符合IEC 60077标准的要求。

        - 投标人提供相应的技术说明。

      - 保护断路器板的布置

        - 保护断路器的布置采用经过认可的安全设计，并遵守最新、最适用的设计；

        - 所有保护电路的带电部分保护和隐蔽起来，当偶然接触任何设备时，不致引起触电危险；

        - 断路器旁有一条线槽，放置连接断路器的导线；

        - 断路器的布置易于拆卸，便于维护和保养。

    - 熔断器

    - 投标人提供相应技术说明。

      - 所有的熔断器都放在箱体内。

      - 空气隙和爬电距离按IEC 60077标准要求。

      - 每个熔断器的额定值清晰、持久地印刻在其表面。熔断器均有熔断指示。

      - 若主电路设有主熔断器，则主熔断器有监控；具体的细节将在设计联络会议上讨论。

      - 熔断器只在特别指定的部位，或由于技术原因无法使用电流断路器的情况下使用。熔断器的设置将得到招标人认可。

    - 汇流排

    - 汇流排按相应的标准制造。投标人提供相应技术说明。

    - 综述

      - 所有电器装置符合济南的环境条件，并符合相关标准。

      - 对所有选择的电器装置向招标人提供技术资料与说明书，对小电器的选择还向招标人提供样品。

      - 所有电器装置符合安全性要求（符合国际标准，也可参考制造商所在国标准和中国标准）。

## 润滑油和润滑脂

车辆上使用的各种润滑油和润滑脂，尽可能相同，并与济南环境条件相适应。在设计审查前向招标人提供车辆上使用的润滑油和润滑脂的型号、性能和供应商信息。

## 车辆组装的其它要求

    - 组装用的所有部件符合相应的标准，并具有合格证。

    - 车辆用所有各类电气配件在装车前均经试验、检查、验收合格。

    - 装车用所有材料都有合格证。

    - 车辆及车辆主要设备、部件的组装有工艺规范。

第15章 试验装置

投标人应提供必要的试验装置，用于所供设备/系统的日常维护和检修，并在设备/系统功能异常或故障时帮助诊断以便快速修复。所有试验装置在一期工程中供货。

随采购设备所带的仪器仪表、测试装置、工装工具及易损易耗件，投标人应提供详细清单，包括名称、规格型号、数量、生产厂家及用途等。

投标人对所提供的试验装置应提供必要的技术服务。

## 便携式PTU测试设备

各系统用于调试和故障处理所需便携式PTU测试设备如下表所示：

| 项目 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 列车车门门控单元便携式测试装置 | 2 | 含PTU软件及测试线 |
| 列车空调机组微机控制单元便携式测试装置 | 2 | 含PTU软件及测试线 |
| 列车控制和诊断系统微机控制单元便携式测试装置 | 2 | 含PTU软件及测试线 |
| 制动系统微机控制单元便携式测试装置 | 2 | 含PTU软件及测试线 |
| 辅助逆变器微机控制单元便携式测试装置 | 1 | 含PTU软件及测试线 |
| 牵引逆变器微机控制单元便携式测试装置 | 1 | 含PTU软件及测试线 |
| 乘客信息显示系统控制单元便携式测试装置 | 2 | 含PTU软件及测试线 |
| 移动式无人驾驶车载信号模拟调试试验台 | 2 | 含PTU软件及测试线 |

## 车辆电机电器系统试验装置

    - 牵引逆变器可移动式试验装置

本装置需提供1套，采用三相AC380V、50Hz或单相AC220V、50Hz电源，具有模拟关键控制电路和电源电路的功能，并可以发出各种模拟控制脉冲信号，在线自动实现对电气牵引系统的全面检测，其中包括对各种保护整定值和动作的确认，并可输出和打印系统状态的资料。

    - 辅助逆变器可移动式试验装置

本装置需提供1套，采用三相AC380V、50Hz或单相AC220V、50Hz电源，具有下列主要功能：

对辅助电源系统自动进行全面检测，其中包括对各种保护整定值和保护动作的确认，并可输出和打印系统状态的资料；

自动测量交、直流输出电压和电流并可打印测量结果。

    - 列车监控系统网络故障诊断仪

本装置需提供1套，采用三相AC380V、50Hz或单相AC220V、50Hz电源，网络故障诊断仪用于列车中的列车通信网络（TCN）故障诊断，能够在线实时分析通信状况，从底层的信号质量监测到上层协议分析的问题。并且能够无遗漏捕获以下各类网络异常：能够分析网络负荷、CRC 错误、帧头/帧尾不符合标准等；能够分析总线的周期扫描表，包括端口号、轮询周期、轮询数量、响应数量和未响应数量；提供触发能力，除了自动触发和电平触发外，还包括端口匹配、帧头错误、CRC 错误、帧尾错误、总线超时、重复主帧、重复从帧、地址丢失、端口丢失、帧间间隔异常等高级触发能力。

    - 移动式电机综合测试设备（牵引方提供）

本装置需提供1套，采用三相AC380V、50Hz或单相AC220V、50Hz电源。可在进库、电机落架前（车上）、电机落架后、检修线解体前、检修线组装后、电机整机装车后等工位，对电机进行质量检查评估，主要测量绕组电阻、绕组电感、三相绕组电阻平衡、三相绕组电感平衡、对地电容、PI极化特性、DAR吸收率、泄漏电流检测、RIC转子影响评估、偏心分析、绝缘电阻检测值及校正值等项目，自动建立电机管理分析数据库及产品的质量报表。

    - 车门系统试验装置

本装置需提供2套，采用三相AC380V、50Hz或单相AC220V、50Hz电源，装置含有和列车客室门相同的门机构和控制器，用于最终用户车门培训、模拟故障等。

    - 移动式全自动驾驶车载信号模拟调试试验台

该装置采用车载DC110V电源，应具有通过断开信号系统车载机柜外部连接器，并接入本试验设备，模拟信号系统控制的车辆各种控制电路的功能，本试验台可以发出各种硬线及网络模拟控制信号，接受判断反馈信号，在无电动客车驾驶员参与的情况下模拟实现对有人和无人驾驶模式的车辆功能检测，其中包括对网络各种设备通讯的确认，并可输出和打印系统状态的资料。该装置同时可满足乘客报警本地试验的要求。投标人单独报价，计入投标总价。

## 维修专用工具及测量器具

除上述测试设备以外，投标人应提供必要的、满足车辆及其系统设备维修要求的维修专用工具及测量器具，用于所供设备/系统的日常维护和检修。维修专用工具及测量器具包括：测试仪器仪表（压力指示仪/压力校验仪、车钩间隙规、便携式踏面测量仪、轮径测量尺、轮缘厚度/高度测量尺）、接线工具、拆装工具、牵引电机拆装工具、盘式制动单元拆装工具、过渡车钩（四套）等。维修专用工具提供给最终用户，配置数量须满足招标人使用要求，车辆制造厂制造所需工具不含在内。

## 相关要求

    - 随采购设备所带的仪器仪表、测试装置、工装工具及易损易耗件，投标人应提供详细清单，包括名称、规格型号、数量、生产厂家及用途等。

    - 对所提供的各试验装置，投标人应提供详细的设备构成明细表、技术参数、使用功能、试验方法、计量校核方法、使用说明、维修手册等，应能满足检修要求。

    - 对所提供的各试验装置，投标人应提供详细的性能说明。

    - 投标人对所提供的试验装置应提供必要的技术服务。

    - 各系统测试装置应采用当期主流或以上配置，投标人应在2年内提供测试装置的免费维修或更换。

    - 以上便携式PTU测试设备、试验装置、维修专用工具及测量器具需单独报价，并计入投标总价。

第16章 项目管理

## 投标人提交的项目管理文件

投标人提交的项目管理文件主要包含（但不限于）：项目管理计划、项目进度及交货计划、质量保证与质量控制计划以及项目实施各阶段提交的文件（包含设计文件）等。

### 项目管理计划

投标人应在合同生效后1个月内提交项目管理计划。项目管理计划包括但不限于以下信息：

      - 项目管理架构及人员

以图表形式说明投标人项目管理的详细组织架构，职员姓名，职务，并要清楚说明将不同组别联系起来的个人及责任方向。投标人全部全职受雇于该项目的行政人员的姓名、资历和目前的履历、联系方式。图表展示投标人对项目目标结构代码的编码方案，并提交给招标人确认。

投标人将从职员中选拔两名经验与资历都恰当的工程师分别作项目经理和技术总负责人，并在合同签订时提交给招标人确认。项目经理和技术总负责人应具有公司级授权和人员、资源协调能力，以保证项目顺利实施。技术总负责人具备2个及以上担任相应职务的完整项目经历，具有正高职称。

负责项目具体执行、总体设计、接口管理、售后服务等的主要负责人应具有担任相应职务的完整项目经历，且要专职服务于该项目，由任职开始，至合同执行完止。

      - 项目主要人员不得随意更换，否则按照下表条款执行。

| 序号 | 违约内容 | 扣除违约金 元/人·次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经投标人申请在征得招标人同意批准后，投标人更换项目经理、技术总负责人中任何一位（个人辞职、健康因素除外） | 20万 |
| 2 | 未经招标人同意，投标人擅自更换项目经理、技术总负责人中任何一位 | 50万 |
| 3 | 未经招标人同意，投标人擅自更换项目执行经理、设计经理、接口经理等任何一位 | 30万 |
| 4 | 经招标人查实，项目经理和技术总负责人若不专职服务于该项目 | 20万 |
| 5 | 负责项目具体执行、总体设计、接口管理等的主要负责人若不专职服务于该项目 | 20万 |

对于投标人执行该项目的雇员中渎职、不胜任或玩忽职守的人员，招标人通知投标人，投标人将立即改正。如果拒不改正，招标人有权要求投标人更换相关人员。

      - 招标人对投标人项目管理的考核

招标人根据项目执行情况（包括质量、进度、分包商的选择等）对投标人的项目管理进行考核。

招标人对投标人的考核按《济南轨道交通建设工程考评办法》及配套规定执行。

考核分过程考核和关键节点考核。如果过程考核未能通过，支付时每次扣10万元人民币，关键点考核未能通过，支付时每次扣50万元人民币。过程考核的扣款不能免除关键节点考核的扣款，反之亦然。

- 关键节点考核基于合同签订时的进度计划或经招标人认可的进度计划，关键节点考核分为设计完成、首列车开工、首列车总装完成、首列车制造厂内型式试验完成、首列车出厂验收、招标人现场型式试验完成、首列车预验收（含联调完成）、批量车预验收、试运营时上线列车数、专用维修工具及备品备件到达用户现场等。

- 过程考核是基于本项目开始至终止全过程的考核，每两个月考核一次，投标人根据项目要求，参照16.1—16.4相关内容提供的详细进度计划与实施方案，交由招标人批准执行。

### 项目进度及交货计划

      - 开始日期

合同签订之日即为开始日。

      - 交货计划

投标人将严格按照车辆交货进度表的要求交付列车，完全满足济南轨道交通R2号线全线试运营的用车要求。

- 整车交货计划

- 首列车（完成投标人场地的列车型式试验），应在2020年2月29日运抵济南轨道交通R2号线王府庄车辆段指定地点。

- ，截止 年 月 日，初期34列车全部运抵济南轨道交通R2号线王府庄车辆段指定地点。

- 二期工程列车交付时间另行商定。

- 整车交付时间需满足济南轨道交通R2号线工程进度的要求。招标人可根据实际工程进度对以上交付时间进行适当调整，投标人不得以任何理由影响招标人的调整后的整车交付计划，也不得提出任何索赔要求

- 备品备件、专用工具交货计划

备品备件、专用工具交货计划由合同双方在设计联络时另行商定。将满足开通运营需求。

- 技术文件提交计划

见第20章。

      - 进度计划

投标人详细列出进度计划

- 合同执行的所有时间安排，包括但不限于下列进度计划：

- 合同执行总体进度计划；

- 设计和设计联络进度计划；

- 分包采购进度计划；

- 设备和材料制造进度计划；

- 发运前检验进度计划；

- 型式试验进度计划；

- 装运进度计划；

- 在现场调试和预验收进度计划；

- 技术文件交付进度计划；

- 培训进度计划；

上述进度计划2）至10）作为总体进度计划1）的子计划，都将保证车辆总体进度计划和交货进度。

合同执行的进度计划的开始时间以合同生效日起计。

- 投标人按规定的进度计划完成合同规定数量的列车调试并通过验收，保证招标人有足够的车辆（车辆和信号都已调试完毕）投入试运营。

- 投标人提交满足本项目交货计划的相关控制措施。

      - 执行要求

- 投标人保证工程按本文件规定的进度计划实施并承担由投标人引起的全部责任。除非得到招标人的同意，在合同规定的以及合同执行过程中招标人与车辆供应商达成的合同履行关键时间节点，不允许延误。

- 投标人根据总体进度计划16.1.2.3（1）的时间规定，在有关工作开始前1个月内制定出进度计划16.1.2.3（2）至（10），并提交招标人批准。

- 自合同生效日起每月开始三天内，投标人将向招标人提交一份上个月详细进度报告及本月的进度计划。除合同另有规定，投标人提交的文件如项目进度文件、各种清单等文件，并有项目经理和相关负责人签字。

- 如合同中未规定时间期限，投标人将在合理时间内提交，以使招标人有足够时间阅读、审查或批准。

### 质量保证与质量控制计划

投标人计划内容的要求详见第22章。

### 项目实施各阶段投标人提交的文件

项目实施各阶段投标人提交的文件及要求，详见16.2。

### 文件接收程序

      - 投标人提交各种设计文件以及18.1所列文件给招标人予以审查。但招标人对文件的审查在任何情况下都不能解除投标人的责任。

      - 投标人在文件接收程序前将文件、图纸的编码结构提交给招标人审查。

      - 投标人发送给招标人的文件要在发送单上列出目录，文件形式为纸质文件和电子文件，数量另定。

      - 招标人应对所接收的文件开具接收凭据。招标人应在文件接收之日起四周内将意见反馈给投标人。超过此期限，可视为招标人对所接收文件没有意见。

      - 审查文件状态用以下代码确定：

- 接受，没有意见；

设计已被招标人批准，不需做改进或修改。

- 接受，但仍对某些小问题持保留意见。

投标人将考虑招标人的意见，在收到招标人说明后1个月内完成改进或修正，或提供进一步解释，或提供更为详细的资料，然后重新提交招标人审核。

招标人应在收到重新递交的审查文件后2周内完成审核并返回投标人。

- 不接受，较大意见；

投标人在收到招标人的说明后1个月内完成改进或修正，并再次提交招标人审核，或进一步说明，并与招标人协商达成一致意见。

招标人应在收到重新递交的审查文件后2周内完成审核并返回投标人。

如果双方再不能达成一致意见，投标人可以决定如何进行下一步工作，并向招标人提交备忘录。因此产生的一切后果，将由投标人承担。

      - 文件被接受并不意味着对列车中部件的完整性，可靠性，可维修性，可使用性和安全性做出认可，仍需通过试验和运营再做出判断。

      - 对招标人已接收文件的任何修正或改动都需按以上条款重新提交。

      - 在设计审核程序结束后，投标人将所有经过审核的有效设计文件的明细提供给招标人参考。

      - 列车总图和列车总体布置图的接受要在生产阶段开始之前完成。

      - 总图上列出的详细图纸要在产品接收检查前一个月提交，同时提交的还有产品接收所需的所有文件。

      - 如果招标人同意，在适当的情况下，文件的提交可以通过三维图形文件的形式来进行。

## 项目实施阶段

根据合同，项目实施包括5个阶段。当每阶段的相应文件已提供并复核后该阶段工作可视为正式开始。提供各种会议及会议管理明细，文件、资料（包括过程文件和最终文件）的管理方案，详细项目进度控制计划。

### 开发设计和首列车生产阶段（阶段1）

该阶段确定将要和/或已经选用的设计方案。这一阶段将充分考虑投标人的建议和修改意见，在这一阶段中投标人将用于审批的设计资料及时提交给招标人。提供设计图纸资料的评审过程计划。

在这一阶段，投标人将建立：

（1） 设计资料、检查资料和生产制造资料；

（2） 车辆的设计进度；

（3） 首列车及其部件的型式试验大纲；

（4） 首列车及其部件的型式试验；

（5） 首列车及其部件的型式试验报告。

该项目阶段还包括按照设计文件向招标人交付1列首列车。首列车的生产制造及验收交付见16.1.2.2项中的相关内容。

### 批量车生产阶段（阶段2）

这一生产阶段可以分为3个过程：

（1） 列车生产过程；

（2） 接收过程；

（3） 验证过程。

该项目阶段还包括按照设计文件向招标人交付批量列车。

该阶段包括：

全面实施生产过程和质量控制手段；

列车和列车部件的生产，包括外购部件、控制计划、与生产和质量相关的记录；

例行试验。

列车接收过程包括按照列车的详细设计文件进行一系列的试验。对列车的生产和测试记录（车辆履历薄）完成后，交付许可即意味着该阶段结束。

每列车在交付时的各种调试试验结束后，列车和其部件鉴定过程便告完成。在递交各种试验的可靠的试验结果后，列车便可以投入正线运行。

### 列车使用阶段（阶段3）

该阶段为列车投入正线运营的阶段。

在该阶段中，投标人将根据合同要求提供售后服务，跟踪车辆的可靠性、可用性。当质保期结束时，该阶段也随之结束。

### 试验装置和备品备件交付阶段（阶段4）

该阶段包括试验装置和备品备件全部交货，此阶段穿插于批量车生产与交付阶段进行。

### 全自动运行功能实现阶段（阶段5）

该阶段包括全自动运行调试、试验、验证、功能正式投入。按全自动运行模式DTO、UTO细化阶段目标。车辆投标人为直至全自动运行功能完全实现的接口工作而发生的费用已包含在合同价内。

## 各阶段投标人提交的文件

### 阶段1：项目的开展和设计

- 投标人制订、修改并提供下列时间表：

总进度计划，表明设计各阶段的变化；

根据本文件中所描述的5个阶段制订各阶段的详细任务清单，并注明每个阶段及每阶段各任务的起止日期；

向招标人提交技术规格书预定时间；

提交给招标人有关可靠性、可维修性、可使用性、安全性和质量保证文件的预定时间表。

- 与该阶段相关的文件（具体提供范围参见第20章技术文件及图纸）：

全自动运行的场景文件、相关运营规则文件需要在开始阶段开展编制工作以指导车辆专业的需求分析、功能分解和方案设计，以及后续的运营组织。

总图，接口图，及所选用技术的描述和功能分析；

所选用的现有产品之清单和它们的参考资料；

规格书中规定的可维修性，可靠性文件(与招标人一起确定编号)；

设计文件（包括标准）；

生产文件；

检查文件；

列车检验记录。

如果招标人同意，在适当的情况下图纸可以用三维模型来代替。

- 设计文件

设计文件，包括有关列车生产或备品备件订购资料；

图表资料(图表，图纸，插图，原理图)；

列车各组件的明细表；

用于各组件设计和生产的技术规格；

消耗品；

需进行特殊设计或专项采购的安全元件。

- 生产文件，生产文件由以下内容组成：

产品明细表和技术规格；

维修用的专用工具或非专用工具清单；

与专用生产工具相配套的文件；

采购和生产周期。

- 检查文件，是确定和组织鉴定的依据和手段，用来证明列车符合要求。

投标人将向招标人提交一份试验计划，内容包括：

用来检查各种功能的静态试验程序；

在试验线上的动态试验程序，检查是否达到合同全部要求，是否能满足动态功能性和合同性能；

试验记录详细清单；

检查工具清单；

与专用检查工具相配套的文件系统；

在招标人现场进行的调试程序。

如果这些试验证明产品不能完全满足合同要求，则投标人将对每项差别作一个异常清单，投标人对此将进行补救，并向招标人说明其采用的补救方法。

在接收列车时，投标人将向招标人提交列车检查记录，内容包括：

列车配置；

检查记录清单；

试验记录。

### 批量车生产阶段（阶段2）

该阶段涉及批量车生产。该阶段以设计文件为开始，其中包括全部修改部分。该阶段包括产品鉴定，并以每批量车被验收交付而告结束。

批量车生产过程：

- 部件生产

该过程要求生产出的部件达到可交货安装的要求。

按照ISO9000标准 《质量保证》中规定的规则对生产进行检查。

- 列车组装

批量车的完工状态就是列车达到可以交货的状态。该过程始于设计文件和生产文件。

按照ISO9000标准 《质量保证》中规定的规则对生产进行检查。

投标人在列车检查记录中要记录每列车的配置。配置的内容包括文件编号、修改清单和对列车做的偏离清单。

投标人将向招标人提交：

产品交货的预定时间表；

根据批量车生产预定时间表编制的进度计划；

根据静态，动态和验收试验预定时间表编制的进度计划。

在批量车生产阶段，投标人将对已提供的文件进行修改。

- 列车接收

该过程包括：

列车检查会议，以便检查完工列车是否完全符合其设计要求；

根据事先批准的计划跟踪列车静态和动态试验；

接收检查，其目的是检查生产过程是否能保证列车符合设计文件以及满足合同和技术规范中规定的所有要求。

经检查之后宣布接收的列车被准许发往使用地，在那里进行调试。

联系运输的各项工作完全由投标人承担。投标人还将负责与有关主管部门进行必要的工作以便获得运输许可。

投标人负责在招标人车辆段把为方便运输而拆卸的部件重新组装起来。

投标人提交给招标人的列车都已完成编组和配置，并进行了适当的功能试验。列车内外必须清洁，并且有可拆卸的保护，在列车验收后，再将其拆掉。

### 列车使用阶段（阶段3）

该阶段要求列车在运营线路上使用。在该阶段中，投标人将根据合同要求提供售后服务记录，以及车辆的RAMS报告等文件。

### 试验装置、备品备件及维修设备交货阶段（阶段4）

投标人将提供：

- 试验装置

所有试验装置清单和技术参数表；

试验的测试记录和符合技术特性的记录；

根据列车生产进度计划和保修期计划制订的试验台交货日期计划。

- 备品备件

用于维修工作的备品备件清单；

根据列车生产计划和保修期计划所定的备品备件交货日期计划；

全部备品备件的重量和体积；

备品备件的供应商清单；

投标人长期支持政策，特别是技术报废关键设备的支持政策。在试运行前提交备品备件、易损件/消耗性材料长期供应保障计划。

- 维修设备

全套维修设备的清单。

### 全自动运行功能实现阶段（阶段5）

该阶段包括无人自动驾驶调试、试验、验证、功能正式投入。该阶段中投标人配合第三方安全认证完成安全评估的全部工作，并将根据合同要求继续提供售后服务记录，以及车辆全自动运行运营的RAMS报告等文件。

## 项目跟踪

### 项目跟踪规范

      - 本项目跟踪规范包括以下内容：

设计

文件资料交付及相应编码要求

全部车辆的生产、试验和交付

测试工具

备品备件

人员培训

全部车辆的运行跟踪直至质量保证期结束和全自动驾驶功能完全实现。

      - 优化并控制技术、功能方面、成本、生产进度和质量

投标人满足以下要求：

明确规定各方的作用和责任；

服务连贯而协调；

建立既严格又稳定的项目组织。

在这个意义上，从初步设计阶段直到为本项目生产的列车使用阶段，项目跟踪规范是一个贯穿于项目各个阶段的文件。

### 项目跟踪计划

- 投标人提供一份“项目跟踪计划”详细阐述投标人的组织是如何满足技术规范中的全部要求。

- 投标人将主要根据以下项目组织原则确定项目跟踪计划，包括三个方面：

- 招标人和投标人各自角色

- 他们之间的信息沟通规则

- 计划

- 每个阶段，投标人要提供各种方法帮助决策，特别是：

定期召开进度会议；

根据需要召开临时会议。

- 投标人制定特定的跟踪方法，特别是在开发、生产、实施和质量保证上。

- 项目跟踪计划要特别说明将如何使投标人和二级供货方按照项目跟踪计划进行工作。

### 项目进展跟踪

- 进度会议

进度会议在前两个阶段将在适当的时候召开，但间隔不超过6周。进度会议的目的是对技术任务完成情况做出小结，是否达到性能要求、是否遵守期限和修改规定以后阶段的会议间隔时间。

- 每月进度报告

自合同签订时起至最后一列车的预验收证书签发之日止，在此期间内除非另有要求，在每月月初3天内，投标人将向招标人提交一份每月详细进度报告，在报告中说明：

- 与进度计划中相应任务完成的差距；

- 或需重新修订进度计划；

- 会产生技术困难、严重偏离进度计划或导致修改技术规格书的重点问题。

- 及时行动

在项目实施的任何阶段，经各参与方协商一致的情况下，有必要采取行动以做出当务之急的决议，这些行动可以为：

- 专题工作会议；

- 前往投标人和投标人的二级供货方的工厂考察进度情况；

- 进行各类检查，以便更好地了解对方的工作方式或执行规定措施的情况；

- 编写说明（综合性说明，解释性说明）。

- 文件接收

文件接收详见16.1.5。

- 个别跟踪

投标人允许招标人或其代表出入工厂，以便进行以下工作：

在投标人所属厂家、其二级供货方和供应商厂内进行“随查”或检查 ISO9000 标准的执行情况；

检查列车和其组成部件生产过程中贯彻执行技术规定的情况；

检查列车和其组成部件设计、生产的进度情况；

参加静动态试验和验收试验。

- 为了作好本项目的管理、跟踪、行动的方便，投标人给招标人提供办公、通信、交通等便利条件。

## 主要部件供应商的选择

### 车辆上采用的重要零部件、元器件等的生产厂家均须经招标人确认。

需确认的主要部件（但不限于）：空气制动系统、车辆网络系统、空调系统、乘客信息系统、车门系统、车钩和缓冲装置、贯通道、牵引系统、辅助系统、弓网在线监测装置、齿轮箱、联轴节、车体材料、地板、地板布、火灾报警装置、轮缘润滑装置、受电弓、座椅、轮对、蓄电池、照明系统、电线电缆、电气连接器等，以及招标人要求的其它部件供货商的选择。

投标人与上述主要供应商之间的招标文件、评标办法、合同文件按招标人需要提交，招标结果需经招标人确认，但不免除投标人的任何责任，其中的付款条件需与主合同保持一致。在任何情况下，投标人选用未经招标人确认的主要部件供货商的行为将被视为无效。

### 投标人对其主要部件分包商的确定，将在充分调研的基础上选用性价比更优的供货商。如果采取招标或比选谈判方式，则其招标文件和比选谈判方式备招标人随时审查。投标人提供主要部件供货技术条件，其它文件按照招标人需求提供。分包工作的具体实施方案，提前一周报送招标人，如有歧义，投标人服从招标人的选定，招标人的选定并不免除投标人的责任。

### 投标人对其主要部件分包商的付款，其付款时间与主合同（车辆供货商与招标人签订的合同）保持一致，主要分包商需满足投标人的相关付款要求（如提供预付款保函、达到产品质量要求等），并保存好付款凭证。如果发现有分包商投诉，而中标车辆供货商又不能出示付款凭证的，招标人将给予必要的处罚。

## 变更程序

### 投标人在各方面力求符合技术条件的要求，但是，若投标人对本技术条件中的内容进行修改，能够获得显著的技术和/或商业效益，可以向招标人提交修改建议。招标人保留在任何阶段对本技术条件的内容进行修改的权利。

### 由招标人提出的变更要求

- 投标人收到变更要求后10天内给予书面回复，回复内容需包括：

- 变更实施的技术可行性报告；

- 变更实施可采用的具体方案；

- 变更实施对项目执行进度计划的影响；

- 变更的报价与详细的费用清单；

- 招标人确定是否实施变更的期限。

- 招标人对投标人的回复内容进行审核，最终确定是否实施该变更。

### 由投标人提出的变更要求

- 投标人向招标人提交变更要求供招标人审批，内容为投标人提出该变更要求的原因和支持论据及其可能引起的影响等详细资料。

- 招标人收到变更要求后10天内给予书面回复，确定是否接受该变更。

### 以上的变更程序并不影响招标文件通用条款中“合同变更与修改”的所有内容。

## 软件管理

### 软件管理计划

投标人在阶段1提出软件管理计划，内容包括但不限于：

- 确定所有的软件子系统；

- 每一个软件子系统需要开发或修改的程度；

- 每一个软件子系统开发、修改、或采购的进度计划；

- 每一个软件子系统所采用的软件平台、软件语言、操作系统等；

- 如有软件开发或修改，应列明会采用的开发方法及工具；

- 如有软件采购，应用跟踪方法列明采购的软件可以符合招标人的功能要求；

- 此软件管理计划需要招标人的审批。

### 软件验证/测试

- 投标人提出软件验证及测试计划书，列出将会进行的各类软件验证/测试及其细节，以证明所提供的软件达到有关的规范书要求的国家及国际标准；

- 投标人提出软件验证及测试报告，验证/测试完成后的报告文件，详列验证/测试结果及缺陷清单。

### 软件质量评审

招标人有权利在给投标人五个工作日通知期后到投标人、其子系统供货商、或软件供货商的软件开发或修改部门执行软件质量评审。投标人在评审过程提供相应的配合，并根据质量评审的结果提出具体的修复行动。

### 软件交货

投标人在软件成功完成验证/测试后整理并交付以下以子系统分类与软件有关的文件和资料给招标人，包括但不限于：安装源文件、其配置、权限、版权、永久注册码（如有）等。

## 其它

本项目的在首列车交付后，投标人将列车的资料进行汇编，按招标人要求组织审查后，交付印刷出版，出版费用由投标人承担。

第17章 系统保证

## 概述

    - 本部分确定系统保证的要求和技术。同时，也提供了列车设计、开发、生产、测试和初步运营阶段中“系统保证计划”的一般要求和具体任务。

    - 投标人保证在各个工程阶段中符合系统保证的各项要求。

## 系统保证计划

    - 投标人在设计联络阶段向招标人提交系统保证计划，说明如何计划、管理及监控在其服务范围内的整体系统可靠性、可用性、可维护性及安全性（RAMS）要求，确保能有效地在设计、开发、生产、测试和初步运营阶段中落实相关设计目标。

    - 本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路全自动运行的基本要求。投标人（投标人）应在投标阶段根据EN 62290及EN62267中的GOA4等级提出完整的功能清单、设计方案、功能说明、接口说明以及车辆系统相关的安全需求，须包括EN 62290及EN62267中关于GOA4的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

    - 系统保证计划的内容包括但不限于以下各项：

负责实施系统保证计划的组织架构、人员、职责及沟通方式；

负责实施系统保证计划的主要人员的适任说明（包括个人之相关详细学历及经验资料）；

投标人/子系统供应商在系统保证任务的监控过程及相关程序；

系统保证任务及提交文件的时间表；

内部审核方案。

投标人系统保证计划的拟定，参考国际标准EN50126 “轨道交通-可靠性、可用性、可维修性和安全性（RAMS）的规范和论证”规定所示的技巧和方法。

    - 结合系统保证分析，投标人提供所供货物的全寿命周期成本分析。

## 系统安全要求

    - 危害分析（Hazard Analysis）及危害登记册（Hazard log）

危害分析是针对系统的潜在危险进行有系统的分析，在工程项目的适当阶段应用作为安全评估技术，有助于作出优化安全的变更。

投标人在进行设计、开发、生产及测试时，考虑有关危害及其减轻措施，并将有关的减轻措施纳入系统设计、开发、生产及测试内。

投标人审议在本服务范围的系统设计，以识别其它危害及相关的预防 / 减轻措施。投标人进行正式的危害分析（例如：危害及橾作性研究， HAZOP study）。

所有危害需进行风险等级评估。

投标人将所有危害记录在危害登记册（Hazard log）内，并提交招标人。

投标人在危害登记册内定期更新预防 / 减轻措施的相关数据及进度，并提交招标人。

    - 量化风险评估（QRA，Quantitative Risk Assessment）

投标人应用量化风险评估分析。

分析报告于最后设计阶段提交招标人。

故障树分析/量化风险评估报告是安全分析报告的一部分。

故障树分析：投标人在进行量化风险评估时，应用故障树分析以「由上而下」方式来评估：

- 由多项故障

- 由多种原因相互影响

- 具有冗余设计的系统

- 会引至乘客/员工死亡

所引起的组合事件的发生频率。软件、人为因素及环境因素等影响包括在内。

事件树分析：投标人在进行量化风险评估时，应用事件树分析来评估复杂系统（例如：具有冗余设计、故障监测与保护设计的系统）的所有潜在后果。人为因素及环境因素等影响包括在内。

在量化风险评估分析中所采用的「频率」及「概率」均参考相似系统的运营数据及安全记录，并根据济南轨道交通R2线工程的特性作出适当调整。

    - 危害分析的结束

设计或安装控制的减轻措施–投标人根据以下原则定期检讨危害登记册上的危害解决工作的进度：

- 设计完成前，解决所有需要作出设计变更的危害事项

- 开始施工前，解决高等级的危害事项;

- 开始进行受安装危害事项影响的工作前，实施控制安装危害事项的所有减轻措施

过程控制的减轻措施—空载试运行阶段前，投标人以适当程序结束所有需要特定运营及维修过程控制的运营危害事项，且得到招标人的同意。

    - 安全原则及规范要求的符合性评估

在设计完成前，投标人根据系统的设计特点或安全要求，识别其相关的潜在危害，并列举将会被采用的设计、运营安全原则、相关标准和规定，以评估系统设计是否符合相关的安全要求或设计特点。

投标人完成安全原则及规范要求的符合性评估并提交报告。安全原则及规范要求的符合性评估报告是安全分析报告的一部分。

已识别的安全要求或功能，进行安全验证，以证明系统/设备的设计符合所需的安全功能/特殊要求或标准。安全验证包括于安全关键设备的型式试验和调试试验中。

    - 安全分析报告

投标人进行车辆的安全性分析，主要包括对车辆的运行过程中所有的临界状况的分析，至少包括：

- 电气绝缘及雷击的安全性分析

- 过电压及欠电压保护的安全性分析

- 撞车保护的安全性分析

- 乘客的安全性分析

- 防止车辆脱轨的安全性分析

- 防止车辆倾覆的安全性分析

- 车辆所用材料的防火性能分析

投标人在地铁车辆设计审查时，提供一份安全分析报告。

## 可靠性、可用性及可维护性（RAM）要求

    - 可靠性

      - 投标人按双方同意的标准进行设计、制造，以保证产品的高度可靠性。

      - 设计中选用的元器件，满足质量要求。

      - 电路的设计保证当其发生故障时，对任何其它系统带来的间接损坏为最小，同时保证系统是故障导向安全的，即不允许使故障扩大化。

      - 在质保期内，若车辆的任一子系统达到或超过规定故障率（参照17.4.1.8条），则投标人有责任无偿更换元件及设备并改进设计，恢复子系统的电路元件及设备的固有功能。

投标人在项目执行中为17.4.1.8节所述的子系统提供限定的故障率（用文件及图表）。

上述所说是指列车的运行及维修严格按照约定的要求和时间间隔进行。

      - 所有的电路设计及元器件和设备的使用，按照一个原则，就是选用已被铁路或相应设备的成功运行所验证的产品；对所有的潜在故障作深入分析。

      - 电路和元器件的设计留有足够的裕量。

      - 在设计阶段，投标人就可靠性方面的改进情况及结论按要求及时通报招标人。

      - 可靠性水平

可说明的故障是指由于该元器件丧失功能而引起的一个独立的故障，它包括：

  - 一个零件在其设计及环境条件的极限内工作时产生的随机故障；

  - 根据投标人说明书进行的操作或测试所产生的故障；

  - 不包括意外故障（由于其它设备故障而引起的）、人为过错、超出技术规格书的操作或事故；

  - 故障率的计算：

设一个给定项目的全部运行公里数为∑d、运行时间为∑t与可说明故障数目为r，则单位公里或单位时间的故障率（λ）：

λ=r/∑d （1/km）或λ=r/∑t（1/h）

车辆子系统的最大允许故障率定义如下：

  - 子系统的可靠性要求基于整列的列车；

  - 对于重要的故障，以下部件规定λ（1/km或1/h）的数值：

- 牵引系统（牵引电机、VVVF逆变器，线路滤波器，控制和保护装置）；

- 齿轮箱；

- 联轴节；

- 受电弓；

- 基础制动；

- 制动系统；

- 车门（门的控制和传动机构）；

- 辅助电源（辅助逆变器、蓄电池，控制和保护装置）；

- 车钩（连接件、作用机构）；

- 转向架构架、轴、悬挂系统；

- 设备通风风扇；

- 空调机组（空调单元和空调控制单元）；

- 贯通道；

- 照明（不包括灯泡）；

- 监控系统（监控单元、显示器、传输线）；

- 乘客信息系统；

- 火灾报警系统；

- 走行部在线监测系统；

- 车辆电气控制系统（开关、继电器、接触器、断路器和布线）。

经双方同意，上述内容可因有其他子系统而作修改。

在车辆设计完成后，投标人提供最大允许故障率的数值，车辆各子系统提供各子系统最大允许故障率的数值，以供招标人确认。

承诺上述内容的条件：车辆及其设备的操作和维修严格按照车辆及其子系统的说明书和文件规定进行。

      - 软件可靠性要求

根据CENELEC标准中EN50128和EN50129的要求，车辆和其子系统的设计安全综合性等级（SIL）符合以下标准：牵引和制动（SIL2），列车控制及监控系统TCMS（SIL2），车门系统（SIL2）。

    - 运行可靠性

      - 运行故障分类

运行故障是指：列车正常运行期间，列车发生的故障。

  - 运营服务故障

运营服务故障是指列车不能继续维持商业运营或对商业运营造成较大影响的故障，包括：

- 救援：即需要另外一列车将故障列车拖回车辆段。

- 清客：需要在就近车站疏散乘客，列车空车自行返回车辆段。

- 掉线：将乘客运送至终点站后，列车退出运营服务。

- 未出库：由于车辆某一部件不能正常工作导致列车不能按所排定的运行图上线运营，需由其它列车替代其投入运营。

  - 晚点故障

列车因故障在线路上停车时间超过2分钟，对商业运行造成了较大影响。

  - 临修、列检故障

车辆运营中由司机发现的车辆故障及检修人员检查中发现的故障。

      - 对列车（含牵引和辅助系统）运营可靠性的要求:

- 运营服务故障：每列车平均无故障时间不少于6000小时

- 晚点故障：每列车平均无故障时间不少于4500小时

- 临修、列检故障：每列车平均无故障时间不少于200小时

列车可靠性计算采用以下公式∶

每列车平均无故障时间=（年总运行列公里/旅行速度）/年故障次数

列车平均无故障运行距离大于150，000km。

      - 对牵引和辅助系统的可靠性要求：

- 运营服务故障：每列车平均无故障时间不少于40000小时

- 晚点故障：每列车平均无故障时间不少于20000小时

- 临修、列检故障：每列车平均无故障时间不少于5000小时

      - 可靠性指标考核办法

投标人将制定一个证明设备和车辆可靠性指标考核办法，并在列车进入考核期前三个月前提交给招标人确认。可靠性指标考核办法包括：可靠性的考核计划、确定故障的准则、记录故障的步骤、故障记录的内容和确认办法等。

具体可靠性指标考核方式为：自首列车经过半年运营后开始，所有投入运营的列车即进入可靠性指标考核（根据17.4.2），直到各项可靠性指标能在质保期终止前持续6个月考核达到要求，每列车在在质保期终止前持续6个月不得发生故障处理超过2分钟的故障。若未能在质保期满时实现某项可靠性指标，投标人每月继续可靠性考核，直至连续6个月内达标。满足可靠性指标并到达质保期的列车才能出质保，其他列车继续按照上述办法进行考核。

考核期内的每个月末，投标人都向招标人提交可靠性指标的评估报告，报告对每个故障做出详细叙述，包括：每个故障发生的时间、日期、对列车服务的延误、故障原因及补救措施等。对可靠性指标进行分析、比较。若存在问题还进行分析、并提出整改方案。

如果任何一项可靠性指标未能达到要求，投标人自行承担费用采取必要的弥补措施以最终达到可靠性指标要求。

对于非投标人提供的设备（如ATC、无线通信设备）自身故障导致列车不能正常运营，可不被计算在可靠性内。

      - 投标人和招标人商议以确定列车子系统的可靠性分配表，包括以下但不限于：

表1：运营服务故障MTBF表

| 序号 | 主要子系统 | MTBF（小时） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车体及其附件 |  |
| 2 | 车钩及缓冲装置 |  |
| 3 | 转向架与悬挂装置 |  |
| 4 | 车门系统 |  |
| 5 | 贯通道 |  |
| 6 | 电气设备(全部) |  |
| 7 | 牵引辅助系统（含牵引供货商所有的供货范围） | 40000 |
| 8 | 供风及制动系统 |  |
| 9 | 空调及通风系统 |  |
| 10 | 内装系统 |  |
| 11 | 照明设备 |  |
| 12 | 列车控制及监控网络 |  |
| 13 | 列车广播和乘客显示系统 |  |
| 14 | 其他 |  |

表2：晚点故障MTBF表

| 序号 | 主要子系统 | MTBF（小时） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车体及其附件 |  |
| 2 | 车钩及缓冲装置 |  |
| 3 | 转向架与悬挂装置 |  |
| 4 | 车门系统 |  |
| 5 | 贯通道 |  |
| 6 | 电气设备(全部) |  |
| 7 | 牵引辅助系统（含牵引供货商所有的供货范围） | 20000 |
| 8 | 供风及制动系统 |  |
| 9 | 空调及通风系统 |  |
| 10 | 内装系统 |  |
| 11 | 照明设备 |  |
| 12 | 列车控制及监控网络 |  |
| 13 | 列车广播和乘客显示系统 |  |
| 14 | 其他 |  |

表3  临修、列检故障MTBF表

| 序号 | 主要子系统 | MTBF（小时） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车体及其附件 |  |
| 2 | 车钩及缓冲装置 |  |
| 3 | 转向架与悬挂装置 |  |
| 4 | 车门系统 |  |
| 5 | 贯通道 |  |
| 6 | 电气设备 (全部) |  |
| 7 | 牵引辅助系统（含牵引供货商所有的供货范围） | 5000 |
| 8 | 供风及制动系统 |  |
| 9 | 空调及通风系统 |  |
| 10 | 内装系统 |  |
| 11 | 照明设备 |  |
| 12 | 列车控制及监控网络 |  |
| 13 | 列车广播和乘客显示系统 |  |
| 14 | 其他 |  |

在符合整车可靠性总体指标的前提下，投标人可在设计阶段对子系统可靠性指标进行适当调整，并由招标人确认。

    - 列车故障的恢复

为尽量避免列车故障引起的服务中断事故，列车的设计符合以下要求：

当发生导致列车不适合客运服务的故障时，列车司机能在借助列车控制及监控系统的条件下在一分钟内恢复列车故障，以便列车能按时间表安排继续运行。

如果故障不能恢复、列车必须退出服务，列车司机能在5分钟内完成故障隔离，利用列车自有动力在满负荷情况下开始列车回程，返回到最近的车辆段或存车线。

如果故障列车上不具备牵引动力，需要辅助列车支持，列车司机能在5分钟内使列车准备就绪，便于紧急救援。

    - 可维修性

      - 概述

可维修性是指在既定条件下对某一单元，按照规定的程序，采用规定的工具进行维修，从而使该单元可在既定的使用环境下能够维持一定状态或能重新实现其功能所需状态的能力。

投标人要进行的可维修性研究寻求车辆各子系统的最佳可使用性，减少维修次数和维修时间，以实现运营服务的高质量与所需备品备件的低比率。

为了获得最好的平均无故障时间、平均维修时间、车辆完好率，在设计中体现出可维修性与可靠性的设计思想。

在车辆各子系统的设计和制造阶段分别提供以下资料：

- 可维修性的论证资料；

- 可维修性的分析资料；

- 可维修性的临时文件；

- 维修的管理程序；

- 支持工具与设备；

- 在车辆的使用阶段提供以下材料：

- 可维修性的论证材料；

- 可维修性的正式文件；

- 测试工具与测试方法；

- 在线可维修部件的清单。

      - 可维修性要求

  - 对所有设计中的维修是否方便与便利进行审核。零件尽可能在不需要专用工具的条件下容易拆装。

  - 在得到招标人确认后，投标人根据车辆维修的需要，提供所有的专用工具。

  - 用于车辆上的零部件及模块组件均具有良好的互换性。

  - 在最大可能范围内使车辆的所有设备安装模块化并与有关要求相一致。

  - 电气上的要求

  - 所有电气箱、屏柜的正门开度保证能方便地对其内部的设备进行检修。若有任何例外，则在设计前先提交招标人审定。

  - 投标人将每个系统的“最小维修单元”提交招标人核准。

  - 元器件排列与综合线路逻辑框图相一致，并在线路图上标出。

  - 连接模块和组成电气连接线的零件优质可靠，并尽量采用可快速拆装的接头和紧固件。

  - 所有模块、可更换的零部件，例如：继电器、接触器、空气阀门、压力表等，其安装处的代号（与电路图中代码相对应）永久、清晰、可辨；建议用白体黑字的电蚀防蚀标牌标示。

  - 模块尽量安装在支架上。模块的装、拆能在不移动其它模块的条件下进行。

  - 在拆卸或更换任何模块时，不必移动或重新安置线扎，只允许插、拔连接器。

  - 线扎不挡住模块或其指示标牌。

  - 模块的概念一直贯彻到车辆设备设计的部件设计一级。在设计中灵活地、合理地、仔细地考虑如何布置模块。

  - 印刷电路板便于拆装，并采用经过考验的快速接插件。

  - 线扎、线管、支撑架和任何其它敷线设备，都不挡住安装用的紧固件。

  - 如果部件叠层安装，则此设计必须经过特殊的核准。在下层的设备必须是无源器件。

  - 所有设备的设计要便于维修，对于那些在维修时有可能更换的、而且更换时又有可能损坏的元件，设有保护罩。

  - 端子排的设置，使标准工具容易接近端子排零件，导线不穿过端子排或在端子排的前面。

  - 所有的指示灯、开关、断路器或其它维修用指示器等容易接近；如不可能，则经招标人核准，采用由快速拆装的紧固件紧固的板子，但板上元件的维修周期大于一年。

  - 除故障显示系统外，各个独立系统中，也提供状态指示器；并符合下列要求（除非另经招标人认可）：

- 测试点，便于维修人员能迅速判断：是否更换所怀疑的零部件或查找输入、输出电路故障。

- 根据电路的复杂性或查找其它故障的需要，也可能需要其它指示器。

- 绿色发光的二极管表示电路供电正常。

- 采用红色发光二极管表示电路故障。不使用绿色发光二极管来表示故障。

- 黄色发光二极管用于显示注意或警告。

- 除了印刷线路板和显示器，所有显示电路具有测试装置。

- 故障指示逻辑尽可能采用一个信号只用于显示一种故障的原则。

- 不用其它故障信号来显示输出/输入回路的故障。

  - 在关键电路断路器的操作手柄上，设置有适当铰链安装的、清晰的护罩，以防止误操作。

  - 所有熔断器的支座安装位置，考虑便于拆装和更换。

  - 可拆卸的电气设备的安装位置，考虑不得使它或它的安装零件落入封闭的空间里面难以取出。提供适当的接近方法。

  - 机械上的要求

- 风管、线管的连接，放在较易接近的地方。

- 电缆不固定在管路上。

- 各种安装零件尽量标准化。非标准化或一次性安装材料在设计审核阶段提供材料清单。

- 在维修可能触及的范围内，避免尖角、毛刺。

- 设备拆卸、组装所需的维修工作量尽量少；需拆卸的部件数也尽量少。

- 需要垫片的部位，将垫片点焊到一个部件或一个组装件的配合表面上；注意：不焊接到结构部件上。

- 设备的安装框架，若一般情况下不拆的，可用机械方法紧固在车架上；若需要拆，则用一般螺栓安装。若在设计前未经招标人书面核准不将安装框架焊在车架上。

- 如果车底下设备不能设置在其它可以得到保护的地方，则提供适当的防护罩。

- 除设计前已被审核和认可外，所有用于门、盖上的安装零件是可快速操作的。

      - 车辆的维修计划

车辆检修周期不低于以下要求：

定修15万公里或1年，架修75万公里或5年，大修150万公里或10年。

车辆供应商应在投标阶段提出维修规程的建议方案，并在设计阶段根据系统设备的情况最终确定。

    - 全寿命周期成本分析

投标人根据建议的车辆和车辆各个系统设备的保养、检修制度和每个修程的主要工作内容测算车辆的全寿命周期成本，提交全寿命周期成本分析文件。

  - 全寿命周期成本分析文件包括：

- 车辆采购费用

车辆采购总费用，包括车辆购置费、技术服务费、备品备件和车辆辅助设备费用。

- 牵引电能消耗费

列车AW2载荷、至少有10%的空走、线路参数和列车牵引性能见相关章节。列车每年的电能消耗费用。

- 预防性维护费

根据建议的车辆预防性维护修程及要求，测算车辆预防性维护的所需人工、生产物料和备件消耗费用。

- 修复性维修费

根据车辆设计的可靠性指标，测算修复性维修所需人工（人.小时）、生产物料和备件消耗费用。

- 车辆架、大修费用

对于每一种架、大修的费用测算，对主要工作流程和主要系统或部件（见成本测算的基本条件假定）分别给出人工、生产物料和备件消耗（包括备件互换、部件大修/维修）费用。

  - 全寿命周期成本测算的基本条件假定如下：

- 车辆检修所使用的人员是有经验、了解设备技术和接受过正规培训的员工；

- 运营情况；

- 工作范围：检修周期定义为当列车停稳在维修期，所有的安全保护措施已执行完，而且所有的消耗部件、工具等都已靠近需维修列车停放区域，直到所有的维修任务完成，列车准备上线服务；所有可能消耗的材料都已摆放在维修区域附近；

- 架、大修仅对以下系统或部件进行测算：

- 受电弓和主电路；

- 主逆变器；

- 传动系统；

- 牵引电机和牵引控制；

- 蓄电池和辅助系统；

- 控制系统；

- 转向架和悬挂装置；

- 供风和制动系统；

- 车门；

- 车钩及缓冲装置；

- 车体及贯通道；

- 空调及通风；

- 照明设备；

- 乘客信息系统。

- 费用单价：人工成本：按每人每小时人民币40元

电费：按0.8元/度

- 不考虑利息、通货膨胀以及汇率变化。

投标人在车辆交付使用前提交一套检修规程，列车投入使用一年后，将讨论修订规程。

车辆各子系统的检修维修计划由投标人提出，在设计联络会议上详细确定。

    - RAM目标

投标人在设计阶段提交列车的RAM目标，投标人必须确保所有目标均能达到。

    - RAM分析

在设计阶段时，投标人进行RAM 分析以预测系统RAM的表现，确保设计能满足RAM目标要求。分析中列明设备及相关组件的主要故障模式、故障处理时尽量减轻对营运造成干扰的可能性、以及单项故障及多项故障同时发生时对系统造成的影响等。人为错误以及由其它设备接口故障所造成的影响亦纳入分析中。

通过RAM分析，确定系统的薄弱环节，并可显示最大改进潜力的子系统。

投标人在设计阶段时提供报告，说明系统配置怎样满足其总体RAM的要求，并在余下工程阶段更新报告。分析报告提交招标人。

此外，若实际可行，在整项工程计划期间采取故障导向安全（fail­safe）策略。该策略的基础是采用故障模式完善的组件，无论任何部分发生故障，也可保持安全状况。

对可能影响系统安全及有效营运的人为因素，投标人将应用有关之设计标准作为首要考量。有需要时，投标人可被要求进行特别的人为因素分析，以确保重要系统复杂的人机接口已设计更尽量减低人为错误。

任何对安全构成影响的故障模式记录在危害登记册上。

投标人进行RAM分析时，使用相同或类似设备的故障纪录及实际营运期间所得的故障数据，并纪录数据来源，以确定可证实及追查这些资料。

RAM分析方法：

故障模式、影响及重要性分析（FMECA）

- 故障模式、影响及重要性分析（FMECA）运用归纳法，首先确定潜在的问题，继而进行分析，最后计算出可能造成的影响及严重性。投标人使用故障模式、影响及重要性分析或其它认可的分析方法时，除涵盖其本身的系统外，也包括与其它系统的接口。

- 故障模式、影响及重要性分析包括每一个系统全部潜在故障模式。特别是故障后果导致列车延迟超过2分钟，这些故障模式将在RAM分析中考虑。

- 分析直至可更换组件（Line Replacement Unit）层面。分析以「由下而上」（bottom-up）方式找出低层（low-level）设备对整个正线运营系统的影响，软件及人为因素（human factor）故障模式等也包括在内。不同的组件故障模式，其影响传达到系统或设备的下一级。这一过程将一直持续，直到能确定对系统功能的总体影响时为止。冗余设备的影响纳入分析结果内。

- 分析也考虑故障对乘客和员工的影响，包括运营延迟，还对恢复系统至正常运营状态所需的时间进行评估。

- 投标人完成故障模式、影响及重要性分析。

- 投标人在初步设计阶段提交故障模式、影响及重要性分析报告，并在余下工程阶段更新。

其它RAM分析方法：

其它分析方法如可靠性方块图，缺失树状分析等皆可用于评估特定之故障模式。投标人针对特殊需求选择合适的分析工具。

    - 可靠性增长管理（Reliability Growth Management）

投标人于设计阶段中纳入可靠性增长管理要求，提供在原型（prototype）开发阶段查找系统不足或缺失的机会，从而优化系统，以确保系统能符合相关之可靠性要求。

可靠性增长管理包括但不限于说明需要接受测试的系统/子系统，测试时程表（由原型开发期至施工期）、建议的测试方法、时期及可接受标准等。过程可参考标准MIL-HDBK-189C及MIL-STD-781所示的技巧和方法。

    - 可靠性、可用性及可维护性证明计划

投标人将在项目执行中提交可靠性、可用性及可维护性证明计划，包括与列车及其子系统的RAM 相关的试验和论证。可靠性、可用性及可维护性证明计划详细说明在质保期（Defect Liability Period）开始后实现 RAM目标的证明方法及程序。

可靠性、可用性及可维护性证明计划至少包括以下内容：

- 进行及监管证明工作的组织架构和主要人员；

- 角色和职责；

- 须证明符合的可靠性、可用性及可维护性目标；

- 证明方法及相关报告。

各项可维护性试验在交付首列车后6个月内完成。试验包括各项预防性维护、清洁和实际或模拟型具有代表性的矫正维护。在进行可维护性试验时，参照MIL-STD-471标准。

如果不能在质保期内证明已达到RAM目标的所需等级，将继续每月RAM确定，直到在连续的12月期内实现各项RAM目标为止。

如果任何一项RAM目标未能达到，投标人自行承担费用采取必要的措施以达到RAM要求。

    - 可靠性、可用性及可维护性（RAM）证明报告

投标人在完成有关证明项目之后一个月内提交关于可靠性、可用性和可维护性证明报告。该报告提供依据，证明已达到了各项RAM目标，还包括有关资料和计算。

在质保期内，投标人每两个月提交监控RAM表现、确定补救措施有效性的临时报告。

    - 故障报告与修正措施系统（Failure Reporting And Corrective Action System （FRACAS））

投标人在规定的工程阶段建立故障报告与修正措施（整改）系统，以便提供系统/设备的数据，包括问题和故障及其相关修正措施，还包括问题或故障发生的原因和方式。

故障报告与修正措施系统用于监控设备的安全性和RAM表现，包括设计阶段（因预测性分析的结论而进行更改）、测试及启动和投入运营期。该系统用于监控设备/组件的性能，确定故障模式，以便采取修正措施改进系统的表现。

主要修正措施及其进度在系统保证进度报告内概述。

## 系统保证分析之基本条件及规则

    - 在各项危害和RAM分析中，应采纳以下假定条件：

- 每列车每年的运行里数：  15万公里（暂定）；

- 车站间平均距离：        一期1.8公里、二期3.2公里（暂定，根据最终实际线路确定）；

- 每列车每天运营时间：    10小时（暂定）；

- 列车平均旅行速度：      48km/h（暂定）。

    - 可靠性分析

列车可靠性通过以下测定方法进行测定：

2分钟或以上晚点次数/100万车公里（car-km）：

按合同提供的所有车辆在指定时期内达到的100万车公里平均大于等于2分钟晚点次数。应采用以下方程式进行计算：

未能发送次数/100万车公里（car-km）：

所有车辆在指定时期内达到的100万车公里平均未能发送次数。应采用以下方程式进行计算：

## 系统保证审核

    - 招标人将于列车设计、开发、生产和测试阶段时进行审核，以确认投标人已符合及执行相关的系统保证要求。招标人将于执行审核的7个工作日前通知投标人有关审核之安排。投标人提供一切相关的协助，以使招标人或其代表能完成审核（例如：安排适当的员工参加会面，提供相关的文件等）。

    - 在审核完结时，招标人将提出各项关于系统保证的整改行动。投标人提交证据以确保所有整改行动已在双方同意的时限前执行（例如：在时限前提交相关文件）。

附件17-1：系统安全报告结构及目录

- 序论

  - 背景

  - 目的词汇

  - 简写及词汇

- 各系统之描述

  - 系统概要

  - 系统及子系统之描述

  - 接口描述

  - 安全功能和特色

  - 紧急操作

- 安全管理

  - 安全管理架构及职责

  - 安全营理程序

  - 各阶段的安全管理活动

- 安全要求

- 危害确认及监控

  - 简介

  - 危害确认

  - 危害监控（包括监控架构、危害评审、危害结束等等）

  - 危害分析结束总结

  - 重要的危害（安全关键）概述

- 安全原则及规范要求的符合性评估

  - 简介

  - 方法

  - 结果总结

- 故障树分析 / 量化风险评估（如适用）

  - 简介

  - 方法

  - 结果总结

- 运营安全评估

  - 运营程序

  - 维护程序

  - 培训

- 总结

  - 安全管理

  - 危害管理

  - 故障树分析

  - 未能符合要求的项目（如有）

  - 运营危害营危剩余风险指数

  - 整体总结

- 附件

附件17-2：可靠性、可用性及可维护性目标

与列车运营服务有直接影响的系统的RAM目标

列车（含牵引、辅助系统）RAM目标

下列可靠性目标并不包括因车载信号系统的故障所引起的延误或掉线/未出库事故。

|  | 说明 | 目标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可靠性 （故障次数） | 2分钟或以上晚点 | ≤1.16 | 故障每百万车公里 |
|  | 掉线/未出库 | ≤0.41 | 故障每百万车公里 |
| 可维护性（MTTR） | 可更换组件 （Line Replaceable Unit） | ≤0.5 | 小时 |
|  | 矫正维护（不须起车作业） | ≤4 | 小时 |
|  | 矫正维护（须起车作业） | ≤6 | 小时 |

假设列车运行数据如下：

| 项目 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 列车总数目 | 31 | 列 |
| 每列车车辆数目 | 6 | 辆 |
| 每列车平均每天运行时间 | 10 | 小时 |
| 每月平均日数 | 30.42 | 日 |
| 列车平均旅行速度 | 48 | 每小时公里 |
| 每月列车运行车小时（Car Hour）总数目 | 56,581.2 （= 31x 6 x 30.42 x 10） | 车小时 |
| 每月列车运行车公里（Car Km）总数目 | 2,715,897.6 （= 31x 6 x 30.42 x10 x 48） | 车公里 |

基本RAMS计算方法

平均无故障时间（MTBF，Mean Time Between Failure）：

任何需要运营或维护人员提供特别协助（即非正常模式）以维持或恢复系统/设备运作的故障，包括所有导致行车延误的误报警或指示（indication）错误，均需纳入平均无故障时间的计算之内。外来因素引起的事故，例如：外来电力中断，水淹或员工错误等，则不需纳入计算。计算公式如下：

平均修复时间（MTTR，Mean Time to Repair）：在计算矫正维护平均修复时间时，须包括诊断时间、组件修理及替换时间、以及在现场的调整及测试时间在内。运营及/或维护人员到达现场前的反应时间及运营员工在现场的诊断时间则不包括在内。

平均停机时间（MDT， Mean Down Time）：将平均修复时间（MTTR）的定义扩展至包括运营及/或维护员工到达现场前的反应时间及运营员工在现场的诊断时间。

运营可用性（Operational Availability）须根据以下公式计算：

固有可用性（Inherent Availability）须跟据以下公式计算：

第18章 设计联络

## 总则

合同签订后将召开设计联络会议，以澄清有关的技术问题和审核投标人的设计文件。提交的设计文件包括书面和电子文件。在设计阶段召开至少三次设计联络会议和两次设计审查会议（含专家评审），以确定初步设计方案、技术设计、详细设计方案及图纸（工作图设计）、技术文件等。投标人在设计联络会和设计审查会前不少于10个工作日，将需审查的内容提交给招标人。经双方签字的设计方案、资料等，作为投标人开展产品设计的依据，买卖双方均应遵守。如果在设计工作中发现确认的方案需要改动，双方进行认真商洽，洽商的结果形成会议纪要（备忘录），并作为合同的补充部分，与合同文本等效。

    - 双方在设计联络/审查会上将就车辆的设计要求、设计方案与车辆有关的必要的图纸和数据充分交流意见并讨论。对投标人的设计文件、图纸一一完成审查批准后，投标人才进行投产。一切设计文件和图纸需依照设计文件审批机制完成审查程序后签署确认，但招标人的签署确认不免除投标人的任何责任。

    - 双方在设计联络/审查会上将就投标人提交的车辆的设计文件及资料进行澄清和讨论，包括设计方案、计算参数、总体设计图纸、选用材料以及车辆测试等，并达成一致意见。

    - 投标人按照供车计划制定、调整设计联络计划和时间，并提交招标人确认。

    - 参加会议的人员，具有在会议期间对讨论的问题作决定和对需澄清的问题做出必要澄清的权力。

    - 在设计联络/审查会上，如招标人和/或投标人认为有必要，将对技术规格书逐章逐条进行审核与讨论。审核讨论的结果和所做的决定，成为技术规格书的组成部分。

    - 设计联络/审查会议对济南轨道交通R2线工程在实施中可能出现的与车辆有关的所有问题进行讨论，以尽可能取得一致意见并安排给予解决。

    - 对经过招标人确认的设计图纸文件，招标人给予书面的确认，如签字、提交审核信函等。

    - 招标人的审核并不减轻投标人责任范围所承担的所有责任。

    - 投标人提供在会议期间所有讨论问题的全部资料。如果招标人提出新增议题，投标人尽可能在会前或讨论前提供相关资料。

    - 在设计联络/审查会开始前，双方确定每次会议的具体议程/时间表，提出需讨论的问题和预期进度安排。

    - 会议上讨论的结果和所做的决定将在会议结束前形成会议纪要，由双方签字。

## 设计联络中技术确认项目

    - 确认投标人提出的设计方案，包括图纸、计算资料等。

    - 确认使用的技术资料。

    - 确认使用及涉及到的标准。

    - 确认接口。

## 设计联络中的考察项目

    - 考察类似产品的生产及试验过程。

    - 考察类似产品的运用情况。

    - 考察类似产品的检修工艺。

    - 考察类似产品的检修设备。

    - 考察类似产品的配套产品工厂。

## 设计联络中的审查项目

    - 审查监造工作的安排。

    - 审查产品验收工作的安排：

- 首件产品的型式试验内容及试验设备

- 例行试验内容及设备

- 验收报告的格式

    - 审查人员培训工作的安排。

    - 审查投标人提供的技术服务内容及安排。

## 会议

会议主要包括设计联络及审查会议（包括接口设计），以及其它与项目执行相关的会议，以下所列为招标人初步拟定的会议计划，投标人据此提交详细的会议计划及内容。

    - 第一次设计联络会议

      - 第一次设计联络会议将在合同生效后约1个月召开。

      - 会议包含但不限于以下内容：

- 讨论确定设计联络/审查总体计划；

- 讨论车辆全自动运营场景

- 讨论车辆总体设计方案；

- 讨论车辆主要部件/系统设计方案；

- 讨论质量保证计划、RAMS、电磁兼容相关文件；

- 讨论车辆的接口方案（关于供电，信号，通信，轨道，站台门，车辆段设备等）。

      - 投标人最迟在向招标人参加人员发出邀请时，提供详细的会议计划。招标人可在会议开始前提出其他需要讨论的项目/主题。

      - 招标人会议期间向投标人提供相关接口的资料。

对技术规格书如有任何修改，在会议上提出和解决。

    - 第二次设计联络会议

      - 第二次设计联络会议将在车辆初步设计结束后举行。

      - 会议内容：

- 讨论车辆全自动运营功能要求；

- 审核车辆初步设计；

- 审核主要部件、系统详细设计的进度和方案；

- 澄清车辆与其他车辆相关系统的接口；

- 讨论第一次设计联络会议以来尚未解决的问题。

      - 投标人最迟在第二次设计联络前10个工作日提供详细的计划及相关资料。

    - 第三次设计联络会议

      - 第三次设计联络会议将在详细设计结束后进行。

      - 会议容：

- 讨论车辆全自动运营功能实现方案等；

- 审核车辆及主要部件的详细设计；

- 讨论确定车辆与其他车辆相关系统的接口；

- 讨论车辆试验、调试及验收的程序；

- 讨论并确定以前会议尚未解决的问题。

      - 投标人最迟在第三次设计联络前10个工作日提供详细的计划及相关资料。

    - 设计审查会议

      - 设计审查会议将在设计联络完成后由投标人组织进行。

      - 会议主要事项：

- 审查车辆全自动运营车辆原理设计；

- 审核车辆及主要部件详细设计方案；

- 审核车辆与其它专业的接口等；

- 审核质量保证计划、RAMS、电磁兼容相关文件；

- 审核车辆试验、调试及验收的程序。

    - 其余安排

      - 为了使招标人更好理解与合同设备的设计和运行相关的各种技术问题，投标人安排招标人在上述设计联络/审查会期间参观和考察投标人/或子系统供货方的工厂。

      - 投标人安排招标人参观工厂的如下重要部件的生产：

电机，车体，转向架，齿轮箱，制动系统，门系统，空调及其控制系统，乘客信息系统，VVVF逆变器及控制系统，辅助电源系统，列车监控系统，受电弓，蓄电池，贯通道，车钩及缓冲装置等。

      - 考察参观行程计划由投标人安排，并与招标人协商后确定。

      - 考察投标人已提供的相似技术水平车辆的运行情况。

    - 关于接口问题的其他联络/审查会议

      - 为保证合同的顺利执行，也可能举行其它会议以澄清车辆与其他设备间的接口（如果在上述提到的会议期间没有澄清的话），会议地点和时间由双方商定。例如：

- 土建工程

- 轨道

- 车库与限界

- 信号系统

- 供电系统

- 通信系统

- 与车辆相关的其他项目

      - 招标人召集所有有关各方参加这些会议。会议纪要将由所有出席方签字。除非另有说明，该纪要将成为合同的补充部分。

## 关于接口问题

由投标人负责车辆与其它各车辆子系统间的接口。与其他各专业接口详见第13章 车辆与相关专业接口要求。

## 设计联络计划

投标人提供具体的设计联络计划。

第19章 监造、试验与验收

所有提供的设备、材料和系统的检查和验收必须达到合同规定的验收标准。

## 监造

    - 招标人有权派人员（包括委托第三方）到投标人（含主要系统部件二级供货方）的工厂、试验场地和试验室对合同设备及主要部件的制造、组装、试验及系统调试等生产过程进行监造。

    - 监造的主要内容包括但不限于以下各项

    - 牵引系统的组装、试验；

    - 辅助电源系统的组装、试验；

    - 齿轮箱和联轴节的组装、试验；

    - 列车控制及管理系统的组装、试验；

    - 车辆空气制动及风源系统的制造、组装、试验；

    - 列车广播及乘客信息系统的制造、组装、试验；

    - 车辆空调系统的制造、组装、试验；

    - 车门系统的制造、组装、试验；

    - 司机室设备的制造、组装、试验；

    - 主要元器件及材料进厂验收；

    - 转向架的制造、组装、试验；

    - 车体及内部装饰设备的制造、组装、试验；

    - 贯通道、照明、车钩、牵引装置、受电弓、烟火报警、障碍物/脱轨检测、走行部监测等辅助设备的组装、试验；

    - 车辆的组装、试验、列车制造工艺；

    - 列车调试及试验。

    - 投标人向招标人的监造人员提供并在监造人员入驻前一周内准备好以下的工作条件：

    - 独立办公室，并配置满足监造人员使用的办公桌椅；

    - 配备不少于2台电脑、网络（能上外网）、路由器、2部电话（国内长途）、1台传真机、1台打印机和1台数码相机、饮水设备等，以上设备均为全新主流配置，具体数量根据招标人监造需求调整；

    - 监造用的纸质版和电子版的全套技术文件及图纸（含技术标准、工艺文件、计算报告、试验报告、试验大纲等）；

    - 监造所用工具和交通工具等。

    - 提前通报详细的生产计划和进度。

    - 在监造过程中对招标人提出的对设备的质疑，投标人将尽快给予答复。

    - 在系统和设备制造期间，招标人有权检查、测试及检验有关材料和加工工艺，监造系统和所有设备的制造过程。

    - 监造工作在工作时间内于投标人或其二级供货方的工厂内进行。如果设备由二级供货方制造，投标人将为招标人的监造提供许可。

    - 招标人有权委派招标人代表或其他机构驻厂监造，监造过程中如发现问题及时通知招标人，投标人应配有专人负责相关问题。

    - 设备监造过程中监造人员发现材料质量、生产质量、加工工艺等存在问题，投标人应立即无条件纠正，否则招标人有权暂停工程，并由投标人承担所有责任和费用。

    - 如果监造人员发现投标人在制造过程有意隐瞒或疏忽设备、材料的缺陷和疏漏，招标人有权暂停工程，并由投标人承担由此引起的所有责任和费用。

    - 监造过程中的记录作为招标人签发系统和设备的发运前检验报告和装运许可的依据之一。

## 试验

    - 型式试验

济南轨道交通R2线车辆及其各种设备和部件均将进行型式试验，并提供相应的试验报告。同一型号的被试设备或部件数量满足相关标准，抽样结果应得到招标人的确认。

首列车经型式试验合格后，再进行批量生产。

    - 例行试验

济南轨道交通R2线轨道交通工程车辆及其各种设备和部件均进行例行试验，并提供相应的试验报告。例行试验适用所有合同设备。

    - 试验大纲

      - 根据GB/T 14894、IEC61133、EN61377或相应的其他标准制定试验大纲，包括：调试大纲、例行试验大纲和型式试验大纲。

      - 投标人将在试验前40天提供一式3份试验大纲及电子版，经招标人确认后按计划执行。

      - 除了试验大纲规定的项目外，经双方协商，也可以进行某些补充项目的试验。

    - 在车辆主要部件供货商工厂内的试验

      - 车辆主要部件范围与第16.5内容一致。

      - 在车辆主要部件供货商工厂内的试验分为两类，即型式试验和例行试验。车辆主要部件供货商提供相应的试验报告和产品合格证。招标人有权参与车辆主要部件供货商工厂内的试验。

      - 投标人须在招标人到场情况下根据 “技术规格书”、“试验、检验、验收”和验项目管理”对主要部件进行型式试验。如果在最近三年内部件已经按同样的要求通过型式试验，则须提交免除申请及一份完整的证明文件，经招标人同意后可免除该项型式试验。

      - 如果招标人和最终用户在指定的试验日期内经确认不参加试验，试验证书将视为有效，但不排除招标人和最终用户对验收证书质疑和具有要求重做某项试验的权利。

      - 投标人须将有关的试验大纲、计划、试验报告或试验记录交招标人确认。

      - 对于招标人须参加的试验，投标人须提前2个月将试验方法和进度文件及试验时间安排提交招标人。

      - 招标人在收到投标人通知后30天内，通知投标人参加试验的招标人代表名单。

    - 在车辆制造厂的现场安装、调试和试验

      - 所有用于车辆上的部件、设备、系统和材料均经车辆制造厂有关部门检验后方可上车。

      - 车辆制造厂将车辆主要部件供货商提供的设备、部件等安装于车辆上时，以及车辆组装完工后进行现场调试时，车辆主要部件供货商须将派出授权代表共同参加安装调试。招标人有权参加在车辆制造厂进行的现场安装和调试。

      - 当列车在车辆制造厂装配和安装完后，投标人将按“技术规格书”的规定进行列车的试验。包括车辆静止状态下的各种动作试验和部分性能试验以及厂内运行试验，以验证车辆主要部件供货商提供的设备、部件等以及车辆制造厂制造、组装后的列车是否符合合同要求。

      - 列车的试验按下列三种情况进行：

- 对首列车进行列车型式试验。

- 对所有列车进行列车例行试验。

- 为取得资料而进行的研究性试验，研究性试验不作为考核及验收的程序。

      - 所有试验除“技术规格书”另有规定外，都将在投标人或其分包工厂进行。

      - 招标人将参加在车辆制造厂进行的型式试验和例行试验，若招标人不能或选择不参加列车试验，试验仍将按日程表进行。

    - 在最终用户现场进行的试验

      - 在用户现场进行的车辆性能试验将进一步验证车辆及部件是否符合合同要求。

      - 招标人和最终用户认为有必要时，可以根据自己的意见进行一些附加试验（列车性能指标测试验收项目表中未列出的），这些附加试验及试验结果的分析都将与投标人充分联系，取得一致意见。如发现属于投标人的问题，试验所需的全部费用由投标人承担。

      - 试验项目包括但与不限于列车性能指标测试验收项目表。

      - 在准备开始进行现场运行试验时，车辆主要部件供货商须派出授权代表共同参加试验。

    - 首件检验和首列车检验。

      - 为济南市轨道交通R2线一期工程车辆专门设计的部件和整车，必须进行型式试验。

      - 首件生产的部件和整车的型式试验（除某些需在用户现场进行的项目外）将在投标人或其子供应商工厂内进行，招标人将派人员参加。

首件检查的部件至少包括:

- 贯通道；

- 制动系统；

- 车钩和缓冲装置；

- 空调系统；

- 受电弓；

- 乘客信息系统；

- 蓄电池；

- 座椅；

- 照明

- 车体；

- 车门；

- 操纵台；

- 转向架；

- 轮对；

- 列车管理系统；

- 齿轮箱；

- 电线电缆；

- 火灾报警系统；

- 走行部在线监测系统；

- 障碍物及脱轨检测系统。

      - 如果招标人确认不能到场，投标人将征得招标人同意后方可单独进行试验。

      - 型式试验的产品数量将按相关标准抽样，主要功能全部达到规定值时则视为合格。当试验项目中如有主要功能未达到规定的要求，则至少在同批产品中另取2倍抽样数量进行试验。在这种情况下如果仍有产品未达到规定值，则该产品视为不合格。

      - 如果某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等主要项目不符合技术规格书或试验大纲的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

      - 招标人要求系统或部件转厂生产时，投标人及其子系统供货商要重做系统或部件型式试验。

      - 投标人要求系统或部件转厂生产时，须向招标人提交申请，经同意后方可实施。投标人及其子系统供货商要重做系统或部件型式试验。

      - 对牵引系统供货商自有产品的首件检验，由车辆供货商组织，并出具首检报告。

    - 首列车在最终用户现场的型式试验

      - 首列车在到达最终用户现场后，需进行稳定性运行后按合同规定的试验项目进行各项试验。

      - 装于首列车上的合同设备必须进行各项型式试验。投标人负责安装测试设备，并组织型式试验工作。由投标人出具试验报告。

      - 首列车型式试验必须由招标人、主要部件供货商、车辆制造厂和最终用户共同参加。试验的原始资料由投标人归档整理后提交招标人。

      - 试验报告由买卖双方及时确认签字，但这种签字不能解除投标人的责任。

## 验收

    - 检验和验收程序

合同项下设备、系统和材料的检验和验收的管理按济南轨道交通集团相关管理办法执行。检验和验收程序包括但不限于：

- 监造和工厂检验，包括生产制造过程的全程检验、部件首件检验（部件型式试验）和首列车检验（整车型式试验）；

- 发运前检验（在生产、试验完成后装运前）；

- 开箱检验；

- 预验收；

- 联调；

- 工程试运行；

- 最终验收。

      - 每一步检验、验收的项目、程序、标准和时间安排参见“技术规格书”、“项目执行时间表”、“项目管理”以及本章内容。

      - 检查与验收的时间表

检查和验收应根据生产交货的时间表进行。

投标人应根据生产、交货的时间表，提交检查与验收的时间表。

    - 检验

      - 合同项下的进口部件到达指定地点后，招标人应通知投标人在中华人民共和国商检法规定的期限内，根据商检法的有关规定进行检验。

      - 所有用于车辆上的部件、设备、系统和材料均应经车辆制造厂有关部门检验后方可上车。招标人有权对检验结果进行抽查。

      - 招标人将派人员到投标人的工厂、试验场地对车辆主要部件的制造、组装及例行试验和整车的制造、例行试验及调试等生产过程进行检查。

      - 检查的主要内容为：

- 检查部件及整车的生产是否符合技术规格书的要求；

- 检查部件及整车的生产是否符合设计文件及图纸的要求；

- 检查内部结构是否符合相关技术文件的要求。

      - 投标人必须向招标人提供必要的技术文件、图纸及工作条件，并定期提前通报详细的生产计划和进度。

      - 招标人检查人员可对发现的不符合技术文件及图纸要求的问题提出改正要求及做记录。如果这些问题没被纠正，这种记录将作为将来车辆验收的依据之一。

      - 招标人检查人员可随时对投标人将要装车的零部件、生产工艺和现场记录等进行抽查。

      - 对招标人提出的关系到车辆质量的问题，投标人应尽快给予答复。

      - 组装后的列车进行试验时，应提前通知招标人参加。

      - 有招标人参加的试验，试验记录将经招标人或最终用户签字确认，但这种签字并不减轻投标人的责任。

      - 如果某项试验的条件、内容、程序、测量、记录和报告格式等主要项目不符合技术规格书或试验大纲的要求，招标人有权拒绝接受试验报告并要求重做该项试验。

    - 发运前检验

      - 每列车试验完成后装运前，进行发运前检验。

      - 检验的目的在于证实列车及各系统的功能基本正常，发现制造过程中可能出现的质量缺陷、疏漏以及外观破损。

      - 首列车发运前检验前，投标人提交检验程序，程序应符合技术规格书、设计文件及图纸、检验大纲和相关标准的规定，并由招标人确认后执行。

      - 发运前检验在投标人工厂或投标人试验轨道上进行。

      - 检验时发现的所有质量和功能问题均应在列车发运前全部纠正解决。细小的故障对列车功能或外观没有影响或仅有细小影响，不影响列车出厂发运的，应在检验报告中注明并由投标人在用户现场一一纠正。

      - 发运前检验完成并通过后，由合同双方授权代表签字出具“发运前检验报告”。

      - 若招标人检验人员已到投标人工厂，而检验无法依照“项目执行时间表”规定的发运前检验时间表进行时，而引起招标人延长其逗留时间，所有由此产生的包括招标人在内的费用由投标人承担。

    - 开箱检验

      - 合同项下列车和其他设备材料及技术文件运抵规定的到货地点后，合同双方（必要时协同进出口商品检验检疫局，或质量技术监督局）共同对其进行开箱检验，并认真做好记录。

      - 开箱检验将在到货后15天内进行。招标人于上述到货开箱验货前3天，通知投标人验货日期，如果投标人不能按时参加，招标人有权自行开箱。

      - 若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸，以及合同所要求的随车文件和附件与“技术规格书”和“供货范围”不符或合同设备材料和密封包装物本身的短少和损坏，双方须记录并签字确认，如果投标人因自身原因未能到场时，招标人的单独记录将视为投标人已确认，以上记录或商检报告（商检局或技术监督局出具的，如介入时）均可作为招标人向投标人索赔之依据。

      - 除非另有规定，投标人将在接到招标人索赔声明后10天内，修理、更换或补齐索赔货物，由此产生的费用由投标人负担。

      - 若因投标人过失而在验货和检验时发生修理、更换或补货等情形并导致“项目执行时间表”规定的工期延误，则招标人有权据条款“索赔与赔偿”的规定就因此造成的损失向投标人索赔。

      - 投标人应随车提交列车的试验报告、车辆履历簿、发运前检查报告及随车附件。

      - 投标人代表参加验货和检验的费用，均由其自理。

      - 开箱检验结束后，合同双方检验人员将签署开箱检验报告。

    - 预验收

      - 对在用户现场完成调试的列车，为检验其功能及性能是否满足合同和相关技术要求，须按预验收程序进行验收。

      - 根据以下图纸和文件资料进行预验收：

- 预验收大纲及程序（投标人在首列车发运前提交预验收程序，并经招标人确认）；

- 技术规格书；

- 技术规格书中规定的技术标准；

- 设计联络中双方确定引用的技术标准；

- 设计联络中双方确认的图纸，资料，技术文件；

- 在执行合同过程中经双方确认更改的部分；

- 其他一些经双方签字确认的备忘录。

      - 必须遵守下面的根本性准则：

- 车辆限界完全符合本技术规格书规定的要求。最终的车辆轮廓尺寸和车辆限界图将在设计联络会上由投标人提出，否则，招标人可拒绝验收车辆；

- 在空载条件和100km/h制动初速度的情况下，紧急制动减速度将满足本技术规格书所规定的值，此试验在招标人的线路上进行。若试验失败时可应用合同条款有关索赔和赔偿的规定。第1列车的试验可多于3次，直到该项指标达到规定要求。

- 列车达到本技术规格书所规定的平均加速度。若试验失败时可应用商务条款有关索赔和赔偿的规定。第1列车的试验可多于3次，直到该项指标达到规定要求。

      - 投标人按本章的规定协助招标人进行验收。

      - 预验收程序包括以下步骤：

- 正常操作检查（首列车做型式试验、批量车做例行试验），型式试验和例行试验的项目包括但不限于“列车性能指标测试验收项目”表；

- 列车试运行；

- 签发预验收证书。

      - 预验收将按“项目执行时间表”执行并完成。

      - 正常操作检查

投标人在用户现场对列车完成调试后，招标人进行正常操作检查，检查结果记录在预验收报告中。

      - 列车试运行

列车试运行应在正常操作检查完成并合格后，在招标人的线路（或试车线）上进行，试运行期间如果列车运行正常，不需要更换主要部件，则该列车可视为合格。否则必须重新进行试运行，直到成功。

在试运行期间，所有设备、系统和材料均须按实际操作模式无缺陷连续运行。若有缺陷发生，而试运行中断，投标人将负责排除故障并重新开始试运行。若在合同规定时间内投标人未能排除故障，则招标人有权根据专用合同条款“索赔与赔偿”处理。

试运行期间还需进行一些特殊试验，试验项目、方法和标准由双方共同商定。

      - 签发预验收证书

- 招标人须在预验收顺利完成后2周内对该列列车签署预验收证书。

- 招标人在开箱检验顺利完成后2周内对各批次的备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具设备和试验仪器设备签发预验收证书。

- 若招标人认为调试、检验、验收中出现的细小的疏漏和错误不影响预验收证书的签署，招标人签署预验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下投标人将在招标人规定的期限内采取措施对列车可能存在的所有该类疏漏和错误进行修正，并保证下一列车开始不再出现此类疏漏和错误。

- 预验收证书的签发不减轻投标人按条款“索赔与赔偿”修复设备、系统及材料的合同责任。

- 验收报告由投标人提交并由招标人审核并确认，每列车的验收报告将由合同双方共同签字。

      - 首列车的预验收

- 型式试验应在首列车上完成，由合同双方达成一致的特殊情况除外。

- 首列车完成型式试验及5000km稳定运行（含厂内运行的里程）后进行验收。

- 首列车预验收后应对预验收程序进行修订。

      - 批量车的预验收

- 投标人将在列车的全部例行试验项目完成，经招标人做发运前检查并签字认可后，再向用户车辆段发运。

- 批量车的预验收按修订的预验收程序执行。

- 批量车完成例行试验并累计稳定运行500km后进行验收。车辆在此期间不得出现影响正常运行的故障方可认为预验收合格。

    - 联调

      - 完成预验收的列车，将全部或部分参加工程的联调。

      - 联调过程中将检验验证列车与相关设备（信号、通信、轨道、供电、综合监控、站台门等）功能及性能的匹配性。

      - 各系统包括车辆、信号、电力、综合监控、通信、站台门等系统的调试小组将与招标人一起完成联调。

      - 投标人将协助完成在用户现投标人应制定周密的计划、并派遣技术、经验符合条件的人参加全线联调，以保证参加联调的相关项目达到合同和标准要求，并对供货范围内的设备负责。

    - 工程试运行

工程试运行是指按照GB30012《城市轨道交通工程试运营基本条件》的要求进行的，在线路开通试运营前，通过不载客列车运行，对运营组织管理和设施设备系统的可用性、安全性和可靠性进行的检验。

参加工程试运行的列车，其运行过程及相关指标应满足GB30012的要求。存在问题的列车在整改后重新验证，直到检验合格开始计算质保期。

    - 最终验收

      - 列车正常质保期结束，并满足合同相关考核验收后，招标人在60天内签署发放最终验收证书。

      - 招标人认为调试、检验、验收中出现的细小的疏漏和错误不影响最终验收证书的签署，招标人签署最终验收证书并注明存在的疏漏和错误。在此情况下投标人将采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至使招标人满意为止。

      - 质量可靠性考核

- 招标人将按合同有关条款和“质量保证”的规定对列车及其主要部件进行质量可靠性考核；

- 质量可靠性考核完成并令招标人满意后，招标人将出具相应的考核通过证明。

      - 主要设备（详见“质量保证”）延长质保期，在延长质保期内零部件未满足使用条件的，投标人无条件更换。

## 索赔和赔偿

    - 在预验收之前，当发现以下缺陷时，将按合同条款“索赔与赔偿”规定处理：

- 发运前，未消除的缺陷；

- 运输过程中造成的损坏和表面划伤。

    - 在预验收期间，由于投标人的责任，使列车没有满足“技术规格书”规定的要求，投标人将为第2次试验修理或更换故障部件。如果第2次试验又失败，投标人将再次修理或更换故障部件，准备第3次试验。

    - 当列车在第3次预验收试验失败时，招标人可向投标人按相应列车价值的1％～10％索赔。此条不适用于有不影响列车功能的微小缺陷。

列车性能指标测试验收项目表（暂定）

| 序号 | 试验项目 | 试验内容及条件 | 载荷条件 | 试验型式 | 备注 （试验地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空车 | 定员 | 超员 | 型式 | 例行 |  |
| 1 | 各种保护动作的试验 | 高速断路器分断能力试验 |  |  |  | △ |  | 由牵引方提供试验报告 |
|  |  | 各种保护动作试验（包括VVVF系统、SIV系统） | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂 |
| 2 | 静态试验 | 绝缘测试 | △ |  |  | △ | △ | 车辆制造厂 |
|  |  | 辅助电源系统静态试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 切除1台辅助电源的供电试验 | △ |  |  |  | △ |  |
|  |  | 辅助电源系统负载突变试验 | △ |  |  | △ |  |  |
|  |  | 牵引控制系统静态试验 | △ |  |  |  | △ |  |
| 3 | 运行试验 | 牵引、制动等一般性能试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
| 4 | 列车控制及监控系统试验 | 一般性能试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂 |
|  |  | 全面性能试验 | △ |  | △ | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 5 | 牵引／制动性能试验 | 起动加速度试验 条件：起点为主回路有电流时 | △ |  | △ | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 最高运行速度试验 | △ |  | △ | △ |  |  |
|  |  | 制动减速度试验（电-空配合） 条件：起点为主手柄给出制动指令时 | △ | △ | △ | △ |  |  |
|  |  | 冲动测试，在牵引／制动最高级位测试。 | △ |  |  | △ |  |  |
| 6 | 电制动能力试验 | 电制动减速度试验 | △ | △ | △ | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 再生负荷中断试验 | △ |  |  | △ |  |  |
| 7 | 故障运行能力试验 | 参照1.3执行 |  |  | △ | △ |  | 车辆制造厂（模拟） 用户现场 |
|  |  | 参照1.3执行 |  |  | △ | △ |  |  |
| 8 | 救援坡道起动试验 | 参照1.3执行 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂（模拟） 用户现场 |
| 9 | 空转、滑行保护试验 | 测试电气牵引／制动系统的空转、滑行保护性能 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 10 | 空气制动系统试验 | 空气制动系统气密性试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 各级空气制动压力试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  |  |  | △ | △ | △ |  |  |
|  |  | 最高初速度下制动减速度、制动距离试验（常用制动、紧急制动），起点为主手柄给出制动指令时。 | △ | △ | △ | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 停放制动试验，在线路最大坡度区段做。 |  |  | △ | △ |  | 车辆制造厂（模拟） 用户现场 |
|  |  | 强迫泵风试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 强迫缓解试验 | △ |  |  |  | △ |  |
|  |  | 制动力测试 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 11 | 空－电制动配合试验 | 各级制动及各级制动间相互转换试验，并进行减速度测定和制动距离测定。 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  |  |  | △ | △ | △ |  |  |
| 12 | 安全设备检查、试验 | 紧急制动按钮的检查和试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 报警装置的检查、试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
| 13 | 空气制动滑行保护试验 | 测试空气制动系统的滑行保护性能 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 14 | 空压机组噪声测试 | 仅当空压机组工作时，在距空压机组4.6米处测试。 | △ |  |  | △ |  | 承包商或车辆制造厂 |
| 15 | 空压机组泵风时间测试 | 初充风时间： 再充风时间： | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 16 | 列车广播及信息显示系统测试 | 操作检查，功能测试。 客室内声强度分布应均匀、无死区。 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
| 17 | 通过最小曲线半径试验 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 18 | 车辆噪声测试 | 列车静止时，测量客室内及司机室内噪声； 列车运行时，测量客室及司机室内、外噪声。 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 19 | 客室内磁场强度测试 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 20 | 客室照明的照度试验 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂 |
| 21 | 平稳性指标测试 |  | △ |  |  | △ |  | 用户现场 |
| 22 | 车辆称重试验 |  | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂 |
| 23 | 车辆静态限界试验 |  | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂 |
| 24 | 漏雨试验 |  | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂 |
| 25 | 列车总风漏泄量测试 |  | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
| 26 | 空调试验 | 噪声测试 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂 |
|  |  | 控制系统动作试验 | △ |  |  |  | △ |  |
|  |  | 装车后空调机组与控制系统的组合试验 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂 |
|  |  | 车内气流分析 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂 |
| 27 | 车门试验 | 车门的开关门动作时间及车门的开关状态显示 | △ |  |  |  | △ | 车辆制造厂/用户现场 |
|  |  | 开关门动作100次试验 | △ |  |  |  | △ | 用户现场 |
|  |  | 车门试验 | △ |  | △ | △ |  | 车辆制造厂 |
| 28 | 前照灯照度试验 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 29 | 技术速度/旅行速度测试 |  | △ |  | △ | △ |  | 车辆制造厂（模拟） 用户现场 |
| 30 | 架车试验 | 顶车/架车垫座； 转向架垂直顶车； 不带转向架垂直架车； 对角架车试验； 复轨试验。 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 31 | 电力中断试验 | 列车在牵引或电制动时电网突然失电后再恢复。 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 32 | 电磁干扰试验 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 33 | 列车动力学试验 | 在实际运行线路上验证列车的运行安全性等 | △ |  | △ | △ |  | 用户现场 |
| 34 | 列车动应力试验 | 在实际运行线路上验证列车转向架构架等相关部件的运行可靠性等 |  |  | △ | △ |  | 用户现场 |
| 35 | 转向架均衡试验 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂 |
| 36 | 轮盘制动热容量试验 |  |  |  | △ | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 37 | 车体挠度试验 |  | △ |  | △ | △ |  | 车辆制造厂 |
| 38 | 受流性能试验 | 静态：检查接触压力 动态：检查列车在最高速度时受电弓与接触网的接触情况 | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 39 | 内装环保性能测试 |  | △ |  |  | △ |  | 车辆制造厂/用户现场 |
| 40 | 全自动运行功能试验 | 验证全自动运行功能 | △ |  |  | △ | △ | 车辆制造厂/用户现场 |

说明：

1. 型式试验：对首列车进行的试验；

2. 例行试验：对所有车辆所做的试验；

3. △表示交验验收项目；

4. 在用户现场所做的检查、测试和试验，用户须提供必要的条件并配合进行；

5. 上表试验项目依据GB/T14894等相应标准执行；

6．招标人可以在最终确定试验大纲前增加必要的项目，投标人无条件执行；

7. 列车与通信、信号系统的联调试验另行规定；

8．其它章节另有规定的试验，从其规定。

第20章 技术文件及图纸

投标人提供所有文件的结构树、目录及每类文件的格式样本供招标人确认。投标人按招标人确认的要求提供文件。

## 概述

    - 技术文件包括图纸（包括电气线路图）、手册及其它技术文件。投标人向招标人提供用于车辆组装、运营、维护和修理所需的全部完整、准确的技术文件，确保技术文件与所提供的实物一致，包括第21章所需的技术文件、手册和图纸。

    - 投标人提供的技术文件能充分、详细和全面地说明车辆及其部件的性能、原理、结构、尺寸、型号、规格和技术参数，确保招标人能正确运用车辆、进行车辆的试验、调整及维护、保养和检修。

    - 本章节要求的所有技术文件（除车辆履历本）都由投标人设计人员和/或各主要部件/系统供应商编制，投标人进行审核、签字确认。车辆履历本由投标人负责编制。所有交付给招标人的文件均使用中文，并采用经招标人确认的统一的编码结构。对于原始文本为英文的文本以及国外分包商在国外生产的产品同时提供英文版本。单位制采用公制（管螺纹除外）。所有交付的技术文件和图纸有编写、翻译、校核、审核人的签字及投标人公章。

    - 技术文件在车辆设计、制造和质保期间有更新时，投标人及时向招标人提供最新的更新部分文件。重大方案的修改经招标人认可。在质保结束后，投标人提供最终技术文件，在每次提供新版本技术文件时，还同时提供对前一版本的修改清单。

    - 所有技术文件的格式（包括投标人的分包商的技术文件）一致，所有技术文件均提供打印（或印刷）文本及可修改的电子文本两种形式，并可通过PC机从光盘读出与显示。技术文件文本除图纸外，采用活页式。其中两套最终版的技术文件按招标人的要求进行装订。信件及其附件提供打印（或印刷）文本及可修改的电子文本两种形式，对于需用户确认的至少提供两份文本文件。

    - 系统的电路图具有所描述系统的完整性、综合性及与其它各系统之间接口的参考性。

    - 投标人有责任向本工程项目与车辆有接口关系的系统提供必要的接口技术资料。

    - “技术文件”各条款均包括投标人的各分包商在内。投标人提供的所有图纸能够明确区分所有分包商提供的零部件的布线、管路和机械连接。

    - 投标人提供招标人车辆数据结构（PDM），至少包括车辆的层次结构及相关的设备编号。提供的文件格式为excel。

    - 所有的车辆控制和诊断系统的数据接口能和招标人车辆信息管理系统的数据接口相链接。

## 设计资料、图纸和计算报告

    - 投标人按ISO标准向招标人提供必要的设计图纸，并通过标准化审核，审核员在图纸上签字。

    - 设计资料和图纸包括但不限于：

- 总目录（具备索引和查找功能）；

- 总图、部件装配图、零件图；

- 系统布置图、部件布置图；

- 系统原理图；

- 配线图；

- 部件的尺寸和安装图；

- 元件布置图（印刷电路板）；

- 明细表；

- 汇总表；

- 车内造型、美工设计；

- 司机室布置（包括司机台的设计）；

- 车辆外部设计（尤其确定采用的颜色及司机室前端造型）；

- 车体及内装设计说明和相应的遵循标准；

- 转向架（包括基础制动）设计说明和相应的遵循标准；

- 牵引及电制动设备设计说明和相应的遵循标准；

- 主、辅控制电路设计说明和相应的遵循标准；

- 列车控制及诊断系统设计说明和相应的遵循标准；

- 空调系统设计说明和相应的遵循标准；

- 制动系统设计说明和相应的遵循标准；

- 风源设备设计说明和相应的遵循标准；

- 贯通道设计说明和相应的遵循标准；

- 车钩与缓冲器设计说明和相应的遵循标准；

- 车门及门控设计说明和相应的遵循标准；

- 外部照明设计说明和相应的遵循标准；

- 内部照明设计说明和相应的遵循标准；

- 乘客信息系统设计说明和相应的遵循标准；

- 障碍物/脱轨检测设计说明和相应的遵循标准；

- 受电弓监视系统设计说明和相应的遵循标准；

- 烟火报警系统设计说明和相应的遵循标准；

- 走行部检测系统设计说明和相应的遵循标准。

对于重要零部件，提供三维爆炸图。如果一张图纸的功能已在另外图纸中完全体现，不再单独提供。

    - 提供设计资料和图纸的要求

      - 对于本工程项目车辆设计、生产的产品，提供全部的设计资料和图纸。

      - 对于系列化生产，已在多家用户使用的产品，提供设计资料和组装图或者零部件分解图及明细表，图纸给出组装的名义尺寸、偏差及工艺要求，能满足招标人各级修程的要求。

      - 对于可以从市场上采购到的产品，提供产品说明书，说明书能满足招标人的维修和采购的要求。

      - 对于电气电路，提供详细的电路图、接线图、布线图和导线明细表（含导线截面积、型号、长度），能满足招标人查找故障和重新布线的要求。投标人还提供综合线路图和相应的功能说明文件。详述车辆所有电气、电子与气动系统，并标明各器件的相关参数（安装位置、功能简要说明、器件性能、整定值、时间继电器与压力继电器的动作设定值等）。具体要求在设计会上商定。

      - 对于车上的所有电子设备，提供电路板的原理方块图、电路图、元件布置图和型号规格材料明细表等，能满足招标人测试，查找到电路板上故障件和故障点，以相应规格的元件更换的要求。电路图和元件布置图上的元件做出标注，且两者的标注一致；明细表上写明元件的规格编号，使招标人能按此规格编号向投标人或市场上采购到相同的元件。

      - 投标人以国际标准A3或A4格式，提供完整的车辆电气系统电路图及气动系统管路图，并以经招标人核准的电线标示方法注明每条电线的"接点对接点" （Pin-to-pin）。此外，每个端子板及连接器的所有电线也独立地加以注明，并交互参照其下一个接点（Next Terminating Point）。

      - 电气牵引系统以及辅助电源系统、列车控制及监控系统及齿轮传动和联轴节装置的图纸包括但不限于以下各项：

- 图纸目录；

- 各项设备的总图和主要部件图；

- 各项设备的外形图和安装尺寸；

- 装配作业所需要的总装图及零件图；

- 全部列车及电气设备的电气原理图；

- 全部电气设备的外部接线图；

- 全部电气设备的内部接线图；

- 电路板上（包括印刷电路板）的元件布置图；

- 电气系统控制方框图；

- 电气系统控制特性曲线图；

- 电子控制单元硬件逻辑图；

- 电子控制单元软件无接点逻辑图；

- 微机控制方框图；

- 各种电气连接器接线图；

- 车上、车下及司机室高低压布线图；

- 车下设备布置图；

- 司机室及客室内设备布置图；

- 齿轮箱的装配图、零部件图等；

- 联轴节的装配图、零部件图等；

- 列车控制及监控系统拓扑图等；各种设备的零部件明细表。

      - 空气制动和风源系统的图纸包括但不限于以下各项：

- 图纸目录；

- 各项设备的总图和主要部件图；

- 各项设备的外形图和安装尺寸；

- 装配作业所需要的总装图及零件图和易损易耗件零件图；

- 全部电气设备的电气原理图；

- 全部电气设备的外部接线图；

- 全部电气设备的内部接线图；

- 电路板上（包括印刷电路板）的元件布置图；

- 电气系统控制方框图；

- 电子控制单元硬件逻辑图；

- 电子控制单元软件无接点逻辑图；

- 微机控制方框图；

- 制动系统电气、空气原理图（系统的工作原理图）；

- 空气管路布置图（管路图）；

- 各种设备的零部件明细表。

      - 车辆其他系统、设备及部件的图纸包括但不限于以下各项：

- 车体的结构图、组装图等；

- 车门（客室门、司机室门等）系统电气原理图、接线图、结构图、组装图等；

- 空调系统电气原理图、接线图、结构图、组装图等

- 乘客信息系统电气原理图、接线图、组装图等；

- 车钩装置的结构图、组装图等；

- 贯通道装置的结构图、组装图等；

- 转向架及其设备的结构图、组装图等；

- 受电弓的结构图、组装图等；

- 车辆内装饰图；

- 车辆外形图；

- 障碍物/脱轨检测结构图、组装图等；

- 走行部检测系统结构图、组装图等；

- 烟火报警系统结构图、组装图等。

    - 投标人提供车辆完整的轮廓尺寸图（空气弹簧有效时和失效时），车辆静态限界图（在隧道内、高架线路及车辆段），最大动态限界图（在隧道内，高架线路及车辆段）以及60 km/h速度通过车站，并有侧向风速时，车辆的最大动态包络线。

    - 提供车辆空车及重车的重心位置图，包括有无转向架的情况。

    - 螺纹紧固件，在图上标出紧固力矩；弹簧件，提供弹簧特性曲线。

    - 如果招标人认为图纸不能满足维修需要，有权向投标人要求增加必要的图纸。当投标人获悉招标人的要求后，投标人有义务免费及时向招标人提供这些图纸（包括分包商产品部分的图纸）。

    - 计算报告

投标人提交的计算报告至少包括：

- 车辆脱轨系数计算；

- 车体应力计算；

- 列车运行仿真计算；

- 辅助电路负载和蓄电池容量计算；

- 压缩空气消耗量计算；

- 短路电流计算；

- VVVF逆变器；

- 辅助逆变器；

- 牵引电机；

- 牵引计算；

- 制动计算；

- 车体强度计算；

- 转向架强度计算；

- 空调及采暖装置计算；

- 车钩缓冲器；

- 动态包络线；

- 重量分配计算；

- 二系悬挂计算；

- 一系悬挂计算；

- 轮对压装计算；

- 牵引制动过程中轴重再分配计算；

- 载客量计算；

- 冲击计算；

- 轮盘制动热容量计算；

- 车辆布置均衡性计算。

## 手册

    - 投标人向用户提供操作（含司机）手册、维修手册（包括各修程）、大修手册、各电子控制系统用户软件和维护软件手册、零部件及材料明细册、专用工具与设备手册。为了清楚地描述手册的内容和要求，手册结合使用插图说明。

    - 操作手册

操作手册为列车操作人员的操作和检查提供指导，包括以下几部分：

车辆概述（包括各主要系统的功能描述，全自动运行功能说明）；

乘客信息系统；

列车正常和故障情况下的详细操作规范；

列车检查（项目、程序、方法）；

故障查找及应急处理方法（包括故障隔离法）。

留有由ATC供应商提供的“ATC使用说明”和车载无线通信设备供应商提供的“无线通信设备使用说明”的章节。

    - 维修手册

      - 维修手册为列车维修人员在列车的维护、检查、运营、修理和调整提供指导。

      - 维修手册将按车辆系统的产品编码进行编制。

维修手册对车辆各级修程的内容、顺序、要求、方法、规程、设备、工具、材料等方面做出详细的说明；对主要的磨耗件、破损件和故障件的更换、调整和测试做出详细的说明。同时列出所有润滑油脂的牌号、用途、用量、更换规定、替代牌号等相关信息。

      - 对于用户用PTU对列车上各系统进行的工作，还包括可操作和可调整方面的内容。

      - 说明列车长时间停放必须采取的措施。

    - 大修手册

      - 大修手册包括一套按系统编制的完整的工艺规程，适用于检查、分解、维修、再组装和大修及调试。在操作手册和维修手册中未包含的所有维修工艺均包含在其中。

      - 对于大修中所需使用的工具、材料、备件等有专门章节进行描述。

      - 说明部件进行修理或更换的限度标准，并说明主要零部件的维修工艺。

      - 对所有指定要再组装和大修的部件，提供再组装和大修规程，包括再组装的公差、大修后参数重新调整和试验的说明。

      - 在大修手册中提供调整说明，使招标人能在车辆完成大修之后，能将车辆及其主要部件调整到规定的性能要求。

    - 维修和大修计划

      - 维修和大修计划手册将以表格的形式列出一个维修工作和间隔大纲。并且符合合同中相关章节的要求。

      - 确定对某一工作所必须的资格认证和执行该工作所需要的人数。本章所包含的信息都将以维修分配图表为基础。

      - 该计划中提供车辆需润滑部件的润滑计划，包括所用润滑剂的参数等。

      - 给出与“维修，保养和大修手册”中相关章节的交叉参考。

    - 零部件及材料明细册

      - 零部件及材料明细册为招标人采购零部件和原材料提供必需的资料。

      - 以两种形式提供零部件和材料分类明细表。一种按部件形式分类，另一种按零部件功能形式分类。根据相关标准注明零部件的性质（紧固件、易损易耗件等）。

      - 所提供的明细表具有识别编号（零件编号、规格型号、制造编号、供应商编号），使招标人能订购到所需的全部零部件和材料。零部件和材料具有型号、规格、代号、名称、安装代号、数量，零件标明材料等。

      - 所有外购件标明分包商名称和零部件名称及代号，以及分包商地址和联系方式等信息。

      - 车辆部件及其有关零部件在汇总时，对每一零件设置三个零件号（分包商/投标人/招标人栏留空）。

      - 对不易用叙述来识别的零部件，采用合适的图形或注释，给零件编以号码或适当名称。标准件采用编号的方法列表，并标明此类部件所在图纸的图号。

      - 标准件采用编号的方法列表，采用编号的方法来提供交叉参考体系。对交叉参考的零部件，提供单独的索引，以标明此类部件所出现的图号。

      - 对在仓储、运输有特殊要求的零部件及材料，投标人提交要求说明。

    - 专用工具与设备手册

      - 专用工具与专用设备手册包括使用、维修、保养及仓储等内容（包括润滑油/脂）。

      - 专用工具与设备包括投标人的分包商所提供的手册在内。

      - 专用工具与设备附有零部件明细表，同车辆零部件明细表要求。

    - 其它技术文件和要求

      - 投标人提供的其它技术文件包括：

车辆及各主要设备的技术规格书（包括整个设计、制造阶段的历史记录，双方往来文档，会议纪要等）；

车辆及其主要部件和系统的说明书；

列车防火报告；

列车安全分析报告；

车辆及各主要设备的零部件和材料手册，为了充分了解设备及零部件位置，投标人提供零部件图解手册；

车辆及各主要设备、系统或部件的试验规则、检验条件和试验大纲（试验手册）；

列车及其主要部件的型式试验大纲及试验报告；

列车及其主要部件的例行试验大纲及试验报告；

车辆履历本；

微机控制说明书；

材料、备件仓储要求；

维修用专用工具，试验设备，仪器仪表的使用说明书；

涉及到所有标准文本及汇总一览表；

车辆生产各个阶段的数码照相及录像带。

      - 车辆及其主要部件和系统的最终说明书

- 最终说明书由车辆技术规格书导出。

- 最终说明书包括但不限于：

- 车辆总说明：

技术参数；

特性曲线；

设备布置；

车内布置；

司机室说明；

各系统的电路方框图及其说明；

空气控制系统综合管路图说明。

- 全自动运行功能说明。以下部件的说明，包括但不限于原理、结构和技术参数：

VVVF逆变器；

辅助逆变器（DC/AC和DC/DC）；

牵引电动机；

受电弓；

高速断路器；

车门及其传动和控制装置；

司机控制器；

车体和车钩；

空气制动装置；

空气压缩机；

空调机组及其控制装置；

制动电阻；

转向架；

车体和车钩；

乘客信息显示装置；

障碍物/脱轨监测装置；

走行部监测装置。

- 以下部件的说明，包括但不限于原理电路、功能和布置：

列车控制系统；

电气牵引控制系统；

辅助电源系统；

列车监控系统；

空气制动系统；

空调系统；

车门及其控制系统；

列车广播及乘客信息显示系统；

制动控制系统；

烟火报警系统。

- 空调及其控制单元说明，包括但不限于性能、结构和技术参数。

- 乘客信息系统说明，包括但不限于原理电路，结构和技术参数。

- 车门驱动装置及其控制单元说明，包括性能、结构和技术参数。

以上说明书包含的最终内容在设计审查阶段确定。

      - 车辆履历本

- 投标人随同每列车的交付向招标人提交2份车辆履历本，内容至少包括：

装车的所有有编号部件的编号（并提供电子表格）；

转向架装车前的加工、组装、试验记录：

转向架构架焊接加工后尺寸测量表及检查合格证；

轮对、齿轮箱和轴承的装配记录（包含配合面尺寸和压装压力）；

转向架组装记录、试验记录；

车体焊接加工后尺寸测量表及检查合格证；

车辆出厂前尺寸测量表及检查合格证（包括调整垫片参数）；

车辆出厂前轮重、轴重分配的测量表及检查合格证；

列车出厂试验检查合格证；

微机软件版本更改记录（并提供电子表格）；

车辆改造记录（并提供电子表格）；

车辆维修记录（并提供电子表格）；

车辆故障报告处理记录（并提供电子表格）；

车辆重量、轴重和轮重记录。

- 车辆履历本的装帧方便招标人加页。

      - 列车及其主要部件的试验大纲

- 合同中要求的列车及其主要部件的试验，投标人提供相应的试验大纲。

- 试验大纲包括试验项目、试验条件、试验日程、测试仪器和设备、试验方法和试验程序、所使用的标准及规则、判别符合/不符合的准则、数据采集方法和数据处理原则。

      - 列车及其主要部件的试验报告

- 合同中要求的列车及其主要部件的试验，投标人提供相应的试验报告。

- 试验报告包括以下内容：原始数据、数据采集规范、计算公式、流程、试验结果（试验值和要求值的比较，原因分析）图表和结论（包括对试验数据与技术规格书确定的数值间的比较、分析）。

      - 微机控制说明书

- 微机控制说明书包括以下系统：

牵引控制；

辅助系统的控制；

列车监控系统；

空调控制；

乘客信息系统；

供气及制动控制系统；

门控；

其他车辆网络中的子系统。

- 说明书包含方框原理图、数据流向图和PCB电子电路图的详细说明。还包括控制系统采集到所有信号变量的详细说明，至少包含以下字段：名称、类型、单位、地址、采样频率、比例、所起作用。方框图明确表示输入/输出的技术数据。

- 逻辑运算有详尽的注解，数据流向图中的信号和其它参数明确指出它们代表的物理量或含义。

- 投标人给出相应的工具软件可以读出列车控制系统软件，并以逻辑控制图的形式标出每个输入/输出信号流程、名称，实现列车调试、故障跟踪。投标人提供列车控制系统的逻辑控制图。

- 提供程序结构的详细说明。

- 提供完整的用户软件功能图（包括各种变量和参数、被影响的变量）及功能图阅读方法。

- 提供连线图和电路明细表，这些图表示出微机控制的所有布线和连接线。

- 提供用户手册，该手册包括所有的使用操作说明和功能说明以及图表。

- 控制系统中所有的保护、控制参数（即门槛值）及相应的处理方法需在有关的技术文件中明确。

    - 图纸和技术文件的审查和确认

      - 投标人设计图纸、生产工艺图纸和技术文件，经过招标人（或授权代表）审查和确认。招标人确认后，在图纸签字或盖章，招标人的确认仅表明招标人已同意投标人按图纸生产，招标人的确认不改变投标人的责任。

      - 需要招标人审查确认的图纸和技术文件，在设计会上商定。

      - 需要招标人审查的图纸，投标人如果延迟提交，招标人将保留追讨赔偿的权利。

      - 如果图纸和技术文件经过了确认，而投标人未按该确认的图纸生产，招标人有权拒绝接收产品。

      - 图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

      - 技术文件的审查和确认，由双方讨论决定。

## 图纸、手册和技术文件的交付

    - 所有交付给招标人的文件均使用中文，图纸可采用中英文。所有下述技术文件的电子版提交二套，打印文本用文件夹活页装订成册，并提供excel目录（包括文件号，文件名称）。中文打印文本提交的数量见下表，文件原文为英文版的随中文版同时提交1份电子及1份打印文件作为参考。

| 序号 | 名称 | 条款 | 交付时间 | 数量 | 交付批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料、图纸和 计算报告 | 20.2 | 初版：设计联络、审查阶段 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 3套 6套 3套 | 第一批 第二批 第三批 |
| 2 | 电路图与管路图 | 20.2.3 | 初版：设计联络、审查阶段 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 3套 6套 3套 | 第一批 第二批 第三批 |
| 3 | 微机控制说明书 | 20.3.8.6 | 初版：设计联络、审查阶段 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 3套 6套 3套 | 第一批 第二批 第三批 |
| 4 | 说明书 | 20.3.8.2 | 设计联络、审查阶段 | 2套 | 第一批 |
| 5 | 操作手册（司机手册） | 20.3.2 | 初版：第1列车交付前2个月 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 6套 6套 3套 | 第一批 第二批 第三批 |
| 6 | 维修手册 | 20.3.3 | 初版：第1列车交付前1个月 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 6套 6套 3套 | 第一批 第二批 第三批 |
| 7 | 列车及主要部件试验大纲和试验报告 | 20.3.8.4 20.3.8.5 | 试验大纲：在试验前2个月 主要部件试验报告在第1列车发运前提交； 列车试验报告在第1列车预验收前提交。 | 6套 6套 6套 | 第二批 |
| 8 | 车辆履历本 | 20.3.8.3 | 每列车交付时（随车） | 2套/列 |  |
| 9 | 大修手册 | 20.3.4 | 初版：第2列车预验收前 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 6套 6套 3套 | 第二批 第二批 第三批 |
| 10 | 零部件和材料明细册 | 20.3.6 | 初版：第2列车预验收时 最终版：最后一列车交付时 | 2套 6套 | 第二批 第三批 |
| 11 | 专用工具与设备手册 | 20.3.7 | 专用工具与设备交付时 | 6套 | 第二批 |
| 12 | 技术规格书 | 20.3.8.1 | 初版：第2列车预验收前 修订版：第5列车预验收前 最终版：最后一列车质保结束前 | 3套 6套 6套 | 第二批 第二批 第三批 |
| 13 | 培训资料 | 21章 | 培训开始前8周 | 10套 | 第三批 |
| 14 | 其他技术文件 | 20.3.8 | 双方协商 | 4套 | 第二批 |

技术文件交付时间按上表中“交付时间”栏规定执行。文件交付按三个批次完成。

每批次技术文件的交付完成并由招标人确认文件质量符合合同要求后，由招标人签署本批次技术文件交付完成证明。

    - 所有交付的技术文件、图纸及资料同时提供2份电子文件拷贝。所用的软件是市场上通用版本，文档资料采用Microsoft Word；表格资料采用Microsoft Excel；图纸资料采用Auto CAD。另外，所有交付的技术文件、图纸及资料均提供一份PDF版本。

    - 投标人提供资料的修改单，以维持招标人图纸和技术文件的不断更新。

    - 为了配合招标人在计算机上进行设备的三维漫游、拆装示范、维修培训及设备安装分析、三维效果评估等，投标人在提供设备及相关的技术资料文档的基础上，向招标人提供车辆及主要设备的三维模型数据和装配动画。模型数据的格式为以下任何一种：

- Pro/ENGINEER软件产生的三维零件、装配数据（Pro/ENGINEER软件是美国PTC公司的三维模型设计软件）；

- UNGRAPHICS软件输出的IGES格式、STEP格式之三维零件、装配数据（UNIGRAPHICS软件是美国UGS公司的三维模型设计软件）；

- IDEAS软件输出的IGES格式、STEP格式之三维零件、装配数据（IDEAS软件是美国SDRC公司的三维模型设计软件）；

- CATIA软件输出的IGES格式、STEP格式之三维零件、装配数据（CATIA软件是法国Dassult公司的三维模型设计软件）；

- Microstation软件输出的IGES格式、STEP格式之三维零件、装配数据（Microstation软件是美国Bentely公司的三维模型设计软件）；

- 其它三维设计软件输出的IGES格式、STEP格式之三维零件、装配数据如：Solidworks、Solidedge、AutoCAD 3D等。

## 工程档案

投标人派专人全过程负责工程文件的收集和整理，人员固定，根据工程进度及时编制工程文件。协助招标人根据济南轨道交通集团工程管理办法做好R2线工程档案的归档工作。

第21章 培训及售后服务

## 培训的基本要求

投标人将对车辆最终用户的相关人员进行技术培训，并提供培训所必需的电子及纸质版技术资料，通过培训使他们获得足够的技能和知识，能全面了解投标人提供的车辆的技术，能操作，能对维修提供技术支持、故障的调查、分析及提出改造方案，能够熟练使用专用工具。允许司机在投标人陪同下在投标人的线路上驾驶列车、全自动运行下对车辆正常运行、设备故障及应急等场景进行演示。

由此产生的培训、食宿、交通等相关费用为项目服务费中的专项费用，该部分专项费用应充分满足实际需求，总价包干。

## 培训方式

培训方式采用课堂教授和现场实习两种方式。

## 培训内容

培训内容包含但不限于以下内容：

    - 电气牵引系统

- 主电路、高压母线电路工作原理；

- VVVF逆变器工作原理；

- 控制顺序（起动、牵引、牵引回零、制动、制动回零）；

- 控制电路系统；

- 门极逻辑单元、门极驱动单元及其与外部电路的连接；

- 电子控制单元的硬件组成；

- VVVF的保护；

- 主电路、控制电路的接线；

- 故障分析及监视装置的工作原理；

- VVVF逆变器的维护、检修和试验；

- 高速断路器和接触器的维护、检修和试验，包括结构调整和组装；

- 静态试验和运行试验；

- 电气牵引系统的使用和操作；

- IGBT的冷却（结构及其安装方式）。

    - 牵引电机

- 交流牵引电机的结构和设计特点；

- 交流牵引电机的特性；

- 交流牵引电机的维护和检修；

- 交流牵引电机的试验。

    - 齿轮传动装置及联轴节

- 齿轮传动装置及联轴节的压装、安装工艺；

- 齿轮传动装置及联轴节的检查和试验；

- 齿轮传动装置及联轴节的维护、检修及常见故障的处理。

    - 辅助电源系统

- 主电路工作原理；

- 起动、停机的工作顺序与时序；

- 控制电路系统；

- 门极逻辑单元、门极驱动单元及其与外部电路的联接；

- 电子控制单元的硬件组成；

- 电子控制单元中CPU的逻辑原理；

- 主电路及控制电路配线；

- 故障分析及监视装置的工作原理；

- SIV的维护、检修和试验；

- 接触器的维护、检修和试验，包括结构调整和组装；

- SIV的使用和操作；

- IGBT的冷却（结构及其安装方式）。

    - 列车监控系统

- 列车监控系统的工作原理；

- 列车监控系统的硬件组成；

- 列车监控系统的软件组成；

- 列车监控系统与被监控设备间的接口关系；

- 列车监控中心与显示单元、读出器的接口关系；

- 数据传输方式；

- 利用列车监控系统进行故障分析和诊断；

- 列车监控系统的使用和操作；

- 列车监控系统的维护、检查和试验。

    - 电－空制动系统

- 电－空制动系统的工作原理；

- 常用制动系统的工作原理；

- 紧急制动系统的工作原理；

- 坡停起动的工作原理；

- 空重车调整的工作原理；

- 冲动控制的工作原理；

- 制动缸压力滞后校正的工作原理；

- 预压力功能的工作原理；

- 模拟混合功能的工作原理。

    - 风源系统

- 空压机组的组成；

- 空压机组的性能；

- 空压机组的结构特点；

- 空压机组的使用、维护、检修及试验；

- 冷却器的性能指标；

- 干燥器的组成；

- 干燥器的工作原理；

- 干燥器的性能指标；

- 干燥器的使用、维护、检修及试验。

    - 制动控制

- 各控制阀的结构；

- 各控制阀的工作原理；

- 各控制阀的组装调试；

- 各控制阀的检查方法及验收标准；

- 电子控制装置的结构；

- 电子控制装置的工作原理；

- 电子控制装置的组装及调试；

- 电子控制装置的检查方法及验收标准。

    - 防滑系统

- 防滑系统的结构和工作原理；

- 防滑系统的检查、调试方法及验收标准。

    - 制动系统的检测、监视

- 检测、监视系统的结构和工作原理；

- 检测、监视系统的检查、调试方法及验收标准。

    - 制动系统各种阀及调压器

- 减压阀、安全阀及调压器等部件的结构和工作原理；

- 减压阀、安全阀及调压器等部件的组装、调试方法及检查、验收标准。

    - 车辆空调

- 空调机组的工作原理；

- 空调机组的控制原理；

- 空调机组各主要部件的性能（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、送风机、冷凝风机等）；

- 空调机组的保护元件及其动作原理、性能；

- 空调机组的试验；

- 空调机组与控制系统配套试验；

- 空调机组及其控制系统的维护、检修与保养。

    - 列车及其它设备的使用、操作、维护、检查和试验，如：

- 列车的驾驶与检查；

- 车辆操作、检查、维护、测试和维修的安全规则；

- 列车总体的设计原理、交流牵引技术和低压供电的原理；

- 设备布置方案；

- 高压电路元器件（结构、功能、维修）；

- 控制电路部件；

- 低压供电部件；

- 车体和转向架构造原理；

- 车内设备的组成和构造；

- 车门系统的操作、检查、维护、测试和维修；

- 乘客信息系统的操作、检查、维护、测试和维修；

- 受电弓；

- 车钩；

- 贯通道；

- 列车电路和故障处理；

- 走行部监测；

- 火灾监测系统；

- 障碍物/脱轨监测。

    - 车辆各种试验设备及专用工具的使用说明、现场实操培训及维护保养等相关知识。

## 受训人员

受训人员有以下几类：

- 操作人员，包括司机和试验员等；

- 维修人员，包括日常维修、故障维修和大修人员；

- 工程技术人员，他们将对设备的安装、调试、试验以及维修工作提供技术支持。

## 培训要求

投标人将在培训前一个月与招标人协商培训计划，培训计划包括：

- 培训课程和培训日程及地点；

- 满足培训要求的培训教材和资料，培训资料与最终提供的图纸、资料、技术文件的内容一致；

- 对受训人员的分类要求；

- 授课人员的姓名和职务；

- 培训目标和培训效果评估方法。

    - 培训分别在投标人的工厂和招标人所在地进行。

    - 教员发给学员中文培训教材，培训所用的教材和资料易于复制。所有培训教材将以Microsoft Office 2010 for Windows 或 Adobe Acrobat 9.0以上版本提交光盘2份和书面教材若干份（视被培训人数而定），包含电路图和机械图等。

    - 每次培训有明确的培训目标并达到规定的培训效果。投标人有相应的考核评估方法，并对合格的受训人员发放合格证。培训人将就培训的内容对学员进行考核，采取对整个学习组口头提问或笔试以及实际操作的方式进行。考核结果将提交招标人。

    - 投标人的培训教员对其课程的内容有较高的理论水平和丰富的实践经验。投标人指派熟练、称职的技术人员，对招标人受训人员进行指导和培训，并解释本合同范围内的所有技术问题。

    - 培训尽量采用直观教具，实际设备和实际的手册资料，以优化讲解效果。投标人将保证招标人受训人员在不同岗位工作和受训，使他们能够了解和掌握设备的生产技术、操作、检验、修理和维护等。投标人将保证招标人的受训人员在培训结束后，可将与培训有关的全部文件和笔记带回。

    - 培训开始前，投标人向招标人受训人员详细阐明与工作有关的规则和其他注意事项。在培训期间，投标人向招标人受训人员免费提供有关的实验仪表、工具、技术文件、图纸、参考资料、工作服、安全用品和其他必须品，以及适当的办公用具和办公室，供招标人受训人员使用。

## 在投标人所在地的培训

    - 课程将在首列车安装过程中或完毕后开始。

    - 培训课程主要在相关零部件或总装厂进行。

    - 在首列车进行运行试验时开始对司机进行培训。

    - 详细培训时间表和地点在项目执行过程中由招标人和投标人共同协商确定。

    - 培训内容见21.3项，可根据协商调整。

    - 与上面提到的培训内容相关的实例由投标人和/或子系统供货方提供。

    - 投标人在投标文件中提交详细的培训计划。

    - 在投标人所在地的培训也包括在主要子系统如制动、车门、空调、乘客信息系统等供应商所在地的培训。如果招标人认为必要时，由投标人安排。

    - 在投标人所在地的培训，其培训内容及时间在“双方往来人员规定”确定的时间内于设计联络会议上确定。

    - 专项培训中招标人要求的各项培训环节，投标人须指定专门人员对招标人的受训人员开展培训和安全引导。

## 在招标人所在地的培训

    - 课程将于首列车调试完成后进行。

    - 培训内容见21.3项，可根据协商调整。

    - 培训内容将包括讲解和实际操作。各科目从原理和结构介绍开始，继而是实际演示，然后由学员操作实习，使招标人受训人员充分熟悉设备并掌握基本的检修技能。将特别注意以下内容：

- 系统的测试和故障的查找与处理；

- 部件拆卸和安装的工作程序，要求和调整方法；

- 部件的分解，修理，检查和组装工艺；

- 专用工具的使用方法。

    - 在首列车的型式试验阶段，投标人将提交各培训科目的课程内容安排及教材样本，由双方共同协商确定各科目的培训内容和详细时间表。

    - 培训与车辆调试工作可同时进行，但以车辆调试为优先，即可以根据调试工作的进展情况双方协商临时调整各科目时间安排。

    - 招标人将为投标人提供培训必要的条件。

    - 投标人应在投标文件中提交详细的培训计划。

## 售后服务

    - 质保期内

当车辆到达用户现场后，在质保期内投标人将提供良好的售后服务。售后服务包括对用户相关人员的培训和保证车辆及其部件的正常使用。

在车辆到达招标人车辆段至空载试运行前，投标人将提供对其所供货物的正常的定期维修和保养服务。投标人对整车及车辆各系统设备负总责。

投标人将负责对车辆各系统在质保期内出现的故障进行统计和追踪，每个月向招标人提供RAMS分析报告。

在质保期内发生故障，投标人尽快做出响应并及时处理。接到列车发生故障通知后响应时间不超过10分钟，赶到故障修复现场时间不超过1个小时。因投标人没能及时做出响应导致列车无法满足运营要求，一切损失由投标人承担。

首次定修及以下检修工作，由投标人负责实施，同时负责对最终用户维修人员进行现场实操培训。并负责质保期内车辆故障配件的更换及维修工作。

投标人应在投标时提供售后服务保证计划和详细的定期维修和保养服务方案。

    - 质保期后

- 质保期后投标人提供适当的技术支持和备品备件的长期供货支持，当某些零部件的型号停产时，投标人将提前通知招标人，并协助招标人找到替代品。

- 协助招标人进行RAMS评估。

第22章 质量保证

## 质量保证的基本要求

对产品的整个设计、生产过程的质量控制，应该严格按照IRIS和ISO9001标准的要求执行，并在项目伊始提供具体的质量保证方案。

系统的全部硬件和软件设计均按明确规定的功能和接口技术条件进行。

投标人（含子系统供货商）应提供所供产品的设计、生产及其质量控制的相关文件及相应的第三方认证文件。

质量保证条件在合同中予以规定。

## 质保期

车辆的质保期分为正常质保期、延长质保期和潜在缺陷保证期。车辆的正常质保期为两年，按合同相关条款的规定执行。对于备件、专用工具和试验设备的正常质保期应按合同相关条款进行。

    - 易损件/消耗性材料的正常质保期为其正常使用寿命期，在其正常使用寿命期内出现故障或损坏，投标人将免费更换，并进行调查、统计、分析，若数量达到本章22.2.9条的规定，投标人将提出用户认可的整改措施。

    - 投标人将向招标人提供对合同设备，特别是对备件的贮存说明。该说明最迟将在有关设备到济南前提交给招标人。

    - 在质保期内，投标人有责任协调和组织任何设备的改进。在改进过程中，投标人的质量保证系统将发挥作用。

    - 在质保期内，因投标人责任需要调换或修理合同设备，并由此引起合同设备停机单列车累计达到1个月时，则有关合同设备的质保期将按实际停机时间三倍延长。

    - 当合同设备进行替换或改造时，投标人将对最终结果负责，对是否符合适用的工艺、图纸或技术规范负责。

    - 在质保期内，投标人对故障、部件更换的记录及整改措施记录于车辆履历中，以便随时了解每列车的状态。

    - 合同设备的必要更改和替换将在所有列车上进行；如果更改和替换要求在其他列车上进行时，将按合同相关条款，当在首列车上证实其有效时，招标人认可后，再在其他列车上实施。

    - 正常质保期内投标人将在招标人车辆段派驻足够的技术人员，以便对列车及相关设备及时进行维修，确保列车的正常运营。对影响列车运营的故障及不符合技术规格书要求的项目，投标人将立即解决（排除故障或维修、更换损坏的部件并对损坏的部件进行分析。根据分析的结果，双方研究，如有必要则进行整改）。具体为：

- 列车在运营过程中发生故障，一旦投标人在接到通知后，将立即赶赴发生故障的车辆现场进行检查和维修（在列车运营时间）；

- 在检修过程中发现车辆问题，投标人在接到故障通知单后，将在1小时之内到达现场进行质保服务（投标人及牵引、制动、控制系统供应商24小时均有值班人员，包括节假日），并在车辆段和停车场分别设立质保小组，每个小组至少有1位负责人和1位工程师；

- 对投标人现场人员无法处理的问题，投标人将在24小时（国内）、7天（国外）内按工作内容和工作量，派出专家到达招标人指定的地点在招标人要求的时间内解决问题。

    - 质保期内如发现的故障起因属于：

材料质量问题；

零部件设计和生产中出现的严重缺陷；

在质保期内，同一部件 (最小可更换单元)因相同原因失效导致列车发生服务故障3次，或累计故障次数与所有运营车辆该类部件总数的百分比超过下表所列数值时，则该部件必须换型或改造，整改后的部件质保期重新开始计算。

| 最高故障次数百分比 | 同一列车上相同零部件数 |
| --- | --- |
|  | 大于 | 小于或等于 |
| 15% | 0 | 4 |
| 12% | 4 | 36 |
| 9% | 36 | 145 |
| 6% | 145 | - |

招标人有权要求用令人满意的零部件来替换相同功能的全部零部件，且费用由投标人负担。

    - 整改计划实施完成后，投标人将负责检查工作结果是否符合整改程序、图纸和技术规格书要求，并提出整改报告。产生的所有费用由投标人负责。整改也在相应备品备件上实施。

    - 预验收之前投标人将对列车进行必要的清洁、维护和检修。

    - 投标人将在正常质保期内向招标人提供及时的和必要的技术支持（包括日常维护的技术支持）。

    - 部件的正常质保期时间和列车同步（正常质保期内更换的零部件根据更换时间重新开始计算正常质保期）。除依照合同专用条款中规定的正常保证期责任外，投标人将对下列主要部件在其相应的延长质保期内提供延长质量保证，并对之承担责任。延长质保期自正常质保期届满之日起开始计算。

    - 主要部件的延长质保期限具体要求如下：

- 转向架

一系弹簧             3年

联轴节              3年

构架                 3年

齿轮箱               3年

- 空调                 1年

- 单元制动             1年

- 空气制动控制装置     3年

- 车钩                 1年

- 车门                 2年

- 贯通道               1年

- 牵引电机             3年

- 蓄电池               3年

- 牵引逆变器         1年

- 列车监控单元       1年

- 司机显示器         1年

- 乘客信息显示系统   1年

- 辅助逆变器         1年

- 空气压缩机         2年

- 走行部在线监测      1年

- 火灾报警控制设备    1年

- 障碍物脱轨监测系统 1年

    - 潜在缺陷的质保期将按合同相关条款进行。

    - 投标人将提供确保合同设备良好存放的技术要求，对有检测要求的将列出检测方法或检测服务保障。

    - 质保期的义务包括对有缺陷零部件进行调查研究、拆卸、更换和重新安装。这一合同义务还延伸到投标人人员出差费用、包装和运输费用以及进行整改、修复和更换所需的工具费用。

## 质量管理

投标人的质量管理部门对质量的政策、目的和保证应有明确定义，并体现在全套的质量保证体系文件中。投标人应保证该文件在各级组织范围内已经理解，并已贯彻执行。

## 质量保证体系

投标人应建立和贯彻已被批准的质量保证体系法律文件，作为保证产品符合技术要求的一种手段，投标人还应建立和贯彻一定的产品检查和验收程序及相关规程，并应规定各项工作之间的协调程序。其内容如下：

- 严格执行国标GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》，企业产品应该通过ISO 9000的质量认证；

- 为了满足技术规格书的相关规定，投标人应准备一套质量保证计划和质量手册；

- 为达到质量要求，必须具备各种管理制度、规程、检查设备和手段、图表、熟练技能和相关鉴定；

- 说明对整车和所有部件检查和验收所采用的标准；

- 应该保留所有质量检查和验收的原始记录，以便核对和处理；

- 根据需要不断更新质量控制、检查验收和测试技术。

## 设计控制

    - 为了保证满足车辆的设计、制造、检查和验收的技术要求，投标人建立了一套质量控制程序，用以保证产品的设计质量。除产品设计，投标人还同时考虑满足电磁兼容（EMC）的方案设计。

    - 投标人对每项设计和开发工作的计划，明确设计任务的次序、设计工作流程、责任人和完成时间等；针对每项设计任务，规定设计评审、验证及确认的要求，编制专项的评审、验证及确认实施方案；明确各部件的重要性程度，在设计过程中重点关注各部件的性能、可靠性和可维修性，并随着设计的发展而及时修正。

- 工作任务

投标人针对不同的设计阶段，设计和鉴定工作应制定详细的设计和评审计划，安排有足够资格的人员进行；并具有足够的装备。

- 为了更好满足设计控制要求，明确各部门之间的组织以及内部和外部各技术接口（含有关产品的电磁兼容接口），有关组织和接口内容，以文件或会议纪要的形式给以确定，并进行定期检查协调和处理。

- 车辆EMC设计方案包括整车和部件采取的措施，车辆所有部件不受干扰发挥其功能；其内外环境不受干扰地协调工作；并符合EMC相关标准。

    - 设计的输入及输出

- 设计的输入

与产品有关的设计要求应是明确的、成文的，并按公司管理制度逐级审核。同时应与制定这些要求的责任人澄清一切不完整、含糊或矛盾的要求。

- 设计的输出

设计的输出形成文件，并以图纸、方案、规格、要求、计算或分析等形式表示。设计输出包括：

- 符合设计输入的需求；

- 包括或优于验收标准；

- 与相关的规章要求相一致，不论这些要求是否已在设计的需求中阐明；

- 对产品安全及正常功能，起关键决定作用的设计参数或性能予以特别明确。

    - 设计审查

投标人拟定设计审查计划，明文规定并指派有能力的人员担任。

通过下述设计控制的方法，设计审查达到设计的输出符合设计的输入的要求。例如：

- 保存和记录设计检查文件；

- 进行型式试验和作出论证；

- 进行后备方案计算；

- 在本项目中采用的新设计与类似的成熟设计作比较。

    - 设计更改

投标人对各种更改、改进所需进行的核对，成文，应适时审查和批准，并建立和贯彻一定的程序，并在文件及图纸中要有规定的标记。

## 文件控制

    - 文件审核和颁发

投标人建立和贯彻一定的程序来控制所有的文件及数据。本项目所有文件及数据颁发之前，将由授权人员审查和认可。

    - 文件更改/修正

除非另有规定，文件的更改应由审查和认可的原审核部门进行审查和认可，被指定部门应能取得对审查和认可工作有关的背景资料。

在文件或相应的附件上应有更改的理由说明及规定的标记，应建立起一个总明细表和相应的文件控制程序，以区分现在待审批的修订文件，防止使用不合适的文件，总明细表应提交招标人，但该文件要由投标人及时修正和给予相应标记。

## 采购

    - 投标人保证所采购的产品符合要求，所采购的产品保证在类似的城市轨道交通项目上使用过，并证明是成熟的、安全的和可靠的。

    - 分包商的评估：

- 投标人选择分包商，根据其能力是否能符合分合同的要求，投标人建立和保存一份可接受的分包商产品质量情况、交货期、售后服务情况、安全环保、诚信度等内容的业绩记录，并在设计审查结束后2个月内向招标人提供关键部件分包商的业绩记录。

- 分包商的选择及由投标人进行控制的方式及程度，随产品的类型而定，参考分包商以前所显示的能力、业绩表现的记录。投标人保证质量管理体系有效。

    - 采购文件

投标人将提供主要零部件的详尽、清晰的采购文件，采购文件能够清晰说明所采购产品的技术要求。其内容如下：

- 型号、等级、型式牌号或其他标志；

- 产品名称、说明书、图纸、工艺、检查和其他有关的技术数据；

- 适用于产品质量保证体系及相关的国际标准的名称、版本。

- 为了适合所规定的要求，投标人将最新版本规格书的相关部分交给分包商，在分发采购资料前经确认。

    - 采购产品的鉴定

招标人或其代表有权审查采购产品的来源，及验收所采购产品是否符合技术规范的要求，招标人的鉴定不会解除投标人提供合格的产品的责任，也不排除招标人后来的拒收。对于招标人或其代表选定在分包商的工厂进行的鉴定，这种鉴定投标人不用作说明分包商有效质量控制的论证，招标人参与这项工作始终视为投标人自己内部审核工作之外的一项附加的审核工作。

## 产品鉴定和跟踪

投标人应制订和贯彻相应程序，以鉴定产品在生产，发运和装配的各阶段是否和相应的图纸、技术条件或其它文件一致。

对单件产品或批量产品有独特的鉴定并记录在案。

产品鉴定后出具鉴定报告。

## 生产过程控制

    - 投标人对直接影响质量的制造和装配过程进行鉴定，并保证这些过程在被控制的条件下进行，控制条件包括如下：

- 投标人明文规定的操作规程有详细说明制造和装配方法，如：工艺策划书、作业指导书、标准化作业卡片等；

- 使用合适的制造工艺和装配设备，合适的工作环境，符合所参照的标准/规程和质量计划；

- 在制造和装配期间，对生产工艺和产品性能进行监督和控制。

    - 特殊制造过程

特殊制造过程是指那些结果不能用产品的检查和试验来鉴定的过程，例如，生产缺陷可能只在产品的投入使用后才明显表现出来，因此必须进行不断的监督、检查，使其符合规范要求，这些制造过程经鉴定合格。

对鉴定合格的过程、设备和人员记录并保存。

## 检查和试验

    - 投标人保证不使用未经检查或鉴定的产品；并保证不流入下一工序。

    - 鉴定按质量检查计划或明文规定的规程进行。

    - 加工过程中的检查和试验

投标人应：

- 按质量计划或明文规定的规程检查、试验和鉴定；

- 在做完所需的检查和试验之前，保持产品不流入下一道工序，除了当产品按正确有效的收回程序发放；

- 检验后标出不合格产品。

    - 最终检查和试验

- 最终检查和验收包括产品生产检查、试验和验收，并符合产品图纸、工艺文件、技术标准、试验大纲等的要求；

- 投标人按照质量计划和产品图纸、工艺文件、技术标准、试验大纲的的规定，执行所有的最终检查并最后确认所完成的产品与所给定的要求一致。

    - 在完成质量计划或所规定的方法规定的内容，并且有关数据资料和文件已经齐全，待批准以后，产品才能发运。对于整车，只有招标人代表(驻投标人监造)批准后，才能发运。

    - 检查和试验记录

投标人负责编制验收条件，并保存证明产品已通过了检查和试验的记录。

## 检查、测量和试验设备

投标人对检查、测量和试验的设备进行定期控制、校准和维护，以保证这些产品与规定要求相一致。投标人保证如下：

- 指明测量项目的精度要求，并选定合适的检查、测量和试验设备；

- 保证检查、测量和试验设备具有必要的精度和精确度；

- 保存检查、测量和试验设备的标定记录；

- 当发现检查、测量和试验设备超出标定时，对以前的检查和试验结果的鉴定作出的评定和证明；

- 保证在对检查、测量和试验设备的装卸、保管、储存中保持准确性及使用合理性；

- 防护检查、测量和试验设备的硬件和软件在调整时不会使标定失效；

- 若试验设备的硬件（即工具、夹具、模具、样板）或试验软件，以某种形式用于产品检查，则它们在交付前的制造、安装阶段，要检查其是否有对产品作出验收鉴定的能力，并在以后要进行定期检查。投标人制订这种检查的范围和次数，并保存记录，以示其控制；

- 当招标人或其代理人要求时，提供测量设计数据，以验证其功能的合适程度。

## 检查和试验状态

产品的检查和试验状态用标记，规定授权的印章、标签、标识、卡片，检查记录，试验软件，物体的放置或其它合格的手段加以识别，表明其经过检查，试验是合格还是不合格。上述识别标记在产品的制造、安装过程中一直保存，以保证只有通过所需检查，试验的产品才能发放，使用或安装。

记录上明确合格产品发放的授权检查单位。

## 不合格产品的控制

- 投标人应制订和贯彻有关规程，以保证那些与上述要求不符合的产品不被使用或安装，应做出标志，记录评定、分离（若能），以及用户认可的不合格产品的处理办法，包括通知有关部门。

- 不合格产品的复检和处理

应明确规定复检的责任和对不合格产品处理的权限，不合格产品应根据成文的规范或规程进行复检/拒收或报废。主要的不合格产品应提交招标人确认。应明确规定复检的责任和对不合格产品处理的权限。

不合格产品应根据已明文规定的规程进行复检，它可以是：

- 返工后的产品是否符合规定的要求；或

- 经批准是否要返工后才能接受；或

- 重新定级，以备它用；或

- 拒收或报废。

- 投标人提出的修理和返工产品可能会影响产品的外形、安装或功能，而且可能不符合要求。这些均应提交招标人或其代理人批准。已被接受修理和返工的产品，应记录并说明实际情况，并且应按照所规定的规程重新检查。

## 纠正措施

投标人应制订文件和贯彻规定的程序以达到以下目的：

- 说明不合格产品的原因和防止再次发生不合格产品的改正措施；

- 对所有过程，操作规程，回用处理，质量记录，运行报告和用户意见进行详细分析、查明和消除不合格产品的潜在原因；

- 针对可能发生的质量风险，对各种问题采用预防措施；

- 用控制的方法来保证改正措施有效地实施；

- 对更改的实施及过程应作记录。

## 装卸、储存、包装及发运

    - 概述

投标人及分包投标人对产品的装卸、储存、包装、发运应建立一定的程序，形成文件并加以实施。

    - 装卸

投标人及分包商应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

    - 储存

在使用或发运之前，投标人及分包商应提供安全可靠的储存场地或库房，以防止产品的损坏，防止待用或待发运的产品变质。应规定货物在库房的接收以及发放的恰当方法。为了发现是否变质，应经常查看存于库内的产品状态。

    - 包装

投标人及分包商应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料）。从接收之时起应鉴定所有产品的储存和隔离，直到投标人的责任中止。

    - 发运

在最后的检验或试验后，投标人及分包商应负责产品质量的保护。

## 质量记录

- 为了能识别、收集、分类、整理、汇集、储存、维护和处理质量记录，投标人应制定并贯彻一定的程序。

- 质量记录应妥善保存，以证明产品达到所需要的质量要求，以及质量保证体系的有效工作。

- 有关分包商的质量记录是这些资料的一部分。

- 所有产品的质量记录应清晰可辨。

- 这些记录应放在一个适当的环境中，这个环境能将变质度减少至最小，并能从中迅速取出。如招标人需要，应可得到这些记录。

## 内部质量审核

投标人应落实一个有计划的和有文件规定的综合的内部质量审核体系，用以审核其质量保证措施，是否与计划安排相一致，并用以决定质量体系的有效性。

审核工作应根据其活动的重要性和状态进行安排。

审核及随之而来的活动应根据文件规定的程序进行。

审核结果要形成文件，使之引起被审核的有关部门负责人的注意，该部门的负责人应对所发现的问题及时采取措施。

## 质量证书

车辆投标人及主要的分包商应有符合ISO9000的认证证书。另外，投标人应尽量与取得ISO9000认证的分包商签约。

第23章 双方往来人员的规定

## 概述

本章节规定了招标人人员到投标人所在地（包括中国境外，如有）及投标人人员来招标人所在地的原则、要求与规定。并且定义了招标人人员参加设计联络/审查会议、工厂调研、工厂检查及培训课程的人员。

## 招标人和投标人之间的服务

    - 投标人向招标人提供的服务主要包括设计联络/审查、工厂调研、检验、调试、验收、培训以及各种协助工作（如必要的中文翻译工作）等。

    - 投标人服务的相应日期将根据“项目进度计划”的约定或按双方另行商定的日期。

    - 投标人在招标人所在地从事合同服务的所有费用由投标人自行承担，招标人提供必要的工作协助。

    - 招标人参加设计联络/审查、工厂调研、检验、验收，受培训人员的时间安排和人员数量将按双方约定。

招标人人员在投标人和其二级供货方所在地的有关费用均由投标人负担且包含在投标总价中。投标人将向招标人外派人员提供办公条件和必要的中文翻译，用于工作目的的电话及传真等及其他必要的工作条件。

买卖双方外派人员在对方所在地或工厂须遵从对方工作现场的规章制度和安全准则，不能影响现场工地工作、进度或违反安全规则。

投标人将在相关计划、报告或来函中说明其派往招标人所在地的服务人员的情况和派驻时间，如有人员和时间变化，将及时通知招标人。

## 招标人到投标人所在地工作

    - 总则

      - 验收人员、会议代表、监造生产检查人员将作为招标人正式代表。他们被授权在访问过程中对发生的事件作出决定。同时也被授权代表招标人签署相关的文件（如会议纪要）。尤其对于参加出厂前检验的代表将被授权签署出厂前检验报告。

      - 招标人人员的访问不应直接影响投标人及其二级供货方的任何生产及其它过程的进行。

投标人应提交一份详细的招标人人员中国境内外工作计划，包括工作内容、地点、人天数，该计划将在第一次设计联络会议上讨论。

    - 设计联络/审查

在投标人所在地的设计联络/审查详见第18章设计联络。

    - 工厂检查

      - 总则

工厂检查可以为如下目的进行：

首件检验（型式试验）；

首列车检查；

所有列车发运前检验。

      - 检查人员的权利及义务

前往投标人工厂参加验收的招标人检查人员有如下要求的权利及义务：

- 检查车辆及其主要部件生产，参加车辆及其主要部件的测试与验收；

- 参加车辆及其主要部件的型式及例行试验；

- 签署试验记录及发运前检验报告；

- 投标人应在招标人检查人员到达前告知投标人具体负责此次检查的联络人员；

- 检查人员若有任何疑问或困难应与投标人指定的人员联系，并由该人员负责调解；

- 检查人员在检查期间有权召开会议与投标人商讨发现的问题。

      - 首件检验

首件检验在投标人及二级供货方工厂进行。

      - 首列车检查

招标人参加首列车质量检查及试验。检验将在投标人的工厂或试验线上进行。

      - 发运前检验

检验将在投标人的工厂或试验线上进行。发运前检验应遵从双方有关规定。

      - 其余检查

上述的三种检查以外，招标人还可视情况在投标人及其二级供货方的工厂出于以下的目的执行检查：

- 检查部件和车辆的生产是否满足技术要求；

- 检查部件和车辆的生产是否按照图纸进行；

- 检查部件和车辆的组装和安装是否按照技术条件进行；

- 检查内装的结构是否和技术条件一致。

      - 检查将执行至投标人及二级供货方的工厂。

## 投标人在招标人所在地工作

    - 总则

投标人应遵从招标人现场的安全要求和工作纪律要求。

    - 列车在用户现场的调试及验收

      - 列车在用户现场调试期间，招标人人员与投标人人员应密切配合。

      - 投标人将负责所有供货范围内列车在用户现场的调试工作，并提供验收协助。招标人人员有权参加调试的全过程。

    - 对调试的总体要求

      - 在首列车到达用户现场3个月前，买卖双方应就所有列车调试和验收阶段的时间表达成一致。时间表可能根据交车、调试和验收的实际进展作相应调整。

      - 投标人将为调试和验收委派调试工程师（包括一个组长/现场经理）。人员数量根据工程的进展和任务需要可能作适当调整。若投标人不能按时完成任务，调整人员和人天数的费用由投标人承担。

      - 除调试工作外，投标人的调试组还需进行其他双方约定的试验。这些试验项目应提前得到双方认可，以便做好适当的准备（如必备的资源等）。

      - 对需连续进行的与调试和验收有关的工作，招标人将在首列车到达直到最后一组列车验收期间，以及投标人在质保期内有特殊要求时招标人提供相应的方便。

      - 招标人应为以下各项工作做好准备：

- 车间和车辆段已具备接车和运行条件。

- 投标人在招标人的允许下按程序可以借用招标人的备品备件仓库。

      - 招标人应在调试、试验及验收期间配备以下人力：

- 足够的经过培训的操作人员用于列车在车辆段和线路上的运行。

- 电工、技工和其它工种的协助人员。投标人调试人员将掌握必要的技能，配有必要的测量仪器及相关工具。

      - 如果列车在到达用户现场后的一段时期内不运行（存放），投标人应采取相应的措施，以保证列车完好。

    - 综合试验

在用户现场进行综合试验期间，投标人的调试人员将参加并负责车辆系统，以及配合车辆与其它系统（土建、供电、信号、通信、站台门、轨道等）的联调。

## 人员派遣计划

    - 技术服务（投标人到招标人）

首列车交货后投标人将派员赴招标人现场进行车辆调试及技术服务工作，时间为首列车运抵用户现场至车辆质保期结束，长期服务人员约8-10人。

第一次车辆定修，投标人应派员赴最终用户现场进行技术服务工作，时间以最终用户通知日期为准。

    - 招标人去投标人（国内）人员汇总表

| 序号 | 工作范围 | 人月/周数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络和设计审查、工厂生产检查、出厂检验、分包部件首件检查（车辆供应商负责） | 10人月 |
| 2 | 监造 | 一期 | 40人月 |
| 3 | 接口协调会议 | 12人周 |
| 4 | 国内培训（车辆供应商负责） | 集中培训 | 200人周 |
|  |  | 专项培训 | 投标人根据生产计划要求 |

招标人人员去投标人（国内）所发生的费用包含在合同总价中。

    - 投标人来济南及参加设计联络和设计审查人员汇总表

| 序号 | 工作范围 | 人月数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络和设计审查 | 由投标人报方案 |
| 2 | 在中国举行的其他会议 | 由投标人报方案 |
| 3 | 调试 | 由投标人报方案 |
| 4 | 质保 | 根据产品质量保证计划要求 |

    - 其他

电气牵引系统境外设计联络、监造及验收和技术培训（若有）所需的人员派遣计划按电气牵引系统的合同执行。

其它进口部件境外设计联络、监造及验收和技术培训（若有）所需的人员派遣计划，由投标人在投标时提出。招标人人员的派遣由双方根据具体情况协商确定。有关费用包含在投标总价中。

第24章 全自动运行主要设备及功能

本章节描述的功能要求，技术要求、技术规范、技术参数、接口要求等均为实现本线路无人驾驶的基本要求。投标人应根据EN62290中的GOA4(UTO)等级在第一次设计联络提出完整的功能清单、设计方案、功能说明及接口说明，须包括EN622 90中关于GOA4（UTO）的相关要求及本章节的要求。投标人也可根据经验建议额外的功能并承担设计及供货。

## 全自动运行的主要设备配置要求

全自动运行设备包括但不限于以下设备：

    - 列车障碍物和脱轨检测系统

全自动运行列车应设有障碍物检测系统，应设置列车脱轨检测系统，车辆检测到障碍物或车辆脱轨时触发列车产生紧急制动，应由TCMS记录并上传到控制中心。

    - 走行部在线检测系统

全自动运行车辆应设有走行部在线检测系统，实时检测车辆的转向架构架、轴箱、齿轮箱、电机等关键部位，对于故障进行早期预警和分级报警，准确指导车辆的运用和维修。TCMS记录并将处置建议上传到控制中心。

    - 客室紧急操作装置

每辆车客室内适当位置应配置客室紧急操作装置，当客室内发生火灾等特殊情况时，乘客可利用紧急操作装置或紧急呼叫装置触发报警，TCMS处置报警信息且上传到控制中心，同时联动视频信息上传到控制中心，由工作人员远程通过车内广播指导乘客进行应急事件处理。

    - 司机室内装设备配置

- 全自动运行车辆采用封闭式司机台（有锁闭装置且具备防水防尘功能）；

- 开放式司机室结构（取消或可配置易拆卸后端墙系统），应具备临时司机隔离区配置；

- 前期设置固定式座椅，同时配置折叠隐藏座椅；

- 司机室侧配置半高结构电气柜，柜顶设有防滑条，可放置行李；

- 取消或封闭司机室外露电气件。

    - 列车控制及监控系统

- 应具备车载设备的数据传输和车地数据无线通信系统数据交互功能；

- 数字量/模拟量输入输出接口多，冗余度高；

- 应支持远程复位、远程切除等故障复位、旁路功能；

- 应支持蠕动、雨雪等特殊模式、远程控制空调和照明等系统功能；

- 应支持列车各系统静态测试、动态自检，以及列车各系统运行和故障信息上传功能；

- 应支持车辆关键系统或关键电路的供电电源断路器自动复位功能。

    - 车辆应设置蓄电池管理系统，具备蓄电池容量状态检测功能。

    - 车辆应设置受电弓检测系统（采用受电弓受流的车辆），对受电弓进行在线实时检测、故障预警，信息上传到TCMS及控制中心；列车单个受电弓可由司机或远程控制。

    - 车辆取消司机室侧门或配置远期可永久锁闭的司机室侧门。如果设置司机室侧门，列车车门安全回路状态应包含司机室侧门状态。

    - 车辆应在靠近司机室的客室车门下方配置登车梯，并设置辅助登车装置，便于工作人员登车服务。

    - 车辆应设置智能照明系统，对客室内照明的光线亮度监控且自动调节，同时可满足手动控制、控制中心远程控制、自动控制功能，信息上传到TCMS及控制中心。

    - 司机台防护盖锁闭状态应被监视，状态信息应上传到TCMS及控制中心，且打开时可在控制中心进行提示。

    - 电气柜柜门锁闭状态可被监视，状态信息上传到TCMS及控制中心，且打开时可在控制中心进行提示。

    - 司机室前端应设置车辆运行模式指示灯，提示车辆当前驾驶模式。

    - 车辆与信号系统车载设备的控制指令及级位信息，应实现通信接口与硬线接口冗余；

    - 车辆应设置检修按钮操作功能。操作此按钮后，车辆进入人工检修模式，施加紧急制动，同时车辆数据不再上传控制中心。

    - 应在列车前端设置高清摄像头，实现对前方线路的监视，并具备录像及数据上传至服务器功能。

## 全自动运行的主要功能要求

全自动运行设备包括但不限于以下功能：

    - 本项目车辆为全自动运行列车，投标人（投标人）的车辆及所有子系统的功能和设计应满足EN 62290:2014中关于GOA4（UTO）的相关要求，投标人在技术文件中提供全自动运行所需的功能说明。投标人在设计联络阶段提供详细的功能清单及对应方案说明。若存在其它全自动运行功能的遗漏，投标人（投标人）将补充设计及供货，招标人对此无须负担任何其它费用。

    - 投标人在设计冻结前应满足其他专业为实现全自动运行提出的车辆功能和接口需求，招标人对此无须负担任何其它费用。

    - 投标人须根据EN62267标准在技术文件中给出针对无人驾驶的场景分析，至少包括库内场景，段场内运行场景，正线运营场景，故障场景（含车辆自身，信号、通信、PIS、供电等相关专业与车辆的接口），异常场景（如地震、火灾、恶劣天气等）。针对每个场景，投标人须给出具体的技术解决方案或应对措施。投标人须对场景研究及其对应的解决方案/应对措施进行第三方评估。

    - 投标人在第二次设计联络前须提交：在无人驾驶模式下，因车辆故障进入降级模式的清单及说明。

    - 列车应根据ATC的地面指令自动激活、起动停靠于车辆段/停车场或正线。

    - 列车须自动完成发车前的系统自检，静、动态测试，如：高压检测、辅助电源检测、风源系统、列车牵引/制动控制、空调、照明、广播、车门控制、车载通信等，并向OCC发送自检结果和列车准备就绪状态报告。投标人应在第二次设计联络前提供列车自检失败的说明及措施。

    - 车载信号系统根据接收到的地面固定信息，应在考虑与安全有关的各种限制和规定要求的前提下（包括曲线、站台以及列车限速、安全及运营停车点防护和保持列车间的安全追踪间隔等），自动控制列车的加速、减速、制动等工况。

    - 到站后，能自动控制列车安全、精确地停车，并控制车门和站台门的开、关，设定停站时间。在折返站，启动折返运行模式进入全自动折返。

    - 列车到达终点站后应能自动执行到站清客广播（终点站广播）。

    - 车辆应实时记录运行及故障报警数据，并通过车—地间无线传输设备向地面服务器传送数据。

    - 车辆段/停车场全自动运行区域内车辆运行，由OCC自动控制，设备或通道故障时应转为备用OCC自动或人工控制。

    - 列车应能自动出入库，根据入库计划，应可按计划完成自动洗车的全部过程。

    - 列车于车辆段/停车场内启动前自动执行鸣笛（暂定2秒)的功能。

    - 应根据ATC的地面指令，对停靠于车辆段/停车场或正线的列车进行“休眠”，并具有“唤醒”功能，车辆支持远程及本地休眠唤醒功能。

    - 投标人须全程协助最终用户进行全自动运行的运营场景文件编制及修改完善以满足运营需求。

    - 休眠时，车辆应具备蓄电池状态由休眠唤醒单元上传到控制中心，当发生蓄电池欠压时，向控制中心报警提示。

    - 在FAM/CAM模式下，列车未精确对标时，列车应根据信号系统指令以跳跃方式进行对标。

    - 全自动洗车过程中，车辆应根据信号系统发送的洗车工况，控制列车恒速（应依据洗车机限速等因素综合设定，暂定为3±0.5km/h）运行。

    - 车辆应具备客室车门的单门或多门与站台门对位隔离功能，且系统联动车载VMS视频显示，并对车门与站台门的故障隔离命令的执行结果进行监督，根据运营需要可配置远程区间开门功能。

    - 车辆关键系统应对列车运行和故障状态进行处理，TCMS处置相关故障信息且上传到控制中心，控制中心远程人工处理远程复位、远程旁路或车辆降级运行。

    - 车辆实时监督车辆相关设备的工作状态，应对车辆制动系统故障、障碍物检测激活、客室紧急操作装置激活、车门状态丢失、车辆火灾、逃生门打开（如有）或状态丢失等影响列车运行安全的情况进行防护，TCMS处置事件信息且上传到控制中心；系统自动处理或由控制中心远程人工处理，并联动车载VMS、车载PIS系统，并向乘客广播。

    - 车辆在地面或高架线路运行遇到恶劣天气时应具备进入雨雪模式的功能。

    - 车辆应具备对涉及行车安全的电路（车门、制动等）及元器件状态进行状态监测，采用冗余设计原则，TCMS处置相关信息且上传到控制中心，控制中心远程人工处理车辆远程复位、远程旁路。

    - 车辆应具备对关键电路（车门、制动及与行车功能相关）故障进行远程复位、旁路或远程切除，TCMS处置相关故障信息且上传到控制中心远程人工处理。

    - 车辆应具备对客室车门发生障碍物检测、紧急解锁等情况时，TCMS处置相关故障信息且上传到控制中心，并联动车载VMS系统。

    - 车辆端部逃生门（如有）手动解锁和打开时触发紧急制动，TCMS处置相关异常信息且上传到控制中心，通信正常时控制中心远程人工授权允许后才能打开，通信故障时逃生门紧急解锁后可以允许打开，并联动车载VMS、车载PIS系统，向乘客广播；

    - 车辆应具备对空气制动系统如停放制动等进行控制中心远程操作。

    - 车辆应具备转向架制动远程切除，并设置安全措施，保证全列车不超过一定数量的转向架制动被切除。

    - 车辆应具备接收到列车内部或外部烟火时，可自动或远程人工控制空调机组新风口。

    - 车辆应具备电笛或风笛可接受信号系统命令控制鸣笛功能。

    - 车辆应具备受流装置进行控制中心远程操作，可实现全列或分组进行受流装置的操作，TCMS处置相关故障信息且上传到控制中心。

    - 车辆应具备音视频信息车地传输，列车广播和乘客信息设置可通过控制中心远程控制，乘客紧急呼叫应与控制中心进行通话；控制中心直接对车辆广播。

    - 车辆应具备与车载信号设备通信故障时降级为蠕动模式。

    - 车辆应证明对制动、车门等涉及安全的系统达到相关安全完整性等级要求，对制动、车门、网络等涉及安全的系统安全完整性等级（SIL）进行认证。

    - 车辆TCMS与车载信号设备接口应具备记录功能，记录内容包括ATO输出给车辆的指令、车辆执行情况的反馈等。