济南轨道交通R2号线一期工程

列车自动清洗机

采购与安装工程

用户需求书

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

设计单位：北京城建设计发展集团股份有限公司

2018年5月

目    录

1. 招标范围及概况	1

1.1 招标范围	1

1.2 基本要求	1

1.3 设备清单	2

2.技术要求	2

2.1 概述	2

2.2 规范与标准	3

2.3 工作环境	3

2.4 列车自动清洗机主要技术要求	3

2.5 设备主要部件的材料	18

2.6 安全防护要求	19

2.7 材料工艺及标志标识	21

2.8 设备设计寿命和各修程的周期	23

2.9 辅助设备和维修设备的提供	23

2.10 对润滑脂润滑油和各种化学药品的需求	23

2.11 计算机软件的说明	23

3. 供货范围	23

4.其他要求	24

4.1 接口管理	24

4.2 设备质保期	27

4.3 合同设备的现场服务	27

4.4 协调管理要求	27

4.5 设计联络	29

4.6 技术文件及资料管理	29

4.7 试运行	29

4.8 培训	30

4.9 验收	31

附 图	32

1. 限界要求	32

2. 洗车库布置图（本图仅供招标参考，招标人保留进行调整的权利）	33

# 招标范围及概况

## 工程概况

济南市轨道交通R2线一期工程西起王府庄站，东止彭家庄，站一期工程线路全长约36.313km，设车站19座。一期工程线路西端设王府庄车辆段，接轨于王府庄站，中部设姜家庄停车场，接轨于烈士陵园站。

本次济南轨道交通R2线正线及场段全部按照全自动无人驾驶模式来设计，分为全自动无人驾驶区域和人工驾驶区域，洗车线位于全自动无人驾驶区域，其设计应按全自动无人区域的标准执行。

## 招标范围

济南轨道交通R2号线一期工程列车自动清洗机采购与安装项目所需设备的供货、安装、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、装卸、开箱检验、安装、单系统调试、联调联试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、相关文件资料和图纸、BIM模型的创建、二维码标牌的制作与粘贴、关键时段的技术保障、备品备件、专用工具、测试（试验）设备、配合竣工验收及移交、质保期服务等一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作。

## 基本要求

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，详细、完整的技术方案由投标人在投标书中提出。投标人须满足招标人在设计联络等阶段合理的要求。对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。投标人应提供符合本用户需求书和工业标准的优质、成熟、可靠产品。

投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细完整描述。如果投标人没有以书面形式对本用户需求书的条文提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书的要求，如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术部分响应表”中详细描述。

本用户需求书经招标人和中标人双方共同确认后形成技术规格书，技术规格书作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

投标人所提供的所有软件产品必须为正版软件。投标人提供的所有产品的通信协议（包含但不限于源代码、程序和二次开发等）必须免费向招标人开放，且保证本工程及与本工程有接口的所有系统及相关功能的完整实施，所有费用均认为包含在投标总报价内。

招标人保留对所购设备主要部件规格、型号、品牌变更的权利。投标人推荐使用的主要设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），必须经过招标人书面确认后方可使用，如招标人对投标人所推荐的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等）存有异议，招标人有权对此设备及材料提出更换。招标人对所确认的或更换的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本合同文件的要求，并对其承担全部责任。

招标人有权要求投标人对其提供的产品（包括但不限于零部件、材料等）进行检测、试验等，并确保监测和试验结果满足招标文件的要求；监测和试验机构必须经过招标人的书面认可。此检测和试验并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本招标文件的要求，并对其承担全部责任。招标人保留对所采购设备数量、参数等变动的权力。投标人必需在投标书中对上述声明做出完整的承诺。投标人按交钥匙工程要求对工程实施总承包。

投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

在工程实施阶段，招标人保留对工程范围进行调整的权利。如果工程范围发生变化，招标人有权提出修改合同，投标人应保证整个设备的性能和功能，并须得到招标人的认可。

因工程范围变化引起的设备数量改变所导致的费用增减，由招标人与投标人进行讨论，按原合同相关费用标准补充合同。

投标人应充分考虑工程中可能发生的各专业之间配合与协调因素，并根据情况作出调整解决问题。

投标人应免费提供设备、材料质保期内维修保养及责任内的工程修复、设备元器件材料更换。在质保期内，设备、材料正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。由于设备质量因素而造成的损坏（包括运营维护所需备品备件），均由投标人负责免费维修和更换备件。在质保期外，也应确保设备的正常运行。

## 设备清单

设备明细清单表格如下，未列设备投标人如认为需要提出可单独提出。

设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 王府庄车辆段 |  |  |  |  |
| 1 | 列车自动清洗机 |  | 1 | 套 | 自带气源设备 及限界门 |
| 二 | 姜家庄停车场 |  |  |  |  |
| 1 | 列车自动清洗机 |  | 1 | 套 | 自带气源设备 |

# 技术要求

## 概述

列车自动清洗机应具有机械洗刷喷淋系统、控制系统、水供给系统、压缩空气供给系统、洗涤剂供给系统、水循环系统、水处理系统和摄像监控系统等，能够自动完成列车车头、车尾、两侧及侧顶弧的清洗工作，整个列车清洗过程实现自动化。可采用自动与手动的操作控制，所有的清洗刷子可选择正转或反转，并能选择是否使用洗涤剂。洗车机在无车时自动停机并处于待机状态，来车后自动启动，可实现设备无人值守。设备应能适应列车全自动洗车的要求，准确辨别列车在设备中的位置，自动开始和结束洗车的程序，并给司机（或DCC/洗车库控制室监控人员）必要的提示信号。对于需要列车对位的洗刷部位，洗车机允许的停车误差应小于±1m。

## 规范与标准

按国家现行相关标准执行，如出现各规范及标准要求不一致时，按最高标准执行，且所有标准及规范应采用最新标准。

## 工作环境

- 列车自动清洗机设备将安装在济南轨道交通R2线一期工程王府庄车辆段和姜家庄停车场的洗车库内。

- 本线列车为全自动运行车辆，列车自动清洗机设备应能适应车辆在全自动驾驶模式下的洗车要求。

- 洗车库库内股道平直，库内设接触网，王府庄车辆段和姜家庄停车场洗车库内接触网的工作高度均为5400mm，洗车作业在洗车库内为带电洗车，车辆不落受电弓，王府庄车辆段和姜家庄停车场洗车库梁底距库内轨道顶面高度为8.5m（暂定）。洗车机最高距离不大于6100mm，洗车刷头最大展开处与触网的距离必须大于400mm。投标人需考虑设备的安装及维护条件，并在投标文件中提出洗车库有关尺寸和设备布置的建议方案。

- 列车自动清洗机的安装位置以及洗车线的布置详见附图2洗车库平面布置图，招标人保留修改布置图的权利。

- 线路轨距			   1435mm

- 钢轨类型	    		   50kg/m

## 列车自动清洗机主要技术要求

投标人在投标文件中须用文字和图纸完整详细阐明设备的功能用途、性能、结构可靠性，对人员是否安全，以及设备对环境的影响等。

### 设备用途及主要功能

列车自动清洗机（简称洗车机）是济南轨道交通R2号线一期工程用于对地铁列车外表面实施自动洗车作业的专用设备。列车带电自行牵引，在不落受电弓的工况下以“洗车模式”3km/h速度通过洗车库，自动进行列车端部及两侧（包括车门和窗玻璃、侧顶圆弧面）的刷洗和冲洗工作。列车行进中洗两侧面，停车时洗列车前、后车头端面。清洗后车体外表面无灰尘、泥土、油污和其它附着物，清洗后的污水经过处理后循环使用。驾驶员按信号指示操纵列车运行或停车。

该设备应具有下列主要功能：

- 清洗列车两侧外表面（包括车门、窗玻璃、侧顶圆弧面）和列车前、后车头端面；

- 全自动清洗或手动清洗或自动和手动相结合的清洗功能。各洗车工位具有单独进行手动和点动操作的功能；

- 能适用于鼓形和直线型车体的清洗；

- 具有系统流程工况显示功能；

- 清水清洗或加入洗涤剂清洗功能；

- 选择功能：具有选择单独进行水清洗或加入洗涤剂清洗的功能，选择是否进行前、后端面清洗的功能；

- 端头清洗要满足多种不同流线型车头刷洗功能，并有多种车头形状参数的存储功能；

- 转刷和车体接触压力具有自动调节功能；

- 清水供给系统具有清水软化处理功能；

- 清洗后的水经回收处理后再循环利用的功能。

- 具有自动或手动排水和补水的功能；

- 具有闭路电视摄像监视洗车过程功能；

- 具有自动检测、完善的系统保护功能；

- 具有故障自动诊断和故障自动显示、查询、报警、记录以及故障停机功能；

- 具有对被清洗列车的车号、洗车次数及日期、是否用洗涤剂水清洗、是否端洗的记录和打印功能。

- 空压机与洗车机的气路管路具有防锈功能。

- R2线全线为全自动无人驾驶线路，车辆段与停车场洗车库纳入到全自动无人驾驶区域，洗车机不仅要满足传统地铁列车有人驾驶车辆的洗车模式，并且需具备地铁列车无人驾驶模式下的洗车工况。无人驾驶模式洗车时洗车机应与信号等系统接口，当车辆到达洗车预定位置时，洗车机控制系统要与信号系统通信并自动启动洗车机工作；当车辆结束洗车作业时，洗车机控制系统与信号系统通信并自动停止洗车工作。信号系统在洗车的过程中控制列车的启动、停止；洗车机控制系统通过与信号系统的通信来控制洗车机在无人操作模式下的自动工作。洗车机应可以同时满足在洗车库控制室有人操控洗车机设备启动、停止洗车与有人监控洗车机自动设备启动、停止洗车模式（有人监控洗车机自动设备启动，在洗车库控制室应留有一名值守人员的，人员不参与洗车机的控制，只负责在洗车过程中出现的紧急情况下采取相应的措施）。投标方应在投标文件中进行详细描述。

- 本线开通运营初期是有人驾驶列车模式，随着系统的调试及稳定后逐步过渡到无人驾驶列车的模式，洗车机设备供应商应配合车辆调试，直至无人驾驶洗车模式达到使用要求。无人驾驶洗车模式达到要求为最终验收的条件之一。

### 设备主要技术参数

（1）主要技术参数

1）适用于列车行驶速度                        3 km/h

2）设备清洗能力                              3列/h

3）停车信号定位精度：                        ±1m

4）作业人员（驾驶员/操作人员）                不超过2人

5）转刷：

转刷轴数                                 （由投标人提供）

转刷转速（r/min）                         （由投标人提供）

转刷直径（mm）                          （由投标人提供）

刷毛材质                                 （由投标人提供）

刷毛截面形状                             （由投标人提供）

6）喷嘴数量                              （由投标人提供）

7）喷水压力（MPa）                      （由投标人提供）

8）限界要求          设备关闭情况下需满足车辆设备限界要求

（2）清水系统

清水箱容积（m3）                        （由投标人提供）

清水泵电机额定功率（kW）               （由投标人提供）

（3）回用水系统

回用水池容积（m3）                      （由投标人提供）

回用水泵电机额定功率（kW）             （由投标人提供）

（4）水处理系统

沉淀池容积（m3）                        （由投标人提供）

沉淀池水泵电机额定功率（kW）           （由投标人提供）

机械过滤装置能力（m3/min）              （由投标人提供）

水处理后排放标准             符合济南市城市排水水质要求

（5）洗涤剂系统

洗涤剂pH值                             （由投标人提供）

（6）压缩空气系统

空压机额定压力（MPa）                 （由投标人提供）

空压机供风量(m3/min)                    （由投标人提供）

空压机电机功率（kW）                  （由投标人提供）

储气罐容量(m3)                         （由投标人提供）

（7）经济指标

每列车耗电量（kWh/列车）              （由投标人提供）

每列车清水耗量（t/列车）               （由投标人提供）

每列车洗涤剂耗量（kg/列车）            （由投标人提供）

每列车水处理药剂耗量（如果有）        （由投标人提供）

每列车压缩空气耗量(m3/列车)            （由投标人提供）

刷毛寿命               5年（按每天洗车不小于20列计算）

（8）电压

电源电压                              （由投标人提供）

控制电压                              （由投标人提供）

（9）总功率                             （由投标人提供）

（10）设备净重                          （由投标人提供）

（11）设备最大噪音                      （由投标人提供）

### 设备总平面布置

列车清洗库包含清洗主库和附跨两部分。清洗主库布置有列车清洗线，王府庄车辆段洗车工位布置按往复式，姜家庄停车场洗车工位布置按通过式方式，沿线按工艺流程布置。附跨设有控制室、机械间、水处理间和材料房。

王府庄车辆段和姜家庄停车场洗车库内接触网的工作高度均为5400mm，洗车作业在洗车库内为带电洗车，车辆不落受电弓。洗车机最高距离不宜大于4700mm，洗车刷头最大展开处与触网的距离必须大于400mm。

清洗机全套设备安装在厂房内，部分设施如进车信号可置于室外。

洗车线设备按工艺流程先后布置，有预冷（预热）喷淋装置、预湿转刷/喷淋装置、车头端面刷洗装置、侧顶弧刷洗装置、侧面刷洗装置、清水初冲喷淋装置、清水刷洗装置和清水终冲喷淋装置、强风吹干/热风幕装置等。

在洗车主库清洗线适当位置还设有信号及列车位置检测装置等。

预湿装置到车体侧顶弧面刷洗装置之间要有足够的区间长度，以保证洗涤剂有充分的作用时间。

投标人在投标文件中应提供洗车主库和附跨厂房的总平面布置图。

### 主要功能描述

设备为固定式，列车的移动靠列车本身动力，由司机限速驾驶或无人自动驾驶。

具有全自动清洗列车前后两端面及两侧外表面、侧顶弧的功能。

具有手动清洗、自动清洗或手动和自动相结合的清洗功能。

具有各工位手动和点动操作功能。某工位故障时，应能够由操作人员从系统中切除，并不得影响其他工位和系统继续工作。投标人应在投标书中说明故障工作的条件和模式。

具有完善的系统流程工况显示及预留网络化端口故障显示功能。各种显示、操作界面均采用中文界面。

具有完善的系统保护功能，发生故障时系统能够紧急停机，同时进行声光报警和故障内容显示。

洗车机各个刷组机构在不工作时应回到原位，不得影响车辆安全通过。

具有选择水清洗和加入洗涤剂清洗的功能。

具有选择端洗和不选端洗的功能。

具有自动或手动排水和补水的功能。补水能同时控制自来水、中水和海绵城市储存水分比例接入。

具有对被清洗列车的车号、洗车次数及日期，以及设备故障情况等数据的记录和打印功能。预留网络化端口，可接入车辆段管理系统。投标人在投标时提出技术方案，最终在设计联络阶段确定。

清洗列车的水应能循环使用，以减少洗车的用水量。投标人应提供每列车每工位清水用量和总清水用量及总用水量。投标人应清楚地说明哪些洗车工位使用清水，哪些工位使用循环水，及循环水的循环及处理工艺。循环水的利用率应大于80%。投标人同时应在投标阶段提供防止循环水变质产生异味的处理措施，且能达到正常使用要求标准。

设备应适应6辆编组B型车长度列车的洗刷要求。

端洗工位应能满足不同形状列车端部清洗的要求，投标人提供实现不同形状列车端部的清洗方案。

设备应具备完善的故障自诊断功能，对系统的状态进行全面的监控和显示报警，并对故障部位和故障类型做出正确判断。

设备应具备完善的安全保护功能。

设备须具有闭路电视摄像监视洗车全过程功能。

要求具有保护雨刮器不被损伤的技术：雨刮器在洗刷过程中常有被损伤的现象，须有效措施保证雨刮器不被损伤，也不需另外附加任何防护物品和措施。

洗车机须能准确辨别列车在设备中的位置，自动开始和结束洗车的程序。对于需要列车停车对位，允许的停车误差须小于±1m。

洗车机具有完善的系统保护功能（包括过冷保护，当作业区温度低于0℃时，自动停机，并将管路内的水自动排净，确保管路不被冻裂），发生故障时系统能够紧急停机，同时进行声光报警和故障内容显示。能显示详细的排除故障指南。

当作业区温度低于 0°C 时，禁止刷洗车，系统不能启动，确保管路不被冻裂。

洗车机需满足地铁列车无人驾驶模式下洗车工况的条件，可以实现洗车机控制系统通过与信号系统的接口来控制洗车机在无人操作模式下的自动工作。投标方须在投标文件中进行详细描述。

列车自动清洗机系统应具备视频监控功能，且预留接入DCC系统的接口，接口技术条件在设计联络会上确定。

### 洗车工序及各工位的功能

（1）预湿/预冷（预热）工位

该工位用于控制车体外表面的温度，提高湿润性。预冷（预热）管喷出扇型水柱，以充分控制车体外表面的温度，使预湿系统喷出的洗涤剂不至于挥发或冷凝，以增强洗涤效果；预湿管喷出均匀、扇形、含有洗涤剂的水雾，预湿车体表面。

（2）列车端面刷洗工位

列车走行至端面刷洗工位后，根据指示信号停车，列车端面刷洗机构对列车的前/后端面进行刷洗清洁。要求达到无死角的列车端部清洗，并根据值班员选定的洗刷工艺，自动确定是否加入洗涤剂。端面洗刷后，应有清水冲洗过程。

（3）列车侧面初刷洗工位

列车以低速匀速通过侧面初刷洗工位，列车刷洗机构对列车侧面作初刷洗。根据值班员选定的洗刷工艺，自动确定是否加入洗涤剂。

（4）侧面次刷洗工位

这是第二道侧刷洗工位。不加入洗涤剂，刷洗列车两侧，去除残留洗涤剂，作用和功能与侧面初刷洗基本相同。该工位与侧面初刷洗功能、材料、工艺、结构等相同。

（5）初冲洗工位

该工位用循环水冲洗残留洗涤剂，防止其干结在车辆表面上。

（6）侧面精刷洗工位

这是第三道侧刷洗工位，与侧面初刷洗功能、材料、工艺、结构相同。用清水刷洗列车两侧表面，这是最后的精刷洗。

（7）终冲洗工位

这是最后一道清洗工位，所有装置的结构、材料、工艺与初冲洗相同，用于清洗列车表面及窗户上的水渍。在本工序中，投标人可根据采用的洗刷工艺，考虑是否加入湿润剂，或其他添加剂，以防止残留水干结在窗户上。

（8）强风吹干/热风幕工位

在车辆出库端左右两侧设强力吹干/热风幕，加速水的流动和风干防止水渍的残留。

压缩空气风源接口要求由投标人在投标文件中提出，其风源设备包含在本次投标报价中。

（9）以上工序仅提出了洗车的基本工序要求，投标人可根据过往业绩经验，在改善洗车质量的条件下可以进行改动，但应在投标文件中说明改动的内容和理由。

### 洗车设备技术要求

2.4.6.1设备组成

设备主要由预湿/预冷（预热）结构、列车端面刷洗机构、列车侧面刷洗机构、冲洗/清洗机构、强风吹干/热风幕机构、作业信号机、停车指示牌、挡水设施、控制及报警系统、摄像监控系统、光电检测系统、水循环设备（水池不在供货范围内）、清水供给设备、洗涤剂供给设备、工控机、设备电气控制系统、打印机及其他设备等组成。其中，工控机技术要求不低于如下要求：硬盘容量1T、内存8GB（相当或不低于三星、金士顿、威刚等国际知名品牌）、CPU酷睿i7-7700，4核以上，GPU高通Adreno510。

2.4.6.2设备技术条件

设备应具有清水清洗和洗涤剂清洗两种功能，可分别单独进行作业，完成清水清洗和洗涤剂清洗两种模式。清洗功能应满足列车洗车模式下的速度。清水清洗和洗涤剂清洗前均需对列车先进行预湿喷淋。清洗水可回收循环使用或用于洗涤剂清洗。循环水的过滤及处理等设备应随洗车机提供。清洗列车侧面及端部的旋转刷的安装在任何情况下不应妨碍列车带受电弓牵引前进，并与接触网及受电弓保持不小于150mm的爬电距离。

洗车机的各个毛刷在工作时与洗刷架或龙门架支柱之间应保持适当距离避免发生碰撞。在设备关闭的情况下，必须满足轨道交通车辆设备限界的要求，列车可以安全通过设备而不造成危害。洗车机的洗刷部件在不工作时应有位置锁定和监控，脱离锁定位置应有显示和报警。采用的洗涤剂须适应车辆表面涂漆的要求。排放的含洗涤剂的洗车废水应能被普通的污水处理设施处理，不需增加额外的专用污水处理设备。投标人应在投标文件中列出建议的洗涤剂及主要成分、PH值，以及每列车的排水量和污水成分，及建议的处理措施，并根据经验提出循环水达到清洗需求所需的反应时间。投标人根据招标人提供的列车外皮油漆配置最优的洗涤剂。

列车自动清洗机设有控制台，控制台设于控制室内。设备的运行具有自动控制和手动控制两种控制方式。自动控制方式按预定的清洗模式（清水清洗模式或洗涤剂清洗模式）进行全过程的自动控制；手动控制模式用于特殊情况下或设备调试、检修时的局部装置的控制。在洗车机的两端设置信号柱，以铁路行车标准显示列车运行和设备的操作状况。设备控制系统应能满足洗车过程全部自动控制的要求，并具有高可靠性和完善的安全保护设计。主控制器宜选用PLC控制器，投标人须在投标文件中对控制系统的功能和原理作详尽的说明。洗车机操作人数为1人，每班8小时可清洗列车列数不低于24列（列车为6列编组）。投标人须在投标文件中提出每列车的总耗水量、洗涤剂耗量、供给水压力、供给水流量、并根据本需求书提出的车辆技术条件、洗车线平面布置、整个洗车过程所需时间，并分解到每一个工序。

（1）预冷（预热）喷淋装置

车体预冷（预热）采用回用水喷淋。

喷淋装置应设有足够的喷嘴，喷嘴的喷射压力和角度可以调整，有足够的喷射扇面。喷射要覆盖整个车体侧面、侧顶弧面和车头端面。预冷喷淋装置具有足够的预冷（预热）时间，预冷（预热）效果应满足洗车要求。

（2）预湿转刷涂抹/喷淋装置

车体侧面预湿采用转刷涂抹方式，将回用水或混合有洗涤剂的回用水，用转刷涂抹在车体外表面上。每个转刷旁设有喷水管及相应喷嘴，喷嘴的位置设在转刷旋转时趋向车体的一侧，直接将回用水或混合有洗涤剂的回用水喷射到转刷与车体接触处的收敛楔形区。对转刷的具体要求见（10）条款。

车体侧顶弧面和车头端面预湿采用回用水或混合有洗涤剂的回用循环水的喷淋方法。

（3）车头端面刷洗系统

列车自动清洗机端部刷洗机构由端刷、相应的走行机架、驱动/传动机构、喷水装置组成。端刷置于可水平轨向行走的机架上。

端刷用于列车前后流线型车头两端表面的仿形刷洗，应做到对流线型车头实施无死角刷洗。

投标人在投标文件中应说明端刷刷轴中心线运动轨迹拟合成车体端部轮廓的原理和机构，说明刷毛与车头接触压力控制及调整的原理和方法。

每个端刷都设有两根喷水管及相应喷嘴，喷嘴的位置设在转刷旋转时趋向车头的一侧，直接将水喷射到转刷与车头接触处的收敛楔形区。两根喷水管，一根接回用循环水或混合有洗涤剂的回用循环水，另一根接循环水。在端刷的第一行程中，喷射回用循环水或混合有洗涤剂的回用循环水进行除垢刷洗；第二回程中喷循环水刷洗。

车头端刷的仿形轨迹可以通过修改一定的参数和程序予以确定。要满足多种不同流线型车头刷洗功能，并有多种车头形状参数的存储功能。投标人应对此说明实现方式和原理。

端洗机构不能与接触网线发生干涉，并留有足够的安全距离。端洗机上跟随移动部件的电缆采用坦克链装置。

端洗机构的运行可考虑采用变频控制技术，以减小机构对于段刷轨道的冲击。

端刷刷洗中不能损伤车头刮雨器。

（4）侧顶弧刷洗装置

侧顶弧刷洗装置先于侧面除垢刷洗装置布置，用于车体外侧顶弧部分的除垢刷洗，以尽量提高站厅乘客可视范围内车体的清洁度。

侧顶弧刷洗装置喷射的是回用循环水或混合有洗涤剂的回用循环水。

对转刷的具体要求见（10）条款。

（5）侧面除垢刷洗装置

侧面除垢刷洗装置有两组，这两组转刷的转向相反，以保证对车门和窗角的无死角刷洗。

侧面除垢刷洗装置喷嘴喷射的是回用循环水或混合有洗涤剂的回用循环水。

对转刷的具体要求见（10）条款。

（6）回用循环水初冲喷淋装置

初冲采用回用循环水进行喷淋冲洗。

（7）侧面刷洗装置

本装置采用经过软化处理后的清水或沉淀过滤后的循环水进行车体侧面刷洗。对转刷的具体要求见（10）条款。

（8）清水终冲喷淋装置

清水终冲是采用经过软化处理后的清水进行喷淋冲洗。

（9）挡水设施

为防止清洗水喷射时到处飞溅，列车自动清洗机沿轨道两侧相应位置应设挡水屏遮挡。挡水屏须外观美观大方、不易损坏、便于清洁。

（10）对转刷装置的要求

转刷转动必须平衡稳定，每根转刷应进行动平衡试验，转刷机架及两端支撑结构要有足够的刚性和强度。

转速不宜过高或过低，转速过低影响刷洗效果，转速过高易造成水液甩出浪费。

转刷接近车体的摆动速度做到可以调节。转刷与车体间接触压力的维持和控制方式要先进、可靠，压力调整方便。转刷摆动终位必须设置机械止挡。

转刷转动和摆动的驱动/传动装置的布置位置及密封结构必须考虑防水。

每个转刷设有喷水管及喷嘴，喷嘴的位置设在转刷旋转时趋向车体的一侧，直接将水喷射到转刷与车体接触处的收敛楔形区。

刷轴上刷瓦固定可靠，更换方便。

转刷外侧设置有防溅护板，护板材质透明、防腐蚀。

（11）水处理系统

洗车用水必须循环使用，排水必须处理达标，满足国家和济南市污水排放相关标准。王府庄车辆段和姜家庄停车场洗车水经处理后通过工业污水管道汇至车场内污水排放系统，排入市政污水管网。

水处理系统有完整流程处理工艺、可以完成洗车水的回收利用，处理工艺可以完成杂质、列车油污、洗涤剂等的过滤，处理后水质符合洗车循环水用水要求。投标人在投标时应说明回收水的处理工艺、设备及处理后回用循环水的合格标准。

洗车后的水应尽量回收利用，水回收利用率大于80%，投标人需提供水回收利用率指标的证明材料，同时回用循环水需满足TB/T3007《铁路回用水水质标准》要求后方可利用，并保证洗车水的排放符合国家和济南市污水排放的有关规定，并且需请有资质的检测机构，对回用循环水进行检测，并出具检测报告。

（12）清水和回用循环水供给系统

清水和回用循环水供给系统由水泵、管路、阀门、清水箱、回用水池以及压力表、液位控制器等组成。

在清水箱出水管路中串接软化水处理装置，以减少车体和玻璃表面水迹（垢）的形成。投标人在投标文件中应说明清水软化处理原理，提供产品品牌、生产厂及软化水装置的技术参数和水处理效果指标，并出示权威部门认证合格证书复印件。投标人选用的软化水处理装置应为名牌产品，其处理能力要大于清水供水流量。

泵、阀选用进口产品或中外合资产品，管路采用不锈钢管，清水箱采用不低于全封闭整体滚塑结构。

### 洗涤剂及其供给系统

（1）洗涤剂

为了增强列车表面清洗效果，可选择在回用水中加入洗涤剂的方式刷洗车体。但加入的洗涤剂不能含磷，不能损伤车体表面油漆，不能对车体结构、密封橡胶、轨道及相关设备造成潜在损伤，不能对环境和水质造成污染。考虑地铁车辆实际工况和车体表面积尘、油污、锈迹可能性，宜选用不含磷的中性清洗剂。

投标人在投标文件中应推荐洗涤剂品牌、型号、生产厂和供货渠道，进行成本分析，说明洗涤剂的性能、清洗能力、作用时间和对车辆结构、表面油漆、密封橡胶、轨道、环境等的损伤程度。要求洗涤剂作用时间在20至55秒之间，要求使用洗涤剂易于采购。

（2）洗涤剂供液系统

洗涤剂供液系统由计量泵，管路、阀门（安全阀、止回阀、球阀）及洗涤剂罐组成，向主供水管路定量供给洗涤剂。计量泵采用进口设备，投标人须在投标文件中做出详细说明。

### 压缩空气系统

供货时投标人一并提供压缩空气系统设备。压缩空气系统由空气压缩机、气控箱、压缩空气过滤器、空气过滤减压阀（含油气分离、干燥功能）、气控电磁阀集成块、储气罐、管路等组成，供给各工位气缸及水阀。

空压机选用螺杆式，主机采用国际知名品牌。

储气罐是压力容器，属特种设备，其制造厂必须具有压力容器制造资质，储气罐供货时必须提供检验合格证件，移交时安全阀必须在有限的检验合格期内，储气罐需经特检院验收并办理使用登记证，特种设备验收取证及相关费用由投标人负责。

### 水热交换系统

1）加热系统应满足济南地区冬季洗车的需要，冬季应用热水洗车以保证洗涤剂的反应效果并保证水不会在车体表面上结冰。

2）换热器应具备传热效率高，结构紧凑，占地面积小，安装、维修、组合方便等特点。

3）投标人应在投标文件中提供水热交换系统具体方案。

### 光电检测系统。

1）在清洗区内设置有车辆位置传感器、清洗各工位位置传感器。

2）车辆位置传感器采用光电式对射传感器，能够自动检测列车在清洗区内的位置，以实现除列车端洗以外的各项清洗子系统的正常工作。清洗各工位位置传感器采用无接触式接近开关，用于自动检测各清洗工位的工作状态，实现原始位置、工作位置的检测，并提供相应的清洗子系统启动和结束信号。

3）所有感应信号均进入洗车机控制台集中处理，实现自动控制。控制台上设报警信号和紧急停机按钮，以备清洗设备出现非常状况，影响列车正常行驶时，控制台值班员可以人工干预，避免事故的发生。

### 信号系统

在洗车全线设置各种信号柱，以显示设备的操作状态。

信号系统由信号机、停车标志牌、红外传感器、报警器和报警灯组成。

信号机红、绿色信号灯用于控制列车是否前行。停车标志牌用于指示车头的停车位置，司机按标志牌位停车，保证停车精度±1m。红外传感器用于自动控制清洗设备的启动。

系统设有报警器和报警灯，及时对系统及司机误操作产生的故障进行报警或提示。

信号柱采用不锈钢型材或防锈处理。信号牌、信号灯均为交通系统标准器材。

投标人须在投标文件中应说明提供的信号机、停车标志牌、红外传感器、报警器和报警灯的数量、安装位置、功用及规格型号。

### 电气、控制及操作系统

电气、控制及操作系统主要包括但不限于本地控制台、DCC远程控制台、电控柜/电器柜、端洗控制单元、手操盒（调试维护端洗工位）、传感器、分线盒、防水电缆及闭路电视系统等。

本地控制台安装于洗车库辅跨控制室内，具有自动、手动和点动操作功能。控制台装有各种必要的控制元件、按钮和指示灯。操纵台上除各种功能开关外，还设有人机操作面板，具有选择系统功能（包括选择端洗、选择洗涤剂清洗、选择手动），具有系统工作流程、设备故障及报警信息、洗车数据管理显示以及对专业人员提供参数设置、修改的功能。人机操作面板可以连接打印机，对被清洗列车的车号、洗车次数及日期等进行记录和打印。通过闭路电视系统，操作人员可在操作面板上对正在清洗中的列车进行监控。

DCC远程控制台安装于车辆段或停车场DCC室内，主要实现洗车库内洗车视频监控；报警信息显示；洗车流程监控；洗车机手动、自动操作；远程控制、本地控制切换，本地控制台与远程控制台之间的线缆包含在合同价中。

控制系统采用国际知名品牌公司的PLC系统，高集成、模块式结构。选用的PLC芯片应满足设备的需要，并预留一定的扩展条件，应为成熟通用产品。

控制系统通信线路要求高速度响应、高数据传输率、高可靠性。能满足防水、防腐等恶劣环境条件的要求。

端洗控制单元主要完成列车前后端面刷洗机构的控制功能，对整个端洗的各种机械动作进行集中控制，并通过通讯实现远程控制。各组端洗控制电路分别集中在一个防护等级为不低于IP65的电控柜内。

控制系统能准确辨别列车在设备中的位置，自动开始和结束洗车的程序。

传感器包括温度、液位、风压、水压传感器，以及列车位置检测传感器、接近开关等。

温度传感器在清洗区前后端各设一个，当温度低于0℃（或指定温度）时系统不能启动，并且有低温声光提示。

液位控制器实现对回用水池和清水箱的液位控制，以保障正常洗车用水。低液位时进水阀打开进行补水，高液位时补水阀关闭，到最低限位时系统停泵报警。

水压力传感器分布在清水泵、回用水泵的出口处，位于电控气动阀的后面。当出水水压未达到规定值时系统将停机报警。

在系统总气管路出口处安装风压传感器，当气压低于设定值时系统报警。

列车位置检测传感器采用光电开关（防护等级不低于IP65），包括进场信号、侧洗区信号、端洗对位信号、后端洗信号、车速信号检测等。列车位置传感器须采用质量好、长寿命、成熟可靠稳定的国际知名品牌厂家生产，投标人须在投标文件中说明所采用的传感器，并对其进行质量、寿命、可靠稳定等方面进行详细说明。

接近开关（非接触式）用于检测端刷移动的位置、端刷的摆动的位置以及对端洗机构进行走行限位。接近开关须采用质量好、长寿命、成熟可靠稳定的国际知名品牌厂家生产，投标人须在投标文件中说明所采用的接近开关，并对其进行质量、寿命、可靠稳定等方面进行详细说明。

控制系统应能自动监控电气设备本身的工作。

摄像监控系统：

摄像监控系统由摄像设备、转换模块、显示器、硬盘录像存储设备等组成，能够满足30天（具备扩展功能）的洗车录像的存储、调用和下载。

摄像监控系统应能够清晰显示洗车库各工位及泵间的工作情况，可重点显示车头端洗工况，摄像头在洗车机库内布置合理、数量足够，达到列车从进洗车机库开始到洗完后出洗车机库的整个过程实现监控。主要参数不低于：

- 固定枪式高清摄像机（数量不少于10个）：

传感器：200万像素；
    实现日夜监控；
    适用温度范围-20°C～40°C；
    防护等级IP66；

② 固定高清摄像机镜头：

采用知名品牌（相当或不低于海康、大华、宇视等国际知名品牌）。

传感器：200万像素；

③ 彩色监视器应选用LCD显示屏，规格不低于22英寸，成像清晰，便于观察。主要参数不低于：

工业级产品，支持7×24小时开机；
    分辨率≥1920（H）×1080（V）

### 润滑系统

设备相对运动部位，都有相应的润滑措施,并设置注油润滑示意图。所有的传动部件都有防尘圈密封，轴承选用双密封轴承。

选用知名品牌润滑油、润滑脂。

### 故障自动诊断、显示与故障停机

设备具有故障自动诊断、显示、查询、报警、记录功能。

系统设置自动检测装置，自动进行系统和设备的故障诊断。在系统出现故障时，自动显示、记录故障内容及故障时间，自动停止设备的运转，同时可进行故障查询和故障的声、光警示，并能给操作人员提示机器故障部位和类型。对人员及设备（包括正在清洗的列车）不会造成伤害。

设备故障停机：

发生故障时系统能够紧急停机。设备故障停机可分等级处置：

重大故障，全系统紧急停机；

一般故障，本工位清洗作业可继续进行,进行完再停机.其它工位先行停机；

轻微故障，可在本列车清洗后再停机。

如果某工位故障时，应能够由操作人员从系统中切除，并不得影响其它工位和系统继续工作。投标人应在投标书中说明故障工作的条件和模式。

投标人须提供列车清洗机在故障处理和使用过程中所需的足够的随机配件、工具和测试设备。

### 计算机硬件、软件和程序的要求

（1）投标人应免费提供整套计算机及功能模块的阅读程序、编程和设置工具。

（2）投标人应说明使用的计算机软件的名称与版本，并说明计算机软件是否加密，源程序代码须向招标人免费开源，并提供全寿命周期免费升级。投标人提供的整套软件价格包含于系统投标总价中。

（3）提供存有正版软件的光碟用作备份之用。

（4）投标人提供国际知名品牌PTE2台，安装有配套的软件和程序，用于编程、调试、检测、故障诊断和作业记录下载，同时PTE须配备专用设备连接电缆。提供国内能够配置到耗材的打印机1台。PTE和打印机的费用计入随机附件报价中。

（5）PTE应采用方便携带的手提电脑，建议为国际知名品牌产品（相当或不低于联想、戴尔、惠普等国际知名品牌），主要技术指标不低于以下要求：

硬盘容量1TB；

内存8GB（相当或不低于三星、金士顿、威刚等国际知名品牌）；

英特尔酷睿i7-7700 CPU，4核及以上；

投标人提供的产品须是供货期间的主流商用产品，且得到招标人的同意。

（6）PTE和打印机的具体品牌和配置由招标人在最终深化设计阶段时确定。

（7）所有程序文本在设备出厂时按合同文件的规定交付给用户。

（8）所有软件版本均为最新软件版本，并预留二次开发接口。如软件系统有更新版本，投标人须保证提供控制部分软件免费升级服务，不得设置加密。

（9）投标人应在投标文件中说明使用的计算机硬件的配置情况。

（10）洗车作业的信息记录与故障信息导出的文件格式必须是可编辑的excel电子表格。

### 设备运行成本分析

投标人在投标文件中应提供设备运行成本分析资料。

### 设备作业程序和操作步骤

投标人在投标文件中应提供设备作业程序和操作步骤说明资料。

### 列车清洗后的质量要求

车体外表面用白色棉织布擦摸，无明显污迹；

车体外表面和门、窗玻璃、侧顶弧圆面无明显水迹；

对车辆结构、表面油漆、密封橡胶、轨道不造成损伤（化学、机械物理）或潜在损伤，对环境不造成污染。

### 电磁兼容性要求

（1）抗扰度

安装在轨道上的不同电力系统因互耦效应而互相影响，故设备需避免受其它设备的干扰影响，满足相关抗干扰度要求。

（2）放射度

设备产生的电波频率干扰不能对轨旁通讯设备有不利影响。

## 限界门主要技术要求

### 设备功能

为方便进行限界检查，在车辆段洗车库前端或后端设限界门装置，该限界门含在洗车机供货范围内。

列车在AW0载荷条件下，通过调车机车推送以3～5km/h的速度通过限界门，车辆轮廓线与检测模板不发生接触，则为合格。

限界门为机械式固定设置，由结构框架、限界及声光报警系统、开闭机构、电气控制系统等组成。限界板固定在结构框架上的回转部分，可进行回转，在设备不工作时，限界门与限界平行，工作时旋转90°与线路垂直。转换方式采用人工或自动完成转换，并可在工作位置和非工作位置进行锁定。

限界门的安装应不影响正常的洗车作业，且应适应洗车库内潮湿环境。

限界门应采取合理的措施，避免对通过车辆造成划伤。

### 技术要求

（1）结构框架

结构框架采用型材焊接而成。为便于限界门不使用时车辆通过，结构框架设计为敞开式。限界门由两根立柱组成。两根立柱用于安装限界板，限界门两侧还设计有爬梯便于零部件装配、维护。

（2）限界

限界板分三部分：

第一部分是固定到结构框架钢管上的回转部分，该部分可在钢管上回转，通过止挡限制纵向移动。可在设备不工作时，将限界板转到侧面，限界门与线路平行，然后利用顶紧螺钉固定；工作时旋转90°与线路垂直。

第二部分是轮廓模板，采用优质模板,该模板按车辆轮廓线坐标（含允许制造公差）、线路实际误差、限界规制造及安装误差设计车辆轮廓检测装置检测模板的尺寸，通过螺钉连接到回转部分上。

最后一部分是沿轮廓模板边缘设置的橡胶保护板，该保护板主要是防止刮伤车体。橡胶保护采用耐油橡胶，防止老化腐蚀等对设备的影响。遇到超限车辆时橡胶板产生晃动并自动复位，可拆卸。

（3）电气要求

应具有声光报警功能，当设备检测到车辆超限时，发出声光报警，提示车辆超限。

限界门附近合适位置安装摄像头，以便洗车库控制间、DCC内监控人员能实时监控限界检查结果。

电源应采用额定电压220v，50Hz。

### 参数要求

限界检测门需满足济南地铁R2号线工程车辆限界和《地铁限界标准》（CJJ96–2003) 标准中B2型车辆限界技术要求；其余参数满足GB/T16904.2-2006标准轨距铁路机车车辆限界检查 第2部分：限界。

## 设备主要部件的材料

（1）所有部件与零件均应按照使用要求，保证足够的强度和刚度，并采用防高温老化、防水、防锈和防腐蚀的材料。若表面采用涂料、喷漆或电镀工艺进行防水与防治腐蚀的，应注明零件的材料和防护层的材料及加工工艺，应注明使用寿命和要求。各工位支架采用结构钢经内外表面热浸锌防腐处理，管件均用不锈钢，投标人在投标时提供不锈钢的规格和牌号，设计联络阶段确定（下同），预湿管、预冷（预热）管及喷嘴的材料要求用不锈钢。

（2）车端洗刷机构

走行支架应采用标准型钢焊接而成，经防腐蚀处理后表面喷塑；刷轴应采用中空形式，要求同轴度和直线度好、运行平稳、抗振动、耐腐蚀；其他应为不锈钢材质；表面可含清洗液，耐磨损且不伤油漆；洗刷时，较好的保护列车雨刮器。

（3）列车侧面刷洗机构

喷淋管应采用不锈钢钢管，并装有专用不锈钢喷嘴；立柱和机架采用标准型钢焊接，经热浸锌防腐处理。

（4）冲洗/清洗机构

支架须采用不锈钢制成；喷嘴角度应可调整，喷出均匀扇形、有冲击力的水帘喷嘴和喷淋管要求采用不锈钢，喷淋管系供水应由电磁阀控制。

刷毛须采用进口优质刷毛，刷毛要有足够强度、柔韧性等特性，投标人须详细说明刷毛材质界面形状等。刷毛寿命须不低于5年，并对车体没有损害。

水管、接头应采用无缝不锈钢管，并须固定好。连接部件如螺丝、螺母和螺栓等均采用不锈钢制成。若投标人的设备需软管连接，投标人须在投标文件中特别说明，并给出软管的材料和预期的使用寿命。

采用的各种水泵及计量泵应能耐腐蚀，适用于输送的液体。

选用的PLC应满足设备的需要，并预留30年使用寿命周期内的扩展条件。PLC应为国际知名成熟通用产品。控制系统应自带UPS电源，停电使用时间不少于30min。

投标人应在投标文件中投标人应在投标文件中尽可能详尽地对各主要部件、零件、管道等的材料陈述清楚。投标人未明确的材料，招标人有权指定，投标人不得以任何理由拒绝或要求加价。投标人可根据自己的经验，对管道材料的选择提出最优建议。

（5）所有外购的电气、液压零部件采用国际知名品牌。重要部件的材料应有质量检测报告，在设备出厂前3个月提交招标人。投标人应保证投标时的材料足以保证设备的寿命和性能。并在签合同时不得以任何理由更改设备的材料，除非征得招标人同意，否则招标人有权对设备进行削价处理，削价幅度由招标人决定。

（6）库内所有的螺丝、清洗区内电控盒须采用不锈钢材质。电机/减速箱选用国际知名品牌。

## 安全防护要求

要设置足够的安全装置和保护措施，以保证洗车作业人身、车辆电气、架空线和本设备的绝对安全。

### 设备的电气保护

所有刷子电机及其驱动装置均采用密封防水结构，电气保护等级不低于IP65，接线盒采用密封防水型。

采用三相五线制即TN-S方式的电气接地系统，并和库房接地系统连通。

控制系统利用故障检测装置和执行器件的辅助装置进行在线检测，以提高系统可靠性，自动监控电气设备的工作，具有自动保护功能。

库内接触网设断电绝缘区域，长度在设计联络时确定。

提供防迷流措施。

提供抗干扰措施。

联锁保护，要设置防止误动作的联锁保护和各单元之间的电气联锁保护装置。

### 设备的安全保护

设置钥匙型电源开关，保证由专业人员才能操作。

在不同功能区设置足够的故障报警装置（报警灯、报警器），操纵控制台信息显示窗提供声、光及文字显示三种基本报警方式。

在操纵台及清洗区内设有紧急停机按钮，以确保在第一时间实现系统停机保护，并进行声光报警，保证对人员及设备（包括正在清洗的列车）不会造成伤害。

司机牵引列车进行清洗作业或通过洗车库必须严格遵守信号指示。

在系统进入自动工作模式时，系统将进行巡检，以判断各工位及气、水供应是否正常。

在刷洗过程中，出现下列工况系统不能起动或自动报警或自动停机报警。系统报警停机时或故障时按紧急按钮后各工位保持故障前状态，不可改变状态，以防意外。按复位按钮后，所有转刷再自动复回原位。

- 作业区温度低于0°C（或指定温度）时，禁止刷洗车，系统不能启动。

- 在刷洗过程中，当系统风压低于设定值，系统停机报警。

- 在刷洗过程中，水泵出水水压未达到规定压力时，系统停机报警。

- 在刷洗过程中，回用水箱或清水箱内水位低于规定水位时，系统停机报警。

进水管易堵塞的水泵应设有失水保护装置，并在第一时间报警显示。

在控制软件程序设计中，采取在线监测、联锁控制等措施提高系统可靠性。

清洗后的列车将按原线返回，投标人要确保在列车反方向运行时设备不会被起动。

列车清洗机在休班时可以停机，实现设备无人值班。在设备关闭的状态下，列车可以安全通过设备而不造成危害。

闭路电视监控系统可以对正在进行的洗车作业，特别是控制室对面的工作情况（因有被洗列车挡住操作者视线）处于监控之中，遇有异常现象，可随时紧急停机。

作业时应有声、光安全警示。

### 人员的防护措施

投标人在投标文件中须提供有效的保护操作人员安全的措施。

### 对环境保护的要求

洗车废水应能被污水处理设施处理，不需增加专用处理设备。洗涤剂与化学药品的使用应符合中国环保条例，不得对环境有不良影响，也不能对车辆、轨道和轨道设备造成损害，噪声水平应符合环保条例要求。

### 设备的防护措施

室内外所有电器部件、操作控制台、电控柜/电器柜及设备机械部件（包括齿轮箱、传动装置、轴承）等要有防潮、防水、防锈、防腐、防尘和防酸雨、防高温、防鼠咬等措施。

电气设备防护等级、绝缘等级要适应济南的湿热、灰尘大的环境，保证安全。电机及其驱动装置应采用密封防水结构，电气保护等级不低于IP65，接线盒应采用密封防水型。

电控柜上装有门锁、仪表，内可设空调机。

室外分线盒、传感器防护等级均不低于IP65。库外的电缆布置在地沟内的镀锌管内须防紫外线、防高温老化、防鼠咬。

所有水管、气管均采用不锈钢管，设备在室外的部分均采用不锈钢材质。

冬季防冻裂的措施：

设备设有自动排水装置，在水管路和气管路的最低点设有排水阀，洗车后可以进行选择自动/手动排水。

端刷运动部件上的电缆线和水管线采用坦克链装置加以保护。

设备设计寿命和各修程的周期：设备的设计寿命应不小于30年。设备的修程采用预防维修的形式。各修程的周期和内容由投标人提出并应能确保达到设备的设计寿命和设备的正常使用。

设备须做防锈处理，投标人须在投标文件中提出设备防锈处理具体方案。

## 材料工艺及标志标识

### 品质/品牌要求

投标人应向招标人提供经过运用验证，技术成熟的产品；提供功能齐全、技术先进、性能优良、配置合理的全新设备。

零部件采用优质的机械、电气、电子、液压/气动元件，所有外购的电气、液压零部件应采用国际知名品牌。包括但不限于：空压机、PLC、工控机、传感器、刷毛、计量泵、水泵、电机、减速箱、轴承等采用国际知名品牌。

投标人在投标文件中对列车自动清洗机下表所列重要零部件提供产品品牌说明（包括但不限于），并提供相关权威机构的认证。

| 序号 | 重要零部件 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 |  |
| 2 | PLC |  |
| 3 | 工控机 |  |
| 4 | 传感器 |  |
| 5 | 刷毛 |  |
| 6 | 侧顶弧刷部分 |  |
| 7 | 侧刷部分和端刷部分 |  |
| 8 | 动力机械系统 |  |
| 9 | 水冲洗系统 |  |
| 10 | 水处理系统 |  |
| 11 | 电气部分（断路器、中间继电器、交流接触器、光电传感器、接近开关等） |  |
|  | ... |  |

### 材料和工艺要求

设备制造工艺合理先进，零部件互换性好，质量可靠，达到国际同类产品先进水平。

设备采用优质、高强度材料制造；

设备非配合表面严格进行防腐、防锈处理，处理工艺需满足相关规范要求。

所有提供的材料与设备均应为先进而成熟的设计。

招标人需要时，材料及设备的投标人名称应与其性能、能力、测试报告、审批文件及其它重要的同类资料一并提供，招标人有权拒绝任何不符合合同技术规格书要求的零部件，这些零部件应由投标人更换，任何费用及程序由投标人负责。

### 标志标识

（1）在设备显著的位置设置永久、明晰的标志或铭牌（中英文对照标识），标识包括（但不限于）以下内容：

- 设备名称、型号、主要技术参数；

- 制造厂名称、商标；

- 出厂年月及编号；

- 吊装点标记。

（2）各部件应有铭牌标记。

（3）对于有触电危险的设备应具有明显的安全标识。

（4）标识应不腐蚀。

（5）各种管路应采用国家标准工业管路识别色加以区分。各种电缆/电线标识清楚、牢固。

（6）设备表面油漆颜色，投标人提供三种以上外观效果图，招标人在设计联络时确定。

## 设备设计寿命和各修程的周期

设备的设计寿命须不少于30年，大修周期不少于10年。各修程的周期和内容由投标人提出并应能确保达到设备的设计寿命和设备的正常使用。同时提供设备在正常使用时各个修程的时间、主要维修内容，列明设备各修程需更换的主要零部件，以及各修程需要的费用。

## 辅助设备和维修设备的提供

投标人应提供洗车机在使用和维修过程中所需要的辅助设备和维修设备及专用工具，这些设备及专用工具应能满足洗车机使用和维修的需要。

## 对润滑脂润滑油和各种化学药品的需求

投标人须在投标文件中说明设备使用的润滑脂、润滑油的牌号和生产厂家、设备使用的各种化学药品的名称、成份、配方与生产厂家。投标人应说明设备使用的润滑脂、润滑油及各种化学药品在中国境内生产厂家或代理销售商的情况及可替代的国产品牌的生产厂家的情况。

## 计算机软件的说明

投标人应免费提供使用的正版计算机软件的名称与版本，免费提供解密的计算机软件和源程序代码。投标人应免费提供整套详细地计算机程序、包括客户使用程序、修改程序、编写程序和编译程序。软件全寿命周期内免费更新升级。

# 供货范围

- 供货设备为R2号线一期工程王府庄车辆段和姜家庄停车场的列车自动清洗机设备及相应的备品备件和专用工具，同时还包含本项目工程所需技术文件、图纸以及技术服务和培训等。供货设备为列车自动清洗机2台（含气源），设备是全新的、完整的，符合经招标人确认的“技术规格书”和各项技术标准及验收要求的合格产品。

- 主库内电缆沟、排水沟的盖板和水篦子，附跨车间内电缆沟及水池的盖板均由设备供货商供货，库外水池（若有）盖板由设备供货商提供设计要求，土建设计单位设计，土建单位施工。端刷走行轨下导轨由设备供货商提供详细要求，轨道设计单位设计，轨道施工单位施工；上导轨由设备供货商供货，土建预留安装条件。

- 投标人应列出不低于设备总价3%的备品备件（含易损易耗件、不含专用工具）的数量清单，最终由招标人在合同价格内调整确定。同时备品备件须满足质保期满后三年使用需求，不足部分由投标人无偿提供。备品备件费用包含于投标总价中。投标人应提出保证备品备件（含易损易耗件）长期优惠供应的具体方案，并确保招标人可以直接从分包商采购。个别部件保留质保期后的延伸服务。

- 投标人应列出设备随机配备的附件、工具、测试设备等的清单，包括（但不限于）名称、产地、生产厂家、规格、材料/材质、数量。专用工具及测试设备须满足本工程需求，在工程执行过程中若出现不足的情况，投标人须无条件提供。

- 投标人应列出特殊工具清单。

- 供货时提供的技术文件和图纸（包含但不限于电子文件、计算机软件、源代码、程序、原理图、BIM模型）清单，包括（但不限于）名称、数量。

- 投标人应说明设备的包装、运输等供货方式。

# 其他要求

## 接口管理

### 与土建接口的要求

设备设计时应考虑土建接口，并提出接口要求（包括房屋、轨道、水池、排水设施等资料）。投标人负责在设备使用地对设备土建基础施工的督导及检查，以保证设备与土建基础之间的接口要求。如果因投标人的接口要求及督导、检查失误，造成工期延误而导致的一切损失由投标人负责。

- 投标人在投标文件中需提供设备基础方案，并将通用的基础图编入投标文件中。

- 设备的工作电源由招标人负责配到设备配电柜；配电柜与设备各工作机构的电缆及其连接工作由投标人负责。

- 设备的给排水由招标人负责配设到设备基础需要位置。

- 设备的土建基础由招标人负责。

- 投标人投标时应提供设备接地要求及钢轨绝缘要求（如有）。

- 设备的通信设施由招标人负责配设到设备基础需要位置（如有）。

### 与车辆、车辆承包商接口的要求

设备应满足济南轨道交通R2线一期工程车辆的要求（车辆最终技术参数待车辆招标后确定）。在设备的设计制造过程中，投标人应负责及时和全面地与车辆供货商协调技术接口，确保接口的正确性。协调内容和结果应及时报招标人确认。

车辆承包商提供相关车辆参数：轴重、轨距、车辆外型尺寸（以图纸形式提供）、车辆限界报告书等。

- 列车编组形式

列车采用六辆编组，编组形式如下：

+Tc*Mp*M=M*Mp*Tc+

注：+全自动车钩，=半自动车钩，*半永久牵引杆，Tc带司机室拖车，Mp带受电弓动车，M动车。

- 车辆长度(车钩连接面之间长度）

车体基本长度                     L=19000mm

Tc车长度                       （L+△L+2⊿）mm

Mp、M车长度                   （L+2⊿）mm

列车长度                        （114000+2×△L+12×⊿）mm

注：L—车体基本长度；△L—司机室加长量，待车辆招标后确定；⊿—车钩连接面伸出量，一般为260mm。

- 车体基本宽度		                2800mm

- 车辆高度（落弓高度）               3810mm

- 车体			                铝合金或不锈钢（待车辆招标后确定）

- 车辆地板面至轨面高度      		  1100mm

- 车钩中心线距轨面高度                6600＋10mm

- 转向架中心距				  12600mm

- 转向架固定轴距			  2200~2300mm（待车辆招标后确定）

- 车辆重量(空车）

Tc车                                ≤31.5t/辆

Mp、M车                            ≤34.5t/辆

列车总重(空车）                      ≤201t

- 轴重			     	          ≤14t

- 供电方式                           架空接触网DC1500V

- 转向架及轮对主要技术条件（转向架最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车轮直径（新轮） | 8400+10mm |
| 2 | 车轮直径（全磨耗） | 770mm |
| 3 | 轮对内侧距 | 1353±2mm |
| 4 | 转向架固定轴距 | 2200/2300mm |
| 5 | 轴数 | 2 |
| 6 | 转向架最大重量 | 约7t |

由于车辆招标尚未完成，司机室外轮廓、转向架及轮对的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标人保留调整的权利，投标方不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 空调机组主要技术条件（空调机组最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组外型尺寸 | 3760×1780×390mm |
| 2 | 空调机组重量 | 850kg |

由于车辆招标尚未完成，空调机组的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标人保留调整的权利，投标人不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 内侧距                           1353±2mm

- 轮型                             符合DIN EN 13715标准的磨耗形踏面

### 与轨道接口

由投标人提出与轨道（含端刷走行轨）的接口要求，轨道设计单位设计，轨道承包商施工。

### 与风水电接口

由投标人提出相关（电、风、水）接口要求，包括（但不限于）：电源电压、制式及总功率、用水量、用风量、电源配电箱（柜）位置等。设计单位设计，风水电承包商施工。

投标人负责提供所供设备自身的配电箱外，投标人应提出配电及绝缘要求，招标人负责按要求完成设备的配电和绝缘接地。

总电源供至设备附近的配电箱（柜），供电方式为TN-S，配电箱（柜）至设备总控制柜的电力配线及设备总控制柜至设备的电力配线由投标人负责，土建方负责预埋管的敷设。

由投标人提出电缆预埋管、预留电缆槽和设备接地要求，设计单位设计，由土建承包商施工完成，投标人负责施工督导和验收，验收标准以双方确认的设计图纸和中国的相关设计、施工及验收规范为依据。

洗车机库内排水泵由给排水专业提供并安装，由给排水设计负责排水点接出到室外管网。

机械间和控制间要设置220V电源插座，单个插座允许使用功率不小于2kW，所设置电源插座数量在设计联络时确定。列车自动清洗机控制室须设防静电地板。

### 与接触网接口

由投标人提出与接触网的接口要求，接触网设计单位设计，接触网承包商施工。

### 与Internet的接口

土建在施工时应预留Internet的接口。设计联络时，投标人应给出Internet的接口位置方案。

### 与通信系统的接口

通信专业预留连接车辆段DCC到洗车库控制室内的单模光纤，其余设备由投标方提供，并提出对传输光纤数量要求。

### 与信号系统的接口

1、供货范围及责任划分：

（1）信号系统的供货范围及责任：

1）提供信号系统至洗车机间的连接电缆及其安装连接附件；

1）负责实施信号系统至洗车机间的连接电缆的敷设与连接；

2）	负责实施信号系统至洗车机间的连接电缆连接正确性测试；

3）	负责实施本接口的功能测试及联合调试；

4）负责提供信号系统侧所用继电器线圈的电源，该电源为可调电源，须满足本工程需要（暂定DC24V-60V）。

（2）洗车机供货商的供货范围及责任：

1）负责洗车机内部与本接口有关的接口电路的实施、连接及模拟测试；

2）配合信号系统接口的安装与施工，负责对信号提供电缆规格、型号的确认；

3）配合信号系统供货商的连接测试；

4）配合信号系统供货商的接口功能测试及联合调试；

5）负责提供洗车机侧所用继电器线圈的电源，该电源为可调电源，须满足本工程需要（暂定DC24V-60V）；

6）负责提供洗车机控制室内与信号系统接口的端子排，端子排数量、端子孔径需满足信号系要求。

2、接口界面划分

信号系统与洗车机的接口位置位于洗车机控制室内端子排，接口界面划分示意图如下图所示。

3、接口功能

1）洗车机提供“洗车准备就绪”状态信息后，由车辆段/停车场信号楼值班员根据洗车机提供的状态信息（洗车机检查正常），为待洗列车设定目的地码或人工办理进路；

2）列车运行至洗车库前停车，信号系统向洗车机发送“洗车请求”；

3）洗车机收到“洗车请求”信息后，回复“洗车确认”信息；

4）信号系统收到“洗车确认”信息后，自动控制列车进入洗车库；

5）列车进入车头洗位并停稳后，信号系统向洗车机汇报停稳信息；

6）洗车机完成车头洗车作业后，向信号系统发送列车移动指令；

7）信号系统收到列车移动指令后，控制列车运行，进行车身洗车；

8）列车进入车尾洗位并停稳后，信号系统向洗车机汇报停稳信息；

9）洗车机完成车尾洗车作业后，向信号系统发送列车移动指令，列车驶出洗车库；

10）洗车过程中，信号控制列车牵引，信号控制列车恒速运行（车速3~5km/h），信号提供10km/h（暂定）的超速防护；

11）洗车过程中，洗车机在故障或人工按下紧急停车按钮时，洗车机向信号系统发出紧急停机指令，信号系统控制列车实施紧急制动；

12）洗车机向信号系统发送有无端洗指令，控制列车在端洗位置是否停车；

13）洗车机向信号系统发送运行通过指令，列车方可通过洗车线；

14）洗车机端洗停车精度要求为±1m；

洗车流程在设计联络阶段最终确定，信号系统与洗车机的接口须满足实现完整的全自动洗车功能及招标人的要求。当接口设计出现分歧时，各供货商必须无条件服从招标人协调和裁定，并不得提出增加额外费用要求。

4、接口特性要求

1）接口采用继电接口方式，电路的设计须符合故障－安全原则，接口电路用继电器应采用安全型继电器，其特性及其应用应符合中国有关规定。接口信号应为安全信号；

2）接口电路应能明显、准确体现两系统间的联锁关系；

3）接口电路用于系统间传递信息的电环路应采用双断设计。接口电路电源实行谁使用谁提供的原则；

4）信号系统、洗车机提供各自系统侧所用继电器线圈的电源，该电源为DC24V-60V可调电源；

5）信号系统和洗车机均应对双方接口信息进行事件记录；

6）信号系统与洗车机的接口电路应与所选用的继电器特性相匹配；

7）接口电路的接口及两系统间均应采取一定的隔离措施，不允许由于接口的原因，损坏信号系统和洗车机内部设备；

8）信号系统与洗车机间的信息交换：

| 交换信息的内容 |
| --- |
| 信号系统 | 洗车机 |
| 信号系统向洗车机发送“洗车请求”、“列车停稳”信息以及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 | 洗车机向信号系统发送“洗车机准备就绪”、“洗车确认”、“列车移动”、“紧急停机”、“列车通过”、“无端洗模式”信息以及两系统供货商在设计联络阶段共同确定的其他信息等。 |

5、洗车机控制室电控柜到DCC室内控制台的控制电缆线由设备厂家负责敷设。

6、洗车流程在设计联络阶段最终确定，信号系统与洗车机的接口须满足实现完整的全自动洗车功能及招标人的要求。当接口设计出现分歧时，投标人必须无条件服从招标人协调和裁定，并不得提出增加额外费用要求。

### 供气条件

设备如果有采用气动装置，应自带空气压缩机。

## 设备质保期

质保期为n年（n≥2），自济南轨道交通R2线一期工程竣工验收和开通试运营中较靠后完成的一项开始至n年结束。

在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应及时给予免费更换、维修，并不能因此而影响工程进度。若发现系统存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，并不能因此而影响工程进度，质保期内投标人处理上述问题所发生的费用由投标人负责，被更换部分的质保期从更换完成，并验收通过后，投入正常使用之日起重新计算。

其中，列车自动清洗机电气控制系统主控器须在质保期基础上延长24个月。列车自动清洗机大修期内端洗箱出现密封性能下降，投标人须免费提供原厂密封条。

## 合同设备的现场服务

根据工程进度计划表的时间安排和招标人根据实际工程进展情况提前2周通知投标人派遣合格的服务人员按时到工地现场，若未经招标人同意无故延迟和缺席，招标人将按不少于1000元人民币/人•天进行罚款。

投标人应处理所有的维修服务。投标人应在合同设备故障的发生后12小时内（重大故障时应及时赶赴现场）到达现场进行处理，并在接到招标人通知后3日内完成维修及调试工作，直至达到用户需求书的有关要求。

## 协调管理要求

（1）责任范围

根据合同的相应规定，投标方应完成的工作包括设计、采购、制造、工厂测试、供货、包装、运输和保险，并负责安装调试、完工测试、配合大联调、试运行和子系统保证，以及提交文件和培训招标方人员。

投标方应对济南轨道交通R2线一期工程设备的性能负责。

（2）工厂制造和检测

投标人按已确认的设计文件，有计划地安排合同项目的制造。

投标人按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

招标人有权检查与本工程有关的所有生产工作。

招标人在出厂包装前按合同规定派员对产品进行出厂检验，标准按合同规定的有关标准。招标人在确认检验的结果后，双方签发允许装运证。

（3）包装运输

投标方应确保交货期。

投标人应确保交货期内将设备运输至济南轨道交通R2线一期工程王府庄车辆段和姜家庄停车场内指定地点或其他指定地点。

投标人必须结合该设备的特点给予一定的保护措施，按分类包装，并有详细的装箱清单。

投标人应负责货物的包装，并满足以下要求：

在济南无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀；

在海运过程中不受海风和海水的侵蚀；

具有足够的牢固性；

防止货物损坏和丢失。

投标方出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧壁上；装箱单其中1个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。

（4）土建基础检查

投标人负责在济南对设备土建基础施工的督导及检查，以保证设备与土建基础之间的接口要求。

（5）安装及调试

设备的安装由投标人负责。投标方有权使用现场可能提供的水电及其他服务。投标人应为上述使用按合理价格向招标人或土建承包商支付费用。投标人应自费提供上述使用所需的任何装置，以及设备安装调试所需的任何设备机具。投标人应负责安装施工时的人员劳务及管理等其他费用。安装完工试验由投标人负责。

设备的调试和试运行由投标方负责。

投标人须免费向招标人提供人员培训，具体要求在设计联络时确定。

设备包装运输、安装、调试及人员培训等相关费用由投标人完全承担。

## 设计联络

本用户需求书提出的是最低限度的技术需求，在设计联络中招标人提出的合理技术要求，投标人须服从且不增加费用。投标人配合招标人按实际需要开展设计联络，设计联络地点暂定为济南，与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

## 技术文件及资料管理

1. 概述

（1）投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。

（2）当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

（3）图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

（4）以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

2. 文件确认

（1）在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。买卖双方递交的技术性确认文件的份数应满足要求。

（2）投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

（3）如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

（4）图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

3. 工程档案资料管理

（1）投标人在工程完工后，要确保配合招标人完成向济南市城建档案馆、运营商工程档案资料的验收和移交工作。

（2）按照招标人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式5套，电子文件3套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给招标人。

（3）工程资料管理的依据性文件：有关的国家、济南市地方法律、法规。

## 试运行

1.	试运行前的准备

试运行前，设备应达到招标人下发的有关试运行条件中对本设备的功能要求。

2.	试运行期间

（1）投标人在试运行期间派遣到现场的全部人员必须遵循招标人或运营单位制定的相关现场管理办法，由于违反管理办法造成的事故，由投标人自行承担。

（2）试运行期间投标人负责但不限于完成以下工作：设备应满足合同要求，试运行时性能及各项参数达到设计标准；试运行时间达到合同要求；试运行期间需配合运营单位开展的各项设备考核工作。

## 培训

投标人在投标时应提供详细的培训建议计划，对以下要求提出具体的安排建议。

1.	培训人员

投标人应负责对招标人的技术、操作和维修人员进行培训，理论培训及操作等系统培训。

2.	培训方式

培训分理论知识和实际技能两个部分，分三种方式进行：一是招标人派员接受设备的结构、原理、装配和检修工艺等知识和技能的培训；二是在设备安装、调试和运行试验的过程，投标人对招标人的相关人员进行培训；三是在设备预验收前的系统培训，对招标人相关人员进行设备的机构、原理、调试、控制、操作、保养、检修及安全规程等知识和技能的系统培训。

3.	培训教师及教材

培训教师应至少包括两名熟悉设备机械及电气原理、调试和检修技术的机械工程师和电气工程师。

对招标人人员的培训，投标人应提供相应教材和资料（中文），对参加培训的人员应提供纸质文本教材。所有培训用材料应易拷贝，音像制品应能拷贝复制，提供文件应为Microsoft Office 2007 for Windows（或以上版本）的形式，提交三份光盘。

4.	培训人员的考试

培训人员考试分理论考试和实践考试。理论考试包含机械及电气原理、编程等。实践考试为全套操作、故障排除和检修保养等。考试内容由投标人和招标人共同商定。招标人派专人现场督考。招标人对不合格人员重新培训，直到考试通过。

5.	投标人培训老师的考核

在每一个培训课程结束做出结论时，应由受训人员填写经招标人审核过的问卷检查表，将受训人员对课程内容、持续时间以及表达技巧的满意度进行评价。若满意度在75%以下，则应在投标人审阅和得到招标人许可之后，投标人负责更换培训老师免费为受训人员重新进行该课程的培训。

## 验收

（1）检查、试验、验收规范及条件

设备的检查、试验及验收均由投标人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行，与其相关费用由投标人完全承担。

（2）工厂检验、出厂验收、竣工验收

相关要求在设计联络阶段确定。

与设备验收相关的一切费用由投标人完全承担。

# 附 图

## 限界要求（以车辆招标后限界为准）

隧道外区间直线段限界要求

## 洗车库布置图（本图仅供招标参考，招标人保留进行调整的权利）

王府庄车辆段洗车库平面布置图

姜家庄停车场洗车库平面布置图