2019年济南轨道交通运营标志标识项目

招标文件

项目编号：S201907162

‘

’

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

招标代理：山东省建设工程招标中心有限公司

日    期：二〇一九年八月

目   录

第一章   招标公告	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

1. 总则	9

1.1 定义	9

1.2 项目概况	9

1.3 资金来源和落实情况	9

1.4 招标范围、供货日期和质量要求	9

1.5 投标人资格要求	10

1.6 费用承担	10

1.7 保密	10

1.8 语言文字	10

1.9 计量单位	10

2. 招标文件	10

2.1 招标文件的组成	10

2.2 招标文件的澄清	11

2.3 招标文件的修改	11

3. 投标文件	11

3.1 投标文件的组成	11

3.2 报价	12

3.3 投标有效期	13

3.4 投标保证金	13

3.5 投标文件的编制	14

4. 密封与递交	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的递交	15

4.3 投标文件的修改与撤回	15

5. 开标	15

5.1 开标时间和地点	15

5.2 开标程序	16

6. 评审	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评审原则	16

6.3 评审	16

7. 合同授予	18

7.1 推荐方式	18

7.2 中标通知	18

7.3 签订合同	18

8. 重新招标和不再招标	18

8.1 重新招标	18

8.2 不再招标	19

9. 纪律和监督	19

9.1 对招标人的纪律要求	19

9.2 对投标人的纪律要求	19

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	20

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	20

9.5 投诉	20

第三章  技术规范及相关要求	21

第四章  合同格式	52

第五章  投标文件部分格式	53

商务部分	53

附件1、投标函	53

附件2、法人承诺书	54

附件3、法定代表人资格证明书	55

附件4、授权委托书	56

附件5、商务偏离表	57

附件6、唱标单	58

附件7、报价明细表	59

附件8、企业综合实力	60

附件9、投标人类似项目业绩一览表	61

附件10、信誉承诺书	62

附件11、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容	62

技术部分	63

附件1、技 术 偏 离 表	63

附件2、货物的质量保障	64

附件3、实施方案	64

附件4、售后服务承诺及技术培训情况	64

附件5、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容	64

第六章  评审细则	65

评审细则（满分100分）	67

第一章  招标公告

| 项目编号： | S201907162 |
| --- | --- |
| 项目名称: | 2019年济南轨道交通运营标志标识项目 |
| 项目地点: | 济南市 |
| 资金来源: | 自筹 | 出资比例： | 100% |
| 招标项目类型: | 采购 |
| 本项目投资额： | 320万元 |
| 招标单位： | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
| 招标单位联系人： | 刘工、张工 | 招标单位联系电话： | 0531-59900207 0531-66695005 |
| 招标代理单位： | 山东省建设工程招标中心有限公司 |
| 招标代理联系人： | 徐铭 | 招标代理机构联系电话（手机）： | 15269199387 |
| 一、项目基本情况 1.项目名称：2019年济南轨道交通运营标志标识项目； 招标单位：济南轨道交通集团建设投资有限公司 2.项目地点：济南市；工期：招标人书面通知书后30日历日内完成供货及安装。 3.该项目共分为一个标段 4.招标范围：2019年及2020年1号线和R3线济南轨道交通运营所需标志标识的供货、税费、样本、设计、制作、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等。 |
| 二、投标条件 1、具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖标志标识类，且有能力提供相关货物及服务的供应商。 2、近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额50万元及以上的类似标志标识项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）。 3、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。 4、近3年（2016年1月1日至今）投标人社会信誉自查承诺（盖公司公章）；投标人在报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 三、资格审查方式 基本条件合格制。 |
| 四、招标文件的获取 另行通知。 |
| 五、投标报名及需要提交的材料 凡有意参加投标者，请于2019年8月1日至2019年8月7日（节假日双休日除外）每日上午9:00时至11:30时，下午13:00时至16:30时携带法定代表人证书或法定代表人授权委托书及身份证原件到济南市市中区卧龙路节能示范大厦21楼2113室报名，报名时还需提供以下资料： （1）企业法人营业执照副本原件； （2）企业业绩合同原件； （3）信誉自查承诺； （4）信用中国查询截图。 注：（1）上述资料还须提供复印件（加盖公章）1套。 （2）报名时提交的资料审查合格，不代表最终评标时资格审查合格。 |
| 六、投标文件的提交 详见招标文件 |
| 七、其他 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、济南轨道交通集团有限公司网站上发布。 |
| 公告时间:2019年8月1日9时0分～2019年8月7日16时30分 |

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司 联 系 人：刘工 电 话：0531-59900207 |
| 2 | 招标代理 | 招标代理：山东省建设工程招标中心有限公司 联 系 人：徐铭 联系电话：0531-87087171、15269199387 地 址：济南市市中区卧龙路建设节能示范大厦21楼2113 电子信箱：sdjzxm@126.com |
| 3 | 项目名称 | 2019年济南轨道交通运营标志标识项目 |
| 4 | 交货地点 | 济南市内招标人指定的地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 招标范围 | 2019年及2020年1号线和R3线济南轨道交通运营所需标志标识的供货、税费、样本、设计、制作、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等。 |
| 9 | 供货日期 | 分批供货。自合同签订之日起，中标人在收到招标人书面通知书后30日历日内完成供货及安装。（若招标人有少量紧急需求，中标人需在7日历日内完成供货及安装） |
| 10 | 质保期 | 中标人负责提供所有产品不低于两年的免费技术指导和质量保修；所有产品及服务的包换和包修遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；质保期起始时间以每批货物到货且甲方出具验收合格证明签发之日起开始计算。 |
| 11 | 质量要求 | 关于质量的详细要求见第三章“技术规范及相关要求”。 |
| 12 | 投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 清单、澄清、答疑等 |
| 16 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人如有要求澄清的问题，须在2019年8月7日16:00前，将要求澄清的问题以盖章扫描格式及WORD格式电子邮件发送至sdjzxm@126.com，并电话通知招标代理机构。 |
| 17 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件递交截止时间15日前，将澄清文件电子版发送至各投标人邮箱,并电话通知各投标单位前来领取纸质答疑文件。 |
| 18 | 投标截止时间 | 2019年8月23日09时30分 |
| 19 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇或网银的形式； 投标保证金的金额：人民币五万元整；保证金必须从基本账户汇出。 开户名称：山东省建设工程招标中心有限公司 开户银行：齐鲁银行股份有限公司济南阳光新路支行 银行帐号：1174414000000005910 财务电话：0531-87087170 注： 1.投标保证金须从企业基本账户一次性转出，否则视为无效投标； 2.投标保证金在2019年8月21日17：00时前必须到达上述指定账户； 3.汇款完成后，请把开户许可证、汇款的电汇底单彩色扫描件发电子邮件至sdjzxm@126.com，并电话通知招标代理单位。 |
| 22 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 23 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面和包封密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 24 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，唱标单单独密封一份，投标文件电子文档（Word及PDF格式，U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
| 25 | 装订要求 | 投标文件采用胶装的方式进行装订，商务、技术部分装订成一册。 投标文件（一正四副），电子文档、唱标单分别分三个包封密封。 其他要求按照投标人须知第4.1项规定的内容执行。 |
| 26 | 封套上写明 | 项目名称： 投标人地址： 投标人名称： 2019年济南轨道交通运营标志标识项目投标文件在 2019 年 月 日09时 30分前不得开启等 |
| 27 | 递交投标文件时间 | 2019年8月23日上午9:30前（北京时间） |
| 28 | 递交投标文件地点 | 山东省公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区（济南市历下区天辰路2177号联合财富广场2号楼3层） |
| 29 | 递交投标文件截止时间 | 2019年8月23日9:30（北京时间） |
| 30 | 开标时间和地点 | 时间：2019年8月23日9:30（北京时间） 地点：山东省公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区（济南市历下区天辰路2177号联合财富广场2号楼3层） |
| 31 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 32 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数，其中招标人代表不超过评委总人数的1/3。 |
| 33 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人3名。 |
| 34 | 投标人代表出席开标会 | 投标人的法定代表人或授权委托人应当按时参加开标会，并在招标人按程序进行点名时，向招标人提交（法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件），以证明其出席，否则，其投标文件按无效处理。 |
| 35 | 最高限价 | 人民币叁佰贰拾万元整（小写：3200000.00元）。 注：投标人报价超过最高限价按无效投标处理。 |
| 36 | 履约担保 | 担保方式：履约保证金或银行履约保函 担保金额：合同暂定总价的2%。 |
| 37 | 样品 | 1、样品应在投标截止时间前，随投标文件一并递交； 2、投标人按本文件第三章要求提供样品，未按要求提供样品或样品提供不全的，样品评审得0分。 |

1. 总则

1.1 定义

1.1.1  “招标人”系指济南轨道交通集团建设投资有限公司。

1.1.2  “代理机构”系指山东省建设工程招标中心有限公司。

1.1.3  “投标人”系指参加开标会议并响应招标人要约邀请的投标人。

1.1.4  “招标文件”系指本文件，即招标人的要约邀请。

1.1.5  “投标文件”系指投标人根据招标文件作出的针对本项目的承诺。

1.1.6  “中标人”系指递交的投标文件被招标人接受并作出承诺的投标人。

1.2 项目概况

1.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

包段划分：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.5根据国家有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。本项目将通过公开招标方式择优选定一名中标人。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.4 招标范围、供货日期和质量要求

1.4.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目的供货日期：见投标人须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4.4 招标人有权调整采购数量、规格及供货时间等。如在实际采购过程中发生调整时，由招标人提出调整产品的相关参数，其单价套用相近规格型号的中标价；若规格型号相差较大，由中标人对产品进行报价，经招标人、审计、监督人等相关单位审核批准后，中标人方可进行供货。

1.5 投标人资格要求

1.5.1投标人必须具备招标公告所要求的资格。

1.5.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合招标文件所要求资格和具有履行合同的能力。

1.6 费用承担

1.6.1投标人在招标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负，招标人及代理单位不负任何责任。所递交的所有与招标有关的资料均不予退还。

1.6.2投标人准备和参加招标活动发生的费用自理。本项目招标代理费和公证费由招标人支付。

1.7 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范及相关要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人（招标代理）提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提交（加盖单位公章），要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内按照澄清文件的规定以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

本次招标编制投标文件时严格按照以下原则：

各投标人应将商务、技术部分装订成一册，要求目录索引清晰，编制统一页码。除封面、封底外，技术部分（若含图纸）全部内容页码建议不超过100页（含100页）。

3.1.1商务部分文件内容

（1）投标函；（必须放在投标文件的第1页）

（2）法人承诺书；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）法定代表人授权委托书、身份证；

（5）商务偏离表；

（6）唱标单；

（7）报价明细表；

（8）企业综合实力；

（9）投标人类似项目业绩一览表；

（10）本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容。

3.1.2 技术部分文件内容

（1）技术偏离表；

（2）货物的质量保障；

（3）实施方案及如期供货承诺；

（4）售后服务承诺及技术培训情况；

（5）本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容。

3.2 报价

3.2.1报价范围：参加投标的投标人需按要求竞报固定单价及暂定总价。竞报价格为产品的落地价。

报价采用固定单价，除合同调价约定外，固定单价均不作调整，价格有效期应保持到合同履行完毕。固定单价包括但不限于材料费、设计费、组装费、包装费、运杂费（运达招标人指定地点）、装卸费、安装费、保管、检测费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后服务、配合完成验收所需要的全部直接和间接费用及合同规定的所有责任、义务和风险等全部费用。

固定单价不随市场价格波动而调整。投标人自行承担价格上涨风险。

招标人有权在不影响价格构成因素、保证质量的前提下，根据招标人技术需要对合同内容进行必要的技术性调整，投标人不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。

质保期不低于国家标准。

3.2.2应分别标明每种产品的品牌、型号、主要技术参数、单价(不含税)、单价(含税)、合计价（含税）。如果大写金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

3.2.3投标人对于每一种产品只能报出一个价格，不得出现多方案报价，否则均视为无效投标。

3.2.4投标人的投标文件中所报产品的数量必须与招标文件一致，否则商务报价以零分计。

3.2.5所有的产品（包括所有的配件）的供货、调试、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成，并达到招标人满意。

3.2.6投标报价必须包含对有关人员的技术培训，并提供详细的技术培训计划。

3.2.7投标人应确保所供应产品及投标文件其他相关内容，不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由投标人承担。

3.2.8货币：报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

3.2.9付款方式不允许报偏差，否则视为不响应招标文件自动放弃投标资格。

3.2.10本次招标拟采用固定单价、暂定总价方式采购，中标人不能因采购量的变化而提出改变单价的要求，具体采购数量以招标人的实际生产需要，按书面供货通知为准。本次采购清单为采购目录并非整体采购，招标人有权对清单中的物品进行选择性采购。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3评标委员会按照排序向招标人推荐3名中标候选人，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未中标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有串通、舞弊情况的。

3.5 投标文件的编制

3.5.1投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关供货周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则，投标文件无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 密封与递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人或代理机构。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人或代理机构收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在前附表规定的投标截止时间和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与开标的应按前附表规定的内容携带相关证件原件；若提供不出原件则视为自动放弃投标资格。以上证件在开标时应提供原件，否则视为自动弃权。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布招标（代理）人、投标人等有关单位或人员姓名；

（4）在监督人监督下，由招标人或公证人核验投标人的证件，并宣布核验结果；

（5）在监督人监督下，由招标人或公证人及投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（6）按照宣布的开启顺序当众进行唱标，并由投标人委托代理人对唱标内容签字确认。

（7）开标会议结束。

6. 评审

6.1 评标委员会

6.1.1 评审由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对招标公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审内容的保密

(1)开标会议开始后，凡属于审查、澄清、评价和比较报价的所有资料及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与招标无关的其他人泄露。

(2)在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

6.3.2评标委员会的组成办法如下：

评标委员会组建按照相关规定抽取，成员5人及以上单数，其中招标人评委不超过总人数的1/3。

6.3.3评审的标准和方法如下：

采用综合评分法

6.4投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人澄清其投标文件。

6.5投标文件的符合性鉴定

6.5.1评审会议开始后，经招标人初步审查符合投标须知规定的投标文件提交评标委员会进行评审。

评审时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标。

6.6错误的修正

6.6.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当投标文件与唱标单不一致时，以唱标单为准，如果大写金额与小写金额不一致时，应以大写金额为准。

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

7. 合同授予

7.1 推荐方式

评标委员会依据规定的评审标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评审报告，推荐中标候选人或直接确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1合同的授予：

合同将授予其投标符合招标文件要求(即资格审查文件完整无缺、已交纳投标保证金、报价合理、保证质量性能和交货期、信誉较好、能提供良好售后服务)、能圆满地履行合同、对招标人最为有利的投标人。

最低报价不是中标的唯一保证。

7.3.2招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人如不按规定与招标人订立合同，则招标人将废除中标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目供货转让(转包)或分包给他人。

7.3.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

以下情形属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露底价、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

以下情形属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章  技术规范及相关要求

- 项目概况

济南轨道交通1号线为南北向市域快线，从南向北串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域。线路南起工研院站，止于方特站。线路全长26.1公里，线路中部设范村车辆基地1处，总建筑面积约10.71万平方米。

济南轨道交通R3线在线网中是城区东部贯通南北向的一条市域快线，并连接济南新东站、遥墙机场等对外枢纽，远期越过黄河直至济阳副城。R3线一期工程南起龙洞庄站，主要经龙鼎大道、奥体西路、工业北路、济南新东站南北向主轴，北至滩头站，线路长约21.57km，共设车站13座，其中换乘站6座，平均站间距约1.776km。

- 需求范围

本次招标范围为2019年及2020年1号线和R3线济南轨道交通运营所需标志标识的供货、税费、样本、设计、制作、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等。

- 需求明细

（一）项目明细表

| 序号 | 类别 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全警示 | 必须系安全带 | 1、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加系安全带图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 50 | 制作样品 |
| 2 | 安全警示 | 仓库重地,闲人免进 | 1、尺寸：300mm×400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色推门图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 60 |  |
| 3 | 安全警示 | 当心触电 | 1．材料：PVC板； 2．尺寸：300×400mm，厚3mm（PVC板）； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨。双面印刷，户外使用； 4. 色标：按国标要求制作。 | 块 | 270 |  |
| 4 | 安全警示 | 当心触电 | 1．材料：PVC板； 2．尺寸：300×400mm，厚3mm（PVC板）； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按国标要求制作。 | 块 | 330 |  |
| 5 | 安全警示 | 当心触电 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：90mm×120mm，厚3mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按国标要求制作。 | 块 | 3260 |  |
| 6 | 安全警示 | 小心地滑 | 1、尺寸：300×400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 55 |  |
| 7 | 安全警示 | 小心地滑 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：250*125(mm) 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 100 | 制作样品 |
| 8 | 安全警示 | 小心地滑 | 1.尺寸：高950mm,底座280*280mm 2.制作要求：四面告知牌，高强度PVC材质，中英文 | 块 | 130 |  |
| 9 | 安全警示 | 当心机械伤人 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3. 色标：按国标要求制作 4.要求水平粘贴牢固且耐磨。90mm×120mm，厚3mm | 块 | 1950 |  |
| 10 | 安全警示 | 当心机械伤人 | 1．尺寸：300×400mm； 2．材料：铝板，正面反光膜； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨：直接粘贴 4. 色标：详见图片 | 块 | 20 |  |
| 11 | 安全警示 | 当心碰头 | 1、尺寸：300×400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 350 |  |
| 12 | 安全警示 | 当心碰头 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：300*400(mm) 3、制作要求：背面丝印。 | 块 | 110 | 制作样品 |
| 13 | 安全警示 | 当心碰头 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 112 |  |
| 14 | 安全警示 | 当心碰头 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：300*400(mm) 3、制作要求：背面丝印。 | 个 | 160 |  |
| 15 | 安全警示 | 当心台阶 | 1、尺寸：长190mm；外框250*210mm；等边三角形边宋体加粗 2、材料：不干胶 背景透明 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：详见图片 | 块 | 40 |  |
| 16 | 安全警示 | 当心台阶 | 1.尺寸：120*1000mm 2.制作要求：采用0.5MM厚度磨砂耐磨地板膜材质；自带强力背胶；,供货前提供样品 | 块 | 1100 |  |
| 17 | 安全警示 | 当心坠落 | 1、尺寸：300mm*400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 220 |  |
| 18 | 安全警示 | 列车高压禁止车底作业 | 1、尺寸：400mm×300mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板 3、制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨，色标：中间打两孔，可安装金属挂链，金属挂链长500mm 4、色标：详见图片 | 块 | 110 | 制作样品 |
| 19 | 安全警示 | 止步，高压危险 | 1.尺寸：400*300mm 3mm厚 2.材料：不透明亚克力板 3.制作要求：白底红字，可粘贴。 | 块 | 200 |  |
| 20 | 安全警示 | 禁止攀登 高压危险 | 1.尺寸：400*300，1mm厚 2.材料：白色PVC板，白底红字，四角穿孔可悬挂 | 块 | 75 |  |
| 21 | 安全警示 | 高压危险 | 1、2.0mm厚的铝板制成，400*300mm 标志面采用的反光膜其逆反射系数应在IV级以上，“高压危险”标为白底黑字黑框。 2、“高压危险”标可通过标上四个小孔用4.4mm铜色钢线绑扎在支柱、栅栏上，也可利用钢支柱的预留孔用铆钉固定。 | 块 | 800 |  |
| 22 | 安全警示 | 高压危险 | 1.尺寸：210mm*297mm 2.制作要求：不带孔，防水耐磨贴 | 块 | 220 |  |
| 23 | 安全警示 | 禁止翻越 | 1、尺寸：300mm×400mm，厚2mm 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色翻越图样，红底镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 100 |  |
| 24 | 安全警示 | 禁止翻越 | 1、材料：3M IJ1229 非单透材质 2、尺寸：240*300（mm） 3 制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 315 |  |
| 25 | 安全警示 | 禁止合闸 | 1、尺寸：120*160、δ2mm 2、材料：亚克力，带绝缘挂绳， 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色图案加禁止合闸，白色镂空字体，图形及文字按国标，绝缘挂绳通过孔与该板连接 4、色标：详见图片 | 块 | 150 |  |
| 26 | 安全警示 | 禁止攀爬 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 445 |  |
| 27 | 安全警示 | 禁止攀爬 | 1、尺寸：300mm×400mm，厚2mm 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色翻越图样，红底镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 35 |  |
| 28 | 安全警示 | 禁止攀爬 | 1．材料：PVC板； 2．尺寸：300×400mm，厚3mm（PVC板）； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨。双面印刷，户外使用； 4. 色标：按国标要求制作。 | 块 | 215 |  |
| 29 | 安全警示 | 禁止吸烟 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 400 |  |
| 30 | 安全警示 | 禁止吸烟 | 1、尺寸：长300mm×400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色香烟图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 145 |  |
| 31 | 安全警示 | 禁止吸烟 | 1．材料：PVC板； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3. 色标：按国标要求制作。300mm×400mm，厚3mm | 块 | 280 |  |
| 32 | 安全警示 | 禁止烟火 | 1、尺寸：长300mm×400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色火柴图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 300 |  |
| 33 | 安全警示 | 禁止倚靠 | 技术要求： 1.材料：铝板，正面贴反光膜 2.制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 3.色标：详见图片尺寸：300×400mm，厚2mm 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 70 |  |
| 34 | 安全警示 | 正在作业 | 1．材料： 亚克力板； 2．尺寸：250mm×250mm，厚2mm； 3．制作要求：黑色文字加粗，丝印，英国色丽可油墨，金属挂链长300mm； 4. 色标：按图示制作。 | 块 | 110 |  |
| 35 | 安全警示 | 注意安全 | 1、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：黑色图标，图标内底色黄色，黑色字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 70 |  |
| 36 | 安全警示 | 注意安全 | 1．材料：PVC板； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3. 色标：按国标要求制作。300mm×400mm，厚3mm | 块 | 240 |  |
| 37 | 安全警示 | 未经许可，不得入内 | 1.尺寸：长300mm*宽250mm，厚2mm 2.材料：铝板，正面贴反光膜 3.制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色推门图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4.色标：详见图片 | 块 | 50 |  |
| 38 | 安全警示 | 未经许可，不得入内 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：200*400（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 70 |  |
| 39 | 安全警示 | 必须戴安全帽 | 1、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加必须戴安全帽图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 110 |  |
| 40 | 安全警示 | 必须穿防护服 | 1、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加穿防护服图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 60 |  |
| 41 | 安全警示 | 危险废物警告标志牌 | 1、铝塑板材料 危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm | 块 | 5 |  |
| 42 | 安全警示 | 危险废物警告标志牌 | 1、铝塑板材料 危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、主标识背面以螺丝固定，以调整支杆高度，支杆底部可以埋于地下，也可以独立摆放，标志牌下沿距地面120cm。 | 块 | 5 |  |
| 43 | 安全警示 | 严禁携带危险品 | 1、尺寸：1800*800mm、厚度5mm, 1、名称:“严禁携带危险品”安全标牌 2、材料：pvc板，正面贴反光膜 3、制作要求：倒角包边、背胶写真、防潮、不开胶、不褪色、亚光膜、图形及文字按国标，四角打孔φ5mm，直接粘贴 4、色标：详见图片 | 块 | 11 |  |
| 44 | 安全警示 | 洗车作业 禁止入内 | 1、尺寸：300*180mm、厚2mm 2、材料：铝板，防水,防晒,不褪色, 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；白底红字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：详见图片 | 块 | 5 |  |
| 45 | 安全警示 | 室外消火栓 | 1．材料：铝板； 2．尺寸（mm）：250mm×200mm，厚0.5mm； 3．制作要求：UV平板喷绘； 4. 色标：红底白字。 实际距离根据测量结果确定，箭头指示方向按上北、下南、左东、右西原则设置。距离及箭头甲方确定后实施。 | 块 | 60 |  |
| 46 | 安全警示 | 水泵结合器 | 1．材料：铝板； 2．尺寸（mm）：250mm×200mm，厚0.5mm； 3．制作要求：UV平板喷绘； 4. 色标：红底白字。 实际距离根据测量结果确定，箭头指示方向按上北、下南、左东、右西原则设置。具体距离及箭头甲方确定后实施。 | 块 | 45 |  |
| 47 | 安全警示 | 机房重地，闲人免进 | 规格：长300mm*宽400mm，厚2mm，铝板，正面贴反光膜，标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色推门图样，红色镂空字体，四角打孔 | 块 | 2 |  |
| 48 | 安全警示 | 当心叉车 | 1、尺寸：250*315mm、厚2mm 2、材料：铝板，防水,防晒,不褪色 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；黄底黑字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：详见图片 | 块 | 15 |  |
| 49 | 安全警示 | 必须戴口罩 | 1、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加必须带防尘口罩图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 40 |  |
| 50 | 安全警示 | 必须穿戴绝缘保护用品 | 1、尺寸：300mm×400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加穿戴绝缘保护用品图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 | 块 | 96 |  |
| 51 | 安全警示 | 非授权请勿操作，注意自动机器 | 1.尺寸：300mm×400mm、厚2mm 2.材料：铝板 3.制作要求：防水,防晒,不褪色,四角带装订孔、图形及文字按国标 | 块 | 14 |  |
| 52 | 安全警示 | 禁止抛物 | 1、尺寸：600*900mm、δ1mm 2、材料：铝板，防水,防晒,不褪色 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色图案加禁止抛物，白色镂空字体，图形及文字按国标，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：详见图片 | 块 | 50 |  |
| 53 | 安全警示 | 有人工作 禁止动车 | 1、尺寸：外形为环形（红色区域），内环直径150mmm外环直径200mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板； 3、制作要求：制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨。打两孔，配30cm金属挂绳。 4、色标：详见图片 | 块 | 120 |  |
| 54 | 安全警示 | 车顶作业 禁止合闸 | 1、尺寸：300mm×250mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板； 3、制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨，中间打两孔，可安装金属挂链，金属挂链长500mm 4、色标：详见图片 | 块 | 30 |  |
| 55 | 安全警示 | 禁止动车 | 1、尺寸：外形为环形（红色区域），内环直径150mmm外环直径200mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板； 3、制作要求：制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨， 4、色标：详见图片 | 块 | 110 |  |
| 56 | 安全警示 | 吊臂下严禁站人 | 1.材料：PC板； 2.尺寸：600mm×300mm，0.5mm厚； 3.制作要求：丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：黄底黑字。 | 块 | 5 |  |
| 57 | 安全警示 | 消防岗位责任人卡 | 1.材料：PC板； 2.尺寸：150mm×100mm，厚0.5mm； 3.制作标准：打印过塑，倒圆角，字体黑体加粗，背面贴9448型3M双面胶； 4.联系电话为责任人手机或座机。 | 块 | 220 |  |
| 58 | 安全警示 | 请勿乱扔垃圾 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 140 |  |
| 59 | 安全警示 | 公共安全视频监控区域 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm 2、尺寸：240*300（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 90 |  |
| 60 | 安全警示 | 气灭房间警告 | 1. 材料：PC板，不锈钢镜框； 2. 尺寸：297mm×210mm，PC板厚1mm； 3. 制作要求：文字黑体加粗；背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：电子图片制作。 | 块 | 300 |  |
| 61 | 安全警示 | 紧急停车按钮 | 1、尺寸：180*80mm，厚2mm 2、材料：pvc板 3、制作要求：丝网印刷、可移背胶、覆亚光膜、不开胶、不褪色、倒圆角，直接粘贴 4、色标：详见图片 | 块 | 10 |  |
| 62 | 安全警示 | 气灭控制器 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：80mm×35mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光,表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按电子图片制作。 | 块 | 350 |  |
| 63 | 安全警示 | 公共区手动火灾报警按钮及消防电话插孔警示 | 1.材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：60mm×60mm； 3.制作要求：文字，倒圆角，夜光，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：按图片颜色制作。 | 块 | 1530 |  |
| 64 | 安全警示 | 当心电离辐射 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.文字内容为“当心电离辐射WARNING IONIZING RADIATION”，矩形边框，黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，符合GB2894-2008标准规定。 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按电子图片及国标要求制作。尺寸：90mm×120mm，厚3mm | 块 | 120 |  |
| 65 | 安全警示 | 当心夹手 | 1. 材料：防水耐磨贴；环保胶 2. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 3. 色标：按图示制作 4.上侧文字内容为“当心挤压Warning crushing”，矩形边框，黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，正三角形 下侧文字内容为“当心夹手Warning hands pinching”，矩形边框，黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，正三角形 四角为圆角。尺寸：80mm×160mm； | 块 | 4800 |  |
| 66 | 安全警示 | 重点防火部位闲人免进 | 1. 材料：防水耐磨贴； 2. 尺寸：180mm×80mm； 3. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 块 | 100 |  |
| 67 | 安全警示 | 常闭式防火门 | 1. 材料：防水耐磨贴； 2. 尺寸：180mm×80mm； 3. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 块 | 440 |  |
| 68 | 安全警示 | 灭火器 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：250mm×80mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 块 | 380 |  |
| 69 | 安全警示 | 公共区消防电话分机 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：250mm×80mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 块 | 1350 |  |
| 70 | 安全警示 | 消防风机控制柜 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：250mm×100mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角,英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 块 | 30 | 制作样品 |
| 71 | 安全警示 | 消防合用风机标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：250mm×100mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角,英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 块 | 30 |  |
| 72 | 安全警示 | 请从有平台侧下车 | 1.尺寸：400mm×75mm，防水耐磨贴； 2.制作要求：丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 3.色标：黑字黄底。 | 块 | 130 |  |
| 73 | 安全警示 | 当心坑洞 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300×400mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按电子图片及国标要求制作。 | 块 | 5 |  |
| 74 | 安全警示 | 当心绊倒 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300×400mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按电子图片及国标要求制作。 | 块 | 110 |  |
| 75 | 安全警示 | 消防重点部位 | 1.尺寸：250mm×80mm； 2.制作要求：文字黑体加粗，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 3.色标：红底白字。 | 块 | 220 |  |
| 76 | 安全警示 | FAS控制器 | 1.尺寸：250mm*80mm 2.制作要求：可移车贴,防水、防晒、不褪色、精喷 | 块 | 30 |  |
| 77 | 安全警示 | 消火栓泵控制柜 | 1.尺寸：250*100 2.制作要求：可移车贴，防水、防晒、不褪色、精喷 | 块 | 30 |  |
| 78 | 安全警示 | 气体灭火房间门内测 | 1.尺寸：300*250 2.制作要求：可移车贴，背胶写真，防水,不开胶，不褪色、精喷 | 块 | 330 | 制作样品 |
| 79 | 安全警示 | 灭火器使用方法 | 1、尺寸：340mm*120mm 2、材料：可移车贴防水、防晒、不褪色、精喷 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：详见图片 | 块 | 2590 |  |
| 80 | 安全警示 | 消火栓使用方法 | 1、尺寸：340mm*180mm 2、材料：可移车贴防水、防晒、不褪色、精喷 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：详见图片 | 块 | 1960 |  |
| 81 | 安全警示 | 此门故障 | 1、材料：可移车贴 2、尺寸：200*600（mm） 3、制作要求：应急情况下一次性使用，张贴、除胶方便。 | 块 | 1000 |  |
| 82 | 安全警示 | AFC专用电源，未经许可禁止使用 | 1.文字部分为“AFC专用电源，未经许可禁止使用”。 2.矩形边框，图形标志底色为黄色衬底。 3.材质为可移车贴（3M） 尺寸：150mm*50mm. | 块 | 600 |  |
| 83 | 安全警示 | 消防封条 | 1．材料：不干胶； 2.尺寸：70*200mm； 3.制作要求：背胶写真，防水,不开胶，不褪色； 4.色标：按图示制作。 | 块 | 17100 |  |
| 84 | 安全警示 | 防火卷帘按钮 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：80*100（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 90 |  |
| 85 | 安全警示 | 防火卷帘下禁放物品，禁止站人 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1000*200（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 150 |  |
| 86 | 安全警示 | 本出入口暂未开放 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1200*600（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 87 | 安全警示 | 当心天车 | 1、材料:铝板，正面贴3M EGP反光膜 2、尺寸：300×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 块 | 10 |  |
| 88 | 安全警示 | 当心坠物 | 1、材料:铝板，正面贴3M EGP反光膜 2、尺寸：300×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 块 | 10 |  |
| 89 | 安全警示 | 当心爆炸 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：250*315、δ 2mm 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；黄底黑字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：如图所示 | 块 | 5 |  |
| 90 | 安全警示 | 必须接地 | 1.材料：反光膜 2．尺寸（mm）：50MM宽*80MM长 3.背面贴9448型3M双面胶 4.色标：按图加工； | 块 | 70 |  |
| 91 | 安全警示 | 当心孔洞 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300×400mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光、表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按图制作。 | 块 | 50 |  |
| 92 | 安全警示 | 安全管理责任卡 | 1、材料：亚克力，5mm厚 2、尺寸：150*100（mm） 3、制作标准：字体黑体嘉措，珠光板热转印（中间部位留卡槽），参照办公区域门牌样式。 | 块 | 2150 |  |
| 93 | 安全警示 | 暂停服务 | 1.尺寸：高950mm,底座280*280mm 2.制作要求：四面告知牌，高强度PVC材质，中英文 | 块 | 80 |  |
| 94 | 安全警示 | 尾班车告示牌（可调数字） | 1.尺寸：高1300mm，底座直径350mm，牌面尺寸:470*320mm 2.制作要求：双面使用,304不锈钢,镜面工艺,正反亚克力板,上方开口有夹紧功能,方便更换,正面右下角印中文"济南轨道交通和LOGO" | 块 | 55 |  |
| 95 | 安全警示 | 公交接驳告示牌 | 1.尺寸：直立整体高度2米，不锈钢304材质，底座直径350mm，柱体管直径35mm，信息牌体高320mm*宽470mm*厚35mm 2.制作要求：正面右下角蚀刻印中文"济南轨道交通和LOGO" | 块 | 30 |  |
| 96 | 安全警示 | 公交接驳车标牌 | 1.尺寸：长60cm，宽20cm，厚度5cm | 块 | 55 |  |
| 97 | 安全警示 | 临时告示牌（A3） | 1.尺寸：高1300mm，底座直径350mm，牌面尺寸:470*320mm 2.制作要求：双面使用,304不锈钢,镜面工艺,正反亚克力板,上方开口有夹紧功能,方便更换,正面右下角印中文"济南轨道交通和LOGO" | 块 | 150 |  |
| 98 | 安全警示 | 公交接驳手举牌 | 1.尺寸：手举杆80 cm，面板尺寸80（cm） | 块 | 30 |  |
| 99 | 安全警示 | 禁止翻越护栏 | 技术要求： 1.材料：铝板，正面贴反光膜 2.制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色翻越图样，红底镂空字体，四角打孔φ5mm 3.色标：详见图片尺寸：500mm×200mm，厚2mm 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 110 |  |
| 100 | 安全警示 | 消防栓中灭火器使用方法 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：120*340（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 400 |  |
| 101 | 安全警示 | 消防栓设备使用方法 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：180*340（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 400 |  |
| 102 | 班组建设 | 上墙制度 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.尺寸：60×90cm； 3.版面设计已定好，负责文字排版、送货并安装。 | 块 | 1295 |  |
| 103 | 班组建设 | 综合信息展板 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，表层配亚克力A4、A3卡槽及照片卡槽，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.尺寸：2.4×1.2m； 3.版面设计已定好，负责文字排版、送货并安装。 | 块 | 95 |  |
| 104 | 班组建设 | 消防安全指引图 | 1.材质：亚克力背裱，板厚5mm，广告钉固定；保证不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.尺寸：0.297×0.210m； 3.负责根据CAD版建筑结构图设计制作消防安全指引图、送货并安装。 | 块 | 1950 |  |
| 105 | 班组建设 | 水杯 | 1.材质：不锈钢保温杯、黑色； 2.容量≥400mL； 3.印制公司logo、负责送货。 4.参考图例： | 块 | 2310 |  |
| 106 | 班组建设 | 壁挂收纳盒 | 1.材质：透明亚克力盒； 2.尺寸：25×31.5×3.1cm 3.有安装孔，负责安装。。 | 块 | 690 |  |
| 107 | 设备设施 | 上墙标识 | 1．材料：亚克力板； 2.尺寸：297mm×420mm横向，板厚5mm， 3.字体蓝色，负责现场安装在墙上指定位置，四角固定 | 块 | 16 |  |
| 108 | 设备设施 | 物品标识牌（含支架） | 1．材料：亚克力板； 2.尺寸：297mm×420mm横向，板厚5mm， 3.字体蓝色，带底部支架。 | 块 | 2 |  |
| 109 | 设备设施 | 物资种类 | 1．材料：亚克力板； 2.尺寸：297mm×420mm横向，板厚5mm， 3.开两孔，字体蓝色 | 块 | 125 |  |
| 110 | 设备设施 | 危险废物 | 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品 | 块 | 200 |  |
| 111 | 设备设施 | 危险废物 | 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品 | 块 | 200 |  |
| 112 | 设备设施 | 设备操作流程 | 1.材料：铝板，正面贴反光膜 2.制作要求：标牌底色白色，黑色字体加粗，四角打孔φ5mm 3.尺寸：300mm*400mm，厚2mm | 块 | 70 |  |
| 113 | 设备设施 | 变电设备 | 1.尺寸：200*300，2mm厚 2.材料：白色PVC板，白底红字，可粘贴 | 块 | 200 |  |
| 114 | 设备设施 | 消火栓泵编号 | 1．材料：铝板； 2．尺寸（mm）：250mm×100mm，厚0.5mm，链长300mm； 3．制作要求：UV平板喷绘，文字黑体； 4. 色标：红底白字。 | 块 | 40 |  |
| 115 | 设备设施 | 管道标识 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸（mm）：标示150mm×400mm； 3．制作要求：文字字体黑体加粗，管道采取丝印，表面覆膜，倒圆角，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按图加工； | 块 | 3100 |  |
| 116 | 设备设施 | 电缆标识 | 1．材料：ABS硬塑料； 2．尺寸（mm）：标示32mm×72mm； 3.产品颜色：瓷白色 4. 色标：按图加工； | 块 | 400 |  |
| 117 | 设备设施 | 常开常闭标志 | 1．材料：亚克力板； 2．尺寸：35mm×90mm，链长200mm；厚度2mm； 3．制作要求：丝印，文字黑体，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：底色白色，文字“开”字绿色，“闭”字红色，滑板黄色。 | 块 | 350 |  |
| 118 | 设备设施 | 电源控制柜抽屉 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：80mm×40mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 块 | 234 |  |
| 119 | 设备设施 | 管道流体流向 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸（mm）：标示60mm×300mm，色环50mm（根据管道直径调整）； 3．制作要求：文字黑体加粗，管道采取丝印，文字黑体，表面覆膜，倒圆角，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：消防-红色； | 块 | 160 |  |
| 120 | 设备设施 | 物资分类 | 1、材料：亚克力板 2、尺寸：7cm*18cm,厚度：3㎜ 3、制作要求： 带背胶 | 块 | 290 |  |
| 121 | 设备设施 | 停放处 | 1.材质：亚克力，厚3mm 2.尺寸：长*宽（mm）420mm×297mm 3.字体蓝色，四角固定，负责现场安装在墙上指定位置 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 100 |  |
| 122 | 设备设施 | 单体建筑楼体 | 1.材质：亚克力，白色 2.尺寸：每字40cm*40cm 厚3cm 3.每个建筑楼梯名称为一组，每组约3-6字，共12组，共62个字。 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 套 | 14 |  |
| 123 | 设备设施 | 消防管件类 | 1．材料：铝板； 2．尺寸（mm）：250mm×100mm，厚0.5mm，链长300mm； 3．制作要求：UV平板喷绘，文字黑体； 4. 色标：红底白字。 5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 45 |  |
| 124 | 设备设施 | 1号-50号排污泵 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：250mm×100mm，厚0.5mm 3、制作要求：UV平板喷绘，文字黑体； 4、色标：红底白字 5、1-50号为1套，共50张 6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 套 | 5 |  |
| 125 | 设备设施 | 已设置止轮器 不可移动 | 1、尺寸：外形为环形（红色区域），内环直径150mm外环直径200mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板； 3、制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨。 4、色标：详见图片 5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 10 |  |
| 126 | 设备设施 | 训练进行中 | 1、尺寸：外形为环形（绿色区域），内环直径150mm外环直径200mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板； 3、制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨。 4、色标：详见图片 5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 10 |  |
| 127 | 电客车标识 | B05 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为方正大黑简体,黑色；背景色为白色。尺寸：80mm×40mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 30 |  |
| 128 | 电客车标识 | B05指引 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为方正大黑简体,黑色。尺寸：70mm×110mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 30 |  |
| 129 | 电客车标识 | 车号（含司机室） | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：240mm×80mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 290 |  |
| 130 | 电客车标识 | 门号 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中数字为黑体，字高12,文字居中布置.6.图中车箱号为1、2、3、4，对应每列车的4个车厢。7.图中门号为1、2、3、4、5、6、7、8，对应每辆车的8个车门。尺寸：40mm×40mm；8.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 套 | 120 |  |
| 131 | 电客车标识 | 制动缓解 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25C%%D的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：80mm×80mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 50 |  |
| 132 | 电客车标识 | 门指示灯 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：40mm×40mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 200 |  |
| 133 | 电客车标识 | 警示带(左) | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;总长1690mm尺寸：30mm×1690m；5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 360 |  |
| 134 | 电客车标识 | 警示带(右) | 1.文字按图示1：1制作m;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;总长1770mm尺寸：30mm×1770m；5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 360 |  |
| 135 | 电客车标识 | 贯通道组合 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：30mm×215mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 80 |  |
| 136 | 电客车标识 | 监控 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：100mm×227mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 50 |  |
| 137 | 电客车标识 | 爱心专座 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;表面附亮膜尺寸：330mm×150mm；5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 320 |  |
| 138 | 电客车标识 | 请勿吸烟 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。5.标记具体颜色同时参考电子图片。尺寸：30mm×215mm6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 24 |  |
| 139 | 电客车标识 | 门上组合 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：80mm×215mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 320 |  |
| 140 | 电客车标识 | 请勿餐饮 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：300mm×150mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 100 |  |
| 141 | 电客车标识 | 灭火器（箭头向左） | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.中文字体规格：方正大黑简体；颜色：白色；字高13；英文字体规格：Arial；颜色：白色；字高7。尺寸：180mm×180.1mm；8.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 30 |  |
| 142 | 电客车标识 | 乘务员室 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体，字高为6；英文为Arial，字高为6。尺寸：130mm×100mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 50 |  |
| 143 | 电客车标识 | 紧急操作 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;3.铭牌应保证用水冲洗时，不会造成脱落；4.铭牌使用蓄光膜制作，厚度不大于0.3mm；5.图中汉字为方正大黑简体；白底红字；字号规格：标题为36pt，正文为20pt；行距为24pt；英文字体为Arial，白底红字；字号规格：标题为18pt，正文为17pt，行距为28pt。尺寸：110mm×160mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 320 |  |
| 144 | 电客车标识 | 紧急报警 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体；英文为Arial。尺寸：80mm×170mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 320 |  |
| 145 | 电客车标识 | 脚踏泵 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为方正大黑简体,黑色；背景色为白色。尺寸：80mm×40mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 12 |  |
| 146 | 电客车标识 | 脚踏泵操作 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.图中汉字为黑体；边框黑色；图纸红色阀门红色；绿色设备浅黑色.尺寸：400mm×250mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 12 |  |
| 147 | 电客车标识 | 灭火器（箭头向下） | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.中文字体规格：方正大黑简体；颜色：白色；字高13；英文字体规格：Arial；颜色：白色；字高7。尺寸：180mm×130mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 60 |  |
| 148 | 电客车标识 | 紧急解锁 | 1.文字按图示1：1制作;2.图中汉字为方正大黑简体；红底白字；英文字体为Arial，红底白字；字号规格：标题为22pt，正文为21pt，行距为28pt。尺寸：80mm×70mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 320 |  |
| 149 | 电客车标识 | 司机室隔断门组合 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.图中汉字为黑体，字高为8；英文为Arial，字高为8。6.图中汉字、英文均居中。尺寸：230mm×100mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 40 |  |
| 150 | 电客车标识 | 无障碍座位 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;尺寸：100mm×100mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 20 |  |
| 151 | 电客车标识 | 安全锤使用说明 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;7.图中汉字为方正大黑简体,黑色。尺寸：100mm×190mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 24 |  |
| 152 | 电客车标识 | 灭火器操作指引使用说明 | 1.文字按图示1：1制作;2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;8.6.图中汉字为黑体，字高5；英文为Arial,字高5。尺寸：200mm×140mm；6.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 60 |  |
| 153 | 电客车标识 | USB充电口位置 | 1.文字按图示1:1 2.铭牌使用3M公司生产的3M VS3699贴膜制作，厚度不大于0.3mm；3.铭牌能够保证在-25℃的时候也能保持粘结稳定，不会脱落;4.铭牌粘接力不小于10.5N/25cm ,且应保证用水冲洗时，不会造成脱落;5.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 120 |  |
| 154 | 辅助标识 | 当心夹手提示-站台门 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：90*2200（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 1260 | 制作样品 |
| 155 | 辅助标识 | 当心夹手提示-电梯 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：50*2100（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 104 |  |
| 156 | 辅助标识 | 禁止倚靠 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：400*100（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 156 |  |
| 157 | 辅助标识 | 当心夹手 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：400*100（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 156 |  |
| 158 | 辅助标识 | 客服中心 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：700*500（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 26 |  |
| 159 | 辅助标识 | 客服中心提示牌 | 1、材料：5mm透明PC热弯成型。 2、尺寸：200mm×120mm 3、制作要求：信息丝印，英国色丽可油墨。 | 块 | 32 |  |
| 160 | 辅助标识 | 当心夹脚 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：500*340（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 160 | 制作样品 |
| 161 | 辅助标识 | 当心夹脚 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：500*340（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 160 |  |
| 162 | 辅助标识 | 高铁乘车指引 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：850*1200（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 163 | 辅助标识 | 高铁乘车指引 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：850*1200（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 164 | 辅助标识 | 地铁乘车指引 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1000*600（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 165 | 辅助标识 | 地铁乘车指引 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：1200*1300（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 166 | 辅助标识 | 警方提示紧急停车按钮 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：150*90(mm) 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 60 |  |
| 167 | 辅助标识 | 站台门编号 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：70*45（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 630 |  |
| 168 | 辅助标识 | 黄色安全线（请在黄线外排队候车） | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：宽度50mm 3 制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | ㎡ | 160 |  |
| 169 | 辅助标识 | 站台候车线 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：1000*350（mm） 3 制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶，切割。 | 块 | 1250 |  |
| 170 | 辅助标识 | 站台门无障碍标识 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：240*240（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 110 |  |
| 171 | 辅助标识 | 公共卫生间节约用水 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：200*70（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 70 |  |
| 172 | 辅助标识 | 向前一小步，文明一大步 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*130（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 65 |  |
| 173 | 辅助标识 | 来也匆匆，去也冲冲 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*130（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 130 |  |
| 174 | 辅助标识 | 勿将杂物丢入洗手池 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*130（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 55 |  |
| 175 | 辅助标识 | 手纸入蒌 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*130（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 130 |  |
| 176 | 辅助标识 | 救助温馨提示 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*240（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 20 |  |
| 177 | 辅助标识 | 失物招领处服务时间 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*400（mm） 3、制作要求：背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 1 |  |
| 178 | 辅助标识 | 失物招领处立牌 | 1、材料：5mm透明PC热弯成型。 2、尺寸：200mm×120mm 3、制作要求：信息丝印，英国色丽可油墨。 | 块 | 1 |  |
| 179 | 辅助标识 | 失物招领处（中英文）门牌 | 1、材料：亚克力面板，5mm,铝质边框。 2、尺寸：3900*700（mm） 3、制作要求：丝网印刷，牌体稳固、抗老化、耐腐蚀。 | 块 | 1 |  |
| 180 | 辅助标识 | 失物信息公示栏 | 1、材料：亚克力底板，5mm,强磁亚克力盒 2、尺寸：1100*900（mm） 3、制作要求：背面整体覆强力双面胶，无钉胶粘安装，内容精工油墨丝印。 | 块 | 1 |  |
| 181 | 辅助标识 | 保管区 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：600*800（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 1 |  |
| 182 | 辅助标识 | 待处理区 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：600*800（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 1 |  |
| 183 | 辅助标识 | 车站控制室 | 1、材料：PVC薄膜，厚度0.1mm 2、尺寸：中文字高180mm,英文字高70mm 3、制作要求：背面贴9448型3M双面胶，背胶割字。 | 块 | 20 |  |
| 184 | 辅助标识 | 首末班车时间 | 1、材料：牌面：透明PVC 牌体：304不锈钢 2、尺寸：牌面尺寸850*640（mm），牌体高1500（mm） 3、制作要求：钢材厚度0.6mm。 | 块 | 30 |  |
| 185 | 辅助标识 | 人工售票亭 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：600*330（mm ） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 10 |  |
| 186 | 辅助标识 | 临时售票亭票价图 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：960*150（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 10 |  |
| 187 | 辅助标识 | 站外无障碍指引 | 1、材料：3M IJ180C覆5mmPVC板 2、尺寸：460mm*650mm 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 80 |  |
| 188 | 辅助标识 | 儿童超高提醒 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：900*1700（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 189 | 辅助标识 | 发票温馨提示 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：300*120（mm） 3、制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 190 | 辅助标识 | 军人、退役军人优先 消防救援人员优先 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：300*120（mm） 3、制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 40 |  |
| 191 | 辅助标识 | 绿色通道 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：600*450（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 120 |  |
| 192 | 辅助标识 | 推 、拉 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：80*90（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 60 |  |
| 193 | 辅助标识 | 客服中心对讲处 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：90*40（mm ） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 70 |  |
| 194 | 辅助标识 | 1.3米免票 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：200*50（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 195 | 辅助标识 | 客服中心单站票价图 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：500*320（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 196 | 辅助标识 | 客服中心全线标价图 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：500*320（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 197 | 辅助标识 | TVM旁票价图 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：850*640（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 198 | 辅助标识 | 人脸识别通道 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：1000*600（mm） 3 制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶，切割。 | 块 | 120 |  |
| 199 | 辅助标识 | 请站在黄线外刷卡进站 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：宽度80mm， 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 20 |  |
| 200 | 辅助标识 | 请站在黄线外刷卡出站黄线（标准通道） | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：宽度80mm， 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | ㎡ | 20 |  |
| 201 | 辅助标识 | 请勿通行 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：宽度80mm， 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | ㎡ | 30 |  |
| 202 | 辅助标识 | 自动扶梯黄黑胶带 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：宽度50mm 3、制作要求：夜光，环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | ㎡ | 190 |  |
| 203 | 辅助标识 | 紧握扶手、请勿倚靠 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：80*500（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 1250 |  |
| 204 | 辅助标识 | 扶梯紧急停梯按钮 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：40*40（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 320 |  |
| 205 | 辅助标识 | 握紧扶好、注意安全 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：800*400（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 160 |  |
| 206 | 辅助标识 | 请勿停留 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：800*400（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 160 |  |
| 207 | 辅助标识 | 乘客守则 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1200*600（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 40 |  |
| 208 | 辅助标识 | 票务规则 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1200*600（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 40 |  |
| 209 | 辅助标识 | 直梯内按钮指示 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：60*25（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 260 |  |
| 210 | 辅助标识 | 下楼乘车 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：800*600（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 211 | 辅助标识 | 出站 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1000*600（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 212 | 辅助标识 | 自助购票进站 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1200*800（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 213 | 辅助标识 | 地铁购票、进站指引 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：850*1300（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 214 | 辅助标识 | 地铁出站指引 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：1200*1300（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 215 | 辅助标识 | 高铁乘车指引（多组信息） | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：850*2400（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 10 |  |
| 216 | 辅助标识 | 电梯侧面出站指引 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：600*2100（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 | 块 | 30 |  |
| 217 | 辅助标识 | 站内无障碍指引 | 1、材料：透明PC板，厚0.5 mm。 2、尺寸：120*300(mm) 3、制作要求：背面丝印，亮面。 | 块 | 30 |  |
| 218 | 辅助标识 | 车门故障贴纸 | 1、材料：静电贴纸，双面 2、尺寸：1500*450（mm） 特殊情况依据现场尺寸定 | 块 | 260 |  |
| 219 | 辅助标识 | 服务告示 | 1、材料：3M 8150 超透膜 2、尺寸：320*500（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 块 | 130 |  |
| 220 | 门牌展板 | 办公室、设备（材料）间门牌——楼宇 | 1、材料：亚克力材质,单层厚度3mm 2、尺寸：300*140（mm） 3、制作要求：珠光板热转印（中间材质可抽拉，表面丝网印刷），内容可替换。 | 块 | 750 |  |
| 221 | 门牌展板 | 办公室、设备（材料）间门牌——正线 | 1、材料：太空铝型材 2、尺寸：300*140（mm） 3、制作要求：珠光板热转印（中间材质可抽拉，表面丝网印刷），内容可替换。 | 块 | 1850 |  |
| 222 | 门牌展板 | 办公室、设备（材料）间门牌——大库 | 1、材料：太空铝型材 2、尺寸：300*140（mm） 3、制作要求：珠光板热转印（中间材质可抽拉，表面丝网印刷），内容可替换。 | 块 | 300 |  |
| 223 | 门牌展板 | 房间指示牌（办公楼） | 1、材料：太空铝型材框架。 2、尺寸：305*800（mm） 3、制作要求：弧面造型，表面丝网印刷，内容可替换。 | 块 | 30 |  |
| 224 | 门牌展板 | 楼层指引牌 | 1、材料：太空铝型材框架。 2、尺寸：1200*900*700（mm） 3、制作要求：表面丝网印刷，内容可替换。 | 块 | 5 |  |
| 225 | 门牌展板 | 楼层牌 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：200*330（mm ） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 | 块 | 130 |  |
| 226 | 门牌展板 | 公告栏展架 | 1、材料：型材边框，底部附铁板，表面附磁条，具备磁吸功能。 2、尺寸：3000*2200（mm） 3、制作要求：表面丝网印刷，内容可替换。 | 块 | 12 |  |
| 227 | 门牌展板 | 门牌（运转综合楼） | 1.材料：不锈钢 2.尺寸：左右宽60cm，上下47cm，厚度2.5cm | 块 | 6 |  |
| 228 | 门牌展板 | 调度大厅指示 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：200*400（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 块 | 10 |  |
| 229 | 门牌展板 | 开关警示 | 1.材料：透明PC板，厚0.5mm。 2.尺寸：84*40（mm） 3.制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 | 块 | 500 |  |
| 230 | 门牌展板 | 卫生间发光导向 | 1.材质：LED灯面板+铝合金外框+亚克力面板 2.规格：铝合金外框：长35*高5*宽3CM 亚克力面板：长35*宽14.5*厚0.75CM 电源线含插头长度：1.4M 配挂链：0.7M（一条） | 块 | 20 |  |
| 231 | 门牌展板 | 吸烟区 | 1.材料：透明亚克力 2.尺寸：100*200（mm）厚2mm 3.制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 | 块 | 45 |  |
| 232 | 门牌展板 | 小心烫伤 | 1.材料：透明亚克力 2.尺寸：100*200（mm）厚2mm 3.制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 | 块 | 30 |  |
| 233 | 门牌展板 | 节约用电 | 1.材料：透明PC板，厚0.5mm。 尺寸：85*28（mm） 2.制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 7590 |  |
| 234 | 门牌展板 | 节约用水 | 1.材料：透明PC板，厚0.5mm。 尺寸：90*20（mm） 2.制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 1450 |  |
| 235 | 门牌展板 | 道路指示 | 1.材料：透明PC板，厚0.5mm。 尺寸：600*800（mm） 2.制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶，内容可替换。 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 20 |  |
| 236 | 门牌展板 | 综合信息示意图 | 1.尺寸：2.4*1.2米 2.材料：白底背胶印刷贴在白色磁性白板上 | 块 | 2 |  |
| 237 | 门牌展板 | 综合信息展板 | 1．材料：双层亚克力板， 2.尺寸：3×1.5m板厚5mm， 3.内部夹画，表层配亚克力A4（210mm×297mm）、A3（297mm×420mm）卡槽及照片卡槽，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； | 块 | 4 |  |
| 238 | 门牌展板 | 3号线示意图 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，表层配亚克力，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.1m*2m | 块 | 40 |  |
| 239 | 门牌展板 | 3号线/1号线线路设备图 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，表层配亚克力，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.2400×900mm。 3.制作时确定内容。 | 块 | 8 |  |
| 240 | 门牌展板 | 3号线正线线路信号设备平面布置图/1号线线路设备图 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，表层配亚克力，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.1600*1200mm 3.制作时确定内容。 | 块 | 14 |  |
| 241 | 门牌展板 | 3号线电客车位置状态示意图 | 1.展板板面为磁性板，铝合金边框，版面PP覆膜，整体可挂墙，磁牌为PVC材质，底部永久磁铁 2.展板尺寸：1.2m×2m，磁牌尺寸：约3.5cm×8.5cm×5cm（以实际制作尺寸为准） 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 2 |  |
| 242 | 门牌展板 | 3号线线路图 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，表层配亚克力，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.尺寸：0.9m*1.2m 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 36 |  |
| 243 | 门牌展板 | 3号线车辆段/停车场占线板 | 1.板面为不锈钢带磁吸，整体可挂墙，磁牌为亚克力材质，底部永久磁铁 2.展板尺寸：1.2米×2米，磁牌尺寸：约1.2厘米×3厘米（实际制作尺寸需制作前核实） 3.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 2 |  |
| 244 | 门牌展板 | 高层平台检修安全作业规定 | 1.材料：铝塑复合板； 2.尺寸：900mm×600mm，厚5mm；； 3.制作标准：标牌底色白色，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4、版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 5、文字内容可需求单位提供。 | 块 | 18 |  |
| 245 | 门牌展板 | 库内安全作业规定 | 1.材料：铝塑复合板； 2.尺寸：长*宽1.5m*0.9m，厚2.5mm； 3.制作标准：标牌底色白色，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4、版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 5、文字内容可需求单位提供。 | 块 | 18 |  |
| 246 | 门牌展板 | 检修作业安全规定 | 1.材料：铝塑复合板； 2.尺寸：长*宽1.5m*0.9m，厚2.5mm； 3.制作标准：标牌底色白色，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4、版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 5、文字内容可需求单位提供。 | 块 | 18 |  |
| 247 | 门牌展板 | 探伤测试标准 | 1.材质：双层亚克力板，板厚5mm，内部夹画，广告钉固定；夹画相纸打印覆膜；不易褪色，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏； 2.尺寸：2.4×1.2m； 3.版面设计已定好，负责文字排版、送货并安装。 | 块 | 4 |  |
| 248 | 门牌展板 | 票库区域牌 | 1、材料：亚克力材质，单层厚度3mm； 2、尺寸：300*140（mm）； 3、制作要求：珠光板热转印（中间材质可抽拉，表面丝网印刷），内容可替换。 | 块 | 100 |  |
| 249 | 门牌展板 | 票柜区域牌 | 1、材料：亚克力材质，单层厚度3mm； 2、尺寸：100*60（mm） 3、制作要求：珠光板热转印（中间材质可抽拉，表面丝网印刷），内容可替换。 | 块 | 1000 |  |
| 250 | 门牌展板 | 一停 二看 三通过 | 1.材质：铝板覆反光膜，黄底黑字； 2.尺寸：400mm*500mm，厚2mm； 3.四角打孔固定φ5mm，单个重量保证能牢固安装在墙体上不脱落或对墙体造成损坏。 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货并安装。 | 块 | 30 |  |
| 251 | 门牌展板 | 司机铭牌 | 1.材质：不锈钢，板厚0.4cm 2.尺寸：长4.9cm*宽2.7cm，上方打孔； 3.需配金属圆珠链，链长5cm，；铭牌正面激光雕刻公司logo，背面激光雕刻姓名和工号。（制作前联系提供姓名、工号） 4.版面设计定好，文字排版后，经需求单位复核同意，负责送货。 | 块 | 400 |  |

另附济南地铁《安全标识图册》，按照图册相关要求制作。

（二）主要技术要求：

1.本项目所招标的标志标识，须按类别满足不同等级要求的安全、环保及实用功能。产品要满足现行国家、部门及济南市相关技术法规。本项目产品须符合GB2894-2008、并参照《济南轨道交通VIS系统设计》、《济南轨道交通集团第一运营公司安全标识图册》相关要求制作。

2.投标人须确保所提供的货物在交货检验时完好，无破损，配置与装箱单相符，质量及性能不低于本次招标提出的技术要求。在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关质量规定的要求。

3.投标人在投标文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标文件中列出。所提供的说明书必须能反映投标人在产品配置技术要求中建议的指标。

4.投标人应保证其所提供产品在不需要增配未列出配件的前提下产品功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如投标人所提供的产品需要增配配件或辅料才能达到要求的，所增加的配件或辅料须由投标人免费提供。

5.除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

6.在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

四、商务要求

（一）交货

1.交货地点：详见投标人须知前附表。

2.交货方式：详见投标人须知前附表。

（二）付款

1.乙方按照甲方要求分批供货，每批货物供货且安装完毕经双方验收合格后，甲方支付该批货物总额的95%；

2.全部货物供货完毕，并经双方验收合格后，甲方接受乙方选择以下方式之一支付结算价款：

（1）支付至甲方审核的结算金额的百分之九十五（95%），剩余5%作为质保金；

（2）采用银行保函形式作为质量保证金担保时，则在乙方提交银行保函（保函金额为审核金额的5%，且保函应为不可转让、不可撤销的见索即付（即无条件支付）的银行保函，有效期应至质量保证期满后60天。）后，支付至甲方审核的结算金额的100%。

3.质保金返还

（1）若为质量保证金时，全部货物质量保证期满且货物无质量问题后，一次性无息付清余款。

（2）若采用银行保函替代质量保证金时，甲方在全部货物质量保证期满且货物无质量问题后14日内返还保函。

每次付款前，乙方应提供符合甲方要求的支付申请资料和增值税专用发票，甲方审批无误后30个工作日内予以付款。因乙方未能提供完整、准确支付资料造成的逾期付款责任，由乙方自行承担。

（三）质量保证及售后服务

1.中标人提供的货物为全新的，并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合国家有关质量标准和合同规定的材质、品牌、质量、规格和性能要求。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，招标人有权解除合同，因此产生的一切费用和责任由中标人承担。

2.提供所有产品免费的技术指导和质量保修，质保期为两年，若投标人的质保期高于两年，以较长时间质保期为准，质保期起始时间以每批货物到货且甲方出具验收合格证明签发之日起开始计算，在此期间乙方负责所供货物的包修、包换或者包退重做，并承担修理、调换或退货的实际费用。

3.在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，中标人接到招标人通知后，24小时内完成修复工作。

4.质保期满以后，中标人应按同类产品的优惠价格提供保修服务。

（四）主要商务条款

1.本项目招标以“固定单价、暂定总价、按实结算”为原则，在中标总价范围内根据实际需求采购，签订有效期两年的固定单价、暂定总价合同。采购数量为年度预估数量，实际采购数量以招标人每次下达的供货通知单为准。合同中的单价包含但不限于以下费用：包含货款、税费、样本、设计、制作、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等所发生的一切费用。

2.中标人与招标人须按合同单价进行交易，招标人不接受任何对本合同价的背离，双方另有约定除外。

五、其他要求

（一）制作及安装要求

1.中标人在制作前先出设计方案供招标人确认，并根据确认后的设计方案制作1:1的实物样品，经招标人确认后方可批量制作。

2.产品裁剪整齐，无褶皱、无污渍、无收缩开裂，不露底白，不褪色。

3.本项目有如下安装要求：

（1）中标人应根据招标人安装通知，安排人员进场安装，施工安装中安全责任由中标人负责。中标人进场安装人员应遵循我司相关规定安排作业，不得影响运营客运及安全（部分产品可能需要在夜间进行安装）。

（2）中标人应自备安装工具，安装时，做好安全措施；安装后确保产品恢复原状。如对原产品造成损坏或造成人员伤亡，中标人应承担与之相关的一切责任。

（3）安装后的产品平整、美观、牢固，无褶皱，无气泡、无凹凸，不起边起角。

（二）包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和济南地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

4.标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。

6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（三）验收方式和标准

1.验收方式

（1）采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照经招标人确认的中标人提供的货物样品进行检验。

（2）中标人提供的产品必须符合招标人的验收标准，招标人有权视不符合验收标准的产品为不合格产品。

2.验收标准

（1）货物的包装由中标人负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）以货物工艺要求和尺寸及经招标人确认的中标人提供的样品作为货物的质量要求，对货物的包装、外观、规格、材质、数量进行现场检查检验。如发现所交货物的品名、品牌、规格、型号、数量等内容与下达的订单规定不一致的，招标人有权拒收，中标人应负全部责任。

（3）当满足以下条件时，招标人向中标人签发货物验收单：

①中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

②货物符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求。

③货物按照招标人的要求进行安装。

④中标人货物经过双方检验认可后。

（四）样品要求

投标人在开标时须按以下要求各提供一件样品，其中图例仅为参考，具体版面设计由投标人结合设计风格统筹考虑。

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 参考图例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必须系安全带 | 1、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 技术要求： 2、材料：铝板，正面贴反光膜 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加系安全带图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：详见图片 |  |  |
| 7 | 小心地滑 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：250*125(mm) 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 |  |  |
| 12 | 当心碰头 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：300*400(mm) 3、制作要求：背面丝印。 |  |  |
| 18 | 列车高压禁止车底作业 | 1、尺寸：400mm×300mm，厚2mm； 技术要求： 2、材料：亚克力板 3、制作要求：字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨，色标：中间打两孔，可安装金属挂链，金属挂链长500mm 4、色标：详见图片 |  |  |
| 70 | 消防风机控制柜 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：250mm×100mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角,英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 |  |  |
| 78 | 气体灭火房间门内测 | 1.尺寸：300*250 2.制作要求：可移车贴，背胶写真，防水,不开胶，不褪色、精喷 |  |  |
| 154 | 当心夹手提示-站台门 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：90*2200（mm） 3 制作要求：环保油墨，可移除背胶。 |  |  |
| 160 | 当心夹脚 | 1、材料：3M IJ2008 2、尺寸：500*340（mm） 3、制作要求：耐磨防滑，环保油墨，覆3M 3645地板贴保护膜，可移除背胶。 |  |  |

样品需附产品信息（包含材质、工艺等信息的说明），并加盖公章。评审结束后所有样品封存，中标公告发出后五日内，未中标人在接到通知后，到指定的地点自行取回样品，自发出通知15个工作日内不自行取回样品的，招标人有权处理，并不予任何赔偿；中标人的样品，由招标人封存，作为验收依据。

（五）其他说明

1.中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、样本提供、运输、装卸、保管、培训、安装，验收及相关服务等。

2.除中标人在投标文件中明确以外，中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。

3.“项目明细表”所列的数量为预计数，具体需求数量以招标人的当批交货通知的数量为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价按合同条款执行。若实际需求尺寸与比选文件的参数有变动，单价按照报价中按平方所报单价进行确定。

4.本招标文件并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，中标人应提供符合招标文件和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。招标文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，中标人须无条件满足招标人的合理要求。

5.本章所要求相关证书报告（检测报告、检定报告、认证证书、试验报告、合格证书等），须中标人在供货时提供。

6.招标人预定于2019年9月中旬完成招标清单中大部分标志标识的供货及安装，中标人须按招标人工期要求安排生产，中标人需安排专人负责本项目的供货事宜，至少安排三个设计人员同时与招标人对接设计方案，并保持设计风格的一致性；必要时安排至少三组安装人员同时进行安装作业。

7.招标清单中部分标志标识需不定期更换，投标人须根据招标人的需求，分批供货。

8.投标人在投标文件中需详细描述制作工艺、材质品牌，部分安装调试在夜间进行，部分产品的尺寸、油墨颜色根据现场情况可能略作微调。

9、中标人在合同签订后10天内完成一套样板站的设计、制作及安装，样板站完成后根据招标人要求作调整处理；调整方案经采购人确认后完成所有产品的制作及安装。

# 第四章  合同格式

（另附）

# 第五章  投标文件部分格式

## 商务部分

## 附件1、投标函

招标人：

1、根据已收到的                  项目的招标文件，按照相关规定，我单位已知悉上述项目招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以唱标单及报价明细表中的报价，按招标文件规定，承揽本招标项目。

2、如果我方中标，我方将按照规定承担责任。

3、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效。在此期间内我方的投标如中标，我方将受此约束。

4、我方同意按招标文件规定交纳     万元作为投标保证金。

投标人（盖章）：                            单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：年月日

## 附件2、法人承诺书

（招标人名称）       ：

我方已收到并认真阅读了《                                   项目招标文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《                                   项目招标文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受招标文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

## 附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月     日

姓    名：         性别：      年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

日  期： 年  月 日

## 附件4、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加            （招标人）的           项目招标活动。委托代理人在开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

委托期限：                                               。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 授权代理人身份证复印件（正面） | 授权代理人身份证复印件（反面） |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

备注：除与投标文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于开标现场验证使用。

## 附件5、商务偏离表

| 序号 | 招标文件页码及条款号 | 招标文件规定内容 | 投标内容 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 未列入本表内容均视为对招标文件完全响应 |

注：1. 商务条款不允许负偏离，否则商务评审得0分。

2.投标人未在上表列出的商务条款，视为完全响应招标文件的相应商务条款要求。

3.不存在任何投标偏离的，本表可不填写偏离内容，但应明确说明“完全响应”。

| 投标人：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： | (签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

## 附件6、唱标单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标总价 （元） | 大写： 小写： |
| 质保期 |  |
| 对招标文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖投标人单位公章。

2、代理机构统一唱标，唱标完毕，投标人确认唱标内容无误，投标人法定代表人或委托代理人需在唱标记录表上签字确认。

3、为方便唱标，本《唱标单》除装订在投标文件中外，还应另外准备一份单独密封。

投标人（单位公章）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

## 附件7、报价明细表

投标人名称：	                                              共  页 第  页

单位：元

| 序号 | 类别 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 固定单价（不含税） | 固定单价（含税） | 合计（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期为 年；供货周期为 天（如有特殊项请在备注中注明） |
| 总计 | 元（大写：） |

注：1、报价单中的单价和合计金额保留两位小数；

2、以未税单价为基准确定含税单价；

3、合计=单价（含税）*数量；

4、按第三章“项目名细表”中物资内容逐项填写；

5、本表须同时在投标文件电子版中单独提供Excel版表格一份。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 附件8、企业综合实力

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 |  |  |
| 2 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |

注：后附相关管理体系认证证书（复印件加盖公章）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

注：此表可以扩展，但不能改变其格式。

此表所列项目均须填写，若有缺项，将相应扣分；

此表所列项目均应据实填写，如发现有弄虚作假情况时，按无效投标处理。

## 附件9、投标人类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 合同 签订日期 | 业主名称 | 业主 联系人和电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附合同复印件加盖公章。

## 附件10、信誉承诺书

致：济南轨道交通集团建设投资有限公司

我方完全响应   （项目名称）   招标工作对投标人信誉的要求，并在此郑重承诺：我方没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内（2016年01月01日至开标时间）没有骗取成交或严重违约或重大质量安全责任事故的情况；与本项目其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

供应商：       （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月     日

## 附件11、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容

（如营业执照、基本户开户许可证、保证金汇款凭证及本文件要求的其他内容等）

## 技术部分

## 附件1、技 术 偏 离 表

| 序号 | 物资名称 | 招标文件型号规格及技术要求 | 投标实际参数 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人应对应“第三章 项目明细表”所列采购物资，逐项填报，不得缺项；

2.其中“物资名称”与“招标型号规格及技术要求”须从“第三章 项目明细表”逐条完整摘录；

3.本项目所有产品参数不允许出现负偏离；

4.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处；

5.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或委托代理人）签字：

投标人名称（签章）：

日  期：   年   月   日

## 附件2、货物的质量保障

根据评审细则的要求自行描述。

## 附件3、实施方案

根据评审细则的要求自行描述。

## 附件4、售后服务承诺及技术培训情况

根据评审细则的要求自行描述，包含但不限于：质保期后服务计划、应急处理方式及响应时间等。

## 附件5、本文件要求及投标人认为需要说明的其它内容

# 第六章  评审细则

本项目采用综合评分法评审：

第一步：初审：符合性评审

投标文件应实质性响应招标文件的所有条款、条件。实质性响应即是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无明显差异或保留。投标文件能实质性响应招标文件的投标人进入下一阶段评审。

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会符合性鉴定后按无效处理： 
1 、无投标人盖章和无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字和盖章的；

2 、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

3 、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外。

4、 投标人名称或组织结构与资格审查不一致的。

5 、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

6、 评审委员会认定的其他串通投标情形。

7、 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

8 、不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

9、 不同投标人的报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

10、不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

12、不同投标人的投标文件相互混装的；

13、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

14、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

15、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

16、不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但工程本身要求采用专有技术的除外；

17、评标委员会认定的其他情形；

18、投标人未按清单格式及内容填报或存在漏项情形的；

19、投标人投标文件不满足技术规范及相关要求中带“★”的（如有）；

20、本文件明确规定的其他无效投标情形。

第二步：综合评审

各评委在审阅投标人投标文件的基础上，按照“附表：评审细则”要求对投标人进行分项打分，计算各家投标人的最终得分。

在同一投标人的所有合计分中，去掉一个最高分，去掉一个最低分，取其他合计分的算术平均值得到该投标人的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。最终得分按从高到低排序（注：得分相同者，报价低的，名次在前）。

第三步：编写评审报告，递交招标人。

## 评审细则（满分100分）

| 评审因素 | 满分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审 | 60 | 投标人未超过7家时，经评标委员会评审确认的合理有效的投标报价的算术平均值的97%为评标基准值，超过7家（含7家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值的97%为评标基准值，投标报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值的97%为评标基准值。 以评分基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣1分，扣完为止；每低1%（作商比较）扣0. 5分，扣完为止。 |
| 技术评审 | 货物技术性能响应情况 | 6 | 根据投标人所投货物的制作工艺、材质等情况，对招标文件各项要求(具体详见招标文件的“项目明细表”)的逐项响应承诺情况进行评审：由评委进行整体评价、横向对比，在0～6分之间进行评分。（本项参照技术偏离表评分） |
|  | 样品评审 | 12 | 根据投标人所提供的样品（样品需附产品信息，信息内容包含：材质、工艺等说明），从样品材质、厚度、裁剪、印刷质量、设计、排版等方面进行综合比较，在0～12分之间进行评分。 注：投标人需按第三章、五、（四）样品要求提供样品，未按要求提供样品或样品提供不全（包括样品信息、数量）的，本项得0分。 |
|  | 货物的质量保障 | 3 | 根据投标人所投货物在生产过程中的质量保证措施，流通阶段质量控制措施，设计和安装效果的可行性进行综合评审，在0～3分之间进行评分。 |
|  | 实施方案 | 6 | ①根据投标人所投货物原材料品牌、原材料渠道的合理性、产品质量可靠性、适用性、使用便利性等进行横向综合评审，在0～2分之间进行评分。 ②根据各投标人投入人员的资质及经验、能力水平、生产设备配备等情况进行横向综合评审，在0～2分之间进行评分。 ③根据各投标人的施工安装和服务方案进行横向比较，重点考虑投标人如何在中标后有效的组织安排，确保按时保质的完成货物采购、运输、装卸直至验收等工作，以及为此所采取的保障措施进行横向综合评审，在0～2分之间进行评分。 |
| 商务评审 | 售后服务承诺 | 2 | 根据各投标人所提供的售后服务承诺，包括但不限于质保期后服务计划、应急处理方式及响应时间等进行横向综合评审，在0～2分之间进行评分。 |
|  | 质保期 | 3 | 质保期两年得0分，最高得3分。质保期得分按插值法计算。分值计算保留两位小数。注：质保期在两年基础上，自由竞报。两年得0分，最高得3分。两年以上的质保期得分=（投标人竟报年限-2）*3/（本项目中最长竟报年限-2） |
|  | 投标人的综合实力 | 3 | 根据投标人提供的三标体系认证情况进行评分：企业质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系，每提供一项得1分，最高得3分。 注：所提供的认证证书须在有效期内，投标人应在投标文件中提供上述相关认证证书复印件并加盖投标人单位公章，否则将影响本项评分。 |
|  | 投标人类似项目业绩 | 5 | 根据投标人提供的近3年（2016年1月1日至今）类似标志标识业绩进行评分： 单项合同金额≥50万元，每个得1分，本项最高得5分。 备注：开标时提供合同原件，否则不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

备注：

1、以上评审细则要求提供的合同必须为原件，计算日期以合同签订日期为准。合同中无清单明细的需附清单报价。均须在报价文件递交的规定时间内提供原件，未按要求提供的，不予计分；

2、如为框架合同，不能体现合同总价，还须提供相关证明材料原件（包含但不限于发票、银行流水及其他可以证明本框架合同下总供货金额的证明材料）；

3、若发现报价文件或合同等证件原件有造假行为，报价文件按无效报价处理；

4、商务不允许负偏离，如出现商务负偏离，商务标评审得0分。

5、最终得分小数点后保留2位有效数字。

# Text boxes

法人身份证复印件（正反面）