济南市轨道交通R3号线一期工程

工艺设备集成包

用户需求书

招  标  人: 济南轨道交通集团有限公司

济南轨道交通集团建设投资有限公司

设 计 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2018年6月

目    录

1.	招标范围及概况	2

1.1 招标范围	2

1.2 基本要求	2

1.3 设备清单	3

2.	技术要求	9

2.1 设备说明	9

2.2 规范与标准	10

2.3 工作环境	10

2.4 设备主要技术要求	10

2.5 材料工艺和标志标识	92

3.	供货范围	96

4.	其他要求	96

4.1 接口管理	96

4.2 设备质保期	99

4.3 合同设备的现场服务	99

4.4 协调管理要求	100

4.5 设计联络	101

4.6 技术文件及资料管理	101

4.7 验收	102

附 图	103

1.	限界要求	103

# 招标范围及概况

## 招标范围

济南市轨道交通R3号线一期工程场段工艺设备（第一批）采购及安装工程项目四标段工艺设备集成包所需设备的供货、安装、调试及其他伴随相关技术服务，包括但不限于：完成软硬件的设计、设计联络、制造、工厂检验、出厂验收、包装、运输、装卸、开箱检验、安装、单系统调试、联调联试、配合运营公司测试、配合阶段性验收、人员培训、相关文件资料和图纸、BIM模型的创建、二维码标牌的制作与粘贴、关键时段的技术保障、备品备件、专用工具、测试（试验）设备、配合竣工验收及移交、质保期服务等一系列服务直至完全交接给最终用户的全部工作。

## 基本要求

本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，详细、完整的技术方案由投标人在投标书中提出。投标人须满足招标人在设计联络等阶段合理的要求。对用户需求书的各条要求没有实际技术方案说明的，视为不响应。投标人应提供符合本用户需求书和工业标准的优质、成熟、可靠产品。

投标人应对所投产品的技术性能参数、结构特点和主要零部件组成等情况详细完整描述。如果投标人没有以书面形式对本用户需求书的条文提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书的要求，如有异议，投标人应在投标文件的“技术建议书”和“技术部分响应表”中详细描述。

本用户需求书经招标人和中标人双方共同确认后形成技术规格书，技术规格书作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

投标人所提供的所有软件产品必须为正版软件。投标人提供的所有产品的通信协议（包含但不限于源代码、程序和二次开发等）必须免费向招标人开放，且保证本工程及与本工程有接口的所有系统及相关功能的完整实施，所有费用均认为包含在投标总报价内。

招标人保留对所购设备主要部件规格、型号、品牌变更的权利。投标人推荐使用的主要设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），必须经过招标人书面确认后方可使用，如招标人对卖方所推荐的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等）存有异议，招标人有权对此设备及材料提出更换。招标人对所确认的或更换的设备及材料（包括但不限于零部件、材料、品牌、生产商等），并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本合同文件的要求，并对其承担全部责任。

招标人有权要求投标人对其提供的产品（包括但不限于零部件、材料等）进行检测、试验等，并确保监测和试验结果满足招标文件的要求；监测和试验机构必须经过招标人的书面认可。此检测和试验并不减轻投标人的任何责任（包括但不限于价格、质量、工期、服务等），投标人必须完全满足本招标文件的要求，并对其承担全部责任。招标人保留对所采购设备数量、参数等变动的权力。投标人必需在投标书中对上述声明做出完整的承诺。投标人按交钥匙工程要求对工程实施总承包。

投标人应保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

在工程实施阶段，招标人保留对工程范围进行调整的权利。如果工程范围发生变化，招标人有权提出修改合同，投标人应保证整个设备的性能和功能，并须得到招标人的认可。

因工程范围变化引起的设备数量改变所导致的费用增减，由招标人与投标人进行讨论，按原合同相关费用标准补充合同。

投标人应充分考虑工程中可能发生的各专业之间配合与协调因素，并根据情况作出调整解决问题。

投标人应免费提供设备、材料质保期内维修保养及责任内的工程修复、设备元器件材料更换。在质保期内，设备、材料正常运行操作所发生的设备损坏，投标人应予免费提供维修及设备更换。由于设备质量因素而造成的损坏（包括运营维护所需备品备件），均由投标人负责免费维修和更换备件。在质保期外，也应确保设备的正常运行。

## 设备清单

设备明细清单表格如下，未列设备投标人如认为需要提出可单独提出。

济南东车辆段设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 停车列检库 |  |  |  |  |
| 1 | 工业吸尘器 | 便携式，垃圾桶容量25L~35L | 2 | 台 |  |
| 2 | 固定式上司机室平台 | 高1.1m | 64 | 个 |  |
| 3 | 列检专用工具 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 4 | 受电弓检修平台 | 高3.5m | 4 | 个 |  |
| 5 | 车辆段运用检修管理系统 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 二 | 检修库 |  |  |  |  |
| 1 | 电动双梁桥式起重机 | LD型，Q=10t，Lk=10m | 1 | 台 | 临修库，带司机室及爬梯 |
| 2 | 电动单梁悬挂伸臂式起重机 | LX型，Q=1.5t，Lk=3m | 1 | 台 | 周月检库 |
| 3 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=2t，Lk=13m | 1 | 台 | 定修库 |
| 4 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=2t，Lk=5m | 1 | 台 | 部件检修区 |
| 5 | 手动托盘搬运车 | Q=2t | 2 | 辆 |  |
| 6 | 车下部件拆装专用小车 | 承重：1.2t | 2 | 台 |  |
| 7 | 模块液压安装车 | 承重：1.5t | 2 | 台 |  |
| 8 | 多功能检修升降工作平台 | 承重：250kg | 2 | 台 |  |
| 9 | 移动式空压机 | 排气量0.82m3/min，排气压力1.2MPa | 4 | 台 |  |
| 10 | 工业吸尘器 | 便携式，垃圾桶容量25L~35L | 10 | 台 |  |
| 11 | 静调电源柜 | DC1500V，400A | 2 | 台 |  |
| 12 | 列车通用调试专用工具、仪表 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 13 | 蓄电池充放电一体机 | 充放电电流0~100A，充电电压0~165V | 4 | 台 |  |
| 14 | 蓄电池充电监测设备 | 与充放电机配套 | 1 | 台 |  |
| 15 | 蓄电池搬运车 | Q=2t | 2 | 辆 |  |
| 16 | 除尘式砂轮机 | 砂轮规格：φ300mm | 1 | 台 |  |
| 17 | 交流弧焊机 | 电流调节范围：75~220（A） | 2 | 台 |  |
| 18 | 便携式受电弓测试仪 | 升弓高度测量：0～3000mm；高度测量精度：优于满量程的5‰；测出压力测量：0～200N | 1 | 台 |  |
| 19 | 受电弓检修工作台 | 测力范围 ：20N~200N 测力精度：1.0N | 1 | 台 |  |
| 20 | 移动式耐压试验装置 | 0~10kV | 1 | 台 |  |
| 21 | 电器综合试验台 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 22 | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围：+10℃~300℃ | 1 | 台 |  |
| 23 | 超声波清洗机 | 加热器：3kW；超声功率：1.2kW | 1 | 台 |  |
| 24 | 单相交流净化稳压电源 | 稳压精度 220V±0.5% | 1 | 套 |  |
| 25 | 110V双路直流稳压电源 | 输出电压及电流：DC0~110V, 0~5A | 2 | 套 |  |
| 26 | 电子检修工作台 | 2400×1200×1200mm | 1 | 台 |  |
| 27 | 空调检修工作台 | 1800×750×805mm | 1 | 台 |  |
| 28 | 制冷剂添加回收车 | 功率：2kW，适用冷媒机型：R12、R134a、R410a、R407c等 | 2 | 台 |  |
| 29 | 旋片式真空泵 | 抽气速度：不少于15L/s | 1 | 台 |  |
| 30 | 电子微风仪 | 测量范围：0.05~1m/s，1~30m/s | 1 | 台 |  |
| 31 | 空调检修搬运车 | Q=1.5t | 2 | 辆 |  |
| 32 | 空调装置运转测试台 | AC380V,50A | 2 | 台 |  |
| 33 | 高压清洗机 | 移动式冷热型，额定流量20L/min | 9 | 台 |  |
| 34 | 工业洗衣机 | 容量：50kg，含洗涤、脱水、烘干 | 1 | 套 |  |
| 35 | 移动式磁粉探伤机 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 36 | 钢制液压升降梯 | 最大工作高度11.5m，安全工作载荷320kg | 1 | 台 |  |
| 三 | 不落轮镟轮库 |  |  |  |  |
| 1 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=3t，Lk=8m | 1 | 台 |  |
| 四 | 调机及工程车库 |  |  |  |  |
| 1 | 电动单梁桥式起重机 | LD型，Q=5t，Lk=18.5m | 1 | 台 |  |
| 2 | 台式钻床 | 最大钻孔直径：16mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 除尘式砂轮机 | 砂轮规格：φ300mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 蓄电池充放电一体机 | 充放电电流0~100A，充电电压0~165V | 1 | 台 |  |
| 5 | 手动液压圆桶搬运小车 | 承重：300kg | 1 | 辆 |  |
| 6 | 蓄电池搬运车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 7 | 手动液压搬运车 | Q=2t | 2 | 台 |  |
| 8 | 蓄电池叉车 | Q=2t | 1 | 台 |  |
| 9 | 蓄电池叉车 | Q=3t | 1 | 台 |  |
| 10 | 移动式架车机 | 4点位，架一辆车 | 1 | 组 |  |
| 五 | 材料棚 |  |  |  |  |
| 1 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=5t，Lk=13m | 1 | 台 |  |
| 2 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=3t ，Lk=7m | 1 | 台 | 维修楼供电材料间 |
| 六 | 物资仓库 |  |  |  |  |
| 1 | 电动平衡重式蓄电池叉车 | Q=5t | 1 | 辆 |  |
| 2 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=5t，Lk=14m | 1 | 台 |  |
| 3 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=2t，Lk=11m | 2 | 台 |  |
| 4 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=1t，Lk=11m | 1 | 台 |  |
| 5 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=1t，Lk=14m | 1 | 台 |  |
| 6 | 蓄电池叉车 | Q=2t | 2 | 辆 |  |
| 7 | 蓄电池搬运车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 8 | 电动托盘搬运车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 9 | 仓库物流管理系统 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 10 | 货架堆垛车 | 额定承载能力：1.4t | 2 | 台 |  |
| 11 | 货架 | 尺寸：1800×600×1800（mm）；承重：400kg | 320 | 个 |  |
| 12 | 蓄电池充放电一体机 | 充放电电流0~100A，充电电压0~165V | 1 | 台 |  |
| 13 | 手动液压搬运车 | Q=2t | 1 | 台 |  |
| 七 | 台柜架类 |  |  |  |  |
| 1 | 双人钳工台 | 2400×800×800mm | 6 | 台 |  |
| 2 | 单人钳工台 | 1250×800×800mm | 2 | 台 |  |
| 3 | 检修工作台 | 1800×750×805mm | 2 | 台 |  |
| 4 | 存放架 | 5层 | 12 | 个 |  |
| 5 | 工具柜 | 2层 | 16 | 个 |  |
| 八 | 工区专用设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液压起道器 | 详见技术要求 | 16 | 个 |  |
| 2 | 液压拔道器 | 详见技术要求 | 8 | 个 |  |
| 3 | 液压直轨器 | 详见技术要求 | 2 | 个 |  |
| 4 | 锯轨机 | 详见技术要求 | 3 | 个 |  |
| 5 | 超声波钢轨探伤小车 | 详见技术要求 | 4 | 辆 |  |
| 6 | 轨缝调整器 | 详见技术要求 | 4 | 个 |  |
| 7 | 焊缝探伤仪 | 详见技术要求 | 4 | 个 |  |
| 8 | 手提式电钻 | 详见技术要求 | 4 | 个 |  |
| 9 | 冲击钻 | 详见技术要求 | 2 | 个 |  |
| 10 | 钢制液压升降机 | 详见技术要求 | 1 | 个 |  |
| 11 | 远红外测温仪 | 详见技术要求 | 10 | 个 |  |
| 12 | 接地验电器 | 详见技术要求 | 24 | 个 |  |
| 13 | 接地电阻测量仪 | 详见技术要求 | 4 | 个 |  |
| 14 | 绝缘电阻测量仪 | 详见技术要求 | 4 | 个 |  |
| 15 | 微电脑交流电量测量仪 | 详见技术要求 | 1 | 个 |  |
| 16 | 电缆故障检测仪 | 详见技术要求 | 1 | 个 |  |
| 17 | 继电保护检测设备 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 18 | 绝缘检测仪器 | 详见技术要求 | 2 | 个 |  |
| 19 | 局放超声自动定位系统 | 详见技术要求 | 1 | 个 |  |
| 20 | 高压开关特性测试仪 | 详见技术要求 | 1 | 个 |  |
| 21 | 直流稳压电源 | 详见技术要求 | 2 | 个 |  |
| 22 | 交流稳压电源 | 详见技术要求 | 2 | 个 |  |
| 23 | 温升巡回监测设备 | 详见技术要求 | 5 | 台 |  |
| 24 | 变电巡检车 | 详见技术要求 | 1 | 辆 |  |
| 25 | 轨道检查仪 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 26 | 钢轨钻孔机 | 详见技术要求 | 3 | 台 |  |
| 27 | 道岔打磨机 | 详见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 28 | 便携式添乘仪 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 29 | 内燃捣固机 | 详见技术要求 | 12 | 台 |  |
| 30 | 内燃轨枕螺帽机动扳手 | 详见技术要求 | 2 | 个 |  |
| 31 | 便携式发电机 | 详见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 32 | 手提式电焊机 | 详见技术要求 | 3 | 台 |  |
| 33 | 轨道平板推车 | 详见技术要求 | 4 | 台 |  |
| 34 | 铝合金高空作业平台 | 详见技术要求 | 1 | 个 |  |
| 35 | 红外热成像仪 | 详见技术要求 | 1 | 台 |  |
| 36 | 电动松紧机 | 详见技术要求 | 20 | 个 |  |
| 九 | 其它 |  |  |  |  |
| 1 | 救援设备 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 2 | 轴温检测设备 |  | 1 | 套 |  |

龙洞停车场设备需求表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 停车列检库 |
| 1 | 列检专用工具 | 详见技术要求 | 1 | 套 |  |
| 2 | 固定式上司机室平台 | 1.1m高 | 40 | 个 |  |
| 3 | 工业吸尘器 | 便携式，垃圾桶容量25L~35L | 2 | 台 |  |
| 4 | 受电弓检修平台 | 1800×750×805mm | 4 | 个 |  |
| 5 | 蓄电池充放电一体机 | 充放电电流0~100A，充电电压0~165V | 2 | 台 |  |
| 6 | 蓄电池充电监测设备 | 与充放电一体机成套 | 1 | 台 |  |
| 7 | 手动托盘搬运车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 8 | 蓄电池搬运车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 9 | 便携式受电弓测试仪 | 升弓高度测量： 0～3000mm 高度测量精度： 优于满量程的5‰ 测出压力测量： 0～200N | 1 | 台 |  |
| 10 | 空调装置运转测试台 | AC380V,50A | 1 | 台 |  |
| 11 | 模块液压安装车 | 承重：1.5t | 1 | 台 |  |
| 12 | 移动式耐压试验装置 | 0~10kV | 1 | 台 |  |
| 13 | 制冷剂添加回收车 | 功率：2kW，适用冷媒机型：R12、R134a、R410a、R407c等机型：R12、R134a、R410a、R407c等 | 1 | 台 |  |
| 14 | 多功能检修升降工作平台 | 承重：250kg | 2 | 台 |  |
| 15 | 高压清洗机 | 移动式冷热型，额定流量20L/min | 1 | 台 |  |
| 16 | 移动式空压机 | 排气量0.82m3/min，排气压力1.2MPa | 2 | 台 |  |
| 17 | 工业洗衣机 | 容量：50kg，含洗涤、脱水、烘干 | 1 | 套 |  |
| 18 | 除尘式砂轮机 | 砂轮规格：φ300mm | 1 | 台 |  |
| 19 | 台式钻床 | 最大钻孔直径：16mm | 1 | 台 |  |
| 20 | 蓄电池叉车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 二 | 材料棚 |
| 1 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=5t，Lk=11m | 1 | 台 |  |
| 三 | 易燃品库 |
| 1 | 手动液压圆桶搬运小车 | 承重：300kg | 1 | 辆 |  |
| 四 | 物资分库 |
| 1 | 电动单梁悬挂式起重机 | LX型，Q=3t，Lk=11m | 1 | 台 |  |
| 2 | 货架 | 尺寸：1800×600×1800（mm）；承重：400kg | 128 | 个 |  |
| 3 | 货架堆垛车 | 额定承载能力：1.4t | 1 | 台 |  |
| 4 | 蓄电池叉车 | Q=2t | 1 | 台 |  |
| 5 | 蓄电池叉车 | Q=5t | 1 | 台 |  |
| 6 | 手动液压搬运车 | Q=2t | 1 | 辆 |  |
| 五 | 台柜架类 |
| 1 | 双人钳工台 | 2400×800×800mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 检修工作台 | 1800×750×805mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 存放架 | 5层 | 2 | 个 |  |
| 4 | 工具柜 | 2层 | 6 | 个 |  |

# 技术

## 设备说明

此标段招标设备为R3号线一期工程济南东车辆段和龙洞停车场车辆检修专用设备及其他生产用设备，包含起重机类、叉车搬运车类、焊机类、机床类、空压机类、升降平台类、工作台柜架类、仪器仪表类、通用类、工务设备、救援设备、轴温检测设备等。

## 规范与标准

按国家现行相关标准执行，如出现各规范及标准要求不一致时，按最高标准执行，且所有标准及规范应采用最新标准。

## 工作环境

- 设备将分别安装在济南市轨道交通R3线一期工程济南东车辆段和龙洞停车场。

- 线路轨距			   1435mm

- 钢轨类型	    		   50kg/m

## 设备主要技术要求

### 工业吸尘器

1. 设备名称：工业吸尘器（14台）

2. 功能要求：便携式，用于停车列检库、检修库列车的日常清扫，吸尘吸水，干湿两用。

3. 主要技术参数

额定电压：220V；

额定功率：≤3kW；

电源线：≥25m；

冷却模式：循环冷风；

垃圾桶容量：25L~35L

设备配大号软管带接头、弯钢管、大号尘扒、大号水扒、长扁嘴和圆毛刷。

4. 位置及数量

济南东车辆段停车列检库2台，检修库10台；龙洞停车场停车列检库2台。

### 固定式上司机室平台

1. 设备名称：固定式上司机室平台（104个）

2. 功能要求：用于停车列检库司机上下车，设置在列车停放时的车门位置。

3. 主要技术参数

台面尺寸：长度（沿轨道方向）     1100mm；

宽度（垂直轨道方向）             600mm；

台面标高（相对轨顶）             1100mm

扶梯栏杆、扶手高度               ≥1200mm；

扶梯栏杆、扶手材质               不锈钢

扶梯承重：                       150kg。

4. 数量及位置

济南东车辆段停车列检库64个，龙洞停车场停车列检库40个；

### 静调电源柜

1. 设备名称：静调电源柜（2台）

2. 功能要求

（1） 用途：

静调电源柜通过从外部获得DC1500V电源和AC220V电源输出满足济南R3线车辆车间电源要求的DC1500V和DC110V。

（2） 符合规范和标准

设计、制造和验收符合国际标准EN、IEC、ISO、国家标准GB和铁道部标准TB及相关标准。

（3） 工作条件

环境温度 -12℃～+45℃

工作温度 -5℃～+40℃

相对湿度 ≤95%

工作环境 设备安装于济南东车辆段检修库内。

（4） 地铁车辆条件

列车采用6辆编组B2型车

+Tc*Mp*M=M*Mp*Tc+（注：+全自动车钩，=半自动车钩，*半永久牵引杆，Tc带司机室拖车，Mp带受电弓动车，M动车。）

列车全长 118.32 m

供电方式 架空接触网DC1500V

车载插座位置待车辆设计联络后确定；

（5） 使用要求

静调电源柜通过从外部获得DC1500V电源和AC220V电源输出满足车辆车间电源要求的DC1500V和DC110V。

（6） 环保要求：符合国家和行业环保规范、标准的要求；

（7） 使用寿命：整机的使用寿命应不小于30年，大修周期不小于10年。

3. 主要技术性能

（1） 基本要求

1） 静调电源柜通过从外部获得DC1500V电源和AC220V电源输出满足车辆车间电源要求的DC1500V和DC110V。

2）当输出过流、过压时，静调电源柜应能通过电路进行保护。

3）当静调电源柜得电（包括控制回路）时，应能发出“警示”灯光信号。

4）当静调电源柜得电（包括控制回路）时，配电柜柜门应不能打开。

5）当电磁接触器和直流快速断路器处于断开或闭合状态时应有相应的状态指示灯进行指示。

6）每个静调电源柜应设有紧急停止按钮，在紧急状态下可通过按压该车库内紧急停止按钮使车库内所有静调电源柜停止工作，紧急停止按钮应设置在显眼和易于接近的位置，投标人应负责提供相应的管线。当紧急停止按钮动作后，系统设有蜂鸣器进行报警，报警必须手动复位才能解除，复位按钮设于柜体面板上。

7）每台静调电源柜应设有输入电压表、输出电压表和输出电流表。电压表为指针式，量程为0～2000V，精度为1。电流表为指针式，量程为0～1000A，精度为1。

8）静调电源柜通过电磁接触器、直流快速断路器通断DC1500V电源，直流快速断路器应有快速分断能力，在下级负载短路的情况，可快速、自动分断DC1500V电源，避免对电网造成破坏。直流快速断路器分断短路电流能力应≥30KA。

9）静调电源柜出线端至车辆的电力配线应采用知名品牌（品质相当或不低于上海南大、湖南恒飞、江苏上上等知名品牌）的95mm2（暂定）防紫外线、防水、低烟、无卤、软电缆（带绝缘层），具体在设计联络阶段确定。每个静调电源柜应考虑附带40米的电力配线，输出电缆具体长度设计联络阶段确定。

10）静调电源柜应使用安全，具有列车连接线破皮保护功能，当连接线绝缘层破损时，静调电源柜可自动分断DC1500V电源。

11）静调电源柜具有自检功能。此功能可自动检测静调电源柜的工作状态是否正常。当静调电源柜发生故障的时候，可以通过自检功能检测出设备哪个部分元件有故障，方便维修人员快速查找故障元件，进行维护。

12）静调电源柜输出电缆端头连接有与列车输入位处插座匹配专用电缆插头。在插头附近设置远程控制开关按钮，可以实现远程控制静调电源柜操作。工作时远程控制盒要有指示灯闪烁警示。

13）静调电源柜控制逻辑：

① 柜门上应设有一电子锁，该锁有两个位置：“关”位和“开”位，当该锁处于“关”位时，电磁接触器、直流快速断路器均不能操作，只有当该锁处于“开”位时，电磁接触器、直流快速断路器才能正常操作。

② 静调电源柜DC110V输出回路未闭合或闭合但无DC110V输出时，电磁接触器、直流快速断路器不能闭合；

③ 静调电源柜DC110V输出回路断开或无DC110V输出时，电磁接触器、直流快速断路器立即断开，且直流快速断路器应先于电磁接触器断开；

④ 静调电源柜DC110V输出回路闭合且DC110V正常输出时，只有电磁接触器闭合状态下直流快速断路器才能闭合；

⑤ 静调电源柜DC110V输出回路闭合且DC110V正常输出时，只有直流快速断路器断开状态下电磁接触器才能断开；

⑥ 静调电源柜柜门打开或柜门未锁好，电磁接触器、直流快速断路器不能闭合。

⑦ 静调电源柜得电时（高压），如强行打开柜门，电磁接触器、直流快速断路器立即断开，且直流快速断路器应先于电磁接触器断开。

⑧ 静调电源柜输出电缆插头与机车插座要连接正确牢固静调电源柜才能正常操作。

14）每套静调电源柜均应附带除湿加热装置。

（2） 主要技术要求

1）投标人在设计联络阶段提供的设备及方案应具有完整性及可靠性（少维修及易于维修），系统硬件需适应少维修及易于维修的要求。

2）整机应做过型式试验，系统关键部件（整流电源（AC220V/DC110V）、手动隔离开关、直流快速断路器、电磁接触器、继电器、行程开关、电磁锁）选用元件应由通过ISO9000认证的企业生产，在城市轨道交通有使用业绩并需经招标人确认。高压回路主要部件如直流快速断路器应采用赛雪龙的产品，保证安全质量。

3）投标人在设计联络阶段提供设备的外购件（系统或部件）的名称、用途、产地、厂名的清单。

4）投标人应按“交钥匙工程”模式进行分项报价，特别要考虑每台的现场试验（按高压开关柜的标准）、安装及督导、因静调电源柜与车辆连接的插头延迟到货而引起的一切给安装和验收工作带来的不便。

5）设备的设计工作寿命为30年。供货商应提供产品质量及使用寿命保证书。

6）系统参数：

系统标称电压：DC1500V
系统最高电压：DC1800V，DC1980V（瞬时）
系统最低电压：DC1000V

7）柜体要求：

1500V直流配电柜为户内型配电柜，具有标准防护等级的金属封闭式结构。防护等级：开关柜及柜体的防护等级不低于IP41。

柜体应使用钢板，其结构强度和使用材料应满足设备设计寿命30年的要求。

柜体尺寸：1500×1200×1000 （高×宽×深）（参考）  单位：毫米

柜体颜色：RAL7035（暂定），具体设计联络阶段确定

8）手动操作隔离开关 ：

额定电压           DC1500V
额定电流           800A（暂定，具体在设计联络阶段确定）

9）保护熔断器：

额定电压           DC1500V
额定电流           600A

10）整流电源（AC220V/DC110V）：
输入电压：         AC220V
输出电压：         DC110V
输出功率：         <2000W
DC脉动率：        <5%Vrms

11）电磁接触器：

额定电压           DC1500V
额定电流           600A
控制电压           AC220V

12）直流快速断路器：

额定电压           DC1500V
额定电流           1000A（瞬时电流达到3000A）

控制电压           AC220V

短路电流：         ≥30kA

13）每一台电源柜至车辆的每条电力配线均应配备一个不锈钢所制的绕线盘，以利于电源柜不工作时把电缆缠绕在上面，达到整齐，美观的效果。输出电缆长度若在15米以上应配备活动的不锈钢绕线盘。

14）每台电源柜所配备的紧急按钮布线应采用2×1.5mm²聚氯乙烯导线，布线应整齐，规范，导线应外套线管。

15）静调电源柜要求具有接地保护。

16）设备应符合技术规格书和各项技术标准及验收（包括最终验收）要求的合格产品。

17）各种金属材料都应有足够的防锈措施。重要部件的材料应有质量检测报告，在静调电源柜出厂前3个月提交招标人。

4. 位置及数量

济南东车辆段检修库2台。

### 起重机

1. 设备名称：起重机（15台）

| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 操控方式 | 数量 | 单位 | 设备应用车间名称 | 车间长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 济南东车辆段 |
| 1 | 电动单梁悬挂伸臂式起重机 | Q=1.5t Lk=3m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 双周三月检线 | 144 |
| 2 | 电动单梁桥式起重机 （含司机室及爬梯） | Q=10t Lk=10m | 地面控制带遥控器 司机室控制 | 1 | 台 | 临修线 | 178 |
| 3 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=2t Lk=13m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 定修线 | 144 |
| 4 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=2t Lk=5m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 部件检修间 | 18 |
| 5 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=3t Lk=8m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 不落轮镟轮库 | 42 |
| 6 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=5t Lk=13m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 材料棚 | 30 |
| 7 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=3t Lk=7m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 维修楼供电材料间 | 30 |
| 8 | 电动单梁桥式起重机 | Q=5t Lk=18.5m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 调机及工程车库 | 66 |
| 9 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=5t Lk=14m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 物资仓库 | 30 |
| 10 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=2t Lk=11m | 地面控制带遥控器 | 2 | 台 | 物资仓库 | 30 |
| 11 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=1t Lk=11m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 物资仓库 | 30 |
| 12 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=1t Lk=14m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 物资仓库 | 30 |
| 二 | 龙洞停车场 |
| 1 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=3t Lk=11m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 物资分库 | 45 |
| 2 | 电动单梁悬挂式起重机 | Q=5t，Lk=11m | 地面控制带遥控器 | 1 | 台 | 材料棚 | 35 |

注：供货交割界面是电动单、双梁起重机行车梁以上所有部分，悬吊梁为悬吊点以下所有部分。临修库电动单梁桥式起重机供货范须包含司机室及爬梯。（每套起重机均包括轨道部分及含滑触线在内的电气部分，其中起重机走行轨道选型详见结构专业施工图）。

2. 功能要求

供电电压：交流380V/220V，50Hz，电压变化范围±10％。

供电容量：由投标方提供

供电接口：由招标人负责提供库内供电电源线，接至设备电源柜进线侧电源接线端子，电源柜出线至设备及内部的电力配线由投标方负责。

防护等级：IP55

基本要求：

提供的设备应满足车辆段吊装工艺流程的要求。

设备是全新的、完整的，符合合同技术规格书和各项技术标准及验收（包括最终验收）要求的合格产品。

设备主要零部件应标准化、模块化，装配工艺性和互换性好。设备外购机电产品必须是先进、可靠的标准化系列产品，国家规定强制性认证产品必须通过认证。

提供的设备易安装，使用、维护成本低、运行稳定可靠、工作效率高，操作简单， 采用成熟可靠的技术。在投标文件中应详细说明。

设备应为配置合理、功能齐全、技术先进、性能优良、使用维修方便、运行安全可靠的全新产品，外购机电产品是先进、可靠、标准化系列产品。

零部件均应采用防高温老化、防水、防腐蚀的材料或其表面进行严格的防水与防腐蚀处理。

提供的设备要从节能、环保、安全、高效、人性化、国产化、网络化等方面进行设计。具体的实施方案投标方在投标文件中给予详细的阐述。

环保要求：噪声水平符合《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008的规定。

起重机的起吊物在下降制动时的制动距离应满足国家相关标准。

该设备应具有足够的刚度，铸件、焊接件应进行时效处理，寿命周期内不产生超标准变形。

设备的设计寿命应不少于30年，出厂设备应具有足够的精度储备。投标人应提供设备日常保养及各个修程的间隔时间表和保养、维修内容。

3. 主要技术性能

（1）总体要求：

设备设计应符合国家和行业现行标准；

核心起重部件出厂应经过严格性能检验和静载、动载、超载试验，试验记录应提供给招标人备案；

设备配套的外购电气元器件和机电设备应选用国际、国内一流品牌的标准化、系列化产品；

设备型式合理、紧凑，占用净空低；

设备应尽量采用少维修、少维护设计。

（2）基本技术参数

1）电动单梁/双梁桥式起重机

大车运行速度：0～32m/min（变频调速）；

小车运行速度：0～20m/min（变频调速）；

起升速度：5/0.83m/min（双速）；

设备工作制为：A5

设备本体噪声:≤68dB(A)。

2）电动单梁悬挂式起重机

大车运行速度：0～32m/min（变频调速）；

小车运行速度：0～20m/min（变频调速）；

起升速度：1t悬挂式起重机8/1.3m/min（双速）；

2~5t悬挂式起重机5/0.83 m/min（双速）；

设备工作制为：A5

设备本体噪声:≤80dB(A)。

（3）起重机钢结构质量要求

金属结构须经过抛丸清理后再涂附防锈底漆和面漆，底漆面漆不得少于5遍；

钢结构拉应力焊缝须全部进行超声波探伤，不得有任何缺陷。

（4）控制性能要求

起重机大车、小车运行及吊钩升降控制应简单、可靠；

控制手柄、按钮布置应可避免误操作；

大车、小车及吊钩的起步、停止应避免冲击；

电动桥式起重机：大车、小车应设变频调速，具有快慢速控制，起升快慢速控制；小车供电为C型轨道拖缆方式。

电动悬挂式起重机：大车、小车应设变频调速，具有快慢速控制，起升快慢速控制。

（5）起重机电气及电控设备质量要求

控制系统采用PLC控制（品质相当或不低于西门子、三菱、罗克韦尔等国际知名品牌），投标人在投标文件中列出控制系统所选用的PLC品牌、型号等详细技术参数；

配套的电气元器件应选用国际知名品牌；

配套的专用电机、减速器应选用国际知名品牌、性能可靠的产品；

遥控器应配备国际知名品牌。

（6）测试要求

测试应分为出厂检验测试和现场测试。具体测试大纲由投标人提出并经招标人确认。测试大纲应包括但不限于以下各项：测试程序、项目、方法、仪器仪表、测试标准、引用标准、记录格式等。

现场测试由投标人负责，招标人及有关人员参加。

投标人生产过程中的所有检验和试验文件，当招标人提出进行检查时，投标人应全部无偿提供。

防护等级为IP55的起重设备安全防护一般性技术要求及其它要求。

（7）投标人应对设备的安全性负责，不管招标人是否注意到整体和局部的安全性问题，都不应排除投标人的责任。

（8）所有起重机必须具备必要的安全监控功能，以便提高起重机自身保护和监控，减少不合理操作对起重机带来的损害，包括：

载荷的测量、显示、过载保护及报警

电机过热保护及报警

刹车片厚度检测、保护及报警

斜拉保护及报警

缺相保护及报警

起重机寿命计算及显示、报警

起升电机启动次数累计及显示、报警

超载次数累计及显示、报警

超负荷限制器的综合误差：轻载±5%，重载±2%。

超负荷限制器在大于100%额定载荷自动停车。在超负荷时，过载保护动作，只能向减小负荷的方向动作。

超负荷限制器可按照控制系统的控制要求输出控制信号。

要有符合工程标准的声音警示装置。

（9）起重机要尽量采用阻燃材料。

（10）所有起重机必须设有使用频率及寿命监测功能，以便向用户提供起重机的使用频繁程度和大修维护周期数据。

（11）所有正常工作条件下温度超过60℃的部分都应敷设适当的栅档或者应该用隔热材料进行防护。

（12）对可能带电的部位应采取有效的安全防护措施。

（13）起重机电气系统采用铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、防爆、机械强度高、安全可靠的特性，在室外敷设的电缆还必须有耐辐射的特性。

（14）所有旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便于操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部分情况下，就可进行日常检查、维护。

防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

（15）各部安全联锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。

（16）投标人应提供本设备在使用中关于安全风险方面的分析。

（17）系统设备的节能环保要求

系统设备的设计应符合有关节能及环境保护的要求，投标方应在投标时提供有关方案及符合标准的描述；

（18）系统设备的防护

防潮、防高温和防尘措施：

系统设备应针对济南地区特点采取有效的预防措施。特别应注意电气柜的防尘。能集中的电气组件都应安装在配电柜中。对配电柜具体设置在投标文件中进行描述；

（19）系统设备的防腐措施：

设备应设有必要的防腐设施，应充分考虑地铁车辆段杂散电流的影响；

（20）设备防撞

库内同一跨内共轨的起重机应设置可靠的安全防撞装置；

（21）系统设备的寿命

系统设备的设计寿命为30年。设备无故障工作时间不少于24个月，其机构与结构的寿命应满足GB3811的要求。投标方应在投标中提供设备在正常使用时的各个修程的时间周期表和主要维修内容，列明设备各修程所需的零部件及相关费用。

（22）系统设备的接口

设备应满足地铁车辆段车间接口的要求。

（23）易耗品的要求

投标时说明系统设备使用的润滑脂、润滑油等消耗品的牌号和生产厂家或中国国内代理商，并提供物理、化学性能参数。

投标时说明系统设备其他易耗品情况。并在投标文件中进行详细描述。

### 多功能检修升降工作平台

1．设备名称：多功能检修升降工作平台（4台）

2．功能要求

（1）用途

多功能检修升降工作平台用于济南市轨道交通车辆段和停车场，检修车辆的外侧和车顶部位时，使用多功能检修升降工作平台至车辆合适部位，承载工人升降至需要高度进行作业。多功能检修升降工作平台代替梯子，提高效率，改善作业环境，保障工人作业安全。使用蓄电池作为小车动力，配备液压剪式升降机构满足检修作业的承载和高度要求。

（2）符合规范和标准

符合国家和行业规范及标准。

（3）工作条件

室外温度    -12 ºC～+45 ºC

室内温度    0 ºC～+45 ºC

相对湿度    ≤95 ％

适用于室内作业，能适应空气中含有酸雨、灰尘、硫酸化合物、二氧化硫等腐蚀。

（4）环保要求：符合国家和行业环保规范、标准的要求。负责对报废蓄电池的回收处理。

（5）使用寿命：整机使用寿命不小于30年，大修周期10年。

3．主要技术性能

（1）主要技术参数

额定承载                          250kg

走行速度                          14～22 km/h

最小转弯半径                      4130 mm

工作台上升速度                    8 m/min

工作台面最低高度                  1400 mm

工作台面最大高度                  5535 mm

工作台面尺寸（长×宽）            2000×1350 mm

活动跳板外悬尺寸                  500 mm

电源（自带）	                     48V（蓄电池）

（2）技术性能

1）系统应具有安全性、可靠性、耐久性和可维护性。

2）多功能检修升降工作平台由电动运输车底盘、剪叉式液压升降工作台、动力系统、电控系统、控制台等组成。动力系统采用DC48V蓄电池为电源，在非检修作业状态可以沿道路走行。在检修作业状态多功能检修升降工作平台应有安全自锁功能，并具有保持液压升降过程和操作位置的工人作业的稳定性。工作平台和活动跳板必须设置安全防护设施。

3）升降工作平台、锁定装置、活动跳板和升降系统等应安全可靠，操作方便。

4）多功能检修升降工作平台电气系统满足防潮、防湿、防尘、防水、防震要求，防水等级IP65。液压系统安全、耐久、无渗漏。

5）工作台在靠近地铁车辆的作业面一侧设置跳板，便于工人在车顶作业位置时，通过跳板由工作台上下地铁车辆车顶。跳板的移位和复位应平稳、无冲击。工人通过跳板时，多功能检修升降工作平台应具有整体稳定性能，确保上下工作台的人员安全。

6）多功能检修升降工作平台主要材料和元器件应采用名牌产品，制造工艺优良，涂装考究。需要涂漆的部分其防锈漆和底漆应涂三层，面漆至少一层，每层漆膜厚度≮40μm。

4. 位置及数量

济南东车辆段检修库2台，龙洞停车场停车列检库2台。

### 列检专用工具

- 设备名称：列检专用工具（2套）

- 设备运用及功能要求

列检专用工具应包含但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/2"扭矩扳子 | 精度±3%，20NM～100NM,1/2"接口 | 4 |
| 2 | 1/2"扭矩扳子 | 精度±3%，40NM～200NM,1/2"接口 | 4 |
| 3 | 1/2"扭矩扳子 | 精度±3%，60NM～300NM,1/2"接口 | 4 |
| 4 | 袖珍扭力板子 | 精度±3%，2NM～25NM,1/4"接口 | 4 |
| 5 | 扭矩改锥组套（13件套） | 扭矩改锥1把（1.0－5.0Nm），快换卡头杆1根，10种规格改锥头，铁盒包装 | 4 |
| 6 | 充电式锂电池起子机 | GWI 10.8V-Li | 4 |
| 7 | 锂电充电式电钻/起子机 | GSR 18V-LI | 4 |
| 8 | 电热风枪 |  | 1 |
| 9 | 工业热熔胶枪 |  | 1 |
| 10 | 棘轮四方压线钳 | 压线范围0.08～10.0mm2 | 8 |
| 11 | 剥线压线断线钳 |  | 8 |
| 12 | 水晶头压线钳 | 适用于RJ45接头（配压模） | 4 |
| 13 | 万能自动剥线钳 |  | 4 |
| 14 | O形圈自制器 | 12件套 | 8 |
| 15 | 退针器组套 | 9件套 | 4 |

- 位置及数量

济南东车辆段停车列检库1套，龙洞停车场停车列检库1套。

### 列车通用调试专用工具、仪表

列车通用调试专用工具、仪表含定修专用工具、周月检专用工具、专用吊具、通用仪表设备，具体配置要求如下。

1. 定修工艺专用工具

（1）概述

专用工具应适用于地铁车辆的定修工艺要求。

（2）设备运用及功能要求

定修工艺专用工具应包含但不限于以下内容：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公制两用板手1 | 14件 | 套 | 4 |
| 2 | 公制球形内六角扮斗 | 9件 | 套 | 4 |
| 3 | 强力压著绝缘钳 |  | 把 | 2 |
| 4 | 60×90平板车 |  | 辆 | 2 |
| 5 | 工具车 | 世达或同类品牌 | 辆 | 2 |
| 6 | 黄油枪 | 400G | 把 | 4 |
| 7 | 测力器 | 500N | 个 | 2 |
| 8 | 移动式接线轴3×4㎡380V |  | 个 | 4 |
| 9 | 移动式接线轴3×2.5㎡220V |  | 个 | 4 |
| 10 | 热风枪 | CHG500-2 | 台 | 3 |
| 11 | 电钻 | GBM500RE | 台 | 2 |
| 12 | 6.3mm系列公制组套 | 38件套 | 套 | 4 |
| 13 | 退针压针工具 |  | 套 | 2 |
| 14 | 活扳手18 |  | 把 | 4 |
| 15 | 卡簧钳 | 5件套 | 套 | 2 |
| 16 | 综合性组套 | 78件套 | 套 | 4 |
| 17 | 博世冲击钻GSB20-ZRE |  | 台 | 2 |
| 18 | 世达工具托组套19件 |  | 套 | 6 |
| 19 | 世达工具托组套8件锉刀 |  | 套 | 6 |
| 20 | 世达螺丝批组套13件 |  | 套 | 6 |
| 21 | 世达32件公制塞尺 |  | 套 | 4 |
| 22 | 扭力扳手1/2＂ | 20～100nm | 把 | 4 |
| 23 | 扭力扳手1/2＂ | 60～300nm | 把 | 4 |
| 24 | 扭力扳手3/4＂ | 110～550nm | 把 | 2 |
| 25 | 扭矩改锥套组 | 13件套 | 套 | 4 |
| 26 | 扭力扳手1/4＂ | 4～20nm | 把 | 4 |
| 27 | 组套錾切工具 | 6件套 | 套 | 2 |
| 28 | 变径转换接头3/4＂-1/2＂ |  | 套 | 1 |
| 29 | 工具托组套 | 36件公制 | 套 | 2 |
| 30 | PLCC起拔器 |  | 个 | 5 |
| 31 | 工具托组套卡簧钳 | 4件套 | 套 | 1 |
| 32 | 工具托组套19件公制全抛光快扮 | 19件套 | 套 | 6 |
| 33 | 工具托组套32件公制系列套筒 | 10mm | 套 | 2 |
| 34 | 13件套公制全抛光双开口扳手 |  | 套 | 6 |
| 35 | 水泵钳 | 12# | 把 | 4 |
| 36 | 管子钳 | 14# | 把 | 4 |
| 37 | 圆口带刃大力钳 | 10# | 把 | 6 |
| 38 | 7件套活头快扳组套 |  | 套 | 10 |
| 39 | 拉铆枪 | 迪龙 | 单 | 2 |
| 40 | 拉铆枪 | 迪龙 | 双 | 2 |
| 41 | 液压压线钳 | 长城240m2 | 个 | 2 |
| 42 | 博世角磨机 | GW88-125C/CE | 台 | 3 |
| 43 | 博世直磨机 | GGS27L | 台 | 3 |
| 44 | 牧田电动扳手1/2 |  | 台 | 6 |
| 45 | 博世充电电钻 | 带冲击 | 台 | 6 |
| 46 | 19件组套 |  | 套 | 8 |
| 47 | 3/4"扭矩扳子 | 精度±3%，300NM～1000NM,3/4"接口 | 把 | 1 |
| 48 | 内六角套筒 | 55mm | 个 | 2 |
| 49 | 内六角扳手组套 | 英制 | 套 | 10 |
| 50 | 世达组套工具 | 120件套 | 套 | 4 |
| 51 | 世达手锤 |  | 把 | 20 |
| 52 | 世达英制套筒扳手 | 14件套 | 套 | 6 |
| 53 | 世达英制棘轮扳手 | 14件套 | 套 | 6 |
| 54 | 尖尾棘轮扳手 | 24mm | 把 | 6 |
| 55 | 尖尾棘轮扳手 | 22mm | 把 | 6 |
| 56 | 尖尾棘轮扳手 | 19mm | 把 | 6 |
| 57 | 扭矩扳手 | 800N.m | 套 | 2 |
| 58 | 捶击扳手 | 77mm6件套 | 套 | 4 |
| 59 | 力矩棘轮扳手 | 24mm，300N.m | 把 | 4 |
| 60 | 液压拔卸器 |  | 套 | 3 |
| 61 | 勾引 |  | 支 | 20 |
| 62 | 塑料转运料盘 |  | 个 | 30 |

2. 周月检工艺专用工具

（1）概述

该工具应适用于地铁车辆的月检工艺要求。

（2）设备运用及功能要求

周月检工艺专用工具应包含但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/4"扭矩扳子 | 精度±3%，300NM～1000NM,3/4"接口 | 1 |
| 2 | 1/2"扭矩扳子 | 精度±3%，20NM～100NM,1/2"接口 | 10 |
| 3 | 1/2"扭矩扳子 | 精度±3%，40NM～200NM,1/2"接口 | 10 |
| 4 | 1/2"扭矩扳子 | 精度±3%，60NM～300NM,1/2"接口 | 4 |
| 5 | 袖珍扭力扳子 | 精度±3%，2NM～25NM,1/4"接口 | 6 |
| 6 | 扭矩改锥组套（13件套） | 扭矩改锥1把（1.0～5.0Nm），快换卡头杆1根，10种规格改锥头，铁盒包装 | 6 |
| 7 | 充电式锂电池起子机 | GWI 10.8V-Li | 10 |
| 8 | 锂电充电式电钻/起子机 | GSR 18V-LI | 10 |
| 9 | 电热风枪 |  | 2 |
| 10 | 工业热熔胶枪 |  | 2 |
| 11 | 棘轮四方压线钳 | 压线范围0.08～10.0mm2 | 6 |
| 12 | 剥线压线断线钳 |  | 6 |
| 13 | 水晶头压线钳 | 适用于RJ45接头（配压模） | 3 |
| 14 | 液压压线钳 | 压力：5吨 压线范围：10～120mm2 | 1 |
| 15 | 电缆剪钳 |  | 2 |
| 16 | 万能自动剥线钳 |  | 6 |
| 17 | O形圈自制器 | 12件套 | 6 |
| 18 | 退针器组套 | 9件套 | 2 |
| 19 | 充电工作灯 | 世达或同类品牌 | 10 |
| 20 | 电缆绕线线轴 | 220V，10A，30m | 6 |
| 21 | 充电手电 |  | 30 |

3. 专用吊具

（1）概述

该工具应适用于地铁车辆的检修吊装要求。

（2）设备运用及功能要求

专用吊具应包含但不限于以下内容：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢扣环圆吊带 | 双根，2米，黄色带（0～45°时，4.2吨） | 2 |
| 2 | 钢扣环圆吊带 | 四根，2米，灰色带（0～45°时，4.2吨） | 2 |
| 3 | 钢扣环圆吊带 | 四根，2米，灰色带（0～45°时，8.4吨） | 2 |
| 4 | 钢环扁平吊带 | 2米，绿色带（垂直吊2.0吨） | 6 |

4. 通用仪表设备

（1）概述

该工具应适用于地铁车辆的检修要求。

（2）设备运用及功能要求

通用仪表设备应包含但不限于以下内容：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格、参数与要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电源 | DC24V，2～30V可调 | 1 |
| 2 | 直流稳压电源 | 110V/3A，2～150V可调 | 1 |
| 3 | 测速仪 | 雷达测速 | 1 |
| 4 | 超声波探伤仪 | 便捷式 | 1 |
| 5 | 磁粉探伤仪 | 便捷式 | 1 |
| 6 | 低电阻测试仪 | QT32，数字电桥 | 1 |
| 7 | 电容电感测试仪 |  | 2 |
| 8 | 绝缘电阻计 | 5000V，数字兆欧表 | 2 |
| 9 | 示波器 | TAIKE | 1 |
| 10 | 嗅敏仪 |  | 1 |
| 11 | 车轮第四种检查器 | LD | 2 |
| 12 | 不落轮轮径测量仪 | GF922N-1 | 2 |
| 13 | 轮对内距尺 | 0～1365mm | 2 |
| 14 | 电子点温计 |  | 5 |
| 15 | 钳形电流计 | F316 | 4 |
| 16 | 元件测试仪 |  | 2 |
| 17 | 激光测距仪 | PD32 | 1 |
| 18 | 声级计 | TES1350A(带三角架) | 2 |
| 19 | 接地电阻表 |  | 2 |
| 20 | 光功率计 | 手持 | 1 |
| 21 | 风速仪 | 手持 | 1 |
| 22 | 信号发生器及记录仪 | 八通道以上，配置大电流、高电压探头或钳形头和打印模块 | 1 |

5.位置及数量

济南东车辆段检修库1套。

### 货架

- 设备名称：货架（448个）

轻型货架、悬臂式货架与重型货架数量按3:2的比例配置。

2. 设备功能：本设备主要用于车辆配件、机电零件、五金部件等的存放。

3. 主要技术参数及要求

货架尺寸(长×宽×高):          1800×600×1800（mm）（暂定）

额定载荷  ：                4层   400kg /层

货架整体为焊接结构，货架有良好的刚度和强度。

材质选用Q235～Q215。

货架采用模块化设计，隔板可按50mm倍数调节。

货架材料表面需经酸洗、磷化处理，采用喷塑涂装。

货架若采用螺栓联接，使用不锈钢螺栓；若采用销连接，提供专用拆装工具。

- 位置及数量

济南东车辆段物资仓库320个，龙洞停车场物资分库128个。

### 蓄电池充放电一体机

充放电一体机（8台）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 三相380V |
| 额定充电电压 | 0~165V |
| 充放电电流 | 0~100A |
| 可放蓄电池组电压范围 | 24~120V |

采用触摸屏，实时显示充、放电参数和状态，显示故障信息；实时查看当前的工作曲线，并可读取曲线上各点的参数；

用户可实现存储充放电工艺及参数，可实现选择工艺及参数；并可存储信息。

用户设置的参数，可长久记忆，失电后也不会丢失；

具有开路、接反、过流、过压、过热、电源缺相等故障保护和报警功能；

具有暂停、复位功能、掉电保护功能。

蓄电池参数设计联络阶段确定。

其中，济南东车辆段检修库4台，调机及工程车库1台，物资仓库1台；龙洞停车场停车列检库2台。

济南东车辆段检修库和龙洞停车场停车列检库蓄电池车间各配套设置充电监测设备一套，位于值班室内，实时监测蓄电池充电状态。

### 受电弓检修平台

1. 设备名称：受电弓检修平台（8个）

2. 设备功能：为安装在车场停车列检库/运用库内的工作平台，方便工作人员对受电弓进行检测。

3. 主要技术参数及要求

尺寸(长×宽)：6000×4000mm（暂定），不锈钢栏杆高1200mm

平台标高：3.5m（轨顶标高为±0.0m）

额定载荷：≥200kg/m2

检修平台台面四周边沿应设置挡水台，以防止保洁时污水从平台四周流出，污染和腐蚀车辆设备及现场环境。

受电弓检查平台在中间位置设置拦网，避免相邻两线交叉作业影响安全。楼梯台阶要求进行防滑处理。

工作平台含安全栏杆及防护门，防护门应与五防联锁系统进行联锁。

其他参数由投标商在投标时提供。

- 位置及数量

济南东车辆段停车列检库和龙洞停车场停车列检库各4个。

### 空调装置运转测试台

1．设备名称：空调装置运转测试台（3台）。

2．设备用途

在空调检修间和月检线上对车辆客室空调总成进行试验，检测空调工作性能和电机运转情况。

3．主要技术条件

（1）试验台外形尺寸：长≤1000mm，宽≤800mm，高≤1500mm。

（2）试验台顶部装吊环，方便吊装。底部安装滚轮和锁定装置，方便试验台的移动和定位。

（3）电源：AC380V，三相五线。

（4）各电压表、电流表精度等级不低于0.5级。

（5）对输入三相电源的相序有检测功能，防止相序接反。

（6）对各单元的启动顺序符合空调机组的正常工作顺序。

（7）对各单元的启动逻辑有联锁，采用与本线车辆相同的控制器，可实现微机监控、自动开机以及各个元器件的强制功能。

（8）可用电流表分别对压缩机、送风机、冷凝风机的电流实时检测。

（9）可用电压表分别对压缩机、送风机、冷凝风机的三相进线电压实时检测。

（10）对空调压缩机具有高低压保护功能。

（11）测试台采用与本线空调机组相配合的接插件。

（12）测试台设置两套电源和信号接插件，可同时测试一节车上两台空调机能的工作性能。

4. 位置及数量

济南东车辆段检修库2台，龙洞停车场停车列检库1台。

### 车辆段运用检修管理系统

- 设备名称：车辆段运用检修管理系统

- 位置及数量：济南东车辆段停车列检库1套。

- 主要技术要求

车辆运用信息化管理系统包括硬件和软件两部分，硬件应包括适用于系统的服务器1台，LCD液晶站场信息显示板1个。

软件应包括：客车管理、车厂排班、调车管理、收发车管理，工程车管理、日常业务抽问、日常生产管理、系统管理等。系统实现信息共享，促成乘务管理信息化、安全管理实时化、培训评价科学化、日常管理自动化。

服务器配置不低于：

硬盘：2TB SATA硬盘（品质相当或不低于希捷、西部数据、三星等品牌）；

内存：32GB（2*16GB）DDR4内存（品质相当或不低于三星、金士顿、威刚等品牌）；

CPU：64位英特尔®至强，主频1.9GHz，4核及以上；

光驱：24倍速 SATA DVD刻录机；

显卡：工作站级显卡，显存1.5G以上，DVI接口，支持多显需求；

网卡：配置2个1000M以太网卡；

端口管理：USB可锁闭；

接口：4*USB 3.0；

键盘鼠标：标准键盘鼠标；

服务器品质相当或不低于戴尔、联想、惠普等品牌，投标人须在投标文件中列出服务器品牌、详细参数等，具体在设计联络中由招标人确定。

LCD液晶站场信息显示板配置：

主要参数不低于：

可视尺寸：液晶显示屏25英寸及以上；

分辨率：1920×1080；

对比度：800:1；

亮度：300 cd/m2；

响应时间：5毫秒；

接口：数字（DVI-D）视频图形阵列（VGA）；

LCD液晶站场信息显示屏分辨率均不低于1920×1080。

（1）电客车管理

行车计划：行车计划安排管理，行车计划可以导入或者编辑。

电客车排班：根据行车计划、交路模板、交路信息表、人员状态编制人员排班表。排班表可再由用户进行编辑优化。

公告显示：通过大屏、液晶电视等设备进行人员计划、各种公告的显示。

电客车调试（演练）管理：根据车辆需要或中心临时计划，生成调试列车计划和状态锁定，形成记录。

具备车辆公里数管理功能：结合每日的乘务日报，存储车辆当日里程数，便于管理。

（2）车场排班

方便对车场的员工进行排班，根据导入的排班规律，自动编排每个员工每天的排班情况。

（3）调车管理

车场调车：

此模块为具有调车权限人员工作页面，功能及界面参考图1。调车计划内容包含但不限于：车号、班组、编号、贯标号、工作项目、作业时间、顺序、计划内容、备注信息、厂调、计划日期等。可以对调车作业单进行打印。

调车计划生成可通过鼠标拖动车辆/设备组或手工输入或混合生成等三种方式生成计划。且调车计划生成可进行自动判断，判断条件为不具备调车条件时应有语音提示，并显示红色文字提示的弹出窗口，语音为“禁止调车”，文字为相应问题描述。

具有调车权限人员可手工设置设备状态，参考图2 所示。设备状态包括但不限于分区停电、单股道停电、线路封锁、放置提示框。

图1  调车作业操作界面（参考）

图2  设备状态操作界面（参考）

提供车辆段、正线终端显示及操作功能。

能搭建段场平面图，来显示股道号、道岔号以及各种车辆、设备的位置及状态，通过不同颜色表示各种电客车、工程车、特种设备、接触网（轨）、铁鞋等的各种状态。

内容包括电客车或工程车状态（新车、扣修、检修、故障、可上线、不可上线、是否加铁鞋及铁鞋位置），接触轨状态（无电、有电）等，对施加铁鞋的实施重点标记和操作时警示框警告，当鼠标移到车辆上时，能提示该车辆、设备名称及状态。

（4）收发车管理

发车计划：根据运行图和发车原则自动生成发车计划，计划可修改以应对特殊情况需要更换库内车。

发车：信号楼发车时系统需要对股道进行冲突判断。

收车计划：根据选择的运行图及第二天发车计划自动生成收车计划（自动带出扣修车辆）。

规则处理：根据股道实际情况定制确定股道停放规则（特殊规则、平行规则）。

（5）工程车管理

工程车报修：管理工程车故障信息。

工程车排班：工程车队日常排班，通过导入的排班规律，指定排班人员根据排班规律排班，非指定人员的排班则自动排行政班。

工程车辆施工计划管理：根据中心核发的施工计划，生成工程车用车计划，并能记录工程车的总里程，自动均衡工程车运用频率。

工程车工时维护。

（6）日常生产管理

安全生产：违章违纪或重大安全事件的数据记录。

安全事件单：记录发生事件的具体信息。

乘务日报：记录乘务信息。

文件管理：文件上传、传阅

司机安全公里统计

出退勤管理

（7）日常业务抽问

答题管理、知识点分类、在线抽问、培训管理、业务评价。

（8）系统管理

用户管理、车队管理、运行图管理、股道管理、电状态管理、电客车、工程车、日志管理。

（9）人员信息管理

包括个人培训管理，实现人员信息的动态管理，记录员工的个人信息、培训完成信息、违章违纪信息、晋级信息等，实现一人一档的电子化管理。

（10）工作流程管理

具有同时容纳多名乘务员岗前问答、酒精测试、文件精神学习及确认等功能，宜设计成APP 形式采用手机或终端答题方式。系统能提示所有乘务员当日值班班组长信息，实现对乘务员随车工具包的智能化管理以及交接班信息管理，系统根据排班情况或实际出勤情况自动记录乘务员公里数并可手动微调（例如在折返点设置人像识别系统），退勤时由乘务员予以确认。能实现车辆段场运作日志、司机报单的电子化并上传，具备实施打印功能、修改痕迹记录功能等等。

（11）任务状态管理

根据车辆需要或中心临时计划（包括演练），生成调试列车计划和状态锁定，形成记录；能根据每周施工计划生成调试计划或其它任务计划，实现任务管理。

能实现车辆段场内施工管理，包括请、销点及施工区域管理等，与公司的施工管理系统相兼容。

（12）绩效管理

系统应以员工安全行车公里数、调试任务完成情况、考勤、考核情况为基础，实施员工绩效管理。

系统应以员工安全行车公里数、调试任务完成情况、考勤、考核情况为基础，实施员工绩效管理。

（13）安全性要求

系统有完善的系统安全管控机制和系统异常应对机制，遵循国际安全规范及国家安全规范，并通过安全性测试。系统应能提供一个权限管理机制，至少应做到：

用户身份验证：建立用户身份权限认证，提供用户登录的强制口令认证机制和手机绑定认证登录机制。

户权限定义：在不违反事务一致性的前提下，对用户访问权限进行设置和控制。

用户访问记录：系统自动生成系统工作日志和用户访问记录，能够事后检视用户的访问操作，实现对日志记录的审计要求。对系统关键信息进行加密，例如用户密码。

用户自动退出：可根据需要设定某些用户登录到一定时限，没有进行操作后自动退出系统。

系统变更记录：系统能够记录管理员用户对系统进行的系统变更操作。

防止黑客攻击：实现对SQL注入攻击的防护要求和Http脚本注入攻击的防护。

（14）硬件设备

硬件系统应具有很好的安全防御能力，自带正版国际知名品牌安全防护软件，系统具备内网、外网接口，具备很好的数据备份功能和防窃取功能，能搭载windowsServer2008 以上系统，CPU及内存、硬盘配置至少能满足同时在线人数5000人，并发用户数1000人（公司级，若按线配置可降低标准）时，系统运行稳定，各模块响应时间不超过5s，CPU最大使用率不高于60%，内存占用率不高于60%。投标人须在投标文件中提供硬件配置具体参数，在设计联络中由招标人确定。

应根据需求配备乘务员叫醒装置，叫醒装置应对其它乘务员不造成干扰，能实现点对点响应。

### 车下部件拆装专用小车

1. 设备名称：车下部件拆装专用小车（2台）

该设备主要用于列车维修时车底拆装时的升降作业。

2. 设备的主要规格、参数及技术说明

（1）功能说明：主要用于拆卸和安装车下电器部件。

（2）起升最高高度：1500mm

（3）液压平台最低高度：600mm

（4）平台尺寸（长×宽）：1200×800mm（参考）

（5）承重：1.2t。

（6）采用液压升降方式，升降过程平稳；升降操作采用脚踏方式。

（7）采用蓄电池供电，电辅助行走。

（8）设备结构强度满足使用要求。

（9）设备设计安全可靠。对有可能造成的人身伤害具有警示。

（10）设备表面做防腐处理。

（11）设备材质良好，表面做防腐处理。

（12）设计寿命30年。

3. 位置及数量

济南东车辆段检修库2台。

### 模块液压安装车

1. 设备名称：模块液压安装车（3台）

该设备主要用于地铁列车维修时车底拆装时的升降作业。

2. 设备的主要规格、参数及技术说明

（1）功能说明：主要用于拆卸和安装车下电器部件。

（2）起升最高高度：1500mm

（3）液压平台最低高度：600mm

（4）平台尺寸（长×宽）：1500×800mm（参考）

（5）承重：1.5t。

（6）采用液压升降方式，升降过程平稳；升降操作采用脚踏方式。

（7）采用蓄电池供电，电辅助行走.

（8）设备结构强度满足使用要求。

（9）设备设计安全可靠。对有可能造成的人身伤害具有警示。

（10）设备表面做防腐处理。

（11）设备材质良好，表面做防腐处理。

（12）设计寿命30年。

3. 位置及数量

济南东车辆段检修库2台；龙洞停车场停车列检库1台。

### 运输设备

搬运车、叉车、工具车等搬运工具用于车辆基地内零部件以及货物周转等。

电动平衡重式蓄电池叉车（1辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量 | 5t |  |
| 起升速度（空/满） | 400/300 mm/s |  |
| 作业时门架最大高度 | ≤3870mm |  |
| 提升高度 | ≥3250mm |  |
| 门架缩回时高度 | ≤2200mm |  |
| 货叉长度 | 1000mm | 设计联络时根据需要选配 |
| 转弯半径 | ≤1900mm |  |
| 行驶速度，满/空载 | ≥14.4/15.2 km/h |  |
| 最大爬坡能力(5min), 满/空载 | ≥12.9%/21.9% |  |
| 轮胎 | 实心轮胎 |  |
| 蓄电池电压/容量（5小时放电） | ≥48V/700Ah |  |
| 蓄电池寿命 | ≥1500次充放电 |  |
| 驱动电机 | 双电机驱动（2×4kW） |  |
| 控制器要求 | 数字控制器，有按需供能、提升自动切断、参数可调、故障自我诊断功能 |  |
| 充电机 | 全自动，带均衡、脱硫充电功能 | 随车配送 |
| 操作系统要求 | 双踏板、集中控制杆 |  |
| 基本要求 | 无级调速,叉车持续工作时间不小于4小时 |
| 说明 | 其余采用标准配置 |
| 设置地点 | 济南东车辆段物资仓库1辆 |

蓄电池搬运车（5辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量 | 2t |  |
| 满载速度 | 15km/h |  |
| 转弯半径 | 3.5m |  |
| 载荷平台尺寸 | 2×1.4m |  |
| 爬坡性能 | 10% |  |
| 制动距离 | 3.5m |  |
| 轮胎规格 | 6.50-10 |  |
| 外形尺寸 | 3.35×1.4×1.75m（参考） |  |
| 整车重量 | 1550kg（参考） |  |
| 电瓶型号（容量） | D250Ah 24只 |  |
| 电机功率 | 3kW |  |
| 变速方式 | 电控三档 |  |
| 说明 | 带驾驶室,每辆车配套充电机一台 蓄电池搬运车持续工作时间不小于4小时 |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库2辆，调机库1辆，物资仓库1辆，龙洞停车场停车列检库1辆 |

2t蓄电池叉车（5辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起重量（t） | 2 |  |
| 提升高度（mm） | 3000 |  |
| 车身宽度（mm） | 1300 |  |
| 转弯半径（mm） | 2000 |  |
| 行驶速度（km/h） | ≥14.4/15.2km/h |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段调机工程车库1辆，物资仓库2辆；龙洞停车场停车列检库1辆，物资仓库1辆。 |

3t蓄电池叉车（1辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起重量（t） | 3 |  |
| 提升高度（mm） | 3000 |  |
| 车身宽度（mm） | 1500 |  |
| 转弯半径（mm） | 2400 |  |
| 行驶速度（km/h） | ≥14.4/15.2km/h |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段调机工程车库1辆 |

5t蓄电池叉车（1辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 起重量（t） | 5 |  |
| 提升高度（mm） | 3000 |  |
| 车身宽度（mm） | 2000 |  |
| 转弯半径（mm） | 3200 |  |
| 行驶速度（km/h） | 20 |  |
| 设置地点 | 龙洞停车场物资分库1辆 |

空调检修搬运车（2辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定乘员（人） | 2 |  |
| 货箱尺寸（长*宽）mm | ≥4000*2000 |  |
| 载重 (kg) | 1500 |  |
| 最高速度(km/h) | ≥25~30 |  |
| 最大制动距离(m) | ≤2 |  |
| 最小转弯半径(m) | ≤4 |  |
| 最小离地间隙(mm) | ≥130 |  |
| 最大爬坡度 | ≥0.25 |  |
| 每次充电时间(h) | <10 |  |
| 一次充电行驶里程(km) | >60 |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库2辆 |

手动托盘搬运车（3辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量 | 2t |  |
| 起升高度 | 205mm |  |
| 货叉最低高度 | 85mm |  |
| 货叉有效长度 | 1150mm |  |
| 整车长度 | 1560mm（参考） |  |
| 货叉总宽度 | 530mm（参考） |  |
| 转向轮 | 聚胺酯，密闭式球轴承 |  |
| 承重轮 | 聚胺酯，双轮 |  |
| 操纵手柄 | 方形，塑料护套 |  |
| 货叉 | 进/出导向轮 |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库2辆，龙洞停车场停车列检库1辆 |

电动托盘搬运车（1辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量（ kg ） | 2000 |  |
| 起升高度（ mm ） | 115 |  |
| 货叉低放高度（ mm ） | 85 |  |
| 货叉高放高度（ mm ） | 200 |  |
| 货叉有效长度（ mm ） | 1100 |  |
| 外形尺寸（ mm ） | 长 | 1438 |  |
|  | 宽 | 550 |  |
|  | 高 | 1224 |  |
| 车轮 | 前轮直径（ mm ） | 80 |  |
|  | 后轮直径（ mm ） | 180 |  |
| 自 重（ kg ） | 65 |  |
| 位置及数量 | 济南东车辆段物资仓库1辆 |

手动液压搬运车（4辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量（ kg ） | 2000 |  |
| 货叉最大起升高度（ mm ） | 200 |  |
| 货叉最低高度（ mm ） | 85 |  |
| 货叉有效长度（ mm ） | 1150 |  |
| 参考外形尺寸（ mm ） | 长 | 1500 |  |
|  | 宽 | 550 |  |
|  | 高 | 1200 |  |
| 车轮 | 前轮直径（ mm ） | 80 |  |
|  | 后轮直径（ mm ） | 180 |  |
| 自 重（kg） | 60 |  |
| 转弯半径（mm） | 1350 |  |
| 位置及数量 | 济南东车辆段调机工程车库2辆、物资仓库1辆，龙洞停车场物资分库1辆 |

手动液压圆桶搬运小车（2辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 300kg |  |
| 最大高度 | 390mm |  |
| 最小高度 | 270mm |  |
| 前轮规格 | Ф80×70mm |  |
| 后轮规格 | Ф200×50mm |  |
| 外形尺寸 | 1022×722×1300mm |  |
| 数量及安装位置 | 济南东车辆段调机及工程车库和龙洞停车场易燃品库各1辆 |

货架堆垛车（3辆）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量 | 1.4t |  |
| 最大起升高度 | 3000mm |  |
| 货叉长度（参考） | 1000mm |  |
| 货叉最低高度 | 30mm |  |
| 外形尺寸（参考） | 1820×800×1990mm |  |
| 最小转弯半径 | 1500mm |  |
| 行驶速度 | 6 |  |
| 电池 | 24V/200 Ah |  |
| 备注 | 自带充电器 |  |
| 数量及存放位置 | 济南东车辆段物资仓库2辆，龙洞停车场物资仓库1辆 |

### 机械设备

台式钻床（2台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 最大钻孔直径mm | Φ16（配送一套钻头） |  |
| 主轴最大行程mm | 90 |  |
| 主轴转速r/min | 4000/2500/1400/800/450 |  |
| 电动机功率kW | 0.75 |  |
| 主轴轴心线至立柱表面距离mm | 470 |  |
| 主轴端至工作台最大距离mm | 440 |  |
| 主轴端面至底座工作面最大距离mm | 640 |  |
| 主轴锥度 | MT.2 |  |
| 工作台面尺寸mm | 直径300 |  |
| 底座工作面尺寸mm | 320×200 |  |
| 升降系统 | 齿轮升降 |  |
| 主轴箱伸缩行程mm | 290 |  |
| 主轴箱绕立柱回转角度 | 360° |  |
| 主轴箱绕横梁回转角度 | -25°~+70° |  |
| 总高mm | 1050 |  |
| 电动机功率W | 550 |  |
| 定深机构 | 刻度盘定深 |  |
| 产品毛重kg | 140 |  |
| 随机配件 | 平口钳Q1280； 直钻Φ1.5~Φ16(套)。 |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段调机工程车库和龙洞停车场停车列检库各1台 |

除尘式砂轮机（3台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电动机功率 | 1.5kW | 双头、落地式；配粗细砂轮各一套 |
| 工作电源 | 380V 50Hz |  |
| 电动机转速 | 1500rpm |  |
| 工作定额 | 40% |  |
| 温升 | 75度 |  |
| 绝缘 | E |  |
| 砂轮规格 | 300×40×75（参考） |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库、调机工程车库和龙洞停车场停车列检库各1台 |

### 清洁干燥设备

高压清洗机（10台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电源(相/V/Hz) | 单/220/50 |  |
| 额定流量(L/min) | 20 |  |
| 额定压力(Mpa) | 5 |  |
| 许用压力(Mpa) | 6 |  |
| 输入功率(kW) | 2.2 |  |
| 转速（r/min） | 1400 |  |
| 传动形式 | 直接驱动 |  |
| 移动方式 | 推车式 |  |
| 附件 | 配高压管10m，喷枪等全套配件 |  |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库9台，龙洞停车场停车列检库1台 |

工业洗衣机（2套）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压（V） | 220/380V |  |
| 洗涤容量（kg） | 50kg |  |
| 其他要求 | 含洗涤、脱水、烘干功能 |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库和龙洞停车场停车列检库各1套 |

### 焊接设备

交流弧焊机（2台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 控制方式 | IGBT逆变 |  |
| 工作电源 | AC380V，50Hz |  |
| 空载电压 | 60~81V |  |
| 电流调节范围 | 75~220A |  |
| 负载持续率 | 20% |  |
| 效率 | >85% |  |
| 绝缘等级 | F |  |
| 防护等级 | IP21 |  |
| 说明 | 具有手弧焊和氩弧焊功能 |
| 附件 | 配焊钳、变光面罩、气体调节器、快速插头、气表、手把线10m、接地钳 |
| 设置地点 | 济南东车辆段检修库2台 |

### 便携式受电弓测试仪

- 设备名称：便携式受电弓测试仪（2台）

- 功能

受电弓性能测试仪能够进行单、双臂受电弓的动作特性试验、接触压力测量（测试静态接触压力、同高压力差、同向压力差）；最大升弓高度、升弓、降弓时间测试。

- 特点

受电弓性能测试仪采用钢丝拉绳控制被测受电弓匀速升降，以实现相对法测试静态接触压力的功能。通过设定停止位置，可进行任一高度的精细作用力调整。步进驱动跟踪测量受电弓升弓即时高度以及最大高度。采用尼龙编织带限高，光电行程元件测试升、降弓时间。

选用微机进行数据采集、分析处理、显示、储存，液晶显示器显示检测数据，并绘制图形。支持打印与网络数据传输。

测试系统操作界面由中文全程操作提示，人机界面友好，易学易用，功能全面。

- 主要技术参数：

输入电源：                      AC50Hz 220V 750 VA或DC110V

测力范围                        0~200 N

测力精度                        1.0 N

综合误差                        ±1.0 N

高度范围                        0~3000mm

位置精度                        2mm

位置误差                        ±5mm

采样间隔                        25mm

计时范围                        0～20s

计时精度                        0.1s

试验台重量                      20kg

- 位置及数量

济南东车辆段检修库和龙洞停车场停车列检库各1台。

### 受电弓检修工作台

- 设备名称：受电弓检修工作台（1个）

- 功能

受电弓试验台用于地铁、轻轨车辆受电弓检修后的性能试验，可对受电弓进行全面动作特性试验。

能够进行单臂双臂受电弓的动作特性试验、接触压力测量（测试静态接触压力、同高压力差、同向压力差）；最大升弓高度、升弓、降弓时间测试；升降弓气压、自动降弓等参数测试。

- 特点：

受电弓试验台采用钢丝拉绳控制被测受电弓匀速升降，以实现相对法测试静态接触压力的功能。通过设定停止位置，可进行任一高度的精细作用力调整。步进驱动跟踪测量受电弓升弓即时高度以及最大高度。采用尼龙编织带限高，光电行程元件测试升、降弓时间和自动降弓时间。

受电弓性能测试系统，选用工控机进行数据采集、分析处理、显示、储存，液晶显示器显示检测数据，并绘制图形。支持打印与网络数据传输。

测试系统操作界面由中文全程操作提示，触摸屏操作，人-机界面友好，易学易用，功能全面。

底座支持多种型号受电弓的安装，占地面积小。

系统具有多种保护功能，操作安全、简单。

测试专用软件运行稳定、可靠。

测量结果以图形、表格方式显示并支持打印和网络数据传送；系统可保存历史检测数据，随时可以查询，实现网络资源共享。

- 主要技术参数：

电源：                    单相交流220V±10%   50Hz   0.75kVA

气源压力：　              ≥0.6MPa

气源接口管径：            ≥Φ8mm

测力范围                  20N~200N

测力精度                  1.0N

综合误差                  ±1.0N

高度范围                  130~3000mm

位置精度                  2mm

位置误差                  ±5mm

采样间隔                  25mm

计时范围                  0～20s

计时精度                  0.1s

试验台外形尺寸：

试验平台 　　             2450×1640×590 mm

弓线盒     　             320×330×200 mm

触摸屏柜 　　             600×600×1350 mm

整机重量：                400 kg

- 位置及数量

济南东车辆段检修库1个。

### 移动式耐压试验装置

- 设备名称：移动式耐压试验装置（2个）

- 功能

用于电器设备及各型电机的交、直流耐压试验。

- 特点：

设有专用耐压测试棒，漏电流、耐压时间在规定范围内任意设定。当被测设备漏电流超过预置值时，发出声光报警。该设备体积小，重量轻，操作方便，各参数全部数字显示。并随机配可移动仪器小车一台。

- 主要技术参数

（1）电源电压：AC 220V±10%  50Hz

（2）输出电压：AC 0～10000V（连续可调）

DC 0～10000V（连续可调）

（3）输出电流：0～100mA（连续可调）

（4）输出功率：10kVA

（5）测试时间：99.99s（连续可调）

（6）报警方式：声音及指示灯

（7）输出波形：50Hz正弦波及直流电压

（8）外形尺寸：长×宽×高≤390×280×190mm（高×宽×深）

（9）重量：15kg

- 位置及数量

济南东车辆段检修库和龙洞停车场停车列检库各1台。

### 旋片式真空泵

- 设备名称：旋片式真空泵（1台）

- 主要技术要求

材质：铸铁

驱动方式：电动

极限压力：0.6（pa）

电机功率：1.5kW

温升：≤40℃

抽气速度：不少于15L/s

进气口径:40mm

用油量：2.8L

外形尺寸：79×53×54 cm（参考）

冷却方式：水冷

冷却水量：＞0.8L/min

- 位置及数量

济南东车辆段检修库1台。

### 电子微风仪

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.05~1m/s，1~30m/s |  |
| 准确度 | ≤±2% |  |
| 工作环境条件 | 温度（-10℃~40℃），相对湿度（≤85%） |  |
| 电源电压适用范围 | 4.5V~10V |  |
| 灵敏度 | 最小分度值为0.01m/s |  |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库1台 |

### 电器综合试验台

1.	设备名称：电器综合试验台（1台）

2. 设备用途

该试验台可完成地铁车辆时间继电器延时时间整定、线圈电阻测试；瞬动继电器及欠压保护继电器吸合电压、释放电压、线圈电阻测试；交、直流接触器吸合电压、释放电压、线圈电阻、触点电阻测试；热继电器动作电流、脱扣时间、触点电阻测试；断路器动作电流、脱扣时间、触点电阻测试。对有元件线圈及触点的绝缘电阻测试。

具备多种电气测试功能，能满足不同设备电气参数测试的需求。

3.	技术要求

（1）设备应能对各种型号的交直流接触器，中间继电器进行吸合、释放动作试验，测试各主、辅触点的分合是否正常及触头动作时间。设备输出的线圈工作电压应可调节，测试在规定的欠电压范围内电磁铁是否能可靠吸合，在规定的低电压范围内电磁铁是否能可靠释放。

（2）设备应能对各种型号的交直流电压继电器进行保护动作试验，测试触点分合是否正常。设备对电压继器输入的电压应能调节，测试其动作电压及返回电压是否满足标准整定值的要求，并对其动作重复性进行试验。

（3）设备应设置可以调节的电流源，对过流继电器、热继电器、小型空气开关进行保护动作试验。测试过流继电器触点分合是否正常，动作电流、返回电流是否满足标准整定值的要求，并对其动作重复性进行试验。测试热继电器、小型空气开关在规范规定的各种过载倍率电流下的动作时间，并测试热继电器触点分合是否正常。

（4）设备应能对各种型号的时间继电器进行动作试验，测试其触点分合是否正常，动作时间值是否满足设定值的要求。设备应满足时间继电器通、断电延时开、闭四种逻辑的试验要求。

（5）设备应有对元件线圈及触点的绝缘电阻及继电器线圈电阻的测试功能。

（6）设备采用微机对测试数据进行自动采集、处理、显示、报表生成及打印。

（7） 设备所有功能均由一个试验台实现，不应将设备分割成多个台柜的组合 。

（8）试验台应设显示面板，集中布置所有指示灯、显示仪表、计算机、显示器等。与被试电器元件电气连接的接线端子也应安装在显示面板上，以方便试验接线。

（9）试验台应设操作面板，集中布置所有操作按钮及开关。计算机的键盘，应单独设抽屉放置。

（10）所需的调压器、变压器、传感器、计算机主机等所有电器元件及机器均应安装在设备内部，不得外部独立放置或另外提供。

（11）该试验台为多种电器元件的综合性试验台，被试件品种多，试验项目杂。所以，试验台的设计应以功能齐全，试验内容适度，精心规划操作步骤，力求操作简单方便为原则。

（12）设备总电源、设备计算机系统电源应设钥匙开关，便于专人管理，防止外人乱动、误动设备。

（13）设备的控制应全部采用常规继电器控制方式实现。控制逻辑力求简明，降低设备故障率。

（14）试验电压、试验电流的调节应采用电动、手动两种方式，调节分辨率应满足试验要求。

（15）所有测试参数原则上均应采用数字式仪表显示并输入计算机，个别特殊参数不宜数字显示和输入计算机的，投标商需提供技术经济比较，阐明原因。

（16）参数测量所采用的传感器、显示仪表以及计算机数据采集系统，其综合准确度不低于1.5级。

（17）所有输出电源均应通过隔离，确保人身安全。

（18）设备保护功能的设置应符合有关标准的要求，主要包括(不仅限于此)：短路保护、过载保护、漏电保护、接地保护以及必要的电路联锁等。

（19）设备应配备计算机系统，完成测试数据的采集、处理、显示、报表生成及打印等功能，计算机不参与系统的控制。设备的设计应考虑当计算机故障时，仍能通过人工记录的方法完成测试。

（20）计算机界面的设计应力求图形简明、直观、逼真和友好，对每一步操作应给出准确、明晰的提示。

（21）试验台宜采用琴台式结构，造型应美观、协调，结构尺寸的设计应满足操作人员坐姿操作及观察的要求，并设有操作人员书写等伏案作业的位置，以及放置被试件的位置。

（22）试验台显示面板应安装在立面上，操作面板应安装在平面上，且立面、平面均微斜，符合人机工程的要求，便于观察和操作。

（23）显示、操作面板应按功能进行分区，各区域块之间采用色线隔离，并有准确明晰的文字标识。

（24）对地绝缘电阻的测试应采用兆欧表，但不得采用手摇式兆欧表，测试电压至少应有500V、1000V两档。

（25）所采用的电气元件应质量可靠，性能稳定，其寿命参数满足供货商对设备寿命的承诺要求。

（26）试验台内元件安装及布线应整齐、规范，元件代码标识、接线端子代码标识，导线编号及接地标志应齐全、清晰，置于显眼处，并与所提供的图纸文件相符合。

（27）试验台内部安装板表面作镀锌处理，试验台外壳内外表面作除锈、防锈及表面涂覆处理。

（28）设备金属外壳要求连通，并与试验台的接地螺栓连通。

4.	技术参数

大电流发生器容量75kVA，长时电流4000A，短时电流6300A，允许短时电流8000A、四磁路

三相试验电流：三相127V，660V，1140V三个电压等及0～110%ue范围连续可调，容量6kVA

漏电电阻：0～99.9KΩ分档可调；

模拟对地电容：0.22uf+0.47uf+1.0uf；

1K漏电流：0～2000mA；

动作时间：0～999.999s；

三相同步时间：0～99.9ms，0～999ms；

接触电阻：DC100A时，0～2mΩ，精度±5%；

绝对电阻：1000V/1000MΩ；

低压电流：36V，220V/380V  0～110%ue可调，容量2kVA；

工频耐压试验：0～35kV  AC/DC，容量5kVA

照明综保：短路，漏电，2.5kVA负载，4kVA负载

电脑，打印机，可以对测试数据进行纪录以及打印

一次零序电流：0～10A可调。

二次零序电压：0～50V移相可调。

- 位置及数量

济南东车辆段检修库1台。

### 移动式空压机

移动式空压机（6台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 额定排气量（m3/min） | 0.6 | 用于其他机械设备所需要的压缩空气。带干燥器，每台空压机附件需增加送检备用安全阀和压力表1套，管路10m。 |
| 额定排气压力（MPa） | 1.0 |  |
| 储气罐容量（m3） | 0.36 |  |
| 电机功率kW | 4 |  |
| 电源 | 三相380V 50Hz |  |
| 1m处噪声值（dB） | 64 |  |
| 出口气体润滑油携带量 | ≤0.5ppm |  |
| 参考重量（kg） | 540 |  |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库4台，龙洞停车场停车列检库2台 |  |

### 台柜架类设备

检修工作台（3台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 | 1800×750×805mm |  |
| 涂装 | （烤漆、喷塑） |  |
| 说明 | 面板16mm钢,架子用10号槽钢、50角铁，带有特殊配置时设计联络时确定。 |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库2台，龙洞停车场停车列检库1台 |

存放架（14个）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 | 待设计联络时确定 |  |
| 层数 | 5 |  |
| 涂装 | （烤漆、喷塑） |  |
| 说明 | 可调节层高，板厚2mm（样本1.5mm），立柱3mm，不允许用角铁 |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库12个，龙洞停车场停车列检库2个 |

双人钳工台（7台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 | 2400×800×800mm |  |
| 涂装 | 喷漆 |  |
| 说明 | 配两个300型台虎钳,面板16mm钢，架子用10号槽钢、50角铁，特殊配置时设计联络时确定。 |
| 位置及数量 | 济南东车辆段6个，龙洞停车场1个 |

单人钳工台（2台）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 | 1250×800×800mm |  |
| 涂装 | 喷漆 |  |
| 说明 | 配两个300型台虎钳,面板16mm钢，架子用10号槽钢、50角铁，特殊配置时设计联络时确定。 |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库2个 |

工具柜（22个）

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长×宽×高 | 待设计联络时确定 |  |
| 层数 | 2 |  |
| 材质 | 1.2mm钢板 |  |
| 涂装 | （烤漆、喷塑） |  |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库16个，龙洞停车场停车列检库6个 |

### 救援设备

救援设备为成套设备，主要用于本线列车及工程车辆等抢险救援，投标人提供的救援设备必须满足本线列车及工程车辆等抢险救援需求。

- 救援设备（1套）：

救援设备

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆复位设备 |  | 1 | 套 |
| 2 | 气垫及空压机 |  | 1 | 套 |
| 3 | 救援工具 |  | 1 | 套 |
| 4 | 液压钢丝绳牵引装置 |  | 1 | 套 |
| 5 | A型复轨器 |  | 1 | 套 |
| 6 | 救援辅助设备 |  | 1 | 套 |
| 7 | 全方位自动泛光工作灯 |  | 2 | 个 |
| 8 | 轮对故障运行小车 |  | 1 | 台 |
| 9 | 救援汽车(含救援设备集装箱) |  | 1 | 辆 |
| 10 | 救援指挥车 |  | 1 | 辆 |

车辆复位设备

| 设备编号（序号） 参 数 | 1 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 车辆复位设备应由汽油泵、控制台、手动液压泵、复轨桥、顶升油缸、横移油缸等组成，车辆复位设备需满足地铁B2型车复轨要求。 |
| 汽油泵（复轨系统、扶正系统通用） （1台） | 4冲程汽油引擎： 输出功率：3.5kW； 最大转速：3000rpm； 低压流量输出：11.37L/min； 高压流量输出：5.37L/min； 油箱容积：≥32L； 重量：≤55kg； 尺寸(L×W×H)：投标人提供。 |
| 控制台（复轨系统、扶正系统通用） （1台） | 用于操作顶升和精确的移动，可控制4个双作用液压顶升油缸和1个横移油缸，每个油缸都有相应的控制阀控制；压力表的快速接头带有安全锁，控制台的两侧装有环型把手，其中4个控制阀控制顶升油缸、1个控制阀控制横移油缸，每一个控制阀都带有安全控制功能。 总重量（含支撑脚座）≤40kg； 尺寸(L×W×H)：投标人提供。 |
| 手动液压泵（1台） | 双速径向柱塞泵可自动切换-油箱： 容量：10.5L；可用：8L 配置：4/4路阀、可用于液压回缩； 缸流量：低压10.8ccm~180 bar 高压 4.2ccm 180 bar~500bar； 重量：≤19kg； 尺寸(L×W×H)：投标人提供。 |
| 复轨桥 | 2根 | 轻合金中空主体结构，支持点在全长范围内，配有四个提手。 尺寸(长×宽×高)：2200×350×140（mm）； 允许：载荷≥750 kN；重量≤82 kg。 |
|  | 1根 | 轻合金中空主体结构，支持点在全长范围内，配有两个提手。 尺寸(长×宽×高)：1100 ×350 ×140（mm）； 允许载荷≥750kN ；重量≤40kg。 |
| 连接元件（1套） | 用于140mm高复轨桥，由垫板（2件）、螺栓 （2件）以及必要的螺母组成；重量≤18kg。 |
| 横移油缸（1台） | 双作用，带液压操作锁固销，横移千斤顶允许在复轨桥全长上以两个方向重新安放，由控制台来控制和调整。 横移/拉伸力≥170/90kN； 油缸行程：320mm； 重量≤22kg。 |
| 滚轮滑车（2台） | 带完整的滑板，结合距离调整杆，结合横移千斤顶，配有两个提手；用一个千斤顶提升时，必须要用一个滚轮滑车；用两个千斤顶提升时，必须要用两个滚轮滑车。滑板已经配置完整并可补偿侧向移动。 高度≤109mm；重量≤40kg； 允许载荷≥750kN。 |
| 可调节距离杆（1套） | 调节范围1.5~2.8米；重量≤30kg。 |
| 双活塞顶升缸（2台） | 轻金属合金结构，具有液压活塞回缩功能。 组成：活塞保护板提手、带超压阀的接头、用于压力管线-带保护架及超压阀的接头。 活塞1顶升力≥628kN； 活塞2顶升力≥250kN； 在530bar 操作压力下：行程：220mm（活塞1）；227mm（活塞2）； 总行程：450mm； 工作顶高度：380mm； 重量：≤25kg。 |
| 低高度三活塞顶升缸（2台） | 轻金属合金结构，具有液压活塞回缩功能。 组成：活塞保护板提手、带超压阀的接头、用于压力管线-带保护架及超压阀的接头。 活塞1顶升力≥628kN； 活塞2顶升力≥250 kN； 活塞3顶升力≥100kN； 在530bar 操作压力下：行程：90mm（活塞1）；94mm（活塞2）；94mm（活塞3）； 总行程：278mm； 工作顶高度：215mm； 重量：≤14.5 kg。 |
| 垛块套件（2套） | 用以在小空间增加顶升高度，配套双活塞顶升缸使用，由垛环、活塞垫、活塞防护装置、叉柄等组成。 |
| 基础垫板（2套） | 用以增加伸缩油缸和地面的接触面积。提高伸缩油缸的使用安全性。 |
| 车轴推进器组（1套） | 用于将轨道上还未在适当位置上的车轮定位以及将错位的转向架进行纠正。 重量：≤35kg。 |
| 推进器油缸（1套） | 利用内置弹簧活塞回缩，轻合金形式，配合车轴推进器组使用，配有快速接头。 顶升力：≥100 kN； 操作压力：≥530bar； 行程：≥160mm； 重量：≤4 kg。 |
| 延伸油管（8根） | 10米（红/蓝）两端配有快速接头，工作压力700bar； 重量：≤6.4kg。 |
| 回油管（4根） | 10 m -高压油管，黑色DN6快速公接头； 重量：≤2.5 kg。 |
| 救援枕木（1套） | 40根，配套救援工作使用。 材质：辐射松，经防腐处理、捆扎。 |

气垫及空压机

| 设备编号（序号） 参 数 | 2 |
| --- | --- |
| 气垫（2个） | 顶升能力：≥39t； 膨胀高度：40cm； 净空高度（厚度）：2.5 cm； 尺寸（长×宽）：78×69（cm）。 |
| 气垫控制台（含减压器，连接器）（1台） | 两个支撑安全控制阀； 两个压力表，用于气袋压力控制； 一个高压表，用于控制钢瓶或压缩机压力，内置压力调整器，快速接头，用于充气管以及将管连接至气源（带适配器）； 气袋可连接至气缸（HP-air cylinders）或压缩机，最大压力不超过8bar。 |
| 充气管（3根） | 两端带有气管接头，每根均为10m长。 |
| 空压机（带动力）（1台） | 使用汽油发动机提供动力； 工作压力：8bar。 |

救援工具

| 设备编号（序号） 参 数 | 3 |
| --- | --- |
| 扩张钳（1台） | 高性能扩张器 用于在发生火灾或意外事故时强行打开车门等工作来营救乘客 扩张力可达23t 扩张距离可达722mm 重量 ≤19.5kg |
| 剪切钳（1台） | 用于在发生火灾或意外事故时强行剪开车体来营救乘客 剪切力可达 44 tons 重量 ≤14.6kg |
| 液压撑杆（1套） | 能量：240 kN（活塞1） 120 kN（活塞2） 行程：330 mm（活塞1） 245 mm（活塞2） |
| 小型液压泵（1台） | 用于提供给扩张器和剪切器动力 输出压力高压：2L/min 输出压力低压: 0.78L/min 可容油量：2L 可用油量：1.6L 体积：325×275×395（mm） 重量：≤13kg。 |
| 救援液压油管 | 10米（红/蓝）两端配有快速接头，工作压力700bar，规格参数具体在设计联络阶段确定 |
| 双片切割锯（2套） | 汽油动力配置，功率：3kW； 工作电流/启动电流：14A/18A； 插入锯片以后重量：≤13kg； 长/高/宽：750mm×330mm×170mm； 线缆长度：2.5m/10m 带DSW-插头，证书CCC, GS, UL； 锯片固定方式：快速更换系统； 锯片直径：310mm 切割深度=切割范围101mm |

液压钢丝绳牵引装置

| 设备编号（序号） 参 数 | 4 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 能与钢轨固定连接，将故障车辆，一节一节的拉伸出来，单次最长能牵引9.5 m。 主件：中空油缸1个：牵引力220kN；操作压力530bar；行程460mm； 附件： 牵引钢丝绳 9.5m（1根）； 钢轨固定抓钩（2个）； 固定钢丝绳3m（2根）； 总重量 ≤195kg。 |
| 数量（套） | 1 |

A型复轨器

| 设备编号（序号） 参 数 | 5 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 适用于各种环境下150t以下的各种机车或轨道车辆救援复轨，可在不需任何动力的情况下迅速完成复轨救援任务。 |
| 数量（套） | 1 |

救援辅助设备

| 设备编号（序号） 参 数 | 6 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 救援辅助设备需和车辆复位设备等其他设备配合使用，主要用于车辆救援时辅助服务，如提供电源、照明等，包括：发电机组2台、电源转换器2个、遥控探照灯2个、强光冷光工作灯2个、警示灯2个、电喇叭2个、切割器及氧气瓶/乙炔瓶1套、可充电蓄电池等8个、碳纤维呼吸器8套、救援服25套、安全帽、防毒面具、护目镜、安全反光背心等25套、对讲机6台、车辆转向架捆绑工具1套（含异型加强钩（4个）：每个承重4吨；钳型钩（4个）：每个承重4吨；丝杆钩（2个）：每个承重4吨；高强度捆绑链条：满足起吊强度要求：1m(4根)和1.5m(4根)等）、警示线2卷。 |
| 数量（套） | 1 |

全方位自动泛光工作灯

| 设备编号（序号） 参 数 | 7 |
| --- | --- |
| 额定电压（V） | 220 |
| 灯泡 | 工作电压（V） | 220 |
|  | 灯头功率（W） | 500 |
|  | 灯头光通量（lm） | 9500 |
|  | 平均使用寿命（h） | 2000 |
| 连续工作 时间 | 市电供电（h） | 长时间 |
|  | 发电机组一次注满燃油（h） | 13 |
| 数量 | 2台 |

轮对故障运行小车

| 设备编号（序号） 参 数 | 8 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 用途：用于轨道车辆发生故障轮子无法转动时，快速救援用。 使用材料：支撑板为钛合金，重量小于15 kg，滚动轮为合金，重量小于25 kg； 1. 适用的轨道条件：轨距：1435mm（标准轨距） 2. 轨道曲线：车站和正线：水平曲线不小于800m时，速度为15km/h， 道岔：可通过9号及7号道岔，通过复式交分道岔时，限速5km/h ， 3. 适用的承载车辆参数： 转向架中心距：12600mm； 车辆固定轴距：2200~2300mm； 轴重：14t； 车轮直径：新轮：840mm；磨耗轮：770mm；车轮内侧距：1358mm；1353±2mm；1354mm； 轮辋宽度：127mm~135mm； 车辆抬起高度：建议高度：50±10mm允许最大高度：200mm 4. 设备技术参数 走行速度：最大为15km/h； 承重量：额定16t、最大23t； 单件重量：支撑板为14.5kg（钛合金） 滚动轮为24.4kg（合金钢） 安装时间：（一个轮对，现场安装）15～30分钟； 轴承温升：（5km/h）不超过70℃ |
| 数量（套） | 1 |

救援汽车（含救援设备集装箱）

| 设备编号（序号） 参 数 | 9 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 长×宽×高（mm） | 约 10220×2530×3550 |
| 轴 数 | 2 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 最大总质量(kg) | 约15850 |
| 整备质量(kg) | 约14405 |
| 最高车速(km/h) | ≥100 |
| 额定功率(kW) | 136 |
| 救援配置 | 配置警示灯、外挂升降尾板、外挂备胎、中隔断（可选择开门）、设备工具柜、花纹铝板、线路安装、室内灯光照明系统、车身两侧可选开上掀门。车内布置在设计联络阶段确定。 |
| 数量（辆） | 1 |

救援指挥车

| 设备编号（序号） 参 数 | 10 |
| --- | --- |
| 参考品牌 | 国内知名品牌 |
| 技术要求 | 2.0L以上自动档（9座） |
| 数量（辆） | 1 |

救援设备必须是完整、全新的成套设备，救援设备要具有高的稳定性、可靠性和耐久性，操作简单。

根据济南公安局车辆管理的有关规定，在指定改装厂改装。

救援汽车及指挥车车身颜色在设计联络时确定。救援汽车及指挥车油漆应附着力强、色泽应均匀一致，不应有皱皮、漏漆、流痕、气泡等现象，车门、车身等部位印有“济南地铁”和济南地铁图形标识标志，驾驶室顶部配工程抢险灯。

救援汽车上装和底盘在组合前应提前一周通知招标人到厂家针对部件进行验收，验收合格再进行下道工序。

救援汽车整车验收：整车组装后厂家应提前一周通知招标人到厂家针对整车进行验收，并对操作人员进行技术培训。

投标人负责救援汽车及指挥车车辆改装，完成上路车牌和各类特种车辆的标志、信号灯、警报等，为交钥匙工程；并负责操作维修培训及发证，其费用均包含在投标总价内。若由于投标人的原因不能上牌照，则投标人承担责任及相关所有费用。

救援汽车及指挥车排放标准符合国家环保和江苏省环保要求。整车性能达到国家发改委汽车产品公告，通过国家环境保护局环保排放标准车型目录（达国5排放标准），通过3C质量认证，并具有免税公告。涉及该救援汽车及指挥车的支付单据开具方式在合同谈判时讨论并签订相应协议。

### 液压起道器

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | YQ250 |  |
| 动力型式 | 液压 |  |
| 额定起道力（kN） | 240 |  |
| 起道轮最大升程（mm） | 120 |  |
| 平均空载效率（mm/次） | 6 |  |
| 液压系统最大工作压力（MPa） | 78 |  |
| 打压把最大操纵力 | (L=1150mm) 432N |  |
| 外形尺寸（mm） | 400×180×465 |  |
| 备注 | 适用于整体道床（满足轨底至道床净高要求） |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，16个 |

### 液压拔道器

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | YBD-245 |  |
| 动力型式 | 液压 |  |
| 最大拔道力（kN） | 245 |  |
| 最大拔道量（mm） | 110 |  |
| 起道轮最大行程（mm） | 120 |  |
| 溢流阀卸荷油压 | 64MPa |  |
| 重量（kg）（供参考） | 28 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，8个 |

### 液压直轨器

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | YZ-1 |  |
| 最大直轨力（kN） | 750 |  |
| 额定油压（MPa） | 66 |  |
| 活塞最大行程（mm） | 70 |  |
| 重量（kg）（供参考） | 90 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，2个 |

### 锯轨机

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | RS25 |  |
| 动力 | 液压 |  |
| 油压 | 140bar |  |
| 流量范围 | 15~22lpm |  |
| 转速rpm | 3600用16in.锯片，4500用14in.锯片 |  |
| 宽度 | 11in.(28cm) |  |
| 长度（无锯片） | 36in.(92cm) |  |
| 总重量（含锯和夹具） | 56lbs(25kg) |  |
| 配备要求 | 配备锯轨切割片40个 |  |
| 随机配置 | 锯片拆卸工具1套 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，3个 |

### 超声波钢轨探伤小车

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | GT-1A |  |
| 工作频率范围 | 2~4MHz |  |
| 工作方式 | 5通道循环 |  |
| 衰减器 | 52dB |  |
| 发射脉冲幅度 | 不小于350V |  |
| 报警方式 | 超阈值（+）或欠阈值（-） |  |
| 键入数据 | 折射角（β），声速（VS），声程（SP） |  |
| 输出数据 | 波幅，声程，波幅比，声速 |  |
| 回波幅度量化 | 误差不大于±4% |  |
| 声程 | 最高精度0.1mm |  |
| 电源 | AC220V±15%，DC10.5～14.5V |  |
| 主机重量 | 6kg |  |
| 备注 | 用于铁路钢轨的自动（或半自动）无损超声探伤 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，4辆 |

### 轨缝调整器

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | YFT-400 |  |
| 动力型式 | 液压 |  |
| 总推力（kN） | 400 |  |
| 工作压力（MPa） | 56 |  |
| 工作油缸最大行程（mm） | 140 |  |
| 油泵柱塞一个工作循环活塞移动距离（mm） | ≥500 |  |
| 最大操纵力（kN） | 470 |  |
| 重量（kg）（供参考） | 85 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，4个 |

### 直流稳压电源

| 项类 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输出电压 | 0～30V |  |
| 输出电流 | 0～5A |  |
| 输入电压 | 220V AC±10% 50Hz |  |
| 稳压状态 | 电压稳定度≤0.01%+2mV 负载稳定度≤0.01%+2mV 恢复时间≤100us 纹波噪声≤1mVRMS(有效值） 温度系数：≤200PPM/℃ |  |
| 稳流状态 | 电流稳定度≤0.1%+3mA 负载稳定度≤0.2%+3mA 纹波噪声≤2mARMS |  |
| 工作温度/湿度 | -10℃~40℃ /相对湿度<90% |  |
| 存储温度/湿度 | -10℃~40℃ /相对湿度<80% |  |
| 电压显示精度 | 三位数码管：±1%±1个字 |  |
| 电流显示精度 | 三位数码管：±1%±1个字 |  |
| 机体重量 | 不大于5kg |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，2个 |

### 交流稳压电源

| 项类 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | 单相160V~250V |  |
| 输出电压 | 单相220V |  |
| 稳压精度 | 220V±0.5% |  |
| 频率 | 50Hz |  |
| 响应时间 | ≤35ms |  |
| 满载效率 | >93% |  |
| 过压保护 | 246±4V |  |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ |  |
| 相对湿度 | ＜95% |  |
| 温升 | 小于60℃ |  |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |  |
| 负载功率因数 | 0.8 |  |
| .抗电强度 | 1500V/min |  |
| 绝缘电阻 | ＞2MΩ |  |
| 音频噪声 | ≤50dB |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，2个 |

### 冲击钻

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | PR25b |  |
| 钻孔能力 | 混凝土：（钻头）25mm 钢材：（空气钻头）64mm |  |
| 输入功率（W） | 800/1050 |  |
| 空载转速（r/min） | 750 |  |
| 全负载打击数（次/min） | 4000 |  |
| 全长（mm）（供参考） | 418 |  |
| 重量（kg）（供参考） | 7.3 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，2个 |

### 远红外测温仪

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | ST20XB |  |
| 测温范围 | -32℃~535℃ |  |
| 测量精度（环境温度23℃） | ≥0℃：±1.5℃或读数的±1.5%取较大者 ≥-10℃至＜0℃: ±2℃， ＜-10℃：±3℃ |  |
| 重复性 | ≤±0.5%或±1℃，取最大值 |  |
| 响应时间（ms） | ≤500（95%响应） |  |
| 电源 | 1节5号电池（供参考） |  |
| 光学分辨率 | 10：1（90%能量级） |  |
| 发射率 | 0.10~1.00 连续可调 |  |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |  |
| 光谱响应 | 8~14微米 |  |
| IP等级 | IP54 |  |
| 工作环境温度 | 0~50℃ |  |
| 尺寸 | 175×85×75mm |  |
| 重量 | 250g |  |
| 瞄准方式 | 8点环行激光 |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，10个 |

### 接地验电器

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘手套 | 耐压≥10kV | 双 | 24 |
| 绝缘靴 | 耐压≥35kV | 双 | 24 |
| 接地棒（含接地线） | DC1500V地铁专用接地棒，适用于济南轨道交通地铁线路，可伸缩 | 套 | 24 |
| 验电器 | DC1500V地铁专用验电器，适用于济南轨道交通地铁线路，具备电压显示与剩余电荷的放电功能 | 套 | 24 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，24套 |

### 超声波清洗机

- 设备名称：超声波清洗机（1台）

- 设备用途

用于车载电器及配件的清洗

- 主要技术条件

超声频率：28Hz和40Hz（混频）

加热器：3kW

超声功率：1.2kW

清洗槽尺寸/容积：710×360×380/38L

- 位置及数量

济南东车辆段检修库1台。

### 电热鼓风干燥箱

- 设备名称：电热鼓风干燥箱（1台）

- 基本要求

（1）箱体内采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板。

（2）采用具有控温保护、数字显示的微电脑温控器，带有定时功能，控温精确可靠。

（3）热风循环系统由能在高温下连续运转的风机的合适的风道组成。工作时室内温度均匀。

（4）独立限温报警系统，超过限制温度会自动中断，保证安全不发生意外。

- 主要技术条件

电源电压：380V/50Hz

控温范围：+10℃~300℃

恒温波动度：+1℃

恒温精度：+1%

容积：420L

内胆尺寸：640×585×1355mm

- 位置及数量

济南东车辆段检修库1台。

### 制冷剂添加回收车

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 制冷剂添加回收车（3台） |
| 参考型号 | HBKJ-2 |
| 功率 | 2kW |
| 适用冷媒机型 | R12、R134a、R410a、R407c等 |
| 回收速度 | 0.2kg/min(气态) 0.8kg/min(气液态) |
| 加注速度 | 1kg/min |
| 压缩机 | 1/2HP |
| 真空泵 | 2L/s双级真空泵 |
| 电子秤称重范围 | 80kg±10g |
| 环境温度 | -10℃~50℃ |
| 冷媒罐 | 22.7kg气液双阀钢瓶 |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库2台，龙洞停车场停车列检库1台 |

### 电缆故障检测仪

- 设备名称：电缆故障检测仪（1个）

- 设备功能

电缆高阻故障定位仪可用于敷设后各种电线电缆的击穿点及没有击穿但绝缘电阻值偏低的缺陷点的定位。

- 主要技术参数

额定空载电压：15kV

额定短路电流：50mA

定位比例精度：±(0.2%×L+1)m

重量：10kg

体积：38cm×36cm×27cm

工作电源：工频220V±15%

- 位置及数量

综合维修工区1个。

### 接地电阻测量仪

1）电阻测量范围：0～30Ω

2）接地电阻测量精度：±3%

3）测量电流源电流：0.1～0.3Ａ

4）测量频率：60Hz

5）电流极辅助接地电阻：0～2000Ω

6）供电电源：AC220V±10%，50Hz

7）位置及数量：综合维修工区，4个。

### 绝缘电阻测量仪

| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 1MΩ～1000GΩ | ±(5%+5) |
| 测试电压 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0～20% |
| 直流电压 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流电压 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| 位置及数量 | 综合维修工区，4个 |

### 焊缝探伤仪

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 扫描范围 | 0～10000mm钢纵波 |  |
| 工作频率 | 0.4MHz～20MHz |  |
| 垂直线性误差 | ≤3% |  |
| 水平线性误差 | ≤0.1% |  |
| 灵敏度余量 | ＞62dB |  |
| 分辨力 | ＞40dB |  |
| 动态范围 | ≥32dB |  |
| 噪声电平 | ＜8% |  |
| 硬采样频率 | 320MHz |  |
| 重复发射频率 | 100~1000Hz |  |
| 声速范围 | 100～15000（m/s） |  |
| 工作方式 | 单晶直探头探伤、单晶斜探头探伤，双晶探伤、穿透探伤 |  |
| 数字抑制 | （0～80）%，不影响线性与增益 |  |
| 工作时间 | 连续工作10小时以上（锂电池） |  |
| 外型尺寸 | 238×155×46（mm） |  |
| 重量 | 1.0kg（参考） |  |
| 位置及数量 | 综合维修工区，4个。 |

### 继电保护检测设备

1）交流电流源

电流输出：3×40A /相；

最大输出功率：≥520VA/相；

各相输出电流幅值，频率和相位独立调节；

准确度：±0.1%(0.5A~ 20A)、±1mA（0.2A～0.5A）、±0.2%（20A～Imax）；

分辨力：1mA（0.1A~10A）；10mA（10A~60A）；

电流上升下降时间小于100µs；

电流0.5A~Imax：THD% ≤0.5%；

过载或失真自动检测；

输出频率：10Hz ~1kHz；

幅频特性：10Hz~1kHz 范围幅度变化 ≤±0.1%~0.5%；

输出范围：＜10A 、10A ~ 20A、 20A~30A、 30A~40A；

输出时间：连续输出、＞70s、＞15s 、10s～5s；

2）交流电压源

电压输出：4×120V /相；

最大输出功率：≥60VA/相；

各相输出幅度、频率和相位独立可调节；

准确度： ±0.1%（2 V ~120V），±2mV（0.2V~2V）；

分辨力：1 mV（0.2V~10V）；10 mV（10V~120V）；

电压上升下降时间小于100µ s；

电压2V~120V：THD%：≤0.5%；

过载保护和失真自动检测并显示；

输出频率：10Hz ~1kHz；

第四路电压可设置为零序电压或任意设置；

幅频特性  10Hz~1000Hz范围幅度变化 ≤±0.1%~0.5%；

额定条件下，连续输出；

3）直流源电压、电流输出

直流电压输出幅值范围：0 V ~ 300V

| 输出幅值的范围(V) | 准确度 | 分辨力(mV) |
| --- | --- | --- |
| 0.5～5 | ±10mV | 1 |
| 5～300 | ±0.5% | 10 |

最大输出负载电压300V，负载电流0.5A（直流电压110V时，输出功率不小于50W，220V时，输出功率不小于100W）；

过载自动保护；

直流电流输出幅值范围0A ~20A

| 电流输出范围(A) | 准确度 | 分辨力(mA) |
| --- | --- | --- |
| 0.2～1 | ±5mA | 1 |
| 1～10 | ±0.5% | 1 |
| 10～20 | ±0.5% | 10 |

直流电流最大输出功率为200W（20A，10V）。

4）角度

相角范围：0°~360°；

相角分辨力：0.1°；

准确度：±0.2°；

5）输出频率

频率范围： 20 Hz ~65Hz 、65 Hz ~450Hz 、450 Hz ~1000Hz；

频率准确度：＜1mHz 、＜10mHz 、＜20mHz；

分辨力：1mHz

能叠加2~20次任意幅值（小于额定值）的谐波及直流

6）同步性

电压电流同步性：≤10μs；

7）开入量与时间计量

8对独立输入端，隔离电压500V，空接点与15V~250V电位兼容，极性自动识别；

可扩展至64路；

计时器范围1ms～1.50×105s；

| 时间测量的范围(s) | 计时误差 | 分辨力(ms) |
| --- | --- | --- |
| 0.001～1 | ±1ms | 1 |
| 1～1.50×105 | ±0.1% | 1 |

8）开出量

4组可编程辅助接点；

可扩展至32路；

接点容量：DC250V，0.5A；AC250V，0.5A；

9）波形监视与录波功能

示波功能： 三相电流、四相电压输出波形、幅值实时显示及超差报警；

录波功能： 7路模拟量，12路开关量；

录波时间： 16s；

10）电源

AC220V±10%，40~60Hz，10A(max)；

11）箱体尺寸与重量

全铝合金挤压型材，电磁兼容进口机箱；

364mm×155.5mm×376mm—（W×H×D）；

19 kg

12）地铁小信号专用直流增量信号的硬件技术指标如下

a) 输出范围：  0~300mVDC；

b) 线性度误差：1mV~5mV 小于0.5%，5mV~300mV小于0.1%；

c) 最小分辨率：0.001mV；

d) 供电电源：  220VAC，0.2A；

13）地铁小信号软件技术指标

a) 能够进行手动测试；

b) 能够进行自动测试；

c) 能够添加和删除测试项目；

d) 能够导入和导出测试参数；

e) 能够生成相应的测试报告，报告中包括开关量状态、人工确认状态和设定的参数值。

14）位置及数量

综合维修工区，1台。

### 电子检修工作台

1. 设备名称：电子检修工作台（1个）

2. 设备用途

用于车辆电器在检修过程中的拆解与整机组装。

3. 技术要求

（1）检修工作台参考尺寸（长×宽×高）：2400×1200×1200mm，工作台带有滚轮（滚轮可锁闭），可以进行移动；

（2）作业台材质：不锈钢，可承受最大重800kg；

（3）作业台表面加装缓冲橡胶垫，防止产生机械碰撞；

（4）检修台配有2个可存放电器零部件的抽屉；

（5）设备采用AC220V电源供电，作业平台配置带防护插座的数量1个；

（6）检修台能够保证长期使用不变形，可移动；

（7）工作台需防静电处理。

4. 位置及数量

济南东车辆段检修库1个。

### 空调检修工作台

1. 设备名称：空调检修工作台（1个）

2. 设备用途

用于车辆空调在检修过程中的固定与检修作业。

3. 技术要求

（1）检修工作台参考尺寸（长×宽×高）：1800×750×805mm，须适应R3线车辆空调外形尺寸要求；

（2）工作台带有滚轮（滚轮可锁闭），可以进行移动；

（3）作业台材质：不锈钢，可承受最大重800kg；

（4）作业台表面加装缓冲橡胶垫，防止产生机械碰撞；

（5）设备采用AC220V电源供电，作业平台配置带防护插座的数量1个；

（6）检修台能够保证长期使用不变形，可移动；

（7）工作台需防静电处理。

4. 位置及数量

济南东车辆段检修库1个。

### 单相交流净化稳压电源

- 设备名称：单相交流净化稳压电源（1套）

- 主要技术参数

输入电压	单相160V～250V

输出电压	单相220V

稳压精度	220V±0.5%

频率	50Hz/60Hz

响应时间	≤35ms

满载效率	>93%

过压保护	246±4V

环境温度	-10℃~+40℃

相对湿度	＜95%

温升	小于60℃

波形失真	无附加波形失真

负载功率因数    0.8

.抗电强度	1500V/min

绝缘电阻	＞2MΩ

音频噪声	≤50db

- 位置及数量

济南东车辆段检修库，1套。

### 110V双路直流稳压电源

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入电压 | AC220V±10%，50Hz±1Hz |
| 输出电压及电流 | DC0~110V, 0~5A |
| 电源效应 | CV≤5×10-3+5mV CC≤2×10-3+10mA |
| 负载效应 | CV≤5×10-3+5mV CC≤5×10-2+10mA |
| 周围与随机漂移 | VP-P≤30mV |
| 指示 | 电压和电流表各一个，精度为2.5级或3位半数字电压表和电流表和电流表各一个，精度电压表±1%+2个字，电流表±2%+2个字。 |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库，2套 |

### 高压开关特性测试仪

参考型号：GKC-B3

- 最大测量速度：20 m/s，分辨率：0.01 m/s

- 最大测量行程：油开关—600 mm；SF6开关—200 mm；真空开关（辅助测量法）

- 最大测量时间：3s，分辨率：100μs

- 测试通道数：12路

- 电源：AC220V±10%；50Hz±2%

- 外形：358×258×240 mm（参考）

- 重量：5 kg

位置及数量：综合维修工区，1个。

### 微电脑交流电量测量仪

参考型号：DJC-3

1.	量程范围：

电压：0~750V（量程用PT可扩大）

电流0.5~500A（量程用CT可扩大）

频率:50±10%

视在功率：0.025～750kVA

有功功率：0～750kW

无功功率：0～750kVar

功率因数：0～1.0

有功电能：0～任意值

无功电能：0～任意值

输入功率：0～750kW

输出功率：0～750kW

2.	测量精度

电压：0.5级

电流：0.5级

其它：1.0级

3.	工作电源

内接（电压测试线）380V50Hz±1；

外接（电压测试线）220V50Hz±1。

- 位置及数量：综合维修工区，1个。

### 手提式电钻

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 参考型号 | GBM400RE |
| 钻孔直径(mm) | 钢材 10；铝材 13；木材 25 |
| 最大夹头直径（mm） | 10 |
| 输入功率（W） | 400W |
| 负载速率（rpm） | 0~2600rpm |
| 重量(kg) | 1.5 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，4个 |
| 备注 | 免费配备一套钻头 |

### 绝缘检测仪器

测量电压范围：50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V

测量电阻范围：0.01 MΩ至 10 GΩ

测试电压准确度：±4% rdg

IP等级：IP40以上

位置及数量：综合维修工区，2个。

### 钢制液压升降机

额定载荷：450kg

平台高度：6m

台面尺寸：1780mm*840mm

起升时间：60s

油缸：Ø63*2

油泵：10ml/r

电机功率：1.5kW

电压：380V/50Hz

整机重量：710kg

人工拖动

位置及数量：综合维修工区1个。

### 变电巡检车

（1）设备名称：变电巡检车

（2）资质、规范与标准

1） 制造方应在国内轨道交通行业具有相关业绩，并在投标时提供相关业绩证明和用户清单。

2） 设计、制造符合相关标准，投标方应在投标书中明确。

（3） 技术条件

1）设备的用途

设备用于各工区设备检修作业，作为人员、工具、材料运载。

2）设备的技术要求

基本构造：该车为公路式客货车辆，由底盘、驾驶乘座室和货箱组成。货箱可长期搭载电气试验设备。

车辆颜色：由投标人提供色板，招标人确定。

型式                                    工程客货车（封闭式货箱）；

整备质量(kg)                             ≥1500；

载质量(kg)                               ≥500；

总排气量（cc）                           ≥2500；

全长（mm）                              ≥5000；

定员（名）                               7；

货箱尺寸（mm）                          约 1680*1460*480；

（4）位置及数量

综合维修工区，1辆。

### 仓库物流管理系统

位置及数量：济南东车辆段物资仓库1套。

仓库物流管理系统包括硬件和软件两部分，硬件应包括适用于系统的服务器1台，LCD液晶信息显示板1个。

软件应包括：采购管理、物资管理、车队管理和视频监控等。系统实现仓储信息共享，促成物资管理信息化、日常管理自动化。

1.  采购管理

能根据车辆及综合维修日计划、月计划和年计划生成、管理采购计划，保证检修工作顺利进行。

2.  物资管理

能对已采购物资进行分类、验收、二维码标识、存储、信息管理。

可以根据车辆及综合维修计划提前准备物资，以便物资快速取用；

3.	车队管理

根据采购计划和物资管理系统要求，合理安排车队运输计划；

4.  视频监控系统

能对库区进行全方位、无死角监控。

5.	信息共享

预留与集团其他线路联网的条件，以实现仓储信息共享，创建大数据库。

6.	安全性要求

系统有完善的系统安全管控机制和系统异常应对机制，遵循国际安全规范及国家安全规范，并通过安全性测试。系统应能提供一个权限管理机制，至少应做到：

用户身份验证：建立用户身份权限认证，提供用户登录的强制口令认证机制和手机绑定认证登录机制。

户权限定义：在不违反事务一致性的前提下，对用户访问权限进行设置和控制。

用户访问记录：系统自动生成系统工作日志和用户访问记录，能够事后检视用户的访问操作，实现对日志记录的审计要求。对系统关键信息进行加密，例如用户密码。

用户自动退出：可根据需要设定某些用户登录到一定时限，没有进行操作后自动退出系统。

系统变更记录：系统能够记录管理员用户对系统进行的系统变更操作。

防止黑客攻击：实现对SQL注入攻击的防护要求和Http脚本注入攻击的防护。

硬件设备包括：

1. 服务器系统

设备应配备计算机系统，完成物资数据的采集、处理、显示、报表生成及打印等功能。计算机应考虑数据的备份，当计算机系统损坏需要重新安装系统时，之前的数据应完好无损；

计算机界面的设计应力求图形简明、直观、逼真和友好，对每一步操作应给出准确、明晰的提示；

服务器配置不低于：

硬盘：2TB SATA硬盘（品质相当或不低于希捷、西部数据、三星等品牌）；

内存：32GB（2*16GB）DDR4内存（品质相当或不低于三星、金士顿、威刚等品牌）；

CPU：64位英特尔®至强，主频1.9GHz，4核及以上；

光驱：24倍速 SATA DVD刻录机；

显卡：工作站级显卡，显存1.5G以上，DVI接口，支持多显需求；

网卡：配置2个1000M以太网卡；

端口管理：USB可锁闭；

接口：4*USB 3.0；

键盘鼠标：标准键盘鼠标；

服务器品质相当或不低于戴尔、联想、惠普等品牌，投标人须在投标文件中列出服务器品牌、详细参数等，具体在设计联络中由招标人确定。

LCD液晶信息显示板配置：

主要参数不低于：

可视尺寸：液晶显示屏21.5英寸及以上；

分辨率：1920×1080；

对比度：800:1；

亮度：300 cd/m2；

响应时间：5毫秒；

接口：数字（DVI-D）视频图形阵列（VGA）；

LCD液晶信息显示屏分辨率均不低于1920×1080。

2. 视频监控系统

摄像监控系统由摄像设备、转换模块、显示器、硬盘录像存储设备等组成，能够满足30天（具备扩展功能）的仓库录像的存储、调用和下载。

摄像监控系统应能够清晰显示物资仓库情况（济南东车辆段和龙洞停车场）。主要参数不低于：

① 固定枪式高清摄像机（数量根据现场情况确定）：

传感器：200万像素（1920*1080p高清）；
    通过红外滤片黑白自动切换，实现日夜监控；
    最低照度：彩色0.5lux，黑白0.05lux；
    编码帧率：25fps@1080P；
    编码方式：标准双码流H.264编码格式，支持实时调看和网络存储，不能有私有协议。
    压缩传输码流：1～8Mbps，连续可调；
    电子快门：1/25s～1/30,000s自动/手动可调；
    支持3D降噪功能，信噪比≥50dB；
    支持ONVIF 2.0协议；
    支持背光补偿\宽动态，动态范围≥90dB；
    双向音频，G.711编码；
    1路报警输入，1路报警输出；

防暴、防爆型外壳：重型铝模铸外壳和抗冲击的聚碳酸酯球罩；
    防护罩内应具有自动排风功能；
    适用温度范围 -20°C～40°C；
    防护等级IP66；

② 固定高清摄像机镜头：

采用知名品牌（品质相当或不低于海康 、 大华、宇视等品牌）。

传感器：≥1/2.7＂COMS，逐行扫描、手动变焦镜头，300万像素；

焦距：f=2.8～12mm，投标人应根据结合覆盖区域的实际情况，选取不同焦距的镜头，满足运营要求；

光圈：F/1.4，DC驱动。

③ 彩色监视器应选用LCD显示屏，规格不低于27英寸，成像清晰，便于观察。主要参数不低于：

工业级产品，支持7×24小时开机；

产品具有CCC认证。
    宽高比  16：9
    宽屏幕模式：4：3，全方位扩大；16：9边缘扩大，自动
    对比度：4000:1，亮度不小于：500 cd/m2
    分辨率≥1920（H）× 1080（V）
    178°（H）/178°（V）超宽视角；
    响应时间：6.5ms；
    复合视频输入CVBS（BNC）×2，Y/C， 高清输入RGB/分量输入，同时分别具有一路输出，并都具有音频的输入输出；
    数字输入：VGA×1,DVI×1，HDMI×1，SDI×1，1080P（1920×1080）向下兼容；
    分量接口和HDMI/SDI接口可接收1080/50i, 1080/24PSF和1080/25PSF（仅分量接口）,1080/24P, 1080/25P, 1080/30P, 720/50P, 720/60P等各种格式信号。

### 局放超声自动定位系统

主要用于无线频段干扰测试寻找。

主要技术参数：

标配全频段智能定向天线

频率范围 9kHz～6GHz

DANL -167dBm/Hz

动态范围 72dB

RBW 10H～20MHz

相位噪声92dBc/Hz@10KHz

扫描速度12GHz/S@RBW500KH

位置及数量：综合维修工区，1个。

### 移动式磁粉探伤机

- 设备名称：移动式磁粉探伤机（1台）

- 主要功能描述

对各种零件进行磁化探伤，包括对大型零部件进行局部磁化探伤，能用作外加法磁力探伤和剩磁法磁力探伤。配置移动式手推车、磁悬液喷液回收系统；小车可以360°全方位移动，便携性强，便于在探伤作业中不同工位的移动。

- 主要技术参数

（1）主机电源：AC 220V±10%V  50Hz

（2）探伤器额定工作电压：AC 36V±2V

（3）输出电流：≤14A

（4）暂载率：50%

（5）电磁轭磁极间距：0～165mm，提升力＞5.5kg

马蹄式磁极间距：0～255mm，提升力＞5.5kg

磁环式磁极间距：Φ150mm

旋转式磁极间距：0～110mm，提升力＞12kg

（6）探伤灵敏度：A型15/50试片显示清晰

（7）磁悬液：磁粉，便携式喷洒

（8）支杆探头主要技术参数：

1）输入电压交流380V±10%  50Hz

2）磁化电流有效值0～1000A±5%（连续可调）

3）连续可调，短时断续通电带断电相位控制器，剩磁稳定度不超过±5％；

4）退磁电流1000A～0（连续可调）

5）退磁方式自动衰减法

6）退磁效果≤0.2mT

7）工作面辐照度≥1000lux

8）整机绝缘电阻＞2MΩ

- 数量及位置

济南东车辆段检修库1台。

### 钢制液压升降梯

| 名称 | 参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 参考型号 | SJYZX-10 |  |
| 最大平台高度 | 10.0m |  |
| 最大工作高度 | 11.5m |  |
| 安全工作载荷 | 320kg |  |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg |  |
| 工作平台尺寸（长×宽×高） | 2.26×1.13×1.1m |  |
| 整机外形尺寸（长×宽×高，护栏未折叠） | 2.475×1.15×2.414m |  |
| 整机外形尺寸（长×宽×高，护栏折叠） | 2.475×1.17×1.9649m |  |
| 台面延伸尺寸 | 0.9m |  |
| 最小离地间隙 | 0.1/0.02m |  |
| 轴距 | 1.89m |  |
| 转弯半径（内轮/外轮） | 0/2.2m |  |
| 驱动起升电机 | 24V/4.5kW |  |
| 升降速度 | 3~5m/min |  |
| 机器行驶速度（收拢状态） | 3.5km/h |  |
| 机器行驶速度（起升状态） | 0.8km/h |  |
| 蓄电池 | 4×6V/225Ah |  |
| 充电器 | 24V/30A |  |
| 最大爬坡能力 | 25% |  |
| 工作最大允许角度 | 2~3° |  |
| 轮胎尺寸 | Φ381×127 |  |
| 整机重量 | 2430kg |  |
| 位置及数量 | 济南东车辆段检修库，1个。 |

### 移动式架车机

- 设备名称：移动式架车机（1组，4点位）

- 设备用途

用于济南东车辆段调机库内的架车作业，可架起一辆工程车（带转向架）或车体，以便对车体、转向架及其它部件进行维修和更换作业。

- 设备功能

移动式架车机能控制一辆工程车辆进行架升/落车，应设有控制台，控制1组架车机的同步升降。

移动式架车机设紧急停车就地控制按钮：要求当工作中的任一移动式架车机的急停按钮被按下时，所有协同工作的其它移动式架车机全部同时停机。

每台架车机的电动机规格、型号必须一致，各台间相对转差不大于10 r/min。架车机组同时工作（升、降）时，必须动作灵敏可靠，并有完善的同步控制和安全保护措施。

移动式架车机应配有走行轮，可在车间内地面上人工移动(不设走行轨)，还可通过起重机吊运。

移动式架车机的升降高度可在规定范围内任意调节。

- 设备组成和主要技术要求

设备由架车机和控制台组成。

（1）主要技术参数

1）	三相电源      					AC 380V±10%  50Hz

2）	工作电压					AC 380V±10%  50Hz

3）	控制电压					AC 220V±10%  50Hz

4）	单台移动式架车机的起重能力			≥16t

5）	一组架车机的起重能力				≥64t

6）	起升/下降速度			               约300mm/min

7）	托架水平伸缩行程不小于600mm

8）	托架在最低位置时的高度(轨面以上)		小于700mm

9）	有效提升高度					0～1700 mm

10）每台架车机驱动功率			       由投标人提供

11）噪声等级                                  ≤70dB（A）。

12）设计寿命                                 30年

13）电机绝缘等级                             F级

14）电气保护等级                             不低于IP54

（2）设备的控制系统

电气控制系统设有1个活动控制台，活动控制台装有各种必要的指示灯和控制按钮。如果出现故障，操作紧急按钮能使所有起升动作停止。操作界面宜采用中文显示。

当现场操作时，控制系统都应有信号灯指示。

架车机应有良好的电气连锁功能，能防止由于误操作而损坏车辆和设备。

（3）设备同步性能

同一车位4台架升机托架上承载面不同步误差≤4 mm。同步控制装置监视移动式架车机的提升运行并自动补偿可能出现的高度差（如负载分布不等）。

（4）设备移动功能

移动式架车机配有走行轮，可在车间内地面上人工移动(不设走行轨)，还可通过起重机吊运，可由人工全方位无轨推行。一个人就能轻松完成1台架车机移动、对轨的操作全过程。架车机定置对轨后，走行轮可以抬起，由架车机机座承载。

（5）动力传动装置

主要包括电机、减速机、传动丝杠、丝杠螺母、起重托架等动力传动部件。整个工作过程平滑。

1）	升降驱动系统采用电机、减速机和制动器三合一的国际知名品牌减速机驱动系统，体积小、效率高、静音运行。

2）	驱动电机、减速机采用上置式的安装形式。

3）	丝杠上下端均安装调心轴承，而丝杠螺母和臂架横梁是浮动安装状态，消除了由制造、安装误差对工作螺母运行状态的影响，延长工作螺母的使用寿命。

4）	丝杠轴向固定点选在上端，使丝杠处于受拉工作状态，增加工作可靠性。

（6）润滑功能

1）	螺杆上端轴承和螺杆表面在设备生产组装时已加注和涂敷了足量的润滑脂。投标人须提供使用过程中的润滑周期说明。

2）	螺杆下端和托架滚轮的装配轴承均为无油轴承，免润滑。

3）	投标人须提供减速机加注或更换润滑油标准及要求（维护）。

4）	投标人须提供须涂敷常规润滑脂的零部件名称及周期（维护）。

5）	投标人须提供转臂轴孔的配合处涂抹润滑油的周期要求以及液压升降部分加注液压油的操作说明（维护）。

（7）故障自动诊断及报警

1）	系统设置自动检测装置，可连续实时监测和显示架车机的功能及系统工作的实际情况，自动进行设备的故障诊断。设备发生故障时自动显示并声、光警示，提示故障部位和类型。对人员及设备（包括正在架升的列车）不会造成伤害。

2）	要求故障诊断程序固化在设备中，在使用寿命期限内程序不会丢失或损坏。设备供货后，如果软件升级，卖方免费提供升级后的软件。供货时免费提供2 个程序只读存储器。

（8）同步监控功能

1）	设有电动提升同步监控装置，该装置具有运行超差自动调整、超限停机报警等功能。系统具有完善的保护功能，发生故障时系统启动安全装置，立刻中断整个装置的起升动作。监控装置具有防震、防干扰等功能。

2）	架车机组控制系统在升降过程中应自动检测架车装置各升降单元的同步性，在一定的范围内对不同步过程进行控制和调整，当同步控制失效，不同步范围超过允许值时，控制系统应对不同步的升降过程紧急停机。控制系统操作面板应设有操作选择开关、紧急事故开关、电源控制开关以及准备状态、运行状态和故障指示。

（9）其他功能要求

1）	控制台功能齐全，操作方便，符合人机工程学的设计理念。

2）	各种信息液晶屏显示，清晰直观。

3）	架车机主要部件及技术的要求。

4）	架车机应具有良好的可接近性，便于检查、维修、更换。

5）	为保证同步起升列车时的安全，避免倾覆的危险，整个系统分两步执行，第一步是执行整位控制，使得每台架车机托头相当于车体架车位在同一水平位置。第二步是通过高度检测装置实时检测各架车机高度值，保证高度值在误差范围内。

6）	架车机有整位架车控制功能，以确定架车零位。即架车机每根螺杆托架的承载面上均设有整位装置，在整位工况下，当托架上升接触到被架车体后，整位装置发出信号，主控制台立即使该根螺杆停止运转、托架停止上升。

- 位置及数量

济南东车辆段调机工程车库1组（4点位）。

### 轨道检查仪

参考型号：GJY-T-4A

| 项目 | 测量范围（mm） | 示值误差（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高低 | ±50 | ±0.7 | 弦 |
| 轨向 | ±100 | ±0.7 | 弦 |
| 正矢 | ±400 | ±1.0 | 弦 |
| 轨距 | 零位正确性 | 1410~1470 | ±0.15 | 应对使用环境温度的影响实时进行自动修正 |
|  | 示意误差 |  | ±0.30 |  |
|  | 测量重复性 |  | ±0.15 | 三次测量结果的极差 |
| 水平（超高） | 零位正确性 | ±200 | ±0.15 | 三次测量结果的极差 |
|  | 示意误差 |  | ±0.30 |  |
|  | 掉头误差 |  | 0.30 |  |
|  | 测量重复性 |  | 0.20 |  |
| 扭曲（三角坑） | ±30 | ±0.6 | 基长 |
| 里程 | ±0~9999km | ±2‰ | 里程累计误差 |

行进速度：≤8km/h

参考重量：≤40kg

位置及数量：综合维修工区1台。

### 钢轨钻孔机

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 参考型号 | NZG-31 |
| 动 力 | 四冲程汽油机 |
| 最大输出功率 | 1.5kW/7000r/min |
| 钻孔直径 | 9.8/23/24/31mm |
| 钻头转速 | 212r.p.m |
| 使用钻头 | 六刃/四刃空心钻头或专用钻头 |
| 钻头精度 | 直径公差±0.5mm 中心位置度公差Φ2mm |
| 钻孔时间 | 钻一个孔的时间≤30秒 |
| 自 重（参考） | 21kg |
| 外形尺寸（参考） | 730×340×350mm |
| 位置及数量 | 综合维修工区，3台 |

### 道岔打磨机

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 参考型号 | DCM-4.0 |
| 发动机输出功率（kW） | 4 |
| 发动机转速（r.p.m） | 3600 |
| 磨削方式 | 砂轮 |
| 磨削头形状 | 碗形 |
| 砂轮片外形尺寸（mm） | Ø254×35 |
| 砂轮转速（r.p.m） | 4100 |
| 磨削头可倾斜角度 | 30° |
| 垂直行程（mm） | 170 |
| 外形尺寸（mm） | 2920×850×1150 |
| 参考重量（kg） | 90 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，2台 |

### 便携式添乘仪

- 设备名称：便携式添乘仪（1台）

- 参考型号：SY-5型

硬件设备主要包括：便携式线路检查仪、微型热敏打印机、GPS天线。配套软件对添乘数据进行分析、统计，生成指导工务维修的各种报表。

- 主要技术参数：

（1）量程：2g

（2）零偏稳定性：小于0.03m/s2

（3）横向灵敏度：<5%

（4）车体加速度数据分析频率范围：0.3Hz～10Hz

（5）采样频率：2kHz

（6）加速度最大允许误差：

幅值小于2.0m/s2时：±0.1 m/s2； 幅值大于等于2.0m/s2时：±5%

非线性： 小于2%

（7）GPS定位误差： ＜30m

（8）蓝牙模块通讯距离： 50m

（9）存储容量：不低于64M

（10）充电电压： AC220×（1±10%）V，50Hz

（11）连续工作时间：15小时

（12）充电时间：小于12小时

（13）参考重量：≤1000g

- 位置及数量：综合维修工区1台。

### 内燃捣固机

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 参考型号 | YD-22 |
| 驱动方式 | 内燃 |
| 动力型式 | 柴油机 |
| 功率（kW） | 9.6kW |
| 下插深度（mm） | 90~120 |
| 振动频率（Hz） | 67 |
| 激振力（kN） | 22 |
| 捣固镐（个） | 4 |
| 最大下插力（kN） | 18.6 |
| 最大夹实力（kN） | 2×8.2 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，12台 |

### 内燃轨枕螺帽机动扳手

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 参考型号 | YNB-600 |
| 动力 | 汽油发动机 |
| 功率 | 5.5（HP） |
| 套筒数量 | 2 |
| 套筒转速（r/min） | 73～76 |
| 套筒中心距（mm） | 214±1.0 |
| 套筒升降行程（mm） | ≥70 |
| 旋紧扭矩可调（N.m） | 80～190 |
| 最大旋松扭矩（N.m） | 700 |
| 工作效率（s/颗） | ≤3 |
| 外形尺寸(mm) | 855*490*820 |
| 质量（kg） | 60 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，2台 |

### 便携式发电机

- 设备名称：便携式发电机（2台）

- 设备功能

本设备主要用于应急抢险发电。

- 主要技术参数

（1）发电机参数

额定功率：2 kVA

最大功率：2.2 kW

额定电压：220 V

额定频率：50 Hz

（2）发动机参数

发动机类型：强制空气冷却4冲程顶置式汽油发动机

点火系统：无触点晶体管

启动方式：手动

排气量：0.163L

燃油箱容量：15L

连续工作时间：13h

耗油量：1.13L/hr

（3）其他参数

噪音值：65dBA

（4）外形参数

标配重量：45 Kg

标配尺寸：590*430*435 mm

- 主要工艺要求

具有大型空气滤清器、大型燃油箱、大型消音器、燃油显示表、电压表、自动电压调节器、机油警告系统、无熔丝断路器等。

- 位置及数量

综合维修工区2台。

### 手提式电焊机

技术规格、参数与要求：

输入电压（V）：220

最高电力消耗（kVA）：4.5

输出空载电压（V）：85

焊接电流范围（A）：5~150

焊条直径（mm）：1.6~4.0

重量（kg）（供参考）：3.3

外形尺寸（mm）（供参考）：280×150×195

位置及数量：综合维修工区，3台。

### 轨道平板推车

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 参考型号 | HHC-600 |
| 轨间绝缘 | ≥5MΩ |
| 额定负载 | 600kg |
| 负载制动距离 | ≤500mm |
| 车身重量 | 50kg |
| 作业轨道坡度 | ≤6% |
| 作业轨距（mm） | 1435 |
| 外型尺寸（mm） | 1800*1000*860 |
| 轮径（mm） | 145 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，4辆 |

### 铝合金高空作业平台

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 高度 | 12m |
| 载重 | 200kg |
| 平台尺寸 | 2000×700mm |
| 台面尺寸 | 1600*600mm |
| 升降速度 | 5.5米/分钟 |
| 支撑方式 | 三桅支撑 |
| 支杆材料 | 铝合金材质 |
| 密 封 件 | 采用进口密封圈 |
| 供电方式 | 蓄电池供电（24V） |
| 外接电源 | 220V/380V |
| 轮胎 | 直径250mm.4轮带轴承,有拖动把手 |
| 位置及数量 | 综合维修工区，1台 |

### 红外热成像仪

- 设备名称：红外热成像仪（1台）

- 设备功能

将故障连接快速隔离，对电动机和承轴进行分析，检测建筑泄漏。在故障发生前就获得有说服力的检测结果。

- 主要技术参数

测温范围          -20°C ~+120°C

0°C ~350°C

精度	       ±2°C 或者读数的2%

测量校正	       辐射率0.1至1.0可调；提供辐射表

探测器类型       焦平面列阵（FPA），非制冷、微热量型探测性

波长范围	       7.5~13微米

红外图像分辨率	180x180像素

可见光数码相机	内置

可见光图像分辨率	230万像素

照明灯	       内置

显示器	       内置显示器，3.5寸彩色液晶屏，256k全彩

红外图像中的激光	可用

红外画中画	       画中画（可缩放）

最小焦距	       0.12m

热灵敏度	       小于0.1°C

存储类型	       可插拔的Micro SD卡，存储能力大于1000张图像

文件格式	       标准全辐射JPEG格式

激光指示器       可用

激光等级         二级

电池工作时间	5h

电池信息	       可现场更换锂离子电池，显示屏会显示电池的状态

充电系统	       电池可随机充电

交流电操作	       90~260VAC输入，12V输出至热像仪

视频输出	       通过USB输出MPEG4

可以通过USB，与电脑之间进行数据传输

尺寸 (长x宽x高)	235mmx81mmx175mm

- 主要工艺要求

抗外力测试（抗冲击）    25G (IEC 60068-2-29)

抗外力测试（抗震动）    2G (IEC 60068-2-6)

IP等级                  IP54防尘或者飞溅的水滴

- 位置及数量

综合维修工区，1台。

### 温升巡回监测设备

1.	设备名称：温升巡回监测设备（5台）

2.	设备功能

适用于检测插头插座的温升数值，可对工作频率为50/60Hz的单/三相小功率异步电机、串级电机、变压器、电感镇流器、压缩机、电动工具定子等设备的绕组温升测量。

3.	主要技术参数

（1）试验工位：六个

（2）试验电流：0~40A任意可调

（3）试验电压：小于12V

（4）试验计数器：0~99小时99分钟任意可调

（5）测试温度：0~100℃

（6）电源：AC220V、50Hz

4.	位置及数量

综合维修工区，5台。

### 电动松紧机

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 电动松紧机 |
| 参考型号 | TE-101B |
| 电压 | 220V |
| 功率 | 740W |
| 最大适用范围 | M24 |
| 扭矩 | 220～400N.m |
| 重量（参考） | 约8kg |
| 位置及数量 | 综合维修工区20个 |
| 备注 | 适用于工务施工松紧螺栓、维修使用 |

### 轴温检测设备

1．设备名称：轴温检测设备

2．概述

列车燃轴一直是造成列车运行事故的重要因素。检测列车的轴温，预报出现的热轴，防止燃轴事故的发生，对于保证列车的安全运行具有十分重要的意义。

系统采用了主从分布式的结构，即在6检测点上分别放置一台预处理系统（分机），设备间内放置一台主机，分机和主机进行信息交换。列车通过时，使用红外线传感器探头检测列车运行时的轴温信号。轴温信号被放大后，通过A/D转换器进行数据处理，计算机对列车的轴温信号进行自动采集，定量处理，系统自动计轴计辆，预报出现的热轴，还能将处理的结果打印出来存储在磁盘上，长期保存。

3．主要性能要求

1、系统自动化程度高，减少了人为因素的干扰，提高了热轴预报的准确性。

2、系统适应高车速列车，与车号识别系统结合，实现了车号智能记录和热轴预报。

3、在非线性方面采用了多重线性修正配合惠斯同电桥的设计把非线性的输出电压，转成线性的输出电压，提高了系统的精度。

1）系统方案描述：

红外轴温检测系统安装在轨道沿线，可以在城轨交通列车通过时检测轴箱、牵引电机、齿轮箱的温度，防止燃轴事故的发生。

红外轴温检测系统由轨边温度测量模块、现场数据分析单元和远程数据监控单元三部分组成。轨边温度测量模块包括红外信号处理、数据采集单元都安装在轨道沿线，现场数据分析单元则安装在轨道沿线的工作房中。现场控制单元通过网络与远程数据监控单元相连。

非工作状态下轨边温度测量系统处于待机模式，发现车辆到达后，系统由待机模式切换为测量模式，每个转向架的所有数据采集后，由现场数据分析单元对采集到的数据实时处理，因此列车通过后只需很短的时间，所有被测物体的温度信息被处理单元实时处理，生成温度报表。

2）系统描述及测量原理：

红外测温原理：红外线热电堆传感器是利用了常见三种热电效应：西贝克效应(Seebeckeffect)、帕尔帖效应(Peltier effect)及汤普森效应(Thomson effect)其中的西贝克效应及汤普森效应，作为温度感测的原理。西贝克效应（seebeck effect）是将两种不同材质之金属线以熔接方式将其两端点加以结合，而其两端之温度不同时则有连续电流的产生，于是便可在其两端的冷热端点量出一电动势，可用来作温度上的感测。

汤普森效应(Thomson effect)即是利用其两端温度差越大，输出的电动势越大的原理，经由电压及温度差的关系式即可得知待测物的温度。目前市面上常见的热电偶及热电堆即是以这些特性制作而成的组件。

依红外线的波长范围和红外线辐射源可区分

(1) 近红外线(Near Infra-red, NIR) ：0.7~2um。

(2) 中红外线(Middle Infra-red, MIR) ：3~5um。

(3) 远红外线(Far Infra-red, FIR) ：8~14um。

红外线常用的量测波长范围：700nm~14000nm。

3）系统结构

红外轴温测量系统是是一个综合了机械、热工、光学、自动控制、计算机和通讯等多项学科的系统。

红外轴温测量系统包括6套轨边温度采集系统、1套数据分析单元以及车轮定位模块。系统外壳均采用不锈钢金属材料，IP65级防护。

用于测量轴箱温度的两测量单元CW1、CW2分别安装位于钢轨外侧位置，

用于测量齿轮温度的测量单元CW3、CW4分别安装于钢轨内侧，测量单元CW5、CW6用于测量牵引电机的温度。

对于同一轮对的测量仅仅需要一个齿轮箱测量单元或者对无牵引电机的转向架的数据处理由设备间检测主机的分析软件进行数据处理。

4）系统性能

测温范围：-30~100°C

光谱响应 ：8～14μm

距离系数：10:1

环境温度：-25~75°C

响应时间：50～100ms

测量距离：0~2 m

## 材料工艺和标志标识

### 材料要求

（1）材料应采用合适的热处理工艺，用于制造设备主体材料，应采用整材，不得拼接。材料应根据使用条件考虑强度、挠度、弹性变形、耐用性和其它化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。

（2）用于制造设备的所有配套件(如电气控制元件、电机、电动葫芦等)应按ISO或GB的最新标准精确制造，且是最适用的、新的、先进和优质的。

（3）用于设备和部件的材料都应有出厂质量检验合格证。

（4）投标人在投标书中应说明采用的主要材料及其生产厂家。

### 工艺要求

1. 所有部件应该按ISO或GB的最新标准精确制造。螺栓、螺母等紧固件以及机械的公差配合应符合ISO或GB的最新标准。对于外购件的质量要求，如齿轮箱，制动器，电机、控制的电气元件等，如有需要，招标人可对投标人的外协外购件制造单位进行调查。

（1）设备制造工艺合理先进，零部件互换性好，质量可靠，达到国际同类产品先进水平。

（2）设备采用优质、高强度材料制造；

（3）所有提供的材料与设备均应为先进而成熟的设计。

（4）设备非配合表面严格进行防腐、防锈处理。

（5）设备零部件选用防高温老化、防水、防腐蚀的材料，其表面进行严格的防水与防腐蚀处理，采用表面防护技术。

（6）设备运行平稳，噪音小。

（7）设备设计充分考虑少、免维护。

（8）招标人需要时，材料及设备的投标人名称应与其性能、能力、测试报告、审批文件及其它重要的同类资料一并提供，招标人有权拒绝任何不符合合同技术规格书要求的零部件，这些零部件应由投标人更换，任何费用及程序由投标人负责。

2. 制造工艺

（1）焊接工艺

1）机架结构应采用不低于GB/T5117中E4303焊条焊接，其中立柱与贴板的焊接应采用E5015焊条。

2）	焊缝

焊接件的制造、操作、检验，应严格执行工艺规程和检验规程。起重机结构件主要焊缝，均应达到GB3323中Ⅱ级或JB11522中Ⅰ级质量要求。

焊缝中不允许有裂缝、未焊透、凸瘤、未填满或弧坑、焊脚不均、疏松、灰渣等缺陷，参照GB/T12467焊缝表面必须光洁美观。

3）	焊缝材料

焊缝材料所包含的母材(钢板、型材)焊丝、焊条、焊剂、保护气体等，均应符合有关标准规定。对焊接材料入库、出库必须进行检验，不合格的焊接材料不允许采购和投入生产使用。

焊接材料在使用时，注意防止潮湿。

4）	焊工资质

主要结构件的主要焊缝由经过培训考试合格、资格证书有效、技术优秀的高级焊工施焊，施焊后打上资格钢印、责任钢印、焊接检验标志。

（2）无损检测

1）	无损检测方法用于探测设备的主要对接焊缝，以及探测材料和制造零、部件中的表面和内部缺陷。探伤检测应根据工艺文件的规定采用射线检验、超声波检验、着色检验、磁粉检验等方法。

2）	无损检测人员都应通过培训和技术资格鉴定合格，取得有效技术等级资格证书，从事与技术等级相应的无损检测工作。

3）	无损检测和质量评定，应以该起重机设计、工艺文件规定的无损检测方法、范围和判别标准为依据。

4）	射线探伤按GB33270《焊缝射线探伤标准》规定执行；

5）	超声波探伤按JB1152《锅炉钢制压力容器对焊缝超声探伤》规定执行；

6）	产品质量标准按JB/ZQ8001《通用桥式起重机产品质量分等标准》执行。

7）	投标人在投标书中应说明起重机主要结构所采用的焊接工艺和相关标准。

8）	需出具相应的探伤报告。

（3）铸造

铸件要外型工整、材质符合要求、尺寸正确、质量均匀、无气孔、沙眼、夹渣、裂缝和其它缺陷，表面应处理干净。

（4）电气柜工艺要求

1）箱柜采用优质冷轧钢板制作而成，内外表面作化学预处理，除锈、防锈及表面涂覆处理。涂层必须包括防锈底漆、中间涂层、表面涂层；安装后涂层受损处必须用与表面涂层同质、同色的涂料补漆。补漆后不得有色差痕迹。箱柜内部安装板表面作镀锌处理。

2）	箱柜造型应美观、协调，符合人机工程的要求，方便观察和操作。面板上的各种仪表、指令、显示等电器组件应排列有序、美观大方，按功能进行区域划分，并有准确清晰的文字标识。

3）	气割件切断处应打磨修正、不留痕迹，各部弯折应用压力机加工。

4）	电器元件的安装应符合电气控制柜制造及安装标准。箱柜内元件安装及布线应整齐、规范，元件代码标识、接线端子代码标识、导线编号及接地标志应齐全、清晰，并与所提供的图纸文件相符合。

（5）组装要求

所有零部件必须经过检验部门检验合格。外购件、协作件必须有合格证明书方可进行装配。

（6）齿轮减速器的质量要求

齿轮制造精度应不低于8GH，GB10095的规定。

齿轮箱内外必须清除砂砾、毛刺，齿轮箱体、盖等应按设计图纸要求涂漆。

齿轮减速器要求运转平稳、无冲击、无异常振动及杂音，不得有漏油现象。

齿轮减速器如采用厂家产品时，应以产品合格证为准。

（7）油漆与防腐

1）	需油漆的构件，应按工艺要求严格进行表面预处理（喷丸、抛丸或化学预处理）。

2）	所有外壳、附件、控制柜和散露的机械部件，除不锈钢和接地部件外，均应刷漆或镀锌，以适应工作环境条件，达到良好的防腐和外观效果。镀锌层厚度按照GB\T13912-2002标准控制。

3）	油漆应有良好的附着性，不易脱皮、龟裂且无腐蚀性。油漆颜色在设计联络时确定，漆膜按照GB50205进行控制。

4）	供货时应采取措施防止运输中漆层剥落与变质。

5）	投标文件中提供所有防锈措施(包括使用的涂层材料及特殊润滑剂的牌号、性能、涂层次数、工艺和标准等)。

6）	投标人提供适量涂料，以便现场进行修补涂层用。

### 标志标识

（1）设备的显著位置应设置永久、明晰的标志或铭牌并铆固（中英文对照标识），标识包括以下内容（但不限于）：

1）	设备型号、主要技术参数

2）	制造厂名称、商标

3）	出厂年月及编号

4）	吊装点标记

（2）各部件应有铭牌标记。

（3）对于有触电危险的设备应具有明显的安全标识。

（4）标识应不腐蚀。

（5）各种管路应采用国家标准工业管路识别色加以区分。各种电缆/电线标识清楚、牢固。

（6）设备表面油漆颜色，投标人提供三种以上外观效果图，招标人在设计联络时确定。

# 供货范围

- 供货设备为R3号线一期工程济南东车辆段和龙洞停车场车辆检修专用设备及其他生产用设备，包含起重机类、叉车搬运车类、焊机类、机床类、空压机类、升降平台类、工作台柜架类、仪器仪表类、通用类、工务设备、救援设备、轴温检测设备等。投标人须保证设备是全新的、完整的，符合经招标人确认的“技术规格书”和各项技术标准及验收要求的合格产品。

- 投标人应列出不低于设备总价3%的备品备件（含易损易耗件、不含专用工具）的数量清单，最终由招标人在合同价格内调整确定。同时备品备件须满足质保期满后三年使用需求，不足部分由投标人无偿提供。备品备件费用包含于投标总价中。投标人应提出保证备品备件（含易损易耗件）长期优惠供应的具体方案，并确保招标人可以直接从分包商采购。个别部件保留质保期后的延伸服务。

- 投标人应列出设备随机配备的附件、工具、测试设备等的清单，包括（但不限于）名称、产地、生产厂家、规格、材料/材质、数量。专用工具及测试设备须满足本工程需求，在工程执行过程中若出现不足情况，投标人须无条件提供。

- 投标人应列出特殊工具清单。

- 供货时提供的技术文件和图纸（包含但不限于电子文件、计算机软件、源代码、程序、原理图、BIM模型）清单，包括（但不限于）名称、数量。

- 投标人应说明设备的包装、运输等供货方式。

- 以上工艺集成包设备液压部分所使用液压油均为美孚液压油或同品牌液压油，合同谈判阶段由招标人确定，投标人须无条件服从。

# 其他要求

## 接口管理

### 与土建接口的要求

设备设计时应考虑土建接口，并提出接口要求（包括房屋、轨道、水池、排水设施等资料）。投标人负责在设备使用地对设备土建基础施工的督导及检查，以保证设备与土建基础之间的接口要求。如果因投标人的接口要求及督导、检查失误，造成工期延误而导致的一切损失由投标人负责。

- 投标人在投标文件中需提供设备基础方案，并将通用的基础图编入投标文件中。

- 设备的工作电源由招标方负责配到设备配电柜；配电柜与设备各工作机构的电缆及其连接工作由投标方负责。

- 设备的给排水由招标方负责配设到设备基础需要位置。

- 设备的土建基础由招标方负责。

- 投标人投标时应提供设备接地要求及钢轨绝缘要求（如有）。

- 设备的通信设施由招标方负责配设到设备基础需要位置（如有）。

### 与车辆接口的要求

设备应满足济南市轨道交通R3线一期工程车辆的要求（车辆最终技术参数待车辆招标后确定）。在设备的设计制造过程中，投标方应负责及时和全面地与车辆供货商协调技术接口，确保接口的正确性。协调内容和结果应及时报招标方确认。

- 列车编组形式

列车采用六辆编组，编组形式如下：

+Tc*Mp*M=M*Mp*Tc+

注：+全自动车钩，=半自动车钩，*半永久牵引杆，Tc带司机室拖车，Mp带受电弓动车，M动车。

- 车辆长度(车钩连接面之间长度）

车体基本长度                     L=19000mm

Tc车长度                       （L+△L+2⊿）mm

Mp、M车长度                   （L+2⊿）mm

列车长度                        （114000+2×△L+12×⊿）mm

注：L—车体基本长度；△L—司机室加长量，待车辆招标后确定；⊿—车钩连接面伸出量，一般为260mm。

- 车体基本宽度		                2800mm

- 车辆高度（轨面至车顶高、新轮、不含受电弓、排气口和空调单元）  3800mm

- 车体			                铝合金或不锈钢（待车辆招标后确定）

- 车辆地板面至轨面高度      		  1100mm

- 车钩高度                            660＋10mm

- 转向架中心距				  12600mm

- 转向架固定轴距			  2300mm（暂定）

- 车辆重量(空车）

Tc车                                ≤33t/辆

Mp、M车                            ≤35t/辆

列车总重(空车）                      ≤206t

- 轴重			     	          ≤14t

- 供电方式                           架空接触网DC 1500V

- 转向架及轮对主要技术条件（转向架最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车轮直径（新轮） | 8400+10mm |
| 2 | 车轮直径（全磨耗） | 770mm |
| 3 | 轮对内侧距 | 1353±2mm |
| 4 | 转向架固定轴距 | 2300mm |
| 5 | 轴数 | 2 |
| 6 | 转向架最大重量 | 约7t |

由于车辆招标尚未完成，司机室外轮廓、转向架及轮对的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标方保留调整的权利，投标方不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 空调机组主要技术条件（空调机组最终技术参数待车辆招标后确定）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组外型尺寸 | 3760×1780×390mm |
| 2 | 空调机组重量 | 850kg |

由于车辆招标尚未完成，空调机组的技术条件和参数不全，且存在变化和调整的可能，招标方保留调整的权利，投标方不得以任何理由拒绝调整或要求其他补偿。

- 内侧距                           1353±2mm

- 轮型                             符合DIN EN 13715标准的磨耗形踏面

### 与工程车辆有关技术参数

工程轨道车辆（如内燃机车、接触网作业车、平板车等）有关技术参数待设计联络时提供。

### 与风水电专业的接口

由投标人提出相关（电、风、水）接口要求，包括（但不限于）：电源电压、制式及总功率、用水量、用风量、电源配电箱（柜）位置等。设计单位设计，风水电承包商施工。

投标人负责提供所供设备自身的配电箱外，投标人应提出配电及绝缘要求，招标方负责按要求完成设备的配电和绝缘接地。

总电源供至设备附近的配电箱（柜），供电方式为TN-S，配电箱（柜）至设备总控制柜的电力配线及设备总控制柜至设备的电力配线由投标人负责，土建方负责预埋管的敷设。

由投标人提出电缆预埋管、预留电缆槽和设备接地要求，设计单位设计，由土建承包商施工完成，投标人负责施工督导和验收，验收标准以双方确认的设计图纸和中国的相关设计、施工及验收规范为依据。

### 与接触网的接口

接触网供电电压为DC1500V，接触网高度及接触网与设备之间的最小距离由接触网系统最终确认。设备设计时应考虑与接触网系统（DC1500V）的接口，确保列车通过时操作人员及设备的安全。

### 与Internet的接口

土建在施工时应预留Internet的接口。设计联络时，投标人应给出Internet的接口位置方案。

### 供气条件

设备的气动装置（如有），应自带空气压缩机。

## 设备质保期

质保证期为n年（n≥2），自济南市轨道交通R3线一期工程竣工验收和开通试运营中较靠后完成的一项开始至n年结束。

在系统设备开始供货到质保期结束前，若发现系统设备有质量问题或存在潜在质量问题，投标人应及时给予免费更换、维修，不能因此而影响工程进度。若发现系统存在的功能缺陷，达不到要求的实际功能时，投标人应负责给予解决，质保期内投标人处理上述问题所发生的费用由投标人负责，被更换部分的质保期从更换完成，并验收通过后，投入正常使用之日起重新计算。

## 合同设备的现场服务

根据工程进度计划表的时间安排和招标人根据实际工程进展情况提前2周通知投标人派遣合格的服务人员按时到工地现场，若未经招标人同意无故延迟和缺席，招标人将按不少于1000元人民币/人•天进行罚款。

投标人应处理所有的维修服务。投标人应在合同设备故障的发生后12小时内（重大故障时应及时赶赴现场）到达现场进行处理，并在接到招标人通知后3日内完成维修及调试工作，直至达到用户需求书的有关要求。

## 协调管理要求

（1）责任范围

根据合同的相应规定，投标方应完成的工作包括设计、采购、制造、工厂测试、供货、包装、运输和保险，并负责安装调试、完工测试、配合大联调、试运行和子系统保证，以及提交文件和培训招标方人员。

投标方应对济南市轨道交通R3线一期工程设备的性能负责。

（2）工厂制造和检测

投标方按已确认的设计文件，有计划地安排合同项目的制造。

投标方按合同规定的检测程序和标准完成质量检查，并提供检测报告和产品合格证。

招标方有权检查与本工程有关的所有生产工作。

招标方在出厂包装前按合同规定派员对产品进行出厂检验，标准按合同规定的有关标准。招标方在确认检验的结果后，双方签发允许装运证。

（3）包装运输

投标方应确保交货期。

投标方应确保交货期内将设备运输至济南市轨道交通R3线一期工程济南东车辆段和龙洞停车场内指定地点或其他指定地点。

投标方必须结合该设备的特点给予一定的保护措施，按分类包装，并有详细的装箱清单。

投标方应负责货物的包装，并满足以下要求：

在济南无空调、无除湿设备的仓库储存条件下放置1年不应发生损坏或腐蚀；

在海运过程中不受海风和海水的侵蚀；

具有足够的牢固性；

防止货物损坏和丢失。

投标方出具符合规定的装箱单，固定在每个箱体的内侧壁上；装箱单其中1个副本应装在防水信封里，放在每个箱体的外侧加以固定保护，以备统计。

（4）土建基础检查

投标方负责在济南对设备土建基础施工的督导及检查，以保证设备与土建基础之间的接口要求。

（5）安装及调试

设备的安装由投标人负责。投标方有权使用现场可能提供的水电及其他服务。投标人应为上述使用按合理价格向招标人或土建承包商支付费用。投标人应自费提供上述使用所需的任何装置，以及设备安装调试所需的任何设备机具。投标人应负责安装施工时的人员劳务及管理等其他费用。安装完工试验由投标人负责。

设备的调试和试运行由投标方负责。

投标人须免费向招标人提供人员培训，具体要求在设计联络时确定。

设备包装运输、安装、调试及人员培训等相关费用由投标人完全承担。

## 设计联络

本用户需求书提出的是最低限度的技术需求，在设计联络中招标人提出的合理技术要求，投标人须服从且不增加费用。投标人配合招标人按实际需要开展设计联络，设计联络地点暂定为济南，与设计联络有关的一切费用由投标人负责。

## 技术文件及资料管理

1. 概述

（1）投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。

（2）当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

（3）图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

（4）以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

2. 文件确认

（1）在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。买卖双方递交的技术性确认文件的份数应满足要求。

（2）投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

（3）如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

（4）图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

3. 工程档案资料管理

（1）投标人在工程完工后，要确保配合招标人完成向济南市城建档案馆、运营商工程档案资料的验收和移交工作。

（2）按照招标人档案管理部门的技术文件移交规定，所有正式文件一式5套，电子文件3套，统一进行文件分类和编号，在规定的时间移交给招标人。

（3）工程资料管理的依据性文件：有关的国家、济南市地方法律、法规。

## 验收

（1）检查、试验、验收规范及条件

设备的检查、试验及验收均由投标人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行。

（2）工厂检验、出厂验收、竣工验收

相关要求在设计联络阶段确定。

与设备验收相关的一切费用由投标人完全承担。

# 附 图

## 限界要求

附图1  车辆轮廓线、车辆限界、设备限界及坐标值综合图（区间隧道内直线地段）

附图2  车辆轮廓线、车辆限界、设备限界及坐标值综合图（区间隧道外直线地段）