2018年济南市轨道交通R1号线微型消防站

配置物资采购项目

竞 价 比 选 文 件

项目编号：SDXSJ18-

采 购 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

代理单位：山东新世纪招标有限公司

日    期：二○一八年六月

目    录

第一部分  比选公告	3

第二部分  供应商须知	5

第三部分  技术规范及相关要求	20

第四部分  合同格式（另册）	26

第五部分  附件	27

# 第一部分  比选公告

## 一、项目基本情况

2018年济南市轨道交通R1号线微型消防站配置物资采购项目现进行竞价比选。采购人为济南轨道交通集团建设投资有限公司，资金来源为自筹。

1、项目名称：2018年济南市轨道交通R1号线微型消防站配置物资采购项目；

2、建设地点：济南市；

3、比选范围：2018年济南市轨道交通R1号线所需微型消防站配置物资的供货、运输、验收、售后及相关服务等。具体比选范围以比选文件为准；

4、本项目共 1个包。

## 二、资格条件

本次比选要求供应商具备以下资格：

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖比选物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、供应商须具有与本次比选相类似的供货经验，并提供2015年1月1日至今类似业绩证明1份（单项合同金额为20万元及以上）；

4、参与报价的供应商的企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。

5、本项目不接受联合体报价。

## 三、比选文件的获取

凡有意参加报价者，请于通知时间的每日上午9时至12时，下午13时至16时（北京时间，下同），到山东新世纪招标有限公司418室（济南市奥体中路与工业南路交汇处往南100米路西四楼），持授权委托书免费领取比选文件。

## 四、报名及需要提交的材料

凡有意参加本项目的供应商，请于2018年6月30日至2018年7月5日，每日上午9时00分至11时30分，下午13时30分至16时30分，到山东新世纪招标有限公司418室（济南市奥体中路与工业南路交汇处往南100米路西四楼）报名。

报名需现场交验的资料原件：

（1）法定代表人证明（或法人授权委托书）、法定代表人（或授权代表）身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）业绩合同

注：（1）上述资料还须提供复印件（加盖公章）1套。（2）报名时提交的资料原件审查合格，不代表最终评审时资格审查合格。（3）如所提供业绩为单价合同或框架协议的，供应商需提供结算凭证、发票以及其他可以证明合同金额或供货金额的材料。

## 五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：详见竞价比选文件；

2、响应文件递交地点：山东新世纪招标有限公司418室（济南市奥体中路与工业南路交汇处往南100米路西四楼）。

注：逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 六、其他

本次比选公告在中国招标投标公共服务平台网站及济南轨道交通集团有限公司官网发布。

## 七、联系方式

1、采购人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

联系人：尹工、张工

联系方式：0531-59900202、66695005

2、代理机构：山东新世纪招标有限公司

联系人：刘认

联系方式：0531-69982888-615、18753186165

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
|  | 代理机构 | 名称：山东新世纪招标有限公司 地址：济南市奥体中路4267号 联系人：刘认 电话：0531-69982888-615、18753186165 电子邮件：shandongnewcentury@163.com |
|  | 项目名称 | 2018年济南市轨道交通R1号线微型消防站配置物资采购项目 |
|  | 项目需求 | 详见第三部分 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购范围 | 2018年济南市轨道交通R1号线所需微型消防站配置物资的供货、运输、验收、售后及相关服务等 |
|  | 交货期 | 自合同签订之日起，成交供应商应按采购人书面要求分批供货，且每批次的交货时间为成交供应商接到采购人供货通知单后30个日历日内交货至济南市内采购人指定的地点。 |
|  | 质量要求 | 关于质量的详细要求见第三部分“技术规范及相关要求”。 |
|  | 供应商资格条件 | 1、具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖比选物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商； 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3、供应商须具有与本次比选相类似的供货经验，并提供2015年1月1日后类似业绩证明1份（单项合同金额为20万元及以上）； 4、参与报价的供应商的企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。 5、本项目不接受联合体报价。 注：如所提供业绩为单价合同或框架协议的，供应商需提供结算凭证、发票以及其他可以证明合同金额或供货金额的材料。 |
|  | 是否接受联合体报价 | 否 |
|  | 踏勘现场 | 不组织。 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 2018年7月6日上午12：00时前提交一份疑问文件的电子文档(word版)发送至 shandongnewcentury@163.com 并电话通知查收，联系电话：0531-69982888。逾期提出的问题不予解答。 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 2018年7月9日下午17：00之前，将澄清文件电子版发送至各供应商邮箱,并电话通知各报价单位前来领取纸质答疑文件。 |
|  | 构成比选文件的其他材料 | 合同等 |
|  | 供应商要求澄清比选文件的截止时间 | 2018年7月6日上午12：00时 |
|  | 报价截止时间 | 2018年7月12日 14时00分 |
|  | 供应商确认收到比选文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
|  | 报价有效期 | 90日历天 |
|  | 领取比选文件地点 | 济南市奥体中路4267号山东新世纪招标有限公司418室 |
|  | 比选保证金 | 比选保证金金额：人民币5000元整 比选保证金交纳形式：银行网上转账或电汇； 开户单位：山东新世纪招标有限公司 开户银行：中国银行济南市开元支行 账号：209109041146 咨询电话：0531-69982888-602 比选保证金必须从供应商基本账户转出并在2018年7月9日16:00前到达上述帐户,否则视为自动放弃比选资格。 注：请供应商将开户许可证、汇款凭证彩色扫描后发送至 shandongnewcentury@163.com邮箱并打电话通知代理机构,通知电话：0531-69982888-615 |
|  | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
|  | 签字和（或）盖章要求 | 响应文件封面和包封密封条骑缝处及报价函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 响应文件份数 | 正本一份，副本三份，唱价单单独密封一份，响应文件电子文档（Word格式，光盘或U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
|  | 装订要求 | 要求各供应商递交的响应文件采用胶装的方式进行装订。 响应文件一包（一正三副），电子文档光盘一包、唱价单一包、保证金退附表一包。 其他要求按照供应商须知第4.1项规定的内容执行。 |
|  | 封套上写明 | 采购人地址： 采购人名称： （项目名称）响应文件在 2018 年7月12日14时00分前不得开启等 |
|  | 递交响应文件地点 | 山东新世纪招标有限公司四楼开标室 |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 开启时间和地点 | 开启时间：2018年7月12日14时00分 开启地点：山东新世纪招标有限公司四楼开标室 |
|  | 评审原则 | 最低评标价法 |
|  | 比选小组的组建 | 比选小组构成： 3人及以上单数，其中采购人代表不超过评委总人数的1/3。 |
|  | 是否授权比选小组确定成交供应商 | 否，推荐成交候选供应商3名 |
|  | 供应商代表出席报价会 | 供应商的法定代表人或授权委托人应当按时参加报价会，并在采购人按程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件原件或相关证明材料，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其响应文件按无效处理。 |
|  | 评分限价 | 29万元。供应商报价超过评分限价按无效处理。 |

## 一、说明

1. 采购人

系指济南轨道交通集团建设投资有限公司

2. 采购代理机构

系指山东新世纪招标有限公司

3. 合格供应商

系指参加报价会议并响应采购人要约邀请的供应商

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、比选文件

5. 比选文件构成

本比选文件共分五部分，内容如下：

第一部分  比选公告

第二部分  供应商须知

第三部分 技术规范及相关要求

第四部分  合同格式

第五部分  附件

6. 比选文件澄清和修改

6.1 任何已登记备案并领取了比选文件的供应商，均可要求对比选文件进行澄清，澄清要求应在比选文件要求提交响应文件截止时间3日前以书面形式通知采购代理机构，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 在提交响应文件截止时间3日前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对比选文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为比选文件的组成部分，将向已登记备案并领取了比选文件的所有供应商发出。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

6.4 为使供应商有足够的时间按比选文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止与公开报价时间，并在提交响应文件截止时间前以书面形式通知各供 应商，对所有供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，采购代理机构和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、响应文件编制

7. 报价语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理机构可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

7.4 除比选文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.5对违反上述规定情形的，评审小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8. 响应文件构成

8.1报价函；

8.2法定代表人资格证明书；

8.3法人授权委托书；

8.4投标保证金（附银行基本账户开户许可证及投标保证金银行凭证的复印件）；

8.5响应文件

8.5.1报价一览表（详见附件）；

8.5.2报价明细表（详见附件）

8.6 技术部分

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括宣传彩页、图纸和数据等；

2) 证明所投货物与比选文件的要求相一致的文件，包括投标货物原版彩印技术样本、产品说明书、图纸、检验报告等；

3） 供应商认为需要提交的其他相关文件材料。

8.7  商务部分

1）供应商2015年1月1日至今同类项目经营业绩一览表；

2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3）近三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

4）售后服务内容及措施（包括本地化服务以及在服务期内如出现故障或质量及安全问题的解决方案）；

5）供应商对本项目的合理化建议及其他优惠条款；

6）供应商认为有必要提供的其他资料。

9.报价

9.1 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。最终报价不允许超过上轮报价，最终单价按最终报价同比例下调。

综合单价不随市场价格波动而调整。供应商自行承担价格上涨风险。

采购人有权在不影响价格构成因素、保证质量的前提下，根据采购人技术需要对合同内容进行必要的技术性调整，供应商不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。

成交后不允许供应商擅自改变供货内容、质量标准与追加项目预算。

9.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.3供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

10. 响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件（一份正本、三份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”。

10.2 供应商应准备四份响应文件，一份正本和三份副本以及单独密封的报价一览表一份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致（供应商应自己承担责任），如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照比选文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按比选文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件9）：

1) 项目编号、项目名称

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

12.2 为方便公开唱价，请供应商将一份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

12.3 每一密封件在封口处加盖供应商公章并注明“于     年    月   日    时   分之前不准启封”字样。

12.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价保证金

13.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定递交比选保证金，并作为其响应文件的组成部分。

13.2 供应商不按上述要求提交比选保证金的，其响应文件作无效处理。

13.3比选小组按照排序向采购人推荐3名成交候选供应商，成交公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未成交供应商退还比选保证金，采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向成交供应商退还比选保证金。

14. 报价有效期

14.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

14.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改响应文件的其他内容。

## 四、响应文件递交

15. 响应文件递交时间和地点

15.1 供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因比选文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

15.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

16. 响应文件签收

16.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

16.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

16.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

17. 响应文件修改与撤回

17.1 供应商在比选文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。

17.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

17.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在报价截止时间前送达采购代理机构。

17.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记入不良记录名单，其报价保证金不予退还，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价与谈判

18. 公开报价

18.1采购人在前附表规定的报价截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启报价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与报价的应按前附表第34项规定的内容携带相关证件原件；若提供不出原件则视为自动放弃报价资格。以上证件开启时应提供原件，否则视为自动弃权。

18.2 公开报价时，由公证人检查响应文件的密封情况，并经供应商授权代表签字确认。

18.3 工作人员当众拆启响应文件，唱价员宣读供应商名称、报价和其它主要内容。

18.4 记录员将唱价内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

19. 组建评审小组

19.1采购人将根据本项目的特点组建评审小组，其成员由采购人及有关方面的专家3人以上组成，其中采购人评委不应超过评审小组总数的三分之一，经济、技术等方面的专家不少于评审小组总数的三分之二，评审小组负责对响应文件进行评审，根据采购人的授权确定成交候选供应商。

19.2比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

20. 评审原则

20.1 客观性原则：评审小组将严格按照比选文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；评审小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

20.2 统一性原则：评审小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

20.3 独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见承担个人责任。

20.4 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

21. 初步评审

21.1评审小组对供应商进行资格性检查。资格性检查指依据法律、法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式、谈判事宜的；联合体报价未提交联合体协议；未按照比选文件要求密封、签署、盖章等情况，其响应文件将被拒绝。

21.2 供应商进行再次报价。供应商在评审小组规定的时间内按照比选文件的要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认，最终报价内容不予公开。

21.3符合性检查：指依据调整后的比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。实质性响应的报价是指报价符合比选文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

21.4 如出现下列情形之一的，视为对比选文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

1）响应文件中的服务方案、服务承诺明显不符合比选文件要求；

2）不符合法律法规和比选文件中规定的其他实质性要求的；

21.5 评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.6 最终报价后，重大偏离不允许被修正，但评审小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应比选文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

22.  响应文件的澄清

22.1 为有助于对响应文件进行审查，评审小组有权向供应商询问。评审小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该报价。

22.2如评审小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

23.3评审方法：

本项目采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素进行评审，按照报价从低到高的顺序确定三名成交候选供应商。报价相同的，以抽签方式确定排序。

23.4 无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响谈判结果公正性的活动。

24. 确定成交候选供应商

评审小组根据比选文件确定的评审方法，确定成交候选供应商。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 供应商瑕疵滞后的处理

26.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施。

26.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评审小组/采购代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评审小组/采购代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评审小组/采购代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

27. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评审小组将否决所有供应商的报价。

1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 供应商的最终报价均超过了采购预算的；
3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

28. 成交通知

28.1 成交结果将在中国招标投标公共服务平台网站及济南轨道交通集团有限公司官网上公布，确定成交供应商并发布成交公告，不再以书面方式通知未成交供应商。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

28.2 在报价有效期内，采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

28.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29. 签订、备案合同

29.1 成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件确定的事项签订合同。

29.2 比选文件、成交供应商的响应文件以及询问过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、无效报价

31.供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1.供应商未按规定提交报价保证金的；

2响应文件未按比选文件的规定签署或密封的；

3.唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的；

4.供应商对比选文件的要求未做出实质性响应的；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

6.供应商不参加报价仪式及询标事宜的；

7.供应商资格不符合比选文件要求，未按比选文件要求提供资格、资质证明文件的；

8.比选文件载明的交货期超过比选文件规定的时间且不能被采购人接受。

9.响应文件载明的付款方式不满足比选文件规定且不能被采购人接受。

10.不符合比选文件中规定的其他实质性要求。

11、响应文件中的技术规格出现偏离的。

12.法律、法规规定的其他情况。

32．供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其报价保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

1.供应商在报价有效期内撤回报价。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料的；

3.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的。

4.供应商向采购人、采购代理机构、评审小组成员提供不正当利益。

5.在整个竞价、评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通投标的。

6.供应商不按规定签订合同的。

7.法律、法规规定的其他情况。

## 八、保密和披露

33.  保密和披露

33.1供应商自领取比选文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

33.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

33.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 九、解释权

本比选文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。比选文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分  技术规范及相关要求

- 项目概况

济南轨道交通R1号线为南北向市域快线，从南向北串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域。线路南起池东站，止于演马庄西。线路全长26.1公里，共设11个站台，线路中部设范村车辆基地1处。范村车辆基地坐落于济南市长清区东北部济菏高速公路北侧，刘长山路延长线东侧，赵营站南侧地块内，总建筑面积约10.71万平方米。

- 需求范围

范围为2018年济南市轨道交通R1号线微型消防站配置物资的供货、运输、验收、售后及相关服务等。

- 需求明细

（一）项目明细表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号技术要求 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式空气呼吸器(防毒面具) | 符合GB21976.7-2012标准要求，使用时间：30min；防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟毒雾，须3C认证并提供证书 | 个 | 100 |  |
| 2 | 消防头盔 | 韩式头盔，符合GA44-2004标准要求，具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能，须3C认证并提供证书 | 个 | 42 |  |
| 3 | 消防员战斗服 | 符合GA10-2014标准要求，防爆燃、耐高温、防水透气、整体防护性好，使用灵活，须3C认证并提供证书 | 套 | 42 |  |
| 4 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准要求，手背处应有反光标示带，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能，须3C认证并提供证书 | 双 | 42 |  |
| 5 | 消防员靴 | 符合GA6-2004标准要求，具备阻燃、防穿刺、防滑、防水、电绝缘、耐一般酸碱性能，须3C认证并提供证书 | 双 | 42 |  |
| 6 | 消防腰带 | 耐磨、阻燃，工作拉力4500N以上，可与安全钩、安全绳配套使用，须3C认证并提供证书 | 个 | 42 |  |
| 7 | 消防腰斧 | 符合GA630-2006相关要求，柄上有绝缘套，钢制材料，可以挂于腰间，使用轻便，便于破拆，须3C认证并提供证书 | 套 | 42 |  |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 防爆、强光工作4小时、弱光工作8小时以上，消防员单人作业照明，须防爆合格证及检测报告 | 个 | 42 |  |
| 9 | 消防安全绳 | 符合GA494-2004标准要求，直径11mm以上，长度30m以上,防火、耐高温 | 根 | 42 |  |
| 10 | 消防呼救器 | 满足GA401-2002要求，防爆、防水、透雾型好，有声光报警，连续报警时间大于100min | 个 | 42 |  |
| 11 | 水枪 | 65mm水枪，消防用，与水带配套使用,须3C认证并提供证书 | 个 | 28 |  |
| 12 | ABC型干粉灭火器 | 4公斤装,须3C认证并提供证书 | 个 | 140 |  |
| 13 | 强光照明灯 | 烟雾状态下射程500m，防爆，工作时长6h，须防爆合格证及检测报告 | 个 | 28 |  |
| 14 | 水带 | DN65-25-10，涤纶长丝加厚，带喉箍、接头,须3C认证并提供证书 | 条 | 140 |  |
| 15 | 分水器 | 消防二路分水器，与水带匹配 FⅡ65/65×2-1.6型二分水器 执行标准:GA868-2010 | 个 | 28 |  |
| 16 | 单杠梯 | 3m，耐火、耐高温，完全符合GA137-2007《消防梯》的标准要求 | 个 | 14 |  |
| 17 | 消火栓扳手 | 铸铁，38cm | 个 | 28 |  |
| 18 | 大斧 | 消防破拆用, 尖斧 （铁） 木柄长度90cm | 个 | 28 |  |
| 19 | 铁铤 | 铸铁、红色、直径23mm、长度90cm | 个 | 28 |  |
| 20 | 微型消防站消防柜（带门） | 尺寸：高1.6*宽1.5*深0.4米，带门，需要配置三层隔板，隔板可调整,满足三级微型消防站装备存放要求。 基 材： 采用1.0MM厚优质一级冷轧钢板，符合JISG3313 SECC 标准； 面 材：钢板表面经酸洗、磷化、除油、除锈处理后，经环氧树脂静电粉末喷涂处理，喷粉厚度80-100μm；粉末通过ISO14001 环境体系认证的环氧树脂粉末。 配件：采用优质五金配件及锁具 | 个 | 26 |  |
| 21 | 微型消防站消防柜（不带门） | 尺寸：高2*宽1.5*深0.5米，不带门，内有三层隔板，隔板可调整,满足三级微型消防站装备存放要求。 基 材： 采用1.0MM厚优质一级冷轧钢板，符合JISG3313 SECC 标准； 面 材：钢板表面经酸洗、磷化、除油、除锈处理后，经环氧树脂静电粉末喷涂处理，喷粉厚度80-100μm；粉末通过ISO14001 环境体系认证的环氧树脂粉末 | 个 | 2 |  |

备注：上表中所有技术要求不允许出现负偏离；

（二）主要技术要求

2.1本项目所采购的微型消防站配置物资，须按类别满足不同等级要求的安全、环保及实用功能。产品要满足现行国家、部门及济南市相关技术法规，如国家有强制认证要求，则供应商须提供产品的3C认证证书。

2.2供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

2.3所有微型消防站配置物资在交货检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本次采购提出的技术要求。

2.4供应商在响应文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在报价书中列出。所提供的说明书必须能反映报价人在设备配置技术要求中建议的指标。

2.5供应商应保证其所提供产品在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下产品功能、技术标准能够达到采购文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

2.6供应商所提供的设备如在实际供货时已经废型，则必须用供货时该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所报产品，并且价格不变。

2.7除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

2.8在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

2.9所有的报价的产品备有有效的检验报告和合格证。

- 商务要求

1、交货

1.1交货地点：济南市内采购人指定的地点，包括但不限于范村车辆基地。

1.2交货方式：自合同签订之日起，成交供应商应按采购人书面要求分批供货，且每批次的交货时间为成交供应商接到采购人供货通知单后30个日历日内交货至济南市内采购人指定的地点。

2、付款

货物分批到货，分批付款。在每批次货物全部到货并验收合格后30个工作日内按该批货物总价的95%支付，累计支付到合同总价的95%，剩余货物总价的5%作为质保金在质保期（24个月）期满后支付。

3、质量保证及售后服务

3.1本项目所有产品免费保修期为24个月，所有产品的包换和包修服务遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务；保修期自采购人与成交供应商双方在验收单上签字之日起计算。

3.2在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，成交供应商须在2 小时内响应，并安排有资质的技术人员24 小时内上门维修，1个自然日内保证修复正常。未能按时修复的，质保期相应顺延。其延误造成的损失由成交供应商负担。

3.3质保期内，成交供应商应定期回访，保证设备正常高效运作。

3.4质保期满以后，成交供应商应按同类产品的优惠价格提供保修服务。

3.5在质保期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

3.6成交供应商应对采购人提供免费培训服务（如有需要）。

4、主要商务条款

4.1本项目由评审小组开启资质审核合格的供应商的密封响应文件进行比选，在限价范围内，价格最低者为成交供应商。若有报价相同者，以抽签的方式决定成交者。

4.2本项目采用单价包干的方式采购，以“固定单价，按实结算、暂定总价”为原则，在比选总价范围内根据实际需求采购，采购数量为年度预估数量，实际采购数量以采购人每次下达的供货通知单为准。

4.3合同期（2年）满自然终止。

- 其他要求

1、包装、装卸、运输、保管及保险

1.1包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交供应商负责。

1.2包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和济南地区的气候特点，以及露天存放的需要。

1.3每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

1.4标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

1.5货物在现场的保管由成交供应商负责，直至验收完毕。

1.6货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

2、验收方式和标准

2.1验收方式

（1）成交供应商负责将货物运到采购人指定的交货地点，由双方负责验收，验收方式按双方约定方式进行。

（2）当满足以下条件时，采购人向成交供应商签发货物验收报告：

A.成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

B.货物符合比选文件技术规格的要求，性能满足要求。

C.货物具备产品合格证。

D.对于进口产品，成交供应商必须提供相应的进口报关单和商检证明。

E.成交供应商货物经过双方检验认可后。

2.2安装、验收标准

（1）货物的包装由成交供应商负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）如有需要安装的货物，成交供应商必须派技术人员到现场安装调试，并检查安装质量。在安装调试期间，成交供应商应遵守采购人安全管理规定，做好自身工作人员安全管理；成交供应商工作人员自身的一切安全问题，由成交供应商承担全部责任。

（3）成交供应商必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供产品的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

（4）若产品验收时有关技术参数不能满足比选文件技术要求，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交供应商承担。

（5）测试中如发现功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（6）货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，且成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

2.3其它补充

（1）采购人有要求时，成交供应商应提供产品的图片、技术参数、直至实物，以便采购人确定产品确实是采购人所需。

（2）成交供应商需提供定制产品的设计图片或者实物供采购人确认。

（3）采购人将以书面形式通知成交供应商每次交货的时间、品种和数量，成交供应商交货时提供详细的送货清单，货物名称要与合同清单一致。

（4）成交供应商对进口产品应提供中文说明书，成交供应商对进口货物未能提供中文说明书的，应提供自行翻译的操作说明书和维修保养说明书，保证提供相关培训。

3、其他说明

3.1成交供应商承包及负责比选文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、培训、安装，验收及相关服务等。

3.2成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

3.3本“技术规范及相关要求”并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，报价人应提供符合本技术规范及相关要求和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。比选文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，成交供应商须无条件满足采购人的合理要求。

# 第四部分  合同格式（另册）

# 第五部分  附   件

## 附件1、报价函

采购人：

1、根据已收到的                  的比选文件，按照相关规定，我单位已知悉上述项目比选文件的报价须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以唱价单及报价明细表中的报价，按比选文件规定，承揽本采购项目。

2、如果我方成交，我方将按照规定承担责任。

3、我方同意所递交的响应文件在规定的报价有效期内有效。在此期间内我方的报价如成交，我方将受此约束。

4、我方同意按比选文件规定交纳     万元作为比选保证金。

供应商：（盖章）                            单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：     年    月    日

附件2、法人承诺书

（采购人名称）       ：

我方已收到并认真阅读了《           》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《              比选文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受比选文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

供应商：         （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

## 附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

姓    名：         性别：      年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                       （盖公章）

日  期：    年    月   日

## 附件4、法人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加                   （采购人）的                       比选活动。授权代表在开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表：               性别：      年龄：

单位：                               部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：       年     月     日

附身份证复印件

备注：除与响应文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于比选现场验证使用。

## 附件5、商务偏离表

| 序号 | 比选文件页码及条款号 | 比选文件规定内容 | 报价内容 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 未列入本表内容均视为对比选文件完全响应 |

注：1.供应商应仔细阅读比选文件含条款的各项商务条款要求，对响应文件与比选文件存在偏离条款的，应如实在上表“偏离简述”栏内对偏离情况进行描述，如：说明正/负偏离、该偏离对采购人的利弊。

2.供应商未在上表列出的商务条款，视为完全响应比选文件的相应商务条款要求。

3.不存在任何报价偏离的，本表可不填写偏离内容，但应明确说明“完全响应”。

| 供应商：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | (签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

## 附件6：唱价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 比选总价 （元） | 大写： 小写： |
| 对竞价比选文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须有供应商全权代表签字并加盖供应商单位公章。

2、代理机构统一唱价，唱价完毕，供应商确认唱价内容无误，供应商全权代表需在唱价记录表上签字确认。

3、为方便唱价，本《唱价单》除装订在响应文件中外，还应另外准备一份单独密封。

供应商（单位公章）：             供应商全权代表（签字）：

年   月   日

## 附件7：报价明细表

供应商名称：	                                                    单位：元

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 单价 （含税） | 合计 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价精确到小数点后两位；

供应商授权代表签字或盖章：                  日期：

## 附件8：报价企业综合实力

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 |  |  |
| 2 | 业绩及合同额（与本次采购内容有关） |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |

法人代表(或授权代表)（签名或盖章）：

年    月   日

注：此表可以扩展，但不能改变其格式。

此表所列项目均须填写，若有缺项，将相应扣分；

此表所列项目均应据实填写，如发现有弄虚作假情况时，按无效处理。

附件9：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 保证金退付表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

………………于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………………………

投标保证金退付表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  | 标段/包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户帐号 |  |
| 退付金额（元） |  | 交款时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

注：1、退付保证金单位名称必须与提交保证金单位名称一致；

2、本表必须按规定格式逐项填写，开标时单独密封提交。未按要求提交的，如影响投标保证金退付，采购代理机构不承担任何责任和费用。

供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

# Text boxes

法人身份证复印件（正反面）